# Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2003 г. N 4568

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2003 г. N 76

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.2.5.1313-03

Список изменяющих документов

(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160,

Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56,

Дополнения N 4, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.01.2009 N 3,

Дополнения N 5, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 03.09.2009 N 56,

Дополнения N 6, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 25.10.2010 N 137,

Дополнения N 7, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 N 96,

Изменений N 8, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48,

Постановления Главного государственного санитарного

врача РФ от 29.06.2017 N 91)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

27.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 года

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.1313-03

Список изменяющих документов

(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160,

Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56,

Дополнения N 4, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.01.2009 N 3,

Дополнения N 5, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 03.09.2009 N 56,

Дополнения N 6, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 25.10.2010 N 137,

Дополнения N 7, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 N 96,

Изменений N 8, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48,

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ

от 29.06.2017 N 91)

## I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

1.4. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │Особенности│

│п/п │                       │              │  (не приводится)  │ ПДК, мг/м3 │венное агре-│опасности│действия на│

│    │                       │              │                   │            │гатное сос- │         │ организм  │

│    │                       │              │                   │            │тояние в    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │           │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  1 │           2           │      3       │         4         │      5     │      6     │    7    │     8     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   1│Абразивный порошок из  │              │                   │            │            │         │           │

│    │медеплавильного шлака  │              │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   2│Аверсектин-С (смесь 8  │              │                   │            │            │         │           │

│    │авермектинов A1a, А2а, │              │                   │            │            │         │           │

│    │В1а, А2а, А1в, А2в,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │В1в, В2в)              │              │                   │            │            │         │           │

│    │Авертин N              │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│(в ред. Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56) │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   3│4,4'-Азодибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   586-91-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   4│Азота диоксид          │  10102-44-0  │                   │      2     │      п     │    3    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   5│Азота оксиды (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на NO2)          │              │                   │      5     │      п     │    3    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   6│Азота трифторид        │   7783-54-2  │                   │    10/30   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│   7│Азотная кислота        │   7697-37-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   8│Алкены (в пересчете на │              │                   │            │            │         │           │

│    │С)                     │              │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│   9│АлкилС   амины         │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      7-9              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│  10│АлкилС     амины       │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │      15-20            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│  11│АлкилС     амины       │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │      10-16            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  12│АлкилС     диметил-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │      10-16            │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │амины                  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  13│АлкилС     N,N-диме-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      10-18            │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-N-бензиламинийхло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │  64365-16-8  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  14│АлкилС     N,N-диме-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      12-14            │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-N-(этилбензил)ами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нийхлорид              │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  15│Алкилдифенилы          │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  16│2-(2-АлкилС     -2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │           10-13       │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолин-1-ил)этанол │              │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  17│Алкилнафталины         │              │                   │     50     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│  18│Алкилпиридины , смесь  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по 2-метил-5-этилпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дину)                  │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  19│2-АлкилС     -1-поли-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │        10-12          │              │                   │            │            │         │           │

│    │этенполиамин-2-имидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин гидрохлорид        │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  20│Алкоксибифенилкарбони- │              │                   │            │            │         │           │

│    │трил                   │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  21│Алотерм-1              │              │                   │     50     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  22│Алсумин                │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  23│Альгинат натрия        │   9005-38-3  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  24│диАлюминий барий титан │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  25│тетраАлюминий гексаба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рий кальций дикремний- │              │                   │            │            │         │           │

│    │21-оксид               │              │                   │     1/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  26│Алюминий и его сплавы  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на алюми- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ний)                   │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  27│Алюминий кальций-0,8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хром-5,6-диводородфос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат-1,6-водородхромат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  28│Алюминий магнид        │  12003-69-9  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  29│Алюминий нитрид        │  24304-00-5  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  30│тетраАлюминий пентаба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рий трикальций декаок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  31│диАлюминий сульфат (в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на алюминий) │  10043-01-3  │                   │     2/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  32│Алюминий тригидрооксид │  21645-51-2  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  33│диАлюминий триоксид (в │              │                   │            │            │         │           │

│    │виде аэрозоля дезинте- │              │                   │            │            │         │           │

│    │грации)                │   1344-28-1  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  34│диАлюминий триоксид в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │смеси со сплавом никеля│              │                   │            │            │         │           │

│    │до 15%                 │  12609-69-7  │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  35│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью до 20% дихром-│              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксида (по Сr2О3)   │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  36│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью кремний диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сида (в виде аэрозоля  │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации)           │              │                   │     5/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  37│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью кремний диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сида до 15% и дижелезо │              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксида до 10% (в ви-│              │                   │            │            │         │           │

│    │де аэрозоля конденса-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ции)                   │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  38│Алюминий трифторид (по │              │                   │            │            │         │           │

│    │фтору)                 │   7784-18-1  │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  39│Алюминий фосфат        │  15099-32-8  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  40│Алюминий хром-8,8-9,6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат (по хрому III)  │              │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  41│Алюмоплатиновые катали-│              │                   │            │            │         │           │

│    │заторы КР-101 и РБ-11 с│              │                   │            │            │         │           │

│    │содержанием платины до │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,6%                   │              │                   │      1,5   │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  42│Алюмосиликат           │   1302-76-7  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  43│Амилаза                │   9000-90-2  │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  44│Амиломизентерин        │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  45│Амилоризин             │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  46│1-Аминоалкилимидазоли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ны                     │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  47│4-Амино-N-[амино(имино)│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил]бензолсульфонамид│    57-67-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  48│4-Амино-N-(аминокарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)бензолсульфонамид  │   547-44-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  49│5-Амино-2-(4-аминофе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1Н-бензимидазол   │  7621-86-5   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  50│1-Аминоантрацен-9,10-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │    82-45-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  51│альфа-Аминобензацетил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид гидрохлорид     │ 39878-87-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  52│4-Аминобензойная кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   150-13-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│  53│Аминобензол            │    62-53-3   │                   │   0,3/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  54│3-(4-Аминобензолсульфа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидо)-5-метилизоксазол │   723-46-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  55│4-Аминобензолсульфона- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    63-74-1   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  56│4-Аминобензолсульфоно- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  5329-14-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│  57│1-Аминобутан           │   109-73-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  58│4-Аминобутановая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    56-12-2   │                   │     6/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  59│2-Амино-5-гуанидинпен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тановая кислота        │  7004-12-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  60│4-Амино-N-(2,4-диамино-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)бензамид         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  61│N'-[3-[4-Аминобутил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]пропил]блеомици- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │намида гидрохлорид     │ 55658-47-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  62│6-Аминогексановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │    60-32-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  63│7-Аминогептановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   929-17-9   │                   │      8     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  64│4-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зоат натрия            │   133-10-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  65│5-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зойная кислота         │    89-57-6   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  66│1-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    95-55-6   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  67│Аминогидроксибензолы   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(3,4-изомеры)          │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  68│2-Амино-1-гидрокси-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │    99-57-0   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  69│2-Амино-1-гидрокси-5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │   121-88-0   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  70│2-Амино-3-гидроксипро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовая кислота       │  6898-95-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  71│4-Амино-3-гидрокси-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилбутановой кислоты │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  72│2-Амино-2-деокси-D-глю-│              │                   │            │            │         │           │

│    │козы, гидрохлорид      │    66-84-2   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  73│0-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1->6)-О-[6-амино-6-де-│              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-альфа-D-глюкопира-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил-(1->4)]-N'(S)-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино-2-гидрокси-1-ок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │собутил)-2-деокси-D-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │стрептамин             │ 37517-28-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  74│О-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-О-[6-амино-6-деокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │D-глюкопирапозил-(1->  │              │                   │            │            │         │           │

│    │4)]-2-деокси-альфа-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │стрептамин             │  8063-07-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  75│О-4-Амино-4-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тридеокси-7(метиламино)│              │                   │            │            │         │           │

│    │D-глицеро-альфа-D-алло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октодиалдо-1,5:8,4-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиранозил(1->4)2-деок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │си-D-стрептамин        │ 37321-09-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  76│О-2-Амино-2-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюопиранозил(1-> │              │                   │            │            │         │           │

│    │4)-О-[О-2,6-диамино-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-дидеокси-бета-L-идопи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рапозил(1->3)-бета-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рибофуранозил(1->5)]-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │деокси-D-стрептамин,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфат (1:2)          │  1263-89-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  77│О-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-О-[2,6-диамино-2,3,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-тридеокси-альфа-D-ри- │              │                   │            │            │         │           │

│    │богексопирано-зил(1->4)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-деокси-D-стрептамин │ 32986-56-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  78│5-Амино-3,7-дибром-8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-4-иминонафта- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин-1(4Н)-он           │ 60613-15-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  79│2-Амино-3,5-дибром-N-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексил N-метилбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │золметанамин гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │   611-75-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  80│33-[(3-Амино-3,6-диде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-бета-D-маннопира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил)окси]-1,3,4,7,9, │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,17,37-октагидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │15,16,18-триметил-13-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксо-14,39-диоктабицик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ло[33,3,1)нонатриакон- │              │                   │            │            │         │           │

│    │та-19,21,25,27,29,31-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаен-36-карбоновая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1400-61-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│  81│Аминодиметилбензол     │  1300-73-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  82│[2S-(2альфа,5альфа,6   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бета)]-6-Амино-3,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-7-оксо-4-тиа-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   551-16-6   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  83│2-Амино-4-[N,N-ди(1-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)амино]-6-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тио-1,3,5-триазин      │  7287-19-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  84│4-Амино-N-(4,6-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиримидин-2-ил)бензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │    57-68-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  85│4-Амино-N-(2,6-димето- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксипиримидин-4-ил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │   122-11-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  86│4-Амино-N-[2-(диэтила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)этил]бензамида    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   614-39-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  87│S-(3-Амино-3-карбокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропен)-S-метилсульфок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │симин сульфат          │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  88│Z-N-(Аминокарбонил)-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилбутан-2-амид       │    95-04-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  89│Аминокислоты смесь     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  90│Аминометилбензол (3 и 4│              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │              │                   │     2/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│  91│1-Амино-2-метилбензол  │    95-53-4   │                   │     1/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  92│4-Аминометилбензолсуль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонамидаацетат         │ 13009-99-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  93│2-Амино-5-метилбензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат натрия       │ 54914-95-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  94│1-Амино-5-метил-2-мето-│              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксибензол              │   120-71-8   │                   │      2     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  95│2-Амино-6-метил-4-мето-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-1,3,5-триазин      │  1668-54-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  96│3-[(4-Амино-2-метил-5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридил)метил]-4-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │5-(4,6,6-тригидрокси-3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5-диокса-4,6-дифосфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гекс-1-ил)тиазолийхло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид Р,Р-диоксид        │   154-87-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  97│3-[(4-Амино-2-метил-5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридинил)метил]-5-(2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксиэтил)-4-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азоний бромид          │  7019-71-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  98│2-Аминометилфуран      │   617-89-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  99│1-Амино-2-метил-6-этил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 24549-06-2   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 100│4-Амино-2-метил-5-это- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксиметилпиримидин      │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 101│1-Амино-2-метоксибен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    90-04-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 102│1-Амино-4-метоксибен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   104-94-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 103│1-Амино-2-метокси-5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │    99-59-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 104│4-Амино-N-(3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиперазин-2-ил)бензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │   152-47-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 105│4-Амино-N-(6-метоксипи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │перазин-3-ил)бензол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │    80-35-3   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 106│4-Амино-N-(6-метоксипи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │римидин-4-ил)бензол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │  1220-83-3   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 107│Аминонафтилсульфокисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та (смесь изомеров)    │ 72556-60-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 108│Аминонафтилсульфонаты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │ 30605-57-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 109│1-Амино-2-нитробензол  │    88-74-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 110│1-Амино-3-нитробензол  │    99-09-2   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 111│1-Амино-4-нитробензол  │   100-01-6   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 112│1-Амино-3-нитро-4-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   635-22-3   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 113│9-Аминононановая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │ 25748-42-5   │                   │      8     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 114│(L)-2-Аминопентадиоат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │   142-47-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 115│1-Амино-2,3,4,5,6-пен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тафторбензол           │   771-60-8   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 116│4-Амино-N-2-пиримиди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилбензолсульфонамид   │    68-35-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 117│4-Амино-N-(пиримидин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)бензолсульфонамид   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аддукт с серебром      │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 118│1-Аминопентандиовая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  6899-05-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 119│Аминопласты            │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │   Ф, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 120│1-Аминопропан          │   107-10-8   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 121│2-Аминопропан          │    75-31-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 122│2-Аминопропановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │  6898-94-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 123│3-Аминопропановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   107-95-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 124│3-Аминопропан-1-ол     │   156-87-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 125│1-Аминопропан-2-ол     │    78-96-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 126│N-(3-Аминопропил)-N',  │              │                   │            │            │         │           │

│    │N'-диметилпропан-1,3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │ 10563-29-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 127│N-(3-Аминопропил)-N-до-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │децилпропан-1,3-диамин │  2372-82-9   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 128│2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминоэтанол         │ 66813-29-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 129│4-Амино-N-(4-сульфамо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │илфенил)бензолсульфона-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │  6402-89-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 130│4-Амино-2,2,6,6-тетра- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпиперидин         │ 36768-62-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 131│4-Амино-N-(тиазол-2-ил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензолсульфонамид      │    72-14-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 132│4-Амино-1,2,4-триазол  │   584-13-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 133│1-Амино-2,4,6-триметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    88-05-1   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 134│4-Амино-2-(трихлорме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-3,5-дихлорпиридин │ 14321-05-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 135│4-Амино-2-(трихлорме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-3,5,6-трихлорпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дин                    │  5005-62-9   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 136│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбонат ка- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лия                    │  2545-60-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 137│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбонат нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │ 50655-56-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 138│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1918-02-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 139│1-Аминотрицикло[3,3,1, │              │                   │            │            │         │           │

│    │  3,7                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1]    декан гидрохлорид│   665-66-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 140│N-(4-Аминофенил)ацета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │   122-80-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 141│[2S-(2альфа,5альфа,6бе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та)(S*)]-6-Аминофе-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилацетиламино-3,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-7-оксо-4-тиа-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло-[3,2,0]геп- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    69-53-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 142│4-Амино-3-фенилбутано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вой кислоты гидрохлорид│  3060-40-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 143│4-(Аминофенил)гидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   122-37-2   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 144│(3-Аминофенил)пропано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  1664-54-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 145│2-[[(4-Аминофенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]амино]бензоат    │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │ 10060-70-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 146│N-[(4-Аминофенил)суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]ацетамид         │   144-80-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 147│5-Амино-2-фенил-4-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридазин 3(2Н)-он     │  1698-60-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 148│2-Аминохиназол-4-он    │ 20198-19-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 149│1-Амино-3-хлорбензол   │   108-42-9   │                   │   0,2/0,05 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 150│1-Амино-4-хлорбензол   │   106-47-8   │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 151│4-Амино-N-(3-хлорпира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зинил)бензолсульфамид  │  3920-99-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 152│1-Аминоэтановая кислота│    56-40-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 153│2-Аминоэтанол          │   141-43-5   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 154│2-Аминоэтанол, эфир на │              │                   │            │            │         │           │

│    │основе синтетических   │              │                   │            │            │         │           │

│    │жирных кислот С        │              │                   │            │            │         │           │

│    │               10-18   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 155│2-Аминоэтансульфоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   107-35-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 156│[[(2-Аминоэтил)амино]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил]гидроксибензол   │ 53894-28-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 157│2-(2-Аминоэтиламино)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │   111-41-1   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 158│2-Аминоэтилбензоат     │    87-25-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 159│2,2'[N-(2-Аминоэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имино]диэтанол, амиды  │              │                   │            │            │         │           │

│    │C     карбоновых кислот│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-13                 │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 160│2-Амино-5-этил-1,3,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиадиазол              │ 14068-53-2   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 161│4-Амино-N-(5-зтил-1,3, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-тиадиазол-2-ил)бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │    94-19-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 162│1-(1-Аминоэтилтрицикло │              │                   │            │            │         │           │

│    │         3-7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декан) гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │  3717-42-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 163│N-(2-Аминоэтил)-1,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │этандиамин             │   111-40-0   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 164│1-Амино-4-этоксибензол │   156-43-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 165│1-Амино-4-этоксибензола│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   637-56-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 166│Аммиак                 │  7664-41-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 167│Аммиачно-карбамидное   │              │                   │            │            │         │           │

│    │удобрение              │              │                   │     25     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 168│диАммоний амидодисуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │ 27441-86-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 169│Аммоний ванадат        │  7803-55-6   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 170│Аммоний водороддифторид│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по фтору)             │  1341-49-7   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 171│диАммоний гексафторси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ликат (по фтору)       │ 16919-19-0   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 172│диАммоний гексахлоро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │платинат               │ 16919-58-7   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 173│Аммоний гидротартрат   │ 60131-38-6   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 174│диАммоний гидрофосфат  │  7783-28-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 175│Аммоний дигидрофосфат  │  7722-76-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 176│диАммоний дихлорпалла- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │дий                    │ 14323-43-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 177│Аммоний полифосфаты (с │              │                   │            │            │         │           │

│    │соотношением азота к   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфору 1:3)           │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 178│диАммоний сульфат      │  7783-20-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 179│диАммоний L-тартрат    │  3164-29-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 180│Аммоний тиосульфат     │ 22898-09-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 181│диАммоний тиосульфат   │  7783-18-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 182│Аммоний тиоцианат      │  1762-95-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 183│триАммоний фосфат      │ 10361-65-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 184│Аммоний фторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │ 12125-01-8   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 185│Аммоний хлорид         │ 12125-02-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│ 186│Аммофос  (смесь моно и │              │                   │            │            │         │           │

│    │диаммоний фосфатов)    │ 12735-97-6   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 187│4-Андростен-17-бета-ол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он-17-пропионат      │    57-85-2   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 188│4-Андростен-17-бета-ол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он-17-фенилпропионат │  1255-49-8   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 189│Антибиотики группы це- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фалоспоринов           │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 190│Антрацен-9,10-дион     │    84-65-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 191│N'-2-L-Арабинопиранозил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-N-метил-N-нитрозокар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     ++                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамид                  │167396-23-8   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 192│Арелокс, марки - 100,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │200, 300               │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 193│Арсин                  │  7784-42-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 194│Аскорбиновая кислота   │    50-81-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 195│Аспарагин              │  7006-34-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 196│Аценафтен              │    83-32-9   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 197│Ацетальдегид           │    75-07-0   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 198│3-Ацетамидометил-5-ами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │но-2,4,6-трийодбензой- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │  1713-07-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 199│S-(2-Ацетамидоэтил)-О, │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │О-диметилдитиофосфат   │ 13265-60-6   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 200│Ацетангидрид           │   108-24-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 201│Ацетат калия           │   127-08-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 202│Ацетат натрия          │   127-09-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 203│(О-Ацетато)-(2-метокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)ртуть             │   151-38-2   │                   │      0,005 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 204│Ацетатэтиленгликоля и  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диацетатэтиленгликоля  │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь                  │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 205│3-(Ацетиламино)-5-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │[(ацетиламино)метил)-2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │4,6-трийодбензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   440-58-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 206│1альфа,14альфа,16бета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4(2-Ацетиламинобензоил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │окси)-1,14,16-триметок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си-20-этилаконитан-4,8,│              │                   │            │            │         │           │

│    │9-триол гидробромид    │ 97792-45-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 207│N-Ацетил L-глутаминовая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1188-37-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 208│3-(Ацетилокси)-5,14-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-19-оксо-3бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5бета-кард-20(22)-ено- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    60-38-8   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 209│N-[(Ацетилокси)-(4-нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)метил]ацетамид │122129-89-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 210│5-(Ацетилокси)пентан-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │  5185-97-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 211│DL-N-Ацетилфенилаланин │  2901-75-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 212│N-Ацетилцистеин        │   616-91-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 213│(4бета)-4-О-Ацетил-12, │              │                   │            │            │         │           │

│    │13-эпокситрихотец-9-ен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ол                   │  4682-50-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 214│2-Ацетоксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    50-78-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 215│21-Ацетокси-11бета,17  │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-дигидроксипрегна-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3,20-дион         │    50-03-3   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 216│Ацетонитрил            │    75-05-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 217│Аэросил, модифицирован-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный бутиловым спиртом  │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 218│Аэросил, модифицирован-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный диметилдихлорсила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ном                    │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 219│Бальзам лесной марки А │              │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 220│Барий борат            │ 23436-05-7   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 221│Барий гидрофосфат      │ 10048-98-3   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 222│Барий дигидроксид      │ 17194-00-2   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 223│Барий димедь дихром но-│              │                   │            │            │         │           │

│    │наоксид                │              │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 224│Барий динитрат         │ 10022-31-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 225│Барий дифторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7787-32-8   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 226│Барий дихлорид         │ 10361-37-2   │                   │     1/0,3  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 227│Барий кальций дититан  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 228│Барий кальций стронций │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексакарбонат          │              │                   │     1/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 229│Барий карбонат         │   513-77-9   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 230│Барий тетратитан нона- │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид                  │125693-49-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 231│Барий титан триоксид   │ 12047-27-7   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 232│диБарий титан цирконий │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 233│Барит                  │ 13462-86-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 234│Бациллихилин (по баци- │              │                   │            │            │         │           │

│    │трацину)               │  1405-87-4   │                   │      0,01  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 235│Белкововитаминный кон- │              │                   │            │            │         │           │

│    │центрат (по белку)     │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 236│Бензальдегид           │   100-52-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 237│Бензамид               │    55-21-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 238│Бенз[а]пирен           │    50-32-8   │                   │  -/0,00015 │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 239│7Н-Бенз[de]антрацен-7- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │    82-05-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 240│Бензилацетат           │   140-11-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 241│2-Бензилбензимидазола  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   621-72-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 242│Бензилбензоат          │   120-51-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 243│Бензилбутилбензол-1,2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дикарбонат             │    85-68-7   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 244│Бензил-2-гидроксибензо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   118-58-1   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 245│Бензилдиметиламин      │   103-83-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 246│S-Бензил-О,О-ди(1-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)тиофосфат      │ 13286-32-3   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 247│4,4'-Бензилидендиморфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лин                    │  6425-08-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 248│Бензилкарбинол         │   100-51-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 249│3-Бензилметилбензол    │   620-47-3   │                   │     5/1    │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 250│Бензилхлорформиат      │   501-53-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 251│Бензилцианид           │   140-29-4   │                   │      0,8   │      а     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 252│Бензин (растворитель,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │топливный)             │  8032-32-4   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 253│Бензоат-4-[2-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-(1-метилэтиламин]про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │поксифенилацетамид     │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 254│Бензоат натрия         │   532-32-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 255│Бензоат натрия аддукт с│              │                   │            │            │         │           │

│    │3,7-дигидро-1,3,7-три- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ном (в пересчете на ко-│              │                   │            │            │         │           │

│    │феин-основание)        │  8000-95-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 256│20Н-Бензо[6,7]бензими- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дазоло[2,3,3а,4-fgh]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нафто[",3"6',7']карба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золо'3"-6,7нафто-[1,8а,│              │                   │            │            │         │           │

│    │8-mna]акридин-5,10,14, │              │                   │            │            │         │           │

│    │19(5Н,10Н,14Н,19Н)тет- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рон                    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 257│1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │с']дифуран-1,3,5,7-тет-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рон                    │    89-32-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 258│(1-альфа,6-бета)-6-Бен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зоилокси-8-гидрокси-4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1-метокси-20-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилгетератизан-14-он  │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 259│1-Бензоил-5-фенил-5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил-(1Н,3Н,5Н)-пирими-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2,4,6-трион        │   744-80-9   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 260│Бензоилхлорид          │    98-88-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 261│Бензойная кислота      │    65-85-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 262│Бензойной кислоты цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексиламин, аддукт   │  3129-92-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 263│Бензоксазол-2(3Н)-он   │    59-49-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│ 264│Бензол                 │    71-43-2   │                   │    15/5    │      п     │    2    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 265│Бензол-1,2-дикарбонат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинца  (по свинцу)    │ 16183-12-3   │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 266│Бензол-1,2-дикарбонат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди свинца  (по свин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 267│Бензол-1,3-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   121-91-5   │                   │      0,2   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 268│Бензол-1,4-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   100-21-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 269│Бензол-1,3-дикарбонди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │    99-63-8   │                   │      0,02  │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 270│Бензол-1,4-дикарбонди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   100-20-9   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 271│Бензолсульфонилхлорид  │    98-09-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 272│Бензол-1,2,4-трикарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │   528-44-9   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 273│Бензонитрил            │   100-47-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 274│[2]Бензопиранол[6,5,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │def][2]бензопиран-1,3, │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,8-тетрон             │    81-30-1   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 275│4-(2-Бензтиазолилтио)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │морфолин               │   102-77-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 276│Бензотиазол-2-тион     │   149-30-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 277│1Н-Бензотриазол        │    95-14-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 278│2-(2Н-Бензотриазол-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)-4-метилидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │  2440-22-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 279│2-(1Н-Бензотриазол-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)этанол              │   938-56-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 280│Бензохин-1,4-он        │   106-51-4   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 281│Бентон-34              │  1340-69-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 282│Бериллий и его соедине-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ния (в пересчете на бе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │риллий)                │              │                   │ 0,003/0,001│      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 283│5,5-Бинафталин-1,1',4, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4',8,8'-гексакарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота,1,8,1',8' диан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │103489-84-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 284│Бипиридил (2,2 и 4,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │              │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 285│2,2'-Бипиридил, смесь с│              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлор(этил)силаном    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по 2,2-бипи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ридилу)                │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 286│5-{[4,6-Бис(1-азириди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1,3,5-тиазин-2-ил]│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино}-2,2-диметил-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 ++    │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксан-5-метанол      │ 67026-12-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 287│1,3-Бис(4-аминофенокси)│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │  2479-46-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 288│N,N'-Бис(2-аминоэтил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-этандиамин         │   112-24-3   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 289│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-i]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-6,9-дион   │  4216-02-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 290│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-j]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-8,17-дион  │  4424-06-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 291│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-1]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-6,9-дион   │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с бисбензимидазо │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2,1-b:1',2'-j]бензо   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[Imn][3,8]фенантролин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │8,17-дионом            │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 292│2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1, │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-диметилэтил)-4-гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксифенил]-1-оксопропок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си]метил]-1,3-пропанди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил-3,5-бис(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-гидроксибензол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропаноат              │  6683-19-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 293│Бис-[3,5-бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)]-4-[гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропаноат-2,2-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сибисэтанол            │ 38879-22-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 294│Бис-[3,5-бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)]-4-[гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропаноат-2,2-ти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │обисэтанол             │ 41484-35-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 295│Бис[3-[4-гидрокси-3,5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ди(1,1-диметилэтил)фе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]пропил]бензол-1,2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дикарбонат             │ 99677-37-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 296│2,2-Бис(гидроксиметил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутан-1-ол             │    77-99-6   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 297│1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-трихлорэтил)карбамид │   116-52-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 298│Бис-[3-[3,5-ди(1,1-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилэтил)-4-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропил]сульфид   │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 299│2,2-Бис[3,5-ди(1,1-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилэтил)-4-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилтио]пропан        │ 23288-49-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 300│Бис(диметилдитиокарба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │   137-30-4   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 301│N,N'-Бис[1,4-(диметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пентил)]фенилен-1,4-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │  3081-14-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 302│4-[[[2,4-Бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]аце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил]амино]-N-[4,5-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро]-5-[(4-метоксифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)азо]-5-оксо-1-[2,4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6-трихлорфенил)-1Н-пи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разол-3-ил]бензамид    │ 28279-36-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 303│3-[[(2,4-Бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]аце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)амино-N-(4,5-дигид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-5-оксо-1-(2,4,6-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенил-1Н-пиразол-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил]бензамид            │ 31188-91-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 304│2-[2,4-Бис(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)фенокси]бутано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │ 13403-01-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 305│N-[4-[2,4-Бис(1,1-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]бутил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-гидрокси-4-[(1-фенил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-тетразол-5-ил)-тио]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-нафталинкарбоксамид │  5084-12-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 306│3,5-Бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-гидроксибенз-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионовая кислота    │ 20170-32-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 307│2,6-Бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-меркапто-1-гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роксибензол            │   950-59-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 308│Бис(1,1-диметилэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пероксид               │   110-05-4   │                   │    100     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 309│1,1-Бис[(1,1-диметил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)перокси]-3,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триметилциклогексан    │  6731-36-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 310│2,4-Бис(N,N-диэтилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)-6-хлор-1,3,5-триа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зин                    │   580-48-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 311│Бис(диэтилдитиокарба-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │ 14324-74-2   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 312│Бис(3-метилгексил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-1,2-дикарбонат     │   117-81-7   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 313│0,0-Бис(4-метилпентил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │S-(2-гидроксипропил)ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тиофосфат              │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 314│2,4-Бис[N-(1-метилэтил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]-6-хлор-1,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   139-40-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 315│Бис(1-метилэтил)бензол │              │                   │            │            │         │           │

│    │(смесь 3- и 4-изомеров)│              │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 316│Бис(1-метилэтил)фосфо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │  1809-20-7   │                   │      4     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 317│N,N-Бис-бета-оксиэтил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилендиамид           │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 318│1,1-Бис(полиэтокси)-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептадеценил-2-имидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │лина ацетат            │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 319│Бис(трибутилолово)ок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид  (по олову)        │ 80883-02-9   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 320│Бис(триметилсилил)амин │    99-97-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 321│Бис(N,N-трипропилбор)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаметилендиамин     │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 322│1,4-Бис(трихлорметил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    68-36-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 323│Бис-фосфит             │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 324│1,5-Бис(фур-2-ил)пента-│              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4-диен-3-он          │   886-77-1   │                   │     10     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 325│1,3-Бис(4-хлорбензили- │              │                   │            │            │         │           │

│    │денамино)гуанидин гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 326│1,3-Бис(4-хлорбензили- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │денамино)гуанидин      │ 25875-51-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 327│Бис(хлорметил)бензол   │ 28347-13-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 328│Бис(хлорметил)нафталин │ 27156-22-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 329│2,2-Бис(хлорметил)цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │лобутан-1-он           │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 330│1,1-Бис(4-Хлорфенил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол смесь с 4-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил-2,4,5-трихлорфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилазосульфидом        │  8072-20-6   │                   │      0,01  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 331│Бис(2-хлорэтил)этенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │   115-98-0   │                   │      0,6   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 332│2,4-Бис(N-этиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,3,-5-триазин    │   122-34-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 333│О,О-Бис(2-этилгексил)-О│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │-фенилфосфат           │ 16368-97-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 334│1,1'-Бифенил-3-оксобу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тановая кислота        │ 36330-85-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 335│Бифенил - 25% смесь с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1'-оксидибензолом -  │              │                   │            │            │         │           │

│    │75%                    │  8004-13-5   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 336│Бицикло[2,2,1]гепта-2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │5-диен                 │   121-46-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 337│Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен│   498-66-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 338│"Блик", чистящее средс-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тво (контроль по карбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нату динатрия)         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 339│Боверин                │ 63428-82-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 340│Боксит, нефелин, спек  │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 341│Бокситы                │  1318-16-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 342│Бокситы низкокремнис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тые, спек              │              │                   │     5/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 343│Бор аморфный и кристал-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лический               │  7440-82-8   │                   │     5/2    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 344│тетраБор карбид        │ 12069-32-8   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 345│Бор нитрид             │ 10043-11-5   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 346│Бор нитрид гексагональ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный и кубический       │ 10043-11-5   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 347│Бор трибромид  (конт-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по гидробромиду)  │ 10294-33-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 348│диБор триоксид         │  1303-86-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 349│тетраБор трисилицид    │ 12007-81-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 350│Бор трифторид          │  7637-07-2   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 351│(1R)-Борнан-2-он       │   464-49-3   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 352│Борная кислота         │ 10043-35-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│ 353│Бром                   │  7726-95-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 354│3-Бромбензальдегид     │  3132-99-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 355│3-Бром-7Н-бенз[de]ант- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рацен-7-он             │    81-96-9   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 356│Бромбензол             │   108-86-1   │                   │    10/3    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 357│1-Бромбутан            │   109-65-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 358│Бромгексан             │   111-25-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 359│Бромгидроксибензол  (2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │4-изомеры)             │              │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 360│6-Бром-4-[(диметилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)метил]-5-гидрокси-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-2-[(фенилтио)ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил]-1Н-индол-3-карбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ната гидрохлорид       │131707-23-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 361│4-Бром-1,2-диметилбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   583-71-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 362│Бромдифторхлорметан    │   353-59-3   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 363│О-(4-Бром-2,5-дихлорфе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-О,О-диметилтиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │  2104-96-3   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 364│1R-эндо(+)-3-Бромкамфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ра                     │ 10293-06-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 365│Бромметан              │    74-83-9   │                   │     3/1    │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 366│Бромметилбензол        │ 28807-97-8   │                   │    60/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 367│1-Бром-3-метилбутан    │   107-82-4   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 368│6-Бром-1,2-нафтохинон  │  6954-48-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 369│1-Бром-3-нитробензол   │   585-79-5   │                   │   0,3/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 370│5-Бром-5-нитро-1,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксан                  │ 30007-47-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 371│2-Бром-2-нитропропан-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-диол                 │    52-51-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 372│5-Бром-4-оксопентилаце-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тат                    │ 20206-80-8   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 373│1-Бромпентан           │   110-53-2   │                   │      0,3   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 374│2-Бромпентан           │   107-81-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 375│2-Бромпропан           │    75-26-3   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 376│Бромтетрафторэтан      │ 30283-90-0   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 377│Бромтрифторметан       │    75-63-8   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 378│1-Бром-1,2,2-трифтор-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-дихлорэтан           │  2106-94-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 379│2-Бром-1,1,1-трифтор-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтан               │   151-67-7   │                   │     20     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 380│1-Бромтрицикло[3,3,1,1 │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,7]                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     декан             │   768-90-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 381│N-(4-Бромфенил)трицикло│              │                   │            │            │         │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декан-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │ 87913-26-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 382│1-Бром-3-хлорпропан    │   109-70-6   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 383│1-(4-Бром-3-хлорфенил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метил-3-метоксикарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │ 13360-45-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 384│Бромэтан               │    74-96-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 385│Бута-1,3-диен          │   106-99-0   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160)│

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 386│Бутан                  │   106-97-8   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│ 387│Бутаналь               │   123-72-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 388│2,2'-[1,4-Бутандиилбис │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │(оксиметил)]бисоксиран │  2425-79-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 389│Бутан-1,4-дикарбоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   124-04-9   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 390│Бутан-1,4-дикарбоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота, пиперазин ад- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │   142-88-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 391│Бутан-1,4-дикарбоновой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты этилендиамин   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аддукт                 │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 392│Бутандиоат дикалия     │   921-53-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 393│Бутандиоат калия       │   868-14-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 394│Бутандиоат калиянатрия │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетрагидрат            │  6381-59-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 395│Бутан-1,4-диол         │   110-63-4   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 396│Бутан-1,4-диола диме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            ++         │              │                   │            │            │         │           │

│    │тансульфонат           │    55-98-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 397│Бутановая кислота      │   107-92-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 398│Бутановой кислоты ан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │   106-31-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 399│Бутаноилхлорид         │   141-75-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 400│Бутан-1-ол             │    71-36-3   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 401│Бутан-2-ол             │    78-92-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 402│Бутанол (смесь изоме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ров)                   │ 35296-72-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 403│Бутан-2-он             │    78-93-3   │                   │   400/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 404│(Е)-Бут-2-еналь        │   123-73-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 405│(Z)-Бут-2-ендиоат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │  3105-55-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 406│(Z)-Бут-2-ендиоат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия гидразин           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 407│(Е)-Бут-2-ендиовая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   110-17-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 408│Бут-3-ен-1-ин          │   689-97-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 409│Бут-3-енонитрил        │   109-75-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 410│Бут-3-ен-2-он          │    78-94-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 411│Бутилацетат            │   123-86-4   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 412│N-Бутилбензолсульфамид │  3622-84-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 413│Бутилбутаноат          │   109-21-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 414│О-Бутилдитиокарбонат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │калия                  │   871-58-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 415│4-Бутил-1,2-дифенилпи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разолидин-3,5-дион     │    50-33-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 416│Бутил-1,4-дихлорфенок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сиацетат               │    94-80-4   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 417│16альфа,17альфа-Бутили-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дендиокси-11бета,21-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксипрегна-1,4-диен│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,20-дион  (смесь Р и │              │                   │            │            │         │           │

│    │S эпимеров 50:50)      │ 51333-22-3   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 418│Бутилизоцианат         │   111-36-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 419│Бутилнитрит            │   544-16-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 420│Бутил-2-оксоциклопентан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-карбонат            │  6627-69-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 421│Бутил-2-метилпроп-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │    97-88-1   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 422│Бутилпроп-2-еноат      │   141-32-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 423│2-Бутилтиобензотиазол  │  2314-17-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 424│Бутилфуран-2-карбонат  │   583-33-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 425│Бутилцианацетат        │  5459-58-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 426│Бутил-2-(3-циклогекси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │луреидо)циклопент-1-ен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-карбонат             │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 427│Бут-2-ин-1,4-диол      │   110-65-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 428│1-Бутоксибут-1-ен-3-ин │  2798-72-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 429│2-Бутокси-3,4-дигидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2Н-пиран               │   332-19-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 430│2-Бутоксиэтанол        │   111-76-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 431│2-(2-Бутокси)этоксиэта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │   112-34-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 432│Валин                  │  7004-03-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 433│Ванадиевые катализаторы│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по O5V2)              │              │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 434│Ванадий-алюминиевый    │              │                   │            │            │         │           │

│    │сплав (лигатура) (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванадию)               │ 52863-01-1   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 435│Ванадий европий иттрий │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид фосфат (контроль │              │                   │            │            │         │           │

│    │по иттрию)             │122434-46-2   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 436│Ванадий и его соедине- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния:                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) диванадий пенток-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, дым              │  1314-62-1   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) диванадий пенток-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, пыль             │  1314-62-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) диванадий триок-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, пыль             │  1324-34-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ г) ванадий содержащие │              │                   │            │            │         │           │

│    │ шлаки, пыль           │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ д) феррованадий       │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 437│Виндидат               │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│ 438│Виомицин               │ 32988-50-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 439│Вискоза-77             │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 440│Висмут и его неоргани- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ческие соединения      │  7440-69-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 441│Витамин В12 смесь с [4S│              │                   │            │            │         │           │

│    │(4альфа,4а альфа,5а    │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,6бета,12а альфа)]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-7-хлор-4-(диметилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)-1,4,4а,5,5альфа,6, │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,12альфа-октагидро-3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,12а пентагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-6-метил-1,11-диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │со-2-нафтаценкарбонамид│              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по хлортетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклину)               │  8021-83-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 442│Водоросли спирулина,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорелла (биомасса,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидролизат, шрот)      │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 443│Возгоны каменноугольных│              │                   │            │            │         │           │

│    │смол и пеков при сред- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нем содержании в них   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бенз(а)пирена:         │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) менее 0,075%       │              │                   │     -/0,2  │      п     │    2    │     К     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) 0,075 - 0,15%      │              │                   │     -/0,1  │      п     │    1    │     К     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) от 0,15 до 0,3%    │              │                   │     -/0,05 │      п     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 444│Волокна ВИОН на основе │              │                   │            │            │         │           │

│    │полиакрилонитрила (низ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │коосновные и низково-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │локнистые)             │ 25014-41-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 445│Вольфрам               │  7440-33-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 446│Вольфрам диселенид     │ 12067-46-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 447│Вольфрам дисульфид     │ 12138-09-9   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 448│Вольфрам карбид        │ 12070-12-1   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 449│Вольфрам силицид       │ 67726-23-9   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 450│Вольфрамокобальтовые   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сплавы с примесью алма-│              │                   │            │            │         │           │

│    │за до 5%               │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 451│Газы шинного производ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ства, вулканизационные │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по суммарному содержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нию аминосоединений в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │воздухе)               │              │                   │      0,5   │      3     │    п    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 452│альфа-4-О-бета-Д-Гала- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ктопиранозил-Д-глюкоза │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │  5989-81-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 453│диГаллий триоксид      │ 12024-21-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 454│Галлия фосфид          │ 12063-98-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 455│Гаприн (по белку)      │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 456│Гексабромбензол        │    87-82-1   │                   │     6/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 457│1,2,5,6,9,10-Гексабром-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклододекан           │  3194-55-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 458│Гексагидро-1Н-азепин   │   111-49-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 459│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   105-60-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 460│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он, медь дихлорид, ад- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт (3:1)             │ 13978-70-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 461│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он, медь сульфат, ад-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт (3:1), гидрат     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 462│(1альфа,4альфа,4а бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5альфа,8альфа,8а бета)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(1,4,4а,5,8,8а)-Гекса- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро-1,2,3,4,10,10-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексахлор-1,4:5,8-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │танонафталин           │   309-00-2   │                   │  0,03/0,01 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 463│(2альфа,3а альфа,4бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │бета7а бета)-(2,3,3а,4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7,7а)-Гексагидро-2,4,5,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6,7,8,8-гептахлор-4,7- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метаноинден            │  14051-60-6  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 464│(1,3,4,5,6,7-Гексагидро│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1,3-диоксо-2Н-изоиндол│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-ил)метил-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │  7696-12-0   │                   │      7     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 465│[4аS-(4а альфа,6бета,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │8аR)]-(4а,5,9,10,11,12)│              │                   │            │            │         │           │

│    │Гексагидро-11-метил-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метокси-6Н-бензофуро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3а,3,2-еf][2]бензазе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │пин-6-ол               │   357-70-0   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 466│1,5,5а,6,9,9а-Гексагид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-6,7,8,9,10,10-гекса-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-6,9-метано-2,4,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензодиоксатиепин-3-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │   115-29-7   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 467│2,3,3а,4,5,6-Гексагид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-8-метил-1Н-пиразин  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,2,1-jk]карбазола    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │ 16154-78-2   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 468│2,3,3а,4,5,6-Гексагид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-8-циклогексил-1-Н-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразина(3,2,1-гамма-) │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбазола гидрохлорид  │135991-95-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 469│2,3,5,6,7,8-Гексагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-циклопентахинолин-9-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин гидрохлорид       │ 90043-86-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 470│Гексадека-мю-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетракозагидрокси[мю8- │              │                   │            │            │         │           │

│    │[1,3,4,6-тетра-О-сульфо│              │                   │            │            │         │           │

│    │-бета-Д-фруктофуранозил│              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-Д-глюкопиранозид │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетракис(гидросульфат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(8-) гексадекаалюминий │ 54182-58-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 471│Гексаметилдисилан      │  1450-14-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 472│N,N'-Гексаметиленбис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фурфуролиденамин       │ 17329-19-0   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 473│Гексаметилендиамингек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сандиоат               │  3323-53-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 474│Гексаметилендиизоциа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │   822-06-0   │                   │      0,05  │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 475│Гексаметилентетрамин-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-дигилроксибензол     │ 53516-77-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 476│Гексаметилентетрамин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтилфосфат         │134576-33-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 477│Гексан                 │   110-54-3   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 478│N,N'-1,6-Гександиилбис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамид               │  2188-09-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 479│Гексановая кислота     │   142-62-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 480│Гексан-1-ол            │   111-27-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 481│Гексафторбензол        │   392-56-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 482│1,1,2,2,3,3-Гексафтор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-дицианпропан       │   376-89-6   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 483│1,1,1,3,3,3-Гексафтор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-он, дигидрат  │   684-16-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 484│Гексафторпропен        │   116-15-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 485│Гексахлорбензол        │   118-74-1   │                   │   0,9/0,3  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 486│1,2,3,4,7,7-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,6-бис(хлорметил)би-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │цикло[2,2,1]гепт-2-ен  │  2550-75-6   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 487│1,1,2,3,4,4-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │бута-1,3-диен          │    87-68-3   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 488│(1'а альфа,2бета,2а    │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,3бета,6бета,6а   │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,7бета,7а альфа)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,4,5,6,9,9-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тагидро-2,7:3,6-димета-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нонафт[2,3-b]оксиран   │    60-57-1   │                   │      0,01  │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 489│1,1,1,3,3,3-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-он            │   116-16-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 490│4,5,6,7,8,8-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3а,4,7,7а-тетрагидро-4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7-метаноизобензофуран  │   115-27-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 491│(1альфа,2альфа,3альфа, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4бета,5бета,6бета)-Гек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │са(1,2,3,4,5,6)хлорцик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексан               │  6108-10-7   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 492│1,2,3,4,5,6-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексан            │   608-73-1   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 493│1,2,3,4,5,5-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопента-1,3-диен    │    77-47-4   │                   │      0,01  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 494│Гексаэтенилдисилоксан  │ 75144-60-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 495│4-Гексилоксинафталин-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │альдегид оксим         │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 496│4-Гексилокси-1-нафталь-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │дегид                  │ 54784-12-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 497│4-Гексилокси-1-нафто-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │ 66052-05-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 498│Гексилпроп-2-еноат     │  2499-95-8   │                   │     6/2    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 499│Гемикеталь окситетра-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклин                 │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│ 500│Гентамицин  (смесь ген-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тамицинсульфатов 1:2,5)│              │                   │            │            │         │           │

│    │- С1 (40%), С2 (20%),  │              │                   │            │            │         │           │

│    │С1а (40%)              │  1403-66-3   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 501│1,3,4,6,7,9,9в-Гепта-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азафенален-2,5,8-триа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин                    │  1502-47-2   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 502│2-(Z-Гептадец-8-енил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1-бис(2-гидроксиэтил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолинийхлорид     │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 503│N-(2-Гептадец-2-енил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,5-дигидро-1Н-имидазол│              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-ил 1,2-этандиамин   │ 87250-17-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 504│2-[2-цис-(Гептадец-8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)-2-имидазолин-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил]этанол              │    95-38-5   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 505│Гептаникель гексасуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фид                    │ 12503-53-6   │                   │  0,15/0,05 │      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 506│Гептан-1-ол            │   111-70-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 507│1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3а,4,7,7а-тетрагидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,7-метано-1Н-инден    │    76-44-8   │                   │      0,01  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 508│Гептилпроп-2-еноат     │  2499-58-3   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 509│Германий               │  7440-56-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 510│Германий диоксид       │  1310-53-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 511│Германий тетрагидрид   │  7782-65-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 512│Германий тетрахлорид (в│              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на германий) │ 10038-98-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 513│Гигромицин Б           │ 31282-04-9   │                   │      0,001 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 514│Гидразин и его произ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │водные                 │              │                   │   0,3/0,1  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 515│4-Гидразиносульфонил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбиновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

│    │метиловый эфир         │  1879-26-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 516│Гидразинсульфат  (1:1) │ 10034-93-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 517│Гидроборат (1) тетра-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фторид  (по фтору)     │ 16872-11-0   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 518│Гидробромид            │ 10035-10-6   │                   │      2     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 519│(17-бета)-17-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │андростен-4-ен-3-он    │    58-22-0   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 520│2-Гидроксибензамид     │    65-45-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 521│2-Гидроксибензоат меди │ 20936-31-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 522│2-Гидроксибензоат свин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ца (2:1) (по свинцу)   │              │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 523│4-Гидроксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    99-96-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 524│2-Гидроксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    69-72-7   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 525│Гидроксибензол         │   108-95-2   │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 526│4-Гидроксибут-2-инил-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенилкарбамат      │  3159-28-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 527│1-(4-Гидрокси-3-гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксиметилфенил)-2-[(1,1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диметилэтил)амино]этан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ол                   │ 35763-26-9   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 528│альфа-Гидро-омега-гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксиполи(окси-1,2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этандиил)              │ 25322-68-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 529│Гидроксиди(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)бензол          │ 25231-47-4   │                   │     5/2    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 530│1-Гидрокси-4-(1,1-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпент-4-ен-2-ил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 29405-58-1   │                   │      0,6   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 531│2-Гидрокси-3,5-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │   609-99-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 532│1-Гидрокси-2,4-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    51-28-5   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 533│1-Гидрокси-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-метилбензол          │   534-52-1   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 534│1-Гидрокси-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-(1-метилэтил)бензол  │   118-95-6   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 535│2-Гидрокси-3,6-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │  3401-80-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 536│1-Гидрокси-2,4-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   120-83-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 537│1-Гидрокси-2,6-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    87-65-0   │                   │      0,3   │    п + а   │    п    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 538│1-(2-Гидрокси)-кси-кап-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ролактам, эфиры на ос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нове жирных кислот     │              │                   │            │            │         │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-16                 │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 539│(17-бета)-17-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │17-метиландрост-4-ен-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │    58-18-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 540│Гидроксиметилбензол    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(изомеры)              │  1319-77-2   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 541│1-Гидрокси-3-метил-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(метилтио)бензол       │  3120-74-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 542│4-Гидрокси-4-метилпен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-он               │   123-42-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 543│2-Гидрокси-2-метилпро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │панонитрил             │    75-86-5   │                   │      0,9   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 544│(4-Гидрокси-2-метилфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)диметилсульфоний,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │ 37596-80-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 545│1-Гидрокси-3-метил-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбамид          │  6263-38-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 546│1-Гидроксиметилцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гекс-3-ен-1-илметанол  │  2166-94-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 547│4-Гидрокси-3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензальдегид           │   121-33-5   │                   │      1,5   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 548│1-Гидрокси-3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   150-19-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 549│1-Гидрокси-4-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   150-76-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 550│2-Гидрокси-5-[[[4-[(6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метокси-3-пиридазинил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]сульфонил]фенил] │              │                   │            │            │         │           │

│    │азо]бензойная кислота  │ 22933-72-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 551│[(4-Гидрокси-3-метокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)метилен]гидразида│              │                   │            │            │         │           │

│    │-4-пиридинкарбоновой   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты моногидрат     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 552│2-Гидрокси-1-нафтойная │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  2283-08-1   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 553│1-Гидрокси-2-нафтойной │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты N-4-[2,4-ди(1,1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-диметилпропил)фенокси]│              │                   │            │            │         │           │

│    │бутиламид              │ 32180-75-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 554│1-Гидрокси-2-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    86-75-5   │                   │     6/3    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 555│1-Гидрокси-3-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   554-84-7   │                   │     6/3    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 556│1-Гидрокси-4-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   100-02-7   │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 557│1-Гидрокси-2-нитро-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │   619-08-9   │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 558│4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилбу-2Н-1-бензопиран│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-онтил)              │    81-81-2   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 559│5-Гидроксипентан-2-он  │  1071-73-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 560│L-4-Гидроксипролин     │    51-35-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 561│[(2-Гидроксипропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диилдиамино]-N,N,N',N'-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тетра(метилен)тетрафос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фоновая кислота        │ 54622-43-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 562│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбонат динатрия   │   144-32-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 563│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбонат натрия     │ 18996-35-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 564│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбоновая кислота  │    77-92-9   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 565│Гидроксипропилметилцел-│              │                   │            │            │         │           │

│    │люлоза                 │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 566│2-Гидроксипропилпроп-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │   999-61-1   │                   │     3/1    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     /\                │              │                   │            │            │         │           │

│ 567│(R)-2  -О-(2-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)-бета-циклодекс-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трин                   │130904-74-4   │                   │      5     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 568│3-Гидроксипропионитрил │   109-78-4   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    ++ │              │                   │            │            │         │           │

│ 569│14-Гидроксирубомицин   │ 25316-40-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 570│1-Гидрокси-2,4,6-триме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилбензол              │   527-60-6   │                   │     5/2    │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 571│2-Гидрокси-N,N,N-триме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтанаминийхлорид    │    67-48-1   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 572│N-(4-Гидроксифенил)аце-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тамид                  │   103-90-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 573│альфа-Гидрокси-альфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилацетофенон        │   119-53-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 574│2-Гидрокси-N-фенилбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │    87-17-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 575│1-Гидрокси-3-фенокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   713-68-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 576│1-Гидрокси-2-хлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    95-57-6   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 577│1-Гидрокси-4-хлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   106-48-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 578│1-Гидрокси-2,4,6-три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │    88-06-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 579│2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нитро-2-хлорфенил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │    50-65-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 580│(1-Гидроксиэтилиден)ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат тринатрия     │  2666-14-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 581│1-Гидроксиэтилиденди   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(фосфоновая кислота)   │  2809-21-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 582│2-Гидроксиэтил-2-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │   868-77-9   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 583│2-Гидроксиэтиловый эфир│              │                   │            │            │         │           │

│    │крахмала               │  9005-27-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 584│2-Гидроксиэтилпроп-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │   818-61-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 585│3-Гидрокси-эстра-1,3,5 │              │                   │            │            │         │           │

│    │               ++      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)триен-17-он        │    53-16-7   │                   │      -     │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 586│17-бета-Гидроксиэстр-4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен-3-он                │   434-22-0   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 587│3-[N-(2-Гидроксиэтил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенил]пропаноат   │    92-64-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 588│Гидроселенид           │  7783-07-5   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 589│Гидротерфенил [1:1',2':│              │                   │            │            │         │           │

│    │1"-терфенил (80%) в    │              │                   │            │            │         │           │

│    │смеси с бифенилом (15%)│              │                   │            │            │         │           │

│    │и терфенилом (5%)]     │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 590│Гидрофторид (в пересче-│              │                   │            │            │         │           │

│    │те на фтор)            │  7664-39-3   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 591│Гидрохлорид            │  7647-01-0   │                   │      5     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 592│Гидроцианид            │   74-90-8    │                   │      0,3   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 593│Гидроцианида соли  (в  │              │                   │      0,3   │      п     │    1    │     О     │

│    │пересчете на гидроциа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нид)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 594│Гистидин               │  7006-35-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 595│Глиноземное волокно,   │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │искусственное поликрис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │таллическое, в том чис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ле с содержанием до    │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,5% оксида хрома      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(III)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 596│Глифтор (1,3-дифторпро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пан-2-ол (70 - 74%)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с 3-фтор-1-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-олом)         │  8065-71-2   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 597│Глюкавамарин           │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 598│Глюкоза                │   50-99-7    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 599│Глюкозодомикопсин      │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 600│Глюкозооксидаза        │   9001-37-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 601│Д-Глюконат кальция     │   299-28-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 602│D-Глюцитол             │    50-70-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 603│Гризин                 │              │                   │      0,002 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 604│Датолитовый концентрат │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 605│О-2-Дезокси-2-(N-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)-альфа-L-глюкопи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ранозил-(1->2)-О-5-де- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зоккси-3-С-формил-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-L-глюксофурано-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │зил-D-стрептамин       │   57-92-1    │                   │      0,1   │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 606│О-3-Дезокси-4-С-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │-арабинопиранозил-(1,6)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-О-[2,6-диамино-2,3,4,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-тетрадезокси-альфа-D- │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицерогекс-4-енопира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил-(1->4)1-2-дезок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си-D-стрептамин        │  32385-11-8  │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 607│Дезоксирибонуклеат нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 608│Дезоксон-3 (по уксусной│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоте)               │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 609│Декалин                │   91-17-8    │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 610│Декан-1,10-диовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   111-20-6   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 611│Деканоилхлорид         │   112-13-0   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 612│Декан-1-ол             │   112-30-1   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 613│1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Де-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кафтор-4-пентафторэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексансульфоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   646-83-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 614│N-Децил-N,N-диметилде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кан-1-аминийбромид     │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │клатрат с карбамидом   │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 615│1,5-Диазабицикло(3.1.0)│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексан                 │   3090-31-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 616│1,4-Диазабицикло[2,2,2]│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │октан                  │   280-57-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 617│Диалкил(С    )фталаты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         8-10          │              │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 618│1,2-Диаминобензол      │   95-54-5    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 619│1,3-Диаминобензол      │   108-45-2   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 620│1,4-Диаминобензол      │   106-50-3   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 621│1,4-Диаминобензол ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   624-18-0   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 622│2,4-Диаминобензолсуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат натрия           │  3177-22-8   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 623│1,6-Диаминогексан      │   124-09-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 624│1,4-Диаминогександекан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диоат                  │  6422-99-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 625│2,6-Диаминогексановая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  6899-06-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 626│L-2,6-Диаминогексановая│   56-87-1    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислота кормовая крис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │таллическая            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 627│1,2-Диаминоэтан        │   107-15-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 628│1-Ди(бета-аминоэтил)-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-алкил (С    )-2-ими- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          8-18         │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │дазолин                │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 629│Диамминодихлорпалладий │  14323-43-4  │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 630│Диаммоний хром тетра-  │              │                   │      0,02  │      а     │    1    │     А     │

│    │сульфат-24 гидрат (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хрому (III))           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 631│1,4:3,6-Диангидро-Д-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицидол динитрат      │   87-33-2    │                   │      0,03  │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 632│1,4:3,6-Диангидро-Д-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицитол 5-нитрат      │  16051-77-7  │                   │      0,03  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 633│3,5-Диацетиламино-2,4,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-трийодбензойная кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   117-96-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 634│Дибензиловый эфир      │  103-50-4    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 635│Дибензилметилбензол    │  26898-17-9  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 636│N,N-Дибензилэтилендиа- │  1111-27-8   │                   │            │            │         │           │

│    │миновая соль хлортетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклина                │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 637│Диборан                │  19287-45-7  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 638│3,9-Дибром-7Н-бенз[de] │              │                   │            │            │         │           │

│    │антрацен-7-он          │   81-98-1    │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 639│0-(1,2-Дибром-2,2-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтил)-0,0-диметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │  300-76-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 640│Дибромметан            │   74-95-3    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 641│1,2-Дибромпропан       │   78-75-1    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 642│2,3-Дибромпропан-1-ол  │   96-13-9    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 643│1,2-Дибром-1,1,2,2-тет-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рафторэтан             │   124-73-2   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 644│1,13-Дибромтрицикло[8, │              │                   │            │            │         │           │

│    │     4,7               │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,2,2   ]-гексадека-4, │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,13,15-гексаен  │ 136984-20-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 645│Дибутилбензол-1,2-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │   84-74-2    │                   │  1,5/0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 646│Дибутилбутан-1,4-диоат │   105-99-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 647│N,N-Дибутил-4-(гекси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │локси)нафталин-1-кар-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксимидамид           │  1055-55-6   │                   │      0,01  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 648│Дибутилдекан-1,10-диоат│   109-43-3   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 649│Дибутилфенилфосфат     │   2528-36-1  │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 650│1,1-Дибутоксиэтан      │   871-22-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 651│Дигексилбензол-1,2-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │   84-75-3    │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 652│6,15-Дигидроантразин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,9,14,18-тетраон      │   81-77-6    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 653│1,2-Дигидро-4-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламино)-1,5-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фенил-3Н-пиразол-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   58-15-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 654│(2,3-Дигидро-1,5-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-3-оксо-2-фенил-1Н- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразол-4-ил)-N-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминометансульфонат    │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │   68-89-3    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 655│3,7-Дигидро-1,3-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-пурин-2,6-дион     │   58-55-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 656│3,7-Дигидро-3,7-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-пурин-2,6-дион     │   83-67-0    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 657│1,3-Дигидро-1,3-диоксо │              │                   │            │            │         │           │

│    │-5-изобензофуранкарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │   552-30-7   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 658│6,7-Дигидродипиридо    │              │                   │            │            │         │           │

│    │[1,2а:2',1'-с]пиридази-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нидинийдибромид        │   85-00-7    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 659│1,2-Дигидроксибензол   │  120-80-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 660│1,3-Дигидроксибензол   │  108-46-3    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 661│1,4-Дигидроксибензол   │  123-31-9    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 662│1,4-Дигидроксибензола и│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │меди аддукт            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 663│1,4-Дигидроксибензол   │              │                   │      -/0,05│      а     │    1    │           │

│    │свинец аддукт (по свин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 664│2,5-Дигидроксибензол-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат кальция (2:1)│  20123-80-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 665│2,4-Дигидроксибензол-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат натрия       │  53819-36-6  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 666│[R-(R*,R*)]-2,3-Дигид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксибутан-2,3-диоат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │калия сурьмы (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │  16039-64-8  │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 667│2,3-Дигидроксибутандио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат натрия              │  60131-40-0  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 668│2,3-Дигидроксибутандио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │   526-83-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 669│(6альфа,11бета,16аль-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)11,21-Дигидрокси-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,9-дифтор-16,17-      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(метиленэтилиден)бис   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(окси)прегна-1,4-диен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         ++            │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,20-дион              │   67-33-2    │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 670│2,2-Ди(гидроксиметил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-1,3-диол        │  115-77-5    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 671│11бета,16альфа-Дигид-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рокси-16,17-изопропи-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лендиокси-9-фторпрегна-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4-диен-3,20-дион     │  76-25-5     │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 672│Дигидрокси(3,4,5-три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксибензоат) висму-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   99-26-3    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 673│2,2-(4,4'-Дигидрокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пропан           │   80-05-7    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 674│1,17-бета-Дигидрокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,5[10]-эстратриена- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метиловый эфир       │  1035-77-4   │                   │      0,0005│      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 675│Ди-(2-гидроксиэтил)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │   111-42-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 676│Ди-(2-гидроксиэтил)ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиламин                │  105-59-9    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 677│1,3-Дигидро-1-метил-2Н-│              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазол-2-тион        │   60-56-0    │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 678│2,3-Дигидро-2-метил-   │  57414-02-5  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │1,4-нафтохинон-2-суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат натрия           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 679│3,6-Дигидро-4-метил-2Н │ 16302-35-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │-пиран                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 680│5,6-Дигидро-2-метил-N- │  5234-68-4   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │фенил-1,4-оксатиин-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоксамид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 681│4,5-Дигидро-5-оксо-1-  │  1934-21-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │(4-сульфофенил)-4-[(4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфофенил)азо]-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразол-3-карбонат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │тринатрия              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 682│1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-│  6112-76-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │            ++         │              │                   │            │            │         │           │

│    │тион, гидрат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 683│1,9-Дигидро-9-D-рибофу-│   58-63-9    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │ранозил-6Н-пурин-6-он  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 684│Дигидросульфид         │  7783-06-4   │                   │     10     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 685│Дигидросульфид смесь с │              │                   │            │            │         │           │

│    │углеводородами С       │              │                   │      3     │      п     │    2    │     О     │

│    │                1-5    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 686│Дигидротерпинол        │  58985-02-7  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 687│3,7-Дигидро-1,3,7-три- │   58-08-2    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дион│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 688│3,7-Дигидро-1,3,7-три- │  8000-95-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │на бензоат натрия      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 689│1,2-Дигидро-2,2,4-три- │  147-47-7    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метилхинолин           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 690│1,2-Дигидро-2,2,4-три- │   91-53-2    │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │метил-6-этоксихинолин  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 691│(0-Дигидрофосфато)этил-│  2235-25-8   │                   │      0,005 │    п + а   │    1    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │меркурат  (по ртути)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 692│Дигидрофуран-2-он      │   96-48-0    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 693│3,4-Дигидро-6-хлор-2Н- │   58-93-5    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1,2,4-бензотиадиазин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │7-сульфонамид 1,1-диок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 694│6,7-Дигидро-3-циклогек-│  2164-08-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │сил-1Н-циклопентапири- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидин-2,4(3Н,5Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 695│(5альфа,6альфа)-7,8-   │   76-57-3    │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │Дидегидро-4,5-эпокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метокси-17-метилмор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          ++           │              │                   │            │            │         │           │

│    │финан-6-ол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 696│4,6-Ди(1,1-диметилэтил-│              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │перокси)пентилацетат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 697│2,4-Ди(1,1-диметилэтил)│              │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │пентилфеноксиэтановая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 698│Дидодецилбензол-1,2-ди-│  2432-90-8   │                   │      3/1   │    п + а   │    3    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 699│N,N-Диметиламинобензол │   121-69-7   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 700│Диметиламиноборан      │   74-94-2    │                   │      0,6   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 701│4-[(Диметиламино)метил]│   88-27-7    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2,6-бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)гидроксибензол    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 702│3-[(1,3-Диметиламино)  │  5587-89-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метиленамино]-2,4,6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трийодфенилпропионовой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты гидрохлорид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 703│2-[(Диметиламино)метил]│  67049-84-7  │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │пиридинилкарбамат ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           ++          │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 704│Диметил-5-[(1-амино-3- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │нитро-4-хлорфенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]бензол-1,3-дикар-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 705│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   79-57-2    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │5альфа,5а альфа,6бета, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а альфа,)]4-(Диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)-1,4,4а,5,5а,6,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,12а-октагидро-3,5,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,12а-гекса-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-6-метил-1,11  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диоксо-2-нафтаценкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксиамид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 706│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   60-54-8    │                   │      0,1   │      а     │     2   │     А     │

│    │5а альфа,6бета,12а аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)]4-(Диметиламино)-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5а,6,11,12а-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │октагидро-3,6,10,12,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а-пентагидрокси-6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1,11-диоксо-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нафтаценкарбоксамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 707│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   64-75-5    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │5а альфа,6бета,12а)](4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │Диметиламино)-1,4,4а,5,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5а,6,11,12а-октагидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,5,10,12,12а-пентагид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рокси-6-метил-1,11-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксо-2-нафтаценкар-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксамида гидрохлорид  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 708│3-Диметиламинопропан-  │  3179-63-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │1-ол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 709│3-(N,N-Диметиламино)   │  1738-25-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │пропионитрил           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 710│8-[3-(Диметиламино)про-│  65497-24-7  │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │покси]-3,7-дигидро-1,3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7-триметил-1Н-пурин-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диона гидрохлорид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 711│[4S-(4а,4а альфа,5а    │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

│    │альфа,6бета,12альфа)]- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-(Диметиламино)-7-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,4,4а,5,5а,6,11, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а-октагидро-3,5,10,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │12,12а-пентагидрокси-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метилен-1,11-диоксо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-нафтаценкарбоксами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │да-4-метилбензолсуль-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 712│2-(Диметиламино)этанол │  108-01-0    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 713│Диметиламиноэтил-2-ме- │  2867-47-2   │                   │     80     │      п     │    3    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпроп-2-еноат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 714│бета-Диметиламиноэти-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ловый эфир N-метил-Z-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пирролидин карбоновой  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты дийодметилат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 715│N,N-Диметилацетамид    │   127-19-5   │                   │      3/1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 716│альфа-(5,6-Диметилбен- │   68-19-9    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │зимидазолил)кобаламид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цианид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 717│Диметилбензол (смесь 2,│  1330-20-7   │                   │  150/50    │      п     │    3    │           │

│    │3-, 4-изомеров)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 718│Диметилбензол-1,2-ди-  │  131-11-3    │                   │   1/0,3    │    п + а   │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 719│Диметилбензол-1,3-ди-  │  1459-93-4   │                   │   1/0,3    │      а     │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 720│Диметилбензол-1,4-ди-  │  120-61-6    │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

│    │карбоноат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 721│2,5-Диметилбензолсуль- │  6292-58-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │фонамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 722│2,5-Диметилбензолсуль- │  19040-62-1  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │фохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 723│1,4-Диметил-2,5-бис    │  6298-72-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │(хлорметил)-бензол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 724│Диметил бутан-2,3-дио- │  106-65-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 725│3,3-Диметилбутан-2-он  │  75-97-8     │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 726│Диметилгексан-1,6-дио- │  627-93-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 727│2,6-Диметилгидроксибен-│  576-26-1    │                   │      5/2   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 728│О,О-Диметил(1-гидрокси-│   52-68-6    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │2,2,2-трихлорэтил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 729│Диметилдекан-1,10-диоат│  106-79-6    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 730│2,6-Диметил-3,5-дикар- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │бометокси-4-(дифторме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │токсифенил)-1,4-дигид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропиридин              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 731│N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-│  6711-48-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │диметиламино)пропил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-1,3-диамин      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 732│(2,2-Диметил)-5-[2,5-  │  25812-30-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │диметилфенокси]пентано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 733│2,6-Диметил-3,5-диме-  │  21829-25-4  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │токсикарбонил-4-(2-нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)-1,4-дигидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пирин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 734│4,4-Диметил-1,3-диоксан│   766-15-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 735│Диметил-1,4-диоксан    │  25136-55-4  │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 736│Диметил-5-[3-[1,3-диок-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │со-3-(2-октадецилокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пропиламино]-(4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1-аминофенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]бензол-1,3-дикар-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 737│Диметилдитиокарбамат   │  128-04-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │натрия                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 738│N,N-Диметил-2-(дифенил-│  147-24-0    │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │метокси)этанамин гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 739│5,5-Диметил-1,3-дихлор-│   118-52-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │имидазолидин-2,4-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 740│О,О-Диметил-О-(2,5-ди- │  18181-70-9  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │хлор-4-йодфенил)тиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 741│О,О-Диметил-О-(2,2-ди- │   62-73-7    │                   │   0,6/0,2  │      п     │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтенил)фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 742│2,2-Диметил-3-(2,2-ди- │  55701-05-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │хлорэтенил)циклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 743│3,7-Диметил-6-ен-1-ин- │  29171-21-9  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │3-ола ацетат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 744│5,5-Диметилимидазоли-  │   77-71-4    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 745│Диметилкадмий          │   506-28-1   │                   │0,005/0,001 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 746│Диметилкарбаминонитрил │  1467-79-4   │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 747│О,О-Диметил-S-карбэток-│  2088-72-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │симетилтиофосфат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 748│О,О-Диметил-S-[2-(N-   │   60-51-5    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │метиламино)-2-оксоэтил]│              │                   │            │            │         │           │

│    │дитиофосфат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 749│О,О-Диметил-О-(3-метил-│  122-14-5    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-нитрофенил)фосфат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 750│1,3-Диметил-5-(3-метил-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пирролидинилиден-2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилиден)имидазолидин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тион-2-он-4            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 751│(Е,1R)-2,2-Диметил-3(2-│  4638-92-0   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │метилпроп-1-енил)-цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лопропан-1-карбоновая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 752│2,2-Диметил-3-(2-метил-│  7696-12-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │проп-1-енил)циклопропан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-карбоновой кислоты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,4,5,6,7-гексагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-диоксо-2Н-изоиндол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-илметиловый эфир     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 753│(1R-Е)-2,2-Диметил-3-  │  4489-14-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │(2-метилпроп-1-енил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонилхло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 754│[2S-(2альфа,5альфа,    │   66-79-5    │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

│    │6бета))-3,3-Диметил-6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │[[[5-метил-3-фенилизок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сазол-4-ил]карбонил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]-7-оксо-4-тиа-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептан-2-карбоновая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 755│Диметилметилфосфонат   │  756-79-6    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 756│Диметилнитробензол     │  25168-04-1  │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 757│О,О-Диметил-О-(4-нитро-│   298-00-0   │                   │   0,3/0,1  │    п + а   │    1    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 758│Диметил-5-(3-нитро-4-  │  3455-60-5   │                   │  1,5/0,5   │      а     │    2    │           │

│    │хлораминофенилсульфо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)бензол-1,3-дикарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 759│3,7-Диметилокта-1,6-   │  115-95-7    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │диен-3-ол ацетат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 760│(1R)-7,7-Диметил-2-ок- │  35863-20-3  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │собицикло-[2,2,1]-гепт-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-илметансульфоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 761│[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-│  37091-66-0  │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксоимидазолидин-1-ил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]амино]фенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]амино]-4-тиа-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 762│[2S-(2альфа,5альфа,    │   61-33-6    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │6бета)]3,3)]-3,3-Диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-7-оксо-6-[(фенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил)амино]-4-тиа-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-азабицикло[3,2,0]геп-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 763│3,7-Диметилокта-1,6-ди-│   78-70-6    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │ен-3-ол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 764│Диметилпентан-2,4-дио- │  1515-75-9   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 765│N,N-Диметилпропан-1,3- │  109-55-7    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 766│2,2-Диметилпропан-1,3- │  126-30-7    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │диол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 767│Ди(2-метилпропил)бен-  │   84-69-5    │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │зол-1,2-дикарбонат     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 768│2,2-Диметилпропилгидро-│  14018-58-7  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │пероксид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 769│1,3-Диметил-7Н-пурин-  │  317-34-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │2,6(1Н,3Н)дион, этилен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин, аддукт         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 770│Диметилсульфат         │   77-78-1    │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 771│Диметилсульфид         │   75-18-3    │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 772│Диметилсульфоксид      │   67-68-5    │                   │     20     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 773│3,5-Диметил-2Н-1,3,5-  │   533-74-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тиадиазин-2-тион       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 774│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4│  55219-65-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-триазол-1-ил)-1-(4-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенокси)бутан-2-ол │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 775│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4│  43121-43-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-триазол-1-ил)1-(4-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенокси)бутан-2-он │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 776│1,1-Диметил-3-(3-три-  │  2164-17-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фторметилфенил)карбамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 777│О,О-Диметил-О-(2,4,5-  │  299-84-3    │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │трихлорфенил) тиофосфат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 778│(Z)-О,О-Диметил-О-[1-  │  22248-79-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │(2,4,5-трихлорфенил)-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтенил]фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 779│N,N-Диметил-альфа-фе-  │   957-51-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │нилбензацетамид        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 780│N,N'-(2,5-Диметил-1,4- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фенилен)бис(N,N,N,N',  │              │                   │            │            │         │           │

│    │N',N'-триметиламиний-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 781│N,N-Диметил-N-фенилкар-│  101-42-8    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бамид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 782│3,5-Диметилфенилфосфат │  25653-16-1  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │(3:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 783│5-(2,5-Диметилфенокси)-│ 106448-06-0  │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-метил-пентан-2-ол    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 784│5-(2,5-Диметилфенокси) │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │пентан-2-он            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 785│N,N-Диметилформамид    │   68-12-2    │                   │     10     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 786│О,О-Диметил-S-(2-фор-  │  2540-82-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │милметиламино-2-оксо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилдитиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 787│О,О-Диметилфосфонат    │   868-85-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 788│О,О-Диметил-S-(фталим- │   732-11-6   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │идометил)дитиофосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 789│Диметил-(4-фторфенил)  │  2355-84-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │хлорсилан (по гидрохло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │риду)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 790│О,О-Диметил-0-(7-хлор- │  23560-59-0  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │бицикло[3,2,0]гепта-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-диен-6-ил)фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 791│3,3-Диметил-1-хлорбутан│  13547-70-1  │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │-2-он                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 792│О,О-Диметилхлортиофос- │  2524-03-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 793│1,1 -Диметил-3-(3-хлор-│  13636-32-3  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)гуанидин         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 794│3,3-Диметил-2-(4-хлор- │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │фенил)пропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 795│3,3-Диметил-1-(4-хлор- │  24473-06-1  │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │фенокси)бутан-2-он     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 796│3,3-Диметил-1-хлор-1-  │  57000-78-9  │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │(4-хлорфенокси)бутан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 797│N,N-Диметил-2-хлор-10Н-│   69-09-0    │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

│    │фенотиазин-10-пропан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин гидрохлорид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 798│1,1-Диметил-1-(2-хлор- │  13025-69-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │этил)гидразинийхлорид  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 799│О,О-Диметил-О-(4-циан- │  2636-26-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 800│1,5-Диметил-5-(1-цикло-│   50-09-9    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гексен-1-ил)барбитурат │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 801│1,5-Диметил-5-(1-цикло-│   56-59-1    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гексен-1-ил)барбитуро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 802│N,N-Диметилциклогекси- │   98-94-2    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │ламин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 803│О,О-Диметил-S-циклогек-│              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │силтиофосфат смесь с   │              │                   │            │            │         │           │

│    │О,S-диметил-О-циклогек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │силтиофосфатом         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 804│1,1-Диметил-3-циклоок- │  8015-55-2   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │тилкарбамид смесь с    │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутинил-3N-3-хлорфенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбаматом             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 805│N-(1,1-Диметилэтил)-2- │   95-31-8    │                   │      6     │      а     │    3    │           │

│    │бензотриазол сульфен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амид                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 806│4-(1,1-Диметилэтил)гид-│   98-54-4    │                   │     1/0,4  │      а     │    2    │           │

│    │роксибензол            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 807│1,1-Диметилэтилгидропе-│  5618-63-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 808│1,1-Диметилэтилгипохло-│   507-40-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 809│4-(1,1-Диметилэтил)-   │   96-29-3    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-дигидроксибензол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 810│1,1-Диметилэтилпероксо-│   107-71-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 811│1,1-Диметилэтилпероксо-│   614-45-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │бензоат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 812│1,3-Ди(1-метилэтил)фе- │  28178-42-9  │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил-2-изоцианат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 813│[4-(1,1-Диметилэтил)-2-│  299-86-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │хорфенил]метил-N-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │амидофосфат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 814│О,О-Ди(1-метилэтил)тио-│  29918-57-8  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │фосфат аммония         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 815│О,О-Диметил-S-(2-этил- │   640-15-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиоэтил)дитиофосфат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 816│0,0-Диметил-0-(2-этил- │  8022-00-2   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │тиоэтил)тиофосфат смесь│              │                   │            │            │         │           │

│    │с 0,0-диметил-S-(2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилтиоэтил)тиофосфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │том                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 817│1-(3,4-Диметоксибензил)│   61-25-6    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-6,7-диметоксиизохино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лина хлоргидрат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 818│Диметоксиметан         │   109-87-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 819│[S-(R*,S*)]-6,7-Диме-  │   128-62-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │токси-3-(5,6,7,8-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро-4-метокси-6-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-1,3-диоксоло[4,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │g]изохинолин-5-ил)-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    ++ │              │                   │            │            │         │           │

│    │(3Н)-изобензофуранон   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 820│3,4-Диметоксифенилаце- │   93-17-4    │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │тонитрил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 821│3,4-Диметоксифенилэта- │   93-40-3    │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 822│1,2-Диметоксиэтан      │   110-71-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 823│2,6-Динитроаминобензол │   606-22-4   │                   │     1/0,3  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 824│3,5-Динитробензойная   │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │кислота аддукт с цик-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексиламином         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 825│Динитробензол          │  25154-54-5  │                   │      3/1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 826│2,6-Динитро-N,N-дипро- │  1582-09-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │пил-4-(трифторме-      │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)аминобензол        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 827│1,5-Динитрозо-3,7-эндо-│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │метилен-1,-3,5,7-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зоциклооктан           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 828│Динитронафталин, смесь │  27478-34-8  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │1,5- и 1,8-изомеров    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 829│2,4-Динитрометилбензол │   121-14-2   │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 830│1,3-Динитро-5-трифтор- │   393-75-9   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-2-хлорбензол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 831│2-(2,4-Динитрофенил-   │  4230-91-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тио)бензотиазол        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 832│2,4-Динитрофенилтиоциа-│  1594-56-5   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 833│3,5-Динитро-4-хлорбен- │  118-97-8    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │зойная кислота         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 834│2,4-Динитро-1-хлорбен- │   97-00-7    │                   │  0,2/0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 835│Динонилбензол-1,2-ди-  │   84-76-4    │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 836│1,4-Диоксан            │   123-91-1   │                   │    10      │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 837│3,6-Диоксаоктан-1,8-   │   112-27-6   │                   │    10      │    п + а   │    3    │           │

│    │диол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 838│1,3-Диоксо-1Н-бенз(dЕ)-│  88909-96-0  │                   │     5      │      а     │    3    │           │

│    │изохинолин-2-(3Н) бута-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 839│Диоксолан-1,3          │   646-06-0   │                   │    50      │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 840│5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2- │  70745-82-3  │                   │    10      │      а     │    4    │           │

│    │октадецилоксифенил)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропиламино]-4-хлор-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенил)сульфонил]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол-1,3-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 841│6-[(1,3-Диоксо-3-фенок-│  27025-49-6  │                   │      0,1   │      a     │    2    │     А     │

│    │си-2-фенилпропил)амино]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,3-диметил-7-оксо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2S-(2альфа,5альфа,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │6бета)]-4-тиа-1-азо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бицикло[3,2,0]гептан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-карбоновая кислота   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 842│Диоктилдекан-1,10-диоат│  2432-87-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 843│Ди(пентил)бензол-1,2-  │   131-18-0   │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │дикарбонат             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 844│Диприн (по белку)      │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 845│Ди(проп-2-енил)бензол- │   131-17-9   │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │1,2-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 846│Ди(проп-2-енил)бензол- │   1087-21-4  │                   │ 1,5/0,5    │    п + а   │    2    │           │

│    │1,3-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 847│4,4'-Дитиобис(1,1-ди-  │   6386-58-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │метилэтил)гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 848│4,4'-Дитиобисморфолин  │   103-34-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 849│2,2'-Дитиодибензотиазол│   120-78-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 850│1,1'-(Дитиоди-4,1-фе-  │  39557-39-6  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нилен)бис-1Н-пиррол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,5-дион               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 851│6,8-Дитиооктановая кис-│   62-46-4    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 852│альфа,альфа-Дифенил-1- │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │азабицикло[2,2,2]октан │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-метанол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 853│альфа,альфа-Дифенил-   │  10447-38-8  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1-азабицикло[2,2,2]    │              │                   │            │            │         │           │

│    │октан-3-метанола гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 854│2-(Дифенилацетил)-1Н-  │  82-66-6     │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │инден-1,3-(2Н)-дион    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 855│(Z)-2-[4-1,2-Дифенил-  │  10540-29-1  │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

│    │бут-1-енил)фенокси]-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │N,N-диметилэтанамин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 856│(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил- │  54965-24-1  │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

│    │1-бутенил)фенокси]-N,N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диметилэтанамина-2-гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роксипропан-1,2,3-три- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 857│О,О-Дифенил-1-гидрокси-│  38457-67-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │2,2,2-трихлорэтилфосфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 858│Дифенилгуанидин        │  102-06-7    │                   │  0,3/0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 859│Дифенил-4-[(1,1-диме-  │              │                   │   10/3     │      а     │    4    │           │

│    │тилэтил)фенил]фосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 860│N,N'-Дифенил-N,N'-диэ- │  41365-24-6  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тилтиурамдисульфид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 861│1-(Дифенилметил)-4-(3- │   298-57-7   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │фенилпроп-2-енил)пипе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 862│1,3-Дифенилпропан-2-он │  102-04-5    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 863│Дифенилы хлорированные │  1336-36-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 864│О,О-Дифенил-О-(2-этил- │  15647-08-2  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексил)фосфит          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 865│1,5-Дифеноксиантрацен- │   82-21-3    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │9,10-дион              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 866│Дифтордихлорметан      │   75-71-8    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 867│1,2-Дифтор-1,2-дихлор- │   431-06-1   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │этан                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 868│Дифтордихлорэтен       │  27156-03-2  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 869│Дифторметан            │   75-10-5    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 870│2-Дифторметоксибензаль-│  71653-64-0  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │дегид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 871│3,3-Дифтор-1,1,1,3-тет-│   758-41-8   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │рахлорпропан-2-он      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 872│1,2-Дифтор-1,1,2,2-тет-│   76-12-0    │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │рахлорэтан             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 873│Дифтортрихлорэтан      │   41834-16-6 │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 874│1,1-Дифтор-1,2,2-три-  │   354-21-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │хлорэтан               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 875│Дифторхлорметилбензол  │   349-50-8   │                   │   15/5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 876│(Дифторхлорметил)-4-   │  6987-14-0   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │хлорбензол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 877│Дифторхлорэтан         │  25497-29-4  │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 878│1,2-Дифторэтан         │   624-72-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 879│Дифторхлорметан        │    75-45-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 880│N,N'-Дифурфурилиденфе- │  19247-68-8  │                   │      2     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилен-1,4-диамин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 881│3,4-Дихлораминобензол  │    95-76-1   │                   │  1,5/0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 882│2,6-Дихлораминобензол  │   608-31-1   │                   │      5/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 883│Дихлорбензол           │  25321-22-6  │                   │    50/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 884│3,5-Дихлорбензолсуль-  │  19797-32-1  │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │фонамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 885│2,3-Дихлорбута-1,3-ди- │  1653-19-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 886│1,4-Дихлорбут-2-ен     │  764-41-0    │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 887│1,3-Дихлорбут-2-ен     │  926-57-8    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 888│3,4-Дихлорбут-1-ен     │   760-23-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 889│[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-│   56-75-7    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │N-[2-гидрокси-1-(гид-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксиметил)-2-(4-нит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)этилацетамид   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 890│2-Дихлор-N-[2-гидрокси-│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │1-(гидроксиметил)-2-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрофенил)этилацетамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 891│2,4-Дихлор-5-карбокси- │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бензолсульфокислоты    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гуанидиновая соль      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 892│Дихлорметан            │   75-09-2    │                   │   100/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 893│Дихлорметилбензол      │   98-87-3    │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 894│2,4-Дихлор-1-метилбен- │   95-73-8    │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 895│4-Дихлорметилен-1,2,3, │  3424-05-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │3,5,5-гексахлорцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │пент-1-ен              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 896│2-Дихлорметилен-4,5-ди-│              │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │           │

│    │хлорциклопент-4-ен-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 897│1,1 -Дихлор-4-метилпен-│  55667-43-1  │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

│    │та-1,3-диен            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 898│1,1-Дихлор-4-метилпен- │  62434-98-4  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │та-1,4-диен            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 899│1,2-Дихлор-2-метилпро- │   594-37-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │пан                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 900│1,3-Дихлор-2-метилпроп-│   3375-22-2  │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 901│3,3-Дихлор-2-метилпроп-│  22227-75-4  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 902│5,7-Дихлор-2-метилхино-│   72-80-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин-8-ол               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 903│2,3-Дихлор-1,4-нафтохи-│   117-80-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │нон                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 904│1,2-Дихлор-4-нитробен- │   99-54-7    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 905│N-(2,6-Дихлор-4-нитро- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │фенил)ацетамид         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 906│(Z)-2,3-Дихлор-4-оксо- │   87-56-9    │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бут-2-еновая кислота   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 907│1,2-Дихлорпропан       │   78-87-5    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 908│1,3-Дихлорпропан-2-он  │   534-07-6   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 909│1,3-Дихлорпроп-1-ен    │   542-75-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 910│2,3-Дихлорпроп-1-ен    │   78-88-6    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 911│2,2-Дихлорпропионовая  │   75-99-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 912│Дихлортрицикло(8,2,2,  │  28804-46-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ [4,7]                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │2     )гексадека-4,6,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │10,12,13,15-гексаен    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 913│2-(2,6-Дихлорфенилами- │  4205-91-8   │                   │      0,001 │      а     │    1    │     О     │

│    │но)имидазолина хлорид  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 914│2-[(2,6-Дихлорфенил)   │  15307-79-6  │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │амино]фенилацетат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 915│N-(2,6-Дихлорфенил)    │  17700-54-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 916│3-(2,2-Дихлорфенил)-   │  13630-61-0  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2,2-диметилциклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонилхлорид  (конт- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по гидрохлориду)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 917│3,4-Дихлорфенилизоциа- │   102-36-3   │                   │      0,3   │      п     │    3    │     А     │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 918│N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-│   330-55-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метил-N-метоксикарбамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 919│О-(2,4-Дихлорфенил)-N- │  118361-88-1 │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │(1-метилэтил)амидохлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 920│N-(3,4-Дихлорфенил)про-│   709-98-8   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │панамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 921│О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-│  34643-46-4  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │пропил)-О-этилдитиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 922│Дихлорфенилтрихлорсилан│  27137-85-5  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │(по гидрохлориду)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 923│О-(2,4-Дихлорфенил)-О- │  18351-18-3  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилхлортиофосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 924│2,4-Дихлорфеноксиацетат│  2307-55-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │аммония                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 925│Дихлорфторметан        │   75-43-4    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 926│Дихлорфторметилбензол  │   498-67-9   │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 927│Дихлорфторэтан         │   430-51-9   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 928│3,4-Дихлорфуран-2,5-ди-│   1122-17-4  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │он                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 929│1,2-Дихлорэтан         │   107-06-2   │                   │     30/10  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 930│Дихлорэтановая кислота │   79-43-6    │                   │      4     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 931│2,2-Дихлорэтанол       │   598-38-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 932│1,1-Дихлорэтен         │   75-35-4    │                   │   100/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 933│Дихромовая кислота,    │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │    К, А   │

│    │соли (в пересчете на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +6                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │Cr  )                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 934│1,4-Дицианобутан       │   111-89-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 935│Дициклогексиламин нит- │  3129-91-7   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │рит                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 936│Дициклогексиламина мас-│  12795-24-3  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │лорастворимая соль     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 937│Диэпоксид кристалличес-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кий "ФОУ-8"            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 938│2,6-Диэтенилпиридин    │  16222-95-0  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│ 939│Диэтиламин             │   109-89-7   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 940│N,N-Диэтиламин-2,5-ди- │   2624-44-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │гидрокси-бензолсульфо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 941│2-(N,N-Диэтиламино)-4- │  1912-25-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(N-1-метилэтиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,3,5-триазин     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 942│2-(N,N-Диэтиламино)эта-│  100-37-8    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 943│2-(N,N-Диэтиламино)    │  100-38-9    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │этантиол               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 944│2-(Диэтиламино)этил-4- │   59-46-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │аминобензоат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 945│2-(Диэтиламино)этил-4- │   51-05-8    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │аминобензоат гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 946│3-Диэтиламинопропил-1- │   104-78-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │амин                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 947│2-(N,N-Диэтиламино)этил│   105-16-8   │                   │    800     │      п     │    4    │           │

│    │-2-метилпроп-2-еноат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 948│Диэтилат-3,3,1,2-бис   │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(этокси)этиленбис-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил-2-метил-5-хлорбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зимидазолий            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 949│Диэтилбензол           │  25340-17-4  │                   │   30/10    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 950│Диэтилбензол-1,2-дикар-│   84-66-2    │                   │   1,5/0,5  │    п + а   │    2    │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 951│(Z)-Диэтилбутендиоат   │   141-05-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 952│Диэтилгексафторпентади-│   424-40-8   │                   │     0,1    │      п     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │оат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 953│Ди(2-этилгексил)бензол-│  53306-52-8  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │1,2-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 954│Ди(2-этилгексил)метил- │  60556-68-5  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 955│N,N-Диэтилгидроксиламин│   3710-84-7  │                   │      6     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 956│Диэтил(1,4-дигидро-2,6-│   1149-23-1  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │диметил)пиридин-3,5-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 957│Диэтил(1,1-диметилэтил)│  759-24-0    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 958│Диэтил[(диметоксифосфи-│  121-75-5    │                   │  1,5/0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │нотиоил) тио]бутандио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 959│Диэтилди(2-цианэтил)   │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 960│Диэтиленимид 2-метилти-│  1078-79-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │озолидо-3-фосфорной    │              │                   │            │            │         │           │

│    │       ++              │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 961│Диэтилентриамин дициан-│              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │этилированный          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 962│Диэтилентриаминометил- │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксибензол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 963│N,N-Диэтил-3-метилбен- │   91-67-8    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │замин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 964│N,N-Диэтил-3-метилбен- │  134-62-3    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 965│N,N-Диэтил-4-метил-1-  │   90-89-1    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │пиперазинкарбоксамид   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 966│Диэтил-(2-метилпропил) │  10203-58-4  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 967│2,4-Диэтил-6-метилфени-│  2095-02-5   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │лен-1,3-диамин         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 968│Диэтилметоксибор       │  7397-46-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 969│О,О-Диэтил-О-(4-нитро- │   56-38-2    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 970│Диэтилоксаминовой кис- │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │лоты алкиловый эфир    │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 6-8                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 971│Диэтилоктафторгександи-│   376-50-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │оат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 972│Диэтилртуть            │   627-44-1   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 973│Диэтилтеллур           │   627-54-3   │                   │      0,0005│      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 974│N,N-Диэтил-10Н-фенотиа-│   341-70-8   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │зин-10-этанамин гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 975│О,О-Диэтилхлортиофосфат│  2524-04-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 976│N,N-Диэтилэтанамин     │   121-44-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 977│N,N-Диэтилэтанамин гид-│   554-68-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │рохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 978│0,0-Диэтил-О-[2-(этил- │   8065-48-3  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │тио)этил]тиофосфат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с О,О-диэтил-S-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2-(этилтио)этил)тио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфатом (7:3)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 979│2,12-Диэтоксибисбензи- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │мидазо[2,1-b:1',2'-i]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензо[lmn][3,8]фенан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тролин-6,9-дион смесь с│              │                   │            │            │         │           │

│    │3,12-диэтоксибисбензи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидазо[2,1-b:1',2'-i]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензо[lmn][3,8]фенан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тролин-8,17-дионом     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 980│О-(Диэтокситиофосфорил)│  14816-18-3  │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

│    │-альфа-цианометилбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зальдоксим             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 981│дельта-[(3,4-Диэтокси- │   985-12-6   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │фенил)метилен]-6,7-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этокси-1,2,3,4-тетраги-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дроизохинолина гидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 982│4,4-Диэфир-1,4-нафтохи-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │нон-2-диазид сульфокис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты и 2,4,4-триокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензофенона            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 983│Додекандиовая кислота  │   693-23-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 984│Додекан-1-ол           │   112-53-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 985│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7│  2993-85-3   │                   │   90/30    │      п     │    4    │           │

│    │-Додекафторгептилпроп- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 986│Додекафторпентан       │   678-26-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 987│(Z)-Додец-8-енилацетат │  28079-04-1  │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 988│Додецилбензол          │   123-01-3   │                   │    30/10   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 989│Доксициклин гидрохло-  │ 100929-47-3  │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 990│Доксициклин тозилат    │              │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 991│Додецилгуанидин ацетат │  2439-10-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 992│Доломит                │  7000-29-5   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 993│Дон-3, диэлектрическая │              │                   │      5/1   │    п + a   │    2    │           │

│    │жидкость смесь моно-,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ди- и трибензилтолуола │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по бензилто- │              │                   │            │            │         │           │

│    │луолу)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 994│Дрожжи кормовые сухие, │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

│    │выращенные на после-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │спиртовой барде        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 995│Дунитоперидотитовые    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │пески                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 996│Жарилек-101, диэлектри-│              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │ческая жидкость, смесь │              │                   │            │            │         │           │

│    │моно-, ди- и трибензил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │толуола (контроль по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензилтолуолу)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 997│Желатин                │  9000-70-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 998│Железный агломерат     │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 999│Железо                 │  7439-86-9   │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       (+2)            │              │                   │            │            │         │           │

│1000│Железо      2-гидрокси-│  5904-52-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пропионат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1001│Железо пентакарбонил   │  13463-40-6  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1002│Железо(дигидрофосфат)  │  27289-15-2  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │пропан-1,2,3-триол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1003│Железо сульфат гидрат  │  13463-43-9  │                   │      6/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1004│диЖелезо триоксид      │  1309-37-1   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1005│Железо-иттриевые грана-│              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

│    │ты, содержащие гадоли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ний и/или галлий       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1006│Железорудные окатыши   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │горючих сланцев        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1007│Зола                   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1008│Известняк              │  13397-26-7  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1009│Изобензофуран-1,3-дион │    85-44-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1010│Изолейцин              │  7004-09-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1011│1,1'-Иминобис(пропан-2-│   110-97-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ол)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1012│Индий оксид            │ 12136-26-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1013│Индий фосфид           │  22398-80-7  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1014│D-мио-Инозитол         │  39907-99-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│1015│Иод                    │   7553-56-2  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1016│Иодбензол              │   591-50-4   │                   │      6/2   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1017│1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-   │   754-34-7   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │гептафторпропан        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1018│Иодметилбензол         │   620-05-3   │                   │    15/5    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1019│Иттербий фторид        │  37346-87-5  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1020│диИттрий триоксид      │  12036-00-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1021│Иттрий трифторид (по   │  13981-88-9  │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1022│Кадмий и его неоргани- │              │                   │  0,05/0,01 │      а     │    1    │     К     │

│    │ческие соединения      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1023│Кадмий ртуть теллур    │  29870-72-2  │                   │      1     │      а     │    2    │     К     │

│    │(твердый раствор)      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль паров ртути) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1024│Какао-порошок          │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1025│Калий бромид           │  7758-01-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1026│триКалий гексакис(циа- │  13746-66-2  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │но-С)феррат(3-) (ОС-6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │11)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1027│тетраКалий гексакис    │  13943-58-3  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │(циано-С)феррат(4-)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(ОС-6-11)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1028│диКалий гексафторсили- │  16871-90-2  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │кат (по фтору)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1029│диКалий гидрофосфат    │  7758-11-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1030│Калий дигидрофосфат    │  16068-46-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1031│Калий иодид            │  7681-11-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1032│диКалий карбонат       │   584-08-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1033│диКалий магний дисуль- │  15491-86-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фат гексагидрат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1034│Калий нитрат           │  7757-79-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1035│диКалий сульфат        │  7778-80-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1036│Калий сурьмы 2,3-гид-  │ 6535-15-5    │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │рокси-2,3-бутандиоат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1:1)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1037│триКалий фосфат        │   7778-53-2  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1038│Калий фторид (по фтору)│   7789-23-3  │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1039│Калий хлорид           │   7447-40-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1040│Кальций бис(дигидрофос-│   7758-23-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1041│Кальций 2-гидроксипро- │  5743-48-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пионат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1042│Кальций гидрофосфат    │  7757-93-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1043│Кальций гипофосфит     │  7789-79-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1044│Кальций дигидроксид    │   1305-62-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1045│Кальций 1-(дигидрофос- │  28917-82-0  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)-1,2,3-пропантриол │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1046│Кальций 2-(дигидрофос- │  58409-70-4  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)-1,2,3-пропантриол │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1047│Кальций диацетат       │   62-54-4    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1048│Кальций динитрит       │  10124-57-5  │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1049│триКальций дифосфат    │  13767-12-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1050│Кальций дифторид (по   │  7789-75-5   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1051│Кальций дихлорид       │  10043-52-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1052│Кальций карбоксиметил- │  9050-04-8   │                   │     10     │      a     │    4    │           │

│    │целлюлоза              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1053│Кальций лантан титан   │  12003-64-4  │                   │      -/6   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │алюминид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1054│Кальций метафосфат     │  13477-39-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1055│Кальций никельхромфос- │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │фат (по никелю)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1056│Кальций нитрит-нитрат  │ 42616-65-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1057│Кальций оксид          │  1305-78-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1058│Кальций оксида силикат │  12168-85-3  │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1059│Кальций, смесь соедине-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │ний (консерванты-анти- │              │                   │            │            │         │           │

│    │септики: ОБК-1, "Поли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кар", известковый мели-│              │                   │            │            │         │           │

│    │орант, кормовая добавка│              │                   │            │            │         │           │

│    │для домашних птиц)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по кальцию)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1060│Кальций сульфат дигид- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1061│Канифоль               │  8050-99-7   │                   │      4     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1062│Карбамид               │   57-13-6    │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1063│Карбамида пероксигидрат│   124-43-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1064│Карбаминонитрил        │   420-04-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1065│Карбамоил-3-метилпира- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1066│(2-Карбокси-3,4-диме-  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │токсифенил)метиленгид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разид-4-пиридинкарбоно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вой кислоты соль диэ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиламмония моногидрат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1067│1-Карбатоксиметил-4-   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │карбатоксипиперидин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1068│[2S-(2альфа,5альфа,    │  4800-94-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │6бета)]-6-[(Карбокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилацетил)амино]-3,3 │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диметил-7-оксо-4-тиа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-азабицикло[3,2,0]    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептан-2-карбонат      │              │                   │            │            │         │           │

│    │динатрия               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1069│4-Карбометоксисульфа-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │нилхлорид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1070│2-Карбометоксисульфа-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ниламидо-5-этил-1,3,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиадиазол              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1071│Карбонилдихлорид       │   75-44-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1072│Каталаза               │  9001-05-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1073│Квасцы алюмоаммонийные,│              │                   │      0,5   │      а     │    3    │           │

│    │алюмокалиевые, алюмо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натриевые и коагулянты │              │                   │            │            │         │           │

│    │на их основе (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на алюминий)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1074│"Кеим" (трансформатор- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ное масло, тетраметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диаминодифенилметан,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфитноспиртовая     │              │                   │            │            │         │           │

│    │барда и др.)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1075│Керамика               │              │                   │      5/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1076│Керосин (в пересчете на│   8008-20-6  │                   │   600/300  │      п     │    4    │           │

│    │С)                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1077│Кобальт гидридотетра-  │  16842-03-8  │                   │      0,01  │      п     │    1    │   О, А    │

│    │карбонил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1078│Кобальт и его неоргани-│              │                   │  0,05/0,01 │      а     │    1    │     А     │

│    │ческие соединения      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1079│Корунд белый           │   302-74-5   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1080│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │активные винилсульфоно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1081│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │активные хлортриазино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1082│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │дисперсные антрахиноно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1083│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │дисперсные полиэфирные │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1084│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислотные триарилмета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новые                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1085│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубогенные на основе   │              │                   │            │            │         │           │

│    │диангидрида динафтил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексакарбоновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1086│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоли на основе ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензпиренхинона золо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тисто-желтого ЖК и КХ  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1087│Красители органические │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоли тиоиндигоидные│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1088│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фталоцианиновые        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1089│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │на основе фталоцианина │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1090│Красители органические │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямые (полиазо) на    │              │                   │            │            │         │           │

│    │основе 4,4-диаминодифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нила                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1091│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │прямые (полиазо) карба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидосодержащие         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1092│Красители органические │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │основные арилметановые │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1093│Краситель органический │   92-77-3    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол А               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1094│Краситель органический │   135-62-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ОА              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1095│Краситель органический │  135-61-5    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ОТ              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1096│Краситель органический │  92-79-5     │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол РА              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1097│Краситель органический │  3651-62-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ПТ              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1098│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │М                      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1099│Краситель органический │   92-72-8    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │О                      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1100│Краситель органический │  12572-71-3  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол КО              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1101│Краситель органический │              │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │аминоксантеновый Рода- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин 4С                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1102│Краситель органический │  989-38-8    │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │аминоксантеновый Рода- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин Ж                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1103│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный коричневый Ж  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1104│Краситель органический │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │анионный пунцовый 4РТ  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1105│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный твердый синий │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1106│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный темно-зеленый │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1107│Краситель органический │  52623-75-3  │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │дисперсный красно-ко-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ричневый Ж             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1108│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │желтый КФ-6001 сульфи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рованный               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1109│Краситель органический │  3567-69-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │кислотный красный 2С   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1110│Краситель органический │  1064-48-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кислотный черный Н     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1111│Краситель органический │  2538-84-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоль ярко-зеленый С│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1112│Краситель органический │  1324-72-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоль ярко-зеленый Ж│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1113│Краситель органический │  2475-31-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубовый броминдиго     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1114│Краситель органический │  3263-31-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубовый тиоиндиго      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1115│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │прямой желтый свето-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │прочный О              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1116│Краситель органический │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямой зеленый СВ      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1117│Краситель органический │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямой ярко-зеленый    │              │                   │            │            │         │           │

│    │СВ-4Ж                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1118│Крахмал                │   9005-25-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1119│Кремнемедистый сплав   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1120│Кремний диоксид аморф- │              │                   │  3/1 <*>   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в смеси с оксидами │              │                   │            │            │         │           │

│    │марганца в виде аэрозо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ля конденсации с содер-│              │                   │            │            │         │           │

│    │жанием каждого из них  │              │                   │            │            │         │           │

│    │не более 10%           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1121│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в виде аэрозоля    │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании более 60%        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1122│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   6/2 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в виде аэрозоля    │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании от 10 до 60%     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1123│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный и стеклообразный в │              │                   │            │            │         │           │

│    │виде аэрозоля дезинтег-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рации (диатомит, квар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цевое стекло, плавле-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ный кварц, трепел)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1124│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический (кварц,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кристобалит, тридимит) │              │                   │            │            │         │           │

│    │при содержании в пыли  │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 70% (кварцит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │динас и др.)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1125│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   6/2 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании в пыли от  10 до │              │                   │            │            │         │           │

│    │70% (гранит, шамот,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │слюда-сырец, углеродная│              │                   │            │            │         │           │

│    │пыль и др.)            │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) искусственное     │              │                   │    2/0,5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │минеральное волокно    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(волокнистый карбид    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кремния)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1126│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   -/4 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании в пыли от 2 до   │              │                   │            │            │         │           │

│    │10% (горючие кукерсит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ные сланцы, медносуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фидные руды и др.)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1127│Кремний карбид         │   409-21-2   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1128│Кремний нитрид         │  12033-89-5  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1129│Кремний тетрафторид (по│  7783-61-1   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │     О     │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1130│Кремний тетрахлорид    │  10026-04-7  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │(по НС1)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1131│Криолит (по фтору)     │  15096-52-3  │                   │   1/0,2    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1132│"Кристаллин" (удобре-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ние)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1133│Ксантинол-никотинат    │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │[7-(2-окси-3-метил-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксиэтиламино)пропил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │теофилина основание]   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1134│Ксилоглюканофоетидин со│              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │степенью очистки П10х и│              │                   │            │            │         │           │

│    │П20х                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1135│Ксилоглюканофоетидин со│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │степенью очистки Пх и  │              │                   │            │            │         │           │

│    │П3х                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1136│бета-Лактоза           │  5965-66-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1137│гамма-Лактон 2,3-дегид-│  134-03-2    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │ро-альфа-гулоновой кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты натриевая соль    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1138│Леван                  │              │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1139│Лейцин                 │  7005-03-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1140│Леспедеция копеечнико- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │вая (трава)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1141│Лигнины                │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1142│Лигносульфонат модифи- │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │цированный гранулиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный на сульфате нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1143│Лигроин (в пересчете на│              │                   │  600/300   │      п     │    4    │           │

│    │углерод)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1144│Д-Лизинацетил-2-гидрок-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │сибензоат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1145│"Лилия-3", отбеливатель│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(по кальцинированной   │              │                   │            │            │         │           │

│    │соде)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1146│Липазы микробные       │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1147│Липрин (по белку)      │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┤

│                                                                                                               │

│   --------------------------------                                                                            │

│   <*> ПДК для общей массы аэрозолей.                                                                          │

├────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┤

│1148│Литий и его растворимые│              │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │неорганические соли    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по литию)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1149│Литий фторид (по фтору)│  7789-24-4   │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1150│Люминофор В-3-Ж (по    │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кадмию)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1151│Люминофор К-77 (по ок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сиду иттрия)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1152│Люминофор К-86 (по ок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сиду цинка)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1153│Люминофор КО-620       │              │                   │      4     │      a     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1154│Люминофор КТБ (по кад- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │мию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1155│Люминофор Л 47/48/49,  │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │смесь Л47 - 6% (оксиды │              │                   │            │            │         │           │

│    │бария, магния, алюми-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния, активирован. ев-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропием) Л48 - 40% (гек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │саалюминат цения-маг-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния, активир. тербием) │              │                   │            │            │         │           │

│    │Л49 - 54% (оксид иттрия│              │                   │            │            │         │           │

│    │актив. европием)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1156│Люминофор Л-3500-II    │              │                   │      -/5   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1157│Люминофор ЛР-1         │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1158│Люминофор ЛФ-490-1     │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1159│Люминофор ЛФ-630-1,    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │ЛФ-6500-1              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1160│Люминофор ЛЦ-6200-1    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1161│Люминофор Р-14         │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1162│Люминофор Р-385        │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1163│Люминофор Р-540у (по   │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кадмию)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1164│Люминофор ФГИ-520-1    │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1165│Люминофор ФГИ-627/593-1│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1166│Люминофор ФЛД-605      │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1167│Люминофор ЭЛС-670и     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1168│Люминофоры К-82, К-83  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1169│Люминофоры К-82-Н6,    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │К-75 (по сульфиду цин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ка)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1170│Люминофоры ЭЛС-580-В,  │              │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1171│Лютеций трифторид (по  │  37240-32-7  │                   │  2,5/0,5   │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1172│Магнид меди, смесь ди- │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │магний куприда и магний│              │                   │            │            │         │           │

│    │куприда                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1173│Магний бис(дигидрофос- │  7757-86-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1174│Магний гидрофосфат     │  13092-66-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1175│Магний диборид (в пе-  │  12007-25-9  │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │ресчете на бор)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1176│триМагний дифосфат     │  7757-87-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(3:2)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1177│Магний дифторид (по    │  7783-40-6   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1178│Магний дихлорат гидрат │  10326-21-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1179│Магний дихлорид гекса- │  7791-18-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1180│Магний дихлорноватый в │  79683-11-7  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │смеси с карбамидом     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1181│Магний додекаборид     │  12230-32-9  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1182│Магний карбонат        │   546-93-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1183│диМагний карбонат ди-  │  39409-82-0  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │гидроксид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1184│Магний оксид           │  1309-48-4   │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1185│Магний сульфат         │  7487-88-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1186│Марганец в сварочных   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аэрозолях при его со-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │держании:              │              │                   │            │            │         │           │

│    │  до 20%               │  7439-96-5   │                   │   0,6/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │  от 20 до 30%         │  7439-96-5   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1187│Марганец карбонат гид- │  34156-69-9  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1188│Марганец нитрат гекса- │ 17141-63-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1189│Марганец сульфат пента-│  10034-96-5  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1190│Марганец трикарбонил-  │  12079-65-1  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │циклопентадиен         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1191│Марганца оксиды (в пе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на марганец ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид))                │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) аэрозоль дезинтег-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рации                  │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │  б) аэрозоль конден-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сации                  │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1192│Масла минеральные неф- │  8042-47-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │тяные                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1193│Масло пихтовое (по ле- │              │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │тучим продуктам)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1194│Медноникелевая руда    │              │                   │      -/4   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1195│Медь                   │  7440-50-8   │                   │   1/0,5    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1196│тетраМедь гексагидрок- │  64093-37-4  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

│    │сид дихлорид, тригидрат│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по меди)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1197│Медь дифосфат          │  10102-90-6  │                   │     5/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1198│Медь дифторид (по фто- │  7789-19-7   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1199│Медь дихлорид (по меди)│  7447-39-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1200│Медь сульфат (по меди) │  18939-64-2  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1201│тетраМедьтрихром тетра-│  18939-64-2  │                   │   -/0,02   │      а     │    1    │           │

│    │дека(дигидрофосфат)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ундекагидрат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1202│Медь фосфид            │  12019-57-7  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1203│Медь хлорид (по меди)  │  7758-89-6   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1204│(Z)-1,8-Ментандиол гид-│  2451-01-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1205│L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-│  62571-86-1  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │2-метилпропионил)пирро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лидин-1-карбоновая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1206│3-Меркаптопропионовая  │  107-96-0    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1207│Меркаптоэтановая кисло-│  68-11-1     │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │     А     │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1208│2-Меркаптоэтанол       │   60-24-2    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1209│Металлокерамический    │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │сплав на основе дибо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рида титанохрома (в    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на бор)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1210│Метан                  │   74-82-8    │                   │   7000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│1211│Метанол                │    67-56-1   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1212│1-Метанол-4-(1-метил-  │  15111-96-3  │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │этенил)циклогекс-1-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1213│Метансульфонилхлорид   │   124-63-0   │                   │      4     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1214│Метановая кислота      │   64-18-6    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1215│Метантиол              │   74-93-1    │                   │      0,8   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1216│Метациклин гидрохлорид │  3963-95-9   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1217│Метиламин              │   74-89-5    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1218│N-Метиламинобензол     │  100-61-8    │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1219│1-Метиламино-альфа-    │  1483-12-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │этилтрицикло           │              │                   │            │            │         │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декана гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1220│1-Метил-N-L-альфа-ас-  │  22839-47-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │партил-L-фенилаланин   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1221│Метилацетиленалленовая │              │                   │    135     │      п     │    4    │           │

│    │фракция (по ацетилену) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1222│Метилацетат            │   79-20-9    │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1223│N-Метил-4-бензилкарба- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │мидопиридиний йодид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1224│Метил-1Н-бензимидазол- │  10605-21-7  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │2-илкарбамат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1225│Метил-1Н-бензимидазол- │  39394-36-0  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │-илкарбамат смесь с ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тирамом                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1226│Метилбензол            │   108-88-3   │                   │   150/50   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1227│4-Метилбензолметанол   │   589-18-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1228│Метилбензолсульфонат   │    80-18-2   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1229│3-Метилбензоксазолин-2 │  21892-80-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │-он                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1230│5-Метил-1Н-бензотриазол│  136-85-6    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1231│Метил-3,5-бис(1,1-диме-│  6386-38-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │тилэтил-4-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол)пропаноат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1232│5-Метил-альфа,альфа-бис│  78033-73-5  │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │(трифторметил)фуран-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │метанол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1233│2-Метилбута-1,3-диен   │   78-79-5    │                   │     40     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1234│2-Метилбута-1,3-диен,  │  9003-31-0   │                   │     15     │      п     │    4    │           │

│    │олигомеры              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1235│2-Метилбутаналь        │   590-86-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1236│2-Метилбутандиовая кис-│   97-65-4    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1237│Метилбутаноат          │   623-42-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1238│1-Метилбутановая кисло-│   503-74-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1239│3-Метилбутан-1-ол      │   123-51-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1240│Метил-3-(бут-1-енил)-  │  52314-69-9  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │2,2-диметилциклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1241│3-Метилбут-2-еновая    │  541-47-9    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1242│3-Метилбутил-2-гидрок- │   87-20-7    │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │сибензоат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1243│О-(3-Метилбутил)дитио- │   928-70-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1244│Метил-1-(бутилкарбамо- │  17804-35-2  │                   │      0,2   │            │    3    │           │

│    │ил)-2Н-бензимидазол-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1245│3-Метилбут-1-ин        │   598-23-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1246│2-Метилбут-3-ин-2-ол   │   115-19-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1247│Метилгексаноат         │   106-70-7   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1248│2-Метилгекс-5-ен-3-ин- │   690-94-8   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

│    │2-ол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1249│6-Метилгептан-1-ол     │   1645-40-3  │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1250│[2-(1-Метилгептил)-4,6-│   6119-92-2  │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │динитрофенил]бут-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1251│Метил-2-гидроксибензо- │   119-36-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1252│Метил-4-гидроксибензоат│   99-76-3    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1253│Метил-3-гидроксифенил- │   13683-89-1 │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1254│Метил-2-гидрокси-3-    │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │хлорпропионат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1255│Метилглицинат гидрохло-│  5680-79-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1256│2-альфа-Метилдигидроте-│  4479-96-3   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │стостерон              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1257│2-альфа-Метилдигидро-  │  315-37-7    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон гептаноат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1258│2-альфа-Метилдигидро-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон капронат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1259│2-альфа-Метилдигидро-  │   6542-74-1  │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон пропионат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1260│(2S,Е)-Метил-6,8-диде- │  859-18-7    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │зокси-6-(1-метил-4-про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пилпирролидин-2-илкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бониламино)-1-тио-D-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │эритро-альфа-D-галакто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октопиранозид, гидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1261│Метил-2,2-диметил-3-(2-│   5460-63-9  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанкарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1262│Метил-N-(2,6-диметил-  │  57837-19-1  │                   │      0,5   │      а     │     2   │           │

│    │фенил)-N-(метоксиаце-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-2-аминопропаноат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1263│2-Метил-1,3-диоксан    │   626-68-6   │                   │     10     │      п     │     4   │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1264│4-Метил-1,3-диоксан-4- │  2018-45-3   │                   │     10     │    п + а   │     3   │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1265│4-Метил-1,3-диоксолан- │  108-32-7    │                   │      7     │      п     │     3   │           │

│    │2-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1266│Метилдитиокарбамат нат-│   137-42-8   │                   │      0,1   │      а     │    1    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия  (по метилизоциана-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ту)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1267│Метилдихлорацетат      │   116-54-1   │                   │     15     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1268│О-Метилдихлортиофосфат │  2523-94-6   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1269│2,2'-Метиленбис(1-гид- │    70-30-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │рокси-3,4,6-трихлорбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1270│1,1'-Метиленбис(4-изо- │   101-68-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │цианатбензол)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1271│1,1'-Метиленбис[4-(1-  │  4956-98-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │метилэтил)бензол]      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1272│Метиленбис(нафталин-   │ 26545-58-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфонат динатрия)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1273│N,N'-Метиленбис(3-эте- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │нилсульфонилпропанамид)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1274│Метиленди(аминобензол) │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

│    │(смесь изомеров 4,4-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,4- 2,2-)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1275│2,2'-Метилендигидразид-│  1707-15-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пиридин-4-карбоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1276│1,1'-Метиленди(метил-  │  1335-47-3   │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1277│4,4'-Метилендициклогек-│  1761-71-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │санамин                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1278│4,4'-Метилендициклогек-│              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │санамин карбонат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1279│4-Метиленоксетан-2-он  │   674-82-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1280│4-Метилентетрагидро-2Н-│ 36838-71-8   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиран                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1281│Метиленциклобутанкарбо-│ 15760-35-7   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1282│Метилизотиоцианат      │   556-61-6   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1283│Метилизоцианат         │   624-83-9   │                   │      0,05  │      п     │    1    │   А, О    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1284│Метилкарбамат 1-нафта- │    63-25-2   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │ленола                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1285│N-Метилметанамин       │   124-40-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1286│5-Метил-3-метанол-1Н-  │ 29004-73-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │пиразол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1287│Метил-4-метилбензоат   │    99-75-2   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1288│Метил-3-метилбутаноат  │   556-24-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1289│[1R-(1альфа,2бета,5аль-│ 28221-20-7   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │фа)]-Метил-5-метил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1-метилэтил)циклогек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │силбутаноат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1290│Метил-2-метилпропаноат │   547-63-7   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1291│2-[Метил[2-(2-метилпроп│              │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

│    │-2-енокси)этокси]фосфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рилокси]этил-2-метил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1292│Метил-2-О-(1-метилпро- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │пил)метилфосфоноксипроп│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1293│Метил(1-метилэтил)бен- │ 25155-15-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол  (2,3,4-изомеры)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1294│О-[6-Метил-2-(1-метил- │   333-41-5   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │этил)пиримидин-4-ил]-О,│              │                   │            │            │         │           │

│    │О-диэтилтиофосфонат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1295│[1R-(1альфа,2бета,5аль-│  2216-51-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │фа)]-5-Метил-2-(1-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)циклогексанол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1296│Метил-2-метилпроп-2-   │    80-62-6   │                   │    20/10   │      п     │    3    │           │

│    │еноат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1297│Метилметоксибензол (2 и│              │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │4 изомеры)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1298│2-Метил-2-метоксипропан│  1634-04-4   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1299│N-(4-Метил-6-метокси-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │1,3,5-триазин-2-илкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамоил)-2-хлорбензо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфенамида и 2-(N,N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диэтиламино)этанола ад-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1300│4-Метилморфолин        │   109-02-4   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1301│4-Метилморфолин-4-ок-  │  7529-22-8   │                   │    15/5    │    п + а   │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1302│Метилнафталин (1,2-изо-│  1321-94-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │меры)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1303│Метилнитроацетат       │  2483-57-0   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │  1321-12-6   │                   │     6/3    │      п     │    3    │           │

│1304│Метилнитробензол  (2-, │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-,4-изомеры)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1305│1-Метил-1-нитрозокар-  │   684-93-5   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │     ++                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1306│2-Метил-5-нитро-1Н-ими-│   443-48-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │дазол-1-этанол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1307│О-Метил-О-(4-нитрофе-  │  2591-57-3   │                   │      0,03  │    п + а   │    1    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-О-этилтиофосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1308│1-{N-[1-Метил-2-(5-нит-│  1672-88-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │рофур-2-ил)этилиден]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино}имидазолидин-2,4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1309│3-{N-[3-Метил-4-(4-нит-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │ро-2-хлорфенилазо)фе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]-N-этиламино}пропа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │нонитрил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1310│2-Метил-3-окси-4,5-ди  │    58-56-0   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │(оксиметил)пиридина    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1311│Метил-3-оксобутаноат   │   105-45-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1312│2-Метил-4-оксо-3-(проп-│   584-79-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │2-енил)-2-циклопентен-2│              │                   │            │            │         │           │

│    │-ен-1-ил-2,2-диметил-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(2-метилпроп-1-енил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1313│2-Метил-4-оксо-3-(проп-│ 23031-36-9   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2-инил)циклопент-2-ен-1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-ил-2,2-диметил-3-(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанкарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +)       │              │                   │            │            │         │           │

│1314│Метилпентаноат         │   624-24-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1315│4-Метилпентановая кис- │   646-07-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1316│4-Метилпентаноилхлорид │              │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1317│2-Метилпентан-3-он     │   565-69-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1318│4-Метилпентан-2-он     │   108-10-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1319│3-Метилпент-1-ен-4-ин-3│  3230-69-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │-ол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1320│3-Метилпент-2-ен-4-ин-1│   105-29-3   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │-ол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1321│4-Метилпент-3-ен-2-он  │   141-79-7   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1322│4-Метилпент-2-он       │   108-11-2   │                   │      0,07  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1323│1-Метилпиперазин       │   109-01-3   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1324│3-[[(4-Метилпиперазин-1│ 13292-46-1   │                   │      0,02  │      а     │    1    │     А     │

│    │-ил)имино]метил]рифами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │цин                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1325│2-(4-Метил-1-пиперази- │ 24853-80-3   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │нил)-10-метил-3,4-диа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зофеноксазин дигидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1326│10-[3-(4-Метилпиперазин│   440-17-5   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │-1-ил)пропил]-2-триф-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │торметилфенотиазин ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1327│4-Метилпиперазин-1-кар-│  1642-54-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │боновая кислота N,N-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламид, аддукт с ли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │монной кислотой (1:1)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1328│1-Метилпиразин         │   109-08-0   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1329│5-Метилпиразол         │  1453-58-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1330│Метилпиридины (смесь   │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │изомеров)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1331│6-Метил-(1Н,3Н)-пирими-│   626-48-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1332│(S)-3-(1-Метилпирроли- │  6505-86-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │дин-2-ил)пиридинсульфат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1333│1-Метилпирролидин-2-он │   872-50-4   │                   │    100     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1334│2-Метилпропан-1-ол     │    78-83-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1335│2-Метилпропаналь       │    78-84-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1336│2-Метилпропан-2-ол     │    75-65-0   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1337│2-Метилпропанонитрил   │    78-82-0   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1338│2-Метилпроп-1-ен       │   115-11-7   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1339│2-Метилпроп-2-еналь    │    78-85-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1340│2-Метилпроп-2-енамид   │    79-39-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1341│Метилпроп-2-еноат      │    96-33-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1342│2-Метилпроп-2-еновая   │    79-41-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1343│2-Метилпроп-2-еновой   │   760-93-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты ангидрид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1344│2-Метилпроп-2-еноилхло-│   920-46-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1345│2-Метилпроп-2-ен-1-ол  │   513-42-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1346│2-Метилпроп-2-енонит-  │   126-98-7   │                   │      1     │      п     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1347│1-Метилпропилацетат    │   103-46-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1348│1-Метилпропилбензоат   │  5556-97-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1349│(2-Метилпропил)бензол  │   538-93-2   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1350│2-Метилпропил-3,5-диа- │ 32961-44-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │мино-4-хлорбензоат     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1351│2-(1-Метилпропил)-4,6- │   530-17-6   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │динитрогидроксибензол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1352│О-(2-Метилпропил)дитио-│ 13001-46-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1353│2-Метилпропил-2-метил- │    97-86-9   │                   │     40     │      п     │    4    │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1354│1-Метилпропиловые эфиры│              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │пентановой и капроновой│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот (смесь 42:58%)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1355│Метилпропионат         │   554-12-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1356│5-Метилтетрагидро-1,3- │ 34090-76-1   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │изобензофурандион      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1357│3-Метилтиофен          │   616-44-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1358│2-Метилтиофен          │   554-14-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1359│ 2,4,6-Тринитротолуол  │   118-96-7   │     C H N O       │  0,5/0,1   │     а      │    2    │           │

│    │     <*> (тротил)      │              │      7 5 3 6      │            │            │         │           │

│(п. 1359 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2017 N 91)               │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1360│3-Метил-1,2,4-трихлор- │  2077-46-5   │                   │    30/10   │      а     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1361│4-Метил-1,1,1-трихлор- │ 25308-82-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │пент-4-ен-2-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1362│4-Метил-1,1,1-трихлор- │  6111-14-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │пент-3-ен-2-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1363│О-Метил-О-(2,4,5-три-  │  2633-54-7   │                   │      0,03  │    п + а   │    2    │           │

│    │хлорфенил)-О-этилтио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1364│Метил-D,L-фенилаланин  │  5619-07-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1365│Метил(фенил)дихлорси-  │   149-74-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │лан  (по гидрохлориду) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1366│Метилфенилендиамин     │ 25376-45-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1367│4-Метилфенилен-1,3-ди- │   584-84-9   │                   │      0,05  │      п     │    1    │   О, А    │

│    │изоцианат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1368│3-Метилфенилизоцианат  │   621-29-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1369│1-Метил-3-фенилкарбамид│  1007-36-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1370│(Метилфенил)метилкарба-│ 58481-70-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │мат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1371│1-Метил-1-фенилэтилгид-│    80-15-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропероксид             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1372│1-Метил-3-феноксибензол│  3586-14-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1373│2-Метилфуран           │   534-22-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1374│Метилхлорацетат        │    96-34-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1375│2-Метил-N-(3-хлор-4-ме-│  2307-68-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │тилфенил)пентанамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1376│2-Метил-1-хлорпроп-1-  │   513-37-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1377│2-Метил-3-хлорпроп-1-  │   563-47-3   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1378│Метил-2-хлорпропионат  │ 17639-93-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1379│2-(2-Метил-4-хлорфенок-│  7085-19-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │си)пропионовая кислота │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1380│Метилхлорформиат       │    79-22-1   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1381│2-Метилхлорформиат     │   108-23-6   │                   │      0,1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1382│Метилцеллюлоза         │  9004-67-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1383│Метилцианокарбамат, ди-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │мер                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1384│Метилциклогексан       │   108-87-2   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1385│Метилциклогексанола-   │ 30232-11-2   │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │цетат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1386│2-Метил-2,3-эпоксибутан│  5076-19-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1387│(1-Метилэтенил)бензол  │    98-83-9   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1388│2-Метил-5-этенилпири-  │   140-76-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1389│6-Метил-2-этенилпиридин│  1122-70-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1390│3-Метил-1-(этиламино)  │   102-27-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1391│2-[N-(1-Метилэтил)ами- │  1014-69-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │но]-4-(N-метиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метилтио-1,3,5-триазин │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1392│1-[(1-Метилэтил)амино]-│   318-98-9   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │3-(нафтален-1-илокси)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-ола гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1393│2-[N-(1-Метилэтил)ами- │  1912-24-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │но]-6-хлор-4-(N-этила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)-1,3,5-триазин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1394│(1-Метилэтил)ацетат    │   108-21-4   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1395│1-Метилэтилацетилокси- │  4212-94-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1396│(1-Метилэтил)бензол    │    98-82-8   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1397│1-Метил-4-этилбензол   │   622-96-8   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1398│1-Метилэтил-1,4-дигидро│ 66085-59-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-2,6-диметил-4-(3-нит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)-2-метоксиэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-3,5-дикарбонат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1399│Метилэтил-1,4-дигидро- │ 39562-70-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │2,6-диметил-4-(3-нитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пиридин-3,5-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1400│О-(1-Метилэтил)дитио-  │   140-92-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1401│4,4'-(1-Метилэтилиден) │    79-94-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │бис(2,6-дибромгидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1402│(1-Метилэтил)-2-(1-ме- │   973-21-7   │                   │      0,02  │    п + а   │    2    │           │

│    │тилпропил)-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбонат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1403│(1-Метилэтил)нитрат    │  1712-64-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1404│(1-Метилэтил)нитрит    │   541-42-4   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1405│2-Метил-5-этилпиридин  │   104-90-5   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1406│N-(1-Метилэтил)пропан-2│   108-18-9   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │-амин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1407│(1-Метилэтил)1:1',3':1"│ 27987-07-1   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │терфенил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1408│(1-Метилэтил)фенилкар- │   122-42-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │бамат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1409│2-[(4-(1-Метилэтил)фе- │122916-79-4   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │нил)фенилацетил]-1Н-ин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │дан-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1410│N-(1-Метилэтил)-N'-фе- │   101-72-4   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нилфенилендиамин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1411│[N-(1-Метилэтил)-N-фе- │  1918-16-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]-2-хлорацетамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1412│О-Метил-О-этилхлортио- │ 13289-13-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1413│1-Метилэтил-(3-хлорфе- │   101-21-3   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │нил)карбамат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1414│2-[N-(1-Метилэтокси)   │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │карбонил]аминоэтанол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1415│N-[(1-Метилэтокси)кар- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │бонил]-(4-хлорфенил-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамоил)аминоэтанол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1416│N-(1-Метил-2-этоксикар-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бонилэтенил)Д(-)-альфа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенилэтаноат калия│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1417│2-Метил-6-этил-N-(это- │ 51218-38-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ксиметилфенил)-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1418│2-(1-Метилэтокси)пропан│   108-20-3   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1419│Метионин               │  7005-18-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1420│Метирам                │  9006-42-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1421│Метоксиацетат натрия   │ 50402-70-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1422│4-Метоксибензальдегид  │   123-11-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1423│Метоксибензол          │   100-86-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1424│1-Метокси-2,2-диметил- │  1118-00-9   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │пропан                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1425│1-Метокси-1,1-дифтор-  │    76-38-0   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

│    │2,2-дихлорэтан         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1426│2-Метокси-3,6-дихлор-  │  1918-00-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1427│2-Метокси-3,6-дихлор-  │  2300-66-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │бензойной кислоты ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламин              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1428│3-[(Метоксикарбонил)   │ 13684-63-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │амино]фенил-3-метилфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилкарбамат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1429│2-Метоксикарбонил-N-   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │[(4,6-диметил-1,3-пири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидина-2-ил)аминокарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]бензосульфамид ка- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лиевая соль            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1430│N-(4-Метокси-6-метил-  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1,3,5-триазин-2-ил)-N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2,5-диметилфенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонилкарбамид          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1431│1-Метокси-2-(2-метокси-│   111-96-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │этокси)этан            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1432│2-(6-Метоксинафт-2-ил) │ 22204-53-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пропионовая кислота    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1433│1-Метокси-2-нитробензол│    91-23-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1434│1-Метокси-4-нитробензол│   100-17-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1435│1-Метоксипропан-2-ол   │   108-65-6   │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1436│3-Метокси-эстра-1,3,5  │  1624-62-0   │                   │      0,0005│      а     │    1    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)-триен-17-он       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1437│2-Метоксиэтилацетат    │   110-49-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1438│2-(Метоксиэтокси)этил- │  7328-18-9   │                   │    60/20   │    п + а   │    4    │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1439│Мобильтерм-605         │              │                   │   600/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1440│Молибден               │  7439-98-7   │                   │     3/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1441│диМолибден карбид      │ 12058-19-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1442│Молибден селенид       │ 12058-18-3   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1443│Молибден силицид       │ 12058-19-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1444│Молибден, нерастворимые│              │                   │     6/1    │      а     │    3    │           │

│    │соединения             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1445│Молибден, растворимые  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │соединения в виде аэро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │золя конденсации       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1446│Молибден, растворимые  │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │соединения в виде пыли │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│1447│Морфин гидрохлорид     │    52-26-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1448│Мочевино-формальдегид- │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │ное удобрение          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1449│Моющее синтетическое   │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Лоск"        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1450│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Ариэль"      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1451│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Миф-Универ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сал"                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1452│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Тайд"        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1453│Моющие синтетические   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средства Био-С, Бриз,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │Вихрь, Лотос, Лотос-ав-│              │                   │            │            │         │           │

│    │томат, Ока, Эра, Эра-А,│              │                   │            │            │         │           │

│    │Юка                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1454│Мышьяк, неорганические │              │                   │  0,04/0,01 │      а     │    1    │     К     │

│    │соединения (мышьяк бо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лее 40%) (по мышьяку)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1455│Мышьяк, неорганические │              │                   │  0,04/0,01 │      а     │    2    │     К     │

│    │соединения (мышьяк до  │              │                   │            │            │         │           │

│    │40%) (по мышьяку)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1456│Натрий бромид          │  7647-15-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1457│диНатрий гексафторсили-│ 16893-85-9   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │кат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1458│Натрий гидрокарбонат   │   144-55-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1459│Натрий гидросульфит    │  7631-90-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1460│Натрий гипофосфит гид- │ 10039-56-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1461│Натрий изотиоцианат    │   540-72-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(технический)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1462│Натрий йодид, активиро-│  7681-82-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ванный йодидом таллия  │              │                   │            │            │         │           │

│    │до 0,5%                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1463│Натрий карбоксиметил-  │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │целлюлоза              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1464│диНатрий карбонат      │  7542-12-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1465│Натрий лигносульфонат  │  8061-51-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1466│Натрий метаборат три-  │ 18283-88-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гидрат, аддукт с пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кисью водорода         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1467│Натрий монофторфосфат  │ 12331-99-6   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1468│Натрий нитрат          │  7631-99-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1469│Натрий нитрит          │  7632-00-0   │                   │      0,1   │      а     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1470│Натрий перборат        │  7632-04-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1471│диНатрий пероксокарбо- │ 15630-89-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1472│диНатрий сульфат       │  7757-82-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1473│диНатрий сульфид       │  1313-82-2   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1474│Натрий тартрат         │ 51307-92-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1475│Натрий тетраборат де-  │  1330-43-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │кагидрат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1476│Натрий тиосульфат      │  7772-98-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1477│Натрий фторид (по фто- │  7681-49-4   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1478│Натрий хлорат          │  7775-09-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1479│Натрий хлорид          │  7647-14-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1480│Натрий хлорит          │  7758-19-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1481│Натрий хлорноватый в   │102340-92-1   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │смеси с мочевиной      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1482│Натрий цианат          │   917-61-3   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1483│Натрий цианборгидрид   │ 25895-60-7   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1484│(Т-4)Натрий(циано-С)   │ 25895-60-7   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │тригидроборат(1-)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1485│Нафтален-1-илтиокарба- │    86-88-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │   ++                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1486│Нафталин               │    91-20-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1487│Нафталин-2,6-дикарбоно-│  1141-38-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1488│Нафталин-2,6-дикарбоно-│  2351-36-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │вой кислоты дихлоран-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1489│Нафталин-1,4-дион      │   130-15-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1490│Нафталин-1,4,5,8-тетра-│   128-97-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1491│Нафталины хлорирован-  │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ные                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1492│Нафталин-2-карбоновая  │    93-09-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1493│2-(альфа-Нафтилметил)  │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолина, нитрат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1494│2-(Нафт-1-илокси)пропи-│ 57128-29-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │оновая кислота         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1495│Нафт-1-ол              │    90-15-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1496│Нафт-2-ол              │   135-19-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1497│1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пи-│    81-84-5   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │ран-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1498│Неодим трифторид       │ 15195-53-6   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1499│Неомицин               │  1404-04-2   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1500│Нефелин                │  1302-72-3   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1501│Нефелиновый сиенит     │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1502│Нефрас С150/200 (в пе- │ 64742-47-8   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

│    │ресчете на С)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1503│Нефть сырая            │  8002-05-9   │                   │     -/10   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1504│Никель тетракарбонил   │ 13463-39-3   │                   │      0,003 │      п     │    1    │  О, К, А  │

│(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160)│

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1505│Никель хром гексагидро-│              │                   │      0,005 │      а     │    1    │   К, А    │

│    │фосфат гидрат (по нике-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лю)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1506│Никель, никель оксиды, │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │   К, А    │

│    │сульфиды и смеси соеди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нений никеля (файнште- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ин, никелевый концент- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат и агломерат, обо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ротная пыль очистных   │              │                   │            │            │         │           │

│    │устройств) (по никелю) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1507│Никеля соли в виде гид-│              │                   │      0,005 │      а     │    1    │   К, А    │

│    │роаэрозоля (по никелю) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1508│Ниобий                 │  7440-03-1   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1509│Ниобий диселенид       │ 12034-77-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1510│Ниобий нитрид          │ 24621-21-4   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1511│диНиобий пентаоксид    │  1313-96-8   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1512│Нитрафен (содержание   │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

│    │алкилфенолов 67,5 -    │              │                   │            │            │         │           │

│    │72,5%)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1513│[Нитрилотри(метилен)]  │  6419-19-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │три(фосфоновая кислота)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1514│1,1',1"-Нитрилотрис    │  122-20-3    │                   │      5     │    п + а   │    3    │     А     │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │(пропан-2-ол)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1515│Нитроаммофоска         │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1516│4-Нитроацетофенон      │  940-14-7    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1517│2-Нитробензальдегид    │  552-89-6    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1518│2-Нитробензилиденди-   │  6345-63-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1519│3-Нитробензоат гекса-  │  7270-73-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │гидро-1Н-азепина       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1520│4-Нитробензоилхлорид   │   122-04-3   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1521│3-Нитробензойная кисло-│   121-92-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1522│4-Нитробензойная кисло-│   62-23-7    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1523│Нитробензол            │   98-95-3    │                   │      6/3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1524│Нитробутан             │  52006-62-9  │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1525│(S)-3-(1-Нитрозопипери-│  1133-64-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2-ил)пиридин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1526│(4-Нитрозофенил)амино- │   156-10-5   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1527│6-Нитро-2-карбометокси-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │аминохиназол-4-он      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1528│Нитрометан             │   75-52-5    │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1529│Нитронафталин          │  27254-36-0  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1530│Нитропентахлорбензол   │   82-68-8    │                   │    1/0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1531│Нитропропан            │  25322-01-4  │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1532│1-Нитро-3-(трифторме-  │   98-46-4    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │тил)бензол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1533│2-Нитро-4-трифторметил-│   121-17-5   │                   │    2/0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-хлорбензол           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1534│3-{N-[4-(4-Нитрофенил- │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │азо)фенил]-N-этилами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │но}пропионовой кислоты │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1535│1-[4-Нитрофенил]-2-аце-│              │                   │      2     │      а     │    4    │           │

│    │тиламиноэтанол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1536│альфа(+)-1-[4-Нитрофе- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нил]-2-трихлорацетил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминопропан-1,3-диол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1537│Нитрофоска азотносерно-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислотная              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1538│Нитрофоска бесхлорная, │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфатная, фосфорная  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1539│4-Нитрофторбензол      │  352-15-8    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1540│3-(5-Нитрофуран-2-ил)  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │проп-2-енальоксим      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1541│1-[N-(5-Нитрофур-2-ил) │   67-20-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │метиленамино]имидазоли-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1542│2-[(5-Нитро-2-фурил)   │   59-87-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метилен]гидразинкарбок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │самид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1543│3-(5-Нитрофурфурилиде- │   67-45-8    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │намино)оксазолидин-2-он│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1544│Нитрохлорбензол        │  25167-93-5  │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │(2,3,4-изомеры)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1545│3-{N-[4-(4-Нитро-2-    │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │хлорфенилазо)фенил)-N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино]пропанонит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1546│2-[N-[4-(4-Hитpo-2-циа-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │нофенилазо)фенил]-N-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино]этилацетат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1547│3-(N-[4-(4-Нитро-2-циа-│              │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нофенилазо)фенил]-N-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино)пропианонит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1548│Нитроциклогексан       │  1122-60-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1549│Нитроэтан              │   79-24-3    │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1550│Нонан-1-ол             │   143-08-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│1551│Нонан-5-он             │   502-56-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1552│Нонилпроп-2-еноат      │   2664-55-3  │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1553│2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нон- │   308-26-9   │                   │    90/30   │      п     │    4    │           │

│    │афторпентилпроп-2-еноат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1554│Норизин (контроль по   │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │рибоксину)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1555│Озон                   │  10028-15-6  │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1556│Оксалон                │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1557│3,3-Оксибисбензоламин  │  15268-07-2  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1558│1,1'-Оксибисбутан      │   142-96-1   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1559│10,10'-Оксибис(5,10-ди-│   4095-45-8  │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │гидрофенарсазин)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1560│Оксибисметан           │  115-10-6    │                   │   600/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1561│1,1'-Оксибис(3-метилбу-│  544-01-4    │                   │     20     │    п + а   │    4    │           │

│    │тан)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1562│1,1'-Оксибис(4-нитро-  │  101-63-3    │                   │      7     │      а     │    3    │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1563│1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-│  1163-19-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │пентабромбензол)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1564│10,10'-Оксибис(10Н-фе- │   58-36-6    │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ноксарсин)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1565│1,1'-Оксибис(2-хлор-   │  111-44-4    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │этан)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1566│Оксидибензол           │  101-84-8    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1567│Оксидибензол хлориро-  │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1568│3,3'-Оксиди[1,1'-дифе- │ 105112-76-3  │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │нил-4,4'-диаминобензол]│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1569│2,2'-Оксидиэтанол      │  111-46-6    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1570│2,2'-Оксидиэтилендиок- │  112-60-7    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │сидиэтанол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1571│1,1'-Оксидиэтилендиок- │   764-99-8   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │сидиэтен               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1572│2-Оксобутаноат натрия  │  2013-26-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1573│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │деканокси)-эстр-4-ен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1574│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │1-метилпентокси)-эстр- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3-он              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1575│2-Оксо-1-пирролидин-   │  7491-74-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1576│3-Оксо-N-фенилбутанамид│   102-01-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1577│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │   62-90-8    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │3-фенилпропокси)эстр-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3-он              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1578│3-Оксо-N-фенил-2-хлор- │ 119878-78-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутанамид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1579│S-[(2-Оксо-6-хлорбен-  │  2310-17-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │зоксазол-3-ил)метил]-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │О,О-диметилдитиофосфат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1580│4-Оксо-5-хлорпентилаце-│  13045-16-4  │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1581│Октадеканоат аммония   │   1002-89-7  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1582│Октадеканоат бария     │   6865-35-6  │                   │      5/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1583│Октадеканоат кадмия    │   2223-93-0  │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1584│Октадеканоат калия     │   593-29-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1585│Октадеканоат кальция   │  1592-23-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1586│Октадеканоат марганца  │  3353-05-7   │                   │      8/3   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1587│Октадеканоат меди      │  7617-31-4   │                   │      -/5   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1588│Октадеканоат свинца (по│  7428-48-0   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1589│Октадеканоат серебра   │  24927-67-1  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1590│Октадеканоат цинка     │   557-05-1   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1591│Октадекановая кислота  │   57-11-4    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1592│Октадекафторнонаноил-  │   558-95-2   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │           │

│    │фторид (по фтору)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1593│Октадекафтороктан      │   307-34-6   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1594│Октадец-9-еновая кисло-│   112-80-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1595│Октаметилтетраамидоди- │  152-16-9    │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1596│Октан-1-ол             │   111-87-5   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1597│Октан-2-он             │   111-13-7   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1598│3,3,4,4,5,5,6,6-Окта-  │   336-19-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │фтор-1,2-дихлорцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексен                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1599│1,1,2,2,3,3,4,4-Окта-  │   376-53-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │фтор-1,4-дицианбутан   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1600│Октафторметилбензол    │   434-64-0   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1601│Октафтор-2-метилпроп-  │   382-21-8   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1602│2,2,3,3,4,4,5,5-Октаф- │   355-80-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │торпентан-1-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1603│2,2,3,3,4,4,5,5-Окта-  │   376-84-1   │                   │   90/30    │      п     │    4    │           │

│    │фторпентилпроп-2-еноат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1604│Октафторпропан         │   76-19-7    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │  а) хладон М (окта-   │              │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │фторпропан - 95%, сера │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексафторид - 5%)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1605│Октафторциклобутан     │  115-25-3    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1606│2-Октилацетат          │  112-14-1    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1607│4-Октилбифенил         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1608│Октил-2,4-дихлорфенок- │  1928-44-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │сиацетат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1609│Октил-2-метилпроп-2-   │  2157-01-9   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

│    │еноат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1610│Олеандомицинфосфат     │   7060-74-4  │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1611│Олигорибонуклеотиды    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │природные              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1612│Олово фторид (по фтору)│  13966-74-0  │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1613│Ораза                  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1614│Органопластики         │              │                   │      4/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1615│Ортокремниевая кислота │              │                   │            │            │         │           │

│    │(коллоидный раствор по │              │                   │            │            │         │           │

│    │сухому остатку) в сме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си:                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) с плавленым квар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цем (кварцевым стеклом)│              │                   │      3/1   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │  б) с цирконом        │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1616│Ортофосфористая кисло- │  10294-56-1  │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1617│Парафины хлорированные │  63499-39-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │"ХП-470"               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1618│Пектаваморин           │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1619│Пектиназа грибная      │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1620│Пектоклостридин        │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1621│Пектофоетидин          │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1622│Пенообразователи КЧНР, │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ППК-30                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1623│Пента-1,3-диен         │   504-60-9   │                   │     40     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1624│Пентан                 │   109-66-0   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1625│Пентандиаль            │   111-30-8   │                   │      5     │      п     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1626│Пентановая кислота     │   109-52-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1627│Пентан-1-ол            │   71-41-0    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1628│Пентан-2-ол            │  6032-29-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1629│Пентан-2-он            │   107-87-9   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1630│Пентафторбензол        │   363-72-4   │                   │    15/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1631│Пентафторгидроксибензол│   771-61-9   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1632│Пентафторпропионовая   │   422-64-0   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1633│Пентафторхлорбензол    │   344-07-0   │                   │      6/2   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1634│Пентафторхлорэтан      │   76-15-3    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1635│1,1,2,2,2-Пентафтор-N- │   758-48-5   │                   │    500     │      п     │    4    │           │

│    │(пентафторэтил)-N-(три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фторметил)этанамин     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1636│Пентафторэтан          │  354-33-6    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1637│1,2,3,3,4-Пентахлорбу- │ 94796-72-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │тен                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1638│Пентахлоргидроксибен-  │   87-86-5    │                   │   0,3/0,1  │    п + а   │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1639│Пентахлорпропан-2-он   │  1768-31-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1640│Пентахлорфенолят нат-  │  131-52-2    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1641│Пентахлорфенолят цинка │  117-97-5    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(2:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   2,7 │              │                   │            │            │         │           │

│1642│Пентацикло[6,4,0,0]   ,│  259-77-8    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │   4,11     5,10       │              │                   │            │            │         │           │

│    │[0]    , [0]     доде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кан                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1643│Пентилацетат           │   628-63-7   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1644│Пентилформиат          │   638-49-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1645│Пергидрохинолизин-1-ил-│              │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │метанол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1646│Периклазохромитовых и  │              │                   │      -/4   │      а     │    4    │   Ф, А    │

│    │хромитопериклазовых ог-│              │                   │            │            │         │           │

│    │неупорных изделий пыль │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1647│Пижма (цветки)         │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1648│Пиперазин              │   110-85-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1649│1,4-Пиперазинбис(аммо- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ния хлориддигидрохло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1650│Пиперазин гексагидрат  │   142-63-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1651│Пиперазингександиоат   │   142-88-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1652│Пиперидин              │   110-89-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1653│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │   494-52-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1654│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │  18262-71-0  │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │пиридин сульфат (1:1)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1655│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │  20377-52-0  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пиридин гидрохлорид    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│1656│Пирен                  │  129-00-0    │                   │      0,03  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1657│Пиридин                │  110-86-1    │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1658│Пиридинил-3-аминобута- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1659│4-[3-Пиридинилкарбонил)│  62936-56-5  │                   │      6/2   │      а     │    3    │           │

│    │амино]бутаноат натрия  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1660│Пиридин-3-карбоксамид  │   98-92-0    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1661│Пиридин-3-карбоновая   │   59-67-6    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1662│Пиридин-4-карбоновой   │   54-85-3    │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кислоты гидразид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│1663│Пирролидин             │   123-75-1   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1664│Пирролидин-2-карбоновая│  7005-20-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1665│Пирролид-2-он          │   616-45-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1666│Плантаглюцид           │   8063-16-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1667│Полиакрилин [1-(2-ме-  │   8668-25-9  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │тил-1-оксо-2-пропенил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-(пирид-3-ил)пипери- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин, полимер с 1-(2-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-1-оксопропенил)пи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │перидином]             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1668│Полиамидное волокно    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │"Армос"                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1669│Полиамидный пресс-поро-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │шок ПАИ-1              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1670│Полиамидный пресс-поро-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │шок ПМ-69              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1671│Полибензоксазол        │  29791-96-6  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1672│Полибутиленбензол-1,4- │              │                   │      -/10  │      а     │    4    │           │

│    │дикарбонат             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1673│Полибутил-2-метилпроп- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1674│Полигалактуроновая кис-│  9000-69-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1675│Поли(гексагидро-2Н-азе-│  25038-54-4  │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │пин-2-он)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1676│Поли-2-гидроксибутано- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1677│Поли-Д-глюкозоамин,    │  9012-76-4   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │частично N-ацетилиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1678│Поли(1,12-додекамети-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ленпирромелит)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1679│Поли(иминоимидокарбо-  │  57029-18-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нилиминогексаметилен)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1680│Поли(иминоимидокарбо-  │  89697-78-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нилиминогексаметилен)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1681│Поли(1->4)-2-N-карбок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │симетил 2-дезокси-6-О- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоксиметил-бета-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │глюкопиранозы натриевая│              │                   │            │            │         │           │

│    │соль                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1682│Поликарбонат           │  25971-63-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1683│Полимер бензол-1,2,4,5-│  28014-25-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │тетракарбоновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

│    │имида с додекаметилен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамином АИ-1П         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1684│Полимер гексагидро-2Н- │ 26569-63-1   │                   │      -/5   │      а     │    3    │           │

│    │азепин-2-она с оксира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ном                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1685│Полимер 2-гидроксибен- │ 53360-51-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │зоата натрия с формаль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дегидом                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1686│Полимер 1,1-дихлорэтена│  9011-06-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │и хлорэтена            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1687│Полимер (1-метилэтенил)│  9011-11-4   │                   │      -/5   │      а     │    4    │           │

│    │бензола с этенилбензо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лом                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1688│Полимер-2-метил-5-эте- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нилпиридина с проп-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │енонитрилом            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1689│Полимер этенил(хлорме- │  9035-15-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │тил)бензола и 1,4-диэ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилбензола             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1690│Полимерная композиция  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ЭППП-1                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1691│Полимеры проп-2-еновой │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │и 2-метилпроп-2-еновой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот и их производных│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1692│Полиметиленкарбамид    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1693│Полимиксин Е2, 7-L-тре-│ 71029-35-1   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │онин                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1694│Полиминеральная калий- │              │                   │      5     │      a     │    3    │           │

│    │ная руда с содержанием │              │                   │            │            │         │           │

│    │SiO2 до 10%            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1695│Поли-1,3,4-оксадиазол  │  51289-96-4  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1696│Поли[окси-2,6-диметил- │  24938-67-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │1,4-фенилен]           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1697│Полиоксиметилен        │   9007-81-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1698│Полиоксипропилентри-   │              │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │эпоксиды марок         │              │                   │            │            │         │           │

│    │Т3-15000, Т3-755       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1699│Полиоксипропилендиэпок-│              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │сиды ДЗ-1000, ДЗ-500   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по ацетону)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1700│Полиоксипропилентри-   │              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │эпоксиды марок         │              │                   │            │            │         │           │

│    │ТЭ-15000, ТЭ-750 (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетону)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1701│Полиоксифенилоксид     │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1702│Полиокси-1,2-этандиил- │  25038-59-9  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │оксикарбонил-1,4-фени- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ленкарбонил            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1703│Полипроп-2-енамид      │  9003-05-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1704│Полипроп-2-енонитрил   │  25765-21-3  │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1705│Полипропилен нестабили-│  9003-07-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │зированный             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1706│Полисульфоны           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1707│Политетрафторэтилен    │  9002-84-0   │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1708│Поли-3-фениленизофта-  │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │лимид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1709│Полифосфаты: аммоние-  │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │вая, калиевая, кальцие-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая, натриевая, магние-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая одно-, двух- и     │              │                   │            │            │         │           │

│    │трехзамещенные соли    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ортофосфорной кислоты  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1710│Полифталоцианин кобаль-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та, натриевая соль     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1711│Полихлорпинен          │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1712│Полиэтен               │  9002-88-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1713│Полиэтендиол           │  9002-89-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1714│Полиэтенилбензол       │  9003-53-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1715│Поли(1-этенилпирролид- │  9003-39-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │2-он)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1716│Полиэтенилхлорид       │  9002-86-2   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1717│Полиэтенилхлорид хлори-│              │                   │      6     │      а     │    4    │     Ф     │

│    │рованный               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1718│Полиэфирная композиция │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │ППК-1                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1719│Пропандинитрил         │   109-77-3   │                   │      0,3   │    п + а   │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1720│Пропан-1,2-диол        │   57-55-6    │                   │      7     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1721│Пропан-2-ол            │   67-63-0    │                   │    50/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1722│Пропан-1-ол            │   71-23-8    │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1723│Пропан-2-он            │   67-64-1    │                   │   800/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1724│Пропан-1,2,3-триола    │   55-63-0    │                   │      0,02  │      п     │    1    │     О     │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │тринитрат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1725│Проп-2-ен-1-аль        │  107-02-8    │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1726│Проп-2-енамид          │   79-06-1    │                   │  0,2/0,05  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1727│Проп-1-енамин          │   107-11-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1728│Проп-2-енилцианацетат  │  13361-32-5  │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1729│Проп-1-енилацетат      │  591-87-7    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1730│Проп-2-енил-2-метилпроп│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │    96-05-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1731│N-Проп-1-енилпроп-2-ен-│   124-02-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-амин                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1732│Проп-1-енил-2-(проп-1- │  72782-44-6  │                   │      0,03  │      п     │    1    │           │

│    │енилоксикарбонилокси)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1733│Проп-1-енилхлоркарбо-  │  2937-50-0   │                   │      0,4   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1734│Проп-2-енил-2-цианпроп-│  7324-02-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1735│Проп-2-еновая кислота  │   79-10-7    │                   │     15/5   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1736│Проп-2-еноилхлорид     │   814-68-6   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1737│Проп-2-енонитрил       │   107-13-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1738│Пропилацетат           │   109-60-4   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1739│S-Пропилбутил(этил)тио-│  1114-71-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1740│Пропил-4-гидрооксибен- │   94-13-3    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │зоат                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1741│S-Пропилдипропилтиокар-│   1929-77-7  │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1742│N-Пропилпропан-1-амин  │   142-84-7   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1743│Пропилпропионат        │   106-36-5   │                   │     70     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1744│Пропилперфторпентаноат │ 134638-92-9  │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1745│S-Пропил-О-фенил-О-    │  40626-35-5  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилтиофосфат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1746│Проп-2-ин-1-ол         │   107-19-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1747│Пропиональдегид        │   123-38-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1748│Пропионилхлорид        │   79-03-8    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1749│Пропионовая кислота    │   79-09-4    │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1750│2-(Проп-2-енокси)этанол│  111-45-5    │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1751│Протаргол              │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1752│Протеаза щелочная (ак- │  9073-77-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │тивность 60000 ед.)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1753│Протерризин            │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1754│Протомезентерин        │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1755│Протосубтилин          │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1756│1Н-Пурин-6-амин        │   73-24-5    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1757│1Н-Пурин-6-амин, суль- │   321-30-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1758│Пыль доменного шлака   │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1759│Пыль растительного и   │              │                   │            │            │         │           │

│    │животного происхожде-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния:                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) с примесью диокси-│              │                   │      -/4   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │да кремния от 2 до 10% │              │                   │            │            │         │           │

│    │  б) зерновая          │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     А, Ф  │

│    │  в) лубяная, хлопчато-│              │                   │      -/2   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │бумажная хлопковая,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │льняная, шерстяная,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пуховая и др. (с при-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │месью диоксида кремния │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 10%)             │              │                   │            │            │         │           │

│    │  г) мучная, древесная │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │и др. (с примесью диок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сида кремния менее 2%) │              │                   │            │            │         │           │

│    │  д) хлопковая мука    │              │                   │      -/0,5 │      а     │    3    │     А     │

│    │(по белку)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1760│Пыльца бабочек зерновой│              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │моли                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1761│Ренацит II, сплав три- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │хлорбензотиола, дитио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бис(трихлорбензола)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1762│Рениномезентерин       │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1763│Рибофлавин             │  83-88-5     │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1764│Роксбор-КС, Роксбор-МВ,│              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

│    │Роксбор-БЦ, борсодержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │щие смеси              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1765│Ртуть                  │   7439-97-6  │                   │ 0,01/0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1766│Ртуть, неорганические  │              │                   │  0,2/0,05  │      а     │    1    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │соединения (по ртути)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1767│Рубидий гидроксид      │  1310-82-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1768│диРубидий карбонат     │   584-09-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1769│Рубидий нитрат         │  13126-12-0  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1770│Рубидийтрииодобис(дии- │  12267-44-6  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │одтетрааргентат)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1771│диРубидий сульфат      │   7488-54-2  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1772│Рубидий хлорид         │   7791-11-9  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1773│Рутений диоксид        │  12036-10-1  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1774│Самарий дихлорид       │  13874-75-4  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1775│Самарий оксид          │  12035-88-0  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1776│Самарий пентакобальтид │  12017-68-4  │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

│    │(по кобальту)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1777│Самарий сульфат        │  38414-00-5  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1778│диСамарий триоксид     │  12060-58-1  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1779│диСамарий трисульфат   │  13692-88-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1780│Самарий трихлорид      │  10361-82-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1781│Сахароза               │  9001-57-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1782│Сахарол                │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1783│Свинец и его неоргани- │              │                   │      -/0,05│      а     │    1    │           │

│    │ческие соединения (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1784│Свинец цирконий титан  │              │                   │  0,1/0,05  │      а     │    1    │           │

│    │триоксид (по свинцу)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1785│Свинцово-кадмиевый     │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │припой (состав: кадмий │              │                   │            │            │         │           │

│    │- 18%, свинец - 32%,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │олово - 50%) (по свин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1786│Свинцово-оловянные     │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │припои (сурьмянистые и │              │                   │            │            │         │           │

│    │бессурьмянистые) (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1787│Селен                  │  7782-49-2   │                   │      -/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1788│Селен диоксид          │  7446-08-4   │                   │  0,3/0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1789│Сенна (сухие листья)   │              │                   │      5     │      a     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1790│Сера                   │  7704-34-9   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1791│Сера гексафторид       │  2551-62-4   │                   │   5000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1792│диСера декафторид      │  5714-22-7   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1793│Сера диоксид           │  7446-09-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1794│Сера дихлорид          │  10545-99-0  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1795│диСера дихлорид        │  10025-67-9  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1796│(Т-4)Сера тетрафторид  │  7782-60-0   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1797│Сера триоксид          │  7446-11-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1798│Серебро                │  7440-22-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1799│Серебро, неорганические│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │соединения             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1800│Серебро фторид (по     │  7775-41-9   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1801│Серная кислота         │  7664-93-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1802│Силикатсодержащие пыли,│              │                   │            │            │         │           │

│    │силикаты, алюмосилика- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ты:                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │а) пыль                │              │                   │ 2/0,5 <*>  │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │хризотилсодержащая, при│              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │хризотила более 2      │              │                   │            │            │         │           │

│    │волокон в миллилитре   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в/мл)                 │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │б) пыль                │              │                   │  4/1 <*>   │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │хризотилсодержащая, при│              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │хризотила от 1 до 2    │              │                   │            │            │         │           │

│    │в/мл                   │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │в) пыль                │              │                   │  6/2 <*>   │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │хризотилсодержащая, при│              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │хризотила менее 1 в/мл │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │г) асбесты амфиболовой │              │                   │0,5/0,1 <*> │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │группы (крокидолит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │амозит, антофиллит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │тремолит и др.), при   │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 0,01 в/мл        │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │д) асбесты амфиболовой │              │                   │ 2/0,5 <*>  │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │группы (крокидолит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │амозит, антофиллит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │тремолит и др.), при   │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,01 в/мл и менее      │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │е) слюды (флагопит,    │              │                   │  8/4 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │мусковит), тальк,      │              │                   │            │            │         │           │

│    │талькопородные пыли,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │содержащие до 10%      │              │                   │            │            │         │           │

│    │свободного диоксида    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кремния при            │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │амфиболовых асбестов   │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,01 в/мл и менее      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │ж) тальк, натуральный  │              │                   │0,5/0,1 <*> │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │тальк, вермикулит,     │              │                   │            │            │         │           │

│    │содержащие примеси     │              │                   │            │            │         │           │

│    │тремолита, актинолита, │              │                   │            │            │         │           │

│    │антофиллита и других   │              │                   │            │            │         │           │

│    │асбестов амфиболовой   │              │                   │            │            │         │           │

│    │группы при             │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │амфиболовых асбестов   │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 0,01 в/мл        │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │з) муллитовые (не      │              │                   │  8/4 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │волокнистые) огнеупоры │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │и) искусственные       │              │                   │  4/1 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │минеральные волокна    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(стекловолокно,        │              │                   │            │            │         │           │

│    │стекловата, вата       │              │                   │            │            │         │           │

│    │минеральная и шлаковая │              │                   │            │            │         │           │

│    │и др.),                │              │                   │            │            │         │           │

│    │кремнийсодержащие      │              │                   │            │            │         │           │

│    │волокна и др. при      │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │1 в/мл и более         │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │к) искусственные       │              │                   │  6/2 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │минеральные волокна    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(стекловолокно,        │              │                   │            │            │         │           │

│    │стекловата, вата       │              │                   │            │            │         │           │

│    │минеральная и шлаковая │              │                   │            │            │         │           │

│    │и др.),                │              │                   │            │            │         │           │

│    │кремнийсодержащие      │              │                   │            │            │         │           │

│    │волокна и др. при      │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │менее 1 в/мл           │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │л) высокоглиноземистая │              │                   │  -/8 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │огнеупорная глина,     │              │                   │            │            │         │           │

│    │цемент, оливин, апатит,│              │                   │            │            │         │           │

│    │глина, шамот каолиновый│              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │м) силикаты            │              │                   │  8/4 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │стеклообразные         │              │                   │            │            │         │           │

│    │вулканического         │              │                   │            │            │         │           │

│    │происхождения (туфы,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пемза, перлит)         │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │н) цеолиты (природные и│              │                   │  6/2 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │искусственные) при     │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,01 в/мл и менее      │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │о) цеолиты (природные и│              │                   │0,5/0,1 <*> │     а      │    3    │   Ф, К    │

│    │искусственные)         │              │                   │            │            │         │           │

│    │волокнистые при        │              │                   │            │            │         │           │

│    │среднесменной          │              │                   │            │            │         │           │

│    │концентрации           │              │                   │            │            │         │           │

│    │респирабельных волокон │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 0,01 в/мл        │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │п) дуниты и            │              │                   │  8/4 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │изготавливаемые из них │              │                   │            │            │         │           │

│    │магнезиально-силикатные│              │                   │            │            │         │           │

│    │(форстеритовые)        │              │                   │            │            │         │           │

│    │огнеупоры              │              │                   │            │            │         │           │

│    ├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │р) пыль стекла и       │              │                   │  6/2 <*>   │     а      │    3    │     Ф     │

│    │неволокнистых          │              │                   │            │            │         │           │

│    │стеклянных строительных│              │                   │            │            │         │           │

│    │материалов             │              │                   │            │            │         │           │

│(п.  1802  в  ред.  Дополнения  N  7,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ│

│от 12.07.2011 N 96)                                                                                            │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1803│Силлиманит             │  12141-45-6  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1804│Сильвинит              │  77348-01-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1805│Синтокс-12, Синтокс-20М│  66106-01-2  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1806│Ситалл марки СТ-30 в   │              │                   │      -/2   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │смеси с алмазом до 5%  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1807│Скандий фторид (по     │  14017-33-5  │                   │    2,5/0,5 │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1808│Скипидар (в пересчете  │  8006-64-2   │                   │   600/300  │      п     │    4    │     А     │

│    │на С)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1809│Смола дициандиамидфор- │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │мальдегидная           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1810│Смолодоломит           │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1811│Смолы сланцевые дифе-  │              │                   │     80     │    п + а   │    4    │           │

│    │нольные ДФК-8, ДФК-9,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ДФК-АМ (контроль по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетону)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1812│Соли алифатических     │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │аминов и жирных кислот │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │C                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 12-20                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1813│Солизим                │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1814│Сольвент-нафта (в пере-│  64742-91-2  │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

│    │счете на С)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1815│L-Сорбоза              │   87-79-6    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1816│Спирты непредельного   │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │ряда (аллиловый, крото-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ниловый)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1817│Спирты первичные жирные│              │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-18                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1818│Сплав алюминия с магни-│              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

│    │ем АМ-50               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1819│Стеклокристаллический  │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │цемент (по свинцу)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1820│Стеклопластик на основе│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │полиэфирной смолы      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1821│Стеклоэмаль (по свинцу)│              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1822│Стиромаль              │  9011-13-6   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1823│Стронций дигидроксид   │  18480-07-4  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1824│Стронций динитрат      │  10042-76-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1825│Стронций дифторид (по  │  7783-48-4   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1826│Стронций карбонат      │  1633-05-2   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1827│Стронций оксид         │  1314-11-0   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1828│Стронций сульфат       │  7759-02-6   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1829│диСтронций трифосфат   │  14414-90-5  │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1830│Сульфоаммиачное удобре-│              │                   │     25     │    п + а   │    4    │           │

│    │ние                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1831│Сульфокарбатион-К      │  114654-31-8 │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1832│4,4'-Сульфонилбис(ами- │   80-08-0    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нобензол)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1833│1,1'-Сульфонилбис(4-   │   80-07-9    │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │хлорбензол)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1834│Суперфосфат двойной    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кальций бис(диводород- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат), кальций суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат дифосфор пенток-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1835│Сурьма и ее соединения:│              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) пыль сурьмы метал-│              │                   │   0,5/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │лической               │              │                   │            │            │         │           │

│    │  б) пыль трехвалентных│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │оксидов сурьмы (в пере-│              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  в) пыль пятивалентных│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │оксидов сурьмы (в пере-│              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  г) пыль трехвалентных│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │сульфидов сурьмы (в пе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на сурьму)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  д) пыль пятивалентных│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфидов сурьмы (в пе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на сурьму)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  е) фториды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │трехвалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрофторида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  ж) фториды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │пятивалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрофторида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  з) хлориды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    3    │           │

│    │трехвалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  и) хлориды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    3    │           │

│    │пятивалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорида)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1836│Табак                  │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1837│Таллий бромид (по тал- │   7789-40-4  │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │лию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1838│Таллий иодид (по тал-  │  7790-30-9   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │лию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1839│Таннин                 │  1401-55-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1840│Тантал и его оксиды    │              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      ++               │              │                   │            │            │         │           │

│1841│Тебаин                 │   115-37-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1842│Теллур                 │  13494-80-9  │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1843│Теофедрин Н  (контроль │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │по парацетамолу)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1844│Тербий фторид (по фто- │ 13708-63-9   │                   │   2,5/0,5  │      a     │    3    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1845│Терлон                 │  63148-69-6  │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1846│Термопсис              │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1847│1,1':4'1"-Терфенил     │   92-94-4    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1848│Терфенильная смесь     │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │1,1':2',1"-терфенил    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(63%); 1,1':3',1"-тер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил (19%); бифенил   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(15%)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1849│Тестостерон изокапро-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1850│Тестостерон пропионат  │   57-85-2    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1851│Тетрабромметан         │   558-13-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1852│Тетрабромэтан          │  25167-20-8  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1853│4,5,6,7-Тетрагидро-2-  │  4887-42-7   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

│    │(гидроксиметил)-1Н-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │изоиндол-1,3(2Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1854│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │  26472-00-4  │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │3,8-диметил-4,7-метано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-инден               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1855│Тетрагидроизобензофу-  │  26266-63-7  │                   │      0,7   │      а     │    2    │     А     │

│    │ран-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1856│Тетрагидрометилизобен- │  11070-44-3  │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │зофуран-1,3-дион       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1857│4,5,6,7-Тетрагидро-1Н- │  4720-86-9   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

│    │изоиндол-1,3(2Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1858│2,3,4,7-Тетрагидро-5Н- │  64492-81-5  │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │инден                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1859│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │   77-73-6    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,7-метано-1Н-инден    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1860│1,2,3,9-Тетрагидро-9-  │  99614-01-4  │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │метил-3-(2-метил-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазол-1-ил)-4Н-кар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │базол-4-он гидрохлорид │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │дигидрат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1861│1,2,3,4-Тетрагидронаф- │   119-64-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │талин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1862│Тетрагидро-1,4-оксазин │  110-91-8    │                   │  1,5/0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1863│1,2,3,8-Тетрагидропир- │  61939-05-7  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │роло[2,1-b]-хиназолина │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1864│Тетрагидротиофен-1,1-  │   126-33-0   │                   │     40     │    п + а   │    4    │           │

│    │диоксид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1865│Тетрагидрофуран        │   109-99-9   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1866│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │  57-74-9     │                   │      0,01  │    п + а   │    1    │           │

│    │1,2,4,5,6,7,8,8-окта-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-4,7-метаноиндан   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1867│1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, │   355-42-0   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │6,6,6-Тетрадекафторге- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксан                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1868│1,3,5,7-Тетразатрицикло│  20280-08-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   -декан+    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальция хлорид (2:1)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1869│Тетракарбамидохлорат   │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │кальция дигидрат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1870│1,2,4,5-Тетраметилбен- │   95-93-2    │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1871│3-(2,2,6,6-Тетраметил- │  76505-58-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │пиперид-4-иламино)про- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовой кислоты N-(2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,6,6-тетраметилпи-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │перид-4-ил)амид        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1872│2,2,6,6-Тетраметилпипе-│  826-36-8    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │ридин-4-он             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1873│2,4,6,8-Тетраметил-1,3,│   108-62-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │5,7-тетраоксокан       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1874│Тетраметилтиопероксиди-│   137-26-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбондиамид           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1875│Тетранитрометан        │   509-14-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1876│3,6,9,12-Тетраоксатет- │  4792-15-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │радекан-1,14-диол      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1877│5,9,13,17-Тетраоксо-2, │ 35710-96-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │4,6,8,10,12,-14,16,18, │              │                   │            │            │         │           │

│    │20-декаазагенейкозанди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амид                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1878│2,8,12,18-Тетратио-3,9,│  3861-81-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │11,17,23,25-гексааза-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексацикло[24,2,2,     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  4,7    13,16         │              │                   │            │            │         │           │

│    │2]   ,[2]     ,        │              │                   │            │            │         │           │

│    │   19,22    3,17       │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2]     ,[1]     геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │татриаконта-4,6,13,15, │              │                   │            │            │         │           │

│    │19,21,26,28,29,31,34,36│              │                   │            │            │         │           │

│    │-додекаен-2,2,8,8,12,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │12,18,18-октаоксид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1879│1,1,2,2-Тетрафтор-1,2- │    76-14-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │дихлорэтан             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1880│Тетрафторметан         │    72-73-0   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1881│2,2,3,3-Тетрафторпропан│    76-37-9   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │-1-ол                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1882│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-метилпроп-2-еноат   │ 88508-33-2   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1883│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фторпропан-2-еноат, │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1,2-трифтор-1,1,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорэтан (ОФН) оли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гомер                  │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1884│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фторпроп-2-еноат    │ 96250-38-3   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1885│1,1,2,2-Тетрафтор-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтан               │   354-25-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1886│1,1,1,2-Тетрафторэтан  │   811-97-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1887│1,1,2,2-Тетрафторэтан  │   359-35-3   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1888│Тетрафторэтен          │   116-14-3   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1889│1,1,2,2-Тетрафторэто-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксибензол              │   350-57-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1890│4-(1,1,2,2-Тетрафтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этоксифенилен-1,3-диа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин                    │ 61988-37-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1891│2,3,5,6-Тетрахлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-1,4-дикарбоксилди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   719-32-4   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1892│3,3,3',4'-Тетрахлорби- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цикло[2,2,1]гепт-5-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-спиро-1'-циклопент-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ен-2',5'-дион          │ 68089-39-4   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1893│1,1,2,3-Тетрахлорбута- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-диен               │   921-09-5   │                   │      0,5   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1894│1,2,3,4-Тетрахлорбутан │  3405-32-1   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1895│1,2,3,3-Тетрахлорбутан │ 13138-51-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1896│1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │  3574-42-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1897│2,3,5,6-Тетрахлорцикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гекса-2,5-диен-1,4-дион│   118-75-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1898│2,3,4,5-Тетрахлоргекса-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,5-триен            │ 22037-58-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1899│Тетрахлоргептан        │ 25641-64-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1900│Тетрахлорметан         │    56-23-5   │                   │    20/10   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1901│1,1,1,9-Тетрахлорнонан │  1561-48-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1902│1,1,1,5-Тетрахлорпентан│  2467-10-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1903│2,3,4,5-Тетрахлор-6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорметилпиридин    │  1134-04-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1904│1,1,1,3-Тетрахлорпропан│  1070-78-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1905│Тетрахлорпроп-1-ен     │ 60320-18-5   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1906│1,1,1,11-Тетрахлорунде-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кан                    │ 63981-28-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1907│1,1,2,2-Тетрахлорэтан  │    79-34-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1908│Тетрахлорэтан  (смесь  │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеров)              │ 25322-20-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1909│Тетрахлорэтилен        │   127-18-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1910│Тетраэтилсвинец        │    78-00-2   │                   │      0,005 │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1911│Тетраэтилтиопероксиди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбондиамид           │    97-77-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1912│Тетраэтоксисилан       │    78-10-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1913│N,N-Тилозин            │  1401-69-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1914│4,4'-Тиодиаминобензол  │   139-65-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1915│4,4'-Тиодигидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │  2664-63-3   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1916│О,О'-[Тиоди-1,4-фени-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лен]бис(О,О-диметил)ти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │офосфат                │  3383-96-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1917│2-[[[[4-[(2-Тиозолила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)сульфонил]фенил]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]карбонил]бензой- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │    85-73-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1918│Тиокарбамид            │    62-56-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1919│Тионилхлорид           │  7719-09-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1920│Тиофуран               │   110-02-1   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1921│Тиофосфорилхлорид      │  3982-91-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1922│Тиоэтановая кислота    │   507-09-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1923│Тирозин                │ 55520-40-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1924│Титан                  │  7440-32-6   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1925│Титан диоксид          │ 13463-67-7   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1926│Титан дисилицид        │ 12039-83-7   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1927│Титан дисульфид        │ 12039-07-5   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1928│Титан нитрид           │ 25583-20-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1929│Титан сульфид          │ 12039-13-3   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1930│Титан тетрахлорид  (по │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлориду)          │  7550-45-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1931│тетраТитан хром декабо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рид (в пересчете на    │              │                   │            │            │         │           │

│    │бор)                   │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1932│Торий                  │  7440-29-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1933│Треонин                │ 36676-50-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1934│ДL-Трео-1-(4-нитрофе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │  3689-55-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1935│L(+)-Трео-1-(4-нитрофе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │ 71115-69-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1936│Д(-)-Трео-1-(4-нитрофе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │  2792-51-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1937│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │3Н,5Н)-триол           │   108-80-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1938│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,│              │                   │            │            │         │           │

│    │3Н,5Н)-триол 2,4,6-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино-1,3,5-триазин ад-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │ 16133-31-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1939│(1Н)-1,2,4-Триазол     │   288-88-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1940│4,5,6-Триаминопиримидин│              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфат (1:1)          │ 68738-86-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1941│2,4,6-Триамино-1,3,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   108-78-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1942│Трибромметан           │    75-25-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1943│Трибутиламин           │   102-82-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1944│Трибутилолово фторид   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по олову)             │  1983-10-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1945│S,S,S-Трибутилтритио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │    78-48-8   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1946│О,О,О-Трибутилфосфат   │   126-73-8   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1947│2,4,6-Тригидроксипири- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидин                  │    67-52-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1948│(11бета)11,17,21-Три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксипрегна-1,4-диен│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,20-дион             │    50-24-8   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1949│1,1,3-Три(гидроксифе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)пропан             │ 29036-21-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1950│(Т-4)Тригидро(морфолин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 4                     │              │                   │            │            │         │           │

│    │N )бор                 │  4856-95-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1951│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7, │              │                   │            │            │         │           │

│    │7,7-Тридекафторгептил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │   559-11-5   │                   │    90/30   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1952│2,2,6-Тридеокси-3-амино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-альфа-ликсозо-4-мето- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-6,7,9,11-тетраокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │9-ацето-7,8,9,10-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидротетраценхинон     │ 20830-81-3   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1953│2,4,6-Трийод-3,5-диами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нобензойная кислота    │ 50506-16-8   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1954│Трийодметан            │    75-47-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1955│Трикарбоновых кислот   │              │                   │            │            │         │           │

│    │анилиды                │              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1956│Триметансульфоновая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1493-13-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1957│Триметансульфоновой    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты ангидрид       │   358-23-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1958│Триметиламин           │    75-50-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1959│1,2,4-Триметилбензол   │    95-63-6   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1960│1,3,5-Триметилбензол   │   108-67-8   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1961│1,7,7-Триметилбицикло  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2,2,1]гептан-2-он     │    76-22-2   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1962│2,6,6-Триметилбицикло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,1,1,-гептан          │   473-55-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1963│1,1-Триметиленбис(4-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │симинометилпиридиний)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бромид                 │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1964│3,6,8-Триметилнонан-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиол (58 - 70%) в смеси│              │                   │            │            │         │           │

│    │с 7,9-диметилдекан-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиолом (23%) 2,3,5,7-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетрамети-локтан-1-тио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лом (8%)               │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1965│2,4,6-Триметил-1,3,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксан               │   123-63-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1966│1,2,5-Триметил-4-фенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиперидин-4-ол пропио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   ++                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │    64-39-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1967│N,N,N-Триметил-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанаминийхлорид       │   999-81-5   │                   │      0,3   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1968│3,3,5-Триметилциклогек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │санон                  │   873-94-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1969│3,5,5-Триметилцихлогекс│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-ен-1-он (85%) смесь │              │                   │            │            │         │           │

│    │с 3-метоксикарбонилами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нофениловым эфиром 3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │толилкарбаминовой кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты (15%)             │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1970│3,5,5-Триметилциклогекс│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-ен-1-он             │    78-59-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1971│5-[(3,4,5-Триметоксифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)метил]пиридин-2,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │   738-70-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1972│Тринитрометан          │   517-25-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │ 1,3,5-Тринитро-1,3,5- │              │                   │            │            │         │           │

│1973│  пергидротриазин <*>  │   121-82-4   │     C H N O       │     1      │   п + а    │    2    │           │

│    │      (гексоген)       │              │      3 6 6 6      │            │            │         │           │

│(п. 1973 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2017 N 91)               │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1974│Триоксометиламинометан │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1975│Триоксометиламинометана│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1976│Три(проп-1-енил)амин   │   102-70-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1977│Трипропиламин          │   102-69-2   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1978│Триптофан              │  6912-86-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1979│Трис(2-бутоксиэтил)фос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │    78-51-3   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1980│Трис(диметилфенил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │ 25155-23-1   │                   │      1,5   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1981│Трис(метилбутил)фосфи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ноксид                 │ 23079-28-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1982│Трис(1-метилгептил)фос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │финоксид               │ 33446-90-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1983│Трис(метилфенил)фосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(содержание о-изомера <│              │                   │            │            │         │           │

│    │3%)                    │  1330-78-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1984│Трис(метилфенил)фосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(содержание о-изомера >│              │                   │            │            │         │           │

│    │3%)                    │  1330-78-5   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1985│Трис(2-этилгексил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │    78-42-2   │                   │      0,1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1986│Трифенилфосфат         │   115-86-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1987│Трифенилфосфит         │   101-02-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1988│4,4,4-Трифторбутанол   │   461-18-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1989│Трифторметан           │    75-46-7   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1990│Трифторметансульфонил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фторид                 │              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1991│3-(Трифторметил)амино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    98-16-8   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1992│Трифторметилбензол     │    98-08-8   │                   │   200/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1993│2-Трифторметил-10,3-[1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(бета-оксиэтил)пипера- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зинил-4]пропилфенотиа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зина гидрохлорид       │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1994│4-Трифторметилфенилизо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цианат                 │  1548-13-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1995│1-(3-Трифторметилфенил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамид               │ 13114-87-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1996│1-Трифторметил-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    88-16-4   │                   │    60/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1997│3,3,3-Трифторпроп-1-ен │   677-21-4   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1998│3,3,3-Трифторпропиламин│   460-39-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1999│1,1,1-Трифтор-3,3,3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорпропан-2-он     │   758-42-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2000│1,1,2-Трифтор-1,2,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорэтан            │    76-13-1   │                   │   5000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2001│1,1,1-Трифтор-3-хлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан                 │   460-35-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2002│Трифторхлорэтилен      │    79-38-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2003│1,1,1-Трифторэтан      │   420-46-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2004│Трифторэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    76-05-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2005│2,2,2-Трифторэтанол    │    75-89-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2006│Трифторэтенилбензол    │   447-14-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2007│2,4,6-Трихлораминобен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   634-93-5   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2008│1,4,5-Трихлорантрацен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │9,10-дион              │  1594-64-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2009│Трихлорацетальдегид    │    75-87-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2010│Трихлорацетилхлорид    │    76-02-8   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2011│4,5,6-Трихлорбензокса- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-2(3Н)-он           │ 50995-94-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2012│Трихлорбензол          │ 12002-48-1   │                   │    30/10   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2013│1,1,2-Трихлорбута-1,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диен                   │ 25854-04-0   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2014│1,2,3-Трихлорбута-1,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диен                   │  1573-58-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2015│2,3,4-Трихлорбут-1-ен  │  2431-50-7   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2016│1,2,3-Трихлорбут-2-ен  │ 65087-02-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2017│2,3,3-Трихлорбут-1-ен  │ 39083-23-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2018│1,2,4-Трихлорбут-2-ен  │  2431-57-1   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2019│Трихлорметан           │    67-66-3   │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2020│Трихлорметансульфенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   594-42-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2021│Трихлорметантиол       │    75-70-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2022│(Трихлорметил)бензол   │    98-07-7   │                   │   0,6/0,2  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2023│2-(Трихлорметил)дихлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │  1128-16-1   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2024│2-(Трихлорметил)-3,4,5-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорпиридин         │  1201-30-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2025│1-(Трихлорметил)-4-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │  5216-25-1   │                   │  0,05/0,01 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2026│2-(Трихлорметил)-5-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорпиридин            │  1192-03-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2027│Трихлорнафталин        │  1321-65-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2028│Трихлорнитрометан      │    76-06-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2029│1,2,3-Трихлорпропан    │    96-18-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2030│1,1,3-Трихлорпропан-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   921-03-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2031│1,2,3-Трихлорпроп-1-ен │    96-19-5   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2032│S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)ди(1-метилэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиокарбамат            │  2303-17-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2033│Трихлорпропилфосфат    │ 26248-87-3   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2034│2,2,3-Трихлорпропионо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  3278-46-4   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2035│Трихлорсилан  (по гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлориду)             │ 10025-78-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2036│2,4,6-Трихлор-1,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   108-77-0   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2037│2,4,5-Трихлорфенолят   │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди (II)              │ 25267-55-4   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2038│Трихлорфторметан       │    75-69-4   │                   │   1000     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2039│Трихлор(хлорметил)си-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │лан  (по НСl)          │  1558-25-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2040│1,1,1-Трихлорэтан      │    71-55-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2041│Трихлорэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    76-03-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2042│Трихлорэтен            │    79-01-6   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2043│1,1'-(2,2,2-Трихлорэти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лиден)бис(4-хлорбензол)│    50-29-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2044│Три(хлорэтил)фосфат    │   115-96-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 4,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2045│Трицикло[8,2,2,2]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексадекан-4,6,10,12,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │13,15-гексаен          │  1633-22-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2046│Трициклогексилгидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │олово                  │ 13121-70-5   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2047│Трицикло[3,3,1,1]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │декан                  │   281-23-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2048│Трицикло[3,3,1,1]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │деканкарбоновая кислота│   828-51-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  3,7  │              │                   │            │            │         │           │

│2049│Трицикло [3,3,1,1]     │              │                   │            │            │         │           │

│    │деканол-1              │   768-95-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2050│Триэтилфосфат          │    78-40-0   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2051│Триэтоксисилан         │   998-30-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2052│1,1,1-Триэтоксиэтан    │    78-39-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2053│Тэпрем-6               │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2054│Уайт-спирит (в пересче-│              │                   │            │            │         │           │

│    │те на С)               │  8052-41-3   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2055│Углеводороды алифати-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ческие предельные C    │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   1-10│              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на С)     │              │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2056│Углерод дисульфид      │    75-15-0   │                   │    10/3    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2057│Углерод оксид          │   630-08-0   │                   │     20 <*> │      п     │         │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2058│Углерод оксид сульфид  │   463-58-1   │                   │     10     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2059│Углерода пыли:         │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) коксы каменноуголь-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ные, пековые, нефтя-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ ные, сланцевые        │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) антрацит с содержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ нием свободного диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сида кремния до 5%    │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) другие ископаемые  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ угли и углепородные   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ пыли с содержанием    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ свободного диоксида   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ кремния до 5%         │              │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ г) алмазы природные и │              │                   │            │            │         │           │

│    │ искусственные         │              │                   │     -/8    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ д) алмазы металлизиро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ванные                │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ е) сажи черные промыш-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ленные с содержанием  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ бенз(а)пирена не более│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 35 мг/кг              │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │   Ф, К    │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ ж) углеродные волок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ нистые материалы на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ основе гидратцеллю-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ лозных волокон        │              │                   │     4/2    │      а     │    4    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ з) углеродные волок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ нистые материалы на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ основе полиакрилони-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │ трильных волокон      │              │                   │     4/2    │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2060│Углеродные композицион-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ные материалы          │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2061│Уран, нерастворимые со-│              │                   │            │            │         │           │

│    │единения               │              │                   │      0,075 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2062│Уран, растворимые сое- │              │                   │            │            │         │           │

│    │динения                │              │                   │      0,015 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2063│Фенантрен              │    85-01-8   │                   │      0,8   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2064│N-Фенил-2-аминопропано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │ 36617-44-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2065│DL-альфа-Фениламиноэта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │  2835-06-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2066│Фенилацетатальдегид    │   122-78-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2067│Фенилацетат натрия     │   114-70-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2068│Фенилгидразин гидрохло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │    59-88-1   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2069│Фенил-2-гидроксибензоат│   118-55-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2070│2-Фенил-4,6-дихлорпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дазин-3-(2Н)-он        │  2568-51-6   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2071│2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5│ 28689-19-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │-амино-1Н-бензимидазол)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2072│1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н│              │                   │            │            │         │           │

│    │-пиррол-2,5-дион       │  3006-93-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2073│Фенилизоцианат         │   103-71-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2074│N-(Фенилметилен)цикло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексанамин             │  2211-66-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2075│1-Фенилпропан-2-он     │   103-79-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│2076│Фенилтиол              │   108-98-5   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2077│N-Фенил-2,4,6-тринит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │робензамид             │  7461-51-0   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2078│Фенилтрихлорсилан      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │риду)                  │    98-13-5   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2079│N-Фенил-N-[1-(2-фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-пиперидинил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          ++           │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанамид             │   437-38-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2080│2-[N-Фенил-N-(2-цианэ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)амино]этилацетат   │ 22031-33-0   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2081│2-Фенилэтанол          │    60-12-8   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2082│1-Фенилэтанон          │    98-86-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2083│3-(N-Фенил-N-этилами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)пропионитрил        │   148-87-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2084│(Е)-1-Фенилэтил-3-[(ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метоксифосфонил)оксибут│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │  7700-17-6   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2085│1-(Фенилэтил)-3-оксобу-│              │                   │            │            │         │           │

│    │таноат                 │ 40552-84-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2086│(Фенилэтил)-3-оксо-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбутаноат           │ 68683-30-7   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2087│5-Фенил-5-этил-2,4,6   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │трион                  │    50-06-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2088│О-Фенил-О-этилхлортио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │ 38052-05-0   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2089│3-Феноксибензальдегид  │ 39515-51-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2090│3-Феноксибензил-2,2-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-3-(2-метилпроп-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)циклопропанкарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │ 26002-80-2   │                   │      7     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2091│3-Феноксибензил-3-(2,2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлорэтенил)-2,2-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилциклопропанкарбонат │ 52645-53-1   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2092│3-Феноксибензилтриэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминийхлорид           │ 56562-66-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2093│3-Феноксибензилхлорид  │  3586-15-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2094│2-Феноксиэтанол        │   122-99-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2095│3-Феноксифенилметанол  │ 13826-35-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2096│Феноксиэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   122-59-8   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2097│Фенолформальдегидные   │              │                   │            │            │         │           │

│    │смолы (летучие продук- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ты):                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) контроль по фенолу │              │                   │      0,1   │      п     │    2    │     А     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) контроль по фор-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ мальдегиду            │              │                   │      0,05  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2098│Фенопласты             │  9003-35-4   │                   │     -/6    │      а     │    3    │   Ф, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2099│Феррит бариевый        │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2100│Феррит магниймарганце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вый                    │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2101│Феррит марганеццинковый│              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2102│Феррит никельмедный    │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2103│Феррит никельцинковый  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2104│Феррит стронциевый     │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2105│Феррохром (сплав хрома │              │                   │            │            │         │           │

│    │65% с железом)         │              │                   │     6/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2106│Фламин                 │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2107│Фолиевая кислота       │    59-30-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2108│Формальдегид           │    50-00-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │   О, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2109│Формамид               │    75-12-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2110│Формиат аммония        │   540-69-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2111│Формиат натрия         │   141-53-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2112│Фосфин                 │  3803-51-2   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│2113│Фосфин третичный оксид │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2114│Фосфиноксид разноради- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальный С              │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │         5-9           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2115│Фосфиноксид разноради- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальный циклический    │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2116│Фосфиноксиды, полимери-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зованные на основе со- │              │                   │            │            │         │           │

│    │полимера стирола и ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │винилбензола           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2117│N-(Фосфонометил)глицин │   107-83-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2118│Фосфор (желтый, белый) │ 12185-10-3   │                   │   0,1/0,03 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2119│диФосфор пентаоксид    │  1314-56-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2120│Фосфор пентахлорид     │ 10026-13-8   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2121│Фосфор трихлорид       │  7719-12-2   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2122│Фосфорилхлорид         │ 10025-87-3   │                   │      0,05  │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2123│Фосфорит               │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2124│29Н,31Н-Фталоционат(2-)│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 29  30  31  32        │              │                   │            │            │         │           │

│    │N  ,N  ,N  ,N   меди   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(SP-4-1)               │   147-14-8   │                   │     -/5    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2125│Фтор                   │  7782-41-4   │                   │      0,03  │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2126│Фторуглеродные волокна │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2127│Фторхлорэтан           │   353-36-6   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2128│Фузидат натрия         │   751-94-0   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2129│Фузидиевая кислота     │  6990-06-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│2130│Фуран                  │   110-00-9   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2131│Фуран-2-альдегид       │    98-01-1   │                   │     10     │      п     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2132│2,5-Фурандион          │   108-31-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2133│N-2-Фуранидил-5-фтору- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рацил                  │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2134│Фуран-2-карбоновая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │    88-14-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2135│4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   623-15-4   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2136│Фур-2-илметанол        │    98-00-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2137│2-Фуроилхлорид         │   527-69-5   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2138│N-(2-Фуроил)пиперазин  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2139│7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен│              │                   │            │            │         │           │

│    │-7-он, смесь с 4-меток-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си-7Н-фуро[2,3-g][1]-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хромен-7-он            │ 52810-75-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2140│Хиноксилин-2,3-димета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нола-1,4-диоксид       │ 17311-31-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2141│Хинолин                │    91-22-5   │                   │   0,5/0,1  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2142│Хладон СМ-1 (контроль  │              │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │по 1,1,2,2-тетрафтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этану)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│2143│Хлор                   │  7782-50-5   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2144│Хлорацетат натрия      │  3926-62-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2145│Хлорацетилхлорид       │    79-04-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2146│4-Хлорбензальдегид     │   104-88-1   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2147│2-(4-Хлорбензоил)бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зойная кислота         │    85-56-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│2148│Хлорбензол             │   108-90-7   │                   │   100/50   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2149│1-(4-Хлорбензоил)-5-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │токси-2-метил-1Н-индол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-этановая кислота     │    53-86-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2150│N-Хлорбензолсульфонамид│              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия гидрат          │   127-52-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2151│2-Хлорбензолсульфохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │  2905-23-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2152│2,4-(6-Хлорбензотиазо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лил-2-окси)феноксипро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовой кислоты этило-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вый эфир               │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2153│1-Хлорбута-1,3-диен    │   627-22-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2154│2-Хлорбута-1,3-диен    │   126-99-8   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2155│1-Хлорбутан            │   109-69-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2156│3-Хлорбутан-2-он       │  4091-39-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2157│4-Хлорбут-2-енил-2,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлорфеноксиацетат    │  2971-38-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2158│4-Хлорбут-2-инил-(3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенил)-карбамат    │   101-27-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2159│Хлоргидрин стирола ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиловый эфир           │              │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2160│2-Хлор-2-гидроксипропи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │оновая кислота         │ 35060-81-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2161│10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксарсин               │  2865-70-5   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2162│2-Хлор-[(4-диметиламино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-6-изопропилиденимино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-1,3,5-триазин-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминокарбонил]бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфамид           │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2163│2-Хлор-[(4-диметиламино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-6(альфа-метил)пропили-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дениминоокси-1,3,5-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │азин-2-ил)аминокарбо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]бензолсульфамид    │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2164│4S(4альфа,4а альфа,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │5альфа,5а альфа,6бета, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а альфа)]-7-Хлор-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(диметиламино)-1,4,4а, │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,5а,6,11,12а-октагидро│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,6,10,12,12а-пента-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-6-метил1,11-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксо-2-нафтаценкарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксамид                 │    57-62-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2165│Хлор диоксид           │ 10049-04-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2166│3-Хлордифениламино-6-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2167│2-[4-(2-Хлор-1,2-дифе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилэтенил)фенокси]-N,N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диэтил-2-гидроксипропан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1,2,3-трикарбонат эта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │намина  (1:1)          │    50-41-9   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2168│1-Хлор-4-дихлорметил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 13940-94-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2169│Хлорметан              │    74-87-3   │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│2170│Хлорметациклин тозилат │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2171│(Хлорметил)бензол      │   100-44-7   │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2172│Хлорметилбензол  (2,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │ 25168-05-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2173│3-(Хлорметил)гептан    │   123-04-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2174│2-Хлор-10-метил-3,4-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │азофеноксазин          │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2175│(Хлорметил)оксиран     │   106-89-8   │                   │     2/1    │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2176│N-(Хлорметил)фталимид  │ 17564-64-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2177│5-(Хлорметил)фуран-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновой кислоты бу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиловый эфир           │ 21893-86-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2178│5-Хлор-2-метоксибензой-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │   321-14-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2179│Хлорметоксиметан  (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлору)                 │   107-30-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2180│2-Хлор-N-[(4-метокси-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1,3,5-триазин-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминокарбонил]бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │ 64902-72-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2181│1-Хлор-2-(4-метоксифе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1,2-дифенилэтилен │              │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2182│9-Хлорнонановая кислота│  1120-10-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2183│1-Хлор-2-(4-оксифенил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-дифенилэтилен      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(смесь цис и транс-изо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │меров)                 │              │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2184│5-Хлорпентан-2-он      │  5891-21-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2185│3-Хлорпропаноилхлорид  │   625-36-5   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2186│3-Хлорпропан-1-ол      │   627-30-5   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2187│3-Хлорпроп-1-ен        │   107-05-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2188│(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │  4312-97-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2189│10-(бета-Хлорпропионил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-трифторметилфенотиа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зин                    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2190│2-Хлорпропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   598-78-7   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2191│3-Хлорпропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   107-94-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2192│Хлорсодержащие кремний-│              │                   │            │            │         │           │

│    │органические соединения│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │(алкильные)  (контроль │              │                   │            │            │         │           │

│    │по гидрохлориду)       │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2193│N-[[(4-Хлорфенил)амино]│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]-2,6-дифтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензамид               │ 35367-38-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2194│альфа-Хлорфенилацето-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │   140-53-4   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2195│Хлорфенилизоцианат  (3 │              │                   │            │            │         │           │

│    │и 4-изомеры)           │  1885-81-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │   О, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2196│2,2'-[N-(3-Хлорфенил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │имино]диэтанол         │    92-00-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2197│2-[(4-Хлорфенил)фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]-1Н-инден-1,3   │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2Н)-дион              │  3691-35-8   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2198│4-Хлорфенил-4-хлорбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонат           │    80-33-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2199│1-Хлор-2-(хлорметил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   611-19-8   │                   │   1,5/0,5  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2200│3-Хлор-2-хлорметилпроп-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ен  (симметричный    │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомер)                │  1871-57-4   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2201│2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N│              │                   │            │            │         │           │

│    │-метилэтанамина гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      ++               │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │    55-86-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2202│Хлорциан               │   506-77-4   │                   │      0,2   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2203│Хлорциклогексан        │   542-18-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2204│2-[(2-Хлорциклогексил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │тио-1Н-изоиндол-1,3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2Н)-дион]             │ 59939-44-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2205│Хлорэтан               │    75-00-3   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2206│2-Хлорэтанол           │   107-07-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2207│2-Хлорэтансульфоновой  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты гидридрохлорид │  1622-32-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2208│Хлорэтен               │    75-01-4   │                   │     5/1    │      п     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│2209│Хлорэтановая кислота   │    79-11-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2210│Хлорэтилртуть (по рту- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ти)                    │   107-27-7   │                   │  0,01/0,005│    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2211│2-Хлорэтилфосфоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │ 16672-87-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2212│3бета-Холест-5,7-диен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-ола бензоат          │  1182-06-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2213│3бета-Холест-5-ен-3-ола│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензоат                │   604-32-0   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2214│Хром гидроксид сульфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на хром   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(III))                 │ 12336-95-7   │                   │  0,06/0,02 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2215│Хром-2,6-дигидрофосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по хрому (III))       │ 27096-04-4   │                   │  0,06/0,02 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2216│Хром (VI) триоксид     │  1333-82-0   │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2217│диХром триоксид (по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хрому (III))           │  1308-38-9   │                   │     3/1    │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2218│Хром трифторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7788-97-8   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2219│Хром трихлорид гекса-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат (по хрому (III))│ 10060-12-5   │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2220│Хром фосфат            │  7789-04-4   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2221│Хромовой кислоты соли  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на хром   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(VI))                  │              │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2222│Цезиевая соль хлориро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванного бисдикарболлил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │кобальта               │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2223│Цезий гидроксид        │101196-73-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2224│Цезий иодид, активиро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный таллием (до     │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,5%)                  │  7789-17-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2225│Целловеридин           │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2226│Целлюлаза              │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2227│Целлюлоза              │  9004-34-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2228│Целлюлозы ацетофталат  │  9004-38-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2229│Церий диоксид          │ 20281-00-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2230│Церий трифторид (по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │фтору)                 │  7758-88-5   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2231│Цианамид               │   420-04-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2232│Цианамид кальция       │   156-62-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2233│1-Циан-2-аминоциклопен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тен                    │  2941-23-3   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2234│1-Циангуанидин         │   461-58-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             *         │              │                   │            │            │         │           │

│2235│[1R-[1альфа(S ,3аль-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)]]-Циано(3-фенокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)метил-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │ 64312-66-9   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2236│Циано-(3-феноксифенил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил 2,2-диметил-3-(2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1-пропенил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанокарбонат        │ 39515-40-7   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2237│альфа-Циан-3-фенокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензил-3-(2,2-дихлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этенил)-2,2-диметилцик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лопропанкарбонат       │ 52315-07-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2238│Циан(3-феноксифенил)ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-4-хлор-альфа-(1-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)фенилацетат    │ 51630-58-1   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│2239│Цианэтановая кислота   │   372-09-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2240│2-Цианэтилпроп-2-еноат │   106-71-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2241│N-бета-Цианэтил-N-этил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминобензол            │   148-87-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2242│Циклобутилиденциклобу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан                    │  6708-14-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2243│Циклогексан            │   110-82-7   │                   │     80     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2244│Циклогексанон          │   108-94-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2245│Циклогексанон оксим    │   100-64-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2246│Циклогексен            │   110-83-8   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2247│Циклогекс-3-ен-1-илме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилциклогекс-3-ен-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │  2611-00-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2248│Циклогекс-3-енкарбаль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │дегид                  │   100-50-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2249│Циклогексиламин        │   108-91-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2250│Циклогексиламин карбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │ 20227-92-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2251│Циклогексиламин масло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │растворимая соль       │              │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2252│Циклогексил-2-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34067-46-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2253│Циклогексил-3-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34139-62-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2254│Циклогексил-4-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34067-50-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2255│Циклогексиламин нитро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензоата (смесь 2,3,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеров)              │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2256│Циклогексилбензол      │   827-52-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2257│N-Циклогексилбензтиазол│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-сульфенамид         │    95-33-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2258│N-Циклогексилимид ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлормалеат             │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2259│Циклогексилкарбамид    │   698-90-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2260│N-(Циклогексил)тио-1Н- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изоиндол-1,3-(2Н)-дион │ 17796-82-6   │                   │      7     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2261│бета-Циклодекстрин     │  7585-39-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2262│Циклододеканол         │  1724-39-6   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2263│Циклододеканон         │   830-13-7   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2264│Циклопента-1,3-диен    │   542-92-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2265│1-Циклопропилэтанон    │   765-43-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2266│Цинк ацетат            │  5970-45-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2267│Цинк борат             │ 10192-46-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2268│триЦинк дифосфид       │  1314-84-7   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2269│Цинк дифторид (по фто- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7783-49-5   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2270│диЦинк магнид          │ 12032-47-2   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2271│Цинк оксид             │  1314-13-2   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2272│Цинк сульфид           │  1314-98-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2273│Циркон                 │ 14940-68-2   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2274│Цирконий               │  7440-67-7   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2275│Цирконий диоксид       │  1314-23-4   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2276│Цирконий карбид        │ 12070-14-3   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2277│Цирконий нитрид        │ 12033-93-1   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2278│Цирконий тетрафторид   │  7783-64-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2279│Цистеин                │  4371-52-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2280│Цистин                 │ 24645-67-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2281│Чай                    │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2282│Чистящее синтетическое │              │                   │            │            │         │           │

│    │средство "Комет" (конт-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по карбонату каль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ция)                   │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2283│Чугун в смеси с элект- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рокорундом до 30%      │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2284│Шамотнографитовые огне-│              │                   │            │            │         │           │

│    │упоры                  │              │                   │     -/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2285│Шлак угольный молотый, │              │                   │            │            │         │           │

│    │строительные материалы │              │                   │            │            │         │           │

│    │на его основе: шлако-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │блоки, шлакозит и др.  │              │                   │     -/4    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2286│Шлак, образующийся при │              │                   │            │            │         │           │

│    │выплавке низколегиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванных сталей (неволок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нистая пыль)           │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2287│Щелочи едкие  (растворы│              │                   │            │            │         │           │

│    │в пересчете на гидрок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид натрия)            │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2288│Эвкалимин              │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2289│Электрокорунд          │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2290│Электрокорунд хромистый│              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2291│Эпоксидные смолы (лету-│              │                   │            │            │         │           │

│    │чие продукты) (контроль│              │                   │            │            │         │           │

│    │по эпихлоргидрину):    │              │                   │            │            │         │           │

│    │а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, │              │                   │            │            │         │           │

│    │эпокситрифенольная ЭП- │              │                   │            │            │         │           │

│    │20                     │              │                   │      1     │      п     │    2    │     А     │

│    │б) УП-666-1, УП-666-2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │УП-666-3, УП-671, УП-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │671-Д, УП-677, УП-680, │              │                   │            │            │         │           │

│    │УП-682                 │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │     А     │

│    │в) УП-650, УП-650-Т    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1                      │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │     А     │

│    │д) ЭА                  │              │                   │      0,1   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2292│Эпоксидный клей УП-5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │240 (летучие продукты) │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по эпихлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрину)               │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2293│1,2-Эпокси-3-метилбу-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан                    │  1438-14-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2294│1,2-Эпоксиокт-7-ен     │ 19600-63-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2295│1,2-Эпоксипропан       │    75-56-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2296│2,3-Эпоксипропан-1-ол  │   556-52-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2297│2,3-Эпоксипропил-2-ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпроп-2-еноат        │   106-91-2   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2298│3-(2,3-Эпоксипропокси) │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-1-ен              │   106-92-3   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2299│4-[(2,3-Эпокси)пропок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си]фенилацетамид       │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2300│Эпоксиэтан             │    75-21-8   │                   │     3/1    │      п     │    2    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2301│Эприн (по белку)       │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2302│Эритромицин            │   114-07-8   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2303│(17бета)-17-Эстр-4-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он триметиловый эфир │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │   1                   │              │                   │            │            │         │           │

│2304│N,N -1,2-Этандиилбис[N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(карбоксиметил)]глицин │    60-00-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2305│1,1'-[1,2-Этандиилбис  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(окси)бисэтен]         │   764-78-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2306│Этандиовая кислота ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │  6153-56-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2307│Этандиовой кислоты диэ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фиры алифатических     │              │                   │            │            │         │           │

│    │спиртов                │              │                   │      0,5   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2308│Этан-1,2-диол          │   107-21-1   │                   │    10/5    │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2309│1,1-Этандиолдиацетат   │   542-10-9   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2310│Этановая кислота       │    64-19-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2311│Этанол                 │    64-17-5   │                   │  2000/1000 │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2312│Этантиол               │    75-08-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2313│1,2-Этенбис(дитиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) марганца          │ 12427-38-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2314│1,2-Этенбис(дитиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │ 12122-67-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2315│N,N'-Этенбис(дитиокар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │баминовая кислота),    │              │                   │            │            │         │           │

│    │цинковая соль, смесь с │              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-бензимидазол-2-ил   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбаминовой кислоты,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиловым эфиром       │ 52080-82-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2316│Этендиаминадипинат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2317│Этендиаминтетраацетата │              │                   │            │            │         │           │

│    │динатриевая соль       │   139-33-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2318│2,2'-Этендииминодиэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин, амиды карбоновых │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот С               │              │                   │      2     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │        12-20          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2319│Этенилацетат           │   108-05-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2320│Этенилбензол           │   100-42-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2321│Этенилбицикло[2,2,1]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гепт-2-ен              │ 40356-67-0   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2322│5-Этенил-2-[2-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламино]-1-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламинометил)]этил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │ 22109-65-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2323│5-Этенил-2-(N,N-димети-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ламино)этилпиридин     │ 22109-64-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2324│Этенил-2,6-дихлорбензол│ 28469-92-3   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2325│Этенил(метил)бензол    │ 25013-15-4   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2326│1-(Этенилокси)бутан    │   111-34-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2327│2-(Этенилокси)этанол   │   764-48-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2328│2-(Этенилокси)этил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-2-еноат      │  1464-69-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2329│2-[2-(Этенилокси)эток- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си]этанол              │   929-37-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2330│2-(Этенилпирид-2-ил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │ 16222-94-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2331│2-Этенилпиридин        │   100-69-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2332│1-Этенилпирролид-2-он  │    88-12-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2333│1-Этенил-4-хлорбензол  │  1073-67-2   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2334│Этенсульфид            │   420-12-2   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2335│Этиламин               │    75-04-7   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2336│Этил-4-аминобензоат    │    94-09-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2337│Этилацетат             │   141-78-6   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2338│Этилбензол             │   100-41-4   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2339│S-Этилгексагидро-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │азепин-1-тиокарбонат   │  2212-67-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2340│2-Этилгексаналь        │   123-05-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2341│Этилгександиоат        │   626-86-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2342│2-Этилгексан-1-ол      │   104-76-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2343│2-Этилгексилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   103-11-7   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2344│Этил-4-гидрокси-альфа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-бензопиран-3-ил)-2-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │со-2Н-1-бензопиран-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этановая кислота       │   548-00-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2345│Этил-3-гидроксифенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │  7159-96-8   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2346│Этил-6-гидрокси-8-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октаноат               │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2347│Этил-2,2-диметил-3-(2,2│              │                   │            │            │         │           │

│    │-дихлорэтенил)циклопро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │панкарбонат            │ 64628-80-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2348│Этил-(1R-Е)-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропан-1-карбонат │ 41641-27-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2349│Этил-3,3-диметил-4,6,6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлоргекс-5-еноат    │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2350│S-Этилдипропилтиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат                    │   759-94-4   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2351│О-Этилдитиокарбонат ка-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лия                    │   140-89-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2352│Этил-6,8-дихлороктаноат│  1070-64-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2353│О-Этилдихлортиофосфат  │  1498-64-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2354│Этил-3-[2-(N,N-диэтила-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)этил]-4-метил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксо-2Н-1-бензопиран-7-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илоксиэтаноат          │   655-35-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2355│Этил-альфа-[(диметокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфинотиоил)тио]бенза-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цетат                  │  2597-03-7   │                   │      0,15  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2356│N,N'-Этилендитиокарба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │миновой кислоты цинко- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая соль смесь с окси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дом меди, дихлоридом   │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди (II), гидрат      │  8066-21-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│2357│Этиленимин             │   151-56-4   │                   │      0,02  │      п     │    1    │   А, О    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2358│5-Этилиденбицикло[2,2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │1]гепт-2-ен            │ 16219-75-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2359│Этил-3-(метиламино)бу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-оат              │   870-85-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2360│Этил-3-метилбут-2-еноат│   638-10-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2361│Этил-2-метилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │    97-63-2   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2362│3-(Этил(3-метилфенил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)пропанонитрил    │   148-69-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2363│N-Этил-N-(2-метилфенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бут)-2-енамид          │   483-63-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2364│4-Этилморфолин         │   100-74-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2365│Этил-10-(3-морфолино-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионил)фенотиазин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат             │ 31883-05-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2366│Этил-10-(3-морфолино-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионил)фенотиазин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат гидрохлорид │ 29560-58-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2367│Этилнитроацетат        │   626-35-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2368│Этил-4-нитробензоат    │    99-77-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2369│Этиловые эфиры валериа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новой и капроновой кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лот (37/63)            │              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2370│Этил-2-оксобутаноат    │   141-97-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2371│Этил-6-оксо-6-хлоргек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │саноат                 │  1071-71-2   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2372│Этил-6-оксо-8-хлорокта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ноат                   │ 50628-91-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2373│Этилпроп-2-еноат       │   140-88-5   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2374│2-(Этилтио)бензимидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ла гидробромид моногид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат                    │109628-14-0   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2375│Этил[3-[[(фениламино)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]окси]фенил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │ 13684-56-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2376│2-[(4-Этилфенил)фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]индан-1,3-дион  │110882-80-9   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2377│L-(4-Этилфенокси-3-ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-5-изопропокси-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ментен)                │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2378│Этилхлорацетат         │   105-39-5   │                   │      7     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2379│Этилхлоркарбонат       │   541-41-3   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2380│Этил-10-(3-хлорпропио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-10Н-фенотиазин-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат             │119407-03-3   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2381│Этил(4-хлорфенил)-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[[(1-метилэтокси)карбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]амино]карбамат     │136204-68-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2382│Этилцианацетат         │   105-56-6   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2383│5-Этилциклогексилэтил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │  1134-23-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2384│1-Этинил-2-метил-2-пен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-2,2-диметил-3-(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанокарбонат        │ 54406-48-3   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2385│17-Этинилэстра-1,3,5   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   ++  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)-триендиол-3,17    │    57-63-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2386│2-Этокси-3,9-акридинди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амина аддукт с 2-гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксипропановой кислотой │  1837-57-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2387│Этоксибензол           │   103-73-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2388│1-N-[(S)-1-Этоксикарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил-3-фенилпропил]-L-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пролина Z-бутендиоат   │ 76095-16-4   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2389│3-Этоксипропионитрил   │  2141-62-0   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2390│1-(4-Этоксифенил)тиазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │лий хлорид             │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2391│Этоксиэтан             │    60-29-7   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2392│2-Этоксиэтанол         │   110-80-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2393│2-Этоксиэтилацетат     │   111-15-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2394│2-Этоксиэтилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   106-74-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2395│1-(2-Этоксиэтил)-4-про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пионилокси-4-фенилпипе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 ++    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ридин гидрохлорид      │              │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2396│5-Этокси-2-этилтиобен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зимидазола гидрохлорид │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2397│2-Этоксиэтилцианацетат │ 32804-77-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2398│N-(4-Этоксифенил)ацета-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    62-44-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2399│2-(2-Этоксиэтокси)эта- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │   111-90-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2400│Эфиры на основе синте- │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │тических жирных кислот │              │                   │            │            │         │           │

│    │C11-15                 │              │                   │            │            │         │           │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - до 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

<*> Требуется специальная защита кожи и глаз.

(сноска введена Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2017 N 91)

## Дополнения к ГН 2.2.5.1313-03

┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬─────┐

│ N │Наименование вещества│  N CAS   │Формула │Величина│Преиму- │Класс│Осо- │

│п/п│                     │          │(не при-│  ПДК,  │ществен-│опас-│бен- │

│   │                     │          │водится)│ мг/м3  │ное аг- │ности│нос- │

│   │                     │          │        │        │регатное│     │ти   │

│   │                     │          │        │        │состоя- │     │дейс-│

│   │                     │          │        │        │ние в   │     │твия │

│   │                     │          │        │        │воздухе │     │на   │

│   │                     │          │        │        │в усло- │     │орга-│

│   │                     │          │        │        │виях    │     │низм │

│   │                     │          │        │        │произ-  │     │     │

│   │                     │          │        │        │водства │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 1 │           2         │     3    │    4   │    5   │    6   │  7  │  8  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 1 │Аллохол (по сумме    │          │        │   0,1  │    а   │  2  │     │

│   │желчных кислот)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 2 │(2S, 5R, 6R)-6-[[(R)-│61336-70-7│        │   0,1  │    а   │  2  │  А  │

│   │Амино-(4-гидроксифе- │          │        │        │        │     │     │

│   │нил)ацетил]ами-      │          │        │        │        │     │     │

│   │но]-3,3-диметил-7-ок-│          │        │        │        │     │     │

│   │со-4-тиа-1-азабицик- │          │        │        │        │     │     │

│   │ло[3,2,0]гептан-2-   │          │        │        │        │     │     │

│   │карбоновая кислота   │          │        │        │        │     │     │

│   │тригидрат (амоксицил-│          │        │        │        │     │     │

│   │лин тригидрат)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 3 │2-Амино-1,9-дигидро- │59277-89-3│        │   0,2  │    a   │  2  │     │

│   │9-[(2-гидроксиэток-  │          │        │        │        │     │     │

│   │си)метил]-6Н-пу-     │          │        │        │        │     │     │

│   │рин-6-он (ацикловир) │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 4 │N-(2-Амино-2-оксо-   │2620-63-5 │        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │этил)ацетамид (агли- │          │        │        │        │     │     │

│   │ам)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 5 │N-Ацетиламиноэтановая│543-24-8  │        │   1    │    a   │  2  │     │

│   │кислота (N-ацетилгли-│          │        │        │        │     │     │

│   │цин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 6 │Бис (1-метилэтил)    │1322-93-6 │        │   0,5  │    a   │  2  │     │

│   │нафталинсульфонат    │          │        │        │        │     │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │натрия  (супражил    │          │        │        │        │     │     │

│   │WP)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 7 │(2-Бутил-3-бензофура-│19774-82-4│        │   0,2  │    a   │  2  │     │

│   │нил)-[4-[2-(диэ-     │          │        │        │        │     │     │

│   │тиламино)этокси]-3,5-│          │        │        │        │     │     │

│   │дийодфенил]метанон   │          │        │        │        │     │     │

│   │гидрохлорид (амиода- │          │        │        │        │     │     │

│   │рон)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 8 │Бета-Галактозидаза   │          │        │   4    │    a   │  3  │  A  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 9 │[1S-[1-альфа,3-аль-  │79902-63-9│        │   0,03 │    a   │  1  │     │

│   │фа,7-бета,8-бе-      │          │        │        │        │     │     │

│   │та(2S*,4S*),8a-бе-   │          │        │        │        │     │     │

│   │та]]-1,2,3,7,8,8а-   │          │        │        │        │     │     │

│   │Гексагидро-3,7-диме- │          │        │        │        │     │     │

│   │тил-8-[2-(тетрагид-  │          │        │        │        │     │     │

│   │ро-4-гидрокси-6-ок-  │          │        │        │        │     │     │

│   │со-2Н-пиран-2-ил)    │          │        │        │        │     │     │

│   │этил]нафтален-1-ил-  │          │        │        │        │     │     │

│   │                   + │          │        │        │        │     │     │

│   │2,2-диметилбутаноат  │          │        │        │        │     │     │

│   │(симвастатин)        │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│10 │1-Гексадецилпириди-  │6004-24-6 │        │   0,1  │    a   │  2  │     │

│   │нийхлорид моногид-   │          │        │        │        │     │     │

│   │   +                 │          │        │        │        │     │     │

│   │рат  (цетилпириди-   │          │        │        │        │     │     │

│   │нийхлорид моногидрат)│          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│11 │Гексафторэтан (хла-  │76-16-4   │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │дон-116)             │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│12 │1,1,1,2,3,3,3-Гептаф-│431-89-0  │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │торпропан            │          │        │        │        │     │     │

│   │(хладон 227еа)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│13 │2-(10-Гидроксиде-    │58186-27-9│        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │цил)-5,6-диметок-    │          │        │        │        │     │     │

│   │си-3-метил-2,5-      │          │        │        │        │     │     │

│   │циклогексадиен-1,4-  │          │        │        │        │     │     │

│   │дион (идебенон)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│14 │3-Гидрокси-6-метил-2-│127464-43-│        │   0,3  │    а   │  2  │     │

│   │этилпиридин бутан-   │1         │        │        │        │     │     │

│   │1,4-диоат (1:1) (мек-│          │        │        │        │     │     │

│   │сидол, мексикор, ок- │          │        │        │        │     │     │

│   │симетилэтилпиридина  │          │        │        │        │     │     │

│   │сукцинат)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│15 │4-O-альфа-D-Глюкопи- │6363-53-7 │        │  10    │    а   │  4  │     │

│   │ранозил-D-глюкоза мо-│          │        │        │        │     │     │

│   │ногидрат (Д-мальтоза │          │        │        │        │     │     │

│   │моногидрат, солодовый│          │        │        │        │     │     │

│   │сахар)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│16 │2-О-бета-D-Глюкопира-│          │        │   0,3  │    а   │  2  │     │

│   │нуронозил-(3бета,    │          │        │        │        │     │     │

│   │20бета)-20-карбок-   │          │        │        │        │     │     │

│   │си-11-оксо-30-нороле-│          │        │        │        │     │     │

│   │ан-12-ен-3-ил-аль-   │          │        │        │        │     │     │

│   │фа-D-глюкопиранозиу- │          │        │        │        │     │     │

│   │ронат тринатрия (нат-│          │        │        │        │     │     │

│   │рий глицирризинат,   │          │        │        │        │     │     │

│   │глицират)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│17 │Декафторбутан (хладон│355-25-9  │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │31-10)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│18 │3-[[6-О-(6-Деок-     │153-18-4  │        │   0,1  │    а   │  2  │     │

│   │си-альфа-L-маннопира-│          │        │        │        │     │     │

│   │нозил)-бета-D-глюко- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиранозил]ок-        │          │        │        │        │     │     │

│   │си]-2-(3,4-дигид-    │          │        │        │        │     │     │

│   │роксифенил)-5,7-ди-  │          │        │        │        │     │     │

│   │гидрокси-4Н-1-бензо- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиран-4-он (рутин)   │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│19 │N-[4-[[(2,4-Диами-   │59-05-2   │        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │но-6-птеридинил)ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │тил]-метиламино]     │          │        │        │        │     │     │

│   │бензоил]-L-глютамино-│          │        │        │        │     │     │

│   │           ++        │          │        │        │        │     │     │

│   │вая кислота  (метот- │          │        │        │        │     │     │

│   │рексат)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│20 │(+/-)-2,3-Дигидро-3- │82419-36-1│        │   0,5  │    а   │  2  │     │

│   │метил-9-фтор-10-(4-  │          │        │        │        │     │     │

│   │метилпиперазин-1-ил)-│          │        │        │        │     │     │

│   │7-оксо-7Н-пиридо-    │          │        │        │        │     │     │

│   │(1,2,3,-de)-1,4-бен- │          │        │        │        │     │     │

│   │зоксазин-6-карбоно-  │          │        │        │        │     │     │

│   │вая кислота (офлокса-│          │        │        │        │     │     │

│   │цин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│21 │(3бета, 5бета, 12бе- │20830-75-5│        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │та)-3-[(О-2,6-Диде-  │          │        │        │        │     │     │

│   │окси-бета-D-рибогек- │          │        │        │        │     │     │

│   │сопиранозил          │          │        │        │        │     │     │

│   │(1-4)-0-2,6-дидеок-  │          │        │        │        │     │     │

│   │си-бета-D-рибогексо- │          │        │        │        │     │     │

│   │пиранозил-(1-4)-2,6- │          │        │        │        │     │     │

│   │дидеокси-бета-D-рибо-│          │        │        │        │     │     │

│   │гексопиранозил)окси] │          │        │        │        │     │     │

│   │-12,14-дигидрокси-   │          │        │        │        │     │     │

│   │                  ++ │          │        │        │        │     │     │

│   │кард-20(22)-енолид   │          │        │        │        │     │     │

│   │(дигоксин)           │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│22 │Дидецилдиметиламиний-│7173-51-5 │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │хлорид  (арквад      │          │        │        │        │     │     │

│   │2.10.50)             │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│23 │[Е]-2-[(Диметилами-  │73806-49-2│        │   0,1  │    а   │  1  │     │

│   │но)-метил]-1-(3-ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │токсифенил)циклогек- │          │        │        │        │     │     │

│   │санол гидрохлорид    │          │        │        │        │     │     │

│   │(трамадол)           │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│24 │N,N-Диметил-N-[3-    │          │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │[1-(оксотетрадецил)  │          │        │        │        │     │     │

│   │амино]пропил] бен-   │          │        │        │        │     │     │

│   │золметанамминийхло-  │          │        │        │        │     │     │

│   │          +          │          │        │        │        │     │     │

│   │рид гидрат  (мирамис-│          │        │        │        │     │     │

│   │тин)                 │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│25 │3,7-Диметил-9-(2,6,6-│127-47-9  │        │   0,03 │    п+а │  1  │     │

│   │триметилцикло-       │          │        │        │        │     │     │

│   │гекс-1-ен-1-ил)      │          │        │        │        │     │     │

│   │нонан-2,4,6,8-тетра- │          │        │        │        │     │     │

│   │            +        │          │        │        │        │     │     │

│   │ен-1-этаноат         │          │        │        │        │     │     │

│   │(витамин А, ретинол  │          │        │        │        │     │     │

│   │ацетат)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│26 │2,5-Диоксо-3-(2-про- │72936-72-5│        │   3    │    п+а │  3  │     │

│   │пенил)-1-имидозоли-  │          │        │        │        │     │     │

│   │динметил(1RS)-цис,   │          │        │        │        │     │     │

│   │транс-2,2-диметил-3- │          │        │        │        │     │     │

│   │(2-метилпропенил)    │          │        │        │        │     │     │

│   │циклопропанкарбонат  │          │        │        │        │     │     │

│   │(имипротрин)         │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│27 │Калий фторида аддукт │32175-44-3│        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │с гидропероксидом    │          │        │        │        │     │     │

│   │     +               │          │        │        │        │     │     │

│   │(1:1)  (пероксогидрат│          │        │        │        │     │     │

│   │фторида калия)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│28 │эндо-1, 3бета-Ксила- │9025-55-2 │        │   1    │    а   │  2  │     │

│   │наза (ксиланаза)     │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│29 │Литий гексафторфос-  │21324-40-3│        │   1/02 │    a   │  2  │     │

│   │   +                 │          │        │        │        │     │     │

│   │фат  (по иону фтора, │          │        │        │        │     │     │

│   │с обязательным конт- │          │        │        │        │     │     │

│   │ролем по иону лития -│          │        │        │        │     │     │

│   │не более 0,02 мг/м3) │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│30 │8-Метил-8-азабицик-  │1674-94-8 │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │ло-[3,2,1]окт-3-ил-  │          │        │        │        │     │     │

│   │альфа-гидрокси-а-фе- │          │        │        │        │     │     │

│   │нилбензолацетат гид- │          │        │        │        │     │     │

│   │        ++           │          │        │        │        │     │     │

│   │рохлорид  (глипин)   │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│31 │S-Метил-N-[(метилкар-│16752-77-5│        │   0,5  │    a   │  2  │     │

│   │бамоил)окси] тиоаце- │          │        │        │        │     │     │

│   │        +            │          │        │        │        │     │     │

│   │ти-Мидат  (метомил)  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│32 │2-Метил-6-метокси-4- │75438-57-2│        │   0,001│    a   │  1  │     │

│   │хлор-5-[N-(4,5-дигид-│          │        │        │        │     │     │

│   │ро-1Н-имидазолин-    │          │        │        │        │     │     │

│   │2-ил)]пиримидин-     │          │        │        │        │     │     │

│   │    +                │          │        │        │        │     │     │

│   │амин  (моксонидин;   │          │        │        │        │     │     │

│   │физиотенз; цинт)     │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│33 │Панкреатин           │          │        │   1    │    a   │  2  │  A  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│34 │Поликарбонфторид     │          │        │  10    │    a   │  4  │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│   │                 +   │          │        │        │        │     │     │

│35 │Селен гексафторид    │7783-79-1 │        │   0,2  │    п   │  1  │  О  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│36 │Тетрабутилфосфоний-  │3115-68-2 │        │   0,3  │    a   │  2  │     │

│   │      +              │          │        │        │        │     │     │

│   │бромид               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│37 │Тетрафторметан (хла- │75-73-0   │        │3000    │    п   │  4  │     │

│   │дон-14)              │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│38 │(Трипропилен) гидрок-│          │        │   5/2  │    п+a │  3  │     │

│   │сибензол (трипропи-  │          │        │        │        │     │     │

│   │ленфенол)            │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│39 │1-[(4-Фторфенил)ме-  │68844-77-9│        │   0,05 │    a   │  1  │     │

│   │тил]-N-[1-[2-(4-ме-  │          │        │        │        │     │     │

│   │токсифенил)этил]     │          │        │        │        │     │     │

│   │пиперидин -4-ил]-1Н- │          │        │        │        │     │     │

│   │бензимидазол-2-амин  │          │        │        │        │     │     │

│   │(астемизол)          │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│40 │5-Фторпиримидин-2,4- │51-21-8   │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │           ++        │          │        │        │        │     │     │

│   │(1Н,3Н)дион   (фтору-│          │        │        │        │     │     │

│   │рацил)               │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│41 │4-[4-(4-Хлорфенил)-4-│52-86-8   │        │   -    │    a   │  1  │     │

│   │гидроксипипери-      │          │        │        │        │     │     │

│   │дин-1-ил]-1-(4-фтор- │          │        │        │        │     │     │

│   │                 ++  │          │        │        │        │     │     │

│   │фенил)-бутан-1-он    │          │        │        │        │     │     │

│   │(галоперидол)        │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│42 │17-(Циклобутилметил) │58786-99-5│        │   -    │    а   │  1  │     │

│   │- морфинан-3,14-диол │          │        │        │        │     │     │

│   │[S(R,*R*)]-2,3-дигид-│          │        │        │        │     │     │

│   │                   ++│          │        │        │        │     │     │

│   │роксибутандиоат 1:1  │          │        │        │        │     │     │

│   │(буторфанола тартрат)│          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│43 │Этил-2-бром-3-ме-    │          │        │  20    │    п   │  4  │     │

│   │тил-бутаноат (этило- │          │        │        │        │     │     │

│   │вый эфир альфа-броми-│          │        │        │        │     │     │

│   │зовалериановой кисло-│          │        │        │        │     │     │

│   │ты)                  │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│44 │Этил-4-(8-хлор-5,6-  │79794-75-5│        │   0,05 │    а   │  1  │     │

│   │дигидро-11Н-бензо    │          │        │        │        │     │     │

│   │[5,6]циклогепта      │          │        │        │        │     │     │

│   │[1,2-в]пири-         │          │        │        │        │     │     │

│   │дин-11-илиден]-пипе- │          │        │        │        │     │     │

│   │редин-1-карбонат     │          │        │        │        │     │     │

│   │(кларитин, кларота-  │          │        │        │        │     │     │

│   │дин, лоратадин)      │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│45 │2-Этокси-2-метилпро- │637-92-3  │        │ 300/   │    п   │  4  │     │

│   │пан (Этил-трет-бути- │          │        │ 100    │        │     │     │

│   │ловый эфир)          │          │        │        │        │     │     │

└───┴─────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┘

(п. 1 - 45 введены Дополнением N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160)

┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬─────┐

│ N │Наименование вещества│  N CAS   │Формула │Величина│Преиму- │Класс│Осо- │

│п/п│                     │          │(не при-│  ПДК,  │ществен-│опас-│бен- │

│   │                     │          │водится)│ мг/м3  │ное аг- │ности│ности│

│   │                     │          │        │        │регатное│     │дейс-│

│   │                     │          │        │        │состоя- │     │твия │

│   │                     │          │        │        │ние в   │     │на   │

│   │                     │          │        │        │воздухе │     │орга-│

│   │                     │          │        │        │в усло- │     │низм │

│   │                     │          │        │        │виях    │     │     │

│   │                     │          │        │        │произ-  │     │     │

│   │                     │          │        │        │водства │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│ 1 │           2         │     3    │    4   │    5   │    6   │  7  │  8  │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│1. │Аммоний калий        │55679-75-9│        │  10    │   а    │  3  │     │

│   │динитрат (аммиачно-  │          │        │        │        │     │     │

│   │калиевая селитра)    │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│2. │Аммоний нитрат       │          │        │   6    │   а    │  3  │     │

│   │с кальцием, магнием  │          │        │        │        │     │     │

│   │дикарбонатом         │          │        │        │        │     │     │

│   │(удобрение КАН)      │          │        │        │        │     │     │

│   │(контроль по нитрату │          │        │        │        │     │     │

│   │аммония)             │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│3. │Бис(трифенилсилил)   │1624-02-8 │        │  0,03/ │   а    │  1  │К, А │

│   │хромат(V1)           │          │        │  0,01  │        │     │     │

│   │(силилхромат)        │          │        │        │        │     │     │

│   │                  +6 │          │        │        │        │     │     │

│   │(в пересчете на Cr  )│          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│4. │[S-[1-a(R*),3a,      │75330-75-5│        │  0,03  │   а    │  1  │     │

│   │7бета, 8-бета(2S*,   │          │        │        │        │     │     │

│   │4S*),8a-бета]]-1,2,3,│          │        │        │        │     │     │

│   │7,8,8a-гексагидро-   │          │        │        │        │     │     │

│   │3,7-диметил-8-[2-    │          │        │        │        │     │     │

│   │(тетрагидро-4-       │          │        │        │        │     │     │

│   │гидрокси-6-оксо-2H-  │          │        │        │        │     │     │

│   │пиран-2-ил)этил]-1-  │          │        │        │        │     │     │

│   │нафталенил 2-        │          │        │        │        │     │     │

│   │метилбутаноат        │          │        │        │        │     │     │

│   │(ловастатин)         │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│5. │1,1,1,2,2,3,3-Геп-   │2252-84-8 │        │  3000  │   п    │  4  │     │

│   │тафторпропан         │          │        │        │        │     │     │

│   │(хладон 227са)       │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│6. │1,3,6,8-Тетраазатри- │18304-79-5│        │   0,3  │   а    │  2  │     │

│   │цикло[6,2,1,1,3,6]   │          │        │        │        │     │     │

│   │додекан              │          │        │        │        │     │     │

│   │            +        │          │        │        │        │     │     │

│   │стереоизомер         │          │        │        │        │     │     │

│   │(дезигрин)           │          │        │        │        │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┤

│7. │Углерода диоксид     │ 124-38-9 │        │ 27000/ │   п    │  4  │     │

│   │(двуокись углерода,  │          │        │ 9000   │        │     │     │

│   │углекислый газ)      │          │        │        │        │     │     │

└───┴─────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┘

(п. 1 - 7 введены Дополнением N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24)

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │Особенности│

│п/п │                       │              │                   │          3 │венное      │опасности│действия на│

│    │                       │              │                   │ ПДК, мг/м  │агрегатное  │         │ организм  │

│    │                       │              │                   │            │состояние в │         │           │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │           │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1  │           2           │      3       │        4          │     5      │     6      │    7    │     8     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │Метиленбис(N'-метоксид-│              │      C H N O      │            │            │         │           │

│ 1  │    иазен-N-ок сид)    │      -       │       3 8 4 4     │    6,0     │     а      │    3    │           │

│    │     (метоксазин)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 2  │Тетранитропентаэритрит │   78-11-5    │     C H N O       │    3,0     │     а      │    3    │           │

│    │                       │              │      5 8 4 12     │            │            │         │           │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

(п. 1 - 2 введены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2017 N 91)

## Указатель

основных синонимов, технических, торговых

и фирменных названий веществ

(введен Дополнением N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24)

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│     Синонимы, технические, торговые     │   Порядковый номер   │

│          и фирменные названия           │вещества в дополнении │

│                                         │          N 2         │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Аммиачно-калиевая селитра                │          1           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Дезигрин                                 │          6           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Двуокись углерода                        │          7           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Ловастатин                               │          4           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Силилхромат                              │          3           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Углекислый газ                           │          7           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Удобрение КАН                            │          2           │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Хладон 227 са                            │          5           │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Примечание.

Таблица учреждений - разработчиков ПДК на регистрацию в Минюст России не представлялась.

## Учреждения - разработчики ПДК

(введены Дополнением N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24)

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│    Учреждения, представившие материалы по    │Порядковый номер вещества │

│               обоснованию ПДК                │     в дополнении N 2     │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Научно-исследовательский центр "Экос" ЗАО     │            2             │

│"Алгама"                                      │                          │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ГОУ ВПО "Российский Государственный           │         1, 3, 4          │

│медицинский университет Федерального агентства│                          │

│по здравоохранению и социальному развитию".   │                          │

│Проблемная научно-исследовательская           │                          │

│лаборатория                                   │                          │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора     │            6             │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ГУ НИИ медицины труда РАМН                    │            7             │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии            │            7             │

│в г. Москве                                   │                          │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ФГУЗ Российский регистр потенциально опасных  │            1             │

│химических и биологических веществ            │                          │

│Роспотребнадзора                              │                          │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ФГУП НИИ гигиены, профпатологии и экологии    │            5             │

│человека ФМБА России                          │                          │

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────────┬────────┬────────────────┬─────────┬───────────┐

│ N │Наименование вещества│  N CAS   │   Формула  │Величина│Преимущественное│  Класс  │Особенности│

│п/п│                     │          │            │  ПДК,  │   агрегатное   │опасности│действия на│

│   │                     │          │            │ мг/м3  │  состояние в   │         │ организм  │

│   │                     │          │            │        │   воздухе в    │         │           │

│   │                     │          │            │        │    условиях    │         │           │

│   │                     │          │            │        │  производства  │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │          2          │    3     │      4     │   5    │       6        │    7    │     8     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │Германий тетрафторид │7783-58-6 │GeF         │0,5/0,1 │       п        │    2    │           │

│   │(по фтору)           │          │   4        │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 2 │3-Изотиоцианат-проп- │57-06-7   │C H NCS     │  0,1   │       п        │    1    │           │

│   │    +                │          │ 3 5   2    │        │                │         │           │

│   │1-ен  (2-пропенил-   │          │            │        │                │         │           │

│   │изотиоцианат,        │          │            │        │                │         │           │

│   │горчичное масло)     │          │            │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 3 │Пиридин-4-карбоновой │          │C H FeN O   │   1    │       а        │    2    │           │

│   │кислоты гидразида    │          │ 6 7   3 5  │        │                │         │           │

│   │комплекс с железом   │          │SH O        │        │                │         │           │

│   │(2+) сульфат дигидрат│          │  4 2       │        │                │         │           │

│   │(феназид)            │          │            │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 4 │Поли-1,4-бета-О-     │9004-36-8 │[C  H  O  ] │   10   │       а        │    4    │           │

│   │ацетатбутаноат-Д-    │          │  20 30 14 п│        │                │         │           │

│   │пиранозил-Д-         │          │            │        │                │         │           │

│   │глюкопираноза        │          │            │        │                │         │           │

│   │(ацетобутират        │          │            │        │                │         │           │

│   │целлюлозы)           │          │            │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 5 │            +        │90-43-7   │C  H  O     │  0,3   │       а        │    2    │           │

│   │2-Фенилфенол (2-     │          │ 12 10      │        │                │         │           │

│   │гидрокси-бифенил)    │          │            │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 6 │5-Хлор-2-            │120-32-1  │C  H  ClO   │  0,3   │       а        │    2    │           │

│   │гидроксидифенил-     │          │ 13 11      │        │                │         │           │

│   │     +               │          │            │        │                │         │           │

│   │метан  (2-бензил-4-  │          │            │        │                │         │           │

│   │хлорфенол)           │          │            │        │                │         │           │

├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 7 │Этил-N-бутил-N-      │52304-36-6│C  H  NO    │   10   │       а        │    4    │           │

│   │ацетил-3-            │          │ 11 21  3   │        │                │         │           │

│   │аминопропионат       │          │            │        │                │         │           │

│   │(репеллент IR3535)   │          │            │        │                │         │           │

└───┴─────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────────────┴─────────┴───────────┘

(п. 1 - 7 введены Дополнением N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56)

## Указатель основных синонимов,

технических и торговых названий веществ

(введен Дополнением N 3, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56)

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Синонимы, технические и торговые названия│    Порядковый номер вещества в     │

│                                         │           дополнении N 3           │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Ацетобутират целлюлозы                   │                 4                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│2-Бензил-4-хлорфенол                     │                 6                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│2-Гидроксибифенил                        │                 5                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Горчичное масло                          │                 2                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│2-Пропенилизотиоцианат                   │                 2                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Репеллент IR3535                         │                 7                  │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Феназид                                  │                 3                  │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │

│п/п │                       │              │                   │ ПДК, мг/м3 │венное агре-│опасности│

│    │                       │              │                   │            │гатное сос- │         │

│    │                       │              │                   │            │тояние в    │         │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 1  │           2           │      3       │         4         │     5      │     6      │    7    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│1.  │Диметилкарбонат        │   616-38-6   │       C H O       │     20     │     п      │    4    │

│    │                       │              │        3 6 3      │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│2.  │                      +│  19351-18-9  │      C H  NS      │    0,5     │     П      │    2    │

│    │2,2-Диметилтиа-золидин │              │       5 11        │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│3.  │Дифенилкарбонат        │   102-09-0   │      C  H  O      │    0,5     │     А      │    2    │

│    │                       │              │       13 10 3     │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│4.  │Метилфенил-карбонат    │  13509-27-8  │       C H O       │     1      │     П      │    2    │

│    │                       │              │        8 8 3      │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│5.  │                      +│  4008-48-4   │     C H N O       │    0,5     │     а      │    2    │

│    │5-Нитро-8-окси-хинолин │              │      9 6 2 3      │            │            │         │

│    │(нитроксолин)          │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│6.  │                     + │              │                   │     5      │     п      │    3    │

│    │Препарат "Эток-самин"  │              │                   │            │            │         │

│    │(по диметил-           │              │                   │            │            │         │

│    │этаноламину)           │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│7.  │Этиленкарбонат         │   94-49-1    │       C H O       │     20     │     п      │    4    │

│    │                       │              │        3 4 3      │            │            │         │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

(п. 1 - 7 введены Дополнением N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.2009 N 3)

┌───┬─────────────────┬───┬────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬───────────┐

│ N │  Наименование   │ N │Формула │Величина│Преимущественное │  Класс  │Особенности│

│п/п│    вещества     │CAS│        │  ПДК,  │   агрегатное    │опасности│действия на│

│   │                 │   │        │ мг/м3  │   состояние в   │         │ организм  │

│   │                 │   │        │        │    воздухе в    │         │           │

│   │                 │   │        │        │    условиях     │         │           │

│   │                 │   │        │        │  производства   │         │           │

├───┼─────────────────┼───┼────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │        2        │ 3 │   4    │   5    │        6        │    7    │     8     │

├───┼─────────────────┼───┼────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│1  │Катализатор СИ-2 │   │        │-/4     │а                │3        │Ф          │

│   │(контроль по     │   │        │        │                 │         │           │

│   │диоксиду         │   │        │        │                 │         │           │

│   │циркония)        │   │        │        │                 │         │           │

└───┴─────────────────┴───┴────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴───────────┘

(п. 1 введен Дополнением N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2009 N 56)

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │

│п/п │                       │              │                   │ ПДК, мг/м3 │венное агре-│опасности│

│    │                       │              │                   │            │гатное сос- │         │

│    │                       │              │                   │            │тояние в    │         │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 1  │           2           │      3       │         4         │     5      │     6      │    7    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 1  │3-[3-(4-Бром-1.1-      │  28772-56-7  │    C30H23BrO4     │    0,01    │     а      │    1    │

│    │бифенил-4-ил)3-        │              │                   │            │            │         │

│    │гидрокси-1-            │              │                   │            │            │         │

│    │фенилпропил]-4-        │              │                   │            │            │         │

│    │гидрокси-2H-1-         │              │                   │            │            │         │

│    │бензопиран-2-он+       │              │                   │            │            │         │

│    │(бромадиолон)          │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 2  │3-[3-(4-Бром-1,1-      │  56073-10-0  │    C31H23BrO3     │    0,01    │     а      │    1    │

│    │бифенил-4-ил)-         │              │                   │            │            │         │

│    │1,2,3,4-тетрагидро-    │              │                   │            │            │         │

│    │1-нафталенил]-4-       │              │                   │            │            │         │

│    │гидрокси-2H-1-         │              │                   │            │            │         │

│    │бензопиран-2-он+       │              │                   │            │            │         │

│    │(бродифакум)           │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 3  │2.3-Дигидро-3-         │  3056-17-5   │    C10H12N2O4     │     -      │     а      │    1    │

│    │деокситимидин++        │              │                   │            │            │         │

│    │(ставудин)             │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 4  │1.3.5.7-               │   100-97-0   │      C6H12N4      │    0,3     │     а      │    2    │

│    │тетраазатрицикло-      │              │                   │            │            │         │

│    │[3.3.1.1]декан+        │              │                   │            │            │         │

│    │(уротропин)            │              │                   │            │            │         │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ 5  │Эндо-(+/-)-а-          │  5908-99-6   │[C17H23NO3]2·H2SO4·│     -      │     а      │    1    │

│    │(гидроксиметил)        │              │        H2O        │            │            │         │

│    │бензолуксусной         │              │                   │            │            │         │

│    │кислоты 8-метил-       │              │                   │            │            │         │

│    │8-азабицикло           │              │                   │            │            │         │

│    │[3.2.1]окт-3-          │              │                   │            │            │         │

│    │иловый эфир,           │              │                   │            │            │         │

│    │сульфат (2:1)++        │              │                   │            │            │         │

│    │(атропина сульфат)     │              │                   │            │            │         │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

(п. 1 - 5 введены Дополнением N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2010 N 137)

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │Особенности│

│п/п │                       │              │                   │ ПДК, мг/м3 │венное агре-│опасности│действия на│

│    │                       │              │                   │            │гатное сос- │         │ организм  │

│    │                       │              │                   │            │тояние в    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │           │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  1 │           2           │      3       │         4         │      5     │      6     │    7    │     8     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  1.│1,2-Дихлоргексафтор-   │   356-18-3   │      C4F6CL2      │    3000    │     п      │    4    │     -     │

│    │циклобутан (фреон 316) │              │                   │            │            │         │           │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

(п. 1 введен Изменениями N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48)

Примечание.

Таблица указателей основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ на регистрацию в Минюст России не представлялась.

## УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

(введен Изменениями N 8, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48)

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия | Порядковый номер вещества |
| --- | --- |
| Фреон 316 | 1 |

Примечание.

Таблица организаций - разработчиков ПДК на регистрацию в Минюст России не представлялась.

## ОРГАНИЗАЦИИ - РАЗРАБОТЧИКИ ПДК

(введены Изменениями N 8, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48)

| Организация, представившая материалы по обоснованию ПДК | Порядковый номер вещества |
| --- | --- |
| Федеральное медико-биологическое агентство Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП "НИИ ГПЭЧ" ФМБА России) | 1 |

Примечание. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высокоопасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

В графе 8 "Особенности действия на организм" специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.

Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

п + а - смесь паров и аэрозоля;

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества;

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст России не представлялось.

## Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Авадекс | 2032 |
| --- | --- |
| Авермектины, смесь | 2 |
| Агидол-3 | 701 |
| Агроцит | 1244 |
| Адамантан | 2047 |
| 1-Адамантанкарбоновая кислота | 2048 |
| Адамантанол-1 | 2049 |
| Адапрамин | 1219 |
| Аденин сульфат | 1757 |
| Аденин | 1756 |
| Адипиновая кислота | 389 |
| Адипиновая кислота, пиперазин аддукт | 1651 |
| Адипиновая кислота, этилендиамин аддукт (1:1) | 2316 |
| Адипиновой кислоты дибутиловый эфир | 646 |
| Адипиновой кислоты динитрил | 934 |
| Адипиновой кислоты пиперазин, аддукт | 390 |
| Адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид | 2371 |
| Адипиновой кислоты этиловый эфир | 2341 |
| Адиподинитрил | 934 |
| Азафен | 1325 |
| Азимидобензол | 277 |
| Азиридин | 2357 |
| Азлоциллин | 761 |
| Азот (IV) оксид | 4 |
| Азота двуокись | 4 |
| Азота окислы | 5 |
| Азотистой кислоты бутиловый эфир | 419 |
| Азотистой кислоты изопропиловый эфир | 1404 |
| Азотной кислоты изопропиловый эфир | 1403 |
| Акрекс | 1402 |
| Акрилальдегид | 1725 |
| Акриламид | 1726 |
| Акриловая кислота | 1735 |
| Акриловой кислоты амид | 1726 |
| Акриловой кислоты ангидрид | 1736 |
| Акриловой кислоты бутиловый эфир | 422 |
| Акриловой кислоты гексиловый эфир | 498 |
| Акриловой кислоты гептиловый эфир | 508 |
| Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир | 566 |
| Акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | 584 |
| Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир | 985 |
| Акриловой кислоты метиловый эфир | 1341 |
| Акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси)этиловый эфир | 1438 |
| Акриловой кислоты нитрил | 1737 |
| Акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафторпентиловый эфир | 1553 |
| Акриловой кислоты нониловый эфир | 1552 |
| Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир | 1603 |
| Акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир | 1951 |
| Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир | 2343 |
| Акриловой кислоты этиловый эфир | 2373 |
| Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир | 2394 |
| Акрилоилхлорид | 1736 |
| Акрилонитрил | 1737 |
| Акролеин | 1725 |
| Акрофол | 2188 |
| Алазол | 503 |
| Аланин | 122 |
| -Аланин | 123 |
| Алипур | 804 |
| Алкилдифенилоксиды | 21 |
| Аллапинин | 206 |
| Аллетрин | 1312 |
| Аллиламин | 1727 |
| Аллилацетат | 1729 |
| 2-(Аллилоксикарбонилокси) акриловой кислоты аллиловый эфир | 1732 |
| 2-Аллилоксиэтанол | 1750 |
| Алодан | 486 |
| Альдрин | 462 |
| Алюминий окись | 1079 |
| Алюминий фосфорнокислый | 39 |
| Амид бензойной кислоты | 237 |
| Амидодианилинметан | 858 |
| Амидосерная кислота | 56 |
| Амидосульфоновая кислота | 56 |
| Амиловый спирт | 1627 |
| Аминазин | 797 |
| Аминные отвердители УП-0633, УП-0633М | 961 |
| 1-Аминоадамантан гидрохлорид | 139 |
| п-Аминоанизол | 102 |
| 1-Аминоантрахинон | 50 |
| Аминобактерин | 89 |
| п-Аминобензойная кислота | 52 |
| 4-Аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид | 60 |
| п-Аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир | 944 |
| п-Аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид | 945 |
| 9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопента[b]хинолина гидрохлорид | 469 |
| 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 83 |
| Аминокапроновая кислота | 62 |
| Аминолон | 58 |
| 4-Аминомасляная кислота | 58 |
| Аминомасляной кислоты натриевая соль | 1659 |
| Аминометан | 1217 |
| 2-Амино-4-нитрофенол | 68 |
| 2-Амино-5-нитрофенол | 69 |
| 6-Аминопеницилановая кислота | 82 |
| 2-Аминопентадиеновой кислоты натриевая соль | 114 |
| Аминопиримидин | 100 |
| п-Аминосалицилат натрия | 64 |
| 5-Аминосалициловая кислота | 65 |
| Аминостигмин | 703 |
| Аминотрифторпропан | 1998 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль | 136 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль | 137 |
| 1-Аминоуксусная кислота | 152 |
| 4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид | 142 |
| Аминофенилуксусная кислота | 2065 |
| о-Аминофенол | 66 |
| Аминофенолы (м-, п-изомеры) | 67 |
| Аминоциклогексан карбонат | 2250 |
| Аминоциклогексан | 2249 |
| Аминоэтан | 2335 |
| 1-(1-Аминоэтил)адамантан гидрохлорид | 162 |
| [[(2-Аминоэтил)амино]метил]фенол | 156 |
| (2-Аминэтил)этаноламин | 157 |
| Амины алифатические C7-9 | 9 |
| Амины первичные фракции C10-16 | 11 |
| Амины алифатические C15-20 | 10 |
| Аммоний кремнефторид | 171 |
| Аммоний метаванадат | 169 |
| Аммоний ортофосфат | 183 |
| Аммоний стеарат | 1581 |
| Аммония O,O-диизопропилтиофосфат | 814 |
| Ампициллин | 141 |
| Анабазин гидрохлорид | 1654 |
| Анабазин основание | 1653 |
| Анабазин сульфат | 1655 |
| Анальгин | 654 |
| Анаприлин | 1392 |
| Анестезин | 2336 |
| Анизол | 1423 |
| Анилин | 53 |
| 3-Анилинопропионовая кислота | 144 |
| 4-Анилинофенол | 143 |
| Анисовый альдегид | 1422 |
| Антио | 786 |
| 9,10-Антрахинон | 190 |
| Антрахинониламин | 50 |
| АНТУ | 1485 |
| 3-(L-Арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина | 191 |
| Араноза | 191 |
| Арбидол | 360 |
| Аргинин | 59 |
| Арелокс-100 | 1696 |
| Арелокс-200 | 1696 |
| Арелокс-300 | 1696 |
| Армотерм | 635 |
| Аспартам | 1220 |
| Атразин | 1393 |
| Ацелизин | 1144 |
| Ацетал | 1417 |
| п-Ацетаминофенетол | 2398 |
| Ацетат дигидролиналоола | 743 |
| Ацетат метилциклогексанола | 1385 |
| Ацетат октанола-2 | 1606 |
| N-Ацетил-п-фенилендиамин | 140 |
| Ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 1395 |
| 8-Ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат) | 1212 |
| 1-Ацетоксиэтилацетат | 2309 |
| Ацетон | 1723 |
| Ацетонанил | 689 |
| Ацетонциангидрин | 543 |
| Ацетоуксусной кислоты анилид | 1576 |
| Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир | 1311 |
| Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир | 2370 |
| Ацетофенон | 2082 |
| Ацилат-1 | 1395 |
| Базудин | 1294 |
| Барбитуровая кислота | 1947 |
| Барий азотнокислый | 224 |
| Барий алюмосиликат | 25 |
| Барий гидроокись | 222 |
| Барий ортоборат | 220 |
| Барий стеарат | 1582 |
| Барий углекислый | 229 |
| Барий фосфорнокислый | 221 |
| Барий фторид хлорид, активиров. европием | 1162 |
| Барий фтористый | 225 |
| Барий хлористый | 226 |
| Бемитил гидробромид моногидрат | 2374 |
| Бензантрон | 239 |
| 1-Бензгидрил-4-цинамил пиперазина | 861 |
| Бензерафин | 258 |
| Бензилбутилфталат | 243 |
| N-Бензилиденциклогексиламин | 2074 |
| Бензиловый бутиловый эфир фталевой кислоты | 243 |
| Бензиловый спирт | 248 |
| Бензиловый эфир бензойной кислоты | 242 |
| Бензиловый эфир | 634 |
| Бензилпенициллин | 762 |
| Бензилсалицилат | 244 |
| 3-Бензилтолуол | 249 |
| Бензилхлорид | 2171 |
| 1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовая кислота, метиловый эфир | 1224 |
| Бензоат атенолола | 253 |
| Бснзоат холестерина | 2213 |
| Бензоат-7-дегидрохолестерин-3B | 2212 |
| 5-Бензоилокси-7-дегидрохолестерин-3B | 2212 |
| 5-Бензоилоксихолестен-3B | 2213 |
| Бензоин | 573 |
| Бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир | 158 |
| Бензойной кислоты натриевая соль | 254 |
| Бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом | 255 |
| Бензойной кислоты нитрил | 273 |
| Бензойной кислоты хлорангидрид | 260 |
| Бензоксазол, гомополимер | 1671 |
| 1,3-Бензолдикарбоновая кислота | 267 |
| 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир | 651 |
| 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид | 257 |
| Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид | 657 |
| Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид | 412 |
| Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 271 |
| Бензонал | 259 |
| 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол | 278 |
| 3,4-Бензпирен | 238 |
| Бенлат | 1244 |
| Беномил | 1244 |
| Бидерон | 921 |
| Билимин кислоты гидрохлорид | 702 |
| Биовит | 441 |
| Биовит-160 | 441 |
| Биопаг | 1679 |
| Бис-[3-(3,5-ди-третбутил-4-гидроксифенил)пропил)]сульфид | 298 |
| Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид | 294 |
| Бис(трет-бутил)пероксид | 308 |
| 1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)мочевина | 297 |
| 4,4-Бис-динитродифениловый эфир | 1562 |
| 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 314 |
| Бис(3-метилгексил)фталат | 312 |
| Бис(4-хлорфенил)сульфон | 1833 |
| Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат | 331 |
| Бисфургин | 472 |
| 3,3'[1,1'-Бифенил]-4,4-диилби(окси)бисбензамин | 1568 |
| 2,5-Бифенилендиацетат | 334 |
| Блеомицетин гидрохлорид | 61 |
| БМК | 1224 |
| Болетин | 2315 |
| Бонафтон | 368 |
| Бор трехокись | 348 |
| Бор трибромистый | 347 |
| Бор трифтористый | 350 |
| Борофторводородистая кислота | 517 |
| 1-Бромадамантан | 380 |
| 1-(п-Броманилино)адамантан | 381 |
| Бромантан | 381 |
| Бромбензантрон | 355 |
| Бромгексин | 79 |
| Бромистый метил | 365 |
| Бромоформ | 1942 |
| Бромтолуол | 366 |
| Бромфенол (о-, п-изомеры) | 359 |
| Бронидокс | 370 |
| Бронопол | 371 |
| БРП-1 | 1685 |
| Бунамидин гидрохлорид | 647 |
| Бура | 1475 |
| 3-(1-Бутенил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир | 1240 |
| Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир | 1250 |
| Бут-3-еновой кислоты нитрил | 409 |
| Бутадион | 415 |
| Бутилакрилат | 422 |
| Бутиламин | 57 |
| Бутилвиниловый эфир | 2326 |
| Бутилгликоль | 430 |
| трет-Бутилгидропероксид | 807 |
| трет-Бутилгипохлорид | 808 |
| Бутиленгликоль | 395 |
| Бутилкаптакс | 423 |
| Бутилкарбитол | 431 |
| Бутиловые спирты | 402 |
| Бутиловый спирт | 400 |
| втор-Бутиловый спирт | 401 |
| трет-Бутиловый спирт | 1336 |
| Бутиловый эфир 2,4-Д | 416 |
| Бутиловый эфир диэтиленгликоля | 431 |
| трет-Бутилперацетат | 810 |
| трет-Бутилпербензоат | 811 |
| 4-трет-Бутилпирокатехин | 809 |
| п-трет-Бутилфенол | 806 |
| (4-трет-Бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат | 813 |
| Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир | 1739 |
| Бутиральдегид | 387 |
| Бутиролактон | 692 |
| Бутифос | 1946 |
| Бутоксиэтилен | 2326 |
| Бутосил | 217 |
| Валексон | 980 |
| Валериановая кислота | 1626 |
| Валериановой кислоты метиловый эфир | 1314 |
| Валидол | 1290 |
| Ванадий иттрий фосфат активиров. европием и тербием | 435 |
| Ванилин | 547 |
| Вапортрин | 2384 |
| Велтон | 614 |
| Вернам | 1741 |
| Виказолин | 628 |
| Виказолина ВП хлоридгидрат | 19 |
| Викасол | 678 |
| Вилагин | 1232 |
| Винилацетат | 2319 |
| Винилбензол | 2320 |
| Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 2324 |
| 5-Винил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)-этил] пиридин | 2322 |
| 5-Винил-2-(N,N-диметиламино)-этил пиридин | 2323 |
| Винил-2,6-дихлорбензол | 2324 |
| Винил(метил)бензол | 2325 |
| 2-Винил-6-метилпиридин | 1389 |
| 5-Винил-2-метилпиридин | 1388 |
| 2-Винилоксиэтанол | 2327 |
| 2-(2-Винилоксиэтокси)этанол | 2329 |
| 2-(5-Винилпирид-2-ил)этанол | 2330 |
| 2-Винилпиридин | 2331 |
| 1-Винилпирролид-2-он | 2332 |
| 1-Винил-4-хлорбензол | 2333 |
| Винилхлорид | 2208 |
| Винил хлористый | 2208 |
| Винная кислота | 668 |
| Витавакс | 680 |
| Витамин B1 | 97 |
| Витамин B6 | 1310 |
| Витамин B12 | 716 |
| Витамин Bc | 2107 |
| Витамин K | 678 |
| Витамин C | 194 |
| Водород бромид | 518 |
| Водород бромистый | 518 |
| Водород мышьяковистый | 193 |
| Водород селенид | 588 |
| Водород сульфид | 684 |
| Водород фосфористый | 2112 |
| Водород фторид | 590 |
| Водород хлорид | 591 |
| Водород цианид | 592 |
| Водород цианида соли | 593 |
| Волластонит | 1058 |
| Волокно ВИОН-АН-1 | 1688 |
| Вольтарен | 914 |
| 4-o--d-Галактопираносил--d-глюкоза | 1136 |
| Галантамин | 465 |
| диГаллия трехокись | 453 |
| Гаммоксин | 71 |
| Гардона | 778 |
| Гашеная известь | 1044 |
| Гексавинилдисилоксан | 494 |
| Гексагидро-1H-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир | 2339 |
| Гексаметилдисилазан | 320 |
| Гексаметилендиамин | 623 |
| Гексаметилендиаминадипинат | 473 |
| 1,1'-(Гексаметилен)димочевина | 478 |
| Гексаметиленимин | 458 |
| Гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 476 |
| Гексаметилентетраминрезорцин | 475 |
| Гексановой кислоты метиловый эфир | 1247 |
| Гексафторпропилен | 484 |
| -Гексахлоран | 491 |
| Гексахлорбутадиен | 487 |
| Гексахлорофен | 1269 |
| Гексахлорпиколин | 2024 |
| Гексахлор-п-ксилол | 322 |
| Гексахлорциклолентадиен | 493 |
| Гексенал | 800 |
| Гексеналовая кислота | 801 |
| Гексилакрилат | 498 |
| Гексилметил кетон | 1597 |
| Гексиловый спирт | 480 |
| Гексилур | 694 |
| Гексоген | 1973 |
| Геметрел | 476 |
| 6,12-Гемикеталь-11--хлор-5-окситетрациклин | 499 |
| Гемфиброзил | 732 |
| 2-(цис-Гептадец-8-енил)-1,1-бис-(2-гидроксиэтил)имидазолиний хлорид | 502 |
| Гептахлор | 507 |
| Гептилакрилат | 508 |
| Гептиловый спирт | 506 |
| Германий двуокись | 510 |
| Гидрокортизона ацетат | 215 |
| 2-Гидроксианилин | 66 |
| 2-Гидроксибензойной кислоты бензоат | 244 |
| 4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир | 1252 |
| 1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-(третбутиламино)этанол-1 | 527 |
| -Гидроксиизобутиронитрил | 543 |
| 3-Гидрокси-3-карбоксипентан-1,5-диовая кислота | 564 |
| Гидроксиметил-3(5)-метилпиразол | 1286 |
| N-Гидрокси-4-(1-нафтилметокси)-бензацетамид | 1100 |
| 2-Гидроксипропилакрилат | 566 |
| 3-Гидроксипропионовой кислоты нитрил | 568 |
| 4-Гидрокси-3-[4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислота динатриевая соль | 1109 |
| 3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 1253 |
| 3-Гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир | 2345 |
| 1-Гидрокси-4-(1-фенил-1H-тетразол-5-ил)тионафталин-2-карбоновой кислоты N-4(2,4-ди-третпентилфенокси)бутиламид | 305 |
| 6-Гидрокси-8-хлороктановая кислота, этиловый эфир | 2346 |
| 3-Гидрокси-1,3,5[10]-эстра-триен-17-она-3-метиловый эфир | 1436 |
| 2-Гидроксиэтилакрилат | 584 |
| 3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино)пропионат | 587 |
| 3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилино]пропионовой кислоты нитрил | 587 |
| 1-Гидроксиэтилиденбис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль | 580 |
| 1-(-Гидроксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол | 1306 |
| N-(2-Гидроксиэтил)-N,N,N-триметиламмоний хлорид | 571 |
| Гидролизат РНК | 1611 |
| Гидроперекись кумола | 1371 |
| Гидроперекись трет-амила | 768 |
| Гидрохинон медь, аддукт | 662 |
| Гидрохинон свинец, аддукт | 663 |
| Гидрохинон | 661 |
| Гипотиазид | 693 |
| Гипсовое вяжущее для медицинских целей | 1060 |
| Глинозем | 33 |
| Глицидиловый эфир метакриловой кислоты | 2297 |
| Глицин | 152 |
| Глутаминат натрия | 114 |
| Глутаминовая кислота | 118 |
| Глутаральдегид | 1625 |
| Глутаровой кислоты диметиловый эфир | 764 |
| Глутаровый альдегид | 1625 |
| Глюкозамин гидрохлорид | 72 |
| Глюконат кальция | 601 |
| Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1) | 601 |
| Глюкооксидаза | 600 |
| Гокилат | 2236 |
| Гокилат-S | 2235 |
| Гомовератровая кислота | 821 |
| Гомонитрил | 820 |
| Гранит | 1125 |
| Гранозан | 2210 |
| 2,4-ДА | 924 |
| ДАБКО | 616 |
| ДДВФ | 741 |
| ДДт | 2043 |
| Дезоксипеганин | 1863 |
| Денацил | 987 |
| Дерматол | 672 |
| Десмедифам | 2375 |
| ДЕТА | 964 |
| Дефолиант "Хает" | 1869 |
| Дефолиант МН | 1481 |
| Дефолиант УДМ-П | 1180 |
| Дециловый спирт | 612 |
| Диазофеноксазин | 2174 |
| Диаллиламин | 1731 |
| -2,4-Дитретамилфеноксимасляная кислота | 304 |
| 2,4-Дитрет-амилфеноксиуксусная кислота | 697 |
| 2,4-Дитрет-амилфенол | 529 |
| 1,6-Диаминогексансебацинат | 624 |
| Диаминодифенилметан | 1274 |
| Диаминодифенилсульфон | 1832 |
| Диаминометилбензол | 1366 |
| 2,4-Диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил)метил]пиримидин | 1971 |
| 3,5-Диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир | 1350 |
| Диаяяияоэяяяня627я |  |
| 1-Ди(-аминоэтил)-2-гептадизинил-2-имидазолин | 503 |
| Дианат | 1427 |
| Диангидрид сернистой кислоты | 1919 |
| 1,4,3,6-Диангидро-Д-сорбид-5-нитрат | 632 |
| Диатомит | 1123 |
| Диафен | 891 |
| Диацетам | 1871 |
| Диацетоновый спирт | 542 |
| Дибазол | 241 |
| Дибензилтолуол | 635 |
| 2,2'-Дибензтиазолилдисульфид | 849 |
| Дибиомицин | 636 |
| 5,7-Дибром-2(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2H-индолилиден)-1,2-дигидро-3H-индол-3-он | 1113 |
| Дибром-16,17-диметоксибис(гидросульфат)антра[9,1,2-cde]бензо-[rst]пентафен-5,10-диол, динатрия | 1112 |
| Дибром-ди-пара-ксилилен | 644 |
| 2,3-Дибромпропиловый спирт | 642 |
| 4,13-Дибром[2,2] п-циклофан | 644 |
| Дибутиладипинат | 646 |
| Дибутилкетон | 1551 |
| 2,6-Дитрет-бутил-4-меркаптофенол | 307 |
| Дибутиловый эфир | 1558 |
| (3,5-Дитретбутил-4-оксифенил)пропионовая кислота | 306 |
| 4,6-Ди(трет-бутилперокси)амилацетат | 696 |
| Дибутилфталат | 645 |
| 2,6-Дивинилпиридин | 938 |
| Дигексилфталат | 651 |
| 1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир | 956 |
| Дигидроизофорон | 1968 |
| 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1) | 664 |
| Дигликоль | 4569 |
| Диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола | 388 |
| 2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксиуксусная кислота | 697 |
| Дидодецилфталат | 698 |
| Диизоамиловый эфир | 1561 |
| Диизогептилфталат | 312 |
| Диизооктилметилфосфонат | 954 |
| Ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты | 333 |
| Диизооктилфталат | 953 |
| Диизопентиловый эфир | 1561 |
| Диизопропиламин | 1406 |
| Диизопропилбензол | 315 |
| 2,6-Диизопропилфенилизоцианат | 812 |
| O,O-Диизопропилфосфонат | 316 |
| Дииттрий диоксидсульфид, активиров. тербием | 1161 |
| Дикетен | 1279 |
| Дикрезил | 1370 |
| Ди-п-ксилилен | 2045 |
| Дилор | 463 |
| Дилудин | 956 |
| Димедрол | 738 |
| Диметиламин | 1285 |
| 10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10H фенотиазин гидрохлорид | 797 |
| 3-(N,N-Диметиламино)пропионовой кислоты нитрил | 709 |
| Диметиламиноэтилметакрилат | 713 |
| Диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты | 713 |
| 2-Диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид | 974 |
| 2-[4-(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилен | 855 |
| 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилена цитрат | 856 |
| Диметиланилин | 81 |
| N,N-Диметиланилин | 699 |
| Диметилбензиламин | 245 |
| 5,5-Диметилгидантион | 744 |
| N,N-Диметил-(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензиламин) | 701 |
| Диметилдитиокарбамат цинка | 300 |
| Диметилизофталат | 719 |
| Диметилкарбаминовой кислоты нитрил | 746 |
| O,O-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат | 748 |
| Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)-3-феноксифенил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты | 2090 |
| (E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид | 753 |
| Диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилин-сульфония)изофталат | 758 |
| Диметиловый эфир адипиновой кислоты | 726 |
| Диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты | 755 |
| Диметиловый эфир янтарной кислоты | 724 |
| Диметиловый эфир | 1560 |
| 4-(1,1-Диметилпент-4-ен-2-инил)-фенол | 530 |
| Ди(2-метилпропил)фталат | 767 |
| 3,3-Диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир | 2349 |
| 1,1-Диметил-3-фенилмочевина | 781 |
| 2,5-Диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота | 732 |
| Диметилформаль | 818 |
| Диметилфталат | 718 |
| N,N-Диметилэтаноламин | 712 |
| 1,1-Диметилэтилпропандиовой кислоты диэтиловый эфир | 957 |
| 2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат | 812 |
| 4-(1,1-Диметилэтил)фенол | 806 |
| 2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый эфир | 958 |
| Диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир | 747 |
| Диметокситиофосфорилтио(фенил)уксусной кислоты этиловый эфир | 2355 |
| [(Диметоксифосфонил)тио]этилацетат | 747 |
| 3-Диметоксифосфорилоксикротоновой кислоты 1-фенилэтиловый эфир | 2084 |
| Димилин | 2193 |
| Динезин | 974 |
| Динил | 335 |
| 2,6-Динитроанилин | 823 |
| 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | 826 |
| 3,5-Динитросалициловая кислота | 531 |
| 2,4-Динитротолуол | 829 |
| 2,4-Динитрофенол | 532 |
| Динобутан | 1402 |
| Динонилфталат | 835 |
| Диносеб | 1351 |
| Динофен | 1402 |
| Диоксадэт | 286 |
| Диоксановый спирт | 1264 |
| 2,4-Диоксибензолсульфокислоты натриевая соль | 665 |
| Диоксибутандиовая кислота | 668 |
| Диоксид диэтилена | 836 |
| Диоксидин | 2140 |
| Ди-трет-пентилфенол | 529 |
| Дипиридоксин | 1963 |
| Ди(проп-1-енил)амин | 1731 |
| Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир | 1741 |
| Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир | 2350 |
| Диптал | 2032 |
| Диспергатор НФ | 1272 |
| Диспергатор Реакса | 1465 |
| Дистенсиллиманит | 1803 |
| N,N'-Дитиобис(1,4-фенилен)бис(малеиновой кислоты имид) | 850 |
| Дитолилметан | 1276 |
| Дитразинцитрат | 1325 |
| 1,1-Дифенилацетон | 862 |
| Дифенацил | 854 |
| 1,2-Дифенил-4-бутилпиразолидиндион-3,5 | 415 |
| Дифенил(4-трет-бутилфенил)фосфат | 859 |
| Дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид | 779 |
| 1,5-Дифеноксиантрахинон | 865 |
| N-(2,6-Дифторбензоил)-N-(4-хлорфенил)мочевина | 2193 |
| ,-Дифтор-n,-дихлортолуол | 2193 |
| o-Дифторметоксибензальдегид | 870 |
| 1,3-Дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом | 596 |
| ,-Дифтор--хлор-4-хлорметилбензол | 876 |
| 2,6-Дихлоранилин | 882 |
| 3,4-Дихлоранилин | 881 |
| (Z)-Дихлорбутендиовой кислоты ангидрид | 928 |
| Дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль | 1649 |
| Дихлор-ди-пара-ксилилен | 912 |
| Дихлордифторэтилен | 868 |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 900 |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 901 |
| Дихлормалеиновый ангидрид | 928 |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 904 |
| 6,8-Дихлороктановой кислоты этиловый эфир | 2352 |
| 3,6-Дихлорсалициловая кислота | 535 |
| 3,5-Дихлорсульфониламид | 884 |
| Дихлортиазид | 693 |
| 2,4-Дихлортолуол | 894 |
| Дихлоруксусная кислота | 930 |
| N-(2,6-Дихлорфенил)ацетанилид | 915 |
| 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина | 918 |
| 2,4-Дихлорфенол | 536 |
| 2,6-Дихлорфенол | 537 |
| Дихлорфторметан | 925 |
| 4,13-Дихлор 2,2-пара-циклофан | 912 |
| Ди(2-хлорэтил)виниловый эфир фосфорной кислоты | 331 |
| 1,1-Дихлорэтилен | 932 |
| Дихрома трехокись | 2217 |
| Дициандиамин | 2234 |
| Ди(-цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир | 959 |
| Дициклопентадиен | 1859 |
| N,N-Диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота | 965 |
| -Диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид | 945 |
| -Диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты | 944 |
| Диэтилдитиокарбамат цинка | 311 |
| Диэтиленгликоль диметиловый эфир | 1431 |
| Диэтиленгликоль | 1569 |
| Диэтилентриамин | 163 |
| Диэтилентриаминометилфенол | 962 |
| Диэтилметатолуидин | 963 |
| Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты | 957 |
| Диэтиловый эфир | 2391 |
| Диэтилперфторадипинат | 971 |
| N,N-Диэтил-м-толуамид | 964 |
| Диэтилфталат | 950 |
| ДК-С-фенилглицин | 1416 |
| Доксорубицин | 569 |
| Дротаверин | 981 |
| Дурол | 1870 |
| Енамин | 426 |
| Железо (III) оксид | 1004 |
| Железо лактат | 1000 |
| Желтая кровяная соль | 1027 |
| Замасливатель | 2053 |
| Зоокумарин | 558 |
| Изамбен | 1223 |
| Известь негашеная | 1057 |
| Изоамилбромид | 367 |
| Изоамиловый спирт | 1628 |
| Изоамилсалицилат | 1242 |
| Изобутениловый спирт | 1345 |
| Изобутилацетат | 1347 |
| Изобутилбензоат | 1348 |
| Изобутилбензол | 1349 |
| 2-Изобутил-4,6-динитрофенол | 1351 |
| Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир | 966 |
| Изобутиловый спирт | 1334 |
| Изобутиральдегид | 1335 |
| Изовалериановая кислота | 1238 |
| Изовалериановой кислоты метиловый эфир | 1288 |
| Изодибут | 838 |
| Изоиндан | 1409 |
| Изокапроновая кислота | 1315 |
| Изокапроновой кислоты хлорангидрид | 1316 |
| Изомасляной кислоты метиловый эфир | 1290 |
| Изомасляной кислоты нитрил | 1337 |
| Изомасляный альдегид | 1335 |
| Изометилтетрагидрофталевый ангидрид | 1856 |
| Изониазид | 1662 |
| Изооктиловый альдегид | 2340 |
| Изооктиловый спирт | 1240, 2342 |
| Изопентил-2-гидроксибензоат | 1242 |
| Изопрен | 1233 |
| Изопропиламин | 121 |
| 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 1392 |
| 2-(N-Изопропиламино)-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин | 1393 |
| 2-Изопропил-4,6-динитрофенол | 534 |
| 4,4'-Изопропилиденбис(2,6-ди-бромфенол) | 1401 |
| 4,4'-Изопропилидендифенол | 673 |
| 4,4'-Изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом | 1682 |
| Изопропиловый спирт | 1721 |
| Изопропил-1:1',3':1"-терфенил | 1407 |
| N-Изопропил-N '-фенилфенилен-1,4-диамин | 1410 |
| 2-Изопропоксипропан | 1418 |
| Изосорбид динитрат | 631 |
| Изосорбид-5-нитрат-1,4 | 632 |
| Изофорон | 1970 |
| Изофос-2 | 919 |
| Изофталевая кислота | 267 |
| Изофталевой кислоты диаллиловый эфир | 846 |
| Изофталевой кислоты диметиловый эфир | 719 |
| Изофталоилдихлорид | 269 |
| 2,2'-Иминодиэтанол | 675 |
| Имифос | 960 |
| Ингалан | 1425 |
| Ингибитор коррозии БТА | 277 |
| Ингибитор коррозии БЦГА | 262 |
| Ингибитор коррозии В-30 | 1278 |
| Ингибитор коррозии ВНХ | 538 |
| Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 | 2074 |
| Ингибитор коррозии Г-2 | 1519 |
| Ингибитор коррозии И-1-А | 18 |
| Ингибитор коррозии КЛОЕ-15 | 1684 |
| Ингибитор коррозии М-1 | 2251 |
| Ингибитор коррозии МСДА 11 | 936 |
| Ингибитор коррозии НДА | 935 |
| Индантрон | 652 |
| Индий окись | 1012 |
| Индометацин | 2149 |
| Инозин | 683 |
| Интенсаин | 2354 |
| Интеркордин | 2354 |
| Иодофенфос | 740 |
| Иодтолуол | 1018 |
| Ипазин | 941 |
| Иттербий фтористый | 1019 |
| Иттрий окись | 1020 |
| Иттрий фтористый | 1021 |
| Иттрия борат, активированный европием | 1165 |
| ИФК | 1408 |
| ИФК-хлор | 1413 |
| Йодопирон | 1954 |
| Йодофор | 1954 |
| Калиевая соль Анкора | 1429 |
| Калий азотнокислый | 1034 |
| Калий бромистый | 1025 |
| Калий О-бутилксантогенат | 414 |
| триКалий гексацианоферрат | 1026 |
| тетраКалий гексацианоферрат | 1027 |
| Калий гидротартрат | 393 |
| Калий диводородфосфат | 1030 |
| Калий О-изобутилксантогенат | 1352 |
| Калий О-изопентилксантогенат | 1243 |
| Калий изопропилксантогенат | 1400 |
| Калий иодистый | 1031 |
| Калий-натрий тартрат 4-х водный | 394 |
| Калий ортофосфат | 1037 |
| Калий сернокислый | 1035 |
| Калий стеарат | 1584 |
| Калий сурьмяновиннокислый | 666, 1036 |
| Калий тартрат | 392 |
| Калий углекислый | 1032 |
| Калий уксуснокислый | 201 |
| Калий фосфорнокислый | 1029 |
| Калий фтористый | 1038 |
| Калий хлористый | 1039 |
| Калий О-этилксантогенат | 2351 |
| Калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,R*) | 666 |
| Кальцекс | 1868 |
| Кальций азотнокислый | 1048 |
| Кальций гидроокись | 1044 |
| Кальций глицерофосфат | 1045 |
| Кальций глицерофосфат | 1046 |
| Кальций метафосфорнокислый | 1054 |
| Кальций окись | 1057 |
| Кальций ортофосфат | 1049 |
| Кальций силикат синтетический | 1058 |
| Кальций стеарат | 1585 |
| Кальций фосфорноватистокислый | 1043 |
| Кальций фосфорнокислый | 1042 |
| Кальций фтористый | 1050 |
| Кальций хлористый | 1051 |
| Кальцинированная сода | 1464 |
| Камфара | 1961 |
| Капотен | 1205 |
| Каприновой кислоты хлорангидрид | 611 |
| -Капролактам | 459 |
| -Капролактам полимер с оксираном | 1684 |
| Капрон | 1675 |
| Каптоприл | 1205 |
| Карбамат МН | 737 |
| Карбаминовой кислоты нитрил | 1064 |
| Карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием | 2232 |
| Карбамоил-5-метилпиразол | 1065 |
| Карбатион | 1266 |
| Карбендиазим | 1224 |
| Карбин | 2158 |
| Карбобензоксихлорид | 250 |
| Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль | 1068 |
| Карбоксил | 478 |
| Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль | 1052 |
| Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль | 1463 |
| Карборунд | 1128 |
| Карбофос | 958 |
| Карпен | 991 |
| Карпенициллин | 1068 |
| Картолин-2 | 1415 |
| Картоцид | 460 |
| Карфециллин | 841 |
| Катализатор ИМ-2201 | 35 |
| Катамин АБ | 13 |
| Кварц плавленный | 1123 |
| Кварц | 1124 |
| Кварцевое стекло | 1123 |
| Кетоэфир | 420 |
| Кианит | 42 |
| Китацин | 246 |
| Кломифенфенол | 2183 |
| Кломифенцитрат | 2167 |
| Клофелин | 913 |
| Кобальт-самариевая композиция магнитов | 1776 |
| Кодеин | 695 |
| Кокарбоксилаза | 96 |
| Коламин | 153 |
| Коллавин | 1408 |
| Компонента 3П-62М | 302 |
| Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т, Тре | 89 |
| Которан | 776 |
| Кофеин бензоат натрия | 688 |
| Кофеин-основание | 687 |
| Красная кровяная соль | 1026 |
| Крезидид-2-окси-3-нафтойной кислоты | 1100 |
| Крезидин | 94 |
| Крезол (изомеры) | 540 |
| Кремний четырехфтористый | 1129 |
| Кристобалит | 1124 |
| Кротилин | 2157 |
| Кротональдегид | 404 |
| N-Кротонил-N-этил-о-толуидин | 2363 |
| Крофдекс | 567 |
| Круг | 2162 |
| Крысид | 1485 |
| 2,6-Ксиленол | 727 |
| Ксилидин | 81 |
| L-Ксилогексулоза | 1815 |
| Ксилол | 717 |
| Кумол | 1396 |
| Купрозан | 2314 |
| Купроцин | 2356 |
| Лавсан | 1702 |
| -Лактоза моногидрат | 452 |
| Латран | 1860 |
| Лауриловый спирт | 984 |
| Леванил | 88 |
| Левомицетин | 889 |
| Лизин | 625 |
| L-Лизин кормовой кристаллический | 626 |
| Д-Лизинацетилсалицилат | 1144 |
| Лимонная кислота | 564 |
| Линалилацетат | 759 |
| Линкомицин гидрохлорид | 1260 |
| Линурон | 918 |
| Липоевая кислота | 851 |
| Литий фтористый | 1149 |
| Люминофор Л-43 | 435 |
| Лютеций фтористый | 1171 |
| М-81 | 815 |
| Магний бис(диводородфосфат) | 1173 |
| Магний водород фосфат | 1174 |
| Магний дихлорноватокислый гидрат | 1178 |
| Магний карбонат основной | 1183 |
| Магний окись | 1184 |
| Магний сернокислый | 1185 |
| Магний углекислый | 1182 |
| Магний фтористый | 1177 |
| Магния борат, активиров. титаном и оловом | 1157 |
| Малеиновой кислоты диэтиловый эфир | 951 |
| Малеиновой кислоты имид | 850 |
| Малеиновой кислоты натриевая соль гидразина | 406 |
| Малеиновой кислоты натриевая соль | 405 |
| Малеиновый ангидрид | 2132 |
| Малонодинитрил | 1719 |
| Манеб | 2313 |
| Манутекс РС | 23 |
| Марганец азотнокислый гексагидрат | 1188 |
| Марганец сернокислый пентагидрат | 1189 |
| Марганец стеарат | 1586 |
| Марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил | 1190 |
| Марганец углекислый гидрат | 1187 |
| Масляная кислота | 397 |
| Масляной кислоты бутиловый эфир | 413 |
| Масляной кислоты метиловый эфир | 1237 |
| Масляной кислоты хлорангидрид | 399 |
| Масляный альдегид | 387 |
| Масляный ангидрид | 398 |
| Медносульфидные руды | 1126 |
| Медростерон капронат | 1258 |
| Медростерон пропионат | 1259 |
| Медростерон энантат | 1257 |
| Медростерон | 1256 |
| Медь пирофосфат | 1197 |
| Медь сернокислая | 1200 |
| Медь стеарат | 1587 |
| тетраМедьтрихром-14-диводород-фосфат 11-водный | 1201 |
| Медь фталоцианин | 2124 |
| Медь фтористая | 1198 |
| Медь (I) хлористая | 1203 |
| Медь (II) хлористая | 1199 |
| Мезитилен | 1960 |
| Мезитол | 570 |
| Меламин | 1941 |
| Мелем | 501 |
| Мельпрекс | 991 |
| цис-1,8-n-Ментандиол гидрат | 1204 |
| (R)-1-n-Ментен-8-ол | 686 |
| Ментол | 1295 |
| Мерказолил | 677 |
| Меркаптобензол | 2076 |
| Меркаптопурин | 682 |
| Меркаптофос | 978 |
| Метазид | 1275 |
| Метакриловая кислота | 1342 |
| Метакриловой кислоты амид | 1340 |
| Метакриловой кислоты бутиловый эфир | 421 |
| Метакриловой кислоты 2-винил-оксиэтиловый эфир | 2328 |
| Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | 582 |
| Метакриловой кислоты 2-(N,N-диэтиламино)этиловый эфир | 947 |
| Метакриловой кислоты изобутиловый эфир | 1353 |
| Метакриловой кислоты метиловый эфир | 1296 |
| Метакриловой кислоты нитрил | 1346 |
| Метакриловой кислоты октиловый эфир | 1609 |
| Метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир | 1730 |
| Метакриловой кислоты хлорангидрид | 1344 |
| Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир | 2297 |
| Метакриловой кислоты этиловый эфир | 2361 |
| Метакриловый ангидрид | 1343 |
| Метаналь | 2108 |
| Метансульфохлорид | 1213 |
| Метаран | 755 |
| Метафос | 757 |
| Метил хлористый | 2169 |
| Метилакрилат | 1341 |
| -Метилакролеин | 1339 |
| 3-(Метиламино)-2-бутановой кислоты этиловый эфир | 2359 |
| Метиланизол | 1297 |
| 2-Метиланилин | 91 |
| N-Метиланилин | 1218 |
| Метилацетофос | 747 |
| N-Метилбензоксазолон | 1229 |
| Метилбис(-хлорэтил)амина гидрохлорид | 2201 |
| 2-Метилбутадиен-1,3 | 1233 |
| 2-Метил-2-бутаноксид | 1386 |
| 3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир | 2360 |
| (1-Метилвинил)бензол | 1387 |
| 2-Метил-1,4-диазин | 1328 |
| 2-Метил-4,6-динитрофенол | 533 |
| Метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 1266 |
| Метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 1272 |
| Метиленбромид | 640 |
| Метилендианилин | 1274 |
| 4,4-Метилендикумол | 1271 |
| Метилизобутилкетон | 1318 |
| Метил-2-О-изобутилметилфосфоноксиакрилат | 1292 |
| Метилизопропилбензол | 1293 |
| 2,2'-(N-Метилимино)диэтанол | 676 |
| Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир | 1370 |
| Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир | 1284 |
| 1-Метилмеркаптоимидазол | 677 |
| Метилмеркаптофос | 816 |
| 2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси)-фосфорилокси]этилметакрилат | 1291 |
| Метилморфин | 695 |
| Метилнитрофос | 749 |
| Метиловый спирт | 1211 |
| Метиловый эфир N-L--аспартил-L-фенилаланина | 1220 |
| Метиловый эфир бензолсульфокислоты | 1228 |
| Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты | 1267 |
| Метиловый эфир d,l-фенилаланина гидрохлорид | 1364 |
| Метиловый эфир -хлормолочной кислоты | 1254 |
| Метиловый эфир эстрадиола | 674 |
| Метиловый эфир эстрона | 1436 |
| Метилоксиран | 2295 |
| 4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан | 1264 |
| 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | 1375 |
| 4-Метилпентановой кислоты хлорангидрид | 1316 |
| N-Метилпиперазин | 1323 |
| 5-Метил-1H-пирадол | 1329 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 1351 |
| Метилсалицилат | 1251 |
| -Метилстирол | 1387 |
| Метилтетрагидрофталевый ангидрид | 1856 |
| Метилтретичноамиловый эфир | 1424 |
| Метилурацил | 1331 |
| Метилфенилкетон | 2082 |
| 1-Метил-3-фенилмочевина | 1369 |
| Метилхлорацетат | 1374 |
| Метилхлороформ | 2040 |
| Метилхлорпропилкетон | 2184 |
| 4-Метилциклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1856 |
| Метилэтиламин | 121 |
| 3-Метил-N-(этиламино)бензол | 1390 |
| 2-Метил-6-этиланилин | 99 |
| 3-Метил-N-этиланилин | 1390 |
| Метилэтилкетон | 1629 |
| Метилэтилтиофос | 1307 |
| 1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат | 1413 |
| Метйодамин | 198 |
| 2-Метоксианилин | 101 |
| 4-Метоксианилин | 102 |
| 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт | 1427 |
| Метоксикломифен | 2181 |
| 2-Метокси-5-нитроанилин | 103 |
| 5-(п-[N-3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо]фенилазо)салициловая кислота | 550 |
| Метоксиуксусной кислоты, натриевая соль | 1421 |
| 3-Метоксифенол | 548 |
| п-Метоксифенол | 549 |
| 2-(Метоксиэтокси)этилакрилат | 1438 |
| Метронидазол | 1306 |
| Метурин | 545 |
| Мидантан | 139 |
| Миелосан | 396 |
| Мильбекс | 330 |
| Молибден диселенид | 1442 |
| Монокорунд | 33 |
| Монохлорамин | 2150 |
| Моноэтаноламин | 153 |
| Морфолин | 1862 |
| Морфолиноборан | 1950 |
| 2-Морфолинотиобензотиазол | 275 |
| Мочевина пероксигидрат | 1063 |
| Мочевина | 1062 |
| МСДА | 936 |
| Мукохлорная кислота | 906 |
| Муравьиная кислота | 1214 |
| Муравьиной кислоты N,N-диметиламид | 785 |
| Муравьиной кислоты амид | 2109 |
| Муравьиной кислоты аммониевая соль | 2110 |
| Муравьиной кислоты натриевая соль | 2111 |
| Муравьиной кислоты пентиловый эфир | 1644 |
| Напроксен | 1432 |
| Наркотин | 819 |
| Натриевая соль альгиновой кислоты | 23 |
| Натриевая соль ДНК | 607 |
| Натриевая соль N,О-карбоксиметилхитозана | 1681 |
| Натрий азотистокислый | 1469 |
| Натрий азотнокислый | 1468 |
| Натрий аскорбинат | 1137 |
| Натрий бикарбонат | 1458 |
| Натрий борнокислый | 1475 |
| Натрий бромистый | 1456 |
| Натрий виннокислый | 1474 |
| Натрий гидротартрат | 667 |
| Натрий гидроцитрат | 563 |
| Натрий глутаминат | 114 |
| Натрий двууглекислый | 1458 |
| Натрий кислый виннокислый | 667 |
| Натрий кислый лимоннокислый | 563 |
| Натрий кислый сернокислый | 1459 |
| Натрий лимоннокислый | 562 |
| Натрий оксобутират | 1572 |
| Натрий пероксиугольной кислоты соль | 1471 |
| Натрий сернистый | 1473 |
| Натрий серноватистокислый | 1476 |
| диНатрий сернокислый | 1472 |
| Натрий углекислый | 1464 |
| Натрий уксуснокислый | 202 |
| Натрий фосфорноватистоксилый гидрат | 1460 |
| Натрий фтористый | 1477 |
| Натрий хлористокислый | 1480 |
| Натрий хлорноватистый | 1478 |
| Натрий цитрат | 562 |
| Натрия 2-(4-сульфониламидо)бензоат | 145 |
| Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1497 |
| Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота, диангидрид | 274 |
| Нафтизин | 1493 |
| 2-Нафтойная кислота | 1492 |
| -Нафтол | 1495 |
| -Нафтол | 1496 |
| 1,4-Нафтохинон | 1489 |
| 1,2-Нафтохинондиазид-5-сульфокислота натриевая соль | 1098 |
| Нашатырь | 185 |
| Неодикумарин | 2344 |
| Неодим фтористый | 1498 |
| Неопентилгликоль | 766 |
| Неопинамин | 752 |
| Неопинамин-форте | 464 |
| Нивалин | 465 |
| 1,7-Никель хром гекса(диводородфосфат)гидрат | 1505 |
| Никотин сульфат | 1332 |
| Никотиновая кислота | 1661 |
| Никотиновой кислоты амид | 1660 |
| Никотиноил -аминомасляная кислота | 1658 |
| Никотиноил | 1659 |
| Нимодипин | 1398 |
| Нинан | 1962 |
| Ниобий пятиокись | 1511 |
| Нипазол | 1740 |
| Нистатин | 80 |
| Нитрендипин | 1399 |
| 2-Нитроанизол | 1433 |
| 4-Нитроанизол | 1434 |
| 2-Нитроанилин | 109 |
| 3-Нитроанилин | 110 |
| 4-Нитроанилин | 111 |
| м-Нитроанилин | 110 |
| п-Нитро--ацетиламинооксипропиофенон | 209 |
| п-Нитробензойная кислота | 1522 |
| 2-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином | 2252 |
| 3-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином | 2253 |
| 4-Нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином | 2254 |
| 4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид | 1520 |
| Нитроглицерин | 1724 |
| 4-Нитро-2,6-дихлоранилидацетат | 905 |
| Нитрозометилмочевина | 1305 |
| N-(4-Нитрозофенил)анилин | 1526 |
| Нитроксилол | 756 |
| Нитрон | 1704 |
| Нитротолуол | 1304 |
| Нитроуксусной кислоты метиловый эфир | 1303 |
| Нитроуксусной кислоты этиловый эфир | 2367 |
| 2-Нитрофенол | 554 |
| 3-Нитрофенол | 555 |
| 4-Нитрофенол | 556 |
| Нитроформ | 1972 |
| п-Нитрофторбензол | 1539 |
| 3-(5-Нитро-2-фуранил)-2-пропеналя оксим | 758 |
| 5-Нитрофурил-2-акролеиноксим | 1540 |
| 1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид | 1542 |
| 3-Нитро-4-хлоранилин | 112 |
| 5-(3-Нитро-4-хлоранилиносульфонил)изофталевой кислоты диметиловый эфир | 704 |
| Нитрохлорбензотрифторид | 1533 |
| 4-Нитро-2-хлорфенол | 557 |
| Новокаина гидрохлорид | 945 |
| Новокаина основание | 944 |
| Новокаинамид | 86 |
| Нониловый спирт | 1550 |
| Норборнадиен | 336 |
| Норборнен | 337 |
| Норсульфазол | 131 |
| 19-Нортестостерон | 586 |
| Но-шпа | 981 |
| Обепин | 1422 |
| Окись октена-7 | 2294 |
| Оксалаты | 2307 |
| Оксамид | 318 |
| Оксациллин | 754 |
| Оксидиазол, гомополимер | 1695 |
| 3,3'-Оксидианилин | 1557 |
| Оксикарбам | 1414 |
| Оксиран | 2300 |
| Окситетрациклин | 705 |
| 1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль | 1110 |
| Оксифосфонат | 857 |
| 8-(2-Оксиэтил)аминоаденина гидробромид | 128 |
| Оксиэтилкрахмал | 583 |
| 4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота | 906 |
| 3-Оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир | 2085 |
| 4-Оксопентилацетат | 210 |
| 3-Оксо-2-хлорбутановой кислоты анилид | 1578 |
| 3-Оксо-2-хлормасляной кислоты анилид | 1578 |
| 3-Оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир | 2086 |
| 6-Оксо-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир | 2372 |
| 2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 420 |
| Октаметил | 1595 |
| Октафтор-н-пентиловый спирт | 1602 |
| Октиловый спирт | 1596 |
| Олеиновая кислота | 1594 |
| Олефины | 8 |
| Ондансетрон | 1860 |
| Органоволокниты | 1614 |
| Ордрам | 2339 |
| Ортоборная кислота | 352 |
| Ортофен | 914 |
| Отвердитель УП-583 | 962 |
| ПАСК | 64 |
| Пектин | 1674 |
| 2,3,4,5,6-Пентафторанилин | 115 |
| Пентафторфенол | 1631 |
| Пентахлорацетон | 1639 |
| Пентахлорфенол | 1638 |
| Пентаэритрит | 670 |
| трет-Пентилгидропероксид | 768 |
| Пергидроазепин | 458 |
| Перметрин | 2091 |
| Перметриновая кислота | 742 |
| Перметриновой кислоты этиловый эфир | 2347 |
| Пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир | 811 |
| Пероксид дигидроизофорона | 309 |
| Пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир | 810 |
| Перфторадипиновой кислоты динитрил | 1599 |
| Перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир | 971 |
| Перфторадипонитрил | 1599 |
| Перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир | 1744 |
| Перфторгексан | 1867 |
| Перфторглутаровой кислоты динитрил | 482 |
| Перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир | 952 |
| Перфторизобутилен | 1601 |
| Перфторнонановой кислоты фторангидрид | 1592 |
| Перфтороктан | 1593 |
| Перфторпентадиовой кислоты динитрил | 482 |
| Перфторпентан | 986 |
| Перфторпропионовая кислота | 1632 |
| Перфтортолуол | 1600 |
| Перфторциклобутан | 1605 |
| Перфторэтилен | 1888 |
| 4-(Перфторэтил)циклогексансульфокислота | 613 |
| Перхлорбута-1,3-диен | 487 |
| Перхлорнорборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 490 |
| Перхлорциклопентадиен | 493 |
| Перхлорэтилен | 1909 |
| Пикамилон | 1659 |
| Пиклорат | 138 |
| Пинаколин | 725 |
| Пиперилен | 1623 |
| Пиразидол | 467 |
| Пирамидон | 653 |
| Пирамин | 147 |
| Пирацетам | 1575 |
| 2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион | 1947 |
| Пирокатехин | 659 |
| Пирослизевая кислота | 2134 |
| Пирромеилитовой кислоты диангидрид | 257 |
| Пликтран | 2046 |
| Поваренная соль | 1479 |
| Поли--оксимасляная кислота | 1676 |
| Полиакриламид АК-618-0 | 1703 |
| Полиакрилонитрил | 1704 |
| Поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси--D-глюкопираноза | 1677 |
| Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М и ПА-121 | 2116 |
| Полибутилентерефталат | 1672 |
| Поливиниловый спирт | 1713 |
| Поливинилпирролидон | 1715 |
| Поли(1-винил-2-пирролидон) | 1715 |
| Поливинилхлорид хлорированный | 1717 |
| Поливинилхлорид | 1716 |
| Полидазол | 1225 |
| Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид | 1696 |
| Поли-е-капролактам | 1675 |
| Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров | 1691 |
| Полимеры на основе стирола | 1714 |
| Полиметиленмочевина | 1692 |
| Полиоксиэтилен | 528 |
| Полиперхлорвинил | 1717 |
| Полифениленоксиды | 1696 |
| Полиформальдегид | 1697 |
| Полиэтановый спирт | 1713 |
| Полиэтилен | 1712 |
| Полиэтиленгликоль | 528 |
| Полиэтилентерефталат | 1702 |
| Порофор ЧХЗ-5 | 515 |
| Поташ | 1032 |
| Преднизолон | 1948 |
| Пресс-порошки | 119 |
| Пробукол | 299 |
| Продукт 3П-24 | 303 |
| Проксифеин | 710 |
| Пролин | 1664 |
| Промедол | 1966 |
| Прометрин | 83 |
| Проп-2-ен, гомополимер | 1705 |
| Проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота | 1236 |
| Пропаналь | 1747 |
| Пропанид | 920 |
| Пропановой кислоты хлорангидрид | 1748 |
| Пропанола окись | 2296 |
| Пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир | 2240 |
| Пропиламин | 120 |
| Пропилена окись | 2295 |
| Пропиленгликоль | 1720 |
| Пропиловый спирт | 1722 |
| Пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты | 1740 |
| Пропионил хлористый | 1748 |
| Пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид | 920 |
| Пропионовой кислоты метиловый эфир | 1355 |
| Пропионовой кислоты пропиловый эфир | 1743 |
| Просидол | 2395 |
| Протиофос | 921 |
| Псевдокумол | 1959 |
| Псоберан | 2139 |
| Пушонка | 1044 |
| ПФКН | 1701 |
| Рогор | 748 |
| Ратиндан | 854 |
| Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15 | 451 |
| Резорцин | 660 |
| Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир | 287 |
| Ремантадин | 162 |
| Риванол | 2386 |
| Рипкорд | 2237 |
| Рицид П | 246 |
| Ронит | 2383 |
| Рубидий азотнокислый | 1769 |
| Рубидий гидроокись | 1767 |
| Рубидий сернокислый | 1771 |
| Рубидий углекислый | 1768 |
| Рубидий хлористый | 1772 |
| Рубомицин | 1952 |
| Рутений окись | 1773 |
| Салазопиридазин | 550 |
| Салициламид | 520 |
| Салициловая кислота | 524 |
| Салициловой кислоты анилид | 574 |
| Салициловой кислоты медная соль | 521 |
| Салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом | 1685 |
| Салициловой кислоты свинцовая соль (2:1) | 522 |
| Салол | 2069 |
| Сальбутамол | 527 |
| Салюзид соль диэтиламмония моногидрат | 1066 |
| Самарий окись | 1775 |
| Самарий сернокислый (2:3) | 1779 |
| Самарий сернокислый | 1777 |
| Самарий трехокись | 1778 |
| Самарий (II) хлористый | 1774 |
| Самарий (III) хлористый | 1780 |
| Сантофлекс-77 | 301 |
| Сантохин | 690 |
| Сахарная пудра | 1781 |
| Свинец стеарат | 1588 |
| Свинец меди фталат | 266 |
| Свинец фталат | 265 |
| Свинец фталевокислый | 265 |
| Свинца меди соль фталевой кислоты | 266 |
| Себациновая кислота | 610 |
| Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт | 624 |
| Себациновой кислоты дибутиловый эфир | 648 |
| Себациновой кислоты диметиловый эфир | 729 |
| Себациновой кислоты диоктиловый эфир | 842 |
| Севин | 1284 |
| Сегидрин | 516 |
| Селен (IV) оксид | 1788 |
| Селен окись | 1788 |
| Семерон | 1391 |
| Септабик | 614 |
| Сера гексафтористая | 1791 |
| Сера пятифтористая | 1792 |
| Сера хлористая | 1794 |
| Сера хлористая | 1795 |
| Серебро стеарат | 1589 |
| Серебро фтористое | 1800 |
| Серин | 70 |
| Сернистый ангидрид | 1793 |
| Сернистый газ | 1793 |
| Сернокислое железо, гидрат | 1003 |
| Серный ангидрид | 1797 |
| Сероводород в смеси с углеводородами C1-5 | 685 |
| Сероводород | 684 |
| Сероокись углерода | 2058 |
| Сероуглерод | 2056 |
| Силаболин | 2303 |
| Сильван | 1373 |
| Симазин | 332 |
| Синафлан | 669 |
| Синильная кислота | 592 |
| Синильной кислоты соли | 593 |
| Синтомицин | 890 |
| Ситазол | 1402 |
| Скандий фтористый | 1807 |
| Сланцы горючие кукерситные | 1126 |
| Слюда-сырец | 1125 |
| Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1 | 1782 |
| Смесь очищенных парафинов | 1439 |
| Смесь флаваноидов | 2106 |
| Сода питьевая | 1458 |
| Солан | 1375 |
| Соль АГ | 473 |
| Сополимер акрилонитрила и 2-метил-5-винилпиридина | 1688 |
| Сополимер винил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола | 1690 |
| D-Сорбит | 602 |
| Сплав хрома 65% с железом | 2105 |
| Стабилизатор CO-3 | 298 |
| Стеариновая кислота | 1591 |
| Стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1) | 1583 |
| Стирол | 2320 |
| Стирол, -метилстирол, сополимер | 1687 |
| Стрептомицина сульфат | 76 |
| Стрептоцид | 55 |
| Стронций азотнокислый | 1824 |
| Стронций гидроокись | 1823 |
| Стронций окись | 1827 |
| Стронций сернокислый | 1828 |
| Стронций углекислый | 1826 |
| Стронций фосфорнокислый | 1829 |
| Стронций фтористый | 1825 |
| Строфантидин-ацетат | 208 |
| Сукральфат | 470 |
| Сульгин | 47 |
| Сульфадимизин | 84 |
| Сульфазин | 116 |
| Сульфален | 104 |
| Сульфаметоксазол | 54 |
| Сульфаминовая кислота | 56 |
| Сульфаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид | 116 |
| Сульфамонометоксин | 106 |
| Сульфаниловой кислоты амид | 55 |
| Сульфаниловой кислоты N-[амино-(имино)метил]амид | 47 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид | 84 |
| Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид | 85 |
| Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид | 48 |
| Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид | 104 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 105 |
| Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид | 106 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид | 129 |
| Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид | 131 |
| Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид | 161 |
| Сульфапиридазин | 105 |
| Сульфат сульфоксимин метионина | 87 |
| Сульфацил | 146 |
| Сульфенамид Т | 805 |
| Сульфенамид Ц | 2257 |
| Сульфитноспиртовая барда | 1074 |
| 2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль | 145 |
| Сумитрин | 2090 |
| Сумицилин | 2238 |
| Талан | 1402 |
| Таллий бромистый | 1837 |
| Таллий иодистый | 1838 |
| Тамоксифен основание | 855 |
| Тамоксифен цитрат | 856 |
| Тартразин | 681 |
| Тауфон | 155 |
| Теофиллин | 655 |
| Тербий фтористый | 1844 |
| Терефталевая кислота | 268 |
| Терефталевой кислоты диметиловый эфир | 720 |
| Терефталоилдихлорид | 270 |
| Термолан | 17 |
| Терофос | 1745 |
| Тестостерона изокапронат | 1574 |
| Тестостерона капринат | 1573 |
| Тестостерона пропионат | 187 |
| Тестостерона фенилпропионат | 188 |
| 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид | 2248 |
| Тетрагидроинден | 1858 |
| Тетрагликоль | 1570 |
| Тетраметилдиаминодифенилметан | 1074 |
| Тетраметиленимин | 1663 |
| Тетраметиленсульфон | 1864 |
| N-2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламид | 1871 |
| Тетраметилтиурамдисульфид | 1874 |
| -Тетраметрин | 464 |
| Тетрастерон | 1642 |
| 2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт | 1881 |
| 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторакрилат | 1884 |
| Тетрафторэтилен | 1888 |
| 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон | 1897 |
| Тетрахлорсилан | 1130 |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид | 1891 |
| Тетрациклин | 706 |
| Тетрациклина 4-метилбензолсульфонат | 711 |
| Тетрациклина хлоргидрат | 707 |
| Тетраэтиленгликоль | 1570 |
| Тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты | 1912 |
| N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид | 1911 |
| Тетриндол | 468 |
| Тиазон | 773 |
| Тиамин бромид | 97 |
| Тииран | 2334 |
| Тилам | 1739 |
| Тиодан | 466 |
| 1,4'-Тиодианилин | 1914 |
| 4,4'-Тиодифенол | 1915 |
| Тиомочевина | 1918 |
| Тионил хлористый | 1919 |
| Тиоуксусная кислота | 1922 |
| Тиофен | 1920 |
| Тиофенол | 2076 |
| Тиофос | 969 |
| Титан окись | 1925 |
| Титан сернистый (1:2) | 1927 |
| Титан хлористый | 1930 |
| Тиурам Д | 1874 |
| Тиурам Е | 1911 |
| Тиурам ЭФ | 860 |
| ТМТД | 1874 |
| Токутион | 921 |
| 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир | 1428 |
| 4-Толилметанол | 1227 |
| о-Толуидин | 91 |
| 4-Толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль | 93 |
| 4-Толуиловой кислоты метиловый эфир | 1287 |
| Толудины (мета- и пара-изомеры) | 90 |
| Толуол | 1226 |
| Томерзол | 2396 |
| Тордон | 138 |
| Торилем | 758 |
| ТОФ-79 | 2113 |
| Трансформаторное масло | 1074 |
| Трепел | 1123 |
| Трефлан | 826 |
| Три (изооктил)фосфат | 1985 |
| Триадименол | 774 |
| Триаллат | 2032 |
| Триаллиламин | 1976 |
| 2,6,10-Триаминосимм.гептазин | 501 |
| Триамцинолона ацетонид | 671 |
| Триацетонамин | 1872 |
| 3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль | 672 |
| 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилакрилат | 1951 |
| Тридимит | 1124 |
| Триизопентилфосфиноксид | 1981 |
| 1,2,4-Трикарбоксибензол | 272 |
| Трикрезилфосфат | 1983 |
| Трикрезилфосфат | 1984 |
| Трилан | 2011 |
| Трилон Б | 2317 |
| Тримелитовой кислоты ангидрид | 657 |
| Тримеллитовая кислота | 272 |
| 2,4,6-Триметиламинобензол | 133 |
| 2,4,6-Триметиланилин | 133 |
| Триметилксантин | 687 |
| Триметилоксиран | 1386 |
| 1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина | 1966 |
| 2,4,6-Триметилфенол | 570 |
| 1,1,3-Триметилциклогексан-5,5-ди-(третбутил)пероксид | 309 |
| Триметоприм | 633 |
| 2,4,6-Тринитробензойной кислоты анилид | 2077 |
| 2,4,6-Тринитрометилбензол | 1359 |
| 2,4,6-Тринитротолуол | 1359 |
| 1,1,3-Три(оксифенил)пропан | 1949 |
| Триомбрин | 633 |
| Триомбрина йодкислота | 1953 |
| Трис(ксилил)фосфат | 1980 |
| O,O,O-Трис(3,5-ксилил)фосфат | 782 |
| Трифтазин | 1326 |
| 4,4,4-Трифторбутиловый спирт | 1988 |
| Трифторвинилбензол | 2006 |
| Трифторметансульфокислота | 1956 |
| Трифторметансульфокислота, ангидрид | 1957 |
| Трифторметансульфофторид | 1990 |
| Трифторметиламинобензол | 1991 |
| 3-Трифторметиланилин | 1991 |
| 1-(3-Трифторметилфенил)мочевина | 1995 |
| Трифтортолуол | 1992 |
| 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер | 1883 |
| Трифторуксусная кислота | 2004 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | 2007 |
| 1,4,5-Трихлорантрахинон | 2008 |
| 1,1,3-Трихлорацетон | 2030 |
| 1,1,1-Трихлоризогексеновый спирт | 1361, 1362 |
| Трихлорметафос-3 | 1363 |
| 2,3,6-Трихлорметилбензол | 1360 |
| Трихлортолуол | 2022 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 1360 |
| Трихлоруксусная кислота | 2041 |
| Трихлоруксусной кислоты хлорангидрид | 2010 |
| 2,4,6-Трихлорфенол | 578 |
| Трихлорэтилен | 2042 |
| Трихопол | 1306 |
| Трицикло[5,2,1,02,6]додека-3,8-диен | 1859 |
| Триэтиламин гидрохлорид | 977 |
| Триэтиламин | 976 |
| Триэтиленгликоль | 837 |
| Триэтилендиамин | 616 |
| Триэтилентетрамин | 288 |
| Триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты | 2044 |
| Триэтиловый эфир фосфорной кислоты | 2050 |
| Тролен | 777 |
| Тулиген | 2180 |
| ТХМ-3П | 1361 |
| Угарный газ | 2057 |
| Углерод четырехбромистый | 1851 |
| Углерода окись | 2057 |
| Углеродная пыль | 1125 |
| Узген | 1244 |
| Уксусная кислота | 2310 |
| Уксусной кислоты аллиловый эфир | 1729 |
| Уксусной кислоты N-(4-аминофенилсульфонил)амид | 146 |
| Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир | 2309 |
| Уксусной кислоты бензиловый эфир | 240 |
| Уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир | 372 |
| Уксусной кислоты бутиловый эфир | 411 |
| Уксусной кислоты виниловый эфир | 2319 |
| Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир | 987 |
| Уксусной кислоты изопропиловый эфир | 1394 |
| Уксусной кислоты кальциевая соль (2:1) | 1047 |
| Уксусной кислоты метиловый эфир | 1222 |
| Уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир | 1437 |
| Уксусной кислоты нитрил | 216 |
| Уксусной кислоты 4-нитро-2,6-дихлоранилид | 905 |
| Уксусной кислоты 2-{N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино}этиловый эфир | 1546 |
| Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир | 210 |
| Уксусной кислоты 4-оксо-5-хлорпентиловый эфир | 1580 |
| Уксусной кислоты пентиловый эфир | 1643 |
| Уксусной кислоты пропиловый эфир | 1738 |
| Уксусной кислоты соль с 1-додецилгуанидином | 991 |
| Уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-2-(2-цианэтил)амино]этиловый эфир | 2080 |
| Уксусной кислоты этиловый эфир | 2337 |
| Уксусной кислоты 4-этоксианилид | 2398 |
| Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир | 2393 |
| Уксусный ангидрид | 200 |
| Утнур | 1430 |
| Факрил М | 1292 |
| ФДН | 793 |
| Феназон | 147 |
| Фенбутол | 299 |
| Фенвалерат | 2238 |
| Фенвалериановая кислота | 794 |
| Фенибут | 142 |
| Фенигидин | 733 |
| Фенидин | 2398 |
| N-Фенилаланин | 2064 |
| DZ--Фениламиноуксусная кислота | 2065 |
| -Фенил--N-ацетиламинопропионовая кислота | 211 |
| Фенилацетон | 2075 |
| Фенилацетонитрил | 251 |
| Фенилгидразин солянокислый | 2068 |
| DZ--Фенилглицин | 2065 |
| Фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат | 51 |
| Фенилдодекан | 988 |
| Фениленамин | 53 |
| N,N'-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты имид) | 2072 |
| м-Фенилендиамин | 619 |
| о-Фенилендиамин | 618 |
| п-Фенилендиамин | 620 |
| 1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид | 621 |
| 1,3-Фенилендиаминсульфокислоты натриевая соль | 622 |
| 2-Фенил-4-(изопропилфенилацетил)-индан-1,3-дион | 1409 |
| Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 1408 |
| 3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир | 2375 |
| Фенилмеркаптан | 2076 |
| Фенилоксибензилкетон | 573 |
| Фенилон | 1708 |
| Фенилсалицилат | 2069 |
| Фенилуксусной кислоты натриевая соль | 2067 |
| Фенилциклогексан | 2256 |
| 3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил | 2083 |
| -Фенилэтиловый спирт | 2081 |
| Фенкарол | 853 |
| Фенкарола основание | 852 |
| Фенобарбитал | 2087 |
| Феноболин | 1577 |
| Фенозан кислота | 306 |
| Фенозан-1 | 1231 |
| Фенозан-23 | 292 |
| Фенозан-28 | 293 |
| Фенозан-30 | 294 |
| Фенозан-43 | 295 |
| 3-Феноксибензиловый спирт | 2095 |
| 3-Феноксибензилтриэтиламмония хлорид | 2092 |
| 3-Фенокситолуол | 1372 |
| Феноксиуксусная кислота | 2096 |
| 3-Феноксифенол | 575 |
| Фенол | 525 |
| Фентанил | 2079 |
| Фенурон | 781 |
| Флоримицин | 438 |
| Флуоцинолона ацетонид | 669 |
| Фозалон | 1579 |
| Форсат-50 | 2117 |
| Фосген | 1071 |
| Фосфамид | 748 |
| Фосфопаг | 1680 |
| Фосфор пятихлористый | 2120 |
| Фосфор треххлористый | 2121 |
| Фосфора пятиокись | 2119 |
| Фреон 10 | 1900 |
| Фреон 11 | 2038 |
| Фреон 12 | 866 |
| Фреон 12B1 | 362 |
| Фреон 13B1 | 377 |
| Фреон 14 | 1887 |
| Фреон 21 | 925 |
| Фреон 22 | 879 |
| Фреон 23 | 1989 |
| Фреон 32 | 869 |
| Фреон 112 | 872 |
| Фреон 113 | 2000 |
| Фреон 114B2 | 643 |
| Фреон 114 | 1879 |
| Фреон 122 | 874 |
| Фреон 124-a | 1885 |
| Фреон 124B1 | 376 |
| Фреон 125 | 1636 |
| Фреон 132 | 867 |
| Фреон 134-a | 7886 |
| Фреон 141 | 927 |
| Фреон 142 | 877 |
| Фреон 143 | 2003 |
| Фреон 151 | 2127 |
| Фреон 152 | 878 |
| Фреон 318C | 1605 |
| -D-Фруктофуранозил--D-глюкопиранозида гидросульфат основная алюминиевая соль | 470 |
| Фталазол | 1917 |
| Фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый)эфир | 953 |
| Фталевой кислоты диалкиловые эфиры C8 - C10 | 617 |
| Фталевой кислоты диаллиловый эфир | 845 |
| Фталевой кислоты диамиловый эфир | 843 |
| Фталевой кислоты дибутиловый эфир | 645 |
| Фталевой кислоты дидодециловый эфир | 698 |
| Фталевой кислоты диизобутиловый эфир | 767 |
| Фталевой кислоты диметиловый эфир | 718 |
| Фталевой кислоты динониловый эфир | 835 |
| Фталевой кислоты диэтиловый эфир | 950 |
| Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол 2-иламино)сульфонил]анилид | 1917 |
| Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид | 2204 |
| Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид) | 2260 |
| Фталевый ангидрид | 1009 |
| Фталофос | 788 |
| Фтивазид | 551 |
| 2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир | 1883 |
| Фторафур | 2133 |
| Фторгидрат | 590 |
| Фтордихлорметан | 925 |
| Фтордихлорметилбензол | 926 |
| Фтордихлортолуол | 926 |
| Фтордихлорэтан | 927 |
| Фторотан | 379 |
| Фторфеназин | 1993 |
| Фумаровая кислота | 407 |
| Фунабен | 1224 |
| Фундазол | 1244 |
| Фуразолидон | 1543 |
| 2-Фуральдегид | 2131 |
| Фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 424 |
| Фуриловый спирт | 2136 |
| Фурфураль | 2131 |
| 2-Фурфуральдегид | 2131 |
| Фурфуролиденамин | 472 |
| Химкоцид | 326 |
| 2-[2-Хинолил]-1,3-индандион натриевая соль | 1108 |
| Хинон | 280 |
| Хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание | 852 |
| Хинуклидина-3-дифенилкарбонилгидрохлорид | 853 |
| Хитозамин | 72 |
| Хитозан | 1677 |
| Хладон-10 | 1900 |
| Хладон 12 | 866 |
| Хладон-14 | 1887 |
| Хладон 22 | 879 |
| Хладон 23 | 1989 |
| Хладон 32 | 869 |
| Хладон 113 | 2000 |
| Хладон 114 | 1879 |
| Хладон 122 | 874 |
| Хладон 125 | 1636 |
| Хладон 132 | 867 |
| Хладон 134-а | 1886 |
| Хладон 142 | 877 |
| Хладон 143 | 2003 |
| Хладон 152 | 878 |
| Хладон M | 1604 |
| Хлор диокись | 2165 |
| (Z)-3-Хлоракриловой кислоты натриевая соль | 2188 |
| Хлораль | 2009 |
| Хлорамид п-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат | 2150 |
| Хлорамин Б | 2150 |
| Хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты | 2137 |
| Хлорангидрид перметриновой кислоты | 916 |
| Хлоранил | 1897 |
| 3-Хлоранилин | 149 |
| 4-Хлоранилин | 150 |
| 2-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 2151 |
| 4-Хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир | 2198 |
| o-Хлорбензолсульфохлорид | 2151 |
| Хлорбутанон | 2156 |
| 3-Хлор-2-бутанон | 2156 |
| Хлорбуфам смесь с циклуроном | 804 |
| Хлорвинил | 2208 |
| Хлоргидрат метилового эфира глицина | 1255 |
| Хлоргидрат | 591 |
| 4-Хлоргидроксибензол | 577 |
| 1-Хлор-2-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат | 2167 |
| Хлорекс | 1565 |
| Хлориндан | 1866 |
| Хлористый метилен | 892 |
| Хлорметилметиловый эфир | 2179 |
| -Хлормолочная кислота | 2160 |
| Хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир | 1381 |
| Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир | 1380 |
| -Хлоропрен | 2153 |
| -Хлоропрен | 2154 |
| Хлороформ | 2019 |
| Хлорофос | 728 |
| Хлорпалладозамин | 629 |
| Хлорпиколин | 791 |
| Хлорпикрин | 2028 |
| Хлорпропан-1-ол фосфат (3:1) | 2033 |
| 3-Хлорпропиловый спирт | 2186 |
| 2-Хлорпропионовой кислоты метиловый эфир | 1378 |
| 5-Хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид | 579 |
| 3-Хлор-6-сульфаниламидопиридазин | 151 |
| Хлорсульфоксим | 2162 |
| Хлорсульфоксимметил | 2163 |
| Хлортен | 2040 |
| Хлортетрациклин | 2164 |
| Хлортолуол | 2171 |
| Хлортолуол | 2172 |
| Хлоругольной кислоты аллиловый эфир | 1733 |
| Хлоругольной кислоты этиловый эфир | 2379 |
| Хлоруксусная кислота | 2209 |
| Хлоруксусной кислоты N-изопропиоанилид | 1411 |
| Хлоруксусной кислоты метиловый эфир | 1374 |
| Хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид | 1417 |
| Хлоруксусной кислоты натриевая соль | 2144 |
| Хлоруксусной кислоты хлорангидрид | 2145 |
| Хлоруксусной кислоты этиловый эфир | 2378 |
| Хлорфасинон | 2197 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксибут-2-иниловый эфир | 526 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 1413 |
| 4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый эфир | 2158 |
| (4-Хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)-карбонил]амино]карбаминовой кислоты этиловый эфир | 2381 |
| Хлорфенилуксусной кислоты нитрил | 2194 |
| 2-Хлорфенол | 576 |
| 4-Хлорфенол | 577 |
| Хлорхолинхлорид | 1967 |
| N-(2-Хлорциклогексил)тиофталимид | 2204 |
| 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 2175 |
| Хлорэтен, гомополимер | 1716 |
| Хлорэтилен | 2208 |
| 1-Хлорэтилметилкетон | 2156 |
| Холинхлорид | 571 |
| Хризантемовой кислоты метиловый эфир | 1261 |
| Хром окись | 2217 |
| Хром ортофосфат | 2220 |
| Хром сернокислый основной | 2214 |
| Хром трехокись | 2216 |
| Хром фосфат однозамещенный | 2215 |
| Хром фосфат трехзамещенный | 2220 |
| Хром фтористый | 2218 |
| Хромаммиачные квасцы | 630 |
| Хромин | 613 |
| Хромовый ангидрид | 2216 |
| Цезий гидроокись | 2223 |
| Цезий иодистый | 2224 |
| Церий диокись | 2229 |
| Церий фтористый | 2230 |
| Церкоцид | 461 |
| 2-Цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир | 1734 |
| Циановой кислоты натриевая соль | 1482 |
| Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер | 1380 |
| Цианокобаламин | 716 |
| Цианокс | 799 |
| (RS)--Циано-3-феноксибензил-(IRS)-цис,трансхризантемат | 2236 |
| Циануксусная кислота | 2239 |
| Циануксусной кислоты бутиловый эфир | 425 |
| Циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир | 1728 |
| Циануксусной кислоты этиловый эфир | 2382 |
| Циануксусной кислоты 2-этокси-этиловый эфир | 2397 |
| Циануровая кислота | 1937 |
| Циануровая кислота циануртриамид аддукт | 1938 |
| Циануртриамид | 1941 |
| Цианурхлорид | 2036 |
| -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбонат | 2237 |
| Цианхлорид | 2202 |
| Цидиал | 2355 |
| Циклобутанкарбонитрил | 1281 |
| Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1855 |
| Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты N-гидроксиметилимид | 1853 |
| Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | 1857 |
| Циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-ил-метиловый эфир | 2247 |
| Циклогексенметаналь | 2248 |
| Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2 | 2257 |
| Циклогексилмочевина | 2259 |
| N-Циклогексилтиофталимид | 2260 |
| -Циклодекстрина гидроксипропиловый эфир | 567 |
| [2,2]пара-Циклофан | 2045 |
| Циклофор ФОР-Ц | 2115 |
| Циклофос | 803 |
| Цимат | 300 |
| Цимид | 2258 |
| Цимол | 1293 |
| Цинеб | 2314 |
| Цинк борнокислый | 2267 |
| Цинк кремний тетраоксид, активиров. марганцем | 1164 |
| Цинк окись | 2271 |
| Цинк сернистый | 2272 |
| Цинк стеарат | 1590 |
| Цинк уксуснокислый | 2266 |
| Цинк фосфид | 2268 |
| Цинк фтористый | 2269 |
| Циннаризин | 861 |
| Циодрин | 2084 |
| Циперметрин | 2237 |
| Четыреххлористый углерод | 1900 |
| Шамот | 1125 |
| Щавелевая кислота дигидрат | 2306 |
| Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов | 2307 |
| Экатин | 815 |
| Электрокорунд | 33 |
| Электрокорунд | 34 |
| Эллипс | 2163 |
| Эмбихин | 2201 |
| Эналаприл малеат | 2388 |
| Эпихлоргидрин | 2175 |
| Эпоксиэтилен | 2300 |
| Эптам | 2350 |
| Эсбиотрин | 1312 |
| Эстрон | 585 |
| Этаден | 128 |
| Этазол | 161 |
| Этакридина лактат | 2386 |
| Этамзилат | 940 |
| Этанамин | 2335 |
| Этаноламин | 153 |
| Этафос | 921 |
| Этен, гомополимер | 1712 |
| Этенол, гомополимер | 1713 |
| 2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид | 1219 |
| Этиладипинат | 2341 |
| Этилакрилат | 2373 |
| 2-Этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол | 160 |
| 2-(6-(Этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3H-ксантен-9-ил)-этилбензоата гидрохлорид | 1102 |
| Этилацетоацетат | 2370 |
| Этилбромид | 384 |
| 2-Этилгексилакрилат | 2343 |
| Этилена окись | 2300 |
| N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) марганца | 2313 |
| N,N'-Этиленбис(дитиокарбамат) цинка | 2314 |
| N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль (2) | 2313 |
| Этиленгликоль | 2308 |
| Этилендиамин | 627 |
| Этилендиаминометилфенол | 156 |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота | 2304 |
| 1,1'-Этилендиоксиэтен | 2305 |
| Этиленоксид | 2300 |
| Этиленсульфид | 2334 |
| Этиленхлоргидрин | 2206 |
| Этиленхлорид | 2208 |
| Этилмеркаптан | 2312 |
| 4-Этил(метилбензол) | 1397 |
| Этилметилкетон | 403 |
| N-Этилморфолин | 2364 |
| Этиловый спирт | 2311 |
| Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты | 2336 |
| Этиловый эфир диэтиленгликоля | 2399 |
| Этиловый эфир N-метил--аминокротоновой кислоты | 2359 |
| Этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты | 2368 |
| Этиловый эфир фенола | 2387 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 2392 |
| 4-Этилтолуол | 1397 |
| Этилфенацин | 2376 |
| 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота | 2087 |
| Этилхлорид | 2205 |
| N-Этилциан-N-этил-3-метиланилин | 2362 |
| Этилцимат | 311 |
| RS-1-Этинил-2-метил-2-пентил-(IR) цис,транс-хризантемат | 2384 |
| Этинилэстрадиол | 2385 |
| Эток | 1313 |
| 4-Этокси(аминобензол) | 164 |
| 4-Этокси(аминобензол)гидрохлорид | 165 |
| 4-Этоксианилин | 164 |
| 4-Этоксианилина гидрохлорид | 165 |
| 3-Этоксипропионовой кислоты нитрил | 2389 |
| 2-Этоксиэтилакрилат | 2394 |
| Этриол | 296 |
| ЭФ-2 | 1892 |
| Эфоксен | 2377 |
| Ялан | 2339 |

Примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст России не представлялось.

## Приложение 2

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| Ag | 1798 |
| --- | --- |
| AgF | 1800 |
| Ag4I5Rb | 1770 |
| AlCaCr0 8H12 8O27P5,6 | 27 |
| AlCaLaTi | 1053 |
| AlCr(PO4)8,8-9,6 | 40 |
| AlF3 | 38 |
| AlF4Na3 | 1131 |
| AlH3O3 | 32 |
| AlK0 0 25Na0 75 1O4Si | 1500 |
| AlMg | 28 |
| AlN | 29 |
| AIO4P | 39 |
| AlV | 434 |
| Al2BaO6Ti | 24 |
| Al2CaFe2MgO14P2 | 2123 |
| Al2O3 | 33, 1079 |
| Al2O3 Cr2O3 | 35 |
| Al2O3 H2O | 341 |
| Al2O3 SiO2 | 36 |
| Al2O3 SiO2 Fe2O3 | 37 |
| Al2O3,Ni | 34 |
| Al2O5Si | 42, 1803 |
| Al2O12S3 | 31 |
| Al4Ba5Ca3O10 | 30 |
| Al4Ba6CaO21Si2 | 25 |
| AsH3 | 193 |
| B | 343 |
| BBr3 | 347 |
| BF3 | 350 |
| BF4H | 517 |
| BH3O3 | 352 |
| BN | 345, 346 |
| BNaO3 | 1470 |
| B2Ba3O6 | 220 |
| B2H6 | 637 |
| B2Mg | 1175 |
| B2O3 | 348 |
| B2O6Zn3 | 2267 |
| B4Na2O7 10H2O | 1475 |
| B4Si3 | 349 |
| B10CrTi4 | 1931 |
| B12Mg | 1181 |
| BaC6CaO18Sr | 228 |
| BaCaО6Ti2 | 227 |
| BaCl2 | 226 |
| BaCO3 | 229 |
| BaCr2Cu2O9 | 223 |
| BaF2 | 225 |
| BaFeOn n = 8,5 - 8,6 | 2099 |
| BaHO4P | 221 |
| BaH2O2 | 222 |
| BaN2O6 | 224 |
| BaO3Ti | 231 |
| BaO4S | 233 |
| BaO9Ti4 | 230 |
| Ba2O6TiZr | 232 |
| Br2 | 353 |
| BrH | 518 |
| BrK | 1025 |
| BrNa | 1456 |
| BrTl | 1837 |
| CB4 | 344 |
| CBr4 | 1851 |
| CBrClF2 | 362 |
| CBrF3 | 377 |
| CCaN2 | 2232 |
| CCl2F2 | 866 |
| CCl2O | 1071 |
| CCl3F | 2038 |
| CCl3NO2 | 2028 |
| CCl4 | 1900 |
| CCl4S | 2020 |
| CClN | 2202 |
| CF4 | 1880 |
| CF4O2S | 1990 |
| CHBr3 | 1942 |
| CHClF2 | 879 |
| CHCl2F | 925 |
| CHCl3 | 2019 |
| CHCl3S | 2021 |
| CHF3 | 1989 |
| CHF3O3S | 1956 |
| CHI3 | 1954 |
| CHN | 592 |
| CHN3O6 | 1972 |
| CHNaO2 | 2111 |
| CHNaO3 | 1458 |
| CH2Br2 | 640 |
| CH2Cl2 | 892 |
| CH2Cl4Si | 2039 |
| CH2F2 | 869 |
| CH2Mg2O5 | 1183 |
| CH2N2 | 1064, 2231 |
| CH2O | 2108 |
| CH2O2 | 1214 |
| CH3BNNa | 1483, 1484 |
| CH3Br | 365 |
| CH3Cl | 2169 |
| CH3ClO2S | 1213 |
| CH3Cl2OPS | 1268 |
| CH3NO | 2109 |
| CH3NO2 | 1528 |
| CH4 | 1210 |
| CH4ClN2NaO4 | 1481 |
| CH4Cl2MgN2O7 | 1180 |
| CH4N2O | 1062 |
| CH4N2O · H2O | 1063 |
| CH4N2S | 182, 1918 |
| CH4O | 1211 |
| CH4S | 1215 |
| CH5N | 1217 |
| CH5NO2 | 2110 |
| (CH20)n | 1697 |
| CK2O3 | 1032 |
| CMgO3 | 1182 |
| CMnO3 · H2O | 1187 |
| CMo2 | 1441 |
| CNa2O3 | 1464 |
| CNNaO | 1482 |
| CNNaS | 1461 |
| CN4O8 | 1875 |
| CO | 2057 |
| COS | 2058 |
| CO3Sr | 1826 |
| CRb2O3 | 1768 |
| CS2 | 2056 |
| CSi | 1127 |
| CW | 448 |
| CZr | 2276 |
| C2 - C10 | 8 |
| C2BrCl2F3 | 378 |
| C2Br2F4 | 643 |
| C2ClF3 | 2002 |
| C2ClF5 | 1634 |
| C2Cl2F2 | 868 |
| C2Cl2F4 | 1879 |
| C2Cl3F3 | 2000 |
| C2Cl4 | 1909 |
| [C2Cl4]x | 1717 |
| C2Cl4F2 | 872 |
| C2Cl4O | 2010 |
| C2F4 | 1888 |
| (C2F4)n | 1707 |
| C2F6O5S2 | 1957 |
| C2HBrClF3 | 379 |
| C2HBrF4 | 376 |
| C2HClF4 | 1885 |
| C2HCl3 | 2042 |
| C2HCl3F2 | 873, 874 |
| C2HCl3O | 2009 |
| C2HCl3O2 | 2041 |
| C2HF3O2 | 2004 |
| C2HF5 | 1636 |
| C2H2Br4 | 1852 |
| C2H2Cl2 | 932 |
| [[C2H2Cl2]n[C2H3Cl]m]x | 1686 |
| C2H2Cl2F2 | 867 |
| C2H2Cl2O | 2145 |
| C2H2Cl2O2 | 930 |
| C2H2Cl4 | 1907, 1908 |
| C2H2ClNaO2 | 2144 |
| C2H2F4 | 1886, 1887 |
| [C2H2N2O]n | 1695 |
| C2H2Na2O6 | 1471 |
| C2H2O4 · H4O2 | 2306 |
| C2H3Cl | 2208 |
| [C2H3Cl]x | 1716 |
| C2H3Cl2F | 927 |
| C2H3Cl3 | 2040 |
| C2H3ClF2 | 877 |
| C2H3ClO2 | 1380, 2209 |
| C2H3F3 | 2003 |
| C2H3F3O | 2005 |
| C2H3KO2 | 201 |
| C2H3N | 216 |
| C2H3N3 | 1939 |
| C2H3NaO2 | 202 |
| C2H3NO | 1283 |
| C2H3NS | 1282 |
| [C2H4]n | 1712 |
| C2H4Cl2 | 929 |
| C2H4Cl2O | 931 |
| C2H4Cl2O2S | 2207 |
| C2H4ClF | 2127 |
| C2H4F2 | 878 |
| C2H4N4 | 132, 2234 |
| C2H4O | 197, 2300 |
| (C2H4O)x | 1713 |
| (C2H4O)N · H2O | 528 |
| C2H4OS | 1922 |
| C2H4O2 | 2310 |
| C2H4O2S | 1207 |
| C2H4S | 2334 |
| C2H5Br | 384 |
| C2H5Cl | 2205 |
| C2H5Cl2OPS | 2353 |
| C2H5ClHg | 2210 |
| C2H5ClO | 2179, 2206 |
| C2H5N | 2357 |
| C2H5NNaS2 | 1266 |
| C2H5NO2 | 152, 1549 |
| C2H5N3O2 | 1305 |
| C2H5Na3O7P2 | 580 |
| C2H6Cd | 745 |
| C2H6ClO2PS | 792 |
| C2H6ClO3P | 2211 |
| C2H6O | 1560, 2311 |
| C2H6O2 | 2308 |
| C2H6O4S | 770 |
| C2H6OS | 772, 1208 |
| C2H6S | 771, 2312 |
| C2H7HgO4P | 691 |
| C2H7N | 1285, 2335 |
| C2H7NO | 153 |
| C2H7NO3S | 155 |
| C2H7O3P | 787 |
| C2H8N2 | 627 |
| C2H8O7P2 | 581 |
| C2H10BN | 700 |
| C2-10H6-24 | 2055 |
| C3Cl3F3O | 1999 |
| C3Cl3N3 | 2036 |
| C3Cl4F2O | 871 |
| C3Cl6O | 489 |
| C3F6 | 484 |
| C3F6O · 2H2O | 483 |
| C3F7I | 1017 |
| C3F8 | 1604 |
| C3HCl5O | 1639 |
| C3HF5O2 | 1632 |
| C3H2Cl4 | 1905 |
| C3H2ClNaO2 | 2188 |
| C3H2N2 | 1719 |
| C3H3ClO | 1736 |
| C3H3Cl3 | 2031 |
| C3H3Cl3O | 2030 |
| C3H3Cl3O2 | 2034 |
| C3H3F3 | 1997 |
| C3H3N | 444, 1737 |
| [-C3H3N-]n | 1704 |
| C3H3NO2 | 2239 |
| C3H3N3O3 | 1937 |
| [C3H4]x | 1705 |
| C3H4ClF3 | 2001 |
| C3H4Cl2 | 909, 910 |
| C3H4Cl2F2O | 1425 |
| C3H4Cl2O | 908, 2185 |
| C3H4Cl2O2 | 911, 1267 |
| C3H4Cl4 | 1904 |
| C3H4F4O | 1881 |
| C3H4O | 1725, 1746 |
| C3H4O2 | 1735 |
| C3H5Cl | 2187 |
| C3H5ClO | 1748, 2175 |
| C3H5ClO2 | 1374, 2190, 2191, 2379 |
| C3H5ClO3 | 2160 |
| C3H5Cl3 | 2029 |
| C3H5F5O2 | 1884 |
| C3H5KOS2 | 2351 |
| C3H5NO | 568, 1726 |
| (C3H5NO)n | 1703 |
| C3H5NO4 | 1303 |
| C3H5N3O9 | 1724 |
| C3H5NaO3 | 1421 |
| C3H6BrCl | 382 |
| C3H6BrNO4 | 371 |
| C3H6Br2 | 641 |
| C3H6Br2O | 642 |
| C3H6Cl2 | 907 |
| C3H6F2O ·C3H6ClFO | 596 |
| C3H6F3O | 1998 |
| C3H6NNaS2 | 737 |
| C3H6N6 | 1941 |
| C3H6N6O6 | 1973 |
| C3H6O | 1723, 1747, 2295 |
| C3H6O2 | 839, 1222, 1749, 2296 |
| C3H6O2S | 1206 |
| C3H7Br | 375 |
| C3H7ClO | 2186 |
| C3H7N | 1727 |
| C3H7NO | 785 |
| C3H7NO2 | 122, 123, 1531 |
| C3H7NO2S | 2279 |
| C3H7NO3 | 70, 1403 |
| C3H8ClNO2 | 1255 |
| C3H8ClO2PS | 1412 |
| C3H8NO3P | 2117 |
| C3H8O | 1721, 1722 |
| C3H8O2 | 818, 1720 |
| C3H9FexO6P | 1002 |
| C3H9N | 120, 121, 1958 |
| C3H9NO | 124, 125 |
| C3H9O3P | 755 |
| C3H12NO9P3 | 1513 |
| C3N6N2 | 746 |
| C4CaH6O4 | 1047 |
| C4Cl2O3 | 928 |
| C4Cl6 | 487 |
| C4F8 | 1601, 1605 |
| C4HCoO4 | 1077 |
| C4H2Cl2O3 | 906 |
| C4H2O3 | 2132 |
| C4H3Cl3 | 2013, 2014 |
| C4H3Cl5 | 1637 |
| C4H3NaO4 | 405 |
| C4H4 | 408 |
| C4H4Cl2 | 885 |
| C4H4Cl4 | 1893, 1896 |
| C4H4K2O6 | 392 |
| C4H4KNaO6 ·4H2O | 394 |
| C4H4N2O3 | 1947 |
| C4H4Na2 | 1474 |
| C4H4O | 2130 |
| C4H4O2 | 1279 |
| C4H4O4 | 407 |
| C4H4S | 1920 |
| C4H5Cl | 2153, 2154 |
| C4H5Cl3 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| C4H5ClO | 1344 |
| C4H5ClO2 | 1733 |
| C4H5KO6 | 393 |
| C4H5N | 409, 1346 |
| C4H5NaO3 | 1572 |
| C4H5NaO6 | 667 |
| C4H6 | 385 |
| C4H6BrNO4 | 370 |
| C4H6cl2 | 886, 887, 888, 900, 901, 2200 |
| C4H6Cl4 | 1894, 1895 |
| C4H6KO6Sb | 1036 |
| C4H6KxO6Sbx | 666 |
| C4H6MnNS4 | 2313 |
| C4H6N2 | 1329 |
| C4H6N2S | 677 |
| C4H6N2S4Zn | 2314 |
| C4H6O | 404, 410, 1339 |
| C4H6O2 | 427, 692, 1341, 1342, 2319 |
| C4H6O3 | 200, 1265 |
| C4H6O4Zn · 2H2O | 2266 |
| C4H6O6 | 668 |
| C4H7Br2Cl2O4P | 639 |
| C4H7Cl | 1376, 1377 |
| C4H7ClO | 399, 2156 |
| C4H7ClO2 | 1378, 1381, 2378 |
| C4H7ClO3 | 1254 |
| C4H7Cl2O4P | 741 |
| C4H7F3O | 1988 |
| C4H7KOS2 | 1400 |
| C4H7N | 1337 |
| C4H7NO | 543, 1340, 1665 |
| C4H7NO4 | 2367 |
| C4H7N3S | 160 |
| C4H8 | 1338 |
| C4H8Cl2 | 899 |
| C4H8Cl2O | 1565 |
| C4H8Cl3O4P | 728 |
| C4H8N2 | 615 |
| C4H8N2O3 | 195 |
| C4H8O | 387, 403, 1335, 1345, 1865 |
| C4H8O2 | 397, 836, 1355, 2327, 2337 |
| C4H8O2S | 1864 |
| [C4H8O3]n | 1676 |
| C4H9Br | 357 |
| C4H9Cl | 2155 |
| C4H9ClO | 808 |
| C4H9N | 1663 |
| C4H9NO | 715, 1862 |
| C4H9NO2 | 58, 419, 1524 |
| C4H9NO3 | 1933 |
| C4H9NO6 | 173 |
| C4H9N5O4S | 1940 |
| C4H10 | 386 |
| C4H10ClO2PS | 975 |
| C4H10Hg | 972 |
| C4H10N2 | 1648 |
| C4H10N2 ·H12O6 | 1650 |
| C4H10O | 400, 401, 402, 1334, 1336, 2391 |
| C4H10O2 | 395, 807, 822, 2392 |
| C4H10O3 | 1569 |
| C4H10Te | 973 |
| C4H11N | 57, 939 |
| C4H11NO | 712, 955 |
| C4H11NO2 | 675 |
| C4H11NO3 | 1974 |
| C4H11NO3 · ClH | 1975 |
| C4H12BNO | 1950 |
| C4H12ClN2 | 798 |
| C4H12N2O | 157 |
| C4H12N2O6 | 179 |
| C4H13N3 | 163 |
| C4H16CaCl2N8O10 · 2H2O | 1869 |
| C4H18Cl2N4 · Cl2H2 | 1649 |
| C4NiO4 | 1504 |
| C5Cl6 | 493 |
| C5F6N2 | 482 |
| C5F12 | 986 |
| C5F13N | 1635 |
| C5FeO5 | 1001 |
| C5H3ClO2 | 2137 |
| C5H4F8O | 1602 |
| C5H4N4S · H2O | 682 |
| C5H4O2 | 2131 |
| C5H5N | 1657 |
| C5H5N5 | 1756 |
| C5H6 | 2264 |
| C5H6Cl2N2O2 | 739 |
| C5H6Cl6N2O3 | 297 |
| C5H6N2 | 1328 |
| C5H6N2O2 | 1331 |
| C5H6N4O | 1065 |
| C5H6O | 1373 |
| C5H6O2 | 2136 |
| C5H6O4 | 1236 |
| C5H6S | 1357, 1358 |
| C5H7N · O4S | 1757 |
| C5H7NO | 98 |
| C5H7NO2 | 2382 |
| C5H8 | 1233, 1245, 1623 |
| (C5H8)n | 1234 |
| C5H8Cl4 | 1902 |
| C5H8NNaO4 | 114 |
| C5H8N2O | 1286 |
| C5H8N2O2 | 744 |
| C5H8N4O | 95 |
| C5H8O | 1246, 2265 |
| C5H8O2 | 1241, 1296, 1625, 1729, 2373 |
| C5H8O3 | 584, 1311 |
| C5H9ClO | 2184 |
| C5H9KOS2 | 414, 1352 |
| C5H9NO | 418, 1333, 2389 |
| C5H9NO2 | 1664 |
| C5H9NO3 | 560 |
| C5H9NO4 | 118 |
| C5H10HgO3 | 203 |
| C5H10N2 | 709 |
| C5H10N2S2 | 773 |
| C5H10N6O2 | 827 |
| C5H10O | 1235, 1386, 1629, 2293 |
| C5H10O2 | 559, 1237, 1238, 1263, 1290, 1394, 1626, 1738, 1750 |
| C5H10O3 | 1437 |
| C5H11Br | 367, 373, 374 |
| C5H11Cl2N · ClH | 2201 |
| C5H11N | 1652 |
| C5H11NO | 1300 |
| C5H11NO2 | 432, 1301 |
| C5H11NO2S | 1419 |
| C5H12 | 1624 |
| C5H12NO2 | 59 |
| C5H12NO3PS2 | 748 |
| C5H12N2 | 1323 |
| C5H12N2O3S · H2O4S | 87 |
| C5H12O | 1239, 1298, 1627, 1628 |
| C5H12O2 | 768 |
| C5H12O4 | 670 |
| C5H13BO | 968 |
| C5H13Cl2N | 1967 |
| C5H13NO | 708 |
| C5H13NO2 | 676 |
| C5H14ClNO | 571 |
| C5H14N2 | 765 |
| C6Br6 | 456 |
| C6ClF5 | 1633 |
| C6Cl2F8 | 1598 |
| C6Cl4O2 | 1897 |
| C6Cl5NO2 | 1530 |
| C6Cl5NaO | 1640 |
| C6Cl6 | 485 |
| C6Cl7N | 1903 |
| C6Cl8 | 895 |
| C6F6 | 481 |
| C6F8N2 | 1599 |
| C6F14 | 1867 |
| C6FeK3N6 | 1026 |
| C6FeK4N6 | 1027 |
| C6HCl5O | 1638 |
| C6HCl6N | 2024 |
| C6HF5 | 1630 |
| C6HF5O | 1631 |
| C6H2Cl3KN2O2 | 136 |
| C6H2Cl3N2NaO2 | 137 |
| C6H2Cl4O2 | 896 |
| C6H2Cl5N | 2023 |
| C6H2Cl6N2 | 135 |
| C6H2F5N | 115 |
| C6H3Cl2NO2 | 904 |
| C6H3Cl3 | 2012 |
| C6H3Cl3N2O2 | 138 |
| C6H3Cl3O | 578 |
| C6H3Cl4N | 2026 |
| C6H3Cl5N2 | 134 |
| C6H3Cl5Si | 922 |
| C6H4BrNO2 | 369 |
| C6H4ClNO2 | 1544 |
| C6H4ClNO3 | 557 |
| C6H3ClN2O4 | 834 |
| C6H4Cl2 | 883 |
| C6H4Cl2NNaO2S · H2O | 2150 |
| C6H4Cl2O | 536, 537 |
| C6H4Cl2O2S | 2151 |
| C6H4Cl3N | 2007 |
| C6H4Cl4 | 1898 |
| C6H4FNO2 | 1539 |
| C6H4N2O4 | 825 |
| C6H4N2O5 | 532 |
| C6H4O2 | 280 |
| C6H5Br | 356 |
| C6H5BrO | 359 |
| C6H5Cl | 2148 |
| C6H5Cl2N | 881, 882 |
| C6H5Cl2NO3S | 884 |
| C6H5ClN2O2 | 112 |
| C6H5ClO | 576, 577 |
| C6H5ClO2S | 271 |
| C6H5ClSi | 2078 |
| C6H5I | 1016 |
| C6H5NO2 | 1523, 1661 |
| C6H5NO3 | 554, 555, 556 |
| C6H5N3 | 277 |
| C6H5N3O4 | 823 |
| C6H5NaO5S | 665 |
| [C6H5O2]n | 1701 |
| C6H6 | 264 |
| C6H6Cl6 | 491, 492 |
| C6H6ClN | 149, 150 |
| C6H6CuO2 | 662 |
| C6H6N2O | 110, 1660 |
| C6H6N2O2 | 68, 69, 109, 111 |
| C6H6N4O4 | 1383, 1542 |
| C6H6N10 | 501 |
| C6H6Na2O7 | 562 |
| C6H6O | 525 |
| C6H6O2 | 659, 660, 661 |
| C6H6O2Pb | 663 |
| C6H6O5S · C4H11N | 940 |
| C6H6S | 2076 |
| C6H7N | 53, 1281 |
| C6H7NO | 66, 67 |
| C6H7NO2 | 1728, 2240 |
| C6H7NO3S | 56 |
| C6H7N2NaO3S | 622 |
| C6H7N3O | 1662 |
| C6H7NaO6 | 1137 |
| C6H7NaO7 | 563 |
| C6H8Cl2O | 329 |
| C6H8N2 | 618, 619, 620, 934, 2233 |
| C6H8N2 · ClH | 2068 |
| C6H8N2 · Cl2H2 | 621 |
| C6H8N2O2S | 55 |
| C6H8N2O9 | 631 |
| C6H8O7 | 564 |
| C6H9Cl2 | 897, 898 |
| C6H9Cl3O | 1361, 1362 |
| C6H9NO | 2332 |
| (C6H9NO)x | 1715 |
| C6H9NO6 | 632 |
| C6H9N3O2 | 594 |
| C6H9N3O3 | 1306, 1938 |
| C6H9O | 1319, 1320 |
| C6H9O2 | 2361 |
| C6H10 | 2246 |
| C6H10CaO4 | 1041 |
| C6H10FeO4 | 1000 |
| C6H10N2S4Zn | 300 |
| C6H10O | 679, 1280, 2244, 1321 |
| C6H10O2 | 2298, 2305 |
| C6H10O3 | 566, 582 |
| C6H10O4 | 389, 724, 2309 |
| C6H10O4 · C6H16N2 | 473 |
| (C6H10O5)n | 1118 |
| C6H10O8 | 2134 |
| C6H11Cl | 2203 |
| C6H11Cl2O3P | 331 |
| C6H11ClO | 791, 1316 |
| C6H11KOS2 | 1243 |
| C6H11N | 1731 |
| C6H11NO | 459, 2245 |
| (C6H11NO)n | 1675 |
| [[C6H11NO]m[C2H4O]n]x | 1684 |
| C6H11NO · CuO4S · H2O | 461 |
| C6H11NO2 | 1548 |
| C6H11NO2S | 212 |
| C6H11NO4 | 1395 |
| C6H12 | 2243 |
| C6H12Cl3O4P | 2044 |
| C6H12NO4PS2 | 786 |
| C6H12N2 | 616 |
| C6H12N2O4S2 | 2280 |
| C6H12N2S4 | 1874 |
| C6H12O | 725, 1317, 1318, 2326 |
| C6H12O2 | 411, 479, 542, 734, 735, 1288, 1314, 1315, 1347, 1743 |
| C6H12O3 | 810, 1435, 1644, 1965, 2329, 2393 |
| C6H12O6 | 598, 1014, 1815 |
| C6H13Br | 358 |
| C6H13N | 458, 2249 |
| C6H13NO | 2364 |
| C6H13NO2 | 62, 1010, 1139 |
| C6H13NO5 · ClH | 72 |
| C6H13O5PS | 747 |
| C6H14 | 477 |
| C6H14N2O2 | 625, 626 |
| C6H14NO | 317 |
| C6H14NO4PS | 199 |
| C6H14O | 480, 1322, 1418, 1424 |
| C6H14O2 | 430 |
| C6H14O3 | 296, 1431, 2399 |
| C6H14O4 | 837 |
| C6H14O6 | 602 |
| C6H14O6S2 | 396 |
| C6H15N | 976, 1406, 1742 |
| C6H15N · ClH | 977 |
| C6H15NO | 942 |
| C6H15NO2 | 1011 |
| C6H15NS | 943 |
| C6H15O2PS3 | 815 |
| C6H15O3P | 316 |
| C6H15O3PS2 ·C6H15O3PS2 | 816 |
| C6H15O4P | 2050 |
| C6H16N2 | 623 |
| C6H16O3Si | 2051 |
| C6H18N4 | 288 |
| C6H18NO3PS | 814 |
| C6H18OSi2 | 494 |
| C6H18Si2 | 471 |
| C6H19NSi2 | 320 |
| C7F8 | 1600 |
| C7H2ClF3N2O4 | 830 |
| C7H2Cl3NO2 | 2011 |
| C7H3ClF3NO2 | 1533 |
| C7H3ClN2O6 | 833 |
| C7H3Cl2NO | 917 |
| C7H3N3O4S | 832 |
| C7H4Cl2O3 | 535 |
| C7H4ClF3 | 1996 |
| C7H4ClNO | 2195 |
| C7H4ClNO3 | 1520 |
| C7H4Cl4 | 2025 |
| C7H4F3NO2 | 1532 |
| C7H4N2O6 · C6H13N | 824 |
| C7H4N2O7 | 531 |
| C7H5BrO | 354 |
| C7H5ClF2 | 875 |
| C7H5ClO | 260, 2146 |
| C7H5ClO2 | 2178 |
| C7H5Cl2F | 926 |
| C7H5Cl3 | 1360, 2022, 2168 |
| C7H5F3 | 1992 |
| C7H5I3N2O2 | 1953 |
| C7H5N | 273 |
| C7H5NO | 2073 |
| [C7H5NO]x | 1671 |
| C7H5NO2 | 263 |
| C7H5NO3 | 1517 |
| C7H5NO4 | 1521, 1522 |
| C7H5NS2 | 276 |
| C7H5N3O6 | 1359 |
| C7H5NaO2 | 254 |
| C7H5NaO2 · C8H10N4O2 | 255 |
| C7H6ClN3O4S2 | 693 |
| C7H6Cl2 | 893, 894, 2199 |
| C7H6F3N | 1991 |
| C7H6NNaO3 | 64 |
| C7H6N2O4 | 829 |
| C7H6N2O5 | 533, 1540 |
| [(C7H6NaO3)m[CH2O]n]x | 1685 |
| C7H6O | 236 |
| C7H6O2 | 261 |
| C7H6O3 | 523, 524 |
| C7H7BiO7 | 672 |
| C7H7Br | 366 |
| C7H7Cl | 2171, 2172 |
| C7H7Cl2F2 | 876 |
| C7H7I | 1018 |
| C7H7N | 2331 |
| C7H7NO | 237 |
| C7H7NO2 | 52, 520, 1304, 1734 |
| C7H7NO3 | 65, 1433, 1434 |
| C7H7N3 | 1230 |
| C7H8 | 336, 1226 |
| C7H8Cl2Si | 1365 |
| C7H8NNaO3S | 93 |
| C7H8N2O3 | 103 |
| C7H8N4O2 | 655, 656 |
| C7H8O | 248, 540, 1423 |
| C7H8O2 | 548, 549 |
| C7H8O3S | 1228 |
| C7H8O6 | 194 |
| C7H9F4O2 | 1882 |
| C7H9N | 90, 91, 1218 |
| C7H9N3O3S | 48 |
| C7H9N6O | 128 |
| C7H9NO | 101, 102 |
| C7H10 | 337 |
| C7H10N2 | 1366 |
| C7H10N4O2S | 47 |
| C7H10O | 1248, 2248 |
| C7H10O2 | 1730 |
| C7H10O3 | 2297 |
| C7H11BrO3 | 372 |
| C7H11ClO3 | 1580 |
| C7H11NO2 | 425 |
| C7H11NO3 | 2397 |
| C7H11NO5 | 207 |
| C7H11N2O6 | 191 |
| C7H12Cl4 | 1899 |
| C7H12ClN5 | 332 |
| C7H12O2 | 422, 2360 |
| C7H12O3 | 210, 2394 |
| C7H12O4 | 764 |
| C7H13NO2 | 2359 |
| C7H14 | 1384 |
| C7H14N2O | 2259 |
| C7H14O2 | 1247, 1643 |
| C7H14O3 | 1264 |
| C7H15NO2 | 63 |
| C7H15NO3 | 2250 |
| C7H15N2O2 | 88 |
| (C7H15N3) ·n(ClH)x | 1679 |
| (C7H15N3) ·n(H3O4P)x | 1680 |
| C7H16O | 506 |
| C7H18N2 | 946 |
| C7H22N2O13P4 | 561 |
| C8Cl6O2 | 1891 |
| C8F18 | 1593 |
| C8HF15O3S | 613 |
| C8H4Cl2O2 | 269, 270 |
| C8H4Cl6 | 322 |
| C8H4CuO4Pb0,5 | 266 |
| C8H4F3NO | 1994 |
| C8H4O3 | 1009 |
| C8H4O4Pb | 265 |
| C8H5F3 | 2006 |
| C8H5F9O2 | 1553 |
| C8H5MnO3 | 1190 |
| C8H6ClN | 2194 |
| C8H6Cl2 | 2324 |
| C8H6Cl2N2O3 | 905 |
| C8H6Cl2O3 | 1426 |
| C8H6F2O2 | 870 |
| C8H6F4O | 1889 |
| C8H6F6O2 | 1232 |
| C8H6F8O2 | 1603 |
| C8H6N4O5 | 1541 |
| C8H6O4 | 267, 268 |
| C8H7Cl | 2333 |
| C8H7ClO2 | 250 |
| C8H7ClO4S | 1069 |
| C8H7Cl2NO | 902 |
| C8H7Cl2N3O5S | 891 |
| C8H7Cl2NO | 915 |
| C8H7F3N2O | 1995 |
| C8H7F9O2 | 1744 |
| C8H7N | 251 |
| C8H7NO | 1368 |
| C8H7NO2 | 1229 |
| C8H7NO3 | 1516 |
| C8H7N3O | 148 |
| C8H7N3O5 | 1543 |
| C8H7NaO2 | 2067 |
| C8H8 | 2320 |
| [C8H8]n | 1714 |
| C8H8BrCl2O3PS | 363 |
| C8H8Cl2 | 327 |
| C8H8Cl2IO3PS | 740 |
| C8H8Cl3O2PS | 923 |
| C8H8Cl3O3PS | 777 |
| C8H8F4N2O | 1890 |
| C8H8NO · ClH | 51 |
| C8H8O | 2066, 2082 |
| (C8H8O)n | 1696 |
| C8H8O2 | 1422, 2135 |
| C8H8O3 | 247, 1251, 1252, 1855, 2096 |
| C8H9Br | 361 |
| C8H9ClO2S | 722 |
| C8H9Cl2NO3 | 924 |
| C8H9Cl3O | 916 |
| C8H9N | 1388, 1389 |
| [[C8H9N]m[C3H3N]n]x | 1688 |
| C8H9NO2 | 572, 756, 1857, 2065 |
| C8H9NO3 | 1253 |
| C8H9N3O | 279 |
| C8H10 | 717, 2338 |
| C8H10ClFSi | 789 |
| C8H10ClO2PS | 2088 |
| C8H10Cl2O2 | 742 |
| C8H10NO5PS | 757 |
| C8H10N2O | 140, 1369 |
| C8H10N2O2 | 545 |
| C8H10N2O3S | 146 |
| C8H10N4O2 | 687 |
| C8H10N4O2 ·C7H5NaO2 | 688 |
| C8H10O | 727, 1227, 1297, 2387 |
| C8H10O2 | 2094 |
| C8H10O3 | 1343, 2370 |
| C8H10OS | 541 |
| C8H11N | 18, 81, 699, 1405 |
| C8H11N3O4S | 515 |
| C8H11NO | 94, 164 |
| C8H11NO · ClH | 165 |
| C8H11NO2S | 721 |
| C8H11NO3 · ClH | 1310 |
| C8H11O | 2081 |
| (-C8H11O2-)n | 1673 |
| C8H12 | 2242 |
| C8H12N2O2 | 474 |
| C8H12N2O3S | 82 |
| C8HI2O | 428 |
| C8H12O3 | 2328 |
| C8H12O4 | 951 |
| C8H13ClO3 | 2371 |
| C8H13N3O | 100 |
| C8H14ClN5 | 1393 |
| C8H14O | 2294 |
| C8H14O2 | 421, 546, 1353 |
| C8H14O2S2 | 851 |
| C8H14O3 | 398, 1385, 1571 |
| C8H14O4 | 726, 1438, 2341 |
| C8H15N2S | 1391 |
| C8H16ClN4O2P | 476 |
| C8H16NO2 | 713 |
| C8H16N2O2S2 | 848 |
| C8H16N3OPS | 960 |
| C8H16O | 1597, 2340 |
| C8H16O2 | 413 |
| C8H16O4 | 1873 |
| C8H17Cl | 2173 |
| C8H17N | 802 |
| C8H17O3PS · C8H17O3PS | 803 |
| C8H18N2O4 | 391, 2316 |
| C8H18N4O2 | 478 |
| C8H18O | 1249, 1558, 1596, 2342 |
| C8H18O2 | 308 |
| C8H18O3 | 431, 2052 |
| C8H18O5 | 1570 |
| C8H19O3PS2 | 978 |
| C8H20O4Si | 1912 |
| C8H20Pb | 1910 |
| C8H21N3 | 126 |
| C8H24N4O3P2 | 1595 |
| C9F18O | 1592 |
| C9H2Cl6O3 | 490 |
| C9H4N2O | 156 |
| C9H4O5 | 657 |
| C9H6ClNO2 | 2176 |
| C9H6Cl6O3S | 466 |
| C9H6Cl9 | 486 |
| C9H6N2O2 | 1367 |
| C9H6O6 | 272 |
| C9H7I3N2O3 | 198 |
| C9H7N | 2141 |
| C9H8O4 | 214 |
| C9H9Cl2NO | 920 |
| C9H9Cl2N3 · ClH | 913 |
| C9H9N | 938 |
| C9H9N3O2 | 1224 |
| C9H9N3O2S2 | 131 |
| C9H9NO4 | 2368 |
| C9H10 | 1387, 2325 |
| [[C9H10]m[C8H8]n]x | 1687 |
| C9H10BrClN2O2 | 383 |
| C9H10Cl2N2O2 | 918 |
| C9H10Cl3O3PS | 1363 |
| C9H10F6O4 | 952 |
| C9H10N2O5 | 534 |
| C9H10N2S · BrH · H2O | 2374 |
| C9H10NO3PS | 799 |
| C9H10O | 2075 |
| C9H10O2 | 240, 1287 |
| C9H10O3 | 1356, 1856 |
| C9H11 | 1858 |
| C9H11NO | 2330 |
| C9H11NO2 | 144, 158, 1370, 2064, 2336 |
| C9H11NO3 | 1853, 1923, 2345 |
| C9H12 | 1396, 1397, 1959, 1960, 2321, 2358 |
| C9H12ClN3 | 793 |
| C9H12ClO4P | 790 |
| C9H12NO5PS | 1307 |
| C9H12NO6P | 749 |
| C9H12N2O | 781 |
| C9H12N2O2 | 2138 |
| C9H12O | 570 |
| C9H12O2 | 1371 |
| C9H12O3 | 424 |
| C9H13ClOS | 544 |
| C9H13N | 99, 133, 245, 1390 |
| C9H13N2O | 1963 |
| C9H13N2O2 | 1934, 1935, 1936 |
| C9H14N2O4S | 92 |
| C9H14O | 1970 |
| C9H14O · C15H24N2O4 | 1969 |
| C9H15N | 1976 |
| C9H15NO3S | 1205 |
| C9H16Cl4 | 1901 |
| C9H16ClN5 | 314 |
| C9H16N6O2 | 769 |
| C9H16O | 1968 |
| C9H16O2 | 429, 498 |
| C9H17ClO2 | 2182 |
| C9H17NO | 1872 |
| C9H17NOS | 2339 |
| C9H18Cl3O4P | 2033 |
| C9H18O | 1551 |
| C9H18O4P | 1292 |
| C9H19NOS | 2350 |
| C9H19NO2 | 113 |
| C9H20N2 | 130 |
| C9H20O | 1550 |
| C9H21N | 1977 |
| C9H21NO3 | 1514 |
| C10H2O6 | 257 |
| C10H4Cl2O2 | 903 |
| C10H5Cl3 | 2027 |
| C10H5Cl7 | 507 |
| C10H5F13O2 | 1951 |
| C10H5N2NaO4S | 1098 |
| C10H6Br2N2O2 | 78 |
| C10H6Cl2N2O | 2070 |
| C10H6Cl8 | 1866 |
| C10H6F12O2 | 985 |
| C10H6NO2 | 1529 |
| C10H6O2 | 1489 |
| C10H7BrO2 | 368 |
| C10H7Cl7 | 463 |
| C10H8 | 1486 |
| C10H8ClN3O | 147 |
| C10H8NNaO3S | 108 |
| C10H8N2 | 284 |
| C10H8N2 · C2H5Cl2Si | 285 |
| C10H8N2O4 | 828 |
| C10H8O | 1495, 1496 |
| (C10H8O4)n | 1702 |
| C10H9AgN4O2S | 117 |
| C10H9ClN4O2S | 151 |
| C10H9Cl4O4P | 778 |
| C10H9FN2O3 | 2133 |
| C10H9NO3S | 107 |
| C10H10ClNO2 | 1578 |
| C10H10Cl2NO2 | 2258 |
| C10H10F8O4 | 971 |
| C10H10N2O4 | 2140 |
| C10H10N4O2S | 116 |
| C10H10O4 | 718, 719, 720 |
| C10H11ClO3 | 1379 |
| C10H11F3N2O | 776 |
| C10H11NO2 | 1576 |
| C10H11N2NaO3 | 1659 |
| C10H11N3O3S | 54 |
| C10H12 | 1859, 1861 |
| C10H12Cl2 | 723 |
| C10H12ClNO2 | 1413 |
| C10H12N2O4 | 1535 |
| C10H12N2O5 | 1351 |
| C10H12N4O2S2 | 161 |
| C10H12N4O5 | 683 |
| C10H12NO4 | 1067 |
| C10H12O3 | 1740 |
| C10H12O4 | 821 |
| C10H12O5 | 1732 |
| C10H13Cl2NO3 | 1427 |
| C10H13ClO3 | 2177 |
| C10H13Cl3NOPS | 919 |
| C10H13NO2 | 1408, 2398 |
| C10H13NO2 · ClH | 142, 1364 |
| C10H13N3O | 1525 |
| C10H13NO3 · ClH | 71 |
| C10H14 | 949, 1293, 1349, 1870 |
| C10H14ClNO2 | 2196 |
| C10H14N2 | 1653 |
| C10H14N2Na2O8 | 2317 |
| C10H14NO5PS | 969 |
| C10H14O | 806 |
| C10H14O2 | 809 |
| C10H15Br | 380 |
| C10H15BrO | 364 |
| [C10H15Cl]n | 1711 |
| C10H15ClN2 | 1654 |
| C10H15ClO | 753 |
| C10H15NO2S | 412 |
| C10H16 | 2047 |
| C10H16 + CaCl2 | 1868 |
| C10H16Cl3NOS | 2032 |
| C10H16N2O4S | 1332, 1655 |
| C10H16N2O8 | 2304 |
| C10H16O | 351, 2049 |
| C10H16O2 | 751 |
| C10H16O3 | 420 |
| C10H16O4S | 760 |
| C10H17Cl3O2 | 2349 |
| C10H17ClO3 | 2372 |
| C10H17N · ClH | 139 |
| C10H17N3O5 | 1527 |
| C10H17N3OS | 750 |
| C10H18 | 609, 1962 |
| C10H18Cl2O2 | 2352 |
| C10H18ClN5 | 941 |
| C10H18O | 763 |
| C10H18O2 | 508 |
| C10H18O4 | 388, 610 |
| C10H19ClO | 611 |
| C10H19ClO3 | 2346 |
| C10H19N2S | 83 |
| C10H19NO | 1645 |
| C10H19NO2 | 947 |
| C10H19NO5 | 1414 |
| C10H19O6PS2 | 958 |
| C10H20N2NaO3 | 1463 |
| C10H20N2O4 | 390, 1651 |
| C10H20N2S4 | 1911 |
| C10H20N2S4Zn | 311 |
| C10H20O | 686, 1295 |
| C10H20O2 | 1606 |
| C10H20O2 · H2O | 1204 |
| C10H21NOS | 1739, 1741 |
| C10H21N3O | 965 |
| C10H22O | 612, 1561 |
| C10H22O2 | 650 |
| C10H22O6 | 1876 |
| C10H25N3 | 731 |
| C10H26O | 1961 |
| C10Hn-xClx | 1491 |
| C11H6Cl4O2 | 1892 |
| C11H8O2 | 1492 |
| C11H8O3 | 552 |
| C11H9Cl2NO2 | 2158 |
| C11H9I3N2O4 | 633 |
| C11H10 | 1302 |
| C11H10ClNO2 · C11H22N2O | 804 |
| C11H10ClNO3 | 526 |
| C11H10 NO4 | 1518 |
| C11H10N2S | 1485 |
| C11H11Cl3N2O5 | 1536 |
| C11H11NO3 | 820 |
| C11H11N3O5 | 1308 |
| C11H12ClNOS | 2390 |
| C11H12ClN5O4S · C6H15NO | 1299 |
| C11H12Cl2N2O5 | 889, 890 |
| C11H12N2 · ClH | 1863 |
| C11H12N2OS2 | 275 |
| C11H12N2O2 | 1978 |
| C11H12N2O5 | 209 |
| C11H12N4O3S | 104, 105 |
| C11H12N4O5S | 106 |
| C11H12NO4PS2 | 788 |
| C11H13ClO2 | 794 |
| C11H13NO3 | 211, 2299 |
| C11H13N2O6S2 | 1273 |
| C11H13NS2 | 423 |
| C11H14ClNO | 1411 |
| C11H14N2 | 2083, 2241 |
| C11H14N2O | 587 |
| C11H14N2OS · ClH | 2396 |
| C11H14N2O4 | 1658 |
| C11H14N2S2 | 805 |
| C11H14O2 | 1348 |
| C11H14O3 | 811 |
| C11H15Cl2O2PS2 | 921 |
| C11H15ClN2O | 1350 |
| C11H15NaO8S | 678 |
| (C11H15O6S)n | 1465 |
| C11H16N2 | 2323 |
| C11H16O2 | 2048 |
| C11H17N | 963 |
| C11H17N3O2 · Cl2H2 | 703 |
| C11H17O3PS | 1745 |
| C11H18N2 | 967 |
| C11H18O2 | 1240, 1261 |
| C11H19O4 | 957 |
| C11H20ClN5 | 310 |
| C11H20Cl4 | 1906 |
| C11H20I2N2O2 | 714 |
| C11H20O2 | 2343 |
| C11H20O4 | 966 |
| C11H21NO2 | 2383 |
| C11H22O2 | 743 |
| C11H24N12O6 | 1877 |
| C12Br10O | 1563 |
| C12Cl10S2Zn | 1641 |
| C12H4Cl6CuO2 | 2037 |
| C12H5Cl5O | 1567 |
| C12H6Cl2O2 | 1488 |
| C12H6O3 | 1497 |
| C12H8AsClO | 2161 |
| C12H8Cl2O2S | 1833 |
| C12H8Cl2O3S | 2198 |
| C12H8Cl6 | 462 |
| C12H8Cl6O | 488 |
| C12H8N2O5 | 1562 |
| C12H8O4 | 1487 |
| C12H10 | 196 |
| C12H10 · 2CnH2n | 15 |
| C12H10CaO10S2 | 664 |
| C12H10Cl2 | 328 |
| C12H10N2O | 1526 |
| C12H10O | 1566 |
| C12H10O · C12H10 | 335 |
| C12H10O2 | 575 |
| C12H10O2S | 1915 |
| (C12H10O3)x | 1822 |
| C12H11Cl3O3 | 2157 |
| C12H11I3N2O4 | 205 |
| C12H11NO | 143 |
| C12H11NO2 | 1284 |
| C12H12Br2N2 | 658 |
| C12H12ClN5O4S | 2180 |
| C12H12N2O | 1557 |
| C12H12N2O2S | 1832 |
| C12H12N2O3 | 2087 |
| C12H12N2S | 1914 |
| C12H13ClO3 | 2086 |
| C12H13N3O4S2 | 129 |
| C12H13NO2S | 680 |
| C12H14ClI3N2 | 702 |
| C12H14Cl2O2 | 796 |
| C12H14Cl2O3 | 416 |
| C12H14N4O2S | 84 |
| C12H14N4O4S | 85 |
| C12H14O3 | 2085 |
| C12H14O4 | 950 |
| C12H15ClNO4PS | 1579 |
| C12H15ClO2 | 795 |
| C12H15N | 689 |
| C12H15N2NaO | 800 |
| C12H16 | 1642, 2256 |
| C12H16ClO2 | 2159 |
| C12H16N2 | 2362 |
| C12H16N2 · ClH | 469 |
| C12H16N2NaO3 | 801 |
| C12H16N4O2 | 475 |
| C12H16O3 | 1242 |
| C12H17BrN4OS | 97 |
| C12H17NO | 964 |
| C12H17N3O | 653 |
| C12H17O4PS2 | 2355 |
| C12H18 | 315, 1854 |
| C12H18Br6 | 457 |
| C12H19ClN4O7P2S | 96 |
| C12H19ClNO3P | 813 |
| C12H19O2 | 759, 1212, 2348 |
| C12H21N · ClH | 162 |
| C12H21N2O3PS | 1294 |
| C12H22CaO14 | 601 |
| C12H22O | 2263 |
| C12H22O2 | 1552, 1609 |
| C12H22O4 | 729, 983 |
| C12H22O11 | 1136 |
| C12H22O11 · H2O | 452 |
| C12H24ClN | 936 |
| C12H24NO2 | 935 |
| C12H24O | 2262 |
| C12H25NO2 · ClH | 2395 |
| C12H26O | 984 |
| C12H27FSn | 1944 |
| C12H27N | 1943 |
| C12H27OPS3 | 1945 |
| C12H27OSn | 319 |
| C12H27O4P | 1946 |
| C12H35B2N2 | 321 |
| C12H38Al16O75S8 | 470 |
| C12HmCln-m | 863 |
| C12-18H22-23Cl14-15 | 1617 |
| C13H6Cl6O2 | 1269 |
| C13H7N3O4S2 | 831 |
| C13H7NO2 | 1404 |
| C13H8ClN5O | 2174 |
| C13H8Cl2N2O4 | 579 |
| C13H8N4O7 | 2077 |
| C13H10ClNO2 | 2166 |
| C13H10O2 | 2089 |
| C13H10O3 | 324, 2069 |
| C13H11ClO | 2093 |
| C13H11NO2 | 574 |
| C13H11N2NaO4S | 145 |
| C13H11N3O | 278 |
| C13H12N4 | 49 |
| C13H12O | 1372 |
| C13H12O2 | 2095 |
| C13H12O3 | 1494 |
| C13H13N3 | 858 |
| C13H14N2 | 1274 |
| C13H14N4O | 60 |
| C13H14N6O2 | 1275 |
| C13H14O | 530 |
| C13H15N5O2S2Zn | 2315 |
| C13H16F3N3O4 | 826 |
| C13H16N2O2 | 2080 |
| C13H16N2S2 | 2257 |
| C13H16N3NaO4S | 654 |
| C13H17ClN2O4 | 1415, 2381 |
| C13H17N | 2074 |
| C13H17NO | 812 |
| C13H17NO2 | 2363 |
| C13H17N2O3PS | 980 |
| C13H18ClNO | 1375 |
| C13H18N2O2 | 694 |
| C13H18N2O4 | 1519, 2252, 2253, 2254, 2255 |
| C13H19NO2 | 262 |
| C13H19NO4 | 956 |
| C13H19O2 | 784 |
| C13H20N2O2 | 944 |
| C13H20N2O2 · ClH | 945 |
| C13H20N2O4 | 959 |
| C13H21NO3 | 527 |
| C13H21N3O · ClH | 86 |
| C13H21N5O3 · ClH | 710 |
| C13H21O3PS | 246 |
| C13H21O7P | 1291 |
| C13H23N · ClH | 1219 |
| C13H23N3O | 962 |
| C13H26N2 | 1277 |
| C14H4O6 | 274 |
| C14H5Cl3O2 | 2008 |
| C14H8N2O4 | 2072 |
| C14H8N2S4 | 849 |
| C14H8O2 | 190 |
| C14H8O8 | 1490 |
| C14H9ClO3 | 2147 |
| C14H9Cl5 | 2043 |
| C14H9NO · CnH2n | 20 |
| C14H9NO2 | 50 |
| (C14H9NO2)n | 1708 |
| C14H10 | 2063 |
| C14H10Cl2NO2 | 914 |
| C14H10CuO6 | 521 |
| C14H10N2O4 | 3 |
| C14H10O6Pb | 522 |
| C14H12Cl2O · C12H6Cl4N2S | 330 |
| C14H12Cl3O4P | 857 |
| C14H12N2 · ClH | 241 |
| C14H12N4O5S | 1430 |
| C14H12O2 | 242, 573 |
| C14H12O3 | 244 |
| C14H13N3O3 · H2O | 551 |
| C14H14 | 249 |
| C14H14ClNO2S | 2204 |
| C14H14O | 634 |
| C14H14O3 | 1432 |
| C14H14O4 | 845, 846 |
| C14H15NO2S | 2260 |
| C14H16ClN3O2 | 775 |
| C14H17NO2 | 690 |
| C14H17N3O3 | 1493 |
| C14H18ClN3O2 | 774 |
| C14H18N2O5 | 1220 |
| C14H18N2O7 | 1402 |
| C14H18N4O | 1971 |
| C14H18N4O3 | 1244 |
| C14H19IN3O | 1223 |
| C14H19O6P | 2084 |
| C14H20Br2N2 · ClH | 79 |
| C14H20ClNO2 | 1417 |
| C14H20O2 | 2247 |
| C14H22N6O3 | 286 |
| C14H22OS | 307 |
| C14H23N3 | 2322 |
| C14H23O4P | 649 |
| C14H24O2 | 783 |
| C14H26Cl2N2 | 780 |
| C14H26O2 | 987 |
| C14H26O4 | 646 |
| C14H28N2O3 | 1278 |
| C15H10N2O2 | 1270 |
| C15H12Br4O2 | 1401 |
| C15H12O2 | 766 |
| C15H13Cl2N5 · ClH | 325 |
| C15H15N3O · C3H6O3 | 2386 |
| C15H16 | 1276 |
| C15H16O2 | 673 |
| C15H17Cl2N5 | 326 |
| C15H17N4O5S | 1429 |
| C15H18ClN7O4S | 2162 |
| C15H18KNO4 | 1416 |
| C15H18N2 | 1410 |
| C15H18N2 · ClH | 467 |
| C15H20N2O7 | 1144 |
| C15H22N2O2 | 247 |
| C15H22O3 | 732 |
| C15H24O | 862 |
| C15H28O2 | 1289 |
| C15H30O2 | 696 |
| C15H33N3O | 991 |
| C15H33O3PS2 | 313 |
| C15H33OP | 1981 |
| C16H6Br4N2O2 | 1113 |
| C16H9N4Na3O9S2 | 681 |
| C16H10 | 1656 |
| C16H10N2O2 | 1575 |
| C16H12N2O2 | 880 |
| C16H13ClN2O8S | 704 |
| C16H13ClN2O9S | 758 |
| C16H13F3NS | 2189 |
| C16H13NO4 | 838 |
| C16H14Br | 644 |
| C16H14Cl2 | 912 |
| C16H14O3 | 334 |
| C16H15BrCl2N4O4 | 1107 |
| C16H16 | 2045 |
| C16H16N2O3 | 2375 |
| C16H16N2O4 | 1428 |
| C16H17NO | 779 |
| C16H18N2O4S | 762 |
| C16H19N3O4S | 141 |
| C16H19N5O · 2ClH | 1325 |
| C16H20ClN7O4S | 2163 |
| C16H20N2O2 | 472 |
| C16H20O6P2S3 | 1916 |
| C16H21NO2 · ClH | 1392 |
| C16H22BrN | 381 |
| C16H22Cl2O3 | 1608 |
| C16H22O | 767 |
| C16H22O4 | 645 |
| C16H27O | 529 |
| C16H29N3O8 | 1327 |
| C16H34N2O4 | 624 |
| C16-30H20-48 | 17 |
| C17H8Br2O | 638 |
| C17H9BrO | 355 |
| C17H9ClF2N2O | 2193 |
| C17H10O | 239 |
| C17H13N3O5S2 | 1917 |
| C17H13NO2 | 1093 |
| C17H14N4O4 | 1534 |
| C17H16ClN5O2 | 1309 |
| C17H16ClN5O2 | 1545 |
| C17H16N2Na2O6S | 1068 |
| C17H16N3 · ClH · 2H2O | 1860 |
| C17H18N2O6 | 733 |
| C17H19NO3 · ClH | 1447 |
| C17H20Cl2N2S | 797 |
| C17H20N4O6 | 1763 |
| C17H20O2 | 496 |
| C17H21NO · ClH | 738 |
| C17H21NO2 | 495 |
| C17H21NO3 | 465 |
| C17H21NO4 | 1262 |
| C17H24O4 | 213 |
| C17H25NO2 | 1966 |
| C17H26O3 | 306, 697 |
| C17H28N2O3 | 426 |
| C17H29NO | 701 |
| C17H34O4 | 309 |
| C17H39O3P | 954 |
| C18H12NO2 | 1097 |
| C18H14 | 1847 |
| C18H14 · C12H10 | 1848 |
| C18H15N5O6S | 550 |
| C18H15NO2 | 1095 |
| C18H15NO3 | 1094, 1096 |
| C18H15O3P | 1987 |
| C18H15O4P | 1986 |
| C18H16N2O2 | 287 |
| C18H16N6O2 | 1547 |
| C18H17ClN2O3S | 2380 |
| C18H19F2NO3 | 730 |
| C18H19NO | 497 |
| C18H20N2O2S2 | 860 |
| C18H20N2O6 | 1399 |
| C18H21NO3 | 695 |
| C18H22N2S · ClH | 974 |
| C18H22O2 | 585 |
| C18H24N2O6 | 1250 |
| C18H26O2 | 586, 2384 |
| C18H26O4 | 843 |
| C18H28O3 | 1231 |
| C18H30 | 988 |
| (C18H30N2O6)n | 1683 |
| C18H33Cl2CuN3O3 | 460 |
| C18H33O2 | 1594 |
| C18H34N2O6S · ClH | 1260 |
| C18H34O4 | 648 |
| C18H34OSn | 2046 |
| C18H35AgO2 | 1589 |
| C18H35KO2 | 1584 |
| C18H36N4O10 | 74 |
| C18H36O2 | 1591 |
| C18H37N5O9 | 77 |
| C18H39NO2 | 1581 |
| C18H39O7P | 1979 |
| C18H41N3 | 127 |
| C19CaH20N2O3 | 1052 |
| C19H16ClNO4 | 1099 |
| C19H16ClNO4 | 2149 |
| C19H16N2O4 | 259 |
| C19H16O4 | 558 |
| C19H17NO3 | 1100 |
| C19H18ClNO4S | 2152 |
| C19H19N3O5S | 754 |
| C19H19N5O4 | 1546 |
| C19H19N7O6 | 2107 |
| C19H20N2O2 | 415 |
| C19H20O4 | 243 |
| C19H23NO3 | 1841 |
| C19H23NO4 | 464 |
| C19H24 | 1271 |
| C19H24O2 | 1436 |
| C19H24O3 | 1313 |
| C19H25NO4 | 752 |
| C19H26ClNO | 2092 |
| C19H26O2 | 674 |
| (C19H26O2)7 | 567 |
| C19H26O3 | 1312 |
| C19H27N6O7 | 606 |
| C19H28O2 | 519 |
| C19-29H34-50ClN | 13 |
| C20H12 | 238 |
| C20H12N2Na2O7S2 | 1109 |
| C20H12N2O4S2 | 850 |
| C20H15ClO | 2183 |
| C20H16N6 | 2071 |
| C20H16O4S2 | 1114 |
| C20H18N4O3 | 1752 |
| C20H22ClNO4 | 817 |
| C20H23NO | 852 |
| C20H23NO · ClH | 853 |
| C20H24N5O6S | 761 |
| C20H24O2 | 2385 |
| C20H26 | 1607 |
| C20H26N4O5 · H2O | 1066 |
| C20H27NO5 | 2354 |
| C20H27OP | 864 |
| C20H28N2O5 · C4H4O4 | 2388 |
| C20H30O2 | 539, 1256 |
| C20H30O4 | 651 |
| C20H32O3 | 304 |
| C20H36N2 | 301 |
| C20H37N3O13 | 513 |
| C21H14Na2O6S2 | 1272 |
| C21H17ClO | 2181 |
| C21H20 | 635, 1407 |
| C21H20Cl2O3 | 2091 |
| C21H20O3 | 1949 |
| C21H21O4P | 1983, 1984 |
| C21H24F3N3S · 2ClH | 1326 |
| C21H26N2O7 | 1398 |
| C21H28O5 | 1948 |
| C21H33N2O5 | 253 |
| C21H39N7O11 | 605 |
| C21H41N5O11 | 75 |
| C21H42N4O | 1871 |
| (C22H2O)n | 1678 |
| C22H16N6O9SNa2 | 1110 |
| C22H16O8 | 2344 |
| C22H22Cl2O3 | 2347 |
| C22H22F3N3OS · ClH | 1993 |
| C22H22N2O8 · ClH | 1216 |
| C22H23ClN2O8 | 2164 |
| C22H23NO7 | 819 |
| C22H24N2O8 | 706 |
| C22H24N2O8 · ClH | 989 |
| C22H24N2O8 · ClH | 707 |
| C22H24N2O9 | 705 |
| C22H25BrN2O3S · ClH | 360 |
| C22H25N3O4S | 2365 |
| C22H25N3O4S · ClH | 2366 |
| C22H28N2 | 2079 |
| C22H29N3 · ClH | 468 |
| C22H32O3 | 187, 1850 |
| C22H33O4P | 859 |
| C22H34O | 2377 |
| C22H34O4 | 953 |
| C22H39O4P | 333 |
| C22H42N2O | 504 |
| C22H43N5O13 | 73 |
| C22H48BrN · nCH4N2O | 614 |
| C23H14O7 | 2139 |
| C23H15ClO3 | 2197 |
| C23H16O3 | 854 |
| C23H22N2O6S | 841 |
| C23H24O4 | 1259 |
| (C23H26N3O2)n | 1667 |
| C23H26O3 | 2090 |
| C23H45N5O14 · H2O4S | 76 |
| C23-25H42-46ClN | 14 |
| C24H16As2O3 | 1564 |
| C24H17Cl2NO3 | 2237 |
| C24H18As2N2O | 1559 |
| C24H20N2O | 647, 1568 |
| C24H25NO3 | 2235, 2236 |
| C24H27O4P | 782, 1980 |
| C24H30F2O6 | 669 |
| C24H31FO6 | 671 |
| C24H31NO2 · ClH | 981 |
| C24H33O3 | 1574 |
| C24H38O4 | 312 |
| C24H47ClN2O2 | 502 |
| C24H48N4 | 503 |
| C24H51OP | 1982 |
| C24H51O4P | 1985 |
| C25H19O3 | 2376 |
| C25H22ClNO3 | 2238 |
| C25H34O6 | 417 |
| C25H34O7 | 208 |
| C25H38O3 | 1849 |
| C25H43N13O10 | 438 |
| C26H10O10 | 283 |
| C26H12N4O2 | 289, 290 |
| C26H12N4O2 · C26H12N4O2 | 291 |
| C26H16O4 | 865 |
| C26H21O3 | 1409 |
| C26H25NO · C6H8O7 | 856 |
| C26H28ClNO · C6H8O7 | 2167 |
| C26H28N2 | 861 |
| C26H29NO | 855 |
| C26H30O4 | 1258 |
| C26H40O3 | 1257 |
| C26H42O4 | 835 |
| C26H50O4 | 842 |
| C27H26N6O8S4 | 1878 |
| C27H29NO10 | 1952 |
| C27H30ClNO11 | 569 |
| C27H34O3 | 1577 |
| C28H16N2O4 | 652 |
| C28H31ClN2O3 | 1102 |
| C28H36O3 | 188 |
| C28H41O3 | 1573 |
| C28H42O2S2 | 847 |
| C29H28ClN2O11S | 711 |
| C29H28ClN2O11S | 2170 |
| C29H30N2O4S | 990 |
| C29H37NO6 | 258 |
| C30H46Cl2N4O4 | 948 |
| C31H17NaO6 | 2128 |
| C31H41NO3 | 553 |
| C31H42O6 | 2129 |
| C31H48O2S2 | 299 |
| C32H16CuN8 | 2124 |
| C32H44N2O8 · BrH | 206 |
| C32H54O4 | 698 |
| C33H18N4O10S2 | 982 |
| C34H37Cl3N4O4 | 303 |
| C34H48O2 | 2212 |
| C34H50O2 | 2213 |
| C34H54O2S | 298 |
| C34H62NO16P | 1610 |
| C36CaH70O4 | 1585 |
| C36H20Br2Na2O10S2 | 1112 |
| (C36H22)10Na2 | 1111 |
| C36H70BaO4 | 1582 |
| C36H70CdO4 | 1583 |
| C36H70CuO4 | 1587 |
| C36H70MnO4 | 1586 |
| C36H70O4Pb | 1588 |
| C36H70O4Zn | 1590 |
| C37H67NO13 | 2302 |
| C38H43ClN4O8 | 636 |
| C38H45N5O3S | 305 |
| C38H58O6S | 294 |
| C38H58O7 | 293 |
| C39H52O4 | 295 |
| C41H43Cl3N6O5 | 302 |
| C41H53ClN2O9S | 840 |
| C42H70O35 | 2261 |
| C43H57ClN2O9S | 736 |
| C43H58N4O12 | 1324 |
| C45H19N3O4 | 256 |
| C46H77NO17 | 1913 |
| C46H83NO18 | 80 |
| C50H94N16O14 | 1693 |
| C57H86N8O21S2 · ClH | 61 |
| C63H88CoN14O14P | 716 |
| C73H108O2 | 292 |
| CaC3H7O6P | 1045, 1046 |
| CaCl2 | 1051 |
| CaCO3 | 1008 |
| CaCrNiO20P5 | 1055 |
| CaF2 | 1050 |
| CaHO4P | 1042 |
| CaH2O2 | 1044 |
| CaH4O8P2 | 1040 |
| CaN2O4 | 1048 |
| CaO | 1057 |
| CaO4S · H4O2 | 1060 |
| CaO6P2 | 1054 |
| Ca2H3O2P | 1043 |
| Ca3Cl2N2O10 | 1056 |
| Ca3O5Si | 1058 |
| Ca3O8P2 | 1049 |
| CdHgTe | 1023 |
| CeF3 | 2230 |
| CeO2 | 2229 |
| ClCu | 1203 |
| ClH | 591 |
| ClH4N | 185 |
| ClK | 1039 |
| ClNa | 1479 |
| ClNaO2 | 1480 |
| ClNaO3 | 1478 |
| ClO2 | 2165 |
| ClRb | 1772 |
| Cl2 | 2143 |
| Cl2Cu4H6O6 · 3H2O | 1196 |
| Cl2H6N2Pb | 176 |
| Cl2H6N2Pd | 629 |
| Cl2KNa | 1804 |
| Cl2Mg · H12O6 | 1179 |
| Cl2MgO6 · H2O | 1178 |
| Cl2OS | 1919 |
| Cl2S | 1794 |
| Cl2S2 | 1795 |
| Cl2Sm | 1774 |
| Cl3OP | 2122 |
| Cl3P | 2121 |
| Cl3PS | 1921 |
| Cl3Sm | 1780 |
| Cl4Ge | 512 |
| Cl4Si | 1130 |
| Cl4Ti | 1930 |
| Cl5P | 2120 |
| Cl6H8N2Pt | 172 |
| Co5Sm | 1776 |
| CrCl3 · 6H2O | 2219 |
| CrF3 | 2218 |
| CrHO5S3 | 2214 |
| CrH6O12P3 | 2215 |
| CrH8N2O16S4 · 24H2O | 630 |
| CrO3 | 2216 |
| CrO4P | 2220 |
| Cr2O3 | 2217 |
| Cr3Cu4H28O56P14 · 11H2O | 1201 |
| CsHO | 2223 |
| CsI | 2224 |
| Cu | 1195 |
| CuCl2 | 1199 |
| CuF2 | 1198 |
| CuMg2 + Cu2Mg | 1172 |
| CuO4S | 1200 |
| Cu3P | 1202 |
| Cu8Fe16Ni8O40 | 2102 |
| E0,06O4P0,45V0,55Y0,95 | 435 |
| F | 2125 |
| FH | 590 |
| FH4N | 184 |
| FK | 1038 |
| FLi | 1149 |
| FNa | 1477 |
| FNa10O12P | 1467 |
| FSc | 1807 |
| FSn | 1612 |
| FYb | 1019 |
| F2Mg | 1177 |
| F2Sr | 1825 |
| F2Zn | 2269 |
| F3Lu | 1171 |
| F3Nd | 1498 |
| F3Tb | 1844 |
| F3Y | 1021 |
| F4S | 1796 |
| F4Si | 1129 |
| F4Zr | 2278 |
| F6H8N2Si | 171 |
| F6K2Si | 1028 |
| F6Na2Si | 1457 |
| F6S | 1791 |
| F10S2 | 1792 |
| Fe | 999 |
| FeO4S · H2O | 1003 |
| Fe2O3 | 1004 |
| Fe16Mg8Mn8O40 | 2100 |
| Fe16Mn8O40Zn8 | 2101 |
| Fe16Ni8O40Zn8 | 2103 |
| Fe16O32Sr8 | 2104 |
| GaP | 454 |
| Ga2O3 | 453 |
| Ge | 509 |
| GeH4 | 511 |
| GeO2 | 510 |
| HCl3Si | 2035 |
| HK2O4P | 1029 |
| HMgO4P | 1174 |
| HNaO3S | 1459 |
| HNO3 | 7 |
| HO2PRR' R = R':H или Alk-C8-C10 | 323 |
| HORb | 1767 |
| H2BNaO4 · 3H2O2 | 1466 |
| H2CuO6P2 | 1197 |
| H2KO4P | 1030 |
| H2NaO2P · H2O | 1460 |
| H2O2Sr | 1823 |
| H2O4S | 1801 |
| H2S | 684 |
| H2Se | 588 |
| H3K2N2O13PS | 1537 |
| H3O3P | 1616 |
| H3P | 2112 |
| H4CaO8P2 + CaO4S + O5P2 | 1834 |
| H4MgO8P2 | 1173 |
| H4NO3V | 169 |
| H5NF2 | 170 |
| H5NO3S2 | 180 |
| H6NO4P | 175 |
| H6N2O4S | 516 |
| H8N2O3S2 | 181 |
| H8N2O4S | 178 |
| H9N2O4P | 174 |
| H9N3O6S2 | 168 |
| H12CrNi1,7O4P6 · H2O | 1505 |
| H12N3O4P | 183 |
| Hg | 1765 |
| IK | 1031 |
| INa | 1462 |
| I2 | 1015 |
| InO | 1012 |
| InP | 1013 |
| ITl | 1838 |
| KNO3 | 1034 |
| K2MgO8S2 · 6H2O | 1033 |
| K2O4S | 1035 |
| K3O4P | 1037 |
| MgO | 1184 |
| MgO · SiO2 · Cr2O3 · CaO · Al2O3 · Fe2O3 | 1646 |
| MgO4S | 1185 |
| MgZn2 | 2270 |
| Mg3O8P2 | 1176 |
| Mn | 1186 |
| MnN2O6 · 6H2O | 1188 |
| MnO4S · 5H2O | 1189 |
| Mo | 1440 |
| MoSe2 | 1442 |
| MoSi | 1443 |
| NF3 | 6 |
| NNaO2 | 1469 |
| NNaO3 | 1468 |
| NNb | 1510 |
| NO2 | 4 |
| NO3Rb | 1769 |
| NTi | 1928 |
| NH3 | 166 |
| N2O6Sr | 1824 |
| N4Si3 | 1128 |
| N4Zr3 | 2277 |
| Na2O3S2 | 1476 |
| Na2O4S | 1472 |
| Na2S | 1473 |
| Nb | 1508 |
| Nb2O5 | 1511 |
| NbSe2 | 1509 |
| Ni7S6 | 505 |
| OSm | 1775 |
| OSr | 1827 |
| OZn | 2271 |
| O2Ru | 1773 |
| O2S | 1793 |
| O2Se | 1788 |
| O2Si | 1121, 1122 |
| O2Ti | 1925 |
| O2Zr | 2275 |
| O3 | 1555 |
| O3PbTiZr | 1784 |
| O3S | 1797 |
| O3Sm2 | 1778 |
| O3V2 | 436 |
| O4Rb2S | 1771 |
| O4SiZr | 2273 |
| O4SSm2 | 1777 |
| O4SSr | 1828 |
| O5P2 | 2119 |
| O5V2 | 436 |
| O12P3Sr2 | 1829 |
| O12S3Sm2 | 1779 |
| P | 2118 |
| P2Zn3 | 2268 |
| R3OP | 2113 |
| S | 1790 |
| STi | 1929 |
| SZn | 2272 |
| S2Ti | 1927 |
| S2W | 447 |
| Se | 1787 |
| Se2W | 446 |
| Si2Ti | 1926 |
| SiW | 449 |
| Te | 1842 |
| Th | 1932 |
| Ti | 1924 |
| W | 445 |
| Y2O3 | 1020 |
| Zr | 2274 |

Примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст России не представлялось.

## Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

| 50-00-0 | 2108 |
| --- | --- |
| 50-03-3 | 215 |
| 50-06-6 | 2087 |
| 50-09-9 | 800 |
| 50-24-8 | 1948 |
| 50-29-3 | 2043 |
| 50-32-8 | 238 |
| 50-33-9 | 415 |
| 50-41-9 | 2167 |
| 50-65-7 | 579 |
| 50-70-4 | 602 |
| 50-78-2 | 214 |
| 50-81-7 | 194 |
| 50-99-7 | 598 |
| 51-05-8 | 945 |
| 51-28-5 | 532 |
| 51-35-4 | 560 |
| 52-26-6 | 1447 |
| 52-51-7 | 371 |
| 52-68-6 | 728 |
| 53-16-7 | 585 |
| 53-86-1 | 2149 |
| 54-85-3 | 1662 |
| 55-21-0 | 237 |
| 55-63-0 | 1724 |
| 55-86-7 | 2201 |
| 55-98-1 | 396 |
| 56-12-2 | 58 |
| 56-23-5 | 1900 |
| 56-38-2 | 969 |
| 56-40-6 | 152 |
| 56-59-1 | 801 |
| 56-75-7 | 889 |
| 56-87-1 | 626 |
| 57-11-4 | 1591 |
| 57-13-6 | 1062 |
| 57-55-6 | 1720 |
| 57-62-5 | 2164 |
| 57-63-6 | 2385 |
| 57-67-0 | 47 |
| 57-68-1 | 84 |
| 57-74-9 | 1866 |
| 57-85-2 | 1850 |
| 57-85-2 | 187 |
| 57-92-1 | 605 |
| 58-08-2 | 687 |
| 58-15-1 | 653 |
| 58-18-4 | 539 |
| 58-22-0 | 519 |
| 58-36-6 | 1564 |
| 58-55-9 | 655 |
| 58-56-0 | 1310 |
| 58-63-9 | 683 |
| 58-93-5 | 693 |
| 59-30-3 | 2107 |
| 59-46-1 | 944 |
| 59-49-4 | 263 |
| 59-67-6 | 1661 |
| 59-87-0 | 1542 |
| 59-88-1 | 2068 |
| 60-00-4 | 2304 |
| 60-12-8 | 2081 |
| 60-24-2 | 1208 |
| 60-29-7 | 2391 |
| 60-32-2 | 62 |
| 60-38-8 | 208 |
| 60-51-5 | 748 |
| 60-54-8 | 706 |
| 60-56-0 | 677 |
| 60-57-1 | 488 |
| 61-25-6 | 817 |
| 61-33-6 | 762 |
| 62-23-7 | 1522 |
| 62-44-2 | 2398 |
| 62-46-4 | 851 |
| 62-53-3 | 53 |
| 62-54-4 | 1047 |
| 62-56-6 | 1918 |
| 62-73-7 | 741 |
| 62-90-8 | 1577 |
| 63-25-2 | 1284 |
| 63-74-1 | 55 |
| 64-17-5 | 2311 |
| 64-18-6 | 1214 |
| 64-19-7 | 2310 |
| 64-39-1 | 1966 |
| 64-75-5 | 707 |
| 65-45-2 | 520 |
| 65-85-0 | 261 |
| 66-79-5 | 754 |
| 66-84-2 | 72 |
| 67-20-9 | 1541 |
| 67-33-2 | 669 |
| 67-45-8 | 1543 |
| 67-48-1 | 571 |
| 67-52-7 | 1947 |
| 67-56-1 | 1211 |
| 67-63-0 | 1721 |
| 67-64-1 | 1723 |
| 67-66-3 | 2019 |
| 67-68-5 | 772 |
| 68-11-1 | 1207 |
| 68-12-2 | 785 |
| 68-19-9 | 716 |
| 68-35-9 | 116 |
| 68-36-0 | 322 |
| 68-89-3 | 654 |
| 69-09-0 | 797 |
| 69-53-4 | 141 |
| 69-72-7 | 524 |
| 70-30-4 | 1269 |
| 71-23-8 | 1722 |
| 71-36-3 | 400 |
| 71-41-0 | 1627 |
| 71-43-2 | 264 |
| 71-55-6 | 2040 |
| 72-14-0 | 131 |
| 72-73-0 | 1880 |
| 72-80-0 | 902 |
| 73-24-5 | 1756 |
| 74-82-8 | 1210 |
| 74-83-9 | 365 |
| 74-87-3 | 2169 |
| 74-89-5 | 1217 |
| 74-90-8 | 592 |
| 74-93-1 | 1215 |
| 74-94-2 | 700 |
| 74-95-3 | 640 |
| 74-96-4 | 384 |
| 75-00-3 | 2205 |
| 75-01-4 | 2208 |
| 75-04-7 | 2335 |
| 75-05-8 | 216 |
| 75-07-0 | 197 |
| 75-08-1 | 2312 |
| 75-09-2 | 892 |
| 75-10-5 | 869 |
| 75-12-7 | 2109 |
| 75-15-0 | 2056 |
| 75-18-3 | 771 |
| 75-21-8 | 2300 |
| 75-25-2 | 1942 |
| 75-26-3 | 375 |
| 75-31-0 | 121 |
| 75-35-4 | 932 |
| 75-43-4 | 925 |
| 75-44-5 | 1071 |
| 75-45-6 | 879 |
| 75-46-7 | 1989 |
| 75-47-8 | 1954 |
| 75-50-3 | 1958 |
| 75-52-5 | 1528 |
| 75-56-9 | 2295 |
| 75-63-8 | 377 |
| 75-65-0 | 1336 |
| 75-69-4 | 2038 |
| 75-70-7 | 2021 |
| 75-71-8 | 866 |
| 75-86-5 | 543 |
| 75-87-6 | 2009 |
| 75-89-8 | 2005 |
| 75-97-8 | 725 |
| 75-99-0 | 911 |
| 76-02-8 | 2010 |
| 76-03-9 | 2041 |
| 76-05-1 | 2004 |
| 76-06-2 | 2028 |
| 76-12-0 | 872 |
| 76-13-1 | 2000 |
| 76-14-2 | 1879 |
| 76-15-3 | 1634 |
| 76-19-7 | 1604 |
| 76-22-2 | 1961 |
| 76-25-5 | 671 |
| 76-37-9 | 1881 |
| 76-38-0 | 1425 |
| 76-44-8 | 507 |
| 76-57-3 | 695 |
| 77-47-4 | 493 |
| 77-71-4 | 744 |
| 77-73-6 | 1859 |
| 77-78-1 | 770 |
| 77-92-9 | 564 |
| 77-99-6 | 296 |
| 78-00-2 | 1910 |
| 78-10-4 | 1912 |
| 78-39-7 | 2052 |
| 78-40-0 | 2050 |
| 78-42-2 | 1985 |
| 78-48-8 | 1945 |
| 78-51-3 | 1979 |
| 78-59-1 | 1970 |
| 78-70-6 | 763 |
| 78-75-1 | 641 |
| 78-79-5 | 1233 |
| 78-82-0 | 1337 |
| 78-83-1 | 1334 |
| 78-84-2 | 1335 |
| 78-85-3 | 1339 |
| 78-87-5 | 907 |
| 78-88-6 | 910 |
| 78-92-2 | 401 |
| 78-93-3 | 403 |
| 78-94-4 | 410 |
| 78-96-6 | 125 |
| 79-01-6 | 2042 |
| 79-03-8 | 1748 |
| 79-04-9 | 2145 |
| 79-06-1 | 1726 |
| 79-09-4 | 1749 |
| 79-10-7 | 1735 |
| 79-11-8 | 2209 |
| 79-20-9 | 1222 |
| 79-22-1 | 1380 |
| 79-24-3 | 1549 |
| 79-34-5 | 1907 |
| 79-38-9 | 2002 |
| 79-39-0 | 1340 |
| 79-41-4 | 1342 |
| 79-43-6 | 930 |
| 79-57-2 | 705 |
| 79-94-7 | 1401 |
| 80-05-7 | 673 |
| 80-07-9 | 1833 |
| 80-08-0 | 1832 |
| 80-15-9 | 1371 |
| 80-18-2 | 1228 |
| 80-33-1 | 2198 |
| 80-35-3 | 105 |
| 80-62-6 | 1296 |
| 81-30-1 | 274 |
| 81-77-6 | 652 |
| 81-81-2 | 558 |
| 81-84-5 | 1497 |
| 81-96-9 | 355 |
| 81-98-1 | 638 |
| 82-05-3 | 239 |
| 82-21-3 | 865 |
| 82-45-1 | 50 |
| 82-66-6 | 854 |
| 82-68-8 | 1530 |
| 83-32-9 | 196 |
| 83-67-0 | 656 |
| 83-88-5 | 1763 |
| 84-65-1 | 190 |
| 84-66-2 | 950 |
| 84-69-5 | 767 |
| 84-74-2 | 645 |
| 84-75-3 | 651 |
| 84-76-4 | 835 |
| 85-00-7 | 658 |
| 85-01-8 | 2063 |
| 85-44-9 | 1009 |
| 85-56-3 | 2147 |
| 85-68-7 | 243 |
| 85-73-4 | 1917 |
| 86-75-5 | 554 |
| 86-88-4 | 1485 |
| 87-17-2 | 574 |
| 87-20-7 | 1242 |
| 87-25-2 | 158 |
| 87-33-2 | 631 |
| 87-56-9 | 906 |
| 87-65-0 | 537 |
| 87-68-3 | 487 |
| 87-79-6 | 1815 |
| 87-82-1 | 456 |
| 87-86-5 | 1638 |
| 88-05-1 | 133 |
| 88-06-2 | 578 |
| 88-12-0 | 2332 |
| 88-14-2 | 2134 |
| 88-16-4 | 1996 |
| 88-27-7 | 701 |
| 88-74-4 | 109 |
| 89-32-7 | 257 |
| 89-57-6 | 65 |
| 90-04-0 | 101 |
| 90-15-7 | 1495 |
| 90-89-1 | 965 |
| 91-17-8 | 609 |
| 91-20-3 | 1486 |
| 91-22-5 | 2141 |
| 91-23-6 | 1433 |
| 91-53-2 | 690 |
| 91-67-8 | 963 |
| 92-00-2 | 2196 |
| 92-64-8 | 587 |
| 92-72-8 | 1099 |
| 92-77-3 | 1093 |
| 92-79-5 | 1096 |
| 92-94-4 | 1847 |
| 93-09-4 | 1492 |
| 93-17-4 | 820 |
| 93-40-3 | 821 |
| 94-09-7 | 2336 |
| 94-13-3 | 1740 |
| 94-19-9 | 161 |
| 94-80-4 | 416 |
| 95-04-5 | 88 |
| 95-14-7 | 277 |
| 95-31-8 | 805 |
| 95-33-0 | 2257 |
| 95-38-5 | 504 |
| 95-53-4 | 91 |
| 95-54-5 | 618 |
| 95-55-6 | 66 |
| 95-57-6 | 576 |
| 95-63-6 | 1959 |
| 95-73-8 | 894 |
| 95-76-1 | 881 |
| 95-93-2 | 1870 |
| 96-05-9 | 1730 |
| 96-13-9 | 642 |
| 96-18-4 | 2029 |
| 96-19-5 | 2031 |
| 96-29-3 | 809 |
| 96-33-3 | 1341 |
| 96-34-4 | 1374 |
| 96-48-0 | 692 |
| 97-00-7 | 834 |
| 97-63-2 | 2361 |
| 97-65-4 | 1236 |
| 97-77-8 | 1911 |
| 97-86-9 | 1353 |
| 97-88-1 | 421 |
| 98-00-0 | 2136 |
| 98-01-1 | 2131 |
| 98-07-7 | 2022 |
| 98-08-8 | 1992 |
| 98-09-9 | 271 |
| 98-13-5 | 2078 |
| 98-16-8 | 1991 |
| 98-46-4 | 1532 |
| 98-54-4 | 806 |
| 98-82-8 | 1396 |
| 98-83-9 | 1387 |
| 98-86-2 | 2082 |
| 98-87-3 | 893 |
| 98-88-4 | 260 |
| 98-92-0 | 1660 |
| 98-94-2 | 802 |
| 98-95-3 | 1523 |
| 99-09-2 | 110 |
| 99-26-3 | 672 |
| 99-54-7 | 904 |
| 99-57-0 | 68 |
| 99-59-2 | 103 |
| 99-63-8 | 269 |
| 99-75-2 | 1287 |
| 99-76-3 | 1252 |
| 99-77-4 | 2368 |
| 99-96-7 | 523 |
| 99-97-3 | 320 |
| 100-01-6 | 111 |
| 100-02-7 | 556 |
| 100-17-4 | 1434 |
| 100-20-9 | 270 |
| 100-21-0 | 268 |
| 100-37-8 | 942 |
| 100-38-9 | 943 |
| 100-41-4 | 2338 |
| 100-42-5 | 2320 |
| 100-44-7 | 2171 |
| 100-47-0 | 273 |
| 100-50-5 | 2248 |
| 100-51-6 | 248 |
| 100-52-7 | 236 |
| 100-61-8 | 1218 |
| 100-64-1 | 2245 |
| 100-69-6 | 2331 |
| 100-74-3 | 2364 |
| 100-86-3 | 1423 |
| 101-02-0 | 1987 |
| 101-21-3 | 1413 |
| 101-27-9 | 2158 |
| 101-42-8 | 781 |
| 101-63-3 | 1562 |
| 101-68-8 | 1270 |
| 101-72-4 | 1410 |
| 101-84-8 | 1566 |
| 102-01-2 | 1576 |
| 102-04-5 | 862 |
| 102-06-7 | 858 |
| 102-27-2 | 1390 |
| 102-36-3 | 917 |
| 102-69-2 | 1977 |
| 102-70-5 | 1976 |
| 102-77-2 | 275 |
| 102-82-9 | 1943 |
| 103-11-7 | 2343 |
| 103-34-4 | 848 |
| 103-46-4 | 1347 |
| 103-50-4 | 634 |
| 103-71-9 | 2073 |
| 103-73-1 | 2387 |
| 103-79-7 | 2075 |
| 103-83-3 | 245 |
| 103-90-2 | 572 |
| 104-76-7 | 2342 |
| 104-78-9 | 946 |
| 104-88-1 | 2146 |
| 104-90-5 | 1405 |
| 104-94-9 | 102 |
| 105-16-8 | 947 |
| 105-29-3 | 1320 |
| 105-39-5 | 2378 |
| 105-45-3 | 1311 |
| 105-56-6 | 2382 |
| 105-59-9 | 676 |
| 105-60-2 | 459 |
| 105-99-7 | 646 |
| 106-31-0 | 398 |
| 106-36-5 | 1743 |
| 106-47-8 | 150 |
| 106-48-9 | 577 |
| 106-50-3 | 620 |
| 106-51-4 | 280 |
| 106-65-0 | 724 |
| 106-70-7 | 1247 |
| 106-71-8 | 2240 |
| 106-74-1 | 2394 |
| 106-79-6 | 729 |
| 106-89-8 | 2175 |
| 106-91-2 | 2297 |
| 106-92-3 | 2298 |
| 106-97-8 | 386 |
| 106-99-0 | 385 |
| 107-02-8 | 1725 |
| 107-05-1 | 2187 |
| 107-06-2 | 929 |
| 107-07-3 | 2206 |
| 107-10-8 | 120 |
| 107-11-9 | 1727 |
| 107-13-1 | 1737 |
| 107-15-3 | 627 |
| 107-19-7 | 1746 |
| 107-21-1 | 2308 |
| 107-27-7 | 2210 |
| 107-30-2 | 2179 |
| 107-35-7 | 155 |
| 107-71-1 | 810 |
| 107-81-3 | 374 |
| 107-82-4 | 367 |
| 107-83-6 | 2117 |
| 107-87-9 | 1629 |
| 107-92-6 | 397 |
| 107-94-8 | 2191 |
| 107-95-9 | 123 |
| 107-96-0 | 1206 |
| 108-01-0 | 712 |
| 108-05-4 | 2319 |
| 108-10-1 | 1318 |
| 108-11-2 | 1322 |
| 108-18-9 | 1406 |
| 108-20-3 | 1418 |
| 108-21-4 | 1394 |
| 108-23-6 | 1381 |
| 108-24-7 | 200 |
| 108-31-6 | 2132 |
| 108-32-7 | 1265 |
| 108-42-9 | 149 |
| 108-45-2 | 619 |
| 108-46-3 | 660 |
| 108-62-3 | 1873 |
| 108-65-6 | 1435 |
| 108-67-8 | 1960 |
| 108-77-0 | 2036 |
| 108-78-1 | 1941 |
| 108-80-5 | 1937 |
| 108-86-1 | 356 |
| 108-87-2 | 1384 |
| 108-88-3 | 1226 |
| 108-90-7 | 2148 |
| 108-91-8 | 2249 |
| 108-94-1 | 2244 |
| 108-95-2 | 525 |
| 108-98-5 | 2076 |
| 109-01-3 | 1323 |
| 109-02-4 | 1300 |
| 109-08-0 | 1328 |
| 109-21-7 | 413 |
| 109-43-3 | 648 |
| 109-52-4 | 1626 |
| 109-55-7 | 765 |
| 109-60-4 | 1738 |
| 109-65-9 | 357 |
| 109-66-0 | 1624 |
| 109-69-3 | 2155 |
| 109-70-6 | 382 |
| 109-73-9 | 57 |
| 109-75-1 | 409 |
| 109-77-3 | 1719 |
| 109-78-4 | 568 |
| 109-87-5 | 818 |
| 109-89-7 | 939 |
| 109-99-9 | 1865 |
| 110-00-9 | 2130 |
| 110-02-1 | 1920 |
| 110-05-4 | 308 |
| 110-17-8 | 407 |
| 110-49-6 | 1437 |
| 110-53-2 | 373 |
| 110-54-3 | 477 |
| 110-63-4 | 395 |
| 110-65-6 | 427 |
| 110-71-4 | 822 |
| 110-80-5 | 2392 |
| 110-82-7 | 2243 |
| 110-83-8 | 2246 |
| 110-85-0 | 1648 |
| 110-86-1 | 1657 |
| 110-89-4 | 1652 |
| 110-91-8 | 1862 |
| 110-97-4 | 1011 |
| 111-13-7 | 1597 |
| 111-15-9 | 2393 |
| 111-20-6 | 610 |
| 111-25-1 | 358 |
| 111-27-3 | 480 |
| 111-30-8 | 1625 |
| 111-34-2 | 2326 |
| 111-36-4 | 418 |
| 111-40-0 | 163 |
| 111-41-1 | 157 |
| 111-42-2 | 675 |
| 111-44-4 | 1565 |
| 111-45-5 | 1750 |
| 111-46-6 | 1569 |
| 111-49-9 | 458 |
| 111-70-6 | 506 |
| 111-76-2 | 430 |
| 111-87-5 | 1596 |
| 111-89-3 | 934 |
| 111-90-0 | 2399 |
| 111-96-6 | 1431 |
| 112-13-0 | 611 |
| 112-14-1 | 1606 |
| 112-24-3 | 288 |
| 112-27-6 | 837 |
| 112-30-1 | 612 |
| 112-34-5 | 431 |
| 112-53-8 | 984 |
| 112-60-7 | 1570 |
| 112-80-1 | 1594 |
| 114-07-8 | 2302 |
| 114-70-5 | 2067 |
| 115-10-6 | 1560 |
| 115-11-7 | 1338 |
| 115-19-5 | 1246 |
| 115-25-3 | 1605 |
| 115-27-5 | 490 |
| 115-29-7 | 466 |
| 115-37-7 | 1841 |
| 115-77-5 | 670 |
| 115-86-6 | 1986 |
| 115-95-7 | 759 |
| 115-96-8 | 2044 |
| 115-98-0 | 331 |
| 116-14-3 | 1888 |
| 116-15-4 | 484 |
| 116-16-5 | 489 |
| 116-52-9 | 297 |
| 116-54-1 | 1267 |
| 117-80-6 | 903 |
| 117-81-7 | 312 |
| 117-96-4 | 633 |
| 117-97-5 | 1641 |
| 118-52-5 | 739 |
| 118-55-8 | 2069 |
| 118-58-1 | 244 |
| 118-74-1 | 485 |
| 118-75-2 | 1897 |
| 118-95-6 | 534 |
| 118-96-7 | 1359 |
| 118-97-8 | 833 |
| 119-36-8 | 1251 |
| 119-53-9 | 573 |
| 119-64-2 | 1861 |
| 120-51-4 | 242 |
| 120-61-6 | 720 |
| 120-71-8 | 94 |
| 120-78-5 | 849 |
| 120-80-9 | 659 |
| 120-83-2 | 536 |
| 121-14-2 | 829 |
| 121-17-5 | 1533 |
| 121-33-5 | 547 |
| 121-44-8 | 976 |
| 121-46-0 | 336 |
| 121-69-7 | 699 |
| 121-75-5 | 958 |
| 121-82-4 | 1973 |
| 121-88-0 | 69 |
| 121-91-5 | 267 |
| 121-92-6 | 1521 |
| 122-04-3 | 1520 |
| 122-11-2 | 85 |
| 122-14-5 | 749 |
| 122-20-3 | 1514 |
| 122-34-9 | 332 |
| 122-37-2 | 143 |
| 122-42-9 | 1408 |
| 122-59-8 | 2096 |
| 122-78-1 | 2066 |
| 122-80-5 | 140 |
| 122-99-6 | 2094 |
| 123-01-3 | 988 |
| 123-04-6 | 2173 |
| 123-05-7 | 2340 |
| 123-11-5 | 1422 |
| 123-31-9 | 661 |
| 123-38-6 | 1747 |
| 123-42-2 | 542 |
| 123-51-3 | 1239 |
| 123-63-7 | 1965 |
| 123-72-8 | 387 |
| 123-73-9 | 404 |
| 123-75-1 | 1663 |
| 123-86-4 | 411 |
| 123-91-1 | 836 |
| 124-02-7 | 1731 |
| 124-04-9 | 389 |
| 124-09-4 | 623 |
| 124-40-3 | 1285 |
| 124-43-6 | 1063 |
| 124-63-0 | 1213 |
| 124-73-2 | 643 |
| 126-30-7 | 766 |
| 126-33-0 | 1864 |
| 126-73-8 | 1946 |
| 126-98-7 | 1346 |
| 126-99-8 | 2154 |
| 127-08-2 | 201 |
| 127-09-3 | 202 |
| 127-18-4 | 1909 |
| 127-19-5 | 715 |
| 127-52-6 | 2150 |
| 128-04-1 | 737 |
| 128-62-1 | 819 |
| 128-97-2 | 1490 |
| 129-00-0 | 1656 |
| 130-15-4 | 1489 |
| 131-11-3 | 718 |
| 131-17-9 | 845 |
| 131-18-0 | 843 |
| 131-52-2 | 1640 |
| 133-10-8 | 64 |
| 134-03-2 | 1137 |
| 134-62-3 | 964 |
| 135-19-3 | 1496 |
| 135-61-5 | 1095 |
| 135-62-6 | 1094 |
| 136-85-6 | 1230 |
| 137-26-8 | 1874 |
| 137-30-4 | 300 |
| 137-42-8 | 1266 |
| 139-33-3 | 2317 |
| 139-40-2 | 314 |
| 139-65-1 | 1914 |
| 140-11-4 | 240 |
| 140-29-4 | 251 |
| 140-53-4 | 2194 |
| 140-76-1 | 1388 |
| 140-88-5 | 2373 |
| 140-89-6 | 2351 |
| 140-92-1 | 1400 |
| 141-05-9 | 951 |
| 141-32-2 | 422 |
| 141-43-5 | 153 |
| 141-53-7 | 2111 |
| 141-75-3 | 399 |
| 141-78-6 | 2337 |
| 141-79-7 | 1321 |
| 141-97-9 | 2370 |
| 142-47-2 | 114 |
| 142-62-1 | 479 |
| 142-63-2 | 1650 |
| 142-84-7 | 1742 |
| 142-88-1 | 1651 |
| 142-88-1 | 390 |
| 142-96-1 | 1558 |
| 143-08-8 | 1550 |
| 144-32-2 | 562 |
| 144-55-8 | 1458 |
| 144-80-9 | 146 |
| 147-14-8 | 2124 |
| 147-24-0 | 738 |
| 147-47-7 | 689 |
| 148-69-6 | 2362 |
| 148-87-8 | 2083 |
| 148-87-8 | 2241 |
| 149-30-4 | 276 |
| 149-74-6 | 1365 |
| 150-13-0 | 52 |
| 150-19-6 | 548 |
| 150-76-5 | 549 |
| 151-38-2 | 203 |
| 151-56-4 | 2357 |
| 151-67-7 | 379 |
| 152-16-9 | 1595 |
| 152-47-6 | 104 |
| 154-87-0 | 96 |
| 156-10-5 | 1526 |
| 156-43-4 | 164 |
| 156-62-7 | 2232 |
| 156-87-6 | 124 |
| 259-77-8 | 1642 |
| 280-57-9 | 616 |
| 281-23-2 | 2047 |
| 288-88-0 | 1939 |
| 298-00-0 | 757 |
| 298-57-7 | 861 |
| 299-28-5 | 601 |
| 299-84-3 | 777 |
| 299-86-5 | 813 |
| 300-76-5 | 639 |
| 302-74-5 | 1079 |
| 307-34-6 | 1593 |
| 308-26-9 | 1553 |
| 309-00-2 | 462 |
| 315-37-7 | 1257 |
| 317-34-0 | 769 |
| 318-98-9 | 1392 |
| 321-14-2 | 2178 |
| 321-30-2 | 1757 |
| 330-55-2 | 918 |
| 332-19-4 | 429 |
| 333-41-5 | 1294 |
| 336-19-6 | 1598 |
| 341-70-8 | 974 |
| 344-07-0 | 1633 |
| 349-50-8 | 875 |
| 350-57-2 | 1889 |
| 352-15-8 | 1539 |
| 353-36-6 | 2127 |
| 353-59-3 | 362 |
| 354-21-2 | 874 |
| 354-25-6 | 1885 |
| 354-33-6 | 1636 |
| 355-42-0 | 1867 |
| 355-80-6 | 1602 |
| 357-70-0 | 465 |
| 358-23-6 | 1957 |
| 359-35-3 | 1887 |
| 363-72-4 | 1630 |
| 372-09-8 | 2239 |
| 376-50-1 | 971 |
| 376-53-4 | 1599 |
| 376-84-1 | 1603 |
| 376-89-6 | 482 |
| 382-21-8 | 1601 |
| 392-56-3 | 481 |
| 393-75-9 | 830 |
| 409-21-2 | 1127 |
| 420-04-2 | 1064 |
| 420-04-2 | 2231 |
| 420-12-2 | 2334 |
| 420-46-2 | 2003 |
| 422-64-0 | 1632 |
| 424-40-8 | 952 |
| 430-51-9 | 927 |
| 431-06-1 | 867 |
| 434-22-0 | 586 |
| 434-64-0 | 1600 |
| 437-38-7 | 2079 |
| 440-17-5 | 1326 |
| 440-58-4 | 205 |
| 443-48-1 | 1306 |
| 447-14-3 | 2006 |
| 460-35-5 | 2001 |
| 460-39-9 | 1998 |
| 461-18-7 | 1988 |
| 461-58-5 | 2234 |
| 463-58-1 | 2058 |
| 464-49-3 | 351 |
| 473-55-2 | 1962 |
| 483-63-6 | 2363 |
| 494-52-0 | 1653 |
| 498-66-8 | 337 |
| 498-67-9 | 926 |
| 501-53-1 | 250 |
| 502-56-7 | 1551 |
| 503-74-2 | 1238 |
| 504-60-9 | 1623 |
| 506-28-1 | 745 |
| 506-77-4 | 2202 |
| 507-09-5 | 1922 |
| 507-40-4 | 808 |
| 509-14-8 | 1875 |
| 513-37-1 | 1376 |
| 513-42-8 | 1345 |
| 513-77-9 | 229 |
| 517-25-9 | 1972 |
| 526-83-0 | 668 |
| 527-60-6 | 570 |
| 527-69-5 | 2137 |
| 528-44-9 | 272 |
| 530-17-6 | 1351 |
| 532-32-1 | 254 |
| 533-74-4 | 773 |
| 534-07-6 | 908 |
| 534-22-5 | 1373 |
| 534-52-1 | 533 |
| 538-93-2 | 1349 |
| 540-69-2 | 2110 |
| 540-72-7 | 1461 |
| 541-41-3 | 2379 |
| 541-42-4 | 1404 |
| 541-47-9 | 1241 |
| 542-10-9 | 2309 |
| 542-18-7 | 2203 |
| 542-75-6 | 909 |
| 542-92-7 | 2264 |
| 544-01-4 | 1561 |
| 544-16-1 | 419 |
| 546-93-0 | 1182 |
| 547-44-4 | 48 |
| 547-63-7 | 1290 |
| 548-00-5 | 2344 |
| 551-16-6 | 82 |
| 552-30-7 | 657 |
| 552-89-6 | 1517 |
| 554-12-1 | 1355 |
| 554-14-3 | 1358 |
| 554-68-7 | 977 |
| 554-84-7 | 555 |
| 556-24-1 | 1288 |
| 556-52-5 | 2296 |
| 556-61-6 | 1282 |
| 557-05-1 | 1590 |
| 558-13-4 | 1851 |
| 558-95-2 | 1592 |
| 559-11-5 | 1951 |
| 563-47-3 | 1377 |
| 565-69-5 | 1317 |
| 576-26-1 | 727 |
| 580-48-3 | 310 |
| 583-33-5 | 424 |
| 583-71-1 | 361 |
| 584-08-7 | 1032 |
| 584-09-8 | 1768 |
| 584-13-4 | 132 |
| 584-79-2 | 1312 |
| 584-84-9 | 1367 |
| 585-79-5 | 369 |
| 586-91-4 | 3 |
| 589-18-4 | 1227 |
| 590-86-3 | 1235 |
| 591-50-4 | 1016 |
| 591-87-7 | 1729 |
| 593-29-3 | 1584 |
| 594-37-6 | 899 |
| 594-42-3 | 2020 |
| 598-23-2 | 1245 |
| 598-38-9 | 931 |
| 598-78-7 | 2190 |
| 604-32-0 | 2213 |
| 606-22-4 | 823 |
| 608-31-1 | 882 |
| 608-73-1 | 492 |
| 609-99-4 | 531 |
| 611-19-8 | 2199 |
| 611-75-6 | 79 |
| 614-39-1 | 86 |
| 614-45-9 | 811 |
| 616-44-4 | 1357 |
| 616-45-5 | 1665 |
| 616-91-1 | 212 |
| 617-89-0 | 98 |
| 619-08-9 | 557 |
| 620-05-3 | 1018 |
| 620-47-3 | 249 |
| 621-29-4 | 1368 |
| 621-72-7 | 241 |
| 622-96-8 | 1397 |
| 623-15-4 | 2135 |
| 623-42-7 | 1237 |
| 624-18-0 | 621 |
| 624-24-8 | 1314 |
| 624-72-6 | 878 |
| 624-83-9 | 1283 |
| 625-36-5 | 2185 |
| 626-35-7 | 2367 |
| 626-48-2 | 1331 |
| 626-68-6 | 1263 |
| 626-86-8 | 2341 |
| 627-22-5 | 2153 |
| 627-30-5 | 2186 |
| 627-44-1 | 972 |
| 627-54-3 | 973 |
| 627-93-0 | 726 |
| 628-63-7 | 1643 |
| 630-08-0 | 2057 |
| 634-93-5 | 2007 |
| 635-22-3 | 112 |
| 637-56-9 | 165 |
| 638-10-8 | 2360 |
| 638-49-3 | 1644 |
| 640-15-3 | 815 |
| 646-06-0 | 839 |
| 646-07-1 | 1315 |
| 646-83-3 | 613 |
| 655-35-6 | 2354 |
| 665-66-7 | 139 |
| 674-82-8 | 1279 |
| 677-21-4 | 1997 |
| 678-26-2 | 986 |
| 684-16-2 | 483 |
| 684-93-5 | 1305 |
| 689-97-4 | 408 |
| 690-94-8 | 1248 |
| 693-23-2 | 983 |
| 698-90-8 | 2259 |
| 709-98-8 | 920 |
| 713-68-8 | 575 |
| 719-32-4 | 1891 |
| 723-46-6 | 54 |
| 732-11-6 | 788 |
| 738-70-5 | 1971 |
| 744-80-9 | 259 |
| 751-94-0 | 2128 |
| 754-34-7 | 1017 |
| 756-79-6 | 755 |
| 758-41-8 | 871 |
| 758-42-9 | 1999 |
| 758-48-5 | 1635 |
| 759-24-0 | 957 |
| 759-94-4 | 2350 |
| 760-23-6 | 888 |
| 760-93-0 | 1343 |
| 764-41-0 | 886 |
| 764-48-7 | 2327 |
| 764-78-3 | 2305 |
| 764-99-8 | 1571 |
| 765-43-5 | 2265 |
| 766-15-4 | 734 |
| 768-90-1 | 380 |
| 768-95-6 | 2049 |
| 771-60-8 | 115 |
| 771-61-9 | 1631 |
| 811-97-2 | 1886 |
| 814-68-6 | 1736 |
| 818-61-1 | 584 |
| 822-06-0 | 474 |
| 826-36-8 | 1872 |
| 827-52-1 | 2256 |
| 828-51-3 | 2048 |
| 830-13-7 | 2263 |
| 859-18-7 | 1260 |
| 868-14-4 | 393 |
| 868-77-9 | 582 |
| 868-85-9 | 787 |
| 870-85-9 | 2359 |
| 871-22-7 | 650 |
| 871-58-9 | 414 |
| 872-50-4 | 1333 |
| 873-94-9 | 1968 |
| 886-77-1 | 324 |
| 917-61-3 | 1482 |
| 920-46-7 | 1344 |
| 921-03-9 | 2030 |
| 921-09-5 | 1893 |
| 921-53-9 | 392 |
| 926-57-8 | 887 |
| 928-70-1 | 1243 |
| 929-17-9 | 63 |
| 929-37-3 | 2329 |
| 938-56-7 | 279 |
| 940-14-7 | 1516 |
| 950-59-4 | 307 |
| 957-51-7 | 779 |
| 973-21-7 | 1402 |
| 985-12-6 | 981 |
| 989-38-8 | 1102 |
| 998-30-1 | 2051 |
| 999-61-1 | 566 |
| 999-81-5 | 1967 |
| 1002-89-7 | 1581 |
| 1007-36-9 | 1369 |
| 1014-69-3 | 1391 |
| 1035-77-4 | 674 |
| 1055-55-6 | 647 |
| 1064-48-8 | 1110 |
| 1070-64-0 | 2352 |
| 1070-78-6 | 1904 |
| 1071-71-2 | 2371 |
| 1071-73-4 | 559 |
| 1073-67-2 | 2333 |
| 1078-79-1 | 960 |
| 1087-21-4 | 846 |
| 1111-27-8 | 636 |
| 1114-71-2 | 1739 |
| 1118-00-9 | 1424 |
| 1120-10-1 | 2182 |
| 1122-17-4 | 928 |
| 1122-60-7 | 1548 |
| 1122-70-9 | 1389 |
| 1128-16-1 | 2023 |
| 1133-64-8 | 1525 |
| 1134-04-9 | 1903 |
| 1134-23-2 | 2383 |
| 1141-38-4 | 1487 |
| 1149-23-1 | 956 |
| 1163-19-5 | 1563 |
| 1182-06-5 | 2212 |
| 1188-37-0 | 207 |
| 1192-03-1 | 2026 |
| 1201-30-5 | 2024 |
| 1220-83-3 | 106 |
| 1255-49-8 | 188 |
| 1263-89-4 | 76 |
| 1300-73-8 | 81 |
| 1302-72-3 | 1500 |
| 1302-76-7 | 42 |
| 1303-86-2 | 348 |
| 1305-62-0 | 1044 |
| 1305-78-8 | 1057 |
| 1308-38-9 | 2217 |
| 1309-37-1 | 1004 |
| 1309-48-4 | 1184 |
| 1310-53-8 | 510 |
| 1310-82-3 | 1767 |
| 1313-82-2 | 1473 |
| 1313-96-8 | 1511 |
| 1314-11-0 | 1827 |
| 1314-13-2 | 2271 |
| 1314-23-4 | 2275 |
| 1314-56-3 | 2119 |
| 1314-62-1 | 436 |
| 1314-84-7 | 2268 |
| 1314-98-3 | 2272 |
| 1318-16-7 | 341 |
| 1319-77-2 | 540 |
| 1321-12-6 | 1304 |
| 1321-65-9 | 2027 |
| 1321-94-4 | 1302 |
| 1324-34-7 | 436 |
| 1324-72-7 | 1112 |
| 1330-20-7 | 717 |
| 1330-43-4 | 1475 |
| 1330-78-5 | 1983 |
| 1330-78-5 | 1984 |
| 1333-82-0 | 2216 |
| 1335-47-3 | 1276 |
| 1336-36-3 | 863 |
| 1340-69-8 | 281 |
| 1341-49-7 | 170 |
| 1344-28-1 | 33 |
| 1400-61-9 | 80 |
| 1401-55-4 | 1839 |
| 1401-69-0 | 1913 |
| 1403-66-3 | 500 |
| 1404-04-2 | 1499 |
| 1405-87-4 | 234 |
| 1438-14-8 | 2293 |
| 1450-14-2 | 471 |
| 1453-58-3 | 1329 |
| 1459-93-4 | 719 |
| 1464-69-3 | 2328 |
| 1467-79-4 | 746 |
| 1483-12-1 | 1219 |
| 1493-13-6 | 1956 |
| 1498-64-2 | 2353 |
| 1502-47-2 | 501 |
| 1515-75-9 | 764 |
| 1548-13-6 | 1994 |
| 1558-25-4 | 2039 |
| 1561-48-4 | 1901 |
| 1573-58-6 | 2014 |
| 1582-09-8 | 826 |
| 1592-23-0 | 1585 |
| 1594-56-5 | 832 |
| 1594-64-5 | 2008 |
| 1622-32-8 | 2207 |
| 1624-62-0 | 1436 |
| 1633-05-2 | 1826 |
| 1633-22-3 | 2045 |
| 1634-04-4 | 1298 |
| 1642-54-2 | 1327 |
| 1645-40-3 | 1249 |
| 1653-19-6 | 885 |
| 1664-54-6 | 144 |
| 1668-54-8 | 95 |
| 1672-88-4 | 1308 |
| 1698-60-8 | 147 |
| 1707-15-9 | 1275 |
| 1712-64-7 | 1403 |
| 1713-07-1 | 198 |
| 1724-39-6 | 2262 |
| 1738-25-6 | 709 |
| 1761-71-3 | 1277 |
| 1762-95-4 | 182 |
| 1768-31-6 | 1639 |
| 1809-20-7 | 316 |
| 1837-57-6 | 2386 |
| 1871-57-4 | 2200 |
| 1879-26-1 | 515 |
| 1885-81-0 | 2195 |
| 1912-24-9 | 1393 |
| 1912-25-0 | 941 |
| 1918-00-9 | 1426 |
| 1918-02-1 | 138 |
| 1918-16-7 | 1411 |
| 1928-44-5 | 1608 |
| 1929-77-7 | 1741 |
| 1934-21-0 | 681 |
| 1983-10-4 | 1944 |
| 2013-26-5 | 1572 |
| 2018-45-3 | 1264 |
| 2077-46-5 | 1360 |
| 2088-72-4 | 747 |
| 2095-02-5 | 967 |
| 2104-96-3 | 363 |
| 2106-94-7 | 378 |
| 2141-62-0 | 2389 |
| 2157-01-9 | 1609 |
| 2164-08-1 | 694 |
| 2164-17-2 | 776 |
| 2166-94-3 | 546 |
| 2188-09-2 | 478 |
| 2211-66-7 | 2074 |
| 2212-67-1 | 2339 |
| 2216-51-5 | 1295 |
| 2223-93-0 | 1583 |
| 2235-25-8 | 691 |
| 2283-08-1 | 552 |
| 2300-66-5 | 1427 |
| 2303-17-5 | 2032 |
| 2307-55-3 | 924 |
| 2307-68-8 | 1375 |
| 2310-17-0 | 1579 |
| 2314-17-2 | 423 |
| 2351-36-2 | 1488 |
| 2355-84-4 | 789 |
| 2372-82-9 | 127 |
| 2425-79-8 | 388 |
| 2431-50-7 | 2015 |
| 2431-57-1 | 2018 |
| 2432-87-3 | 842 |
| 2432-90-8 | 698 |
| 2439-10-3 | 991 |
| 2440-22-4 | 278 |
| 2451-01-6 | 1204 |
| 2467-10-9 | 1902 |
| 2475-31-2 | 1113 |
| 2479-46-1 | 287 |
| 2483-57-0 | 1303 |
| 2499-58-3 | 508 |
| 2499-95-8 | 498 |
| 2523-94-6 | 1268 |
| 2524-03-0 | 792 |
| 2524-04-1 | 975 |
| 2528-36-1 | 649 |
| 2538-84-3 | 1111 |
| 2540-82-1 | 786 |
| 2545-60-0 | 136 |
| 2550-75-6 | 486 |
| 2551-62-4 | 1791 |
| 2568-51-6 | 2070 |
| 2591-57-3 | 1307 |
| 2597-03-7 | 2355 |
| 2611-00-9 | 2247 |
| 2624-44-4 | 940 |
| 2633-54-7 | 1363 |
| 2636-26-2 | 799 |
| 2664-55-3 | 1552 |
| 2664-63-3 | 1915 |
| 2666-14-0 | 580 |
| 2792-51-0 | 1936 |
| 2798-72-3 | 428 |
| 2809-21-4 | 581 |
| 2835-06-5 | 2065 |
| 2865-70-5 | 2161 |
| 2867-47-2 | 713 |
| 2901-75-9 | 211 |
| 2905-23-9 | 2151 |
| 2937-50-0 | 1733 |
| 2941-23-3 | 2233 |
| 2971-38-2 | 2157 |
| 2993-85-3 | 985 |
| 3006-93-7 | 2072 |
| 3060-40-1 | 142 |
| 3081-14-9 | 301 |
| 3090-31-8 | 615 |
| 3105-55-3 | 405 |
| 3120-74-9 | 541 |
| 3129-91-7 | 935 |
| 3129-92-8 | 262 |
| 3132-99-8 | 354 |
| 3159-28-2 | 526 |
| 3164-29-2 | 179 |
| 3177-22-8 | 622 |
| 3179-63-3 | 708 |
| 3194-55-6 | 457 |
| 3230-69-1 | 1319 |
| 3263-31-8 | 1114 |
| 3278-46-4 | 2034 |
| 3323-53-3 | 473 |
| 3353-05-7 | 1586 |
| 3375-22-2 | 900 |
| 3383-96-8 | 1916 |
| 3401-80-7 | 535 |
| 3405-32-1 | 1894 |
| 3424-05-3 | 895 |
| 3455-60-5 | 758 |
| 3567-69-9 | 1109 |
| 3574-42-3 | 1896 |
| 3586-14-9 | 1372 |
| 3586-15-0 | 2093 |
| 3622-84-2 | 412 |
| 3651-62-5 | 1097 |
| 3689-55-2 | 1934 |
| 3691-35-8 | 2197 |
| 3710-84-7 | 955 |
| 3717-42-8 | 162 |
| 3803-51-2 | 2112 |
| 3861-81-2 | 1878 |
| 3920-99-8 | 151 |
| 3926-62-3 | 2144 |
| 3963-95-9 | 1216 |
| 3982-91-0 | 1921 |
| 4091-39-8 | 2156 |
| 4095-45-8 | 1559 |
| 4205-91-8 | 913 |
| 4212-94-6 | 1395 |
| 4216-02-8 | 289 |
| 4230-91-5 | 831 |
| 4312-97-4 | 2188 |
| 4371-52-2 | 2279 |
| 4424-06-0 | 290 |
| 4479-96-3 | 1256 |
| 4489-14-9 | 753 |
| 4638-92-0 | 751 |
| 4682-50-2 | 213 |
| 4720-86-9 | 1857 |
| 4792-15-8 | 1876 |
| 4800-94-6 | 1068 |
| 4856-95-5 | 1950 |
| 4887-42-7 | 1853 |
| 4956-98-3 | 1271 |
| 5005-62-9 | 135 |
| 5076-19-7 | 1386 |
| 5084-12-8 | 305 |
| 5185-97-7 | 210 |
| 5216-25-1 | 2025 |
| 5234-68-4 | 680 |
| 5329-14-6 | 56 |
| 5459-58-5 | 425 |
| 5460-63-9 | 1261 |
| 5556-97-8 | 1348 |
| 5587-89-3 | 702 |
| 5618-63-3 | 807 |
| 5619-07-8 | 1364 |
| 5680-79-5 | 1255 |
| 5714-22-7 | 1792 |
| 5743-48-6 | 1041 |
| 5891-21-4 | 2184 |
| 5904-52-2 | 1000 |
| 5965-66-2 | 1136 |
| 5970-45-6 | 2266 |
| 5989-81-1 | 452 |
| 6032-29-7 | 1628 |
| 6108-10-7 | 491 |
| 6111-14-4 | 1362 |
| 6112-76-1 | 682 |
| 6119-92-2 | 1250 |
| 6153-56-6 | 2306 |
| 6263-38-3 | 545 |
| 6292-58-6 | 721 |
| 6298-72-2 | 723 |
| 6345-63-7 | 1518 |
| 6381-59-5 | 394 |
| 6386-38-5 | 1231 |
| 6386-58-9 | 847 |
| 6402-89-7 | 129 |
| 6419-19-8 | 1513 |
| 6422-99-7 | 624 |
| 6425-08-7 | 247 |
| 6505-86-8 | 1332 |
| 6535-15-5 | 1036 |
| 6542-74-1 | 1259 |
| 6627-69-6 | 420 |
| 6683-19-8 | 292 |
| 6708-14-1 | 2242 |
| 6711-48-4 | 731 |
| 6731-36-8 | 309 |
| 6865-35-6 | 1582 |
| 6898-94-8 | 122 |
| 6898-95-9 | 70 |
| 6899-05-4 | 118 |
| 6899-06-5 | 625 |
| 6912-86-3 | 1978 |
| 6954-48-9 | 368 |
| 6987-14-0 | 876 |
| 6990-06-3 | 2129 |
| 7000-29-5 | 992 |
| 7004-03-7 | 432 |
| 7004-09-3 | 1010 |
| 7004-12-8 | 59 |
| 7005-03-0 | 1139 |
| 7005-18-7 | 1419 |
| 7005-20-1 | 1664 |
| 7006-34-0 | 195 |
| 7006-35-1 | 594 |
| 7019-71-8 | 97 |
| 7060-74-4 | 1610 |
| 7085-19-0 | 1379 |
| 7159-96-8 | 2345 |
| 7270-73-7 | 1519 |
| 7287-19-6 | 83 |
| 7324-02-9 | 1734 |
| 7328-18-9 | 1438 |
| 7397-46-8 | 968 |
| 7428-48-0 | 1588 |
| 7439-86-9 | 999 |
| 7439-96-5 | 1186 |
| 7439-97-6 | 1765 |
| 7439-98-7 | 1440 |
| 7440-03-1 | 1508 |
| 7440-22-4 | 1798 |
| 7440-29-1 | 1932 |
| 7440-32-6 | 1924 |
| 7440-33-7 | 445 |
| 7440-50-8 | 1195 |
| 7440-56-4 | 509 |
| 7440-67-7 | 2274 |
| 7440-69-9 | 440 |
| 7440-82-8 | 343 |
| 7446-08-4 | 1788 |
| 7446-09-5 | 1793 |
| 7446-11-9 | 1797 |
| 7447-39-4 | 1199 |
| 7447-40-7 | 1039 |
| 7461-51-0 | 2077 |
| 7487-88-9 | 1185 |
| 7488-54-2 | 1771 |
| 7491-74-9 | 1575 |
| 7529-22-8 | 1301 |
| 7542-12-3 | 1464 |
| 7550-45-0 | 1930 |
| 7553-56-2 | 1015 |
| 7585-39-9 | 2261 |
| 7617-31-4 | 1587 |
| 7621-86-5 | 49 |
| 7631-90-5 | 1459 |
| 7631-99-4 | 1468 |
| 7632-00-0 | 1469 |
| 7632-04-4 | 1470 |
| 7637-07-2 | 350 |
| 7647-01-0 | 591 |
| 7647-14-5 | 1479 |
| 7647-15-6 | 1456 |
| 7664-39-3 | 590 |
| 7664-41-7 | 166 |
| 7664-93-9 | 1801 |
| 7681-11-0 | 1031 |
| 7681-49-4 | 1477 |
| 7681-82-5 | 1462 |
| 7696-12-0 | 464 |
| 7696-12-0 | 752 |
| 7697-37-2 | 7 |
| 7700-17-6 | 2084 |
| 7704-34-9 | 1790 |
| 7719-09-7 | 1919 |
| 7719-12-2 | 2121 |
| 7722-76-1 | 175 |
| 7726-95-6 | 353 |
| 7757-79-1 | 1034 |
| 7757-82-6 | 1472 |
| 7757-86-0 | 1173 |
| 7757-87-1 | 1176 |
| 7757-93-9 | 1042 |
| 7758-01-2 | 1025 |
| 7758-11-4 | 1029 |
| 7758-19-2 | 1480 |
| 7758-23-8 | 1040 |
| 7758-88-5 | 2230 |
| 7758-89-6 | 1203 |
| 7759-02-6 | 1828 |
| 7772-98-4 | 1476 |
| 7775-09-9 | 1478 |
| 7775-41-9 | 1800 |
| 7778-53-2 | 1037 |
| 7778-80-5 | 1035 |
| 7782-41-4 | 2125 |
| 7782-49-2 | 1787 |
| 7782-50-5 | 2143 |
| 7782-60-0 | 1796 |
| 7782-65-2 | 511 |
| 7783-06-4 | 684 |
| 7783-07-5 | 588 |
| 7783-18-8 | 181 |
| 7783-20-2 | 178 |
| 7783-28-0 | 174 |
| 7783-40-6 | 1177 |
| 7783-48-4 | 1825 |
| 7783-49-5 | 2269 |
| 7783-54-2 | 6 |
| 7783-61-1 | 1129 |
| 7783-64-4 | 2278 |
| 7784-18-1 | 38 |
| 7784-42-1 | 193 |
| 7787-32-8 | 225 |
| 7788-97-8 | 2218 |
| 7789-04-4 | 2220 |
| 7789-17-5 | 2224 |
| 7789-19-7 | 1198 |
| 7789-23-3 | 1038 |
| 7789-24-4 | 1149 |
| 7789-40-4 | 1837 |
| 7789-75-5 | 1050 |
| 7789-79-9 | 1043 |
| 7790-30-9 | 1838 |
| 7791-11-9 | 1772 |
| 7791-18-6 | 1179 |
| 7803-55-6 | 169 |
| 8000-95-1 | 255 |
| 8000-95-1 | 688 |
| 8002-05-9 | 1503 |
| 8004-13-5 | 335 |
| 8006-64-2 | 1808 |
| 8008-20-6 | 1076 |
| 8015-55-2 | 804 |
| 8021-83-8 | 441 |
| 8022-00-2 | 816 |
| 8032-32-4 | 252 |
| 8042-47-5 | 1192 |
| 8050-99-7 | 1061 |
| 8052-41-3 | 2054 |
| 8061-51-6 | 1465 |
| 8063-07-8 | 74 |
| 8063-16-9 | 1666 |
| 8065-48-3 | 978 |
| 8065-71-2 | 596 |
| 8066-21-5 | 2356 |
| 8072-20-6 | 330 |
| 8668-25-9 | 1667 |
| 9000-69-5 | 1674 |
| 9000-70-8 | 997 |
| 9000-90-2 | 43 |
| 9001-05-2 | 1072 |
| 9001-37-0 | 600 |
| 9001-57-4 | 1781 |
| 9002-84-0 | 1707 |
| 9002-86-2 | 1716 |
| 9002-88-4 | 1712 |
| 9002-89-5 | 1713 |
| 9003-05-8 | 1703 |
| 9003-07-0 | 1705 |
| 9003-31-0 | 1234 |
| 9003-35-4 | 2098 |
| 9003-39-8 | 1715 |
| 9003-53-6 | 1714 |
| 9004-34-6 | 2227 |
| 9004-38-0 | 2228 |
| 9004-67-5 | 1382 |
| 9005-25-8 | 1118 |
| 9005-27-0 | 583 |
| 9005-38-3 | 23 |
| 9006-42-2 | 1420 |
| 9007-81-7 | 1697 |
| 9011-06-7 | 1686 |
| 9011-11-4 | 1687 |
| 9011-13-6 | 1822 |
| 9012-76-4 | 1677 |
| 9035-15-1 | 1689 |
| 9050-04-8 | 1052 |
| 9073-77-2 | 1752 |
| 10022-31-8 | 224 |
| 10025-67-9 | 1795 |
| 10025-78-2 | 2035 |
| 10025-87-3 | 2122 |
| 10026-04-7 | 1130 |
| 10026-13-8 | 2120 |
| 10028-15-6 | 1555 |
| 10034-93-2 | 516 |
| 10034-96-5 | 1189 |
| 10035-10-6 | 518 |
| 10038-98-9 | 512 |
| 10039-56-2 | 1460 |
| 10042-76-9 | 1824 |
| 10043-01-3 | 31 |
| 10043-11-5 | 345 |
| 10043-11-5 | 346 |
| 10043-35-3 | 352 |
| 10043-52-4 | 1051 |
| 10048-98-3 | 221 |
| 10049-04-4 | 2165 |
| 10060-12-5 | 2219 |
| 10060-70-5 | 145 |
| 10102-44-0 | 4 |
| 10102-90-6 | 1197 |
| 10124-57-5 | 1048 |
| 10192-46-8 | 2267 |
| 10203-58-4 | 966 |
| 10293-06-8 | 364 |
| 10294-33-4 | 347 |
| 10294-56-1 | 1616 |
| 10326-21-3 | 1178 |
| 10361-37-2 | 226 |
| 10361-65-6 | 183 |
| 10361-82-7 | 1780 |
| 10447-38-8 | 853 |
| 10540-29-1 | 855 |
| 10545-99-0 | 1794 |
| 10563-29-8 | 126 |
| 10605-21-7 | 1224 |
| 11070-44-3 | 1856 |
| 12002-48-1 | 2012 |
| 12003-64-4 | 1053 |
| 12003-69-9 | 28 |
| 12007-25-9 | 1175 |
| 12007-81-7 | 349 |
| 12017-68-4 | 1776 |
| 12019-57-7 | 1202 |
| 12024-21-4 | 453 |
| 12032-47-2 | 2270 |
| 12033-89-5 | 1128 |
| 12033-93-1 | 2277 |
| 12034-77-4 | 1509 |
| 12035-88-0 | 1775 |
| 12036-00-9 | 1020 |
| 12036-10-1 | 1773 |
| 12039-07-5 | 1927 |
| 12039-13-3 | 1929 |
| 12039-83-7 | 1926 |
| 12047-27-7 | 231 |
| 12058-18-3 | 1442 |
| 12058-19-4 | 1441 |
| 12058-19-4 | 1443 |
| 12060-58-1 | 1778 |
| 12063-98-8 | 454 |
| 12067-46-8 | 446 |
| 12069-32-8 | 344 |
| 12070-12-1 | 448 |
| 12070-14-3 | 2276 |
| 12079-65-1 | 1190 |
| 12122-67-7 | 2314 |
| 12125-01-8 | 184 |
| 12125-02-9 | 185 |
| 12136-26-4 | 1012 |
| 12138-09-9 | 447 |
| 12141-45-6 | 1803 |
| 12168-85-3 | 1058 |
| 12185-10-3 | 2118 |
| 12230-32-9 | 1181 |
| 12267-44-6 | 1770 |
| 12331-99-6 | 1467 |
| 12336-95-7 | 2214 |
| 12427-38-2 | 2313 |
| 12503-53-6 | 505 |
| 12572-71-3 | 1100 |
| 12609-69-7 | 34 |
| 12735-97-6 | 186 |
| 12795-24-3 | 936 |
| 13001-46-2 | 1352 |
| 13009-99-9 | 92 |
| 13025-69-9 | 798 |
| 13045-16-4 | 1580 |
| 13092-66-5 | 1174 |
| 13114-87-9 | 1995 |
| 13121-70-5 | 2046 |
| 13126-12-0 | 1769 |
| 13138-51-7 | 1895 |
| 13265-60-6 | 199 |
| 13286-32-3 | 246 |
| 13289-13-9 | 1412 |
| 13292-46-1 | 1324 |
| 13360-45-7 | 383 |
| 13361-32-5 | 1728 |
| 13397-26-7 | 1008 |
| 13403-01-5 | 304 |
| 13462-86-7 | 233 |
| 13463-39-3 | 1504 |
| 13463-40-6 | 1001 |
| 13463-43-9 | 1003 |
| 13463-67-7 | 1925 |
| 13477-39-9 | 1054 |
| 13494-80-9 | 1842 |
| 13547-70-1 | 791 |
| 13630-61-0 | 916 |
| 13636-32-3 | 793 |
| 13683-89-1 | 1253 |
| 13684-56-5 | 2375 |
| 13684-63-4 | 1428 |
| 13692-88-3 | 1779 |
| 13708-63-9 | 1844 |
| 13746-66-2 | 1026 |
| 13767-12-9 | 1049 |
| 13826-35-2 | 2095 |
| 13874-75-4 | 1774 |
| 13940-94-8 | 2168 |
| 13943-58-3 | 1027 |
| 13966-74-0 | 1612 |
| 13978-70-6 | 460 |
| 13981-88-9 | 1021 |
| 14017-33-5 | 1807 |
| 14018-58-7 | 768 |
| 14051-60-6 | 463 |
| 14068-53-2 | 160 |
| 14321-05-2 | 134 |
| 14323-43-4 | 176 |
| 14323-43-4 | 629 |
| 14324-74-2 | 311 |
| 14414-90-5 | 1829 |
| 14816-18-3 | 980 |
| 14940-68-2 | 2273 |
| 15096-52-3 | 1131 |
| 15099-32-8 | 39 |
| 15111-96-3 | 1212 |
| 15195-53-6 | 1498 |
| 15268-07-2 | 1557 |
| 15307-79-6 | 914 |
| 15491-86-8 | 1033 |
| 15630-89-4 | 1471 |
| 15647-08-2 | 864 |
| 15760-35-7 | 1281 |
| 16039-64-8 | 666 |
| 16051-77-7 | 632 |
| 16068-46-5 | 1030 |
| 16133-31-6 | 1938 |
| 16154-78-2 | 467 |
| 16183-12-3 | 265 |
| 16219-75-3 | 2358 |
| 16222-94-9 | 2330 |
| 16222-95-0 | 938 |
| 16302-35-5 | 679 |
| 16368-97-1 | 333 |
| 16672-87-0 | 2211 |
| 16842-03-8 | 1077 |
| 16871-90-2 | 1028 |
| 16872-11-0 | 517 |
| 16893-85-9 | 1457 |
| 16919-19-0 | 171 |
| 16919-58-7 | 172 |
| 17141-63-8 | 1188 |
| 17194-00-2 | 222 |
| 17311-31-8 | 2140 |
| 17329-19-0 | 472 |
| 17564-64-6 | 2176 |
| 17639-93-9 | 1378 |
| 17700-54-8 | 915 |
| 17796-82-6 | 2260 |
| 17804-35-2 | 1244 |
| 18181-70-9 | 740 |
| 18262-71-0 | 1655 |
| 18283-88-0 | 1466 |
| 18351-18-3 | 923 |
| 18480-07-4 | 1823 |
| 18939-64-2 | 1200 |
| 18996-35-5 | 563 |
| 19040-62-1 | 722 |
| 19247-68-8 | 880 |
| 19287-45-7 | 637 |
| 19600-63-6 | 2294 |
| 19797-32-1 | 884 |
| 20123-80-2 | 664 |
| 20170-32-5 | 306 |
| 20198-19-0 | 148 |
| 20206-80-8 | 372 |
| 20227-92-3 | 2250 |
| 20280-08-4 | 1868 |
| 20281-00-9 | 2229 |
| 20377-52-0 | 1654 |
| 20830-81-3 | 1952 |
| 20936-31-6 | 521 |
| 21645-51-2 | 32 |
| 21829-25-4 | 733 |
| 21892-80-8 | 1229 |
| 21893-86-7 | 2177 |
| 22031-33-0 | 2080 |
| 22037-58-7 | 1898 |
| 22109-64-4 | 2323 |
| 22109-65-5 | 2322 |
| 22204-53-1 | 1432 |
| 22227-75-4 | 901 |
| 22248-79-9 | 778 |
| 22398-80-7 | 1013 |
| 22839-47-0 | 1220 |
| 22898-09-5 | 180 |
| 22933-72-8 | 550 |
| 23031-36-9 | 1313 |
| 23079-28-9 | 1981 |
| 23288-49-5 | 299 |
| 23436-05-7 | 220 |
| 23560-59-0 | 790 |
| 24304-00-5 | 29 |
| 24473-06-1 | 795 |
| 24549-06-2 | 99 |
| 24621-21-4 | 1510 |
| 24645-67-8 | 2280 |
| 24853-80-3 | 1325 |
| 24927-67-1 | 1589 |
| 24938-67-8 | 1696 |
| 25013-15-4 | 2325 |
| 25014-41-9 | 444 |
| 25038-54-4 | 1675 |
| 25038-59-9 | 1702 |
| 25136-55-4 | 735 |
| 25154-54-5 | 825 |
| 25155-15-1 | 1293 |
| 25155-23-1 | 1980 |
| 25167-20-8 | 1852 |
| 25167-93-5 | 1544 |
| 25168-04-1 | 756 |
| 25168-05-2 | 2172 |
| 25231-47-4 | 529 |
| 25267-55-4 | 2037 |
| 25308-82-1 | 1361 |
| 25316-40-6 | 569 |
| 25321-22-6 | 883 |
| 25322-01-4 | 1531 |
| 25322-20-7 | 1908 |
| 25322-68-3 | 528 |
| 25340-17-4 | 949 |
| 25376-45-8 | 1366 |
| 25497-29-4 | 877 |
| 25583-20-4 | 1928 |
| 25641-64-9 | 1899 |
| 25653-16-1 | 782 |
| 25748-42-5 | 113 |
| 25765-21-3 | 1704 |
| 25812-30-0 | 732 |
| 25854-04-0 | 2013 |
| 25875-51-8 | 326 |
| 25895-60-7 | 1483 |
| 25895-60-7 | 1484 |
| 25971-63-5 | 1682 |
| 26002-80-2 | 2090 |
| 26248-87-3 | 2033 |
| 26266-63-7 | 1855 |
| 26472-00-4 | 1854 |
| 26545-58-4 | 1272 |
| 26569-63-1 | 1684 |
| 26898-17-9 | 635 |
| 27025-49-6 | 841 |
| 27096-04-4 | 2215 |
| 27137-85-5 | 922 |
| 27156-03-2 | 868 |
| 27156-22-5 | 328 |
| 27254-36-0 | 1529 |
| 27289-15-2 | 1002 |
| 27441-86-7 | 168 |
| 27478-34-8 | 828 |
| 27987-07-1 | 1407 |
| 28014-25-7 | 1683 |
| 28079-04-1 | 987 |
| 28178-42-9 | 812 |
| 28221-20-7 | 1289 |
| 28279-36-9 | 302 |
| 28347-13-9 | 327 |
| 28469-92-3 | 2324 |
| 28689-19-2 | 2071 |
| 28804-46-8 | 912 |
| 28807-97-8 | 366 |
| 28917-82-0 | 1045 |
| 29004-73-7 | 1286 |
| 29036-21-3 | 1949 |
| 29171-21-9 | 743 |
| 29405-58-1 | 530 |
| 29560-58-5 | 2366 |
| 29791-96-6 | 1671 |
| 29870-72-2 | 1023 |
| 29918-57-8 | 814 |
| 30007-47-7 | 370 |
| 30232-11-2 | 1385 |
| 30283-90-0 | 376 |
| 30605-57-3 | 108 |
| 31188-91-7 | 303 |
| 31282-04-9 | 513 |
| 31883-05-3 | 2365 |
| 32180-75-9 | 553 |
| 32385-11-8 | 606 |
| 32804-77-6 | 2397 |
| 32961-44-7 | 1350 |
| 32986-56-4 | 77 |
| 32988-50-4 | 438 |
| 33446-90-1 | 1982 |
| 34067-46-4 | 2252 |
| 34067-50-0 | 2254 |
| 34090-76-1 | 1356 |
| 34139-62-3 | 2253 |
| 34156-69-9 | 1187 |
| 34643-46-4 | 921 |
| 35060-81-2 | 2160 |
| 35296-72-1 | 402 |
| 35367-38-5 | 2193 |
| 35710-96-4 | 1877 |
| 35763-26-9 | 527 |
| 35863-20-3 | 760 |
| 36330-85-5 | 334 |
| 36617-44-5 | 2064 |
| 36676-50-3 | 1933 |
| 36768-62-4 | 130 |
| 36838-71-8 | 1280 |
| 37091-66-0 | 761 |
| 37240-32-7 | 1171 |
| 37321-09-8 | 75 |
| 37346-87-5 | 1019 |
| 37517-28-5 | 73 |
| 37596-80-8 | 544 |
| 38052-05-0 | 2088 |
| 38414-00-5 | 1777 |
| 38457-67-9 | 857 |
| 38879-22-0 | 293 |
| 39083-23-3 | 2017 |
| 39394-36-0 | 1225 |
| 39409-82-0 | 1183 |
| 39515-40-7 | 2236 |
| 39515-51-0 | 2089 |
| 39557-39-6 | 850 |
| 39562-70-4 | 1399 |
| 39878-87-0 | 51 |
| 39907-99-8 | 1014 |
| 40356-67-0 | 2321 |
| 40552-84-9 | 2085 |
| 40626-35-5 | 1745 |
| 41365-24-6 | 860 |
| 41484-35-9 | 294 |
| 41641-27-4 | 2348 |
| 41834-16-6 | 873 |
| 42616-65-9 | 1056 |
| 43121-43-3 | 775 |
| 50402-70-5 | 1421 |
| 50506-16-8 | 1953 |
| 50628-91-6 | 2372 |
| 50655-56-6 | 137 |
| 50995-94-3 | 2011 |
| 51218-38-3 | 1417 |
| 51289-96-4 | 1695 |
| 51307-92-7 | 1474 |
| 51333-22-3 | 417 |
| 51630-58-1 | 2238 |
| 52006-62-9 | 1524 |
| 52080-82-7 | 2315 |
| 52314-69-9 | 1240 |
| 52315-07-8 | 2237 |
| 52623-75-3 | 1107 |
| 52645-53-1 | 2091 |
| 52810-75-0 | 2139 |
| 52863-01-1 | 434 |
| 53306-52-8 | 953 |
| 53360-51-3 | 1685 |
| 53516-77-1 | 475 |
| 53819-36-6 | 665 |
| 53894-28-3 | 156 |
| 54182-58-0 | 470 |
| 54406-48-3 | 2384 |
| 54622-43-4 | 561 |
| 54784-12-2 | 496 |
| 54914-95-3 | 93 |
| 54965-24-1 | 856 |
| 55219-65-3 | 774 |
| 55520-40-6 | 1923 |
| 55658-47-4 | 61 |
| 55667-43-1 | 897 |
| 55701-05-8 | 742 |
| 56562-66-4 | 2092 |
| 57000-78-9 | 796 |
| 57029-18-2 | 1679 |
| 57128-29-7 | 1494 |
| 57414-02-5 | 678 |
| 57837-19-1 | 1262 |
| 58409-70-4 | 1046 |
| 58481-70-2 | 1370 |
| 58985-02-7 | 686 |
| 59939-44-5 | 2204 |
| 60131-38-6 | 173 |
| 60131-40-0 | 667 |
| 60320-18-5 | 1905 |
| 60556-68-5 | 954 |
| 60613-15-2 | 78 |
| 61939-05-7 | 1863 |
| 61988-37-2 | 1890 |
| 62434-98-4 | 898 |
| 62571-86-1 | 1205 |
| 62936-56-5 | 1659 |
| 63148-69-6 | 1845 |
| 63428-82-0 | 339 |
| 63499-39-8 | 1617 |
| 63981-28-2 | 1906 |
| 64093-37-4 | 1196 |
| 64312-66-9 | 2235 |
| 64365-16-8 | 13 |
| 64492-81-5 | 1858 |
| 64628-80-4 | 2347 |
| 64742-47-8 | 1502 |
| 64742-91-2 | 1814 |
| 64902-72-3 | 2180 |
| 65087-02-7 | 2016 |
| 65497-24-7 | 710 |
| 66052-05-9 | 497 |
| 66085-59-4 | 1398 |
| 66106-01-2 | 1805 |
| 66813-29-4 | 128 |
| 67026-12-4 | 286 |
| 67049-84-7 | 703 |
| 67726-23-9 | 449 |
| 68089-39-4 | 1892 |
| 68683-30-7 | 2086 |
| 68738-86-3 | 1940 |
| 70745-82-3 | 840 |
| 71029-35-1 | 1693 |
| 71115-69-1 | 1935 |
| 71653-64-0 | 870 |
| 72556-60-6 | 107 |
| 72782-44-6 | 1732 |
| 75144-60-4 | 494 |
| 76095-16-4 | 2388 |
| 76505-58-3 | 1871 |
| 77348-01-7 | 1804 |
| 78033-73-5 | 1232 |
| 79683-11-7 | 1180 |
| 80883-02-9 | 319 |
| 87250-17-7 | 503 |
| 87913-26-6 | 381 |
| 88508-33-2 | 1882 |
| 88909-96-0 | 838 |
| 89697-78-9 | 1680 |
| 90043-86-0 | 469 |
| 94796-72-2 | 1637 |
| 96250-38-3 | 1884 |
| 97792-45-5 | 206 |
| 99614-01-4 | 1860 |
| 99677-37-9 | 295 |
| 100929-47-3 | 989 |
| 101196-73-0 | 2223 |
| 102340-92-1 | 1481 |
| 103489-84-5 | 283 |
| 105112-76-3 | 1568 |
| 106448-06-0 | 783 |
| 109628-14-0 | 2374 |
| 110882-80-9 | 2376 |
| 114654-31-8 | 1831 |
| 118361-88-1 | 919 |
| 119407-03-3 | 2380 |
| 119878-78-3 | 1578 |
| 122129-89-9 | 209 |
| 122434-46-2 | 435 |
| 122916-79-4 | 1409 |
| 125693-49-4 | 230 |
| 130904-74-4 | 567 |
| 131707-23-8 | 360 |
| 134576-33-3 | 476 |
| 134638-92-9 | 1744 |
| 135991-95-6 | 468 |
| 136204-68-7 | 2381 |
| 136984-20-8 | 644 |
| 167396-23-8 | 191 |

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГН 2.2.5.1313-03 И ГН 2.2.5.1314-3

Вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работающих. На постоянном рабочем месте работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

ПДК - концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

ПДК устанавливаются в виде максимально разовых и среднесменных нормативов.

Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические интоксикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и др.), устанавливаются среднесменные ПДК, для веществ с остронаправленным токсическим эффектом (ферментные, раздражающие яды и др.) устанавливаются максимальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых возможно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК.

Среднесменная ПДК - средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75% продолжительности рабочей смены, или концентрация средневзвешенная во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.

В течение смены продолжительность действия на работающего концентрации, равной максимально разовой ПДК, не должна превышать 15 мин. и 30 мин. - для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и она может повторяться не чаще 4 раз в смену.

Величины нормативов аэрозолей (в том числе и для аэрозолей в сумме) не должны превышать 10 мг/м3.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора) величины нормативов остаются такими же, как и при изолированном действии.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К,  ... ) в воздухе к их ПДК (ПДК,  ... ) не должна превышать единицы:

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит контролю в соответствии с требованиями нормативно-методических документов, утверждаемых в установленном порядке.