МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2015 года N 1120н

Об утверждении профессионального стандарта "Работник по ремонту гидротехнических сооружений гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст.293; 2014, N 39, ст.5266),

приказываю:

Утвердить прилагаемый* профессиональный стандарт "Работник по ремонту гидротехнических сооружений гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций".

________________

* Приложение в формате PDF см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Министр

М.А.Топилин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

26 января 2016 года,

регистрационный N 40787

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 24 декабря 2015 года N 1120н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО РЕМОНТУ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ/ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

|  | 773 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС/ГАЭС) |  | 20.021 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение и поддержание исправного состояния и работоспособности ГТС ГЭС/ГАЭС за счет проведения плановых и внеплановых ремонтных работ

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2151 | Инженеры-электрики | 7411 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производство отдельных технологических операций по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | 2 | Подготовка к выполнению ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение отдельных технологических операций по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС под руководством работника более высокой квалификации | A/02.2 |  |
| B | Производство работ средней сложности по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | 3 | Подготовка к проведению ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС средней сложности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Производство работ средней сложности по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | B/02.3 |  |
| C | Производство сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Производство сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | C/02.4 |  |
| D | Производство особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | 4 | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Производство особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | D/02.4 |  |
| E | Техническое обслуживание ГТС ГЭС/ГАЭС и организация работы ремонтных бригад | 5 | Выполнение технического обслуживания ГТС ГЭС/ГАЭС | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | E/02.5 |  |
|  |  |  | Руководство бригадой по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | E/03.5 |  |
|  |  |  | Оперативный контроль выполнения бригадой работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС; сдача-приемка выполненных работ | E/04.5 |  |
| F | Организация и проведение ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | 5 | Анализ результатов мониторинга и диагностики ГТС ГЭС/ГАЭС | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Планирование работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | F/02.5 |  |
|  |  |  | Подготовка документации по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | F/03.5 |  |
|  |  |  | Подготовка производства ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | F/04.5 |  |
|  |  |  | Операционный контроль в рамках производства ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | F/05.5 |  |
|  |  |  | Организация сдачи-приемки из ремонта и оценка качества выполнения работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | F/06.5 |  |
| G | Управление (руководство) деятельностью по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | 6 | Организация работы подразделения по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | G/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы подчиненных работников по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | G/02.6 |  |
|  |  |  | Обучение подчиненных работников подразделений по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | G/03.6 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство отдельных технологических операций по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Рабочий по строительству и ремонту ГТС 2-го разряда Бетонщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Краткосрочное обучение и инструктаж на рабочем месте |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет <3> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4> Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) <5> Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Квалификационная группа по электробезопасности не менее II <6> |
| Другие характеристики | Рекомендовано профессиональное обучение - программы дополнительной подготовки по профессии "стропальщик" |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС <7> | § 16 | Бетонщик 2-го разряда |
| ОКПДТР <8> | 11196 | Бетонщик |
|  | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для выполнения работ по ремонту ГТС |
| --- | --- |
|  | Разборка бетонных и железобетонных конструкций вручную |
|  | Очистка скальных оснований и бетонных поверхностей от грязи |
|  | Погрузка и разгрузка материальных ресурсов и грузов, необходимых для проведения ремонтных работ |
|  | Насечка бетонных поверхностей ручным инструментом |
| Необходимые умения | Изготавливать опалубку простейших конструкций |
|  | Выполнять несложные монтажные работы |
|  | Пользоваться простыми такелажными приспособлениями |
|  | Выполнять строповку грузов |
|  | Применять справочные материалы в сфере ремонта ГТС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь |
|  | Выполнять при работе требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Работать в команде (бригаде) |
| Необходимые знания | Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций, опалубки бетонных и железобетонных вручную |
|  | Устройство и правила применения простых такелажных приспособлений |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Безопасные маршруты следования по территории к месту работы |
|  | Правила безопасности при обслуживании ГТС ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных технологических операций по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС под руководством работника более высокой квалификации | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка бетонной смеси из транспортных средств |
| --- | --- |
|  | Перекидывание и спуск бетонной смеси по лоткам и хоботам |
|  | Дозировка составляющих бетонной смеси по массе и объему с помощью приспособлений (тачек, мерников) |
|  | Приготовление бетонной смеси вручную |
|  | Пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях ГТС |
|  | Уход за бетоном |
|  | Разборка опалубки бетонных и железобетонных конструкций ГТС |
|  | Очистка опалубки от бетона |
|  | Уборка мусора и растительности на ГТС |
|  | Расчистка канав и снега в зимнее время |
| Необходимые умения | Выполнять простейшие работы по приготовлению бетонной смеси и укладке ее в строительные конструкции |
|  | Соблюдать технологию строительного производства |
|  | Изготавливать и разбирать опалубку простейших конструкций |
|  | Выполнять несложные монтажные работы |
|  | Пользоваться простыми такелажными приспособлениями |
|  | Применять справочные материалы в сфере ремонта ГТС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Работать в команде (бригаде) |
| Необходимые знания | Инструкция по охране труда при обслуживании ГТС |
|  | Способы приготовления бетонных смесей вручную, насечки бетонных поверхностей |
|  | Приемы подачи готовых бетонных смесей в конструкции |
|  | Правила ухода за бетоном |
|  | Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций, опалубки бетонных и железобетонных вручную |
|  | Устройство и правила применения простых такелажных приспособлений |
|  | Безопасные маршруты следования по территории к месту работы |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство работ средней сложности по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Рабочий по строительству и ремонту ГТС 3-го разряда Бетонщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение - программы дополнительной подготовки по профессии "стропальщик" |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Допуск к выполнению специальных работ (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний) Квалификационная группа по электробезопасности не менее II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 17 | Бетонщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |
|  | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к проведению ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для выполнения ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Строповка бадей |
|  | Насечка и разломка бетонных и железобетонных конструкций пневматическим и электрифицированным инструментом |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией A/01.2 |
|  | Применять пневматический и электрифицированный инструмент, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Определять массу перемещаемого груза |
|  | Выполнять работы по строповке груза |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией A/01.2 |
|  | Нормы и требования по эксплуатации ГТС и производственных зданий |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и изделий |
|  | Правила установки и разборки опалубки конструкций и поддерживающих лесов |
|  | Правила и приемы сборки и установки простой арматуры |
|  | Требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под облицовку |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ средней сложности по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устранение мелких повреждений и неисправностей конструктивных элементов ГТС |
| --- | --- |
|  | Устройство бутобетонных фундаментов под залив |
|  | Устройство подстилающих слоев и бетонных оснований полов |
|  | Устройство цементной стяжки |
|  | Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания и массив |
|  | Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях конструкций ГТС |
|  | Заделка трещин, разломов в бетонных и железобетонных облицовках и стенках ГТС |
|  | Ликвидация размывов, обвалов и просадок грунта в грунтовых плотинах и дамбах |
|  | Мощение откосов грунтовых плотин и дамб |
|  | Разборка опалубки простых конструкций |
|  | Срубка голов железобетонных свай пневматическим инструментом |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией A/01.2 |
|  | Бетонировать простые бетонные и железобетонные конструкции |
|  | Применять пневматический и электрифицированный инструмент средней сложности, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Определять массу перемещаемого груза |
|  | Выполнять работы по строповке груза |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией A/01.2 |
|  | Краткая характеристика ГТС, их назначение и эксплуатационные функции |
|  | Краткая характеристика материалов для ГТС, их оснований и береговых примыканий (марки бетона, характеристики грунтов) |
|  | Порядок подготовки и проведения ремонта ГТС |
|  | Гидротехнические сооружения и здания: компоновка, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, условия эксплуатации и геологические особенности основания и береговых примыканий |
|  | Правила безопасности при обслуживании ГТС |
|  | Технологии и материалы, используемые при ремонте ГТС |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и изделий |
|  | Правила устройства цементно-бетонных покрытий и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Принцип действия применяемых бетононасосов и бетоноводов, машин и приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных покрытий, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов |
|  | Правила бетонирования конструкций ГТС в зимнее время |
|  | Способы прогрева бетона |
|  | Противоморозные добавки и их применение в ремонте ГТС |
|  | Правила установки и разборки опалубки конструкций и поддерживающих лесов; правила и приемы сборки и установки простой арматуры |
|  | Требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под облицовку |
|  | Правила футеровки и окраски бетонных поверхностей |
|  | Способы железнения и флюатирования бетонных поверхностей |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Рабочий по строительству и ремонту ГТС 4-го разряда Бетонщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих и Профессиональное обучение - программы подготовки по профессии "стропальщик", "такелажник" |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы бетонщиком, рабочим 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Допуск к выполнению специальных работ (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний) Квалификационная группа по электробезопасности не менее III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 18 | Бетонщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |
|  | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания |
| --- | --- |
|  | Установка прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Удаление поврежденных слоев бетона с применением современных технологий и материалов |
|  | Организация строительно-монтажных работ, в том числе с применением грузоподъемных механизмов и средств малой механизации |
|  | Руководство операциями, связанными с подготовкой ремонта ГТС |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией B/01.3 |
|  | Устанавливать опалубки конструкций и поддерживающие леса |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Проводить инструктажи по работе с оборудованием, охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Оформлять наряд-допуск в рамках своих должностных обязанностей |
|  | Руководить работой грузоподъемных механизмов (ГПМ), средств малой механизации |
|  | Выполнять организационные функции в части соблюдения требований охраны труда и безопасности работ на ГТС |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/01.3 |
|  | Принцип действия применяемых грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и изделий |
|  | Принцип действия применяемых бетононасосов и бетоноводов |
|  | Правила установки и разборки опалубки конструкций и поддерживающих лесов |
|  | Правила и приемы сборки и установки простой арматуры |
|  | Способы выполнения монтажных работ |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Правила перемещения и складирования грузов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия |  |
| --- | --- |
|  | Восстановление (замена) конструкций или отдельных элементов ГТС |
|  | Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки |
|  | Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб) |
|  | Укладка специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции электростанций |
|  | Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора |
|  | Заглаживание поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом |
|  | Устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования |
|  | Ремонт бетонных полов конструкций ГТС |
|  | Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки |
|  | Прорезка температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных покрытий |
|  | Отделка швов и поверхности цементно-бетонных покрытий |
|  | Ремонт бетонных и железобетонных облицовок и несущих конструкций подземных сооружений ГТС (гидроизоляция и цементация трещин) |
|  | Осуществление электропрогрева бетона |
|  | Мощение откосов грунтовых плотин и дамб |
|  | Разборка опалубки конструкций и поддерживающих лесов |
|  | Организация работы бригады |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией B/02.3 |
|  | Бетонировать массивные конструкции |
|  | Работать с бетононасосами и бетоноводами |
|  | Работать с машинами и приспособлениями для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, вибраторами и виброплощадками, вакуумными агрегатами |
|  | Осуществлять подготовку бетонных поверхностей под облицовку, окраску |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Проводить инструктажи по работе с оборудованием, охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Оформлять наряд-допуск в рамках своих должностных обязанностей |
|  | Выполнять работу с применением грузоподъемных механизмов, средств малой механизации |
|  | Выполнять организационные функции в части соблюдения требований охраны труда и безопасности работ на ГТС |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/01.3 |
|  | Гидротехнические сооружения и здания: компоновка, устройство, принцип работы, конструктивные особенности, условия эксплуатации и геологические особенности основания и береговых примыканий |
|  | Правила безопасности при обслуживании ГТС |
|  | Технологии, оборудование и материалы, используемые при выполнении сложного ремонта ГТС |
|  | Основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и изделий |
|  | Правила устройства цементно-бетонных дорожных покрытий и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Принцип действия применяемых бетононасосов и бетоноводов, машин и приспособлений для прорезки швов при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, вибраторов и виброплощадок, вакуумных агрегатов |
|  | Правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона |
|  | Противоморозные добавки и их применение в ремонте ГТС |
|  | Правила установки и разборки опалубки конструкций и поддерживающих лесов; правила и приемы сборки и установки простой арматуры |
|  | Требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под облицовку, правила футеровки и окраски; способы железнения и флюатирования поверхностей |
|  | Основные методы строповки грузов |
|  | Технология укладки тонкостенных и массивных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Рабочий по строительству и ремонту ГТС 5-го разряда Бетонщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих и Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям "стропальщик", "такелажник" "управление грузоподъемными механизмами" |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы бетонщиком 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Допуск к выполнению специальных работ (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний) Квалификационная группа по электробезопасности не менее III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 19 | Бетонщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |
|  | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка опалубки сложных бетонных конструкций |
| --- | --- |
|  | Приготовление ремонтных материалов |
|  | Изготовление на полигонах строительных площадок напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор, ферм и балок больших пролетов) |
|  | Организация строительно-монтажных работ, в том числе с применением ГПМ и средств малой механизации |
|  | Руководство операциями, связанными с подготовкой ремонта ГТС |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией C/01.4 |
|  | Определять методы и способы проведения ремонтных работ в зависимости от характера повреждений ГТС, конструкции сооружения и материала |
|  | Изготавливать напряженно-армированные конструкции и изделия |
|  | Осуществлять сборку опалубки сложных конструкций |
|  | Контролировать качество бетонных смесей |
|  | Контролировать технологию строительного производства |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией C/01.4 |
|  | Правила сборки опалубки сложных конструкций |
|  | Правила и приемы сборки и установки сложной арматуры; составы специальных бетонных смесей (пластификаторы, суперпластификаторы) |
|  | Методы бетонирования закладных деталей в фундаментах под оборудование с вибрацией |
|  | Требования, предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе анкерных болтов, при бетонировании |
|  | Способы проверки качества бетонных смесей и готового бетона |
|  | Способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций ГТС |
|  | Методы строповки негабаритных грузов |
|  | Компоновка гидроузла |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство особо сложных работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Реконструкция наиболее ответственных элементов ГТС |
| --- | --- |
|  | Укрепление основания и береговых примыканий грунтовых ГТС |
|  | Восстановление и ремонт уплотнений деформационных швов ГТС |
|  | Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции ГТС, а также напряженно-армированные монолитные конструкции |
|  | Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции ГТС |
|  | Заливка бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными частями и различные виды несъемной опалубки |
|  | Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов |
|  | Бетонирование скважин и траншей |
|  | Организация работы бригады |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией C/01.4 |
|  | Бетонировать сложные железобетонные монолитные конструкции |
|  | Осуществлять укладку бетонной смеси в тонкостенные конструкции |
|  | Изготавливать напряженно-армированные конструкции и изделия |
|  | Осуществлять сборку опалубки сложных конструкций |
|  | Контролировать качество бетонных смесей и готового бетона |
|  | Осуществлять усиление поврежденных и реконструируемых конструкций |
|  | Контролировать технологическую последовательность проведения ремонтных работ и строительных работ |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией C/01.4 |
|  | Правила сборки опалубки сложных конструкций |
|  | Правила и приемы сборки и установки сложной арматуры; составы специальных бетонных смесей (пластификаторы, суперпластификаторы) |
|  | Методы бетонирования закладных деталей в фундаментах под оборудование с вибрацией |
|  | Требования, предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе анкерных болтов, при бетонировании |
|  | Способы проверки качества бетонных смесей и готового бетона |
|  | Способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций ГТС |
|  | Методы строповки негабаритных грузов |
|  | Компоновка гидроузла |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание ГТС ГЭС/ГАЭС и организация работы ремонтных бригад | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Старший мастер Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области строительства и эксплуатации ГТС ГЭС/ГАЭС или Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования - не менее двух лет работы в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка по эксплуатации и ремонту ГТС При наличии высшего образования опыт работы не требуется |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Прохождение аттестации по вопросам безопасности <9> Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Квалификационная группа по электробезопасности не менее III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС <10> | - | Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего) |
| ОКПДТР | 23922 | Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) |
| ОКСО | 140202 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |
|  | 140209 | Гидроэлектростанции |
|  | 270100 | Строительство |
|  | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |
|  | 270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 270104 | Гидротехническое строительство |
|  | 270200 | Транспортное строительство |
|  | 270202 | Строительство мостов |
|  | 280202 | Инженерная защита окружающей среды |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование предложений в график обхода ГТС в межремонтный период |
| --- | --- |
|  | Обход и технический осмотр ГТС и выявление существующих и потенциальных дефектов ГТС в подготовительный период |
|  | Проверка наличия табличек с предельными нагрузками для каждого участка перекрытий и их установка при необходимости |
|  | Устранение отдельных дефектов в результате контроля технического состояния ГТС в межремонтный период |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов в рамках мероприятий, предусмотренных графиками, инструкциями по эксплуатации |
|  | Ведение установленной исполнительной документации по закрепленному оборудованию |
| Необходимые умения | Планировать технические осмотры ГТС |
|  | Проводить технические осмотры закрепленных за подразделением/участком/бригадой ГТС |
|  | Применять внешние средства контроля или диагностирования технического состояния ГТС |
|  | Выявлять дефекты ГТС |
|  | Устранять незначительные дефекты ГТС |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Применять справочные материалы в сфере ремонта ГТС |
|  | Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Оказывать первую помощь |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности эксплуатируемых сооружений; пропускные способности, режимы пропусков воды, дренажные и осушающие устройства сооружений |
|  | Принцип действия контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Технологии диагностики состояния ГТС |
|  | Характерные признаки повреждений ГТС |
|  | Нормы и требования по организации производственных процессов ремонта и технического обслуживания ГТС ГЭС |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ГТС |
|  | Правила производства ремонтных работ |
|  | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей |
|  | Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Перечень материально-технических ресурсов (МТР) для проведения работ по ТО и ремонтам ГТС (оборудование, материалы, запасные части, инструмент, спецодежда) |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка бригады к выполнению работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства работ, площадок для размещения инструмента, оснастки, приспособлений для производства работ |
| --- | --- |
|  | Организация подготовки производственных, служебных, санитарно-бытовых и складских помещений |
|  | Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль своевременности реализации, правильное хранение, использование и списание материальных ресурсов |
|  | Инструктирование работников перед началом производства работ |
|  | Расстановка рабочего персонала |
|  | Оформление, выдача нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании, согласно действующей нормативно-технической документации (НТД) |
|  | Ввод работников в рабочую зону, вывод из нее |
|  | Обеспечение работников бригады/участка необходимым оборудованием, транспортными средствами, средствами механизации, материалами, спецодеждой, защитными средствами, проектной, технологической и нормативной документацией |
| Необходимые умения | Планировать свою работу и работу подчиненных работников |
|  | Рассчитывать количество материалов/ресурсов для выполнения работы |
|  | Оценивать безопасность условий для выполнения работ |
|  | Проводить инструктажи и осуществлять допуск работников к работам |
|  | Обеспечивать дисциплину труда работников |
|  | Формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
| Необходимые знания | Порядок вывода ГТС в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта |
|  | Порядок тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к ремонтным работам |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность участка по ремонту ГТС |
|  | Правила производства ремонтных работ |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к материалам, используемым в ремонте, условиям их хранения и использования в производстве работ |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения инструмента, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте и монтаже |
|  | Нормы аварийного запаса для ГТС: деталей, узлов и материалов |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда ремонтных работников |
|  | Основы экономики и организации производства |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже ГТС |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Должностные и производственные инструкции работников участка по ремонту ГТС |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией |
| --- | --- |
|  | Контроль содержания рабочих мест в исправном состоянии |
|  | Установление производственных заданий для работников |
|  | Координация работы бригадиров/мастеров участка, распределение по ремонтируемым объектам, выдача производственных заданий |
|  | Руководство ходом выполнения ремонтных работ повышенной сложности |
|  | Координация согласованных действий работников бригады/участка с ремонтными подразделениями и организациями в процессе выполнения ремонта |
|  | Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, с немедленным сообщением об этом руководителю |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении ремонтных работ |
|  | Оперативное выявление и устранение причин нарушения в ходе ремонтных работ |
|  | Оформление и закрытие нарядов на работы |
|  | Оформление табеля учета рабочего времени |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/01.4 |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении ремонтных работ бригадой рабочих |
|  | Планировать работу подчиненных работников |
|  | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Руководить работой ГПМ |
|  | Соблюдать требования охраны труда при производстве работ |
|  | Координировать действия членов бригады, в том числе в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Анализировать и интерпретировать техническую документацию, данные |
|  | Контролировать дисциплину труда подчиненных работников |
|  | Применять профилактические меры для снижения уровней опасности различного вида и их последствий |
|  | Оказывать первую помощь |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/01.4 |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к ремонтным работам |
|  | Правила производства и приемки ремонтных работ |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к материалам, используемым в ремонте, условиям их хранения и использования в производстве работ |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения инструмента, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Характерные признаки повреждений закрепленных за участком ГТС |
|  | Технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте и монтаже |
|  | Нормы аварийного запаса ГТС, деталей, узлов и материалов |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Основы экономики и организации производства |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность участка по ремонту закрепленного ГТС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже ГТС |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Должностные и производственные инструкции работников участка по ремонту ГТС |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль выполнения бригадой работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС; сдача-приемка выполненных работ | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сроков, качества объемов ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, технической документацией |
|  | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении ремонтных работ |
|  | Контроль своевременности доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Контроль правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Выборочный контроль соблюдения работниками бригады/участка технологии и технических требований к выполняемым ремонтным работам |
|  | Контроль санитарного состояния рабочих мест |
|  | Контроль соблюдения работниками бригады/участка требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Организация и работа по выполнению мероприятий, направленных на снижение затрат, улучшение качества ремонта, повышение уровня механизации работ, производительности труда работников бригады/участка, улучшение охраны труда, внедрение новой техники и передовой технологии |
|  | Принятие мер по исправлению дефектов, предупреждению брака |
|  | Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок оборудования, аварий |
|  | Оформление ремонтной и технической документации: графиков, журналов, актов, протоколов, формуляров |
|  | Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения ремонта |
| Необходимые умения | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады |
|  | Проводить анализ исполнения и оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте |
|  | Предлагать и реализовывать мероприятия по совершенствованию ремонтного производства |
|  | Оценивать качество произведенных ремонтных работ |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию, данные |
|  | Разрабатывать предложения по результатам анализа дефектов (несоответствий) оборудования |
|  | Применять навыки деловой переписки |
|  | Осуществлять эффективные коммуникации в рамках поставленных задач |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
| Необходимые знания | Порядок тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к ремонтным работам на ГТС |
|  | Правила производства и приемки работ по ремонту ГТС |
|  | Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к материалам, используемым в ремонте ГТС, условиям их хранения и использования в производстве работ |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения инструмента, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Характерные признаки повреждений закрепленных за участком ГТС |
|  | Порядок вывода ГТС в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ |
|  | Технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте ГТС |
|  | Нормы аварийного запаса ГТС, деталей, узлов и материалов |
|  | Основные положения о подготовке и проведении ремонта ГТС |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Основы экономики и организации производства |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность участка по ремонту закрепленного ГТС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже ГТС |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Должностные и производственные инструкции работников участка по ремонту ГТС |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер (I категории) Инженер (II категории) Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее профессиональное образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией - не менее трех лет работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Не ниже 2 группы по электробезопасности Получение удостоверения о прохождении аттестации в области безопасности ГТС объектов промышленности в установленном порядке |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокой категории инженера является повышение квалификации в области строительства и эксплуатации ГТС, новых технологий и материалов ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер производственно-технической службы организации электроэнергетики |
| ОКПДТР | 22718 | Инженер по ремонту |
| ОКСО | 140202 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |
|  | 140209 | Гидроэлектростанции |
|  | 270100 | Строительство |
|  | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |
|  | 270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 270104 | Гидротехническое строительство |
|  | 270200 | Транспортное строительство |
|  | 270202 | Строительство мостов |
|  | 280202 | Инженерная защита окружающей среды |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов мониторинга и диагностики ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка и анализ состояния оборудования, ГТС электростанции на основании данных мониторинга, диагностики и предшествующих ремонтов |
| --- | --- |
|  | Анализ выявленных в процессе эксплуатации дефектов ГТС электростанции |
|  | Анализ инновационных технологических решений и разрабатываемого оборудования, а также мировой практики применения технологий и производимого оборудования для использования в ТО и ремонтах |
|  | Проведение анализа и учет замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов по ГТС при планировании технических воздействий |
| Необходимые умения | Систематизировать и интерпретировать техническую документацию, данные мониторинга |
|  | Анализировать информацию и данные для оценки состояния ГТС, определения резервов надежности и обоснования необходимости ремонтных работ |
|  | Определять причины дефектов, выявляемых на ГТС |
|  | Обосновывать необходимость проведения ремонтных работ |
|  | Разрабатывать предложения по результатам анализа дефектов (несоответствий состояния ГТС) |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированными программами |
|  | Применять справочные материалы в области ремонта ГТС |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности эксплуатируемых сооружений, пропускные способности, режимы пропусков воды, дренажные и осушающие устройства сооружений |
|  | Принцип действия контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов |
|  | Руководящие материалы по надзору и эксплуатации гидросооружений |
|  | Современные технологии и новые материалы для ремонта сооружений и зданий, тенденции и перспективы их развития |
|  | Характерные признаки повреждений, закрепленных за руководимым участком оборудования, зданий и сооружений; |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Основы технологического процесса производства электрической энергии и мощности |
|  | Схема оперативно-диспетчерского управления и организация ремонтного обслуживания в организации гидроэнергетики |
|  | Принципы и режимы работы гидротехнического, гидротурбинного, грузоподъемного и вспомогательного оборудования |
|  | Принцип работы систем электроснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления, систем вентиляции, систем противопожарной защиты |
|  | Основы гидротехники (гидротехнического строительства), гидравлики, механики, электротехники |
|  | Методы обработки информации с применением современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение набора технических воздействий и формирование перечня мероприятий по устранению дефектов, повреждений, аварийного состояния ГТС |
| --- | --- |
|  | Определение состава выполняемых работ и формирование ведомости планируемых работ и объемов работ по ремонту ГТС |
|  | Формирование технических требований и ведомостей дефектов по воздействиям на ГТС |
|  | Определение номенклатуры и количества оборудования, механизмов, запасных частей и материалов, приспособлений и оснастки в соответствии с утвержденной ведомостью объема ремонта |
|  | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса оборудования и материалов |
|  | Формирование планов (графиков) ремонта, планов подготовки к ремонту, графиков производства ремонтных работ, графика обхода ГТС в межремонтный период |
|  | Формирование программы и заявок на вывод/ввод оборудования ГТС |
|  | Проведение технической экспертизы и подготовка заключений по проектно-сметной документации |
| Необходимые умения | Разрабатывать технические воздействия на ГТС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта ГТС |
|  | Рассчитывать объемы и сроки проведения ремонта ГТС |
|  | Планировать сложные технологические процессы в рамках ремонта ГТС |
|  | Составлять и читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией F/01.5 |
|  | Правила планирования и исполнения производственной программы ГЭС (в части планирования технических воздействий) |
|  | Нормативные и методические материалы по организации ремонтов и технического обслуживания ГТС ГЭС/ГАЭС |
|  | Передовые системы ремонта и технология работ по ремонту ГТС |
|  | Порядок организации обеспечения производства ремонтов материально-техническими ресурсами |
|  | Нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения энергоремонтной и инвестиционной деятельности |
|  | Схемы гидротурбинного, гидромеханического оборудования, а также вспомогательных систем, компоновки оборудования технологических процессов производства |
|  | Основы экономики и трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка документации по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки и приспособлений, предусмотренных технологией ремонта ГТС |
| --- | --- |
|  | Подготовка технологической документации по проведению ремонта ГТС (технологические карты) |
|  | Проверка и согласование проектной документации на капитальный ремонт ГТС |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов по проведению ремонта ГТС (назначение ответственных) |
|  | Подготовка схемы размещения составных частей оборудования, схем строповки и размещения рабочих мест |
|  | Подготовка проекта производства работ (ППР) ГТС |
|  | Обеспечение технической документацией исполнителей ремонтных работ |
| Необходимые умения | Оформлять техническую и отчетную документацию по эксплуатации и ремонтам ГТС |
|  | Применять навыки деловой переписки |
|  | Проводить переговоры |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных в своей предметной области |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией F/02.5 |
|  | Технология производства работ по ремонту ГТС |
|  | Состав и порядок подготовки технической документации для проведения ремонта ГТС |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению ППР для ремонта ГТС |
|  | Нормы численности работников и производственных мощностей для выполнения ремонта ГТС |
|  | Требования информационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка производства ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование, заказ и получение оборудования, материалов, запчастей для ремонта ГТС |
| --- | --- |
|  | Проведение входного контроля МТР, проверка качества используемых материалов, конструкций и оборудования для ремонта ГТС |
|  | В случае необходимости расчет предельной нагрузки перекрытия для ремонтируемого участка |
|  | Организация подготовки, проверка технического состояния, обеспечение работоспособности грузоподъемных средств, технологической оснастки, средств механизации |
|  | Подготовка огражденной зоны производства работ на ГТС для размещения инструмента, оснастки, приспособлений для производства строительно-монтажных работ |
|  | Обеспечение надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния зоны производства работ на ГТС |
|  | Передача разрешений соответствующих организаций на производство работ в особо опасных зонах, предусмотренных действующей нормативной документацией, ППР |
|  | Анализ технической и проектной документации ГТС, рассмотрение ведомости объемов работ, уточнение сроков и технологической последовательности |
|  | Организация подготовки рабочего места и необходимых документов для выполнения строительно-монтажных работ |
| Необходимые умения | Проверять пригодность к использованию грузоподъемных средств, средств измерений, необходимых для производства ремонтных работ |
|  | Оценивать состояние охраны труда на производственном объекте |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию, данные мониторинга |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Организовывать процесс ремонта ГТС |
|  | Соблюдать требования охраны труда при производстве работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией F/03.5 |
|  | Организация технической подготовки работ по ремонтному обслуживанию ГТС |
|  | Инструментарий для проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонтам ГТС (оборудование, материалы, запасные части, инструмент, спецодежда) |
|  | Требования к состоянию ГТС при ремонте |
|  | Требования охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
| Другие характеристики | - |

3.6.5. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль в рамках производства ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологической последовательности при проведении работ по ремонту ГТС |
| --- | --- |
|  | Поузловая приемка работ, освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций |
|  | Проведение контроля применяемых технологий производства работ, соответствия работ ПСД, НТД, соблюдения норм и правил безопасности |
|  | Фиксация, отслеживание различных видов ремонта в прикладных программах и формирование отчетности по ним |
|  | Оформление технической документации по ремонту оборудования: актов, протоколов, формуляров |
|  | Организация устранения выявленных дефектов в процессе производства работ |
|  | Выдача предписаний о прекращении или временной приостановке работ |
|  | Комплектация, проверка исполнительной и ремонтной, отчетной документации (акты, протоколы, формуляры, журналы, ведомости) в процессе производства работ |
|  | Принятие технических решений по изменению состава и объема работ, вызванных отклонением фактических технических условий производства работ по ремонту ГТС от плановых |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Пользоваться навыками деловой переписки |
|  | Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую документацию, данные мониторинга |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией F/04.5 |
|  | Организация проведения приемосдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Правила приемки и сдачи сооружений и зданий из ремонта |
| Другие характеристики | - |

3.6.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация сдачи-приемки из ремонта и оценка качества выполнения работ по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | F/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация сдачи/приемки и ввода в эксплуатацию ГТС |
| --- | --- |
|  | Проведение наладочных работ при вводе в эксплуатацию ГТС |
|  | Проведение пусковых и эксплуатационных испытаний и комплексное опробование при сдаче-приемке работ |
|  | Внесение информации о проведенном ремонте в техническую документацию |
|  | Фиксация, отслеживание различных видов ремонта в прикладных программах, формирование и сдача отчетной документации по проведенному ремонту |
|  | Проверка, приемка состава и объема выполненных работ по ремонту ГТС |
|  | Контроль соответствия технических характеристик отремонтированных ГТС нормативным требованиям |
|  | Организация индивидуальных и функциональных испытаний после ремонта |
|  | Работа в комиссии по вводу в эксплуатацию объекта ГТС |
|  | Организация устранения выявленных в процессе приемки дефектов на ГТС |
|  | Проведение оценки качества используемых материалов и конструкций при приемке работ |
| Необходимые умения | Сравнивать результаты проверок соответствия параметров ГТС установленным требованиям |
|  | Проводить испытания, освидетельствования и технические осмотры ГТС |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
|  | Применять внешние средства контроля или диагностирования технического состояния ГТС, включая контроль переносной аппаратурой герметичности, вибрации |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Соблюдать требования охраны труда при выполнении работ |
|  | Проводить инструктажи |
|  | Оперативно принимать и реализовать решения |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией F/05.5 |
|  | Правила приемки ГТС из ремонта |
|  | Методика оценки качества ремонта ГТС |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление (руководство) деятельностью по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель группы по ремонту ГТС, зданий и сооружений Начальник цеха по ремонту ГТС, зданий и сооружений Руководитель подразделения |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области строительства и эксплуатации ГТС, новых технологий и материалов ремонта ГТС ГЭС/ГАЭС, производственного менеджмента |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на должностях специалистов и руководителей в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом ГТС, зданий и сооружений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III Получение удостоверения о прохождении аттестации в области безопасности ГТС объектов промышленности в установленном порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
|  | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
| ОКПДТР | 250800 | Начальник участка (в промышленности) |
| ОКСО | 140202 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |
|  | 140209 | Гидроэлектростанции |
|  | 270100 | Строительство |
|  | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |
|  | 270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 270104 | Гидротехническое строительство |
|  | 270200 | Транспортное строительство |
|  | 270202 | Строительство мостов |
|  | 280202 | Инженерная защита окружающей среды |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подразделения по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование работы подразделения: подготовка текущих и перспективных планов, графиков выполнения отдельных работ (мероприятий) |
| --- | --- |
|  | Проверка полноты и качества подготовительных работ перед началом ремонта |
|  | Проверка готовности к ремонту ГТС, проверка правильности оформления акта |
|  | Оформление, выдача нарядов-допусков и распоряжений на производство отдельных видов работ (огневые, особо опасные работы) |
|  | Формирование необходимой отчетности по подразделению |
|  | Организация разработки и пересмотра производственных инструкций в рамках своей компетенции |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Разработка, согласование и утверждение программ приемки ГТС из ремонта |
|  | Организация выполнения и контроль технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Анализ и формирование планов по производственному участку |
|  | Организация работы комиссии по сдаче-приемке работ по ремонту ГТС |
|  | Выполнение функций подчиненных работников в случае необходимости |
| Необходимые умения | Планировать производство работ по ремонту ГТС |
|  | Организовывать деятельность по ремонту ГТС |
|  | Анализировать и прогнозировать ситуацию эксплуатации ГТС |
|  | Контролировать деятельность и исполнение решений |
|  | Обосновывать принятые технические решения |
|  | Применять навыки деловой переписки |
|  | Применять навыки ведения переговоров |
|  | Принимать решения в условиях неопределенности и быстрой смены задач |
|  | Распределять ресурсы и управлять своим временем |
|  | Самостоятельно поддерживать и повышать уровень профессиональной квалификации |
|  | Организовывать работу по изучению работниками отчетов и распорядительных документов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь |
|  | Работать с персональным компьютером, с программными средствами общего и специального назначения |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовыми функциями F/05.5 - F/06.5 |
|  | Нормативные, методические документы по вопросам, касающимся деятельности подразделения |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации ГТС |
|  | Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, определяющие направления развития электроэнергетики |
|  | Система организации управления охраны труда, технической эксплуатации, пожарной, экологической безопасности в организации гидроэнергетики |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности подразделения |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненных работников по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распределение производственных задач для работников |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков и качества работ подчиненных работников |
|  | Проведение производственных собраний |
|  | Формирование необходимой отчетности по подразделению |
|  | Определение должностных лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Контроль своевременности прохождения работниками проверки знаний и медицинских осмотров |
|  | Организация разработки и пересмотра производственных инструкций в рамках своей компетенции |
|  | Выборочный контроль состояния рабочих мест |
| Необходимые умения | Ставить цели и задачи, планировать деятельность подчиненных работников |
|  | Распределять необходимые для работы подразделения ресурсы |
|  | Организовывать и проводить производственные совещания |
|  | Оценивать качество выполненных ремонтных работ |
|  | Принимать управленческие решения |
|  | Контролировать деятельность подчиненных работников, исполнение решений |
|  | Применять навыки деловой переписки |
|  | Осуществлять эффективные коммуникации в рамках поставленных задач |
|  | Организовывать работу по изучению работниками отчетов и распорядительных документов |
|  | Работать с программными средствами общего и специального назначения |
| Необходимые знания | Нормативные, методические документы по вопросам, касающимся деятельности подразделения |
|  | Система организации управления охраны труда, технической эксплуатации, пожарной, экологической безопасности в организации гидроэлектроэнергетики |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Методика проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности подразделения |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Основы экономики и организации производства в гидроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Обучение подчиненных работников подразделений по ремонту ГТС ГЭС/ГАЭС | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инструктажей работников по охране труде, пожарной и промышленной безопасности |
| --- | --- |
|  | Проведение технической учебы работников подразделения |
|  | Осуществление проверки знаний работников в рамках работы в комиссии по проверке знаний |
|  | Определение потребности в обучении и подготовка предложений по обучению работников |
| Необходимые умения | Проводить проверку знаний и умений работников |
|  | Проводить инструктажи и обучение работников |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки работников |
|  | Разъяснять значение профессиональных норм и правил |
|  | Осуществлять наставничество |
|  | Составлять план обучения работников |
|  | Работать с программными средствами общего и специального назначения |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Система организации управления охраны труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности в организациях гидроэнергетики |
|  | Нормативные, методические документы по вопросам, касающимся деятельности подразделения |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности подразделения |
|  | Методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, стихийных бедствий |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Требования информационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ОРР), город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ПАО "РусГидро", город Москва |
| 3 | ПАО "Гидроремонт-ВКК", город Москва |
| 4 | ООО "МАКО Груп" (Международная ассоциация корпоративного образования), город Москва |

________________

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<5> Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150).

<6> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).

<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<8> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<9> Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный N 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007 г. N 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. N 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18370), от 15 декабря 2011 г. N 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23166), от 19 декабря 2012 г. N 739 (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2013 г., регистрационный N 28002), от 6 декабря 2013 г. N 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31601), от 30 июня 2015 г. N 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный N 38208).

<10> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.