ГОСТ 12.4.103-2020

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК

Классификация

Occupational safety standards system. Special protective clothes, personal means of hands and feet protection. Classification

МКС 13.340.01

Дата введения 2022-10-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2020 г. N 132-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | ТМ | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

(Поправка)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. N 934-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.103-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2022 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.103-83

6 ИЗДАНИЕ (сентябрь 2023 г.) с Поправками (ИУС N 12 2021 г.; ИУС N 7 2023 г.)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства индивидуальной защиты ног и рук и устанавливает их классификацию.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1] и нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт*.

_______________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59123-2020 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация".

3 Классификация

3.1 Общие положения

Специальная защитная одежда, средства индивидуальной защиты ног и рук имеют классификацию в зависимости:

- от типа [защитных свойств применительно к характеру происхождения вредных и (или) опасных факторов];

- группы и подгруппы защиты [защитных свойств применительно к конкретным вредным и (или) опасным факторам];

- вида.

3.2 Сведения о классификации в зависимости от типа, группы и подгруппы защиты, а также информация о буквенных обозначениях защитных свойств, установленных в действующих стандартах, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Наименование | Обозначение защитных свойств |
| --- | --- | --- |
| группы защиты | подгруппы защиты | специальной защитной одежды | средств индиви- дуальной защиты ног | средств индиви- дуальной защиты рук |
| От механических воздействий |
| От механических воздействий | От проколов и/или порезов | Мп | Мп | Мп |
|  | От режущего воздействия ручной цепной пилой | * | * | * |
|  | От разрезания ножами | * | - | * |
|  | От возможного захвата движущимися частями механизмов | Мд | - | - |
|  | От истирания | Ми | Ми | Ми |
|  | От вибрации | - | Мв | Мв |
|  | От ударов | - | * | * |
|  | От ударов в носочной части энергией 200 Дж | - | Мун 200 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 100 Дж | - | Мун 100 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 50 Дж | - | Мун 50 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 25 Дж | - | Мун 25 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 15 Дж | - | Мун 15 | - |
|  | От ударов в носочной части энергией 5 Дж | - | Мун 5 | - |
|  | От ударов в тыльной части энергией 3 Дж | - | Мут 3 | - |
|  | От ударов в лодыжке энергией 2 Дж | - | Мул 2 | - |
|  | От ударов в подъемной части энергией 15 Дж | - | * | - |
|  | От ударов в берцовой части энергией 1 Дж | - | Муб1 | - |
| От общих | - | З | З | - |
| производственных загрязнений | Облегченная | Зо | - | - |
| От воды и растворов | - | - | В | - |
| нетоксичных веществ | Водоотталкивающая | Во | - | - |
|  | Водонепроницаемая | Вн | * | Вн |
|  | Водоупорная | Ву | - | - |
| От нетоксичной | - | Пн | Пн | - |
| пыли | От мелкодисперсной пыли | - | - | Пм |
|  | От крупнодисперсной пыли | - | - | Пк |
|  | От взрывоопасной пыли | - | Пв | - |
| От скольжения по | - | - | С | - |
| поверхностям | От скольжения по зажиренным поверхностям | - | Сж | - |
|  | От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | - | См | - |
| От химических факторов |
| От токсичных веществ | От жидких токсичных веществ | Яж | - | - |
|  | От аэрозолей токсичных веществ | * | - | - |
|  | От газообразных токсичных веществ | * | - | - |
| От растворов кислот | От кислот концентрации более 80% | Кк | * | * |
|  | От кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%) | К 80 | - | К 80 |
|  | От кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%) | К 50 | - | К 50 |
|  | От кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%) | К 20 | К 20 | К 20 |
| От щелочей | От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%) | - | - | Щ 40 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%) | Щ 20 | Щ 20 | Щ 20 |
| От органических растворителей, в | От органических растворителей | - | * | * |
| том числе лаков и красок на их основе | От ароматических веществ | - | * | Оа |
|  | От неароматических веществ | - | * | Он |
|  | От хлорированных углеводородов | - | * | Ох |
| От нефти, | От сырой нефти | Нс | Нс | Нс |
| нефтепродуктов, масел и жиров | От продуктов легкой фракции | Нл | - | - |
|  | От продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел | Нм | Нм | Нм |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От растительных и животных масел и жиров | Нж | Нж | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | - | - | Нт |
| От биологических факторов |
| От вредных | От микроорганизмов | * | - | Бм |
| биологических факторов | От насекомых и паукообразных, в том числе: |  |  |  |
|  | От насекомых: |  |  |  |
|  | - гнуса | Бнг | - | - |
|  | - блох | Бнб | - | - |
|  | От паукообразных | Бнк | - | - |
| От радиационных факторов |
| От радиационных факторов | От радиоактивных веществ | * | Рз | Рз |
|  | От ионизирующих излучений | * | Ри | Ри |
| От пониженных и повышенных температур, прохладной окружающей среды |
| От повышенных температур | От повышенных температур, обусловленных климатом | Тк | - | - |
|  | От теплового излучения | Ти | Ти | Ти |
|  | От кратковременного воздействия открытого пламени | То | * | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр | Тр | Тр |
|  | От выплесков расплавленного металла | Тм | - | * |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями | Тп | Тп | - |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40°С до 100°С | - | * | Тп100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С | - | - | Тп400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С | - | - | Тв |
|  | От конвективной теплоты | Тт | - | * |
| От пониженных температур | От пониженных температур | Тн | - | Тн |
|  | От температур до минус 20°С | - | Тн 20 | - |
|  | От температур до минус 30°С | - | Тн 30 | - |
|  | От температур до минус 40°С | - | Тн 40 | - |
|  | От контакта с охлажденными поверхностями | - | - | * |
|  | до минус 5°С | - | - | Тхп 5 |
|  | до минус 10°С | - | - | Тхп 10 |
|  | до минус 15°С | - | - | Тхп 15 |
|  | менее минус 15°С | - | - | Тхп 20, Тхп 30, Тхп 40 |
| От прохладной окружающей среды | От прохладной окружающей среды (выше минус 5°С) | * | - | - |
|  | От прохладной окружающей среды и ветра | * | - | - |
| От термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества |
| От термических рисков электрической дуги | - | * | * | * |
| От поражений электрическим током | От электрического тока напряжением до 1000 В | * | Эн | Эн |
|  | От электрического тока напряжением выше 1000 В | * | Эв | Эв |
| От воздействия статического электричества | - | Эс | Эс | Эс |
| От электрических полей промышленной частоты | От электрических полей промышленной частоты | Эп |
|  | От электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током наведенного напряжения | * |
| От электромагнитных полей | - | * |
| СИЗ повышенной видимости |
| СИЗ сигнальные повышенной видимости | - | * | - | - |
| От статических нагрузок (от утомляемости) |
| От статических нагрузок (от утомляемости) | - | - | У | - |
| Примечания 1 Знак "*" означает, что СИЗ является объектом регулирования [1] и/или требования к СИЗ установлены в действующем стандарте на продукцию, в котором отсутствуют буквенное обозначение защитных свойств или ссылка на настоящий стандарт в части обозначения защитных свойств. 2 Знак "-" означает, что соответствующее СИЗ не является объектом регулирования [1] и/или требования к нему не установлены в действующих стандартах на продукцию. |

Обозначения защитных свойств специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты ног и рук, указанные в таблице 1, применяют при условии соответствия продукции требованиям стандартов, подтверждающих наличие соответствующих защитных свойств.

В случае, если СИЗ обладает несколькими защитными свойствами одной или разных групп защиты, общее буквенное обозначение формируют из перечислений соответствующих обозначений защитных свойств.

Пример - "ТоТнНсНм" - Специальная защитная одежда для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, пониженных температур, сырой нефти, продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел"

3.3 Классификация в зависимости от вида СИЗ приведена в таблице 2.

Таблица 2

| СИЗ в зависимости от назначения | Вид СИЗ* |
| --- | --- |
| 1 Специальная защитная одежда |  |
| 1.1 Специальная защитная одежда | Тулуп, пальто; полупальто, полушубок; плащ; халат; костюм; куртка, рубашка; брюки; комбинезон, полукомбинезон; жилет; платье; блуза, сорочка; юбка; фартук, сарафан; куртка-накидка |
| 1.2 Белье термостойкое от термических рисков электрической дуги | По нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт |
| 1.3 Прочая | Накидка (пелерина) |
| 2 Средства индивидуальной защиты ног |  |
| 2.1 Обувь специальная защитная | Сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; полуботинки; туфли; галоши; боты; тапочки (сандалии) |
| 2.2 Прочие СИЗ | Гетры; бахилы; следы; чехлы; чулки |
| 3 Средства индивидуальной защиты рук | Рукавицы; перчатки (трехпалые, четырехпалые, пятипалые, шестипалые); митенки (полуперчатки); напальчники; наладонники; напульсники; нарукавники |
| * Исчерпывающий перечень видов СИЗ устанавливается в стандартах на конкретные виды средств индивидуальной защиты. |

3.4 По характеру применения специальная защитная одежда, средства индивидуальной защиты рук и ног подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.

3.5 Примеры пиктограмм, применяемых в соответствии с международной практикой в маркировке специальной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног, приведены в приложении А.

Приложение А

(рекомендуемое)

Примеры пиктограмм, применяемых в соответствии с международной практикой в маркировке специальной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног

В соответствии с техническим регламентом [1], а также межгосударственными стандартами на конкретные виды СИЗ допускается нанесение на изделие информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты.

Учитывая, что в некоторых межгосударственных стандартах, подготовленных на основе международных стандартов, рассматриваются группы (подгруппы) защиты средств индивидуальной защиты, отличные от установленных в рамках настоящего стандарта, соотнесение буквенных обозначений и пиктограмм не всегда представляется возможным. В то же время при подтверждении соответствия продукции требованиям [1] и соответствующим межгосударственным стандартам допускается одновременное нанесение на изделие буквенных обозначений и соответствующих пиктограмм.

В таблице А.1 приведены примеры пиктограмм в соответствии с [2] для различных групп (подгрупп) защиты специальной защитной одежды, средств индивидуальной защиты рук и ног, установленные в соответствующих стандартах.

Обозначение в виде пиктограмм применяется при условии соответствия продукции требованиям стандарта, устанавливающего правила нанесения маркировки и содержащего технические требования применительно к конкретным группам (подгруппам) защиты СИЗ.

Таблица А.1

| Пиктограмма | Значение пиктограммы | Пиктограмма | Значение пиктограммы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защита от механических воздействий (ISO 7000-2490*) |  | Защита от пониженных температур (холода) (ISO 7000-2412*) |
| ________________ * Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных. |
|  | Защита от ионизирующей радиации (ISO 7000-2809) |  | Защита от дождя или снега (ISO 7000-2413) |
|  | Защита от возможного захвата движущимися частями механизмов (ISO 7000-2411) |  | Защита от химических веществ (ISO 7000-2414) |
|  | Защита от воздействия статического электричества (ISO 7000-2415) |  | Защита от загрязнения радиоактивными частицами (ISO 7000-2484) |
|  | Защита от электромагнитных полей (ISO 7000-2407) |  | Защита от микроорганизмов (ISO 7000-2491) |
|  | Защита от термических рисков электрической дуги (ISO 7000-5216) |  | Защита от разрезания ручной цепной пилой (ISO 7000-2416) |
|  | Защита от вибрации (СИЗ рук) (ISO 7000-3633) |  | Защита от рисков при сварочных работах (ISO 7000-2683) |
|  | Защита от высоких температур и пламени (ISO 7000-2417) |  | Сигнальная одежда повышенной видимости (ISO 7000-2419) |
|  | Защита от порезов и колотых ран (ISO 7000-2483) |  | Защитная специальная одежда (снаряжение) для проведения пескоструйных работ (ISO 7000-2482) |
|  | Защита от вибрации (ISO 7000-3633 |  | Защита от укусов клещей (ISO 7000-3662) |
|  | Защита от проколов острыми предметами (ISO 7000-3470) |  |  |

Библиография

| [1] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 | "О безопасности средств индивидуальной защиты" |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 7000:2019 | Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы) |

| УДК 685.345:006.354 | МКС 13.340.01 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, классификация, средства индивидуальной защиты ног, средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная защитная |