# Утверждаю

Заместитель Министра

Российской Федерации

по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий

стихийных бедствий

А.Н.ЧЕЛЫШЕВ

31 октября 1996 г. N 9/733/3-2

Заместитель Министра

путей сообщения

Российской Федерации

Ю.М.ГЕРАСИМОВ

Согласовано

Заместитель Председателя

Федерального горного и

промышленного надзора

Н.Н.КАРНАУХ

28 октября 1996 г. N 03-35/287

ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИХ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила безопасности разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.92 N 833 "О повышении безопасности движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации".

1.2. Настоящие Правила определяют меры безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам и являются обязательными для работников железнодорожного транспорта, отправителей и получателей опасных грузов, а также для предприятий и организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей и ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

1.3. Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

1.4. Действия работников железнодорожного транспорта и привлеченных формирований при возникновении аварийной ситуации должны быть максимально оперативными, соответствовать характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов (пожаровзрывоопасность, токсичность, коррозионность, окисляющее действие и др.), с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами перевозок опасных грузов.

1.5. Основные формы проявления транспортной опасности грузов, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, приведены в групповых или индивидуальных аварийных карточках (приложение 2 к настоящим Правилам). Групповые аварийные карточки включают опасные грузы с аналогичными показателями транспортной опасности, характер необходимых действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций с которыми совпадает или различается незначительно.

Аварийная карточка содержит:

указания по применению средств индивидуальной защиты;

необходимые указания по действиям при аварийной ситуации:

- общего характера;

- при утечке, разливе и россыпи;

- при пожаре;

указания по нейтрализации;

указания по мерам первой помощи.

Порядок осуществления обязательных общих мер при авариях с различными опасными грузами приведен в разделе 2 настоящих Правил.

Необходимые для ликвидации аварийной ситуации средства приведены в приложении 3 настоящих Правил.

Указания по доврачебной помощи представлены в аварийных карточках и в п. 5.9 настоящих Правил.

Указания по врачебной помощи предусмотрены в Медицинских аварийных карточках.

1.6. Алфавитный указатель (приложение 4.1 к настоящим Правилам) содержит наименования опасных грузов с указанием для каждого груза соответствующего номера аварийной карточки.

Если по какой-либо причине точное наименование груза установить не удалось, но известен номер ООН груза, то номер аварийной карточки следует искать по прил. 4.2 к настоящим Правилам. При отсутствии наименования и номера ООН груза следует руководствоваться предписаниями приложения 5 к настоящим Правилам.

1.7. При возникновении аварийной ситуации с опасными грузами, сопровождаемыми проводниками или специалистами грузоотправителя (грузополучателя), последние обязаны:

а) принять все необходимые меры к предотвращению угрозы людям, повреждения подвижного состава, сооружений, грузов, других последствий;

б) установить возможность и условия дальнейшего следования грузов и при необходимости совместно с локомотивной бригадой принять меры к прекращению движения поездов, маневровой работы и к недопущению доступа посторонних лиц в опасную зону;

в) после осмотра места происшествия доложить о создавшейся обстановке и мероприятиях по обеспечению безопасности: на перегоне - машинисту локомотива, на станции - дежурному по станции;

г) по прибытии на место аварийной ситуации аварийно-восстановительных и пожарных подразделений сообщить их руководителям о состоянии груза, подвижного состава и мерах безопасности при ведении аварийно-восстановительных и спасательных работ.

Осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в части мер безопасности при выполнении работ с указанными грузами или вагонами, содержащими сопровождаемый груз, производится по согласованию с сопровождающими их проводниками или специалистами и при их участии.

1.8. Восстановительные и пожарные поезда железных дорог к месту происшествия направляются в порядке, действующем на железнодорожном транспорте. Личный состав указанных поездов и другие работники железных дорог, привлеченные к ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, должны быть обучены правилам пользования средствами индивидуальной защиты и обеспечены ими в соответствии с порядком, установленным МПС России. Восстановительные и пожарные поезда осуществляют ликвидацию аварийных ситуаций с опасными грузами в пределах своих тактико-технических возможностей. Исходя из конкретной обстановки в состав восстановительного поезда может быть включен вагон с медицинским оборудованием. Медицинский персонал направляется в составе восстановительных и пожарных поездов в установленном МПС России порядке.

1.9. Для ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами привлекаются силы и средства грузоотправителя (грузополучателя), которые после получения требования от железной дороги должны быть направлены немедленно таким видом транспорта, который обеспечил бы прибытие их к месту происшествия в возможно короткий срок.

1.10. При возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами управления (отделения) железных дорог привлекают в соответствии с законодательством Российской Федерации специалистов газоспасательных, горноспасательных и других аварийных служб региона, близлежащих предприятий, пожарные подразделения населенных пунктов и объектов. Указанные службы и специалисты выезжают на место происшествия с необходимыми для ликвидации аварийной ситуации средствами и техникой. Привлекаемые организации вправе пользоваться не только рекомендациями аварийных карточек, но и специфическими нейтрализаторами, методами и способами ликвидации аварийных ситуаций, средствами индивидуальной защиты и обязаны обеспечить средства индивидуальной защиты для всего персонала организации, участвующей в ликвидации аварийной ситуации.

Управления железных дорог в пределах своего региона заблаговременно определяют с территориальными органами МЧС России перечень предприятий, имеющих аварийные службы или соответствующих специалистов, а также номенклатуру опасных грузов, в ликвидации аварийных ситуаций с которыми эти предприятия могут принять участие. Перечень этих предприятий утверждается местной администрацией по представлению управлений железных дорог.

Кроме того, к ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются невоенизированные формирования и воинские подразделения, входящие в территориальную подсистему Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), порядком, предусмотренным двусторонним соглашением между МЧС России и МПС России.

Порядок привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии пожароопасных, ядовитых, коррозионных свойств опасных грузов приведены в приложении 7 к настоящим Правилам.

1.11. Министерства, ведомства, перечисленные в приложении 8 к настоящим Правилам, а также другие министерства, ведомства, подведомственные предприятия которых отгружают опасные грузы, представленные в перечне, согласованном МПС России и МЧС России, должны иметь центральные службы по организации безопасной транспортировки и ликвидации аварийных ситуаций с указанными грузами и соответствующие территориальные организации. Места их дислокации, номера телефонов и другие средства связи указаны в приложении 8 к настоящим Правилам. В случае изменения указанных сведений, а также при организации нового центрального или территориального органа адреса, номера телефонов и т.д. должны быть немедленно сообщены в МПС России соответствующим министерством, ведомством или организацией.

По решению соответствующего министерства, ведомства функции центральной службы по организации безопасной транспортировки и ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами могут быть возложены на центральный диспетчерский аппарат данного министерства, ведомства или организации.

1.12. Порядок проведения основных мероприятий по нейтрализации и дегазации приведен в соответствующем разделе аварийной карточки и разд. 6 настоящих Правил.

Обеспечение нейтрализующими веществами подразделений, участвующих в ликвидации последствий аварии, производится предприятиями-грузоотправителями (грузополучателями) или близлежащими предприятиями исходя из минимальных норм расхода, приведенных в п. 6.3 настоящих Правил, по заявке руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

## 2. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ОПАСНЫМИ

ГРУЗАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИХ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

2.1. К перевозке опасных грузов допускаются локомотивные бригады, прошедшие обязательный инструктаж, изучившие требования и обеспеченные комплектом настоящих Правил, имеющие соответствующий допуск к работе с опасными грузами (на основании инструкции), снабженные средствами индивидуальной защиты (СПИ-20 или аналогичными), аптечкой и комплектом переносных радиостанций.

При возникновении аварийных ситуаций на перегоне машинист локомотива незамедлительно сообщает об этом установленным порядком по поездной радиосвязи или любым другим возможным в создавшейся ситуации видом связи поездному диспетчеру и дежурным по ближайшим станциям, ограничивающим перегон. Машинист локомотива и его помощник имеют право вскрыть пакет с перевозочными документами.

Схема оповещения причастных работников при возникновении аварийной ситуации представлена на рисунке 1.

Перегон,

станция    ┌─────────┐          ┌────────────┐ ┌──────────────────────┐

│Начальник│<───────┐ │Локомотивная│ │   ┌───────────┐      │  ┌─────────────────┐

│ станции │        │ │бригада,    │ │   │Аварийно-  │      │  │Грузоотправитель,│

└─────────┘        │ │другие ра-  │ │   │восстанови-│  ┌───┼─>│грузополучатель, │

│ │ботники     │ │┌─>│тельные    │  │   │  │владелец подвиж- │

│ └─────┬──────┘ ││  │подразделе-│  │   │  │ного состава     │

│       │        ││  │ния        │  │   │  └─────────────────┘

│       \/       ││  └───────────┘  │   │

┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────┐ ││ ┌───────────────┘   └──────┐

\/                          │ └─┤Дежурный по │ ││ │                          │

┌────────┐   ┌───────────┐      └───┤  станции,  ├─┘│ │┌─────────────────────────┼─────────┐

│Штаб ГО │   │Пожарный и │          │ маневровый │  │ ││                         \/        │

│ района │   │восстанови-│<───────┐ │ диспетчер  │  │ ││                    ┌──────────┐   │

│(города)│   │тельный по-│<──────┐│ └─────┬──────┘  │ │├───────────────────>│ЛУВД-ЛОВД,│   │

└─┬──────┘   │езда       │       ││       │         │ ││                    │   ОВД    │   │

│          └───────────┘       ││       \/        │ ││                    └───┬──────┘   │

│                              ││ ┌────────────┐  │ ││   ┌───────────────┐    │          \/

│ Отделение┌───────────┐       │└─┤ Поездной   ├──┘ ││   │Начальник отде-│    │  ┌─────────────────┐

│ железной │Служба вое-│       │  │ диспетчер  │    ││   │ления железной │    │  │Дежурный помощник│

│  дороги  │низирован- │<─ ─ ─┐│  └─────┬──────┘    ││┌─>│дороги (началь-│    │  │военного комен-  │

│          │ной охраны │      ││        │           │││  │ник железной   │    │  │данта железнодо- │

│          └───────────┘       │        │           │││  │дороги)        ├┐   │  │рожного участка и│

│                             ││        │           │││  └┬──────────────┘│   │  │станции          │

│          ┌───────────┐       │        │           │││   │ Председатель  │   │  └───────────┬─────┘

│          │Начальник  │      ││        │           │││   │  комиссии по  │   │              │

│          │отдела гру-│<─ ─┐  │        │           │││   │  ликвидации   │   │              │

│          │зовой и    │    │ ││        │           │││   │ чрезвычайных  │   │              │

│          │коммерче-  │       │        \/          │││   │   ситуаций    │   │              │

│          │ской работы│    │ ││  ┌────────────┐    │││   └───────────────┘   │              │

│          └───────────┘       └──┤Дежурный по ├────┘││                       │              │

\/                          │ └─ ─┤отделению   ├─────┘│  ┌────────────────┐   │              \/

┌────────┐   ┌───────────┐          │(управлению)├──────┘  │Главный врач    │   │          ┌────────┐

│Штаб ГО │   │Ревизор по │    └─ ─ ─┤железной до-├────────>│центра санэпид- │   │          │Дежурный│

│области,│<──┤безопаснос-│<─────────┤роги        │         │надзора отделе- │   │          │офицер  │

│края,   │   │ти движения│          └─────┬──────┘         │ния железной    │   └────┐     │Управле-│

│респуб- │   │поездов    │                │                │дороги          │        │     │ния во- │

│лики    │   └───┬───────┘                \/               └────┬───────────┘        │     │енных   │

└────┬───┘       │                  ┌────────────┐  ┌───────────┼──────────────┬─────┼────>│сообще- │

│           │                  │Старший де- │  │           │              │     \/    │ний на  │

│ Железная  │                  │журный по-  │  │           \/             │  ┌─────┐  │железной│

│  дорога   │                  │мощник на-  ├──┘    ┌───────────────────┐ └─>│УВДТ,│  │дороге  │

\/          \/                 │чальника    │       │Главный врач центра│    │ УВД,│  └───┬────┘

┌─────────┐  ┌───────────┐          │оперативно- ├──────>│санэпиднадзора же- │    │ МВД │      │

│Оператив-│  │Служба без-│<─────────┤распоряди-  │       │лезной дороги      │    └──┬──┘      │

│ный де-  │  │опасности  │          │тельного от-│       └─────────────────┬─┘       │         │

│журный   │<─┤движения и │   ┌──────┤дела желез- │                         │         │         │

│регио-   │  │экологии   │   │      │ной дороги  │    ┌──────────────────┐ │         │         │

│нального │  └───┬───────┘   │      └─────┬───┬──┘    │Территориальные   │ │         │         │

│центра   │      │           \/           │   └──────>│(центральные)     │ │         │         │

│МЧС Рос- │      │    ┌────────────┐      │           │службы по ликви-  │ │         │         │

│сии      │      │    │Региональные│      │           │дации аварийных   │ │         │         \/

└────┬────┘      │    │органы Гос- │      │           │ситуаций (прил. 8)│ │         │     ┌────────┐

│           │    │гортехнадзо-│      │           └──────────────────┘ │         │     │Дежурный│

│ Министер- │    │ра России   │      │                                │         \/    │офицер  │

│ ство      │    └────────────┘      │         ┌──────────────────────┼─┐  ┌──────┐   │Цент-   │

\/          \/                       \/        │                      │ ├─>│ГУВДТ │   │рального│

┌─────────┐  ┌───────────┐    ┌──────────────────┐  │ ┌─────────────┐      │ │  │ МВД  │   │Управле-│

│Оператив-│  │Управление │    │Дежурный по опера-│  │ │Главный са-  │<─────┘ │  │России│   │ния во- │

│ный де-  │  │по безопас-│    │тивно-распоряди-  ├──┘ │нитарный врач│        │  └──────┘   │енных   │

│журный   │<─┤ности дви- │<───┤тельному отделу   │    │железнодорож-│        └────────────>│сообще- │

│МЧС Рос- │  │жения и    │    │Управления перево-├───>│ного транс-  │                      │ний МО  │

│сии      │  │экологии   │    │зок               │    │порта        │                      │России  │

└─────────┘  └───────────┘    └───────────┬──────┘    └─────────────┘                      └────────┘

│

\/

┌─────────────────┐

│Начальники управ-│

│лений МПС России │

└─────────────────┘

───────────── - оповещаются в первую очередь;

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ - оповещаются во вторую очередь.

Рис. 1. Схема оповещения при возникновении

аварийной ситуации с опасными грузами

Сообщение должно включать в себя описание характера аварийной ситуации, сведения о наличии пострадавших, содержащиеся в перевозочных документах наименование груза, номер аварийной карточки (номер ООН груза, при наличии), количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а на электрифицированных участках - сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети.

После передачи сообщения об аварийной ситуации локомотивная бригада принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в аварийной карточке на данный опасный груз.

2.2. При получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также при возникновении аварийной ситуации в пределах станции дежурный по станции сообщает о случившемся начальнику станции, поездному диспетчеру, в штаб гражданской обороны района (города), после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей аварийной карточке.

2.3. При отсутствии перевозочных документов номер аварийной карточки следует установить в соответствии с п. 1.5 настоящих Правил.

2.4. К принятию неотложных мер могут быть привлечены работники всех других служб железной дороги, при условии обязательного проведения с ними предварительного и текущего инструктажа по работе с опасными грузами и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

2.5. Поездной диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает об этом дежурному по отделению (управлению) железной дороги и в зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении восстановительного и пожарного поездов, других аварийно-восстановительных подразделений, а также регулирует движение поездов в районе места происшествия.

2.6. Дежурный по отделению (управлению) железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации, передает сообщение начальнику отделения железной дороги, в случае отсутствия отделения железной дороги - начальнику железной дороги, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям отделения железной дороги, старшему дежурному помощнику начальника оперативно-распорядительного отдела службы перевозок железной дороги, ревизору по безопасности движения поездов отделения (управления) железной дороги и главному врачу Центра санэпиднадзора (ЦСЭН) отделения (управления) железной дороги.

В случае, когда в зоне аварийной ситуации оказалось большое количество опасного груза (целые вагоны, их группы или большое количество упаковок опасного груза) или возникла чрезвычайная ситуация, дежурный по отделению (управлению) железной дороги сообщает об этом местной администрации, которая действует в соответствии со ст. 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

После вызова специальных служб для ликвидации аварийной ситуации дежурный по отделению (управлению) железной дороги сообщает о ней начальнику отдела грузовой и коммерческой работы, руководству службы военизированной охраны железной дороги.

2.7. Начальник отделения железной дороги (начальник железной дороги) при аварийной ситуации, представляющей угрозу населению или окружающей среде, совместно со специалистами причастных служб, а в необходимых случаях совместно с представителями местных органов власти, территориальных служб МЧС России, здравоохранения, внутренних дел, промышленных предприятий, организаций и специалистами грузоотправителя (грузополучателя) должны оперативно выполнить следующий комплекс мероприятий:

а) провести санитарно-химическую разведку очага аварии и территории, находящейся под угрозой поражения от факторов аварии, определить границы опасной зоны, принять меры по ее ограждению и оцеплению;

б) при необходимости провести эвакуацию населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, особенностей местности и погодно-климатических условий);

в) оценить пожарную обстановку;

г) выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых (токсичных) и едких веществ, биологически опасных препаратов, и организовать оказание им медицинской помощи;

д) разработать план ликвидации аварийной ситуации, в котором предусмотреть следующий порядок действий:

- дать краткую характеристику очага поражения;

- определить угрозу взрыва и пожара для личного состава подразделений и населения, а также угрозу развития пожара;

- определить силы и средства, необходимые для ликвидации последствий аварии, и порядок их использования;

- поставить задачи отдельным подразделениям и специализированным формированиям;

- установить динамический контроль содержания химических веществ в окружающей среде;

- установить последовательность аварийно-восстановительных работ;

- организовать регистрацию участников ликвидации последствий аварийной ситуации;

- выбрать способы нейтрализации и дегазации на основе указаний аварийной карточки;

- организовать контроль за полнотой нейтрализации (дегазации, обеззараживания) местности, объектов внешней среды, техники, транспорта, спецодежды;

- организовать медицинское обеспечение;

- предпринять необходимые меры безопасности;

- организовать управление ходом работ и установить порядок представления донесений.

Такие мероприятия, как тушение ординарных пожаров, восстановление сквозного движения, расчистку завалов, подъем подвижного состава, разделку вагонов осуществляет железная дорога; оцепление зоны чрезвычайной ситуации, развертывание пунктов управления, организацию связи между подразделениями в месте ликвидации аварийной ситуации, нейтрализацию ядовитых веществ, перекачку жидкостей, сбор и вывоз зараженного грунта, обваловку и засыпку проливов, участие в тушении сложных пожаров (например, при горении ядовитых веществ или при образовании токсичных продуктов горения), организацию действий по ликвидации загрязнений местности и утилизации остатков опасных грузов осуществляют аварийные бригады предприятий, другие подразделения, входящие в территориальную подсистему РСЧС, войска и формирования гражданской обороны.

2.8. Общее руководство безопасным ведением работ осуществляет руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации. Ответственность за выполнение установленных руководителем работ мер безопасности работниками подразделений железнодорожного транспорта, а также личным составом привлеченных подразделений несут руководители этих подразделений.

Запрещается приступать к восстановительным работам в зоне аварии с опасными грузами силами подразделений МПС России до прибытия соответствующих аварийных служб, устранения ими угрозы жизни и здоровью людей и получения инструктажа на ведение восстановительных работ.

Если свойства веществ и материалов неизвестны, руководитель работ может принять меры по их выяснению через грузоотправителя (грузополучателя), специализированные научно-исследовательские организации, автоматизированную информационно-справочную систему "Опасные грузы", а в необходимых случаях требовать направления на место аварии соответствующих специалистов грузоотправителя (грузополучателя).

2.9. Старший дежурный помощник начальника оперативно-распорядительного отдела железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации, незамедлительно сообщает о ней руководству железной дороги и соответствующих служб, дежурному по оперативно-распорядительному отделу Управления перевозок МПС России, главному санитарному врачу железной дороги и в территориальные (при их отсутствии - центральную) службы по организации ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами соответствующего министерства, ведомства или организации, включая МЧС России.

2.10. Вагоны с опасными грузами, представляющие опасность (пожары, утечки), должны быть с соблюдением мер предосторожности отведены в безопасное место на расстояние, указанное в аварийной карточке, но не менее 200 м от производственных и жилых строений, других вагонов с опасными грузами или на специально оборудованные пути, определяемые техническо-распорядительным актом станции.

2.11. Проведение работ с вагонами, груженными опасными грузами, при техническом обслуживании, безотцепочном ремонте и текущем отцепочном ремонте производится в соответствии с порядком, установленным МПС России.

2.12. При выявлении случаев соударения вагона с опасными грузами со скоростью, превышающей допустимую, не приведшего к сходу его с пути, необходимо проведение следующих мероприятий: с соблюдением мер безопасности, изложенных в аварийной карточке, с учетом особых предписаний (п. 3.11 настоящих Правил) выполнить технический и коммерческий осмотр вагона и при необходимости отвести его в безопасное место согласно п. 2.10 настоящих Правил.

Если в течение 2 часов после соударения не будет обнаружено признаков утечки, просыпи, возгорания опасного груза, вагон может быть отправлен к месту назначения.

Если в указанный период времени обнаружена утечка, просыпь, возгорание опасного груза, следует действовать согласно аварийной карточке и настоящим Правилам.

2.13. Работники Санэпиднадзора, прибыв к месту аварийной ситуации, обязаны незамедлительно организовать контроль за выполнением предписаний и рекомендаций по безопасному ведению работ, а также контроль эффективности обеззараживания территории, транспортных средств и механизмов.

2.14. На период проведения аварийно-восстановительных работ должно быть организовано круглосуточное дежурство медперсонала и при необходимости развернут стационарный эвакопункт.

2.15. Слив и выгрузка опасных грузов из поврежденных цистерн или тары на грунт, в водоем и т.д. не разрешаются и могут быть допущены только в исключительных случаях при наличии разрешения компетентного органа по перевозке опасных грузов и по согласованию с местными органами власти.

2.16. Возможность возобновления движения поездов и маневровой работы через территорию, подвергшуюся загрязнению в результате аварии, определяется руководителем работ после получения соответствующего заключения органов Санэпиднадзора.

2.17. Работники Санэпиднадзора после проведения работ по обеззараживанию (дегазации) обязаны организовать лабораторный контроль их эффективности; если аварийная ситуация с опасными грузами произошла в зимнее время, лабораторный контроль эффективности обеззараживающих работ необходимо повторить в теплое время года; при необходимости работы по обеззараживанию повторяются.

2.18. При необходимости к выполнению мероприятий, предусмотренных п. п. 2.13, 2.16, 2.17 настоящих Правил, привлекаются специалисты и формирования МЧС России, специальные воинские подразделения, а также территориальные органы здравоохранения.

2.19. Работы по ликвидации последствий аварийной ситуации с опасными грузами считаются законченными после завершения ликвидации заражения, подтвержденной санитарно-химическим заключением, и обеспечения безопасности движения поездов с составлением комиссионного акта о ликвидации последствий аварийной ситуации.

2.20. Средства индивидуальной защиты, применявшиеся при ликвидации аварийной ситуации, должны быть направлены на проверку с целью установления возможности дальнейшего использования.

## 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. Руководители восстановительных подразделений должны руководствоваться требованиями Инструкции по организации восстановительных работ при ликвидации последствий крушений, аварий и сходов подвижного состава на железных дорогах, а также требованиями настоящих Правил.

3.2. Отправление на место аварии восстановительного поезда (ВП) должно быть обеспечено не позднее чем через 40 минут после получения приказа дежурного по отделению (управлению) железной дороги. Начальник ВП получает приказ поездного диспетчера с указанием мер предосторожности, исходя из предписываемых аварийной карточкой мер.

Отправление ВП на подъездные пути предприятий транспорта осуществляется при получении заявок и производится по разрешению главного ревизора железной дороги по безопасности движения или его заместителя и указанию начальника отделения железной дороги (начальника железной дороги).

3.3. Поездной диспетчер обязан в каждом случае при передаче приказа об отправлении ВП указать степень его негабаритности и обеспечить условия безопасного пропуска по участку, руководствуясь при этом действующими инструкциями и правилами.

Поездной диспетчер, на участке которого произошел сход подвижного состава, обязан:

- своевременно подготовить ближайшие станции и участок для беспрепятственного продвижения ВП;

- обеспечить оперативное продвижение ВП и передачу по поездной радиосвязи начальникам ВП всей необходимой для подготовки к проведению работ информации;

- до прибытия ВП организовать уборку стоящих на рельсах вагонов, обеспечивая свободность путей для маневров с прибывающими к месту аварии восстановительными поездами.

3.4. Перед началом работ, связанных с подъемом и уборкой сошедшего подвижного состава, начальник ВП проверяет закрепление находящегося на рельсах подвижного состава и обследует место схода.

3.5. Организация восстановительных работ включает:

- выявление объемов работ, определение необходимых сил и средств;

- выбор схемы и установление очередности их производства, разработку планов по организации восстановления;

- обеспечение охраны и ограждение мест работы;

- обеспечение привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты;

- принятие необходимых мер пожарной безопасности;

- оценку принимаемых решений с позиций ущерба окружающей природной среде.

3.6. Работы должны выполняться в определенной последовательности, соответствующей принятому плану. По мере освобождения земляного полотна от сошедшего подвижного состава работники восстановительных поездов приступают к ремонту пути, установке поврежденных опор контактной сети, восстановлению средств связи и устройств СЦБ. Начальник ВП отвечает за строгое выполнение оперативного плана восстановления в части подъема сошедшего с рельсов подвижного состава. Дополнительные повреждения подвижного состава и контейнеров с опасными грузами не допускаются.

3.7. Работа с краном (кранами) осуществляется под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, аттестованного и назначенного приказом по предприятию, отделению (управлению) железной дороги из числа инженерно-технических работников.

Запрещается проведение работ по подъему и ремонту подвижного состава, содержащего взрывчатые материалы, воспламеняющиеся газы, а также легковоспламеняющиеся и горючие грузы (приложение 7 к настоящим Правилам), без применения искробезопасного инструмента и технических средств (на основе омеднения или алюминиевых сплавов).

3.8. При необходимости освещения фронта работ должны использоваться осветительные устройства во взрывозащищенном исполнении.

3.9. Руководитель работ должен в плане работ предусмотреть возможность обследования компетентными лицами зоны аварии (видеосъемка, фотографирование объектов, составление схем, отбор образцов и т.п.).

3.10. По окончании восстановительных работ привлеченные работники должны пройти медицинское освидетельствование.

3.11. Особые предписания по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами отдельных классов:

3.11.1. Класс 1 (взрывчатые материалы - ВМ). При проведении аварийно-восстановительных работ с грузами класса 1 необходимо учитывать их особую опасность, способность принести значительный ущерб жизни и здоровью людей, а также жилым и производственным объектам, транспортной инфраструктуре.

При аварийных ситуациях и планировании аварийно-восстановительных работ с ВМ необходимо в первую очередь исходить из подкласса груза, который указывается в аварийной карточке.

ВМ подкласса 1.1 (ВМ с опасностью взрыва массой) способны взрываться всей массой под воздействием ударов, нагревания, детонации. При этом образуется ударная волна, приводящая к разрушению подвижного состава, строительных конструкций, восстановительной и пожарной техники, поражению людей. Тепловой прогрев ВМ этого подкласса в условиях пожара увеличивает вероятность перехода горения в детонацию, и в практической деятельности аварийные и пожарные службы должны принимать вероятность взрыва равной единице. Кроме ударной волны большой ущерб наносят осколки и обломки упаковок, вагонов, строительных конструкций и т.п., разлетающиеся в зоне взрыва с большой скоростью; опасны также газообразные продукты взрыва (углерода монооксид, оксиды азота, фосфора, цианид водорода). ВМ подклассов 1.2 (ВМ, не взрывающиеся массой) и 1.3 (ВМ пожароопасные, не взрывающиеся массой) характеризуются опасностью разбрасывания, загорания, но не создают опасности взрыва массой.

Горение метательных ВМ (пороха, ракетное топливо подклассов 1.2 и 1.3) по внешнему эффекту выглядит как взрыв, сопровождающийся разрушением упаковки, вагона и разбросом отдельных обломков на значительное расстояние (заряды ракетных топлив способны к разлету до нескольких километров, образуя при этом отдельные очаги пожара). ВМ подклассов 1.4 (ВМ, не представляющие значительной опасности), 1.5 (очень нечувствительные ВМ) и 1.6 (чрезвычайно нечувствительные ВМ) представляют значительно меньшую опасность, т.к. вероятность взрыва очень низка даже при их воспламенении или инициировании.

Порядок действий специализированных подразделений определяется настоящими Правилами и иными ведомственными нормативными актами.

3.11.2. Класс 2 (газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением). При проведении восстановительных работ с этими грузами необходимо учитывать, что в емкостях (цистернах, баллонах) имеет место избыточное давление. Оно может значительно повышаться с увеличением температуры, что может привести к разгерметизации емкости или даже к ее разрушению. Поэтому цистерны со сжиженными и сжатыми газами должны быть охлаждены независимо от природы газа.

При повреждении котла цистерны с негорючим и нетоксичным газом она должна быть отведена в безопасное место и находиться под наблюдением. Ликвидация утечки или перелив груза в порожнюю цистерну должны осуществляться только в присутствии специалиста.

Если произошла разгерметизация цистерны и утечка горючего газа с плотностью тяжелее воздуха, во избежание создания взрывоопасной концентрации и мощного взрыва или объемного воспламенения выходящий газ необходимо поджечь и под контролем специалистов, при интенсивном охлаждении котла цистерны, дать ему выгореть. Решение о поджоге газа может быть принято руководителем работ на основе письменного уведомления специалистов после определения зоны загазованности, эвакуации людей и оценки возможных последствий объемного воспламенения газовоздушной смеси. При проведении восстановительных работ с цистернами, содержащими грузы класса 2, необходимо следить за тем, чтобы подъемные средства и сам процесс подъема не приводили к разгерметизации цистерн.

При утечке ядовитых (токсичных) газов для изоляции газа следует создать водяную завесу.

При повреждении крытого вагона или контейнера, груженных баллонами со сжатыми или сжиженными газами, их необходимо вскрыть, избегая искрообразования и пожара. Проверка исправности баллонов, наличия утечки и степень загазованности осуществляется с соблюдением предусмотренных аварийной карточкой мер безопасности. Если обнаружатся неисправные баллоны, то они должны быть удалены на расстояние не менее 100 м от пути на перегоне, зданий и сооружений, по возможности погружены в емкость с раствором в соответствии с указанием аварийной карточки. Затем необходимо установить охрану и наблюдение до полного выхода газа.

Порожние цистерны из-под воспламеняющихся сжиженных газов представляют повышенную опасность, и обращение с ними должно исключать возможность повреждения котла, так как после падения избыточного давления в объеме котла может образовываться взрывоопасная смесь газа с воздухом. В условиях пожара порожние цистерны прогреваются с большой скоростью и из-за повышения давления возможны их разгерметизация или разрушение.

3.11.3. Класс 3 (легковоспламеняющиеся жидкости - ЛВЖ). При проведении восстановительных работ необходимо учитывать специфические свойства грузов этого класса опасности, особенно подкласса 3.1 (ЛВЖ с температурой вспышки ниже минус 18 °С). Общим свойством грузов этого класса в случае утечки является способность создавать над поверхностью горючую концентрацию паров при любых температурах окружающей среды выше температуры вспышки. Горючая концентрация паров может распространяться от места возникновения на расстояние более 2 км, а низкие температуры самовоспламенения паров (100 - 300 °C) приводят к их воспламенению от нагретых тел и поверхностей. Кроме того, насыщенные пары ЛВЖ (особенно подкласса 3.1) с повышением температуры окружающей среды создают в цистерне значительное давление, способное привести к разгерметизации цистерны. Поэтому, перед тем как приступить к работе с цистернами, содержащими ЛВЖ, необходимо убедиться в их герметичности и в том, что они не нагреты. Части цистерн, подвергшиеся нагреванию в зоне теплового воздействия пожара, длительное время обладают значительным тепловым излучением, вследствие чего могут представлять опасность ожогов для работников восстановительных и пожарных поездов. Кроме того, разогретые цистерны, особенно верхние их части, не имеющие контакта с жидкой фазой, могут явиться причиной возгорания паровой фазы при сдвиге с места сильными рывками из-за перемещения жидкой фазы и гидроудара. Поэтому при работе восстановительных средств с цистернами необходимо предусматривать возможность немедленной отцепки тяговой техники и отвод ее на безопасное расстояние. При этом противопожарные средства должны находиться в полной готовности, обеспечивая прикрытие восстановительных работ.

При повреждении цистерны с ЛВЖ, сопровождающимся утечкой, необходимо принять все меры к устранению утечки, отвести цистерну на безопасное расстояние и перелить содержимое в порожнюю цистерну.

Если при утечке ЛВЖ возникает пожар, то необходимо на пути горящей жидкости построить земляную запруду, потушить пожар или поддерживать контролируемое горение до полного выгорания вытекающей жидкости.

При проведении аварийно-восстановительных работ с нагретыми цистернами, содержащими ЛВЖ, необходимо принять меры по их интенсивному охлаждению водой до температуры окружающей среды и устранению утечки паровой и жидкой фазы. После этого допускается их транспортирование по железнодорожным путям, если они не деформированы, или подъем (сдвиг) и перестановка за пределы опасной зоны с помощью техники, имеющейся на вооружении восстановительного поезда.

В начальной стадии пожара, сопровождающейся взрывами и мощным тепловым излучением, личный состав, участвующий в ликвидации последствий аварийной ситуации, не должен приближаться к емкостям и находиться на расстоянии не менее 200 м с использованием различного рода местных укрытий от воздействия ударной волны.

Порожние цистерны с остатками ЛВЖ содержат насыщенные пары, взрывоопасная концентрация которых лежит в температурных пределах распространения пламени. Если температура окружающей среды лежит в диапазоне температурных пределов распространения пламени, то при наличии источника зажигания может произойти взрыв паровоздушной смеси. Обращение с порожними цистернами должно быть таким же, как и с наполненными.

3.11.4. Класс 4 (легковоспламеняющиеся твердые вещества; самовоспламеняющиеся вещества; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой). При тушении пожаров с грузами подкласса 4.1 необходимо учитывать, что недостаточное увлажнение груза может способствовать самовозгоранию после прекращения горения. После окончания тушения пожаров таких грузов должен быть установлен контроль за появлением вторичных очагов возгорания. Если в аварийную ситуацию попали вагоны с опасными грузами подкласса 4.2, следует обратить внимание на то, что некоторые из них (фосфор желтый, металлоорганические соединения) способны самовозгораться при контакте с кислородом воздуха. Возникновения процесса горения избежать практически невозможно. При горении образуются токсичные вещества. Продолжение работ возможно только после тушения загорания указанными в аварийной карточке огнетушащими веществами.

Грузы подкласса 4.3 характеризуются высокой активностью по отношению к воде. Взаимодействие с водой может носить характер взрыва. В ходе химической реакции образуются воспламеняющиеся (горючие) газы. Кроме того, многие грузы этого подкласса являются горючими. Эти особенности свойств необходимо учитывать, проводя работы вблизи водоемов, рек, в дождливую погоду или зимой.

3.11.5. Класс 5 (окисляющие вещества и органические пероксиды). Специфичность свойств опасных грузов данного класса определяется их способностью при нагревании разлагаться с образованием кислорода (разложение пероксидов может носить характер взрыва), что способствует развитию пожара в условиях аварийной ситуации; образовывать с горючими веществами смеси, способные самовозгораться в момент их образования, или возгораться при наличии источника зажигания; образовывать токсичные вещества при контакте с неорганическими веществами. Необходимо убрать от места россыпи или разлива горючие вещества.

3.11.6. Класс 6 (ядовитые вещества). При ликвидации аварий с опасными грузами подкласса 6.1 необходимо учитывать, что они способны вызывать отравления, заболевания при попадании вовнутрь или при соприкосновении с кожей. Особенно опасны легколетучие вещества, так как при аварийных ситуациях возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварийной ситуации, но и на значительном расстоянии от нее. Многие грузы подкласса 6.1 являются горючими веществами и при горении образуют газообразные токсичные вещества (цианид водорода, фосген, хлороводород, оксиды азота и др.). При пожаре нагревание приводит к испарению и разложению негорючих и малолетучих ядовитых грузов, что повышает опасность отравления.

3.11.7. Класс 7 (радиоактивные вещества). При проведении аварийно-восстановительных работ при радиационных транспортных авариях необходимо учитывать следующие опасные факторы, которые могут создать опасность для здоровья и (или) явиться причиной загрязнения окружающей среды: радиационные поля вследствие повышения мощности дозы гамма- и нейтронного излучения; наличие радиоактивных веществ в окружающей среде (при разрушении радиационной упаковки); наличие подвергшихся радиоактивному загрязнению лиц, а также загрязненных обломков, грунта и другие. Некоторые радиоактивные вещества обладают токсичными свойствами, создавая опасность при вдыхании (например, гексафторид урана). Дополнительные виды опасности указываются в аварийной карточке.

Особого внимания требуют транспортные аварийные ситуации, сопровождающиеся сильным ударом или мощным огнем, которые могут привести к потере защитных свойств и разгерметизации радиационной упаковки или (при аварии с перевозимыми ядерными материалами) создать условия для самоподдерживающейся цепной реакции.

При перевозках радиационных упаковок III транспортной категории, транспортируемых повагонно на условиях исключительного использования, уровень внешнего излучения от радиационного груза может быть значительным, поэтому аварийные работы при выпадении упаковок из вагонов необходимо рационально планировать с соблюдением минимального времени и максимального расстояния от источника.

При перевозках веществ низкой удельной активности и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением суммарная активность этих грузов может быть значительной, однако удельная активность и свойства содержимого являются такими, что при разгерметизации потенциальная опасность будет относительно низкой. В непосредственной близости от места аварии потребуется предпринять защитные действия, исходя из радиационного характера аварийной ситуации с учетом загрязнения территории, подвижного состава и других объектов.

Нарушение целостности радиационных упаковок, содержащих большое количество радиоактивного вещества (радиационные упаковки типа В), может оказать серьезное воздействие на здоровье и безопасность населения на прилегающих к зоне радиационной транспортной аварии территориях.

Если авария сопровождается пожаром, то увеличивается вероятность рассеяния радиоактивных веществ, что необходимо учитывать при выборе средств индивидуальной защиты.

3.11.8. Класс 8 (едкие и (или) коррозионные вещества). При проведении аварийно-восстановительных работ с опасными грузами данного класса необходимо учитывать, что при непосредственном контакте эти вещества вызывают повреждения живой ткани, а при утечке и просыпании - повреждение и даже разрушение перевозимых грузов или транспортных средств. Некоторые грузы этого класса являются горючими веществами, образующими при горении токсичные продукты, проявляют окисляющее действие, воспламеняя горючие вещества (материалы).

## 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

4.1. При возникновении пожара на перегоне машинист после оценки обстановки по согласованию с поездным диспетчером принимает решение либо следовать до ближайшей станции (разъезда), либо остановить поезд на участке, по возможности горизонтальном и благоприятном для подъезда пожарных автомобилей (у шоссейных дорог, переездов).

4.2. При возникновении пожара машинист, дежурный по станции, маневровый диспетчер, поездной диспетчер должны немедленно:

- сообщить в органы внутренних дел (линейные органы внутренних дел) и на центральный пункт пожарной связи гарнизона пожарной охраны: наименования и количество груза в горящем и смежных с ним вагонах; принятые меры по отцепке и эвакуации соседних вагонов, обесточиванию участка контактной сети; характер (вид, степень) опасности грузов, находящихся в зоне пожара, и другие необходимые сведения;

- организовать сбор членов добровольной пожарной дружины (ДПД);

- подать заявку энергодиспетчеру о снятии напряжения в контактной сети;

- обеспечить первоочередную эвакуацию пассажиров, подвижного состава с людьми и опасными грузами в безопасное место;

- освободить до прибытия пожарного поезда по возможности не менее трех соседних путей с обеих сторон от очага пожара и вывести вагоны из опасной зоны на расстояние не менее 200 м.

Силами ДПД и работников станции:

- приступить к тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения согласно указанию аварийной карточки;

- проложить рукавную линию от ближайших источников воды и при условии обеспечения личной безопасности осуществлять с помощью распыленных струй воды защиту работников, выполняющих операции по эвакуации подвижного состава и опасных грузов;

- предотвратить, по возможности, растекание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; емкости с такими жидкостями, по возможности, переместить в безопасное место;

- заземлить после получения информации о снятии напряжения контактную сеть на участках работы пожарных подразделений в возможно короткий срок.

К выполнению работ при необходимости могут быть привлечены другие работники железнодорожного транспорта.

4.3. Ответственность за организацию и руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, спасанием пассажиров, эвакуацией подвижного состава и грузов возлагается:

на станциях - на начальника станции, его заместителя, а в их отсутствие на дежурного по станции;

на перегонах - на машинистов (помощников) и бригады специалистов сопровождения опасных грузов.

Ответственный за тушение пожара высылает работников железнодорожного транспорта для встречи подразделений пожарной охраны.

4.4. После прибытия к месту пожара подразделений пожарной охраны руководитель тушения пожара возглавляет работы по тушению пожара и управляет подразделениями пожарной охраны, участвующими в ликвидации пожара. Действия работников станции по эвакуации и рассредоточению подвижного состава осуществляются по указанию руководителя тушения пожара или по согласованию с ним.

Между руководителем тушения пожара и штабом ликвидации аварии должна быть организована устойчивая связь.

Руководителем тушения пожара для тушения пожара могут создаваться следующие боевые участки: по обеспечению эвакуации подвижного состава; защите подвижного состава; тушению пожара и охлаждению выведенных из зоны пожара железнодорожных вагонов, в том числе вагонов-цистерн.

4.5. При пожаре на электрифицированных участках запрещается до снятия напряжения приближаться к проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети на расстояние менее 8 м до их заземления.

Ликвидация пожара, в том числе с помощью пожарного поезда, на электрифицированном участке должна производиться только после получения руководителем тушения пожара письменного разрешения о снятии напряжения в контактной сети от электромонтера сетевого района, с указанием номера приказа энергодиспетчера и времени снятия напряжения.

В тех случаях, когда для прибытия электромонтера и получения разрешения о снятии напряжения требуется время, за которое может произойти значительное развитие пожара с опасными последствиями, допускается получение разрешения по имеющимся средствам связи.

До снятия напряжения в контактной сети тушение горящих грузов, крыши вагонов, стенок локомотива, находящихся на расстоянии менее 2 м от контактной сети, разрешается производить только углекислотными, аэрозольными и порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной сети ближе 2 м.

Использование воды, химических, пенных или воздушно-пенных огнетушителей разрешается только после снятия напряжения и заземления контактной сети.

Тушение горящих материалов, расположенных на расстоянии более 7 м от контактной сети, находящейся под напряжением, допускается любыми средствами пожаротушения (огнетушителями) без снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пенного раствора не приближалась к контактной сети на расстояние менее 2 м.

Локомотивные бригады и проводники вагонов или специалисты грузоотправителя (грузополучателя) должны быть обучены правилам пользования средствами пожаротушения и способам тушения пожара вблизи проводов контактной сети в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.

4.6. При необходимости доставки пожарной техники и личного состава к месту пожара железнодорожным транспортом органы управления Государственной пожарной службы направляют заявку дежурному по отделению (управлению) железной дороги на требуемое количество платформ и вагонов с указанием времени и места их подачи.

4.7. При тушении пожаров с веществами, обладающими ядовитыми и едкими (коррозионными) свойствами (см. приложение 7 к настоящим Правилам), и применении в качестве огнетушащего средства воды должны быть приняты меры против попадания этих веществ на слизистые оболочки и кожные покровы людей, занятых в ликвидации аварии. Выбор средств индивидуальной защиты следует осуществлять в соответствии с приложением 3.1 к настоящим Правилам.

## 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. При возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами комплекс лечебных и профилактических мероприятий в очаге поражения и при ликвидации последствий осуществляют бригады скорой помощи и центр санитарно-эпидемиологического надзора отделения (управления) железной дороги в соответствии с аварийными карточками (приложение 2 к настоящим Правилам) и Медицинскими аварийными карточками.

5.2. Главный санитарный врач отделения (управления) железной дороги немедленно информирует об этом главного санитарного врача железной дороги. Диспетчерский, дежурный персонал должен быть заблаговременно обучен передаче информации с наибольшей полнотой сведений для принятия экстренных решений (передаче сведений из аварийной карточки на конкретный опасный груз).

5.3. Главный санитарный врач отделения (главный санитарный врач железной дороги) железной дороги собирает, анализирует и обобщает информацию для принятия решений:

- количество пострадавших, характер и степень поражения;

- время, место, характер аварии (взрыв, сход, опрокидывание подвижного состава, разлив химических веществ);

- наименование, состав груза, количество разлитого (рассыпанного) вещества;

- свойства химических веществ, их токсичность и опасность для человека;

- влияние химических веществ на селитебную и производственную зоны;

- средства индивидуальной и коллективной защиты людей, работающих в зоне аварии, и пострадавших;

- мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим;

- природоохранные мероприятия по локализации и ликвидации очага заражения.

5.4. По прибытии на место аварии главный санитарный врач (железной дороги) или назначенное им ответственное лицо, исходя из сложившейся ситуации, оперативно разрабатывает рекомендации, касающиеся:

- необходимости эвакуации населения, находящегося в районе аварии, и ограничения доступа посторонних лиц в зону аварии;

- режима, порядка, условий работы аварийных бригад с применением средств индивидуальной защиты в зоне аварии;

- условий отдыха и питания;

- защиты источников водоснабжения;

- предотвращения экологических последствий аварийной ситуации;

- методов утилизации и нейтрализации опасного вещества,

которые оперативно передаются руководителю работ.

5.5. В обязанности главного санитарного врача отделения железной дороги (главного санитарного врача железной дороги) входит:

- обеспечение динамического контроля за состоянием воздушной среды, почвы, воды в зоне заражения;

- оценка возможной зараженности маневровых составов, поездов, проходящих по соседнему пути;

- определение безопасных маршрутов передвижения, входа и выхода из очага заражения личного состава формирований, участвующих в ликвидации аварии;

- контроль за состоянием резервных источников питьевого водоснабжения;

- оценка обстановки в зоне аварии с определением наиболее безопасных мест для сосредоточения пораженных (временный пункт сбора) и пути эвакуации пораженных и населения.

5.6. На основе полученной информации главный врач больницы, поликлиники, амбулатории по месту приписки восстановительного поезда формирует врачебно-аварийную бригаду из числа подготовленных специалистов, проводит инструктаж и направляет на место аварии для проведения медико-профилактических мероприятий.

5.7. Руководитель врачебно-аварийной бригады организует на месте аварии инструктаж личного состава, готовящегося к работе в очаге заражения и оказанию первой медицинской помощи.

5.8. Взаимодействие и координацию работы привлеченных медицинских подразделений в зоне аварии осуществляет специально уполномоченный работник врачебно-санитарной службы железной дороги.

5.9. Общие принципы оказания доврачебной помощи:

5.9.1. Проверить, вызвана ли скорая помощь к месту происшествия. Если в этом нет уверенности - срочно вызвать.

5.9.2. Целесообразно, чтобы работами по оказанию первой (доврачебной) помощи руководил один из оказавшихся в зоне аварии работников, знакомых с приемами само- и взаимопомощи. Оказывать помощь надо спокойно, уверенно, не проявляя суетливости и руководствуясь основным правилом: не нанести вреда пострадавшему неумелыми действиями.

5.9.3. Извлекать пострадавших, оказавшихся под обломками, нужно не за конечности (поскольку могут быть переломы), а за тело, чтобы не усилить страданий и не усугубить тяжесть повреждения.

5.9.4. Первая помощь при отравлении химическими веществами состоит, прежде всего, в выведении пострадавших (или выносе на подручных средствах) из очага аварии в безопасное место, которое выбирается с наветренной стороны.

5.9.5. При необходимости тушат горящую одежду, освобождают ее и средства индивидуальной защиты от загрязнений веществами. Загрязненную одежду снять.

5.9.6. При попадании вещества в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством теплой воды либо указанным в аварийной карточке раствором.

5.9.7. При попадании химических веществ на кожные покровы (капли, морось, пыль, общее загрязнение) их следует, не размазывая, снять куском какой-нибудь ткани (или ватным тампоном) с последующим промыванием водой.

5.9.8. При попадании химических веществ в желудочно-кишечный тракт, если больной в сознании (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.9.12), необходимо дать ему выпить несколько стаканов теплой воды и раздражением задней стенки глотки (пальцем) вызвать рвоту (2 - 3 раза), после этого дать выпить 0,5 стакана воды (при возможности с 2 - 3 столовыми ложками активированного угля).

5.9.9. При отсутствии сознания у пострадавшего уложить его на носилки без подушки. Голову пострадавшего приопустить вниз и повернуть набок.

5.9.10. Удобно уложив пострадавшего, нужно ослабить стягивающие части одежды: пояс, воротник, лиф и пр. Вообще устранить в одежде все то, что стесняет дыхание.

5.9.11. При переломах и вывихах накладывается фиксирующая повязка, при ожогах - асептическая повязка на раневую поверхность (ожоговую рану).

5.9.12. Запрещается давать пить жидкость и вызывать искусственным путем рвоту у пострадавших вследствие поступления через рот бензина, керосина, скипидара, фенолов, кислот и щелочей, обладающих резко выраженным раздражающим и прижигающим действием. Прием жидкости может вызвать в любом случае рвотные движения, которые усугубят ожог пищевода из-за повторного поступления прижигающей жидкости с обратным током в момент рвоты, и, что более опасно, попадание этих веществ и продуктов в дыхательные пути и поражение последних.

5.9.13. Не следует пытаться поить больного, который находится в бессознательном состоянии. Это может привести к попаданию жидкости в дыхательные пути и к смертельному исходу в результате тяжелейшего нарушения дыхания, с которым не всегда удается справиться даже врачу, владеющему принципами реанимации.

5.9.14. При ослаблении дыхания дать понюхать нашатырный спирт (1 - 2 капли на ватку), а больным, у которых наступила остановка дыхания и сердечной деятельности, следует еще до прибытия медицинского персонала проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание (эти виды помощи могут оказывать работники, получившие ранее обучение приемам оказания само- и взаимной помощи по этим видам первой помощи).

5.9.15. Методы искусственного дыхания, такие как "рот - в рот" или "рот - в нос", при острых отравлениях не практикуются ввиду опасности отравления спасающего токсичным веществом, всасывающимся через слизистые (фосфорорганические соединения, дихлорэтан, анилин и др.), и также в тех случаях, когда состав ядовитого вещества неизвестен.

5.9.16. Во всех случаях пострадавшему надо постараться создать максимально возможные условия физического и психического покоя и предохранить от охлаждения.

5.9.17. При кожных кровотечениях прикладывать тампоны, смоченные (по возможности) перекисью водорода, при носовых кровотечениях уложить пострадавшего, приподнять и слегка запрокинуть голову, прикладывая холодные компрессы на переносицу и затылок, в нос - ватные тампоны, увлажненные перекисью водорода.

5.9.18. После оказания первой (доврачебной) помощи пострадавший должен быть немедленно доставлен в ближайший медицинский пункт или должна быть вызвана скорая помощь.

5.9.19. Первая помощь должна оказываться вне очага поражения, при этом оказывающие первую помощь пострадавшим вследствие отравления чрезвычайно и высокотоксичными веществами должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, указанные в аварийной карточке.

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

И ДЕГАЗАЦИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

6.1. Работы по локализации загрязнений (заражений) проводятся в соответствии с указаниями аварийной карточки при соблюдении мер пожарной и личной безопасности и включают:

- перекачку остатков опасного груза из поврежденной емкости в пригодную;

- откачку разлившейся жидкости из пониженных участков местности;

- откачку зараженной опасными веществами воды из мест ее накопления;

- засыпку сыпучим материалом остатков разлившейся жидкости для впитывания им опасного вещества;

- сбор просыпаний и выемку верхнего слоя зараженного грунта, засыпку выемки незараженным грунтом;

- обвалование участков разлива; сооружение запруд, прокладку ям, котлованов, ловушек, прудов-отстойников с целью накопления опасного вещества;

- устройство отводных канав, заградительных поперечных канав на склоне, строительство временных самотечных лотков, прокладку желобов, труб для канализации стока опасного вещества;

- устройство дренажа зараженного участка территории;

- строительство гидротехнического сооружения вдоль водостока с целью защиты его от опасного вещества в период сильных дождей или обильного снеготаяния;

- создание водяной завесы при интенсивном испарении газа (паров) с целью изоляции части территории;

- создание огневой завесы;

- вспахивание зараженного грунта;

- создание наносоудерживающих сооружений в русле реки, водохранилища для задержки зараженного ила.

6.2. Способы нейтрализации (дегазации) опасных веществ на железнодорожном пути и территории опасной зоны:

- промывка водой, моющими композициями;

- промывка нейтрализующими растворами;

- засыпка порошками нейтрализующих веществ отдельных очагов заражения;

- сжигание опасных веществ в отдельных очагах при угрозе попадания их в подземные или поверхностные воды;

- перепахивание почвы или обработка почвы фрезой после нанесения на нее композиций химических веществ, способствующих быстрому разложению в естественных условиях нефтепродуктов и масел;

- срезка зараженного грунта.

6.3. Для нейтрализации опасных веществ на железнодорожном пути и территории применяют нейтрализаторы, указанные в аварийной карточке на данный груз и в приложении 3.3 к настоящим Правилам.

Ориентировочные нормы расхода нейтрализаторов:

- сухих веществ - 0,5 - 1 кг/м2;

- водных растворов - 1 - 2 л/м2.

Время воздействия (экспозиция) нейтрализующего раствора составляет, ориентировочно, 0,5 - 2 часа.

Удаление слоя почвы и уплотненного снега путем срезания машинами производится на глубину 7 - 8 см; рыхлого снега - 20 см; толщина слоя грунта при засыпке обработанной поверхности грунта должна составлять примерно 10 см.

6.4. Подвижной состав, загрязненный опасными грузами, может быть использован для погрузки или дальнейшего передвижения только после нейтрализации (дегазации). Дегазацию подвижного состава, как правило, производят на месте аварии. Для нанесения растворов рекомендуется использовать насосное оборудование восстановительного или пожарного поездов. Нейтрализация (дегазация) опасных грузов, находящихся на поверхности груженых поездов или отдельных вагонов, производится без выгрузки грузов. Исключения из этого правила определяет руководитель работ. Контроль полноты нейтрализации (дегазации) проводится периодически по мере обработки.

6.5. Способы нейтрализации (дегазации) опасных веществ, находящихся на подвижном составе:

- обтирание периодически сменяемой влажной ветошью или паклей;

- обметание или очистка скребками всех частей и деталей подвижного состава, с которым соприкасаются люди;

- обдувание загрязненных поверхностей струей острого пара;

- удаление ядовитой пыли с помощью пылесосов или насадками вакуумных установок;

- обмывка холодной или горячей водой, паром под давлением;

- обмывка моющими композициями с одновременным протиранием щетками с помощью насосного оборудования или приборов РДП-4В, ДК-4.

Обмывку производят при давлении струи не менее 0,2 МПа.

Расход воды - 3 - 5 л/м2.

Расход моющих, нейтрализующих растворов - 1,5 - 2 л/м2.

После нанесения раствора делают 15-минутную экспозицию.

Труднодоступные места могут потребовать дополнительной или ручной обработки.

6.6. При хранении, подготовке к работе (например, приготовлении растворов) и работе с нейтрализаторами необходимо учитывать, что большинство из них сами по себе являются опасными веществами. В связи с этим руководство отделения (управления) железной дороги совместно с дорожным ЦСЭН обязано заблаговременно разработать местную инструкцию по работе с нейтрализаторами, определить совместно с местными органами власти места вывоза и захоронения опасных грузов и зараженного грунта, а также контролировать выполнение требований этой инструкции персоналом.

6.7. Мероприятия по нейтрализации проводятся в режиме сменной работы с непрерывным пребыванием в очаге в средствах индивидуальной защиты не более 40 минут при общей продолжительности смены не более 4 часов.

6.8. Для установления ущерба, нанесенного окружающей природной среде аварийной ситуацией с опасными грузами, используются методики, утвержденные компетентным органом.

## 7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

7.1. При возникновении аварийной ситуации работниками железнодорожного транспорта в соответствии с положениями раздела 2 настоящих Правил устанавливается наличие в составе поезда грузов с радиоактивными веществами; информирование причастных служб и специалистов основывается на приведенной в разделе 2 схеме оповещения (рис. 1).

7.2. При наличии в составе поезда радиационного груза необходимо руководствоваться аварийной карточкой, прилагаемой к перевозочным документам или имеющейся у дежурного по отделению (управлению) железной дороги либо у сопровождающего персонала. В аварийной карточке указаны первичные действия; в дальнейшем следует руководствоваться рекомендациями лиц, сопровождающих груз, специалистов ЦСЭН на железнодорожном транспорте и территориальных служб МЧС России.

При радиационных транспортных авариях необходимо:

- удалить из потенциально опасной зоны людей, в том числе пострадавших, на расстояние, указанное в аварийной карточке, но не менее 100 - 200 м в наветренную сторону, если другие обстоятельства не требуют больших расстояний (после уточнения радиационной обстановки расстояние следует изменить в соответствии с ситуацией);

- оказать пострадавшим доврачебную помощь;

- оградить зону радиационной транспортной аварии предупредительными знаками и сигналами остановки в радиусе не менее 10 м от ее внешней границы;

- прекратить проход людей и пропуск подвижного состава через зону радиационной транспортной аварии до ликвидации аварийной ситуации.

Доступ в зону радиационной транспортной аварии разрешается только для лиц, участвующих в аварийно-восстановительных работах.

7.3. При радиационной транспортной аварии специалисты грузоотправителя (грузополучателя), территориальной службы МЧС России должны прибыть на место радиационной аварии в возможно короткий срок и совместно со специалистами дорожного ЦСЭН и железной дороги провести анализ ситуации по следующей схеме:

- имеются ли пострадавшие, оказана ли им медицинская помощь и в каком объеме;

- нарушены ли условия ядерной безопасности;

- существует (или существовал) очаг пожара вблизи упаковок с радиоактивным веществом;

- имеются ли воспламеняющиеся жидкости или газы, взрывоопасные, токсичные или окисляющие вещества в зоне аварии;

- наличие и степень радиационной опасности по показаниям соответствующих приборов;

- целостность грузовых контейнеров или упаковок;

- собрана ли необходимая информация относительно размещения населения, водоемов, возможность доступа в зону аварии.

Эта информация используется при планировании мер по ликвидации радиационной транспортной аварии.

7.4. Первичное определение категории радиационной транспортной аварии и организация выполнения работ в соответствии с п. 7.2 и 7.3 настоящих Правил должны проводиться при участии лица, сопровождающего груз. Если сопровождающий персонал не может выполнять свои функции, а также в случае его отсутствия или гибели, то до прибытия специалистов грузоотправителя (грузополучателя) и формирований МЧС России эти действия выполняет назначенное начальником отделения железной дороги (начальником железной дороги) ответственное лицо, руководствуясь аварийной карточкой и указаниями знаков опасности на радиационных упаковках и подвижном составе.

7.5. После анализа ситуации указанные в п. 7.3 настоящих Правил специалисты должны провести следующие действия:

- более точно определить радиационную обстановку и границы зоны радиационной транспортной аварии, принять меры по ее ограждению предупредительными знаками, оцеплению, а также установить уровни загрязненности радиоактивными веществами территории, транспортных средств, грузов и т.п.; при необходимости принять меры к эвакуации населения близлежащих территорий;

- восстановить условия ядерной безопасности (в случае необходимости);

- принять меры безопасности, направленные на устранение возможного возгорания, взрыва, токсического воздействия других опасных грузов, находящихся в зоне радиационной транспортной аварии;

- выявить людей, подвергшихся облучению, и направить их на медицинское обследование. Лиц, загрязненных радиоактивными веществами, отправить на санитарную обработку; их одежду, обувь и личные вещи - на дезактивацию и захоронение;

- откорректировать в соответствии с конкретной обстановкой план организации работ по ликвидации последствий радиационной транспортной аварии, который грузоотправитель (грузополучатель) должен иметь до начала перевозки.

В плане ликвидации последствий радиационной транспортной аварии должны быть предусмотрены следующие основные меры: определение привлекаемых к аварийно-восстановительным работам сил и средств (специальных аварийных бригад - САБ, специалистов и формирований МЧС России, Минздравмедпрома России и других ведомств, подразделений железнодорожного транспорта), их инструктаж и постановка задач с учетом радиационной обстановки, необходимых мер радиационной защиты, объема и последовательности аварийно-восстановительных работ; обеспечение радиационного контроля; дезактивация зоны радиационной транспортной аварии, подвижного состава, грузов, оборудования, спецодежды и т.д.; сбор и удаление радиоактивных отходов; организация медицинского обеспечения пострадавших; определение степени пригодности грузов для дальнейшего использования; расследование причин и составление отчетных документов о радиационной транспортной аварии.

Откорректированный в соответствии с конкретными складывающимися условиями план ликвидации радиационной транспортной аварии утверждается начальником отделения железной дороги (начальником железной дороги) по согласованию с местными органами власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям).

7.6. Работники подразделений железнодорожного транспорта, привлекаемые для проведения аварийно-восстановительных работ в зоне радиационной транспортной аварии, на этот период приравниваются к профессиональным работникам, работающим с источниками ионизирующих излучений.

При проведении работ по ликвидации последствий радиационной транспортной аварии время пребывания людей в зоне этой аварии и режимы их радиационной защиты определяются с участием представителя ЦСЭН в зависимости от уровней излучения и радиоактивного загрязнения.

7.7. При планировании мер по ликвидации последствий радиационной транспортной аварии основные дозовые пределы, устанавливаемые Нормами радиационной безопасности, не должны быть превышены. Работы в зоне аварии выполняются только после выдачи наряда-допуска.

7.8. При обнаружении в сборном вагоне радиационных упаковок, имеющих видимые повреждения или упавших на бок, необходимо прекратить все работы в вагоне, двери вагона закрыть и опломбировать; принять меры к перестановке вагона на путь, удаленный от мест пребывания людей на расстояние не менее 10 м, и вызвать представителя ЦСЭН.

Представитель ЦСЭН должен провести радиационный контроль, и если будет установлено наличие радиоактивного загрязнения или повышение уровней излучения от упаковки, необходимо вызвать представителя грузоотправителя (грузополучателя) и специалистов территориальных служб МЧС России, с которыми решается вопрос о ликвидации последствий радиационной транспортной аварии и дальнейшем следовании груза.

7.9. В случае обнаружения технической неисправности вагонов или контейнеров, загруженных радиационными упаковками, и необходимости их перегрузки начальник станции, на которой была обнаружена неисправность, должен немедленно информировать об этом грузоотправителя (грузополучателя), который обязан прибыть на известившую его станцию и выполнить перегрузочные операции своими силами с предоставлением ему железной дорогой необходимых погрузочно-разгрузочных механизмов.

7.10. В ходе ликвидации последствий радиационной транспортной аварии должен быть организован постоянный радиационный дозиметрический контроль, включающий:

- измерения уровней излучения в зоне радиационной транспортной аварии и на ее границах;

- измерения концентрации радиоактивных веществ в воздухе и радиоактивного загрязнения близлежащих территорий, воды открытых водоемов и источников питьевого водоснабжения, зданий, сооружений, подвижного состава, используемых при аварийно-восстановительных работах механизмов и технических средств, кожных покровов, спецодежды и средств индивидуальной защиты лиц, участвующих в работах в зоне радиационной транспортной аварии.

По данным дозиметрического контроля проводится оценка индивидуальных доз внешнего облучения рабочих и персонала, занятого на ликвидации последствий радиационных аварий. При необходимости проводится оценка возможного внутреннего облучения указанных категорий.

7.11. Режимы радиационной защиты должны предусматривать:

- сведение к минимуму времени пребывания в зоне радиационной транспортной аварии;

- нахождение на максимальном расстоянии от места радиационной транспортной аварии лиц, не занятых в аварийно-восстановительных работах;

- использование индивидуальных средств защиты органов дыхания в целях исключения попадания радиоактивных веществ внутрь организма;

- использование спецодежды для защиты кожных покровов от радиоактивного загрязнения;

- специальную обработку используемых технических средств и индивидуальных средств защиты, а также санитарную обработку персонала с последующим прохождением радиационного контроля;

- медицинский контроль персонала, занятого на ликвидации аварии.

7.12. Вагоны и контейнеры, в которых произошли нарушения радиационных упаковок, погрузочно-разгрузочные и другие механизмы и технические средства, применяемые для ликвидации радиационной транспортной аварии, складские помещения и места общего пользования, где были обнаружены неисправные радиационные упаковки, могут использоваться только после радиационного контроля, при котором будет установлено, что уровни их радиоактивного загрязнения не превышают предельно допустимых уровней, указанных в Нормах радиационной безопасности.

7.13. Дезактивационные и работы по ликвидации последствий радиационной транспортной аварии проводятся специализированными формированиями под контролем специалистов Санэпиднадзора и при соблюдении мер радиационной безопасности согласно Нормам радиационной безопасности.

7.14. В зоне радиационной транспортной аварии производят дезактивацию загрязненных участков территории, железнодорожного пути, подвижного состава и других объектов. Загрязненные радиоактивными веществами предметы, вещи, оборудование, а также отходы дезактивационных работ должны быть тщательно упакованы и отправлены в пункт дезактивации или захоронения.

7.15. Не допускается перемещение из зоны радиационной транспортной аварии вагонов и других транспортных средств (за исключением автомобилей скорой помощи с пострадавшими), загрязненного грунта, материалов, оборудования или других предметов, в отношении которых имеется подозрение о радиоактивном загрязнении, если их пропуск не осуществлялся через пункт радиационного контроля.

7.16. В зоне радиационной транспортной аварии запрещается прием пищи, воды, курение.

7.17. Проход персонала САБ и других лиц, участвующих в ликвидации последствий радиационной транспортной аварии, в зону аварии разрешается только с наветренной стороны с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

7.18. Для предотвращения распространения под влиянием ветра радиоактивных веществ, оказавшихся вне упаковок, следует использовать пластиковую пленку или брезент.

7.19. При возникновении пожара в пути следования или в местах хранения радиационных упаковок на станции необходимо по возможности удалить их из зоны пожара в безопасное место и привести в действие систему пожаротушения. Тушение радиационных упаковок производится всеми средствами пожаротушения, если нет иного указания в аварийной карточке.

7.20. Результаты работы по ликвидации последствий радиационной транспортной аварии оформляются актом совместно с представителем грузоотправителя. Акт с протоколами радиационного дозиметрического контроля отправляется установленным порядком всем заинтересованным организациям.

7.21. В случае утери или хищения радиационного груза или радиоактивного вещества, даже если вагон не попал в аварию, следует оповестить органы МВД на железнодорожном транспорте, которые должны предпринять меры для его быстрого обнаружения.

Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, утвержденные МПС СССР 10.12.83, аварийные карточки N N 701 - 775, опубликованные в Сборнике правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта N 386, 1992, аварийные карточки N N 766 - 788, опубликованные в Сборнике правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта N 390, 1992, со дня вступления в силу настоящих Правил считаются не действующими в системе МПС России.

# Приложение 1

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРАВИЛАХ

Аварийная карточка (ав. карт.) -

утвержденный МПС России документ установленной формы, регламентирующий первичные оперативные действия причастных работников железнодорожного транспорта и спецформирований по ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами при их перевозке магистральным железнодорожным транспортом.

Аварийная ситуация -

условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного груза, повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей и животных; опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

Аварийно-восстановительные работы -

комплекс мероприятий, осуществляемый специализированными подразделениями железнодорожного транспорта, направленный на окончательную ликвидацию последствий аварийной ситуации для транспортного процесса.

Безопасное место -

на перегоне - место вне населенного пункта, тоннелей, мостов, виадуков и других сооружений; на станции - место на отдельном пути, наиболее удаленное от главного пути, зданий, сооружений, вагонов, занятых людьми и опасными грузами.

Внешнее облучение -

облучение тела от находящихся вне его радиоактивных веществ.

Внутреннее облучение -

облучение тела от находящихся внутри него радиоактивных веществ.

Возгорание -

процесс начала горения под воздействием источника зажигания.

Воспламенение -

возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Горение -

сложное, быстропротекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительного количества тепла и ярким свечением.

Дыхательный аппарат -

фильтрующий противогаз или респиратор.

Фильтрующие противогазы применять при объемной доле кислорода не менее 18% и суммарной объемной доле ядовитых паров и газов не более 0,5%.

Респираторы применять при объемной доле кислорода не менее 18% и концентрации ядовитых паров и газов, превышающей ПДК не более чем в 15 раз.

Защитный костюм -

специальная одежда, обладающая защитными свойствами, составная часть средств индивидуальной защиты.

Зона аварии -

территория, занятая поврежденным подвижным составом, развалом, россыпью, разливом груза, увеличенная по периметру на дополнительную полосу шириной не менее 15 м.

Зона горения -

часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (подогрев, разложение, испарение) и их горение.

Зона радиационной транспортной аварии -

территория, в пределах которой в результате радиационной транспортной аварии возможно дополнительное облучение выше установленных дозовых пределов согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ).

Классификационный шифр -

численный код опасного груза, характеризующий его транспортную опасность, устанавливаемый ГОСТ 19433.

Легковоспламеняющиеся вещества и материалы -

вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 сек.) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.).

Ликвидация последствий аварийной ситуации - комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение угрозы людям, защиту природной среды, возможную сохранность груза, подвижного состава, сооружений и возобновление движения поездов и маневровых работ в возможно короткий срок.

Меры первой помощи -

то же, что и доврачебная помощь.

Нейтрализация -

составная часть мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанная с удалением, рассеиванием, превращением в неопасные формы опасных грузов, их паров, продуктов горения и разложения.

Номер ООН -

порядковый номер, присвоенный опасному грузу или группе сходных по свойствам опасных грузов на основе Рекомендаций Комитета экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (документ ST/SG/AC. 10/1 Rev.8).

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ) -

объект, который, не являясь сам по себе радиоактивным, содержит радиоактивное вещество, распределенное на его поверхности.

Опасная зона -

зона аварии, в пределах которой имеется угроза поражения от взрыва, пожара, отравления, облучения, ожогов, обморожения людей и животных.

Опасные грузы -

вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к гибели или заболеваниям людей и животных, а также к взрыву, пожару, повреждению сооружений и транспортных средств, отнесение к которым основано на соответствующих классификационных показателях и критериях (ГОСТ 19433).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) -

концентрации веществ, которые при ежедневной, кроме выходных дней, работе в течение 8 часов (или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. ПДК в воздухе рабочей зоны устанавливаются для химических соединений, обладающих вредным действием, которые могут находиться в окружающей среде в виде газов, паров, аэрозолей, а также смеси паров аэрозоля.

Радиационная транспортная авария -

нарушение защитных свойств или системы герметизации упаковки, при котором произошел выход радиоактивных веществ и (или) увеличение уровня ионизирующих излучений выше величин, установленных для нормальных условий перевозки. Под радиационной транспортной аварией также понимают события вне территории грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающиеся механическими, тепловыми, химическими и другими видами воздействия на радиационный груз, и неисправности упаковочных комплектов, которые могут привести к повышению радиационной опасности перевозимого груза.

К транспортной радиационной аварии относится также утеря или хищение радиоактивного источника в процессе перевозки.

Радиационная упаковка (упаковка) -

транспортный радиационный упаковочный комплект с радиоактивным содержимым, подготовленным к перевозке.

Радиационный груз -

упаковка, или упаковки, или партии радиоактивных веществ, представленные грузоотправителем для перевозки.

Радиационный дозиметрический контроль -

комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на получение информации о радиационной обстановке и дозах облучения людей.

Радиоактивное вещество -

вещество,    удельная      активность    которого    превышает

-1           -1

70 кБк x кг   (2нКu x кг  ).

Радиоактивное вещество низкой удельной активности (НУА) -

радиоактивный материал, который по своей природе имеет ограниченную удельную активность.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) -

технические средства индивидуального пользования для предохранения человека от опасных для его жизни и здоровья воздействий.

Степень токсичности -

показатель, характеризующий возможное неблагоприятное влияние на человека данного вещества при продолжительном контакте, определяемый на основе ГОСТ 12.1.007.

Транспортная опасность -

обобщенный показатель, характеризующий неблагоприятное влияние опасного груза на окружающую среду при непродолжительном воздействии в условиях аварийной ситуации.

Транспортный радиационно-защитный упаковочный комплект (транспортный упаковочный комплект) -

комплекс средств, используемый для транспортирования радиоактивных веществ, с обеспечением сохранности ядерной и радиационной безопасности и защиты от их вредного воздействия на окружающую среду, обслуживающий персонал и население.

Чрезвычайная ситуация -

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# Приложение 2

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

АВАРИЙНЫЕ КАРТОЧКИ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

В прил. 2 настоящих Правил включены аварийные карточки на взрывчатые материалы, представленные в Сборниках правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта N 386 и 390, отредактированные в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к настоящему документу.

Переход предыдущей нумерации аварийных карточек на ВМ на представленную в данном приложении осуществляется изменением первой цифры трехзначного номера с 7 на 1.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 101

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│105           │Взрывчатый материал        │    2     │   1.1    │

│106           │                           │          │          │

│113           │                           │          │          │

│128           │                           │          │          │

│140           │                           │          │          │

│148           │                           │          │          │

│156           │                           │          │          │

│176           │                           │          │          │

│181           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из твердых, пластичных и эластичных взрывчатых веществ в виде шашек, гранул, комков, лент, листов, шнуров или порошкообразных веществ в оболочке. Токсичны при пылении в случае разрушения. Практически нерастворимы в воде. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и трению. Воспламеняются от искр и открытого пламени. Температура вспышки свыше 170 °C. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, травмы, отравления оксидами углерода, азота. Опасны при вдыхании пыли и проглатывании веществ в случае разрушения изделий. Раздражают кожу и слизистые оболочки, вызывают головную боль, тошноту, желудочно-кишечные расстройства, потерю сознания |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, резиновые или хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Не ходить по рассыпанному веществу и изделиям. Организовать охрану развала (россыпей). Россыпь изделий собирать под наблюдением специалистов. Запрещается применять инструмент из черного металла |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Запрещается применять брезент, кошму, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего перенести на свежий воздух. Снять загрязненную одежду и обувь. Обеспечить покой и тепло. Загрязненные участки кожи обработать ватными тампонами, смоченными спиртом, и промывать большим количеством воды с мылом. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка. При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептическую повязку на раневые или ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 102

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│501           │Взрывчатый материал        │    3     │   1.5    │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из пластичного водоэмульсионного взрывчатого вещества, находящегося в оболочке, практически нерастворимого в воде |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Горят без доступа воздуха. Взрыв маловероятен. Нечувствительны к механическим воздействиям. Возгорание возможно при наличии сильного источника огня. Температура вспышки 200 °C. Радиус опасной зоны 100 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны травмы, ожоги, отравления оксидами азота. При попадании вещества на открытые участки кожи возникает слабое раздражение |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны в радиусе 100 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Разбросанные изделия и россыпи собрать в чистые бумажные или полиэтиленовые пакеты. Поврежденные упаковки с изделиями и собранные россыпи накрыть мокрым брезентом. Складировать на расстоянии не менее 100 м от зданий и сооружений |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. Очаги возгорания и груз тушить водой, пенными, углекислотными огнетушителями. Запрещается применять брезент, кошму, песок. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего перенести на свежий воздух. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Наложить асептическую повязку на ожоговые поверхности. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 103

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│228           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│232           │                           │          │          │

│233           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие взрывчатые твердые или пастообразные вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха, в воде не растворяются. Нетоксичны |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасность взрыва массой. Радиус опасной зоны 800 м. Возможен неориентированный разлет изделий |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий дыхательный аппарат, противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Оповестить об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий местные органы власти. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 104

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│104           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│108           │                           │          │          │

│109           │                           │          │          │

│112           │                           │          │          │

│164           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Взрываются массой. Чувствительны к удару и открытому пламени. Радиус опасной зоны 500 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги и отравления парами ртути, аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление парами ртути и аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головная боль, головокружение, боли в конечностях и в области тройничного нерва, боль в животе, желудочные расстройства, возможны невроз, потеря сознания, со стороны верхних дыхательных путей - катаральные явления, судороги, подъем артериального давления, повышение температуры. Анемия |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - респиратор РУ-6М с фильтрующим патроном Г, фильтрующий противогаз марки Г, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии массированного пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При загрязнении кожных покровов промыть большим количеством воды. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 105

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│217           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│230           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Горят без доступа воздуха. Взрывчатые вещества в воде не растворяются |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. При взрыве возможно разбрасывание. Опасность взрыва массой исключена. Чувствительны к удару, открытому пламени. Радиус опасной зоны 300 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные раны, термохимические ожоги, отравления мелкодисперсным аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головные боли, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, свинцовая кайма по краю десен, подъем артериального давления |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор типа РУ-6ОМ с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 106

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│309           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.3    │

│310           │                           │          │          │

│322           │                           │          │          │

│325           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Горят без доступа воздуха. Взрывчатые вещества в воде не растворяются |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. При горении выделяют большое количество тепла. Воспламенение одного изделия вызывает последовательное воспламенение рядом расположенных изделий. Возможно разбрасывание. Опасность взрыва массой исключена. Чувствительны к удару и открытому пламени. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления аэрозолем свинца, оксидами углерода. Отравление аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно- кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, свинцовая кайма по краю десен, подъем артериального давления |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 107

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│101           │Взрывчатый материал        │    3     │   1.1    │

│122           │                           │          │          │

│129           │                           │          │          │

│133           │                           │          │          │

│149           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые взрывчатые материалы, изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в оболочке. Горят без доступа воздуха. При воздействии на опасные грузы N 101, 133 воды происходит вымывание составной части и снижение пожаро- и взрывоопасности |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению) и открытому пламени. Горение сопровождается взрывом и образованием осколков. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, сероводородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному взрывчатому материалу и изделиям. Организовать охрану развала (россыпи). Россыпь собирать, складывать и вывозить под наблюдением специалистов. Запрещается применять инструмент из черного металла |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 108

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│234           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│236           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Горят без доступа воздуха. Практически нерастворимы в воде |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Горение протекает интенсивно. Возможны взрывы с разбросом горящего взрывчатого материала, осколков оболочки и неориентированное перемещение изделий в пространстве. Опасность взрыва в массе исключена. Радиус опасной зоны 700 м. Способны взрываться под действием взрыва других объектов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (оксидами азота, угарным газом, хлористым водородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 700 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве с последующим взрывом. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или ручную повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 109

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│302           │Взрывчатый материал        │    4     │   1.3    │

│305           │                           │    -     │          │

│307           │                           │    -     │          │

│308           │                           │    4     │          │

│328           │                           │    4     │          │

│330           │                           │    4     │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из твердого монолитного взрывчатого вещества; изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. С водой не реагируют. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. При горении возможны разрывы оболочки с образованием осколков и неориентированное перемещение изделий в пространстве. Опасность взрыва и разбрасывания незначительная. Радиус опасной зоны 300 м. Способны взрываться под действием взрыва других объектов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газоообразными продуктами (хлористым водородом, оксидами азота, угарным газом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 110

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│403           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│439           │                           │    4     │          │

│446           │                           │    4     │          │

│450           │                           │    -     │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке; изделия из взрывчатого вещества без оболочки. Горят без доступа воздуха. С водой не реагируют |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям, открытому пламени. Опасность взрыва маловероятна. Действие взрыва ограничивается упаковкой. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для человека. Возможны травмы, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, сероводородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному взрывчатому материалу и изделиям. Организовать охрану россыпи. Россыпь собирать, складировать и вывозить под наблюдением специалиста. Запрещается применять инструмент из черного металла |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 111

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│118           │Взрывчатый материал        │    2     │   1.1    │

│132           │                           │          │          │

│134           │                           │          │          │

│142           │                           │          │          │

│144           │                           │          │          │

│155           │                           │          │          │

│167           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде порошка, гранул, пластин (чешуек), шашек. Без запаха. Нерастворимы в воде, нелетучи, тяжелее воды. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре (более 170 °C). Легко воспламеняются от искр и пламени. При смешении со щелочью происходит разогрев с последующим воспламенением. Горение веществ может перейти во взрыв. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Токсичные вещества. Опасны при вдыхании, ядовиты при приеме внутрь. Способны проникать через кожные покровы. При острых отравлениях - головная боль, слабость, сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства, раздражение слизистых оболочек, верхних дыхательных путей. При попадании в легкие - расширение кровеносных сосудов и падение кровяного давления. Вызывают дерматиты, экземы, крапивницу |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани. При россыпи - респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварий. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 112

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│115           │Взрывчатый материал        │    2     │   1.1    │

│119           │                           │          │          │

│126           │                           │          │          │

│130           │                           │          │          │

│141           │                           │          │          │

│143           │                           │          │          │

│154           │                           │          │          │

│168           │                           │          │          │

│182           │                           │          │          │

│199           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде порошка, гранул, пластин (чешуек), шашек, брикетов, шнуров, шлангов. Без запаха. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Нелетучи. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре (более 70 °C). При смешении со щелочью происходит разогрев с последующим воспламенением. Горение переходит во взрыв. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Токсичные вещества. Опасны при вдыхании, ядовиты при приеме внутрь. Способны проникать через кожные покровы. При острых отравлениях - слабость, головокружение, тошнота, ощущение сухости во рту, жажда, рвота, сердцебиение, синюшность кожных покровов. Вызывают дерматиты, экзему, крапивницу. Отмечаются расстройства вегетативной нервной системы, иногда расстройства сна |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани. При сборе россыпей - респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 113

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | Взрывчатый материал | 1 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Подвижная или маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-желтого и от красного до темно-красного цвета со специфическим запахом. В воде не растворяется. Тяжелее воды, малолетучая. Пары тяжелее воздуха. Разлагается растворами щелочей. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасна. Взрывается при нагревании более 140 °C. Чувствителен к удару, трению. Горение переходит во взрыв. При взаимодействии с концентрированными щелочами воспламеняется. Взрывается массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасна для жизни человека. Возможны отравления оксидами углерода, азота, травмы, ушибы, контузии, ожоги. Высокотоксична. Поражает внутренние органы, нервно-сосудистую систему, вызывает дерматиты. Основной путь отравления - проникновение через кожные покровы. При отравлениях - затруднение дыхания, судороги. Пары раздражают слизистые оболочки глаз |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Костюм хлопчатобумажный, резиновые сапоги, толстые резиновые перчатки, противогаз марки БКФ. При отсутствии противогазов использовать (при разливах) респиратор типа "Лепесток", ватно-марлевые повязки. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Оказать помощь пострадавшим. В зону аварии входить в защитной одежде при отсутствии пламени. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии, восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ | Прекратить движение автотранспорта, поездов и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Небольшие участки разливов обработать 2%-ным р-ром соды и водой. Под руководством специалиста разлитое вещество собрать алюминиевым ведром в алюминиевые емкости и залить водой. Собранные розливы удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место загорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, разливов опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 114

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | Взрывчатый материал | 2 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде порошка, гранул, патронов. Растворимо в воде. При нагревании выделяет ядовитые газы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Трудновоспламенимо, медленно горит. Горение может перейти в детонацию и взрыв. Взрывается массой. Разлагается при температуре 170 °C. Чувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Опасно при вдыхании, при проглатывании, попадании на кожу, глаза и слизистые. Вызывает покраснение, жжение, болезненность кожи (через поврежденные участки кожи). При проникновении в организм человека - появление головокружения, сонливость, боли в животе |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То. Резиновые сапоги, перчатки, фильтрующие противогазы марок В, М. При уборке россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Держаться с наветренной стороны. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалистов. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 115

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 507 | Взрывчатый материал | 3 | 1.5 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде гранул, патронов. Растворимо в воде. Нелетучее. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасно. Трудновоспламенимо. Малочувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Разлагается при температуре 170 °C. В сухом виде горение может переходить во взрыв. Химическое разложение при загрязнении горючими примесями приводит к пожару и взрыву. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны травмы, ушибы, ожоги, контузии, отравления продуктами горения (оксидами углерода и азота). Опасно при вдыхании, попадании внутрь, на кожу, глаза и слизистые: покраснение кожных покровов, боль в глазах, першение в горле, кашель, боли в животе, рвота, понос |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То, резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующие противогазы марок В, М. При сборе россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить только в защитной спецодежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Россыпи собрать алюминиевым совком в бумажные мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи накрыть брезентом и полить водой. Россыпи в вагон не возвращать. Собранные россыпи и поврежденные упаковки удалить на расстояние 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 116

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 137 | Взрывчатый материал | 3 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Суспензия белого цвета с массовой долей воды не менее 25%. Нерастворима в воде. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | С массовой долей не менее 25% воды пожаро- и взрывобезопасна. В сухом виде пожаро- и взрывоопасна. Чувствительна к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасна для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, контузии, ушибы, отравления оксидами азота, углерода. Токсичное вещество. Опасно при попадании внутрь организма |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе - защитная одежда, сапоги резиновые, перчатки, защитные очки, респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитная одежда типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Оказать помощь пострадавшим. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Место разлива поливать водой. Организовать охрану разлива. Под руководством специалиста разлив и поврежденные упаковки собрать в алюминиевые емкости и залить водой, удалив их на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 117

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | Взрывчатый материал | 2 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде порошка. В воде малорастворимо. Тяжелее воды. Нелетучее. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям (ударам, трению) и открытому пламени. Температура вспышки 160 - 180 °C. Радиус опасной зоны 1000 м. Взрывается массой |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, контузии, отравления оксидами углерода, азота. Токсичное вещество. Опасно при попадании внутрь организма. Вызывает расстройство нервной системы, нарушение сна |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При сборе россыпи - резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани, респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной спецодежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Оказать помощь пострадавшим. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить все источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Поврежденные упаковки закрыть мокрым брезентом. Под руководством специалиста собрать россыпи в бумажные или тканевые мешки и отнести на расстояние 100 м от зданий и сооружений. Россыпи в вагон не возвращать. Сообщить в ЦСЭН. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 118

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 458 | Взрывчатый материал | 1 | 1.4 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде гранул, без запаха. Могут гореть без доступа воздуха. Малорастворимы в воде. Нелетучи до 200 °C |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Действие взрыва ограничивается упаковкой. К механическим воздействиям малочувствительны. Температура воспламенения 350 - 400 °C. Горение во взрыв массой не переходит. Радиус опасной зоны 100 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для человека. При горении возможны термические ожоги, отравление газообразными продуктами (оксидами азота, серы и углерода). При попадании внутрь организма поражаются нервно-сосудистая система, внутренние органы. При отравлениях - затруднение дыхания, судороги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - ватно-марлевые повязки, респиратор типа "Лепесток", костюм из пыленепроницаемой ткани, хлопчатобумажные и резиновые перчатки. При пожаре и ликвидации его последствий - защитный костюм типа То, защитные очки, респиратор типа Ф-62, У-2К, "Астра-2", "Лепесток-200" или фильтрующий противогаз марки М

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному продукту. Организовать охрану россыпи. Рассыпанный продукт собрать для уничтожения под наблюдением специалиста, в упаковку не возвращать. Соблюдать меры пожарной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания с внешней стороны вагона применять воду, пену, огнетушители любого типа. Предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 119

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│159           │Взрывчатый материал        │    2     │   1.1    │

│180           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Порошкообразные взрывчатые вещества. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Взрываются массой. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому огню. Радиус опасной зоны 500 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления мелкодисперсным аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При попадании на кожу и слизистые раздражает их и приводит к гнойничковым болезням кожи, дерматитам, воспалению слизистой глаз. При проглатывании вызывает головную боль, потливость, головокружение, повышение температуры, резкое похудение. При вдыхании аэрозоля свинца наблюдается свинцовая кайма по краю десен, головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, подъем артериального давления |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и перчатки типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов рассыпанный порошок не трогать и не принимать никаких действий по его сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 120

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│301           │Взрывчатый материал        │    1     │    1.3   │

│304           │                           │          │          │

│320           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Порошкообразные взрывчатые вещества. Малорастворимы в воде. Тяжелее воды. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому огню. Воспламеняются при температуре выше 150 °C. Горят с большой скоростью. Опасность взрыва массой исключена. Опасность взрыва и разбрасывания незначительна. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления продуктами взрыва (по нитрофенолу). При попадании на кожу хорошо в нее всасываются, вызывая гнойничковые заболевания кожи, дерматиты, экземы, поражения ногтей. При попадании внутрь наблюдается резкое похудание, головная боль, головокружение, катаракта. При вдыхании паров мучает повышенная жажда, головная боль, наблюдаются желтушность склеры, везикулярный дерматит (особенно ранимы подмышечные и паховые области) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов рассыпанное вещество не трогать и не принимать никаких действий по его сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При загрязнении кожных покровов веществом промыть большим количеством воды. При проглатывании - обильное промывание желудка водой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 121

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│401           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│402           │                           │          │          │

│406           │                           │          │          │

│407           │                           │          │          │

│409           │                           │          │          │

│410           │                           │          │          │

│413           │                           │          │          │

│416           │                           │          │          │

│419           │                           │          │          │

│420           │                           │          │          │

│422           │                           │          │          │

│425           │                           │          │          │

│429           │                           │          │          │

│433           │                           │          │          │

│440           │                           │          │          │

│444           │                           │          │          │

│445           │                           │          │          │

│447           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в металлические и пластмассовые оболочки. Взрывчатые вещества с водой не взаимодействуют. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Опасность взрыва массой исключена. Действие взрыва в значительной мере ограничивается упаковкой. Радиус опасной зоны 50 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления оксидами углерода, азота, аэрозолем свинца. При попадании внутрь возникают головная боль, головокружение, повышение температуры. При вдыхании аэрозоля свинца наблюдается головная боль, головокружение, боли в животе, подъем артериального давления, потеря сознания |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 50 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 122

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 254 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха. Практически нерастворимы в воде. Имеют дополнительную опасность: при разрушении возможен контакт с материалом, относящимся к группе Г радиационной опасности по НРБ 76/87 и обладающим способностью испускать альфа-, бета-, гамма-излучение. При сохранении целостности изделия оно не представляет радиационной опасности |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаровзрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару) и лучу огня. При воспламенении возможны взрывы с разбросом горящего взрывчатого вещества, фрагментов конструкций и изделий. Способны взрываться под воздействием взрыва других опасных грузов. Опасность взрыва массой исключена. При возникновении очагов пожара возможно образование радиоактивных аэрозолей и внешнего бета-, гамма-излучения. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека, возможны ожоги, травмы, отравления оксидами углерода, азота, облучение людей, радиоактивное загрязнение окружающей среды. При механическом разрушении изделий может возникнуть опасность воздействия ионизирующих излучений. Использованный материал обладает химической и радиационной токсичностью. Ранние признаки отравления: головная боль, рвота, слабость. Ослабление сердечной деятельности. Повышение температуры тела. Затруднение дыхания |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный костюм типа Пм, спецобувь типа Пм, хлопчатобумажные или резиновые перчатки. Респираторы типа "Лепесток-200" (ШБ-1, А-ПАН), "Астра-2", РУ-60М-Г, "Снежок-КУ", промышленные противогазы марки Г с аэрозольными фильтрами

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь, распределить их по степени тяжести состояния и очередности эвакуации. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварий, ЦСЭН. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением мер личной гигиены при постоянном радиационном контроле. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или ближайшей станции (при сходе на перегоне) в безопасное место с организацией охраны, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне, принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искр. Организовать охрану россыпи, развала. До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, глинозем, углекислоту, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Немедленно сообщить в ЦСЭН. Провести дозиметрический контроль, установить границы радиационно опасной зоны и оградить ее предупредительными знаками радиационной опасности и знаками, запрещающими вход внутрь огражденной зоны. Ликвидацию последствий аварии производить по указанию специалистов ЦСЭН не ранее чем через два часа после завершения пожара с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением мер личной гигиены при постоянном радиационном контроле |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечениях наложить жгут и тугую повязку, при переломах - шины. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При сердечно-сосудистой недостаточности - 1 мл кардиамина п/к. Для профилактики шока и снятия болевого синдрома 1 - 2 мл 2% раствора промедола п/к, при психомоторном возбуждении 1 - 2 таблетки феназепама (0,0005) или оксилидина (0,02) внутрь. При отравлении продуктами горения дать кислород. Провести радиационный контроль людей, пострадавших и участвовавших в ликвидации последствий пожара, силами ЦСЭН. В случае радиоактивного загрязнения провести дезактивацию кожных покровов водой с мылом, содовым раствором, синтетическими моющими средствами типа ОП-7, порошками типа "ЭРА", "ЛОТОС". Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 123

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│414           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│427           │                           │          │          │

│428           │                           │          │          │

│432           │                           │          │          │

│437           │                           │          │          │

│443           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожароопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия представляют опасность в случае воспламенения, воздействия на них внешнего взрыва. Действие взрыва ограничивается в основном упаковкой. Радиус опасной зоны 25 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 25 м, организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поездов на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 124

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│303           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.3    │

│311           │                           │          │          │

│313           │                           │          │          │

│314           │                           │          │          │

│317           │                           │          │          │

│323           │                           │          │          │

│329           │                           │          │          │

│331           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие взрывчатые твердые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия не создают опасности взрыва массой. Радиус опасной зоны при взрыве до 150 м. Возможен неориентированный разлет изделий |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, окиси углерода, окиси серы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 125

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 324 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха. В воде не растворяются. Нетоксичны |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия не создают опасности взрыва массой. Радиус опасной зоны 400 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары, ожоги, отравления продуктами сгорания (галогеноводородами, оксидами азота, углерода, серы) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 400 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии, устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи опасного груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 126

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 252 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару и открытому пламени. Характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасность взрыва массой. Радиус опасной зоны от взрыва изделия 100 м. Возможен неориентированный разлет изделий |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разлетающимися изделиями, разбрасываемыми частями изделия и тары, отравления продуктами сгорания (галогеноводородами, оксидами азота, углерода, серы) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 100 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве и их взрывов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 127

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│412           │Взрывчатый материал        │    1     │   1.4    │

│455           │                           │    2     │   1.4    │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе и без корпуса. В воде не растворяются. Токсичны. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия представляют опасность в случае воспламенения или внешнего взрыва. Действие взрыва ограничивается в основном упаковкой. Радиус опасной зоны 500 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, отравления продуктами сгорания, содержащими вещества типа щелочи, галогеноводородов |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор и спецодежда из кислотощелочестойкой ткани, противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83. При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи опасного груза. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Водой не тушить. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 128

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | Взрывчатый материал | 3 | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие в металлической оболочке твердое взрывчатое вещество и жидкий наполнитель. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Наполнитель - дымящая на воздухе жидкость от светлого до коричневого цвета, тяжелее воды. С водой бурно реагирует с выделением тепла. В случае разгерметизации изделий на поверхности изделий появляется белый налет. Изделия находятся в деревянных ящиках |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Взрыво- и пожароопасны. Изделия чувствительны к сильным механическим воздействиям (удару, трению) и открытому пламени. Взрыв массой исключен. При взрыве одного изделия возможна разгерметизация остальных изделий с образованием токсичного аэрозоля, состоящего из окиси кремния, хлористого водорода, ортотитановой кислоты, и разбросом осколков. Радиус опасной зоны 100 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При взрыве и пожаре опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ожоги. При разгерметизации изделий - раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, отек легких, токсичные бронхиты, ожоги. При попадании наполнителя в глаза - конъюнктивиты, помутнение роговицы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью (развалом) изделий - антиэлектростатическая спецодежда, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки любой марки, фильтрующий промышленный противогаз с коробкой марки БКФ или В. При ликвидации пожара (взрыва) - противогазы типа ГП-5, ГП-5м или ГП-4ч, укомплектованные гопкалитовыми патронами

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. В зону аварии входить с применением средств индивидуальной защиты. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ (РАЗЛИВЕ) | Прекратить движение транспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. При разгерметизации изделий и утечке наполнителя изделия засыпать песком или грунтом. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. Сообщить в ЦСЭН |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов и элементов вагона для тушения использовать огнетушители и подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. Вагон с грузом тушить пеной, огнетушителями |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести на свежий воздух. При кровотечении наложить жгут выше раны или тугую повязку, при переломах наложить шину. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении наполнителем пострадавшего напоить теплым молоком, тепло укрыть. Для смягчения раздражения верхних дыхательных путей необходимо вдыхать аэрозоль 0,5%-ного р-ра питьевой соды. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу снять наполнитель сухим тампоном и смыть обильной струей воды. При попадании наполнителя на одежду немедленно снять ее и по возможности принять душ. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 129

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 179 | Взрывчатый материал | 1 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое сыпучее гранулированное или кристаллическое вещество белого цвета. Без запаха. Растворимо в воде. Нелетуче |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Чувствительно к удару, трению, открытому пламени. Примесь горючих веществ (загрязнение) существенно повышает чувствительность. Горение переходит во взрыв. Взрывается массой. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны ожоги, контузии, травмы. Токсично. В виде пыли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз, верхние дыхательные пути, кожу. При приеме внутрь нарушается обмен веществ и деятельность центральной нервной системы, вызывает аллергию |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - хлопчатобумажная одежда, обувь на безыскровой подошве, резиновые перчатки, респиратор типа "Лепесток", защитные очки. При пожаре - защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. Перемещение упаковок и сбор россыпи производить только под руководством специалистов. Россыпи увлажнить, накрыть увлажненным брезентом (тканью) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. Установить место возгорания. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, небольших россыпей на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на ожоговые поверхности. При отравлении - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 130

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 | Взрывчатый материал | 2 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ). Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. ЛВЖ - бесцветная или окрашенная, легколетучая, низкокипящая жидкость с неприятным запахом. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, заряду статического электричества, открытому пламени. Взрываются массой. ЛВЖ выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом). При разгерметизации изделия ЛВЖ опасна при вдыхании паров. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, замедление пульса, тошнота, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При разливе - фильтрующий противогаз марки А. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Из зоны россыпи и разлива удалить посторонних людей и организовать ее охрану |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 131

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 306 | Взрывчатый материал | 1 | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и легковоспламеняющимся твердым веществом. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. Твердое легковоспламеняющееся вещество - легкоплавкое, воскообразное, имеет запах чеснока, с водой не реагирует и не растворяется, самовоспламеняется на воздухе, образуя белый дым |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. Взрыв сопровождается образованием осколков и разбрасыванием горящих кусков легковоспламеняющегося вещества. Радиус опасной зоны 600 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, фосфорным ангидридом). Легковоспламеняющееся вещество опасно при вдыхании, попадании внутрь, на коже воспламеняется, вызывая сильные ожоги. Пары сильно раздражают кожу и слизистые. Боли в животе, рвота, понос, вздутие живота, головокружение, учащенный пульс, боли в области сердца |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий противогаз. Защитный костюм типа ЯтТо. Резиновые сапоги, перчатки из поливинилхлорида

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Держаться с наветренной стороны. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Россыпь периодически поливать водой. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Сообщить в ЦСЭН. В зоне россыпи возможно самовозгорание вещества |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементов вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. При остром отравлении провести промывание желудка 0,2%-ным р-ром марганцевокислого калия или 1%-ным р-ром медного купороса до исчезновения чесночного запаха в промывных водах. При попадании на кожу промыть пораженное место большим количеством воды и обработать 0,2%-ным р-ром марганцевокислого калия. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 132

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 203 | Взрывчатый материал | 2 | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и твердым веществом, выделяющим легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре или взрыве одного изделия возможна разгерметизация остальных изделий. При контакте с водой выделяются самовоспламеняющиеся на воздухе ядовитые газы. Радиус опасной зоны 200 м. В присутствии воды возможны взрывы |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота и фосфора, фосфинами). При вдыхании вызывают кашель, слезотечение, отек легких, потерю сознания |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки Е, защитный костюм типа ТоЯт, резиновые сапоги, перчатки

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия и рассыпанный материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять порошковые средства ПС-1, ПС-2, сухой песок, землю. Не использовать воду и химические огнетушители! При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород, вызвать рвоту, промыть желудок большим количеством воды, смыть остатки вещества с кожи и слизистых. Глаза промыть 2%-ным р-ром борной кислоты. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 133

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│107           │Взрывчатый материал        │     -    │   1.1    │

│114           │                           │          │          │

│123           │                           │          │          │

│145           │                           │          │          │

│161           │                           │          │          │

│165           │                           │          │          │

│166           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами, которые с водой не реагируют, не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, заряду статического электричества, открытому пламени. Взрываются массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 134

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│214           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│219           │                           │          │          │

│223           │                           │          │          │

│229           │                           │          │          │

│251           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 135

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│316           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.3    │

│319           │                           │          │          │

│332           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре возможно горение изделий (разгораясь друг за другом) с выделением значительного количества тепловой энергии, незначительным эффектом взрыва и разбрасыванием горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 136

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│405           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│430           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре опасность взрыва маловероятна. Радиус опасной зоны 100 м. Взрыв массой исключен |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре опасны для человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. Не курить. Соблюдать правила пожарной безопасности. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия и рассыпанный материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 137

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 163 | Взрывчатый материал | 2 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные или жидкие взрывчатые вещества. С водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки жидкого наполнителя +220 °C |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. При пожаре и нарушении целостности изделий возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 ч. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Опасен при вдыхании паров, ядовит при попадании внутрь. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затруднение дыхания, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно-кишечные расстройства |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре и ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То. При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - противогаз марки БКФ

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ, РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Срочно удалить всех людей из зоны россыпи (развала) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 138

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожароопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. При пожаре возможен взрыв отдельных изделий, сопровождающийся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий, а также возможен разброс элементов изделия, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 500 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Немедленно покинуть опасную зону |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 139

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│110           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│116           │                           │          │          │

│120           │                           │          │          │

│138           │                           │          │          │

│162           │                           │          │          │

│170           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые и пастообразные взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества нерастворимы в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к нагреву, механическим воздействиям и открытому пламени. Горение переходит во взрыв с образованием большого количества осколков конструкций и ударной волны. Изделия способны взрываться массой. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий и их фрагментов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве опасны для жизни человека. Возможны термические ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий под руководством специалиста - антиэлектростатическая спецодежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, респиратор марки РПГ-67А, резиновые перчатки, сапоги. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Оповестить местные органы власти о возможной опасности разлета изделий и последующего взрыва. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалиста. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении вагона с грузом или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение пожара и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 140

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│205           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│212           │                           │          │          │

│218           │                           │          │          │

│220           │                           │          │          │

│225           │                           │          │          │

│231           │                           │          │          │

│235           │                           │          │          │

│237           │                           │          │          │

│240           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества не растворяются в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к нагреву, механическим воздействиям и открытому пламени. Горение переходит во взрыв с образованием большого количества осколков конструкций и ударной волны. Изделия не взрываются массой, но при взрыве имеется опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможны неориентированные разлеты отдельных изделий и их фрагментов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве опасны для жизни человека. Возможны термические ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий под руководством специалиста - антиэлектростатическая спецодежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, респиратор марки РПГ-67А, резиновые перчатки, сапоги. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Оповестить об опасности разлета и последующего взрыва изделий местные органы власти. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалиста. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах, элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 141

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│417           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│426           │                           │          │          │

│435           │                           │          │          │

│451           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые нерастворимы в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к открытому пламени и удару. При нагревании возможно воспламенение с большим выделением тепла. При пожаре радиус опасной зоны до 50 м. Горение во взрыв массой не переходит |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для человека. Возможны термические ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ранения |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь, респиратор типа "Лепесток". При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны и обеспечить ее оцепление. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах, элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение пожара и прочие работы прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 142

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 312 | Взрывчатый материал | 2 | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, представляющие собой металлические конструкции, содержащие самовоспламеняющуюся вязкую жидкость (наполнитель), реагирующую с воздухом и водой, кислотой, щелочью с выделением большого количества тепла. В случае разгерметизации изделий на их поверхности появляется серый налет |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к открытому пламени. При взрыве единичного изделия возможна разгерметизация остальных с образованием самовоспламеняющихся паров и разбросом фрагментов смеси в радиусе 50 - 70 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны сильные ожоги, отравления продуктами горения (триэтилалюминием, оксидами алюминия). При разгерметизации изделий опасность для человека представляет наполнитель. Пары наполнителя опасны при вдыхании. Возможен смертельный исход. Наполнитель на коже воспламеняется и вызывает сильные ожоги. Выделяются триэтилалюминий и оксиды алюминия, вызывающие сильные отравления. Шлаки безопасны для окружающей среды |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разгерметизации изделия, пожаре, взрыве и ликвидации последствий аварии - защитные очки любой марки, защитный костюм типа То, изолирующий противогаз

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 70 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. В опасную зону входить только в защитной одежде и противогазе. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ (РАЗЛИВЕ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. При разгерметизации изделия и утечке наполнителя изделия засыпать песком или грунтом с последующим их удалением и уничтожением под руководством специалистов. Нейтрализацию местности не производить (шлаки безвредны). Неповрежденные изделия уложить в упаковку и закрепить |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на элементах вагона сбить пламя песком или порошковым огнетушителем. Запрещается использовать воду, другие типы огнетушителей. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах применять воду, пену, огнетушители. Не допускать посторонних в опасную зону. При распространении пламени на груз прекратить пожаротушение и немедленно покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Организовать охрану места пожара. В опасную зону входить только в средствах индивидуальной защиты |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При попадании наполнителя на кожу образуются сильные, долго не заживающие ожоги. Горящие на одежде и коже частицы наполнителя гасить, прекратив доступ воздуха (накрыть кошмой, брезентом). Протереть кожу в местах контакта с наполнителем бензином, керосином или этиловым спиртом с дальнейшим промыванием водой с мылом. Обеспечить приток свежего воздуха, покой, тепло, чистую одежду. На место ожога наложить повязку с синтомициновой эмульсией. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 143

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│102           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│117           │                           │          │          │

│157           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Горение переходит во взрыв с образованием осколков и ударной волны. Способны взрываться массой с образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 800 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять пену, воду, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечениях наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 144

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│201           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│202           │                           │          │          │

│209           │                           │          │          │

│211           │                           │          │          │

│222           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества и пороха. Взрывчатые вещества и пороха с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. При горении возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 145

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│418           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│438           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. При горении выделяется большое количество тепла, возможны единичные взрывы. Радиус опасной зоны 100 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления продуктами горения (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 146

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 | Взрывчатый материал | - | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени, повышенной температуре и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии, удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования, тепла. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану развала (россыпи) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 147

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 318 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые могут реагировать с водой, усиливая эффект сгорания с выделением большого количества тепла. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Горение изделий может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источник открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих к вагону объектах и элементах вагона применять распыленную воду, пену, порошковый огнетушитель, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 148

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 173 | Взрывчатый материал | - | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пастообразные и жидкие взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Способны взрываться массой. Возможно неориентированное перемещение в пространстве. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Пастообразные и жидкие взрывчатые вещества образуют с воздухом взрывчатые смеси. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделий пастообразные и жидкие взрывчатые вещества и их пары вызывают раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, резь в глазах, головокружение, слабость, расстройство координации движений, понижение температуры тела, тошноту, чувство опьянения |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То. При разгерметизации - фильтрующий противогаз марки А, БКФ, хлопчатобумажная одежда, резиновые сапоги и перчатки

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и последующего взрыва изделий. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану россыпи (развала). При разгерметизации изделий места, на которые попали пастообразные и жидкие взрывчатые вещества, посыпать песком или опилками и собрать в тару без применения искрообразующего инструмента. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, песок, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 149

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│226           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.2    │

│253           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в стеклянной или керамической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Температура вспышки взрывчатого вещества 230 °C |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Не взрываются массой, но при взрыве имеется опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 800 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы ГП-5М с гопкалитовым патроном, марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по ликвидации аварии и воинские подразделения. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Удалить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При возникновении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона предотвратить распространение огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы прекратить. Немедленно покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после прекращения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 151

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│172           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│174           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные и жидкие взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием осколков и ударной волны. При нарушении целостности корпуса возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможно неориентированное перемещение изделий в пространстве с последующим взрывом на местности |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Попадание внутрь организма жидкого наполнителя, вдыхание его паров вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затрудненное дыхание, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно-кишечные расстройства |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки, резиновый фартук, обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитным костюмом типа То. При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - фильтрующий противогаз марок А, БКФ, хлопчатобумажная одежда, резиновые сапоги, перчатки, фартук

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий на местности. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ И РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. При разгерметизации изделий жидкие взрывчатые вещества убрать ветошью методом смачивания. Ветошь поместить в закрытую алюминиевую посуду. Место обработать 2%-ным водным р-ром соды. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Из зоны россыпи срочно удалить людей на расстояние 1000 м. Организовать охрану россыпи (разлива) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагонов со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны разброса изделий специалистами |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 152

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│127           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│131           │                           │          │          │

│153           │                           │          │          │

│158           │                           │          │          │

│171           │                           │          │          │

│175           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и только после обследования зоны разброса специалистами |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 153

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│408           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.4    │

│411           │                           │          │          │

│415           │                           │          │          │

│421           │                           │          │          │

│424           │                           │          │          │

│431           │                           │          │          │

│441           │                           │          │          │

│448           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 100 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре опасны для человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 154

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 321 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество и легковоспламеняющуюся жидкость. Твердое взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Легковоспламеняющаяся жидкость воспламеняется от контакта с воздухом, водой, щелочами и кислотами |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Взрыв массой исключен. Горение изделий может сопровождаться взрывом с разбрасыванием изделий и их фрагментов. При разбрасывании изделий в результате нарушения их герметичности возможны вторичные очаги пожаров при контакте легковоспламеняющейся жидкости с воздухом. Легковоспламеняющаяся жидкость способна после тушения возгораться вновь. Радиус опасной зоны 500 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При разгерметизации изделий, горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и последующем взрыве изделий и пожаре. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ И УТЕЧКЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи (развала) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Тушение легковоспламеняющейся жидкости производить только порошком СИ-2, сухим песком, кошмой, фреоновыми огнетушителями. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 155

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 239 | Взрывчатый материал | 2 | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде гранул от светло-желтого до коричневого цвета. Химически стойкое. С водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям (удару, трению) и пламени. До температуры 220 °C термически устойчиво. При механических воздействиях возможно загорание и переход горения во взрыв. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, соединениями хлора с водородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью взрывчатого материала - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Не курить. Соблюдать правила пожарной безопасности. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Сообщить в ЦСЭН. До прибытия специалистов взрывчатый материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 156

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 213 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, а также рулоны и лепестки стеклоткани, пропитанные составами с красным фосфором и антраценом. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Горение изделий может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 300 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий с последующим поражающим действием. При разгерметизации возможно самовозгорание |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При разгерметизации, горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, соединениями красного фосфора и антрацена). При разгерметизации опасны при вдыхании, попадании на слизистые. Вызывают кашель, насморк, слезотечение, першение в горле |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующие противогазы марок БКФ, Е, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Произвести оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении вагона с грузом или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Оповестить местные органы власти об опасности разлета отдельных изделий на расстояние до 10 км с последующим поражающим действием. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать необходимое количество кислорода. При отравлении пылью красного фосфора необходимо неоднократное промывание желудка 1%-ным р-ром марганцевокислого калия или 0,2%-ным р-ром бикарбоната натрия, не давать молоко и жиры. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 157

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | Взрывчатый материал | 4 | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (керосин). Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют, горят без доступа воздуха, в воде не горят. Керосин - бесцветная жидкость с характерным запахом, легче воды; пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Горение изделия может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м. При разгерметизации изделий выделяются пары керосина, способные воспламеняться от искры |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). Пары керосина при вдыхании вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, слабость, тошнота, кашель, зуд и покраснение кожи |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При разливе и при ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, изолирующий противогаз, защитный костюм типа ТоНл

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Произвести оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ И РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Не курить. Разлившийся керосин засыпать песком, землей, использовать распыленную воду для осаждения паров. Сообщить в ЦСЭН. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после прекращения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 159

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 263 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие небольшое количество твердого взрывчатого вещества в герметичной металлической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует, в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), нагреву, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разбрасыванием металлических осколков и других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения. Основные токсичные продукты сгорания - оксиды углерода, азота, серы, алюминия, магния, бария, стронция, свинца |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки А, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон на этой или близлежащей станции (при сходе на перегоне) отводится в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Из зоны россыпи (развала) удалить посторонних людей и организовать охрану. Рассыпанные изделия собрать в любую тару и накрыть. Поврежденные изделия и рассыпавшееся содержимое изделий под руководством специалиста собрать в емкость с машинным маслом, предохраняя от удара. Поврежденные упаковки с изделиями складировать на расстоянии не менее 35 м от железнодорожных путей, жилых и пожароопасных производственных и складских объектов |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место загорания. При тушении очага загорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 160

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 471 | Взрывчатый материал | - | 1.4 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие небольшое количество твердого взрывчатого вещества в герметичной оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует, в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к значительным механическим воздействиям (удару), нагреву, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разбрасыванием металлических элементов и других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения. Основные токсичные продукты сгорания - оксиды углерода, азота, серы, алюминия, магния, бария, стронция, свинца |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - антиэлектростатическая (хлопчатобумажная) специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки А, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану развала (россыпи). Рассыпанные изделия собрать в любую тару и накрыть. Поврежденные изделия и рассыпавшееся содержимое изделий собрать в отдельную тару. Поврежденные упаковки с изделиями складировать на расстоянии не менее 35 м от железнодорожных путей, жилых и пожароопасных производственных и складских объектов. Работу с россыпью проводить под руководством специалиста по грузу |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 162

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 364 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в оболочке. Взрывчатые вещества в воде не растворяются, с водой не реагируют. Реагируют с кислотами и щелочами. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к сильному удару (прострелу), открытому пламени. Воспламенение одного изделия вызывает воспламенение рядом расположенных изделий. При горении возможны разрывы оболочки с образованием осколков и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Опасность взрыва и разбрасывания при воспламенении незначительна. Способны взрываться под действием взрыва других объектов. Радиус опасной зоны 300 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая (хлопчатобумажная) специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Из зоны аварии удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 164

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 264 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки +170 °C. В изделиях имеется баллон емкостью 350 см3, заполненный азотом под давлением 35 МПа |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Воспламенение и последующее горение взрывчатых веществ наступает через 6 - 7 мин., а разрушение баллона через 12 - 17 мин. после воздействия пламени на упаковку. Горение может привести к взрыву и разбросу горящих элементов изделий. Взрыв массой исключен. При воспламенении веществ возможен неориентированный разлет отдельных изделий. Радиус опасной зоны при взрыве изделий 200 м. Радиус возможного разлета изделий 700 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения. При горении и взрыве выделяются оксиды азота, угарный газ, хлористый водород |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая хлопчатобумажная спецодежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - изолирующий или фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии, удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану развала (россыпи) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии производить не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 166

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 362 | Взрывчатый материал | 3 | 1.3.I |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (топливо н.у.к.). Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. Изделие перевозится в герметичном термостатированном специальном вагоне (секция из 3 вагонов - вагона сопровождения и 2 вагонов для транспортировки изделия) |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно, чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. При разгерметизации изделия может произойти разлив топлива и его воспламенение при температуре свыше 59 °C, что может привести к взрыву изделия |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделия выделяется топливо, пары которого опасны при вдыхании, вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, головная боль, давящая боль в глазных яблоках, горечь и сухость во рту, слабость, потеря сознания. Соприкосновение с топливом вызывает ожоги кожи и глаз |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - фильтрующие противогазы марок А, БКФ; защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612 с резиновыми перчатками и сапогами

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 200 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. При разливе внутри вагона без его разгерметизации отвести вагон в безопасное место и принять меры по устранению аварии под руководством специалистов. При разгерметизации вагона и наличии течи из него оградить место разлива земляным валом. Сообщить в ЦСЭН. Место разлива топлива засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами топлива пострадавшего удалить из зоны загазованности, снять загрязненную одежду, обеспечить полный покой и тепло. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. При попадании на кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - госпитализация в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 167

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 361 | Взрывчатый материал | 3 | 1.3.I |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (топливо н.у.к.). Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Взрыв массой исключен. Пожаро- и взрывобезопасно при падении с высоты до 7 м. Неповрежденное изделие пожаро- и взрывобезопасно в пламени пожара с температурой до 1100 °C в течение 10 мин. При воспламенении возможен неориентированный разлет изделий в пространстве. Радиус опасной зоны 800 м. При разгерметизации изделия может произойти разлив топлива и его воспламенение при температуре свыше 59 °C, что может привести к взрыву изделия |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделия выделяется топливо, пары которого опасны при вдыхании, вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, головная боль, давящая боль в глазных яблоках, горечь и сухость во рту, слабость, потеря сознания. Соприкосновение с топливом вызывает ожоги кожи и глаз |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - фильтрующие противогазы марок А, БКФ; защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612 с резиновыми перчатками и сапогами

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Сообщить в ЦСЭН. Место разлива топлива засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя. Организовать охрану поврежденного изделия |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами топлива пострадавшего удалить из зоны загазованности, снять загрязненную одежду, обеспечить полный покой и тепло. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. При попадании на кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - госпитализация в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 168

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 360 | Взрывчатый материал | 1 | 1.3.I |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества, гептил, амил, топливо н.у.к. Твердые взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не взаимодействуют. Могут гореть без доступа воздуха. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Амил - легколетучая жидкость с парами красно-бурого цвета. Пары тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Сильный окислитель. Разрушает большинство металлических и неметаллических материалов. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. Изделие перевозится в герметичном термостатированном специальном вагоне (секция из 3 вагонов - вагона сопровождения и 2 вагонов для транспортировки изделия) |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно, при горении выделяет большое количество тепла. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил негорюч, но способствует самовоспламенению гептила, топлива и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). Топливо - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 59 °C. Смесь гептила, амила и топлива может привести к детонации. Радиус опасной зоны 800 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве, утечке опасно для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. При разгерметизации изделия могут выделиться гептил, амил, топливо. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. Пары гептила, амила и топлива вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Кашель, насморк, першение в горле, затрудненное дыхание, одышка. При отравлении через рот - слюнотечение, тошнота, рвота, боли в животе. При попадании на незащищенную кожу - химические ожоги разной степени тяжести |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - изолирующие противогазы марок ИП-4, защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612; резиновые перчатки и сапоги; защитный костюм типа Яа

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. При разливе внутри вагона без его разгерметизации (без признаков возгорания) отвести вагон в безопасное место и принять меры по устранению аварии под руководством специалистов. При разгерметизации вагона и наличии интенсивной течи из него оградить место разлива земляным валом. Не прикасаться к пролитому веществу. Сообщить в ЦСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. По возможности на пути движения облака паров разлитого продукта организовать водяную завесу. При утечке амила разбавить пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Место разлива продуктов засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты. Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Топливо - кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 169

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | Взрывчатый материал | 4 | 1.3.G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Могут гореть без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Взрыв массой исключен. Возможен незначительный разброс изделия. Радиус опасной зоны 50 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При ликвидации последствий пожара, взрыва - респиратор РПГ-67КД, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 50 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов по грузу или специалистов воинских подразделений. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала. До прибытия специалистов изделие не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут и шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 170

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 365 | Взрывчатый материал | 1 | 1.3.I |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее взрывчатые вещества, амил, гептил. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Амил - легколетучая жидкость с парами красно-бурого цвета. Пары тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Сильный окислитель. Разрушает большинство металлических и полимерных материалов. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Изделие перевозится в термостатированном герметичном вагоне в сопровождении специалистов |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня. Взрыв массой исключен. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил - негорюч, но способствует самовоспламенению гептила и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). Радиус опасной зоны 2600 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве, утечке опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - шланговые и изолирующие противогазы марок КИП-7, ИП-4, изолирующие костюмы КЗИ, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У, КГ-611; резиновые перчатки и сапоги на основе бутилкаучука

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 2600 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗВАЛЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Не прикасаться к пролитому веществу. По возможности на пути движения облака организовать водяную завесу. При интенсивной утечке оградить земляным валом разлившуюся жидкость. При утечке амила смыть пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Сообщить в ЦСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При возникновении пожара в вагоне с изделием тушение производится сопровождающей бригадой в соответствии с действующей инструкцией. При первых признаках воспламенения смеси гептила с амилом (интенсивное горение с возможным перемещением отдельных частей груза, звук, ударная волна, выброс пламени) всем немедленно удалиться из опасной зоны радиусом 500 м до полного прекращения пожара. При воспламенении гептила (горит ровным спокойным пламенем без дыма), дизельного топлива (используется в энергетической установке вагона), органических веществ тушить водой с максимального расстояния не менее 40 м от вагона с изделием или воздушно-механической пеной средней кратности на основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,3 л/с |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты. Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 171

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 363 | Взрывчатый материал | 1 | 1.3.I |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо, амил, гептил. Твердое топливо - взрывчатое вещество серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. Амил - легколетучая красно-бурая жидкость с запахом азотной кислоты. Пары красно-бурого цвета, тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Разрушает большинство металлических, неметаллических и полимерных материалов. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Изделие перевозится секциями из одного или нескольких специальных вагонов и вагона сопровождения |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие взрыво- и пожароопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня. Взрыв массой исключен. Твердое топливо - возможно воспламенение при разрушении, воздействии луча огня температурой 800 - 1000 °C в течение не менее 19 мин. Взрывается от проникающего удара. Горит без доступа воздуха. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил - негорюч, но способствует самовоспламенению гептила и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). При загорании твердого топлива, смеси амила и гептила отдельные части груза могут прийти в движение, возможно разрушение емкостей, сопровождающееся признаками взрыва - звуком, ударной волной, выбросом пламени, разлетом осколков и кусков твердого топлива с образованием очагов пожара в зонах их падения. Радиус опасной зоны 1300 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве, утечке опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. Твердое топливо до воспламенения нетоксично. Продукты сгорания умеренно опасны, раздражают слизистую оболочку носа, горла, глаз |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - шланговые и изолирующие противогазы марок КИП-7, ИП-4, изолирующие костюмы КЗИ, КГ-611, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У; резиновые перчатки и сапоги на основе бутилкаучука

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 1300 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Не прикасаться к пролитому веществу. По возможности на пути движения облака организовать водяную завесу. При интенсивной утечке оградить земляным валом разлившуюся жидкость. При утечке амила смыть пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Сообщить в ЦСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При загорании гептила (чистый гептил горит чистым, ровным, спокойным пламенем без дыма), органических веществ тушить водой с максимального расстояния не менее 40 м от вагона с изделием или воздушно-механической пеной средней кратности на основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,3 л/с. При загорании твердого топлива, смеси амила и гептила (пожар затушить невозможно, горение идет интенсивно до полного выгорания твердого топлива или гептила) необходимо эвакуировать всех людей на расстояние не менее 500 м, на путях - не менее 1000 м |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты. Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 175

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 | Взрывчатый материал | - | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Возможны взрывы с разбросом фрагментов изделий, горящего взрывчатого вещества и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи - антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа Б, гопкалитовый патрон, защитный костюм типа То

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Оказать пострадавшим первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве и их взрывов. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. При этом вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 177

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 353 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 600 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 178

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 358 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 300 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 179

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 359 | Взрывчатый материал | - | 1.3 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 100 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 180

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│476           │Взрывчатый материал        │-         │1.4       │

│477           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Представляют незначительную опасность взрыва при транспортировке. Действие взрыва ограничено упаковкой. Радиус опасной зоны 50 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 50 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 181

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 189 | Взрывчатый материал | - | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 3000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе 12 км с последующим взрывом |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 3000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного разлета отдельных изделий до 12 км с последующим взрывом. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 182

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 | Взрывчатый материал | - | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 2000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 2000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 183

┌──────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│Условный номер│    Наименование груза     │ Степень  │ Подкласс │

│              │                           │опасности │ опасности│

├──────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│188           │Взрывчатый материал        │    -     │   1.1    │

│191           │                           │          │          │

└──────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальных средств защиты не требуется

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 184

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 192 | Взрывчатый материал | - | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 600 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 185

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 | Взрывчатый материал | 1 | 1.2 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке и компоненты жидкого топлива (продукты "О" и "Г") в герметичных емкостях. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Продукт "Г" - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Продукт "О" - бесцветная дымящая на воздухе жидкость. Растворима в воде, тяжелее воды. Пары тяжелее воздуха. Сильный окислитель, коррозионна для большинства металлов |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), открытому пламени. Массой не взрываются. Радиус опасной зоны 300 м. Продукт "Г" - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на металлическую поверхность (оксиды железа). Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Продукт "О" - негорюч, но способствует самовоспламенению продукта "Г" и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты и др.) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве и утечке опасны для человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления. Продукт "Г" - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемый по запаху, в 300 раз превышает предельно допустимую концентрацию. При горении выделяются газообразные продукты (оксиды азота, углерода). Продукт "О" - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. При попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Костюм специальный типа АМ, сапоги резиновые типа СН, перчатки защитные типа СКФ-26И, противогаз фильтрующий марок В, М, изолирующий противогаз марок ИП-4

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 300 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Вызвать пожарную и газоспасательную службу, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить под руководством специалистов. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в полной защитной одежде |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, УТЕЧКЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования, тепла. Не курить. Пролитый продукт "Г" нейтрализовать смесью (кашицей) ДТС-ГК с водой в отношении 1:1 (на 1 кг продукта "Г" - 24 кг ДТС-ГК). Пролитый продукт "О" нейтрализовать 10 - 25%-ным водным раствором аммиака. Не прикасаться к пролитому веществу. Не допускать попадания вещества в водоемы, сточную канализацию. Сообщить в ЦСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Прекратить движение в опасной зоне. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. При горении продукта "Г" (горит ровным, спокойным пламенем без дыма) тушить водой с максимально возможного расстояния или воздушно-механической пеной на основе ОП-1. При первых признаках воспламенения смеси продукта "Г" с продуктом "О" (интенсивное горение с выбросом пламени, интенсивный звук) всем немедленно покинуть опасную зону до полного прекращения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вывести в безопасное место, обеспечить поступление свежего воздуха, полный покой. Искусственное дыхание при непрерывном массаже сердца. Промыть пораженные места большим количеством воды. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 186

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 187 | Взрывчатый материал | 4 | 1.1 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке и жидкое топливо в герметичной емкости. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Жидкое топливо - бесцветная жидкость с характерным запахом керосина, легче воды, в воде не растворяется. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках местности, тоннелях |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), открытому пламени, статическому электричеству. При нагревании изделия возможен взрыв. Способны взрываться массой. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий и их фрагментов в радиусе опасной зоны. Жидкое топливо при повреждении емкости образует с воздухом взрывоопасные смеси, которые легко взрываются от искр и открытого огня. Температура вспышки топлива 60 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридами водорода, парами органических соединений). Жидкое топливо опасно при вдыхании. Пары топлива вызывают головокружение, слабость, тошноту, кашель, резь в глазах, покраснение кожи |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи без разлива - хлопчатобумажный антиэлектростатический костюм и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При разливе - защитный костюм типов То, Нл, фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ. При ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующий противогаз марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона и упаковки груза средства индивидуальной защиты не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Восстановительные работы проводить под руководством специалистов. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, УТЕЧКЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в опасной зоне радиусом 200 м. Устранить источники огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. Небольшие утечки засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, промыть водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Прекратить движение в опасной зоне. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза в вагоне (остронаправленное белое пламя, ударная волна, перемещение груза) или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 187

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 351 | Взрывчатый материал | 3 | 1.3.G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо. Твердое топливо - взрывчатое вещество коричнево-серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. Изделие перевозится в специальном вагоне с вагоном сопровождения |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени. При горении выделяет большое количество тепла, с незначительным эффектом взрыва или разбрасывания. Пожаро- взрывобезопасно при падении с высоты до 5 м. Взрыв массой исключен. Температура воспламенения твердого топлива в пределах 170 - 260 °C. Максимально возможная температура при сгорании топлива 3200 °C. Радиус опасной зоны 600 м. При возгорании топлива возможен неориентированный разлет частей изделия в пространстве |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (оксидами углерода, азота, хлористым водородом) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь. При ликвидации последствий пожара, взрыва - защитный костюм типа То; фильтрующие противогазы марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРБ, ПРВ-У

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут или шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 188

| Условный номер | Наименование груза | Степень опасности | Подкласс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 352 | Взрывчатый материал | 4 | 1.3.G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо. Твердое топливо - взрывчатое вещество коричнево-серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени. При горении выделяет большое количество тепла, с незначительным эффектом взрыва или разбрасывания. Температура воспламенения твердого топлива в пределах 170 - 260 °C. Максимально возможная температура при сгорании топлива 3200 °C. При возгорании топлива возможен неориентированный разлет частей изделия в пространстве. Радиус опасной зоны 300 м |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления продуктами сгорания (оксидами углерода, азота) |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь. При ликвидации последствий пожара, взрыва - защитный костюм типа То; фильтрующие противогазы марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровые работы в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут или шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости - госпитализировать

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 201

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1977     │Азот, охлажденный, жидкий    │     4     │    2115    │

│1066     │Азот, сжатый                 │     4     │    2111    │

│1951     │Аргон, охлажденный, жидкий   │     4     │    2115    │

│1006     │Аргон, сжатый                │     4     │    2111    │

│1950     │Аэрозоли, невоспламеняющиеся │           │            │

│         │и неядовитые                 │     3     │    2116    │

│1002     │Воздух, сжатый               │     4     │    2111    │

│1858     │Гексафторпропилен            │     3     │    2113    │

│1046     │Гелий, сжатый                │     4     │    2111    │

│1018     │Дифторхлорметан              │     4     │    2113    │

│3163     │Инерген                      │     4     │    2111    │

│1056     │Криптон, сжатый              │     4     │    2111    │

│2036     │Ксенон, сжатый               │     4     │    2112    │

│1065     │Неон, сжатый                 │     4     │    2111    │

│1044     │Огнетушители углекислотные   │     4     │    2113    │

│1976     │Октафторциклобутан           │     4     │    2113    │

│1956     │Пропеллент УФ-1              │     4     │    2113    │

│1080     │Серы гексафторид             │     4     │    2112    │

│1013     │Углерода диоксид             │     4     │    2112    │

│2599     │Хладон-503                   │     4     │    2113    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Без запаха. Практически нерастворимы в воде. Охлажденные, жидкие газы при выходе в атмосферу парят. Гелий и неон легче воздуха, остальные газы имеют плотность воздуха или тяжелее. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Неопасны на открытом воздухе. Газы (кроме воздуха, сжатого) вызывают слабость, переходящую в возбуждение, спутанность сознания, сонливость. Возможны недомогание, нарушение координации движений. При больших концентрациях - удушье. Соприкосновение с охлажденными газами (азотом, аргоном) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М (кроме воздуха, сжатого)

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 202

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1070     │Азота гемиоксид, сжатый      │     2     │    2122    │

│1980     │Аргон и кислород, смеси      │     4     │    2121    │

│1073     │Кислород, охлажденный, жидкий│     4     │    2125    │

│1073     │Кислород, сжатый             │     4     │    2121    │

│3157     │Оксид                        │     4     │    2125    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, жидкие кислород и оксид - голубого цвета. Без запаха, азота гемиоксид - приятный запах. Практически нерастворимы в воде. Тяжелее воздуха. Охлажденные, жидкие газы при выходе в атмосферу парят. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Поддерживают горение, могут вызывать возгорание горючих материалов. С горючими газами (водородом, аммиаком, углерода монооксидом и т.д.) образуют взрывоопасные смеси. При взаимодействии с маслами (нефтепродуктами) взрываются. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Неопасны на открытом воздухе. Опасны при: III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. III - краснота, боль, отек. IV - краснота, боль. Соприкосновение с охлажденными газами (кислородом, оксидом) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Не допускать соприкосновения жидкого газа с горючими веществами (нефтепродуктами, маслами) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу смазать нейтральным жиром, в глаза закапать 30%-ный раствор альбуцида. При отравлении азота гемиоксидом перевозить только в лежачем положении

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 203

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1955     │Аргон с примесью ядовитых    │     1     │    2211    │

│         │газов                        │           │            │

│1950     │Аэрозоли, ядовитые           │     2     │    2216    │

│1008     │Бора трифторид               │     2     │    2232    │

│1741     │Бора трихлорид               │     2     │    2233    │

│1052     │Водорода фторид, безводный   │     1     │    8161    │

│1050     │Водорода хлорид, безводный   │     2     │    2232    │

│1079     │Серы диоксид                 │     3     │    2213    │

│1076     │Фосген                       │     2     │    2232    │

│1017     │Хлор                         │     2     │    2243    │

│1749     │Хлора трифторид              │     2     │    2243    │

│1589     │Хлорциан, стабилизированный  │     2     │    2232    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, хлор - желто-зеленого цвета. Резкий, раздражающий запах. Растворимы в воде, бора трифторид и бора трихлорид водой разлагаются с образованием коррозионных газов. При выходе в атмосферу парят. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с металлами при увлажнении может вызвать образование воспламеняющихся (горючих) газов. Хлор поддерживает горение |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах возможны травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведок и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости с хлором) |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, за исключением бора трифторида и бора трихлорида. Изолировать песком, воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать изолирующие индивидуальные средства защиты органов дыхания лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - давать пить глотками растительное масло. При отравлении фосгеном нельзя проводить форсированное дыхание. При отравлении бора фторидом, водорода фторидом промытые водой пораженные участки кожи поместить в сильно охлажденный насыщенный раствор сульфата магния (или орошать этим раствором)

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 204

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1001     │Ацетилен, растворенный       │     3     │    2314    │

│1954     │Винил                        │     4     │    2311    │

│1049     │Водород, сжатый              │     4     │    2311    │

│1971     │Метан, сжатый, или газы      │     4     │    2311    │

│         │природные                    │           │            │

│1962     │Этилен, сжатый               │     4     │    2312    │

│1038     │Этилен, охлажденный, жидкий  │     4     │    2315    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Нерастворимы в воде, за исключением ацетилена. Легче воздуха. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны при вдыхании. Головокружение, чувство удушья, головная боль. Соприкосновение с охлажденным газом (этиленом) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания ацетилена в водоемы |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место разлива промыть большим количеством воды (ацетилен); покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 205

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1086     │Винилхлорид, ингибированный  │     2     │    2313    │

│2517     │Дифторхлорэтан               │     4     │    2313    │

│1059     │1,1-Дифторэтилен             │     2     │    2312    │

│1954     │Тетрафторэтан                │     2     │    2312    │

│1081     │Тетрафторэтилен,             │     2     │    2312    │

│         │ингибированный               │           │            │

│1082     │Трифторхлорэтилен,           │     4     │    2313    │

│         │ингибированный               │           │            │

│2035     │Трифторэтан, сжатый          │     4     │    2311    │

│1037     │Этилхлорид                   │     4     │    2313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Нерастворимы в воде. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны: I - при вдыхании, III - раздражают слизистые и кожу. I - головная боль, головокружение, сонливость, опьянение, кашель; III - слезотечение, резь в глазах. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры противопожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Небольшую утечку устранить с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой в течение 15 минут, промыть 2%-ным раствором питьевой соды

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 206

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1950     │Аэрозоли,                    │     2     │    2316    │

│         │легковоспламеняющиеся        │           │            │

│1978     │Бензин газовый, нестабильный │     4     │    2313    │

│1010     │Бутадиен, ингибированный     │     4     │    2313    │

│1011     │Бутан                        │     4     │    2313    │

│1012     │Бутилен                      │     4     │    2313    │

│1954     │Винилацетилен                │     4     │    2313    │

│1969     │Изобутан                     │     4     │    2313    │

│1055     │Изобутилен                   │     4     │    2313    │

│1978     │Пропан                       │     4     │    2313    │

│1077     │Пропилен                     │     4     │    2313    │

│1012     │Псевдобутилен                │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция бутан-бутиленовая    │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция бутилен-амиленовая   │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция бутилен-бутадиеновая │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция                      │     4     │    2313    │

│         │бутилен-изобутиленовая       │           │            │

│1965     │Фракция бутиленовая          │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция пропан-бутановая     │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция пропан-пропиленовая  │     4     │    2313    │

│1965     │Фракция углеводородная,      │     4     │    2313    │

│         │широкая                      │           │            │

│1027     │Циклопропан, сжиженный       │     4     │    2313    │

│1035     │Этан, сжатый                 │     4     │    2312    │

│1033     │Эфир диметиловый             │     4     │    2313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Характерный запах. Нерастворимы в воде, за исключением эфира диметилового. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Головокружение, удушье, головная боль. Покраснение и зуд кожи. Слезотечение, резь в глазах. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При превышении ПДК до 100 раз - защитный колпак с фильтрующим элементом с универсальным защитным патроном ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий РПГ-67 с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. При малой утечке устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 207

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1950     │Аэрозоли, воспламеняющиеся и │     2     │    2416    │

│         │ядовитые                     │           │            │

│2600     │Блаугаз                      │     1     │    2411    │

│1953     │Водород с примесью ядовитых  │     1     │    2411    │

│         │газов                        │           │            │

│1953     │Смеси газовые моносилана с   │     3     │    2411    │

│         │аргоном                      │           │            │

│1953     │Смеси газовые моносилана с   │     3     │    2411    │

│         │водородом                    │           │            │

│1040     │Этиленоксид                  │     2     │    2413    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Характерный запах. Нерастворимы в воде, за исключением этиленоксида. При выходе в атмосферу парят. Тяжелее воздуха, за исключением водорода. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражение слизистых, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Проливы этиленоксида обваловать и не допускать попадания в водоемы |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива покрыть инертным материалом, воздушно-механической пеной. Поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 208

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1005     │Аммиак, безводный, сжиженный │     2     │    2413    │

│1032     │Диметиламин, безводный       │     2     │    2413    │

│1061     │Метиламин, безводный         │     2     │    2413    │

│1036     │Моноэтиламин, безводный      │     2     │    2413    │

│1083     │Триметиламин, безводный      │     2     │    2413    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Резкий запах. Растворимы в воде. Коррозионны. Тяжелее воздуха, за исключением аммиака. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксиды азота, циан) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражение слизистых, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы; промыть большим количеством воды; покрыть воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты. Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут. В нос закапать растительное масло. Наложить асептическую повязку на пораженные участки кожи

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 209

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1062     │Метилбромид                  │     1     │    2213    │

│1063     │Метилхлорид                  │     2     │    2413    │

│1053     │Сероводород, сжиженный       │     2     │    2413    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Характерный запах. Плохо растворимы в воде. Тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (галогеноводороды, фосген, оксиды серы) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - признаки опьянения с головной болью, головокружение, першение в горле, кашель с большим количеством мокроты, одышка, удушье, падение артериального давления, холодный пот, позывы на рвоту, бледность кожи; с развитием отравления все виды чувствительности исчезают, появляются галлюцинации, судороги, потеря зрения; III - зуд; IV - резь, жжение, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной водой, пеной, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы; промыть большим количеством воды; покрыть воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой, слабым раствором щелочи

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой в течение 15 минут, промыть 2%-ным раствором питьевой соды. При отравлении сероводородом проводить искусственное дыхание

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 210

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 2534 | Метилхлорсилан | 2 | 2323 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газ. Бесцветный. Резкий, раздражающий запах. Водой разлагается. При выходе в атмосферу парит. Коррозионен. Тяжелее воздуха, скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозится в сжатом или сжиженном состоянии. Загрязняет водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюч. Воспламеняется от искр и пламени. С воздухом образует взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горит с образованием токсичных газов (фосгена, хлора) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Кашель, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. Химический ожог. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции места разлива использовать сухой песок. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Поверхность подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут. Кожу промыть водой с нейтральным мылом. Сделать охлаждающие примочки. В нос закапать растительное масло

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 301

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1089     │Ацетальдегид (р)             │     3     │    3111    │

│1203     │Бензин                       │     4     │    3112    │

│3295     │Бензин газовый               │     4     │    3112    │

│1203     │Бензин моторный,             │     4     │    3112    │

│         │неэтилированный              │           │            │

│3295     │Бензин природный             │     4     │    3112    │

│3295     │Газоконденсат                │     4     │ 3112, 3212 │

│1265     │Изопентан                    │     4     │    3111    │

│1268     │Конденсат пиролизный         │     4     │    3111    │

│1263     │Метилформиат (р)             │     -     │    3111    │

│1265     │н-Пентан                     │     4     │    3111    │

│1993     │Пиперилен                    │     4     │    3111    │

│1993     │Растворители                 │     3     │ 3112, 3212 │

│1993     │Рефлюкс                      │     4     │    3111    │

│2056     │Тетрагидрофуран (р)          │     4     │    3112    │

│1993     │Топливо эталонное            │     -     │    3111    │

│3295     │Углеводороды легкие          │     4     │ 3112, 3212 │

│1203     │Фракция гексан-гептановая    │     4     │    3112    │

│1208     │Фракция гексановая           │     4     │    3112    │

│3271     │Фракция изоамиленовая        │     4     │    3111    │

│1265     │Фракция пентановая           │     4     │    3111    │

│1155     │Эфир диэтиловый (р)          │     4     │    3111    │

│1993     │Эфир метил-трет-бутиловый (р)│     -     │    3111    │

│1268     │Эфир петролейный             │     4     │    3112    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до коричневого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением отмеченных символом (р) веществ. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при вдыхании и проглатывании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, першение в горле, краснота, зуд кожи, краснота век. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитной одежде. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить порошковыми составами ПСБ и ПСБ-3, тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Поверхность территории обработать: щелочными растворами (метилформиат, эфир метил-трет-бутиловый), слабым раствором кислоты (тетрагидрофуран), почву перепахать, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды (бензин, топливо)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. Для грузов, кроме ацетальдегида: принять активированный уголь. Не вызывать искусственно рвоту. Для ацетальдегида: вдыхать водяные пары с добавлением нескольких капель нашатырного спирта

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 302

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1092     │Акролеин, ингибированный     │     2     │    3121    │

│1280     │Пропиленоксид                │     2     │    3151    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -24 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель, возбуждение, затем сонливость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 400 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды, почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой не менее 15 минут. Глаза промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 303

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1154     │Диэтиламин                   │     2     │    3242    │

│1221     │Изопропиламин                │     2     │    3151    │

│1235     │Метиламин, водный раствор    │     2     │    3152    │

│2270     │Моноэтиламин, водный раствор │     2     │    3152    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, возбуждение, затем сонливость, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) промыть моющими композициями, слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 304

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1992     │Бензин этилированный         │     1     │    3121    │

│1164     │Диметилсульфид               │     4     │    3151    │

│1218     │Изопрен, ингибированный      │     4     │    3151    │

│1259     │Никеля тетракарбонил (т)     │     1     │    6121    │

│1131     │Сероуглерод (т)              │     2     │    3121    │

│2363     │Этилмеркаптан                │     2     │    3151    │

│1239     │Эфир хлордиметиловый (т)     │     2     │    3122    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или слабоокрашенные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды, за исключением отмеченных символом (т) веществ. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход. Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, возбуждение, затем сонливость, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать содержащими "активный хлор" веществами (хлорная известь, ДТСГК), почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Принять активированный уголь. Не вызывать искусственно рвоту (при отравлении бензином)

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 305

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1268     │Алкилат                      │     4     │    3212    │

│3295     │Бензин для промышленных целей│     4     │    3212    │

│3295     │Бензин-растворитель для      │     4     │    3212    │

│         │лакокрасочной промышленности │           │            │

│3295     │Бензин-растворитель для      │     4     │    3212    │

│         │лесохимической               │           │            │

│         │промышленности, БЛХ          │           │            │

│1202     │Газойль                      │     4     │    3212    │

│1206     │Гептан                       │     4     │    3212    │

│1993     │Гидрофобизатор ГФК-1         │     4     │    3212    │

│2050     │Диизобутилен                 │     4     │    3212    │

│1262     │Изооктан                     │     4     │    3212    │

│1287     │Каучук в растворе            │     -     │    3212    │

│         │                             │           │   (3313)   │

│1223     │Керосин                      │     4     │    3212    │

│1133     │Клеи, содержащие             │     4     │    3212    │

│         │легковоспламеняющуюся        │           │            │

│         │жидкость                     │           │            │

│         │                             │           │   (3313)   │

│2059     │Коллодий                     │     4     │    3212    │

│1263     │Краски                       │     3     │    3212    │

│         │                             │           │   (3313)   │

│1263     │Лакойль                      │     4     │    3212    │

│1287     │Латексы в растворе           │     4     │    3212    │

│3295     │Лигроин                      │     4     │    3212    │

│         │                             │           │   (3313)   │

│1263     │Материалы лакокрасочные      │     3     │    3212    │

│1993     │Нафта                        │     4     │    3212    │

│1267     │Нефть сырая                  │     4     │    3212    │

│         │                             │           │   (3313)   │

│1263     │Нитрокраски, нитролаки,      │     3     │    3212    │

│         │нитроэмали                   │           │   (3313)   │

│         │                             │           │            │

│1268     │Полимердистиллят             │     4     │    3212    │

│2057     │Пропилен-тример              │     -     │    3212    │

│3295     │Сольвент-нафта               │     4     │    3212    │

│1866     │Сополимер-5Б                 │     3     │    3212    │

│1993     │Сульфенамид БТ               │     4     │    3212    │

│1202     │Топливо дизельное            │     4     │    3212    │

│1863     │Топливо для реактивных       │     4     │    3212    │

│         │двигателей                   │           │            │

│1993     │Топливо Т-2, ТС-2            │     -     │    3212    │

│1993     │Фракция эфироальдегидная     │     4     │    3212    │

│1145     │Циклогексан                  │     4     │    3212    │

│1993     │Эфир винил-н-бутиловый       │     -     │    3212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтые (нефть и растворы каучука - темного цвета). Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали, сульфенамид БТ горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, оксидов серы). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды. Почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. Промыть глаза водой. Принять активированный уголь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 306

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1301     │Винилацетат, ингибированный  │     3     │    3212    │

│1203     │Изобутилацетат               │     4     │    3212    │

│1220     │Изопропилацетат              │     4     │    3212    │

│1919     │Метилакрилат, ингибированный │     3     │    3212    │

│1231     │Метилацетат                  │     4     │    3212    │

│1247     │Метилметалкрилат,            │     4     │    3212    │

│         │ингибированный               │           │            │

│1276     │н-Пропилацетат               │     4     │    3212    │

│1173     │Этилацетат                   │     4     │    3212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, IV - попадании в глаза. I, II - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1). Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в грунтовые воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами; выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Теплое питье. Глаза промыть в проточной воде не менее 15 минут. При ожогах - наложить асептическую повязку

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 307

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1090     │Ацетон                       │     4     │    3212    │

│1987     │Бутандиол-1,2                │     4     │    3212    │

│1993     │Жидкости гидротормозные БСК, │     3     │ 3212, 3313 │

│         │ЭСК                          │           │            │

│1201     │Масла сивушные               │     3     │    3212    │

│1091     │Масло ацетоновое             │     4     │    3212    │

│1245     │Метилизобутилкетон           │     -     │    3212    │

│1193     │Метилэтилкетон               │     4     │    3212    │

│1219     │Спирт изопропиловый          │     3     │    3212    │

│1274     │Спирт пропиловый             │     3     │    3212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, жидкости гидротормозные - оранжево-красного цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; II - тошнота, рвота, боли в животе, головная боль; IV - резь, слезотечение. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами А, Г. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и глаза промыть водой. При попадании веществ внутрь - обильное питье воды, 2% раствора питьевой соды

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 308

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1293     │Капли гофманские             │     -     │    3313    │

│1293     │Препараты галеновые          │     -     │    3313    │

│1266     │Продукты парфюмерные,        │     -     │ 3212, 3313 │

│         │содержащие                   │           │            │

│         │легковоспламеняющиеся        │           │            │

│         │растворители                 │           │            │

│1170     │Спирт этиловый               │     4     │    3212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят светло-фиолетовым пламенем. Жидкости имеют температуру вспышки от -13 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при попадании внутрь)! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза; I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения. II - нарушение координации движений, спутанность сознания; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Промыть большим количеством воды |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава обработать моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и глаза промыть водой. При отравлении этиловым спиртом: если больной в сознании - обильное питье, крепкий чай, щелочные растворы (4% раствор питьевой соды); при нарушении сознания - положить горизонтально, голову положить набок. При ожогах наложить асептическую повязку

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 309

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1268     │Алкилбензол                  │     3     │    3212    │

│1993     │Горючее БЦТ-1 (на основе     │     3     │    3212    │

│         │толуола)                     │           │            │

│1307     │Ксилолы (орто-, мета-, пара-)│     3     │ 3212, 3313 │

│1294     │Толуол                       │     3     │    3212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Горючее БЦТ-1 - желтого цвета. Характерный запах ароматических веществ. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуры вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами А, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды. Обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Пораженные глаза промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. Обильное питье (2 - 3 л воды), вызвать рвоту, крепкий чай, кофе. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 310

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1093     │Акрилонитрил, ингибированный │     2     │    3221    │

│1684     │Ацетонитрил                  │     3     │    3222    │

│2810     │N,N-Диметилацетамид          │     -     │    6113    │

│1222     │Изопропилнитрат              │     3     │    3222    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением изопропилнитрата. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, кроме N,N-диметилацетамида, для которого температура вспышки +73 °C. Над поверхностью разлитой жидкости имеет место горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, кашель, головная боль, понижение давления, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действует через неповрежденную кожу. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При работе с изопропилнитратом защитные костюмы: КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; перчатки резиновые БЛ-1, передник ВП-1, специальная резиновая обувь; противогазы УМ, ОШ-4, В, М, БКФ, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4, МО-4у; изолирующие противогазы Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Небольшие проливы изопропилнитрата засыпать песком или опилками и собрать. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести. Место, облитое изопропилнитратом, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Песок или опилки, ветошь сжечь на металлическом поддоне в отведенном месте

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой с мылом. При попадании внутрь обильное питье воды или раствора перманганата калия (1 г на 1 л воды), вызвать рвоту. Повязка с индифферентной мазью. При ожогах наложить асептическую повязку. При попадании в глаза промыть их теплой водой и раствором питьевой соды. При попадании на кожу удалить ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте и промыть пораженное место водой с мылом. При отравлении изопропилнитратом прополоскать пострадавшему рот, обеспечить полный покой, согреть

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 311

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1992     │Гептил                       │     1     │    3221    │

│2031     │Гидразин-гидрат*             │     1     │    8262    │

│1158     │Диизопропиламин              │     2     │    3222    │

│1160     │Диметиламин, раствор         │     2     │    3252    │

│2265     │N,N-Диметилформамид*         │     2     │    3353    │

│1992     │Диран-А**                    │     2     │    3121    │

│2686     │Диэтилэтаноламин             │     2     │    3343    │

│1244     │Метилгидразин                │     2     │    6151    │

│2054     │Морфолин*                    │     2     │    3353    │

│2313     │Пиколины*                    │     3     │    3342    │

│1286     │Пиридин                      │     2     │    3222    │

│1992     │Пиридиновые основания,       │     2     │    3353    │

│         │легкие*                      │           │            │

│1992     │Самин                        │     3     │    3222    │

│1247     │Триметиламин, водный раствор │     2     │    3252    │

│1296     │Триэтиламин                  │     3     │    3252    │

│2313     │Фракция пиколиновая*         │     3     │    3353    │

│2357     │Циклогексиламин              │     2     │    3231    │

│1604     │Этилендиамин                 │     3     │    8242    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи, гептил на воздухе дымит (пары белого цвета). Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, за исключением отмеченных символом "*" веществ, температура вспышки которых лежит в пределах +23...+61 °C, и дирана-А - ниже -18 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, боль за грудиной, расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При отравлении гептилом возможны поражение печени, отек легких, смертельный исход |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При работе с гептилом использовать фильтрующие противогазы марок УМ, АМ, ПС, ПМС, КД, В, М, МО-4, МО-4у, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М; изолирующие противогазы Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; изолирующие костюмы типа КГ-611, КГ-612, КР-III, КР-IV, ЗК-1, КР-250, КР-3М, КР-Е; защитные перчатки из бутилкаучука БЛ-1, БЛ-1М, из фторсополимера СКФ и арт. 374; сапоги - пластиковые из поливинилхлорида, совмещенного с СКН-40, из резиновой смеси полиэтилена с найритом, из резины на основе бутилкаучука

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для гептила и дирана-А - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям (при горении гептила изолировать зону в радиусе 2500 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния (не менее 40 м). Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество (кроме дирана-А) откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Кроме того, проливы гептила можно нейтрализовать кашицей ДТСГК (24 кг на 1 кг гептила) или хлорной известью (30 кг на 1 кг гептила). ВНИМАНИЕ - гептил при контакте с сухой хлорной известью и сухим ДТСГК воспламеняется. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК), концентрированным раствором пероксида водорода, слабым раствором кислоты. Место, облитое гептилом, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Пораженные глаза в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. Обильное питье воды. При отравлении гептилом эвакуацию пострадавшего производить в положении лежа

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 312

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1758     │Бензилхлорид*                │     2     │    6152    │

│2338     │Бензотрифторид               │     4     │    3222    │

│1303     │Винилиденхлорид              │     4     │    3211    │

│1184     │1,2-Дихлорэтан               │     2     │    3222    │

│1150     │1,2-Дихлорэтилен             │     2     │    3252    │

│2554     │Металлилхлорид               │     2     │    3222    │

│1992     │Отходы производства          │     2     │    3353    │

│         │хлорпрена*                   │           │            │

│1992     │Флюс жидкий                  │     2     │    3222    │

│2023     │Эпихлоргидрин*               │     2     │    6132    │

│1135     │Этиленхлоргидрин*            │     2     │    6132    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтого цвета. Резкий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением эпихлоргидрина и этиленхлоргидрина. Водой медленно разлагаются. Тяжелее воды, за исключением металлилхлорида. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода, хлора). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, кроме отмеченных символом "*" веществ, температура вспышки которых лежит в пределах +23...+61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу тщательно промыть водой с мылом. Пораженные глаза в течение 15 минут промыть водой. Внутрь вазелиновое масло и активированный уголь. Если больной в сознании - вызвать рвоту. Не давать молоко, масло, жиры

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 313

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1993     │Ингибитор коррозии           │     -     │    3353    │

│         │"Нефтегаз-1"*                │           │            │

│1286     │Масло древесно-смоляное*     │     3     │    3353    │

│1992     │Остатки нефтяные типа К-1    │     -     │    3252    │

│1993     │Продукт Т-185                │     4     │    3222    │

│1992     │Растворитель децилин         │     3     │    3222    │

│1992     │Синтин*                      │     2     │    3353    │

│1992     │Смола пиролизная             │     -     │    3252    │

│1992     │Феносмолин*                  │     3     │    3353    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. От желтоватого до темно-красного цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие или высококипящие. Нерастворимы в воде, кроме феносмолина. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, за исключением отмеченных символом "*" веществ, температура вспышки которых лежит в пределах +23...+61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости или выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, расстройство дыхания, учащение пульса, судороги, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При работе с синтином использовать изолирующий противогаз; фильтрующие противогазы марок А, БКФ, ПМГ-2, ПРВ, ПРВ-У; защитный костюм из фильтрующего материала; прорезиненный передник ЗП-1, изолирующие костюмы КГ-611, КГ-612; резиновые сапоги, перчатки БЛ-1

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям (при горении синтина изолировать опасную зону в радиусе 800 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Небольшие утечки синтина засыпать песком или опилками и собрать их с последующим сжиганием на противне в специально отведенном месте. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать раствором пероксида водорода. Место, облитое синтином, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно- аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть теплой водой. При отравлении синтином обильное питье воды, 2% раствора питьевой соды, вызвать рвоту

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 314

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1114     │Бензол                       │     2     │    3252    │

│1114     │Бензольная головка           │     2     │    3252    │

│1992     │Бентол                       │     2     │    3252    │

│2049     │1,4-Диэтилбензол             │     3     │    3353    │

│2303     │Изопропенилбензол            │     3     │    3353    │

│1992     │Остаток кубовый ректификации │     3     │    3353    │

│         │бензола                      │           │            │

│1992     │Отходы органические          │     3     │    3353    │

│         │производства фталофоса и     │           │            │

│         │тринонилфенилфосфита         │           │            │

│1114     │Пиробензол                   │     -     │    3252    │

│1992     │Растворитель АР              │     -     │    3222    │

│1992     │Фракция этилбензольная       │     -     │    3222    │

│1992     │Фтион                        │     -     │    3252    │

│1175     │Этилбензол                   │     3     │    3252    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, отходы органические - темно-коричневого цвета. Характерный запах ароматических веществ. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков образуются взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патронами А, Е. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать концентрированным раствором пероксида водорода; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу тщательно промыть водой с мылом. При проглатывании - принять активированный уголь. Обильное питье. Вызвать рвоту. Горизонтальное положение. Пораженные глаза промыть водой при хорошо раскрытых веках

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 315

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1993     │Деэмульгатор СНПХ-44         │     4     │    3313    │

│1993     │Ингибиторы парафиноотложений │     4     │    3313    │

│         │марок СНПХ-7401, СНПХ-7214,  │           │            │

│         │СНПХ-7215, СНПХ-7410         │           │            │

│1993     │Карпатол-3П                  │     -     │    3313    │

│1993     │Крепители стержневые КО,     │           │            │

│         │УСК-1                        │     -     │    3313    │

│1993     │Компаунды жидкие             │     4     │    3313    │

│1993     │Мастика битумная             │     4     │    3313    │

│         │противошумная БМП-1          │           │            │

│1993     │Нафтил                       │     4     │    3313    │

│1993     │Нефрас-С150/200              │     4     │    3313    │

│1263     │Олифа                        │     4     │    3313    │

│1993     │Пат жемчужный                │     3     │    3313    │

│1993     │Пенореагент                  │     4     │    3313    │

│1993     │Реагент для флотации углей   │     4     │    3313    │

│1263     │Сиккативы жидкие             │     4     │    3313    │

│1299     │Скипидар                     │     4     │    3313    │

│1993     │Смесь отработанных           │     4     │    3313    │

│         │нефтепродуктов (СНО)         │           │            │

│1993     │Сырье углеводородное         │     -     │    3313    │

│1993     │Топливо дизельное,           │     4     │    3313    │

│         │отработанное                 │           │            │

│1993     │Топливо печное, бытовое      │     4     │    3313    │

│1993     │Топливо Т-1                  │     -     │    3313    │

│1300     │Уайт-спирит                  │     4     │    3313    │

│1993     │Углеводороды тяжелые         │     4     │    3313    │

│1993     │Фракция пипериленовая        │     4     │    3313    │

│1993     │Этилсиликат-40               │     3     │    3313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Цвет от прозрачного до черного. Характерный запах. Умеренно кипящие или высококипящие. Нерастворимы в воде, этилсиликат-40 водой разлагается. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Пат жемчужный и сиккативы горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, летучих соединений тяжелых металлов). Жидкости имеют температуры вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами БКФ, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях (этилсиликат-40). Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Поверхность территории выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, обильное питье, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. При проглатывании - обильное питье с добавлением активированного угля. При попадании в глаза - промывание водой при хорошо раскрытых веках. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 316

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1104     │Амилацетат                   │     4     │    3313    │

│2348     │Бутилакрилат, ингибированный │     3     │    3313    │

│1123     │Бутилацетат                  │     4     │    3313    │

│1993     │Бутиллактат                  │     3     │    3313    │

│2227     │н-Бутилметакрилат,           │     3     │    3313    │

│         │ингибированный               │           │            │

│1993     │Бутилцеллозольв (р)          │     3     │    3313    │

│2366     │Диэтилкарбонат               │     3     │    3313    │

│1193     │Ингибиторы коррозии типа     │     4     │    3313    │

│         │СНПХ-6000, СНПХ-6002,        │           │            │

│         │СНПХ-6004, СНПХ-6011,        │           │            │

│         │СНПХ-6013                    │           │            │

│2053     │4-Метилпентанол-2            │     -     │    3313    │

│1264     │Паральдегид                  │     2     │    3313    │

│1993     │Растворитель СФПК (спиртовая │     3     │    3313    │

│         │фракция производства         │           │            │

│         │капролактама)                │           │            │

│1866     │Смолы акриловые, раствор в   │     3     │    3313    │

│         │смеси спирта изопропилового  │           │            │

│         │и ацетона                    │           │            │

│1866     │Смолы                        │     3     │    3313    │

│         │меламиноформальдегидные,     │           │            │

│         │раствор в бутаноле           │           │            │

│1866     │Смолы                        │     3     │    3313    │

│         │мочевиноформальдегидные,     │           │            │

│         │раствор в бутаноле           │           │            │

│1105     │Спирт амиловый               │     3     │    3313    │

│1120     │Спирт бутиловый              │     3     │    3313    │

│1987     │Спирт гексиловый             │     -     │    3313    │

│1105     │Спирт изоамиловый            │     3     │    3313    │

│1212     │Спирт изобутиловый           │     3     │    3313    │

│1993     │Спирт циклогексиловый        │     -     │    3313    │

│1915     │Циклогексанон                │     3     │    3313    │

│1993     │Эмульгаторы ОП-7, ОП-10,     │     -     │    3313    │

│         │ОП-37                        │           │            │

│1188     │Эфир монометиловый           │     4     │    3313    │

│         │этиленгликоля (р)            │           │            │

│1171     │Эфир моноэтиловый            │     4     │    3313    │

│         │этиленгликоля (р)            │           │            │

│1193     │Эфиры метиловые              │     -     │    3313    │

│         │синтетических жирных кислот  │           │            │

│         │фракции С  - С               │           │            │

│         │         7 -  9              │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтого цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие. Малорастворимы в воде; жидкости, отмеченные символом (р), - хорошо растворимы. Легче воды, за исключением эмульгаторов. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Смолы меламиноформальдегидные, мочевиноформальдегидные горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). Жидкости имеют температуры вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. При горении смол меламиноформальдегидных и мочевиноформальдегидных организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Глаза промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - обильное питье воды, 2% раствора питьевой соды

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 317

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2709     │Бутилбензол                  │     3     │    3313    │

│1993     │Дивинилбензол, ингибированный│     3     │    3313    │

│1993     │Изопропилбензол              │     4     │    3313    │

│2364     │н-Пропилбензол               │     3     │    3313    │

│1886     │Смола фенолформальдегидная,  │     3     │    3313    │

│         │растворы                     │           │            │

│1886     │Смолы алкидноакриловые,      │     3     │    3313    │

│         │растворы в ксилоле           │           │            │

│2055     │Стирол, ингибированный       │     3     │    3313    │

│1993     │Фракция полиалкибензольная   │     3     │    3313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до коричневого цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие, вязкие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки БКФ и патронами А, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые промыть водой. Пораженные глаза промыть проточной водой (лучше теплой) при хорошо раскрытых веках. Не промывать желудок. Не давать молоко, масло, жиры

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 318

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1134     │Хлорбензол                   │     3     │    3313    │

│2238     │Хлортолуол (орто- и пара-),  │     2     │    3313    │

│         │технический                  │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлора, хлороводорода). Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, обработать моющими композициями, обработать концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать концентрированным раствором пероксида водорода. Почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой не менее 15 минут

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 319

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1992     │Дипроксамин, раствор в       │     3     │    3222    │

│         │метаноле                     │           │            │

│2920     │Жидкости кремнийорганические │     2     │    8242    │

│         │ГКЖ (гидрофобизирующие)      │           │            │

│1993     │Жидкость "Арктика"           │     3     │    3353    │

│1992     │Жидкость "ИМ"                │     3     │    3252    │

│1993     │Жидкость "НИИСС-4"           │     3     │    3353    │

│1986     │Жидкость "ТГФ-М"             │     3     │    3353    │

│1993     │Жидкость "Холод-40"          │     3     │    3353    │

│1230     │Метанол                      │     3     │    3222    │

│1289     │Натрия метилат, метанольный  │     3     │    3222    │

│         │раствор                      │           │            │

│1992     │Проксамин, раствор в воде и  │     3     │    3353    │

│         │метаноле                     │           │            │

│1992     │Проксанол, раствор в воде и  │     3     │    3353    │

│         │метаноле                     │           │            │

│1992     │Реапон                       │     -     │    3353    │

│1986     │Спирт денатурированный       │     3     │    3222    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. От бесцветного до светло-коричневого цвета. Характерный спиртовый запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Жидкости кремнийорганические ГКЖ - коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Проксамин горит с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, тошнота, рвота, снижение остроты зрения, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать моющими композициями, слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При проглатывании метанола и его смесей немедленно вызвать рвоту (раздражением глотки); промыть желудок водой с добавлением активированного угля или 2 - 3%-ным раствором питьевой соды. Дать выпить 50 мл 40% этанола. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 320

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1143     │Альдегид кротоновый          │     2     │    3232    │

│1715     │Ангидрид уксусный            │     3     │    8142    │

│2521     │Дикетен, ингибированный      │     2     │    3353    │

│1166     │Диоксолан-1,3                │     4     │    3252    │

│2048     │Дициклопентадиен             │     2     │    3353    │

│1779     │Кислота муравьиная           │     2     │    8142    │

│2789     │Кислота уксусная, содержащая │     3     │    8142    │

│         │более 80% кислоты по массе   │           │            │

│1198     │Формальдегид, растворы       │     2     │    3332    │

│         │легковоспламеняющиеся        │           │            │

│1199     │Фурфурол                     │     3     │    3353    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением дикетена и циклопентадиена. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, одышка, чувство удушья, сухой кашель. II - ожоги губ, кожи подбородка, слизистой ротовой полости, пищевода, желудка, резкие боли за грудиной, мучительная рвота с кровью, охриплость голоса, возможен отек гортани, моча от розового до вишневого цвета; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1). Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), концентрированным раствором пероксида водорода (дикетен, дициклопентадиен). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором соды, водой. При отравлении кислотами и уксусным ангидридом - не вызывать рвоту искусственным путем. При отравлении диоксоланом, формальдегидом, альдегидом кротоновым пить молоко, сырые яйца, растительное масло (глотками)

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 321

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1305     │Винилтрихлорсилан            │     2     │    3241    │

│1162     │Диметилдихлорсилан*          │     1     │    3142    │

│2985     │Диметилхлорметилхлорсилан    │     1     │    3242    │

│2988     │Диметилхлорсилан*            │     1     │    4361    │

│1767     │Диэтилдихлорсилан            │     1     │    8142    │

│2985     │Метилвинилдихлорсилан        │     2     │    3231    │

│1242     │Метилдихлорсилан*            │     2     │    4361    │

│1250     │Метилтрихлорсилан            │     2     │    3241    │

│2985     │Метилхлорметилдихлорсилан    │     2     │    3342    │

│1298     │Триметилхлорсилан*           │     2     │    3141    │

│1295     │Трихлорсилан*                │     1     │    4361    │

│2985     │Триэтилхлорсилан*            │     2     │    3142    │

│1183     │Этилдихлорсилан              │     2     │    4361    │

│1196     │Этилтрихлорсилан             │     2     │    3241    │

│2988     │Этилхлорсилан                │     2     │    4361    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Раздражающий резкий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. На воздухе дымят. Тяжелее воды, за исключением триметилхлорсилана и триэтилхлорсилана. Реагируют с водой со взрывом. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Взрываются в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C, а для жидкостей, отмеченных символом "*", - ниже -18 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При взаимодействии с водой образуется токсичный газ. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Собрать в сухие емкости. Небольшие утечки промыть большим количеством воды |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Дать возможность догореть. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение пострадавшего, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. Давать пить глотками растительное масло, молоко, сырые яйца. При жжении пораженного участка - охлаждающие примочки. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 401

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1325     │Волокно хлопковое (вата      │     -     │    4113    │

│         │хлопковая)                   │           │            │

│1325     │Джут-волокно                 │     -     │    4113    │

│1325     │Лен чесаный                  │     -     │    4113    │

│1365     │Линт хлопковый               │     -     │    4213    │

│1325     │Луб сухой                    │     -     │    4113    │

│1364     │Отходы волокнистые           │     -     │    4213    │

│         │хлопкоочистительных заводов  │           │            │

│1325     │Очесы хлопчатобумажные       │     -     │    4113    │

│1325     │Пакля                        │     -     │    4113    │

│1325     │Пенька чесаная               │     -     │    4112    │

│1325     │Полова                       │     -     │    4113    │

│1325     │Сено прессованное            │     -     │    4113    │

│1325     │Солома прессованная          │     -     │    4113    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Волокна растительного происхождения. Нерастворимы в воде |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Воспламенение может произойти после продолжительного невидимого тления. При увлажнении могут самовозгораться |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Малотоксичны, не опасны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Не требуются

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Просыпания собрать в сухие емкости |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, другими средствами. Использовать огнетушители. Организовать наблюдение и полив груза водой, не допуская возгорания, до прибытия специалистов пожарной службы |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и сжечь

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ожогах наложить асептическую повязку; вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 402

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1325     │Азодиизобутиронитрил         │     3     │    4172    │

│1328     │Гексаметилентетрамин         │     4     │    4113    │

│1353     │Гранитоль обувной на         │     -     │    4113    │

│         │нитроцеллюлозной основе      │           │            │

│2717     │Камфара, синтетическая       │     3     │    4113    │

│1325     │Камфен, технический          │     4     │    4113    │

│1325     │Капролактам                  │     3     │    4112    │

│1324     │Кино- и фотопленка на        │     -     │    4113    │

│         │нитроцеллюлозной основе,     │           │            │

│         │исключая отходы              │           │            │

│1334     │Нафталин                     │     4     │    4113    │

│2304     │Нафталин, расплавленный      │     4     │    4113    │

│2555     │Нитроцеллюлоза               │     4     │    4111    │

│2557     │Паста суховальцованная для   │     4     │    4111    │

│         │нитроэмали                   │           │            │

│1325     │Порофор ЧХЗ-5                │     4     │    4112    │

│1325     │Пыль эбонитовая              │     4     │    4113    │

│1944     │Спички безопасные            │     4     │    4113    │

│1331     │Термоспички                  │     4     │    4113    │

│2000     │Целлулоид                    │     4     │    4113    │

│2557     │Этрол нитроцеллюлозный       │     4     │    4111    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества; нафталин, расплавленный - жидкость. Порошок, паста или пластины. Нерастворимы в воде, за исключением гексаметилентетрамина и капролактама |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Спички воспламеняются от трения. Быстро горят со вспышкой. При нагревании разлагаются с образованием горючих газов. Горят с образованием токсичных газов. Пыль может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленным нафталином возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для капролактама, пыли эбонитовой, спичек безопасных и термоспичек - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно-механической пеной. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать ветошью и сжечь. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды (гексаметилентетрамин, капролактам), обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды (нафталин)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь нафталина дать 2 - 3 столовые ложки жидкого вазелинового масла. Затем промывание желудка до исчезновения запаха нафталина в промывных водах. При ожоге - асептическая повязка; вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 403

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1309     │Алюминий - пудра             │     4     │    4112    │

│3089     │Железо карбонильное          │     3     │    4112    │

│1358     │Цирконий - порошок,          │     3     │    4112    │

│         │увлажненный                  │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок белого или серого цвета. Нерастворимы в воде. Высокоплавкие |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. На воздухе могут самовозгораться. При горении разлагают воду |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при вдыхании. Раздражают кожу и слизистые. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и респираторе. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Тушить с максимального расстояния порошками, сухим песком |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать ветошью, смочить водой и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Места просыпи обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Мелкие раны обработать спиртом, йодом

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 404

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2716     │Бутин-2-диол-1,4             │     2     │    6182    │

│1325     │Диазодиметиланилин           │     1     │    4122    │

│1325     │Диазодиэтиланилин            │     1     │    4122    │

│1320     │2,4-Динитрофенолы,           │     -     │    4121    │

│         │увлажненные, содержащие не   │           │            │

│         │менее 15% воды по массе      │           │            │

│2538     │Нитронафталин                │     2     │    4133    │

│1350     │Сера                         │     3     │    4133    │

│2448     │Сера, расплавленная          │     3     │    4133    │

│1338     │Фосфор аморфный, красный     │     3     │    4133    │

│1343     │Фосфора трисульфид           │     2     │    4132    │

│3178     │Шашки серные                 │     3     │    4133    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, низкоплавкие. Сера расплавленная - жидкость желтого цвета с характерным запахом. Порошок, кристаллы, паста или гранулы. Цвет от желтого до красного. Нерастворимы в воде, за исключением диазодиметиланилина, 2-бутин-1,4-диола. Тяжелее воды. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, тошнота, кожные покровы синюшные, судороги, потеря сознания; III - краснота, отек. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленной серой возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитрофенолов - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта серы и фосфора трисульфида с окислителями, а также углем, маслами, жирами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, другими средствами. Динитрофенолы увлажнять водой. При невозможности прекратить горение или снизить его интенсивность покинуть опасную зону. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания смочить водой; собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой с мылом, затем, по возможности, столовым уксусом. При поражении динитрофенолами и нитронафталином - если больной в сознании, давать пить воду, 2%-ный раствор питьевой соды, вызвать рвоту. При попадании серы внутрь - обильное питье, промывание желудка, вызвать рвоту. При ожогах наложить асептическую повязку

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 405

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1373     │Ветошь, промасленная         │     -     │    4213    │

│1373     │Волокна и ткани, обмасленные │     -     │    4213    │

│1376     │Железо губчатое, отходы      │     4     │    4213    │

│1386     │Жмыхи                        │     -     │    4213    │

│1378     │Катализатор металлический,   │     4     │    4212    │

│         │увлажненный не менее 40%     │           │            │

│         │воды по массе                │           │            │

│1363     │Копра                        │     -     │    4213    │

│3190     │Лазурь железная              │     3     │    4212    │

│1374     │Мука рыбная (отходы рыбные), │     -     │    4212    │

│         │нестабилизированная          │           │            │

│1384     │Натрия дитионит              │     4     │    4212    │

│2793     │Опилки и стружки             │     -     │    4213    │

│         │металлические, подверженные  │           │            │

│         │самонагреванию               │           │            │

│1364     │Отходы текстильные,          │     -     │    4213    │

│         │промасленные                 │           │            │

│3088     │Реагент углещелочной,        │     3     │    4212    │

│         │порошкообразный              │           │            │

│1362     │Сульфоуголь                  │     4     │    4213    │

│1361     │Углерод, технический         │     4     │    4213    │

│1361     │Уголь животного или          │     4     │    4213    │

│         │растительного происхождения  │           │            │

│1365     │Хлопок-сырец                 │     -     │    4213    │

│2002     │Целлулоид, отходы            │     -     │    4213    │

│2008     │Цирконий-порошок, сухой      │     3     │    4212    │

│2009     │Цирконий, сухой в виде       │     -     │    4213    │

│         │листов, полос или проволоки  │           │            │

│         │в бухтах                     │           │            │

│2217     │Шрот, содержащий не более    │     -     │    4213    │

│         │1,5% масла по массе и не     │           │            │

│         │более 11% воды по массе      │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы, пластины или волокна. Нерастворимы в воде, за исключением натрия дитионита |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Пыль образует с воздухом взрывоопасные смеси. При горении могут выделять токсичные газы |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для железа губчатого - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и респираторе. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи натрия дитионита изолировать песком, промыть большим количеством воды. Поверхности подвижного состава, территории промыть большим количеством воды, обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожогах - асептическая повязка; вызвать скорую помощь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 406

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│3128     │Трипропилбор                 │     3     │    4221    │

│1381     │Фосфор белый или желтый      │     1     │    4221    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Легкоплавкие. Летучи. Трипропилбор разлагается водой; фосфор нерастворим в воде, перевозится под слоем воды. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Быстро горят со вспышкой. Емкости могут взрываться при нагревании. Фосфор горит с образованием большого количества дыма и токсичных газов (оксидов фосфора) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Сильно раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле, одышка; II - боли в животе, рвота, понос, запах чеснока изо рта, боли в сердце, при попадании фосфора внутрь возможен смертельный исход; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. Фосфор вызывает химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами М, БКФ, Е. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния воздушно-механической пеной, порошками. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. При горении фосфора организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости, залить водой и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть водой; отдельные места протереть влажной ветошью. Поверхность территории засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода); промыть большим количеством воды

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При отравлениях белым и желтым фосфором: щелочное питье (2%-ный раствор питьевой соды). Запрещается давать молоко, касторовое масло, растительные и животные жиры. При возгорании тушить на коже водой. Одежду разрезать на месте горения под током жидкости. На обожженные места наложить асептическую повязку

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 407

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 3051 | Триизобутилалюминий | 1 | 4211 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Бесцветная. Характерный запах. Высококипящая. Бурно реагирует с водой. Летуча. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняет водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюча. Самовозгорается на воздухе. Легко воспламеняется от искр и пламени. Вновь воспламеняется после тушения. Быстро горит со вспышкой с образованием белого дыма. Емкости могут взрываться при нагревании. Возможен взрыв при взаимодействии с водой |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I, II - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание, возможен отек легких; III - краснота, изъязвление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния порошками |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, полусидячее положение, тепло, чистая одежда. Промывание кожных покровов водой с мылом. Слизистые и глаза промыть водой. В нос закапать растительное масло. При попадании внутрь - пить глотками растительное масло. При ожогах асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 408

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1394     │Алюминия карбид              │     3     │    4312    │

│1392     │Амальгамы щелочноземельных   │     -     │    4351    │

│         │металлов                     │           │            │

│1389     │Амальгамы щелочных металлов  │     1     │    4311    │

│1409     │Бария гидрид                 │     2     │    4322    │

│1393     │Бария сплавы, непирофорные   │     2     │    4322    │

│2012     │Калия фосфид                 │     2     │    4321    │

│1404     │Кальция гидрид               │     3     │    4311    │

│1402     │Кальция карбид               │     3     │    4312    │

│1405     │Кальция силицид              │     3     │    4312    │

│1360     │Кальция фосфид               │     2     │    4351    │

│1403     │Кальция цианамид, содержащий │     -     │    4322    │

│         │более 0,1% кальция карбида   │           │            │

│2011     │Магния фосфид                │     2     │    4321    │

│1432     │Натрия фосфид                │     2     │    4341    │

│1433     │Олова фосфид                 │     2     │    4321    │

│1408     │Ферросилиций                 │     3     │    4322    │

│1714     │Цинка фосфид                 │     1     │    4322    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Нелетучи. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи, за исключением кальция цианамида, горит с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количества тепла. Некоторые газы (фосфины, силаны) на воздухе самовозгораются. Газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, чувство удушья, прерывистое дыхание, возможен отек легких; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. При горении кальция цианамида организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение, нижние конечности приподняты, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. При попадании внутрь - дать пить молоко, после этого вызвать рвоту. Глаза промывать струей холодной воды не менее 15 минут при хорошо раскрытых веках

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 409

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1396     │Алюминий порошок, непокрытый │     4     │    4312    │

│2463     │Алюминия гидрид              │     3     │    4382    │

│1398     │Алюмосилиций                 │     3     │    4313    │

│1400     │Барий                        │     2     │    4312    │

│1391     │Дисперсии щелочных металлов  │     3     │    4331    │

│2257     │Калий                        │     3     │    4312    │

│1390     │Калия амид                   │     1     │    4312    │

│1409     │Калия гидрид                 │     3     │    4311    │

│1870     │Калия борогидрид             │     1     │    4311    │

│1420     │Калия сплавы                 │     3     │    4312    │

│1382     │Калия сульфид, безводный     │     3     │    4252    │

│1401     │Кальций                      │     3     │    4312    │

│1393     │Кальция сплавы               │     3     │    4312    │

│3132     │Катализатор ЦН               │     3     │    4382    │

│1410     │Лития алюмогидрид            │     1     │    4311    │

│1390     │Лития амид                   │     1     │    4312    │

│1413     │Лития борогидрид             │     1     │    4311    │

│1414     │Лития гидрид                 │     1     │    4311    │

│1417     │Лития силицид                │     1     │    4312    │

│1418     │Магний-порошок               │     2     │    4372    │

│2010     │Магния гидрид                │     3     │    4311    │

│1428     │Натрий                       │     3     │    4312    │

│1390     │Натрия амид                  │     1     │    4312    │

│1426     │Натрия борогидрид            │     1     │    4312    │

│1427     │Натрия гидрид                │     3     │    4311    │

│1422     │Натрия сплавы                │     3     │    4311    │

│1385     │Натрия сульфид, безводный    │     2     │    4251    │

│1423     │Рубидий                      │     -     │    4311    │

│1340     │Фосфора пентасульфид         │     2     │    4382    │

│1407     │Цезий                        │     3     │    4311    │

│1436     │Цинк-порошок или цинк-пыль   │     2     │    4372    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, порошок, кристаллы или гранулы. Дисперсии щелочных металлов - суспензия голубовато-серого цвета. Нелетучи, кроме фосфора пентасульфида. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Возможно самовозгорание на воздухе и в атмосфере хлора. Воспламеняются от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количество тепла. Некоторые газы (силаны) на воздухе самовозгораются. Газы и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. Калий, натрий, рубидий, цезий и их сплавы при контакте с влажной кожей вызывают химический ожог. При пожаре и взрывах возможны термические и химические ожоги, травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор РПГ-67 с патроном В, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Растительное масло глотками. Кожу промыть водой. Сделать примочки с крепким чаем. Глаза немедленно промыть струей воды в течение 15 - 30 минут при хорошо раскрытых веках. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 501

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1438     │Алюминия нитрат              │     3     │    5113    │

│1942     │Аммония нитрат               │     4     │    5113    │

│1444     │Аммония пероксодисульфат     │     4     │    5113    │

│1442     │Аммония перхлорат            │     2     │    5111    │

│1447     │Висмута тринитрат            │     4     │    5112    │

│1511     │Водорода пероксид, твердый   │     3     │    5113    │

│1479     │Гексахлормеламин,            │     3     │    5112    │

│         │флегматизированный           │           │            │

│1467     │Гуанидина нитрат             │     3     │    5113    │

│1479     │Дихлорамины                  │     3     │    5112    │

│1466     │Железа тринитрат             │     3     │    5113    │

│1484     │Калия бромат                 │     2     │    5112    │

│1486     │Калия нитрат                 │     3     │    5113    │

│1488     │Калия нитрит                 │     1     │    5112    │

│1490     │Калия перманганат            │     2     │    5112    │

│1491     │Калия пероксид               │     2     │    5111    │

│1492     │Калия пероксодисульфат       │     3     │    5113    │

│1489     │Калия перхлорат              │     3     │    5112    │

│1748     │Кальция гипохлорит,          │     3     │    5112    │

│         │содержащий более 39%         │           │            │

│         │активного хлора              │           │            │

│2208     │Кальция гипохлорит,          │     3     │    5113    │

│         │содержащий от 10% до 39%     │           │            │

│         │активного хлора              │           │            │

│1454     │Кальция нитрат               │     3     │    5113    │

│1456     │Кальция перманганат          │     2     │    5112    │

│1457     │Кальция пероксид             │     2     │    5112    │

│2722     │Лития нитрат                 │     1     │    5113    │

│1472     │Лития пероксид               │     1     │    5112    │

│1474     │Магния нитрат                │     3     │    5113    │

│1476     │Магния пероксид              │     2     │    5112    │

│2723     │Магния хлорат                │     2     │    5112    │

│1494     │Натрия бромат                │     2     │    5112    │

│3084     │Натрия гипохлорит            │     2     │    8382    │

│1498     │Натрия нитрат                │     3     │    5113    │

│1500     │Натрия нитрит                │     1     │    5113    │

│1503     │Натрия перманганат           │     2     │    5112    │

│1504     │Натрия пероксид              │     2     │    5111    │

│1505     │Натрия пероксодисульфат      │     3     │    5113    │

│1495     │Натрия хлорат                │     2     │    5112    │

│1496     │Натрия хлорит                │     3     │    5112    │

│2725     │Никеля нитрат                │     1     │    5113    │

│2726     │Никеля нитрит                │     1     │    5113    │

│1493     │Серебра нитрат               │     2     │    5112    │

│1507     │Стронция нитрат              │     2     │    5113    │

│1509     │Стронция пероксид            │     2     │    5112    │

│2067     │Удобрения аммиачно-нитратные │     -     │    5113    │

│2069     │Удобрения аммиачно-нитратные │     -     │    5113    │

│2070     │Удобрения аммиачно-нитратные │     -     │    5113    │

│2068     │Удобрения аммиачно-нитратные │     -     │    5113    │

│2720     │Хрома (III) нитрат           │     1     │    5113    │

│1514     │Цинка нитрат                 │     2     │    5112    │

│1515     │Цинка перманганат            │     2     │    5112    │

│1516     │Цинка пероксид               │     2     │    5112    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Растворимы в воде, за исключением гексахлормеламина и дихлораминов, либо реагируют с водой. Сильные окислители |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Горят с образованием токсичных газов. Аммония нитрат склонен к тепловому и химическому самовозгоранию. Калия, лития, магния, натрия, стронция пероксиды реагируют с водой со взрывом |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкости с пероксидами. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. При россыпи серебра нитрата вызвать специалистов грузоотправителя (грузополучателя) |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду для тушения пожара, если она может попасть на пероксиды! Тушить тонкораспыленной водой, пенами, порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды; обработать раствором пероксида водорода (гексахлормеламин, дихлорамины). Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Поверхность территории (пероксиды) промыть водой в контрольных (провокационных) целях

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу обильно промыть водой. Пораженные глаза немедленно промыть струей холодной воды 10 - 30 минут при хорошо раскрытых веках с последующей госпитализацией в офтальмологическое отделение. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 502

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│3087     │Бария дихромат               │     1     │    5121    │

│1448     │Бария перманганат            │     1     │    5122    │

│3087     │Бария хромат                 │     2     │    5122    │

│3087     │Калия дихромат               │     1     │    5122    │

│3087     │Марганца диоксид             │     2     │    5122    │

│3087     │Меди дихромат                │     2     │    5122    │

│3087     │Натрия дихромат              │     1     │    5122    │

│3087     │Натрия хромат                │     1     │    5122    │

│1872     │Свинца диоксид               │     1     │    5122    │

│1463     │Хрома триоксид, безводный    │     1     │    5141    │

│3087     │Цинка дихромат               │     1     │    5121    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Нелетучи. Растворимы в воде, за исключением марганца диоксида и свинца диоксида. Сильные окислители. Хрома триоксид коррозионен при увлажнении. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами, порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой в течение 15 - 20 минут. Обильное питье воды, молока. Вызвать рвоту. Затем дать яичное молоко (4 - 5 сырых яиц на 0,5 л молока), жженую магнезию или активированный уголь (по 2 столовые ложки)

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 503

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1439     │Аммония дихромат             │     -     │    5122    │

│1379     │Аммония хромат               │     1     │    5122    │

│2719     │Бария бромата моногидрат     │     1     │    5122    │

│1446     │Бария нитрат                 │     1     │    5122    │

│1449     │Бария пероксид               │     1     │    5122    │

│1485     │Калия хлорат                 │     2     │    5122    │

│1496     │Свинца нитрат                │     1     │    5122    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Бесцветные, бария бромат - желтоватого, аммония дихромат и аммония хромат - желто-оранжевого цвета. Растворимы в воде. Сильные окислители. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи, за исключением аммония дихромата. Воспламеняют горючие вещества. При пожаре выделяют токсичные газы и пары. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой, пенами, порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров, пыли использовать распыленную воду. Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь - вызвать рвоту

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 504

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1745     │Брома пентафторид            │     2     │    5141    │

│1746     │Брома трифторид              │     2     │    5141    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Умеренно кипящие. Малолетучи. При взаимодействии с водой выделяют токсичный газ - фтороводород. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Разлагаются водой со взрывом. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, затрудненное дыхание; III - краснота, жжение, отек; IV - слезотечение, спазм век, краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А, респиратором РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать попадания воды в емкости. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Не использовать воду! |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности. Место разлива изолировать песком воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с нефтепродуктами, маслами. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Небольшие утечки засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода); промыть большим количеством воды. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой не менее 15 минут. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 505

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2984     │Водорода пероксид, водный    │     2     │    5152    │

│         │раствор, содержащий от 8 до  │           │            │

│         │20% пероксида по массе       │           │            │

│2014     │Водорода пероксид, водный    │     2     │    5152    │

│         │раствор, содержащий  от 20   │           │            │

│         │до 60% пероксида по массе    │           │            │

│2015     │Водорода пероксид, водный    │     2     │   5151     │

│         │раствор, содержащий выше     │           │            │

│         │60% пероксида по массе,      │           │            │

│         │стабилизированный            │           │            │

│1873     │Кислота хлорная, содержащая  │     3     │   5151     │

│         │более 50%, но менее 72%      │           │            │

│         │кислоты по массе             │           │            │

│2428     │Натрия хлорат, раствор       │     2     │    5112    │

│3139     │Танилин, раствор             │     -     │    5122    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Умеренно кипящие. Малолетучи. Водные растворы. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, слезотечение; II - боли при глотании и по ходу пищевода, в животе, рвота; III - жжение, образование белых пятен, боль; IV - боль, слезотечение, спазм век. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ 12265-78

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Разбавлять большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. При неконтролируемом повышении температуры водорода пероксида вещество слить при разбавлении водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров, пыли использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя). Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды; обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь - дать выпить воды или молока, вызвать рвоту. Затем дать активированный уголь

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 506

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│3101     │Ацетила пероксид, раствор,   │     1     │    5212    │

│         │содержащий не более 27%      │           │            │

│         │пероксида по массе           │           │            │

│3102     │Бензоила пероксид, содержащий│     2     │    5231    │

│         │от 77% до 95% пероксида по   │           │            │

│         │массе и воду                 │           │            │

│3104     │Бензоила пероксид, содержащий│     2     │    5231    │

│         │не более 77% пероксида по    │           │            │

│         │массе и воду                 │           │            │

│3106     │Бензоила пероксид, смеси с   │     2     │    5231    │

│         │флегматизатором              │           │            │

│3106     │Бензоила пероксид, содержащий│     2     │    5242    │

│         │не более 72% пероксида,      │           │            │

│         │пастообразный                │           │            │

│3101     │трет-Бутилбензоила пероксид, │     -     │    5212    │

│         │раствор, содержащий не более │           │            │

│         │77% пероксида по массе       │           │            │

│3107     │Ди-трет-бутила пероксид      │     2     │    5262    │

│3110     │Дикумила пероксид, содержащий│     3     │    5222    │

│         │более 42% пероксида по массе,│           │            │

│         │смеси с флегматизатором      │           │            │

│3109     │Кумила гидропероксид         │     2     │    5232    │

│3106     │Лауроила пероксид            │     -     │    5242    │

│3105     │Метилэтилкетона пероксид,    │     3     │    5231    │

│         │растворы, содержащие не      │           │            │

│         │более 45% пероксида по массе │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, порошки или пасты. Характерный запах. Летучи. Практически нерастворимы в воде. На воздухе разлагаются. Сильные окислители. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени, при нагревании. Могут взрываться при ударе и трении. Емкости могут взрываться при нагревании. Горение переходит во взрыв. При нагревании разлагаются, разложение самоускоряется и может закончиться взрывом. Могут воспламенять горючие вещества |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель; при вдыхании концентрированных паров - синюшность кожных покровов и слизистых за счет развития метгемоглобинемии; III - краснота, зуд кожи; IV - резь, слезотечение, помутнение роговицы. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А, респиратором универсальным РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (Прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ 12265-78

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому или рассыпанному веществу. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с горючими материалами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для жидкостей: Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности, с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами, маслами, попадания вещества в поверхностные воды. Для порошков и паст: Просыпания смочить водой, засыпать песком, собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) при угрозе попадания вещества в грунтовые воды выжечь; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 601

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1649 | Жидкость этиловая | 1 | 6111 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Маслянистая. Светло-оранжевого цвета. Сладковатый запах. Высококипяща, при нагревании разлагается. Нерастворима в воде. Тяжелее воды. Летуча. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняет водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюча. Воспламеняется при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горит оранжевым пламенем с образованием токсичных газов и белого дыма |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход при приеме внутрь! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - слабость, возбуждение, безотчетный страх, расстройство памяти, сна; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории обработать растворами (взвесями) ДТСГК, хлорной извести; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Вызвать рвоту. Дать активированный уголь в большом количестве. Кожу тщательно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 602

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1541     │Ацетонциангидрин,            │     2     │    6111    │

│         │стабилизированный            │           │            │

│1613     │Кислота синильная            │     2     │    6121    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. От бесцветного до янтарного цвета. Характерный запах горького миндаля. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары синильной кислоты - легче воздуха, ацетонциангидрина - тяжелее, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из-под кислоты синильной могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Над поверхностью разлитой кислоты имеет место горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше минус 18 °C |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Действует через неповрежденную кожу. I, II - чувство жара, головокружение, недостаток воздуха, покраснение кожи, шум в ушах, расстройство зрения, тошнота, рвота, кожные покровы розового цвета, рвотные массы имеют запах горького миндаля; III, IV - раздражение, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (осаждения, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Небольшие утечки обработать 20%-ным раствором едкого натра и 10%-ным раствором сульфата железа. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. Дать пить раствор поваренной соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды), вызвать рвоту. Активированный уголь в большом количестве. Кожу промыть водой с мылом. Глаза промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 603

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1561 | Мышьяка (III) оксид | 2 | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Растворим в воде. Летуч. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняет водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюч |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасен при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту; головная боль, тошнота, рвота, боль в конечностях, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. Действует через неповрежденную кожу |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Просыпания собрать в емкость, герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды; обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании дать пить теплый раствор поваренной соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды), вызвать рвоту. Дать активированный уголь. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 604

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2992,    │Пестициды, ядовитые, жидкие, │ 1 - 4 <*> │    6112    │

│2994,    │горючие                      │           │            │

│2996,    │                             │           │            │

│2998,    │                             │           │            │

│3000,    │                             │           │            │

│3002,    │                             │           │            │

│3004,    │                             │           │            │

│3006,    │                             │           │            │

│3008,    │                             │           │            │

│3010,    │                             │           │            │

│3012,    │                             │           │            │

│3014,    │                             │           │            │

│3016,    │                             │           │            │

│3018,    │                             │           │            │

│3020,    │                             │           │            │

│3026     │                             │           │            │

│         │                             │           │            │

│2757,    │Пестициды, ядовитые, твердые,│ 1 - 4 <*> │ 6112, 6162 │

│2759,    │горючие                      │           │            │

│2761,    │                             │           │            │

│2763,    │                             │           │            │

│2765,    │                             │           │            │

│2767,    │                             │           │            │

│2769,    │                             │           │            │

│2771,    │                             │           │            │

│2773,    │                             │           │            │

│2775,    │                             │           │            │

│2777,    │                             │           │            │

│2779,    │                             │           │            │

│2781,    │                             │           │            │

│2783,    │                             │           │            │

│2786,    │                             │           │            │

│3027     │                             │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> В зависимости от конкретного состава.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. (Порошки, эмульсии, пасты и т.п. - могут содержать наполнитель, растворитель, эмульгатор и т.д.) Растворимость в воде различная. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В, Г, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную, сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром, содержащими "активный хлор" растворами (известь хлорная, ДТСГК). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 605

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1702     │Ацетилентетрахлорид          │     3     │    6112    │

│2688     │1-Бром-3-хлорпропан          │     3     │    6113    │

│2515     │Бромоформ                    │     3     │    6113    │

│2927     │1,2-Дибромпропан             │     3     │    6113    │

│2872     │1,2-Дибром-3-хлорпропан      │     -     │    6113    │

│1593     │Дихлорметан                  │     4     │    6113    │

│2810     │Состав огнегасительный       │     -     │    6112    │

│         │ОГС N 7                      │           │            │

│2504     │Тетрабромэтан                │     2     │    6113    │

│2810     │Тетрафтордибромэтан          │     -     │    6112    │

│1897     │Тетрахлорэтилен              │     3     │    6113    │

│2810     │Трифтортрихлорэтан           │     4     │    6113    │

│1710     │Трихлорэтилен                │     3     │    6113    │

│2516     │Углерода тетрабромид         │     3     │    6113    │

│1864     │Углерода тетрахлорид         │     4     │    6112    │

│2075     │Хлораль                      │     -     │    6112    │

│1888     │Хлороформ                    │     3     │    6113    │

│1891     │Этилбромид                   │     3     │    6112    │

│1605     │Этилендибромид               │     3     │    6172    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или светло-желтые. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Практически нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (фосгена, галогеноводородов, галогенов). Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, тошнота, рвота, покраснение лица, расширение зрачков; III - ожог с образованием пузырей; IV - слезотечение, резь |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности. Просыпания собрать в емкость, плотно закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании вызвать рвоту. Дать активированный уголь в большом количестве. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Пораженные глаза в течение 10 - 15 минут промыть проточной водой при широко раскрытых веках

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 606

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2279     │Гексахлорбутадиен-1,3        │     1     │    6163    │

│2810     │Гексахлорэтан                │     2     │    6163    │

│2927     │2,3-Дибромпропанол-1         │     1     │    6171    │

│2750     │1,3-Дихлорпропанол-2         │     3     │    6112    │

│2810     │Тетрахлорпентан              │     2     │    6113    │

│2810     │Тетрахлорпропан              │     2     │    6113    │

│2810     │1,2,3-Трихлорпропан          │     2     │    6113    │

│2490     │Эфир дихлоризопропиловый     │     -     │    6112    │

│1916     │Эфир 2,2-дихлордиэтиловый    │     3     │    6112    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, гексахлорэтан - низкоплавкое твердое вещество. Бесцветные или желтоватого цвета. Резкий запах. Умеренно или высококипящие. Нерастворимы в воде, за исключением 1,3-дихлорпропанола-2. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. 2,3-Дибромпропанол-1 коррозионен. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, гексахлорбутадиен-1,3, тетрахлорпропан и 1,2,3-трихлорпропан - трудногорючи. Воспламеняются от открытого огня. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов, галогенов) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном В6. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, тепло, чистая одежда. Обеспечить абсолютный физический покой. При попадании на кожу промыть пораженный участок 2 - 5%-ным раствором питьевой соды. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 607

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2810     │Ацетопропилацетат            │     3     │    6112    │

│2810     │Глицидол                     │     -     │    6112    │

│2810     │Мономеры                     │     2     │    6113    │

│         │фурфурольноацетоновые ФА     │           │            │

│         │и ФАМ                        │           │            │

│2810     │Растворитель ЛТИ             │     -     │    6113    │

│2810     │Спирт тетрагидрофурфуриловый │     -     │    6113    │

│2874     │Спирт фурфуриловый           │     -     │    6113    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Цвет от желтоватого до темно-коричневого. Характерный запах. Растворимы в воде. Умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. При нагревании разлагаются, образуя токсичные и горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых, возбуждение, нарушение сознания, бурый цвет крови; III, IV - краснота, зуд. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А6. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Образующиеся газы осаждать тонкораспыленной водой. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями; обработать щелочными растворами, раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При проглатывании вызвать рвоту. Дать активированный уголь. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 608

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1547     │Анилин*                      │     2     │    6112    │

│2253     │N,N-Диметиланилин*           │     2     │    6112    │

│2038     │Динитротолуолы*              │     2     │    6112    │

│1600     │Динитротолуолы,              │     2     │    6112    │

│         │расплавленные*               │           │            │

│1577     │2,4-Динитрохлорбензол***     │     2     │    6112    │

│2810     │Дитолилметан                 │     2     │    6112    │

│2811     │Дифенил                      │     2     │    6112    │

│2810     │Дифенилоксид                 │     3     │    6113    │

│1591     │1,2-Дихлорбензол**           │     4     │    6113    │

│2811     │1,4-Дихлорбензол**           │     4     │    6113    │

│1578     │Дихлорнитробензол***         │     2     │    6112    │

│2432     │N,N-Диэтиланилин*            │     2     │    6113    │

│2076     │Крезолы (орто-, мета-, пара-)│     2     │    6112    │

│1711     │Ксилидины*                   │     3     │    6112    │

│2811     │2-Нафтол, технический        │     2     │    6112    │

│1661     │Нитроанилины, увлажненные*   │     2     │    6112    │

│1662     │Нитробензол*                 │     2     │    6112    │

│1665     │Нитроксилолы*                │     2     │    6112    │

│1664     │Нитротолуолы*                │     2     │    6112    │

│2237     │Нитрохлоранилин***           │     -     │    6113    │

│2321     │Трихлорбензолы**             │     2     │    6113    │

│2821     │Фракция фенольная            │     2     │    6112    │

│2021     │2-Хлорфенол**                │     2     │    6113    │

│2294     │Экстралин*                   │     3     │    6113    │

│2272     │N-Этиланилин*                │     3     │    6113    │

│2754     │Этилтолуидины*               │     2     │    6113    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или желтые. Характерный запах ароматических веществ. Жидкости вязкие и высококипящие. Тяжелее воды, кроме N-этиланилина и этилтолуидинов. Практически нерастворимы в воде, за исключением фракции фенольной и 2-хлорфенола. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы (* - оксиды азота; ** - фосген, хлороводород; *** - возможно образование всех упомянутых газов) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых. Возбуждение, нарушение сознания, бурый цвет крови; III - краснота, зуд. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленными динитротолуолом и дихлорнитробензолом возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитротолуолов и нитроанилинов - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Нитроанилины увлажнять водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Просыпи собрать в емкости. Нитроанилины увлажнять водой. Места разлива, россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать концентрированным раствором пероксида водорода; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При проглатывании вызвать рвоту механическим раздражением корня языка и мягкого неба. Пить 1,5 - 2 л теплой воды со взвесью активированного угля. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу обработать столовым уксусом, затем промыть водой с мылом. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 609

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2281     │1,6-Гексаметилендиизоцианат  │     1     │    6162    │

│2489     │Дифенилметандиизоцианат      │     2     │    6113    │

│2206     │Композиции изоцианатные      │     2     │    6112    │

│2206     │Полиизоцианаты               │     2     │    6132    │

│2078     │Толуилендиизоцианат          │     -     │    6112    │

│         │и изомерные смеси            │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от светло-желтого до темно-коричневого. Характерный запах. Тяжелее воды. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А8, В6. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для композиций изоцианатных и полиизоцианатов - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком; воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать пить теплое молоко (или воду) с содой. При попадании на кожу немедленно промыть водой. При поражении глаз - промывание проточной водой в течение 10 - 15 минут при хорошо раскрытых веках; госпитализация в офтальмологическое отделение

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 610

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2758,    │Пестициды                    │ 1 - 4 <*> │    3222    │

│2760,    │легковоспламеняющиеся,       │           │            │

│2762,    │ядовитые, жидкие, с          │           │            │

│2764,    │температурой вспышки ниже    │           │            │

│2766,    │23 °C                        │           │            │

│2768,    │                             │           │            │

│2770,    │                             │           │            │

│2772,    │                             │           │            │

│2774,    │                             │           │            │

│2776,    │                             │           │            │

│2778,    │                             │           │            │

│2780,    │                             │           │            │

│2782,    │                             │           │            │

│2784,    │                             │           │            │

│2787,    │                             │           │            │

│3024     │                             │           │            │

│         │                             │           │            │

│2991,    │Пестициды ядовитые,          │ 1 - 4 <*> │    6132    │

│2993,    │легковоспламеняющиеся,       │           │            │

│2995,    │жидкие, с температурой       │           │            │

│2997,    │вспышки 23 °C и выше         │           │            │

│2999,    │                             │           │            │

│3001,    │                             │           │            │

│3003,    │                             │           │            │

│3005,    │                             │           │            │

│3007,    │                             │           │            │

│3009,    │                             │           │            │

│3011,    │                             │           │            │

│3013,    │                             │           │            │

│3015,    │                             │           │            │

│3017,    │                             │           │            │

│3019,    │                             │           │            │

│3025     │                             │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> В зависимости от конкретного состава.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или эмульсии. Характерный запах. Растворимость в воде различная. Низкокипящие или умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше температуры вспышки жидкости |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную, сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 611

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2927     │Акванит                      │     1     │    6141    │

│2927     │Амидолы                      │     1     │    6151    │

│1595     │Диметилсульфат               │     4     │    6151    │

│1992     │Люминал А                    │     1     │    6151    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, кроме люминала А - серого цвета вязкой жидкости. Характерный запах. Умеренно кипящие. Растворимы в воде. Малолетучи. На воздухе дымят. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут самовоспламеняться при нагревании в присутствии окислителей. Емкости могут взрываться при нагревании. Возможно воспламенение после тушения. В порожних емкостях из остатков при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - учащенное дыхание, тошнота, рвота, кашель, боль за грудиной, по ходу желудочно-кишечного тракта; III - жжение, краснота; IV - спазм век, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить воздушно-механической пеной и порошками. После тушения контролировать очаг до полной нейтрализации остатков вещества |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории обработать моющими композициями; растворами, содержащими "активный хлор" (хлорная известь, ДТСГК); растворами пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Пить глотками растительное масло. При проглатывании принимать яичное молоко (4 - 5 сырых яиц на 0,5 л молока). При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть проточной водой 10 - 15 минут. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 612

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2810     │Аэрофлоты                    │     2     │    6163    │

│2810     │Додецилмеркаптан, третичный  │     3     │    6113    │

│2810     │Ксантогенаты, жидкие         │     3     │    6113    │

│2811     │Ксантогенаты, твердые        │     3     │    6163    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от светло-желтого до черного. Характерный неприятный запах. Жидкости маслянистые, высококипящие. Растворимы в воде, за исключением додецилмеркаптана. Водой разлагаются с образованием токсичных и воспламеняющихся газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи и трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (оксиды серы, сероводород) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - слезотечение, резь в глазах. Действует через неповрежденную кожу |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Промытые моющими композициями поверхности подвижного состава, а также территории обработать содержащими "активный хлор" растворами (известь хлорная, ДТСГК), концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 613

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2992,    │Пестициды ядовитые, жидкие,  │ 1 - 4 <*> │    6162    │

│2994,    │негорючие                    │           │            │

│2996,    │                             │           │            │

│2998,    │                             │           │            │

│3000,    │                             │           │            │

│3002,    │                             │           │            │

│3004,    │                             │           │            │

│3006,    │                             │           │            │

│3008,    │                             │           │            │

│3010,    │                             │           │            │

│3012,    │                             │           │            │

│3014,    │                             │           │            │

│3016,    │                             │           │            │

│3018,    │                             │           │            │

│3020,    │                             │           │            │

│3026     │                             │           │            │

│         │                             │           │            │

│2757,    │Пестициды ядовитые, твердые, │ 1 - 4 <*> │    6162    │

│2759,    │негорючие                    │           │            │

│2761,    │                             │           │            │

│2763,    │                             │           │            │

│2765,    │                             │           │            │

│2767,    │                             │           │            │

│2769,    │                             │           │            │

│2771,    │                             │           │            │

│2773,    │                             │           │            │

│2775,    │                             │           │            │

│2777,    │                             │           │            │

│2779,    │                             │           │            │

│2781,    │                             │           │            │

│2783,    │                             │           │            │

│2786,    │                             │           │            │

│3027     │                             │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> В зависимости от конкретного состава.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. (Порошки, эмульсии, пасты и т.п. могут содержать наполнитель, растворитель, эмульгатор и т.д.) Растворимость в воде различная. Жидкости умеренно кипящие и высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешивания жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Места разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 614

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2810     │Латекс-наирит                │     -     │    6162    │

│2810     │Масло тунговое               │     -     │    6162    │

│2810     │Пек жидкий                   │     3     │    6163    │

│2811     │Пек каменноугольный          │     3     │    6163    │

│2811     │Пек нефтяной                 │     3     │    6163    │

│2810     │Пронит                       │     2     │    6161    │

│2810     │Смола каменноугольная        │     3     │    6163    │

│2810     │Смолы сланцевые              │     3     │    6163    │

│2810     │Сырье коксохимическое для    │     3     │    6163    │

│         │производства технического    │           │            │

│         │углерода                     │           │            │

│2810     │Сырье нефтяное для           │     3     │    6163    │

│         │производства технического    │           │            │

│         │углерода                     │           │            │

│2574     │Трикрезилфосфат              │     2     │    6162    │

│1760     │Форммочевина                 │     -     │    8362    │

│2810     │Энит                         │     2     │    6161    │

│2810     │Эфир диметиловый             │     2     │    6163    │

│         │перфторадипиновой кислоты    │           │            │

│2810     │Эфир диметиловый             │     2     │    6163    │

│         │перфторпробковой кислоты     │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от белого до темно-бурого. Характерный запах. Жидкости маслянистые, умеренно или высококипящие. Практически нерастворимы в воде. Легче воды, за исключением пронита, энита и эфиров диметиловых. Малолетучи. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении эфиры диметиловые образуют токсичные газы: фтороводород, соединения фтора; форммочевина: оксиды азота, аммиак; пронит и энит: оксиды азота |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - резь в глазах, слезотечение. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре возможны ожоги. При контакте с расплавленными пеками и другими горячими продуктами возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с универсальным респиратором РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (Прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При работе с пронитом и энитом использовать противогазы УМ, ОШ-4, В, М, БКФ, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4, МО-4у; изолирующие противогазы ИП-46, Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; защитные костюмы КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; передник ВП-1; специальная резиновая обувь; перчатки резиновые БЛ-1

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Не допускать попадания воды в нагретые емкости с пронитом и энитом |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Проливы пронита и энита засыпать песком или опилками и собрать их с последующим сжиганием (прокаливанием) на противне в специально отведенном месте. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Места, облитые пронитом и энитом, протереть ветошью, смоченной изопропиловым спиртом или керосином, обработать горячей водой. Территорию (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промывать водой. На глаза наложить ватные тампоны с крепким чаем. При поражении пронитом, энитом прополоскать пострадавшему рот. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 615

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2810     │Антифризы этиленгликолевые   │     2     │    6162    │

│2810     │Диэтиленгликоль              │     2     │    6162    │

│2810     │Остаток кубовый ректификации │     3     │    6162    │

│         │этиленгликоля                │           │            │

│2810     │Тосолы                       │     2     │    6162    │

│2810     │Триэтиленгликоль             │     2     │    6162    │

│2810     │Фенолоспирты                 │     -     │    6163    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Маслянистые, вязкие, остаток кубовый при охлаждении затвердевает. Бесцветные, желтого или коричневого цвета. Без запаха. Растворимы в воде. Гигроскопичны. Высококипящие. Малолетучи. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, понос, слабость; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. При контакте с остатком кубовым возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями, слабым раствором щелочи. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании немедленно вызвать рвоту. Крепкий чай. Давать пить спирт этиловый 30%-ный - по 30 мл через 3 часа, щелочное питье (2%-ный раствор соды). При попадании в глаза промыть теплой водой с мылом

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 616

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2430     │Алкилфенолы                  │     3     │    6163    │

│2811     │п-Аминодифениламин*          │     3     │    6163    │

│2512     │Аминофенолы*                 │     3     │    6163    │

│2214     │Ангидрид фталевый (к)        │     2     │    8313    │

│2431     │Анизидины*                   │     2     │    6163    │

│1548     │Анилина гидрохлорид***       │     2     │    6163    │

│2928     │Антрацен (к)                 │     3     │    6171    │

│2729     │Гексахлорбензол**            │     2     │    6163    │

│1597     │Динитробензолы, содержащие   │     2     │    6162    │

│         │не менее 10% воды*           │           │            │

│1665     │Динитроксилолы*              │     2     │    6162    │

│2811     │Динитронафталин*             │     2     │    6162    │

│2811     │Дифениламин*                 │     2     │    6163    │

│2811     │Дифенилгуанидин*             │     2     │    6163    │

│2810     │Добавка поверхностно-активная│     3     │    6163    │

│         │СПД                          │           │            │

│2810     │Ингибитор ПБ-5*              │     -     │    6163    │

│1759     │Кислота салициловая (к)      │     3     │    8113    │

│2022     │Крезол, технический (к)      │     2     │    6172    │

│2261     │Ксиленол, технический        │     2     │    6162    │

│2811     │Нитроаминофенол*             │     2     │    6163    │

│2730     │Нитроанизолы*                │     3     │    6163    │

│1663     │Нитрофенолы (орто-, мета-,   │     3     │    6163    │

│         │пара-)*                      │           │            │

│1578     │Нитрохлорбензолы***          │     2     │    6162    │

│2810     │Совтол-10**                  │     2     │    6163    │

│1708     │Толуидины*                   │     3     │    6162    │

│2673     │Хлораминофенол***            │     2     │    6162    │

│2927     │п-Хлорбензальхлорид** (к)    │     2     │    6172    │

│1579     │4-Хлор-о-толуидинагидрохло-  │     3     │    6163    │

│         │рид***                       │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от белого до темно-коричневого. Характерный запах ароматических веществ. Жидкости маслянистые, умеренно кипящие или высококипящие. Практически нерастворимы в воде, за исключением анилина гидрохлорида. Тяжелее воды. Малолетучи. Вещества (к) слабокоррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы (* - оксиды азота, ** - фосген, хлороводород, *** - возможно образование всех упомянутых газов) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - слезотечение, резь в глазах. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленным ангидридом фталевым возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитробензолов, динитроксилолов и динитронафталинов - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную (для веществ (к) - сухую, защищенную от коррозии) емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы и пары, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. Динитробензолы увлажнять водой, при невозможности - прекратить тушение, всем покинуть опасную зону |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Просыпи собрать с соблюдением мер пожарной безопасности, вещества (к) - в сухие емкости, защищенные от коррозии. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка соли на стакан воды) и вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 617

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1558     │Мышьяк                       │     2     │    6162    │

│1557     │Олова арсенид                │     1     │    6162    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Серебристые с металлическим блеском или белого цвета. Нелетучи. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов (оксидов мышьяка) и аэрозолей |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боль в конечностях, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы и аэрозоли осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить теплую соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Кожу и глаза промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 618

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2811     │Опий-сырец                   │     -     │    6161    │

│2811     │Свинца стеарат               │     1     │    6162    │

│1692     │Стрихнин                     │     2     │    6161    │

│1544     │Цинхонин                     │     -     │    6161    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы или паста. Белого цвета, кроме опия-сырца - темно-бурого порошка с характерным запахом. Нелетучи. Нерастворимы в воде. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При нагревании разлагаются с образованием токсичных паров и газов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Не допускать посторонних лиц. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. При аварии организовать охрану |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания (загрязненный грунт) собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим грунтом. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 619

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1565     │Бария цианид                 │     1     │    6161    │

│1588     │Кадмия цианид                │     2     │    6161    │

│1680     │Калия цианид                 │     2     │    6161    │

│1575     │Кальция цианид               │     2     │    6161    │

│1687     │Натрия азид                  │     -     │    6162    │

│1759     │Натрия тиосульфат            │     -     │    8313    │

│2674     │Натрия фторсиликат           │     2     │    6162    │

│1689     │Натрия цианид                │     2     │    6161    │

│1642     │Ртути (II) оксицианид        │     1     │    6161    │

│1636     │Ртути (II) цианид            │     1     │    6161    │

│1588     │Цианплав                     │     2     │    6161    │

│2855     │Цинка гексафторсиликат       │     2     │    6163    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Бесцветные, цианплав - черный порошок. Нелетучи. Растворимы в воде, за исключением ртути (II) оксицианида. Водой и кислотами могут разлагаться с образованием токсичных и воспламеняющихся газов. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (циан, оксиды азота, оксиды серы, соединения фтора и т.п.). Натрия азид при нагревании взрывоопасен |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - чувство жжения в полости рта, носоглотки, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, общая слабость; в тяжелых случаях отравления - удушье, обморочное состояние, судороги; III - краснота, сухость, зуд; IV - слезотечение, резь в глазах. Возможен химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности, герметично закрыть. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать смесью двух объемов 10% раствора сульфата железа и одного объема 10% раствора гашеной извести (20% раствора натрия гидроксида). Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Кожу промывать водой с мылом. Глаза промыть водой. При отравлении цианидами дать кислород, дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 620

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2928     │Гидразин-сульфат             │     1     │    6171    │

│2811     │Кодеина фосфат               │     -     │    6163    │

│2811     │Морфина гидрохлорид          │     -     │    6161    │

│2567     │Натрия пентахлорфенолят      │     2     │    6162    │

│2659     │Натрия хлорацетат            │     3     │    6163    │

│2811     │Этилморфина гидрохлорид      │     -     │    6161    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы или паста. Белого или темно-желтого цвета. Растворимы в воде, гидразин-сульфат плохо растворим. Нелетучи. Коррозионны при увлажнении. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При горении образуют токсичные пары и газы (хлороводород, соединения хлора), гидразин-сульфат - оксиды азота и серы |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М". При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Не допускать посторонних лиц. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым щелочным раствором

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании - обильное питье воды, вызвать рвоту. При попадании на кожу промыть водой. Глаза тщательно промыть водой в течение 10 минут при хорошо раскрытых веках

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 621

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2854     │Аммония гексафторсиликат     │     2     │    6163    │

│1564     │Бария бромид                 │     2     │    6163    │

│1564     │Бария карбонат*              │     3     │    6163    │

│1564     │Бария сульфид*               │     2     │    6163    │

│1564     │Бария хлорид                 │     2     │    6163    │

│1573     │Кальция арсенат*             │     2     │    6162    │

│1557     │Кальция арсенит*             │     2     │    6162    │

│3288     │Кальция фторид*              │     2     │    6162    │

│2856     │Кальция фторсиликат*         │     2     │    6163    │

│2853     │Магния фторсиликат           │     2     │    6163    │

│1587     │Меди цианид*                 │     2     │    6161    │

│1685     │Натрия арсенат               │     2     │    6162    │

│2027     │Натрия арсенит               │     2     │    6162    │

│1690     │Натрия фторид                │     2     │    6163    │

│1624     │Ртути дихлорид               │     1     │    6162    │

│2025     │Ртути сульфид*               │     1     │    6162    │

│1620     │Свинца цианид                │     1     │    6162    │

│1684     │Серебра цианид*              │     1     │    6162    │

│1564     │Сольбар                      │     2     │    6163    │

│1713     │Цинка цианид*                │     2     │    6161    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Бесцветные, ртути сульфид красного цвета. Нелетучи. Растворимы в воде, за исключением отмеченных символом "*" веществ. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, чувство удушья, боли в области сердца, по ходу желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота; III - раздражение кожи; IV - конъюнктивит. Возможен химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Гф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности, герметично закрыть. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При отравлении цианидами свинца, серебра, цинка дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. Пить воду, молоко. При отравлении ртути дихлоридом и ртути сульфидом обильно промыть желудок водой с 20 - 30 г активированного угля или белковой водой, затем дать молоко, взбитый с водой яичный белок, слабительное

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 622

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1564     │Бария хлорид, раствор        │     2     │    6163    │

│1556     │Раствор мышьяковисто-содовый │     2     │    6162    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, водные растворы. Прозрачные или белого цвета. Без запаха. Малолетучи. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании от открытого пламени образуются токсичные пары |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле; II - тошнота, рвота, обильное образование слюны, боли в животе, колики, понос, боли в области конечностей; III, IV - краснота, зуд |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 мин.). Для аварийных бригад - промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ или промышленный противогаз РПГ-67 с патроном Е. Спецодежда, маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании - обильное питье, вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. При попадании на кожу промывать водой с мылом. Глаза обильно промывать водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 623

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2814     │Изделия инфекционные, опасные│     2     │    6211    │

│         │для людей                    │     3     │    6212    │

│         │                             │     4     │    6213    │

│2900     │Изделия инфекционные, опасные│     2     │    6211    │

│         │для животных                 │     3     │    6212    │

│         │                             │     4     │    6213    │

│3291     │Отходы, необезвреженные      │     2     │    6211    │

│         │                             │     3     │    6212    │

│         │                             │     4     │    6213    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. (Шкуры животных, рога, копыта, экскременты и т.п.) Характерный запах. Твердая основа в воде нерастворима, опасные компоненты водой экстрагируются, жидкости растворимы. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Заражают водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием густого черного дыма и токсичных газов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Признаки заражения могут проявляться через продолжительное время. Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ и патронами А, В, Г, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН, службу санветнадзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химическими пенами |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Места разлива и россыпи обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи обработать составами, содержащими "активный хлор" (хлорная известь, ДТСГК). Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Поверхности подвижного состава, территории обработать хлорной известью, порошком ДТСГК. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 801

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2581     │Алюминия хлорид, раствор     │     3     │    8313    │

│2582     │Железа трихлорид, жидкий     │     4     │    8313    │

│1811     │Калия гидродифторид,         │     -     │    8162    │

│         │раствор**                    │           │            │

│1760     │Кислот дикарбоновых водный   │     -     │    8113    │

│         │слой                         │           │            │

│1788     │Кислота бромистоводородная,  │     2     │    8162    │

│         │раствор                      │           │            │

│1787     │Кислота йодистоводородная,   │     2     │    8162    │

│         │раствор                      │           │            │

│1778     │Кислота                      │     2     │    8162    │

│         │кремнефтористоводородная**   │           │            │

│1789     │Кислота соляная, раствор     │     2     │    8161    │

│1830     │Кислота серная               │     2     │    8112    │

│2790     │Кислота уксусная, содержащая │     3     │    8112    │

│         │не более 80% кислоты по      │           │            │

│         │массе*                       │           │            │

│1790     │Кислота фтористоводородная,  │     2     │ 8162, 8161 │

│         │раствор* **                  │           │            │

│1754     │Кислота хлорсульфоновая*     │     2     │    8111    │

│2571     │Кислота этилсерная*          │     -     │    8112    │

│1760     │Концентраты фосфатирующие    │     -     │    8113    │

│         │КМП-1, СК-1, КФЭ-3, КФ-1,    │           │            │

│         │СК-1К, КФЭ-2                 │           │            │

│1818     │Кремния тетрахлорид*         │     -     │    8172    │

│1760     │Магния хлорид, раствор       │     3     │    8312    │

│1760     │Марганца сульфат, раствор    │     2     │    8313    │

│2922     │Оксихлор                     │     -     │    8362    │

│1827     │Олова тетрахлорид, безводный │     3     │    8312    │

│1760     │Соли аммонийные, раствор     │     -     │    8313    │

│1732     │Сурьмы пентафторид* **       │     2     │    8162    │

│1838     │Титана тетрахлорид*          │     2     │    8172    │

│1760     │Удобрение жидкое комплексное │     -     │    8313    │

│         │"ЖКУ"                        │           │            │

│1810     │Фосфора оксихлорид*          │     1     │    8162    │

│1810     │Фосфора трихлорид*           │     2     │    8112    │

│1760     │Хлорокс*                     │     -     │    8313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтоватые. Вещества, отмеченные символом "*", имеют резкий запах, на воздухе дымят. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов - фтороводорода, хлороводорода, возможен разогрев, разложение кислоты хлорсульфоновой сопровождается взрывом. Коррозионны для большинства металлов, а вещества, отмеченные символом "**", также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При взаимодействии с металлами могут выделять горючие газы. Кислота серная и сурьмы пентафторид могут воспламенять горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании, III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; II - ожоги пищевода, желудка, резкие боли за грудиной; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (осаждения, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть водой и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Смыть водой с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании в желудок - пить глотками растительное масло. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным содовым раствором или большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 802

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│3093     │Амил                         │     3     │    8121    │

│3093     │Амилин                       │     3     │    8121    │

│1744     │Бром                         │     2     │    8321    │

│1792     │Йода хлорид                  │     2     │    8162    │

│2032     │Кислота азотная, содержащая  │     3     │    8121    │

│         │более 70% чистой кислоты     │           │            │

│2031     │Кислота азотная, содержащая  │     3     │    8121    │

│         │не более 70% чистой кислоты  │           │            │

│1805     │Кислота ортофосфорная        │     2     │    8113    │

│1831     │Кислота серная дымящая       │     2     │    8161    │

│         │(олеум)                      │           │            │

│1802     │Кислота хлорная, водные      │     2     │    8152    │

│         │растворы, содержащие не более│           │            │

│         │50% чистой кислоты           │           │            │

│1760     │Меланж                       │     3     │    8121    │

│1796     │Меланж кислотный             │     3     │    8121    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, амил, бром и йода хлорид и меланж - красно-бурого цвета. Резкий, раздражающий запах. На воздухе дымят. Низкокипящие или умеренно кипящие. Хорошо растворимы в воде. При взаимодействии с водой возможен сильный разогрев, разбрызгивание и образование токсичных газов. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Способны взрываться в смеси с органическими веществами. При взаимодействии с металлами образуют воспламеняющиеся и токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с водой может вызвать возгорание горючих материалов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При работе с амилом, амилином, меланжами использовать изолирующие противогазы Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; противогазы УМ, МО-4, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4у; защитные костюмы КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; передник ВП-1; специальную резиновую обувь; перчатки резиновые БЛ-1, БЛ-1М

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для кислоты азотной - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать щелочным или инертным материалом (известняк, зола), залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии горючие материалы и металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. На допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости!) |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (осаждения, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с материалами, загрязненными нефтепродуктами, маслами. Грунт после нейтрализации перекопать. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, тепло, покой, чистая одежда. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным содовым раствором или большим количеством воды в течение 15 минут, затем наложить асептическую повязку. Прополоскать рот 2%-ным раствором питьевой соды, расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание. Не вызывать рвоту

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 803

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2215     │Ангидрид малеиновый          │     2     │    8162    │

│2922     │Дифалон* ##                  │     2     │    8161    │

│1760     │Закрепитель ДЦУ*             │     3     │    8313    │

│1760     │Закрепитель У-2*             │     3     │    8313    │

│1760     │Инкредол                     │     -     │    8113    │

│2531     │Кислота метакриловая,        │     3     │    8113    │

│         │ингибированная               │           │            │

│1760     │Кислота                      │     -     │    8112    │

│         │1-окси-этилидендифосфоновая, │           │            │

│         │раствор##                    │           │            │

│1839     │Кислота трихлоруксусная**    │     3     │    8112    │

│1751     │Кислота хлоруксусная,        │     2     │    8172    │

│         │твердая**                    │           │            │

│1760     │Концентрат низкомолекулярных │     -     │    8113    │

│         │кислот НМК                   │           │            │

│1828     │Серы хлорид** #              │     2     │    8162    │

│1759     │Сульфохлорид** #             │     2     │    8312    │

│1834     │Сульфурилхлорид** #          │     2     │    8311    │

│1836     │Тионилхлорид** #             │     2     │    8311    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или желтого цвета. Характерный запах. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие, кристаллы на воздухе расплываются. На воздухе дымят. Растворимы или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (* - оксидов азота, циана; ** - фосгена, хлора, хлороводорода; # - оксидов серы; ## - оксидов фосфора). Серы хлорид и сульфохлорид взаимодействуют с водой со взрывом. Серы хлорид способен воспламенять органические вещества |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами В6, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для ангидрида малеинового и тионилхлорида - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, известь). Смыть большим количеством воды с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать средства индивидуальной защиты лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2% содовым раствором, водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 804

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1729     │Анизоилхлорид**              │     3     │    8112    │

│1736     │Бензоилхлорид**              │     3     │    8162    │

│1760     │Бензолсульфокислота#         │     2     │    8112    │

│2226     │Бензотрихлорид**             │     2     │    8312    │

│1760     │Диспергатор НФ#              │     3     │    8373    │

│1803     │Фенолсульфокислота#          │     2     │    8112    │

│1760     │Феноляты                     │     -     │    8313    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Характерный резкий запах. Жидкости высококипящи, кристаллы на воздухе расплываются. На воздухе дымят. Растворимы или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (** - фосгена, хлороводорода, хлора; # - оксидов серы) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек, слезотечение. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим щелочным или инертным материалом (известняк, зола), собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать раствором пероксида водорода; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным содовым раствором, водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 805

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2987     │Метилдифенилхлорсилан        │     -     │    8362    │

│2437     │Метилфенилдихлорсилан        │     2     │    8142    │

│2986     │Метил-(2-цианэтил)-          │     2     │    8142    │

│         │дихлорсилан                  │           │            │

│2987     │Славсилан                    │     2     │    8372    │

│2987     │Трифенилхлорсилан            │     2     │    8362    │

│1804     │Фенилтрихлорсилан            │     2     │    8142    │

│2988     │Фенилхлорсилан               │     2     │    4361    │

│2435     │Фенилэтилдихлорсилан         │     2     │    8362    │

│2987     │Цианэтилтрихлорсилан         │     2     │    8172    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, трифенилхлорсилан и цианэтилтрихлорсилан - твердые вещества. Бесцветные. Раздражающий резкий запах. Высококипящие. На воздухе дымят. Тяжелее воды. Водой разлагаются с образованием токсичного и едкого газа - хлороводорода. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. При нагревании воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Могут взрываться в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (метил-(2-цианэтил)- дихлорсилан и цианэтилтрихлорсилан образуют циан, фосген, хлороводород) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива или просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода), выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 806

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1726     │Алюминия хлорид, безводный   │     3     │    8172    │

│1727     │Аммония гидродифторид        │     2     │    8162    │

│1807     │Ангидрид фосфорный           │     3     │    8182    │

│1811     │Калия гидродифторид, твердый │     -     │    8162    │

│1759     │Марганца фосфат              │     2     │    8312    │

│1759     │Олова дихлорид               │     -     │    8312    │

│1756     │Хрома трифторид, твердый     │     2     │    8112    │

│2331     │Цинка хлорид                 │     2     │    8173    │

│3290     │Шламы сернокислотного        │     2     │    6172    │

│         │производства                 │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Бесцветные, расплывающиеся на воздухе кристаллы, хрома трифторид зеленого цвета. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов - галогеноводородов, возможен разогрев. Коррозионны при увлажнении для большинства металлов, а аммония гидродифторид и калия гидродифторид также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, М, БКФ, В8. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать без применения влаги в сухие, защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Промытые поверхности подвижного состава обработать слабым щелочным раствором; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 807

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2579     │1(2-Аминоэтил)пиперазин*     │     3     │    8213    │

│3259     │Амины С   - С  , первичные*  │     3     │    8213    │

│         │       17    20              │           │            │

│1783     │Гексаметилендиамин, раствор* │     2     │    8262    │

│2079     │Диэтилентриамин*             │     2     │    8212    │

│2927     │Масло креозотное             │     3     │    6143    │

│1760     │Пиридиновые основания,       │     2     │    8272    │

│         │тяжелые*                     │           │            │

│1760     │Полиэтиленполиамины*         │     2     │    8211    │

│1760     │Проскан*                     │     -     │    8213    │

│2927     │Триэтаноламин*               │     3     │    6143    │

│2821     │Фенол, растворы              │     2     │    6142    │

│2312     │Фенол, расплавленный         │     2     │    6142    │

│1671     │Фенол, твердый               │     2     │    6142    │

│2491     │Этаноламин или этаноламина   │     2     │    8213    │

│         │растворы*                    │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Характерный запах. Кристаллы расплываются на воздухе. Жидкости умеренно кипящие, амины С - С и 17 20 триэтаноламин - высококипящие, вязкие. Растворимы в воде, кроме аминов С - С . 17 20 Малолетучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны, кроме триэтаноламина. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Масло креозотное склонно к химическому самовозгоранию. Емкости могут взрываться при нагревании. Вещества, отмеченные символом "*", горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота) |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I, II - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии (для триэтаноламина можно использовать незащищенную) емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности (просыпи собрать) с соблюдением мер предосторожности. Места разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты (для нейтрализации масла креозотного и фенола поверхности подвижного состава обработать моющими композициями). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом. Пить крепкий чай, молоко. Запрещается вызывать рвоту

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 808

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│1564     │Бария гидроксид              │     2     │    6171    │

│3290     │Калия борфторид              │     2     │    6172    │

│1813     │Калия гидроксид, твердый     │     2     │    8212    │

│2033     │Калия оксид                  │     2     │    8212    │

│1847     │Калия сульфид, содержащий не │     3     │    8212    │

│         │менее 30% кристаллизационной │           │            │

│         │воды                         │           │            │

│1910     │Кальция оксид                │     -     │    8213    │

│2680     │Лития гидроксид, твердый     │     3     │    8212    │

│1823     │Натрия гидроксид, твердый    │     2     │    8212    │

│1825     │Натрия оксид                 │     2     │    8212    │

│1849     │Натрия сульфид, содержащий не│     -     │    8272    │

│         │менее 30% кристаллизационной │           │            │

│         │воды                         │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы, расплывающиеся на воздухе. Бесцветные или белые. Без запаха. Гигроскопичны. Растворимы в воде. При взаимодействии с водой возможен разогрев, взаимодействие с водой кальция оксида сопровождается разбрызгиванием и сильным разогревом, способным воспламенить горючие материалы и вызвать взрыв емкости. Калия сульфид и натрия сульфид могут разлагаться кислотами и водой с образованием токсичного и воспламеняющегося газа - сероводорода. Нелетучи. Коррозионны для некоторых металлов |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При взаимодействии кальция оксида с водой происходит сильный разогрев, который может вызвать взрыв емкости |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи промыть большим количеством воды с максимального расстояния, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Пить глотками растительное масло. Не вызывать рвоту. Глаза и кожу обильно промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 809

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│2672     │Аммиак, водные растворы,     │     4     │    8213    │

│         │содержащие более 10%, но не  │           │            │

│         │более 35% аммиака            │           │            │

│1760     │Аммиакат                     │     4     │    8313    │

│2683     │Аммония сульфид, раствор     │     3     │    8362    │

│1814     │Калия гидроксид, раствор     │     2     │    8212    │

│1760     │Карбамол ЦЭМ                 │     3     │    8313    │

│1760     │Катализатор КЧ-41            │     -     │    8313    │

│1824     │Натрия гидроксид, раствор    │     2     │    8212    │

│2693     │Натрия дитионит, раствор     │     -     │    8313    │

│1760     │Натрия сульфгидрат, раствор  │     -     │    8313    │

│1760     │Натрия сульфид, раствор      │     2     │    8272    │

│2922     │Реагент ПАФ-13А              │     -     │    8272    │

│1760     │Сток щелочной производства   │     -     │    8313    │

│         │капролактама (ЩСПК)          │           │            │

│1760     │Удобрения жидкие азотные     │     -     │    8313    │

│         │КЦС-АМ                       │           │            │

│2797     │Электролит щелочной          │     2     │    8212    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Удобрения КЦС-АМ бело-серого цвета, реагент ПАФ и катализатор КЧ-41 коричневые. Аммиак, аммиакат и удобрения КЦС-АМ имеют резкий характерный запах "нашатырного спирта", реагент ПАФ - слабый запах. Умеренно кипящие. Водные растворы. Малолетучи. Пары аммиака легче воздуха. Коррозионны для некоторых металлов |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение, III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ, КД, КД8. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи лицами, оказывающими первую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. В нос закапать растительное масло. Пить растительное масло глотками. Глаза и кожу обильно промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 810

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1759 | Йод | 2 | 8323 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое вещество. Серо-черные кристаллы с металлическим блеском. Легко возгоняется, образуя фиолетовые пары. Практически нерастворим в воде. Пары тяжелее воздуха. Коррозионен. Сильный окислитель |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюч. Воспламеняет горючие материалы и порошки металлов |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, слезотечение; III - жжение кожи, болезненность; IV - слезотечение, спазм век, светобоязнь, краснота. Химический ожог. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В, БКФ. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М"

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Убрать по возможности из зоны аварии горючие материалы и металлические изделия |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды)

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 811

| Номер ООН | Наименование груза | Степень токсичности | Классифика- ционный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 2809 | Ртуть | 1 | 8361 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Серебристый цвет, тяжелая, подвижная. Без запаха. Высококипяща. Нерастворима в воде. Тяжелее воды. Легколетуча. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионна для некоторых металлов. Загрязняет водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюча |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании, III - попадании на кожу. I, III - кашель, першение, боль в горле, металлический вкус во рту, слюнотечение, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, слабость, обмороки, дрожание конечностей, шаткость походки, спутанность сознания, нарушение речи. Действует через неповрежденную кожу |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Г8

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перелить содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, собрать вещество с верхним слоем земли в герметичную емкость с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Охлаждать во избежание резкого увеличения концентрации паров |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава и территории (отдельные очаги) обработать раствором ДТСГК, 20%-ным раствором хлорного железа; промыть 5%-ным раствором сульфида калия или натрия

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой с мылом. Глаза промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 901

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│-        │Бакелит                      │     -     │    9123    │

│-        │Деготь каменноугольный       │     3     │    9123    │

│-        │Латексы с температурой       │     3     │    9123    │

│         │вспышки выше 61, но ниже     │           │            │

│         │91 °C                        │           │            │

│-        │Мазут топочный               │     -     │    9123    │

│-        │Масло зеленое                │     3     │    9123    │

│1136     │Масло каменноугольное, легкое│     3     │    9123    │

│-        │Масло ПТУ                    │     -     │    9123    │

│1268     │Масло сосновое, флотационное │     -     │    9123    │

│-        │Метилвинилпиридин            │     -     │    9123    │

│-        │N-Метилпирролидон            │     4     │    9123    │

│-        │Метилциклогексилацетат       │     4     │    9123    │

│-        │Ниогрин                      │     -     │    9123    │

│-        │Октилацетат                  │     2     │    9123    │

│-        │Смолы нефтяные тяжелые, с    │     4     │    9123    │

│         │температурой вспышки выше 61,│           │            │

│         │но ниже 91 °C                │           │            │

│-        │Спирт бензиловый*            │     4     │    9123    │

│-        │Спирт гептиловый             │     3     │    9123    │

│1148     │Спирт диацетоновый           │     4     │    9123    │

│-        │Спирт изооктиловый           │     4     │    9123    │

│-        │Спирт н-октиловый            │     3     │    9123    │

│-        │Стабилизатор ВТС-60          │     -     │    9123    │

│-        │Топливо моторное             │     4     │    9123    │

│-        │Топливо нефтяное             │     4     │    9123    │

│-        │1,2,3-Триэтилбензол*         │     -     │    9123    │

│-        │Фенилметилуретан*            │     -     │    9123    │

│-        │Флотореагент ВЖС             │     -     │    9123    │

│-        │Флотореагент "Кэтгол"        │     4     │    9123    │

│2209     │Формальдегид, водные растворы│     2     │    9123    │

│-        │Циклододекатриен-изомеры     │     -     │    9123    │

│-        │Эфиры метиловые синтетических│     -     │    9123    │

│         │жирных кислот фракции        │           │            │

│         │С   - С                      │           │            │

│         │ 10    18                    │           │            │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Пары при нагревании выше 61 °C могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов и густого дыма. Емкости могут взрываться при нагревании |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги, травмы и отравление газами. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с аэрозольным фильтром и патронами А, В, В8, БКФ. Спецодежда (прил. 3.1). Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для масла зеленого, масла каменноугольного, легкого и метилвинилпиридина - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды); для веществ "*" добавить обработку концентрированным раствором пероксида водорода. Территорию (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть теплой водой. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 902

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│-        │Арзамит                      │     4     │    9133    │

│-        │Канифоль                     │     3     │    9133    │

│-        │Карпатол-3                   │     -     │    9133    │

│-        │Каучук                       │     -     │    9133    │

│-        │Кислота адипиновая           │     4     │    9133    │

│-        │Кислота изофталевая          │     -     │    9133    │

│-        │Клей канифольный             │     -     │    9133    │

│-        │Концентраты винипола ВБ-2,   │     -     │    9133    │

│         │ВБ-3                         │           │            │

│-        │Лантана оксид                │     -     │    9133    │

│-        │Масло касторовое,            │     -     │    9133    │

│         │сульфированное               │           │            │

│-        │Пентаэритрит                 │     3     │    9133    │

│-        │Порофор ЧХЗ-21               │     3     │    9133    │

│3077     │Фитиль зажигательный, тлеющий│     -     │    9133    │

│         │(ФЗТ)                        │           │            │

│-        │Флотамин                     │     2     │    9133    │

│-        │Флотореагент "Оксаль"        │     -     │    9133    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов и густого дыма. Возможно тепловое и химическое самовозгорание. При взаимодействии лантана с водой происходит разогрев. Емкости могут взрываться при нагревании |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги, травмы и отравление газами |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда (Прил. 3.1). Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания засыпать песком (сухим для лантана оксида), собрать в емкости, оградить земляным валом |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров и пыли использовать распыленную воду. Просыпания собрать в емкость (сухую для лантана оксида), герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком (сухим для лантана оксида). Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта; промыть водой в контрольных (провокационных) целях (для лантана оксида). Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь - пить глотками растительное масло, молоко. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 903

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│         │Железа бромид и бромат,      │     3     │    9143    │

│         │раствор                      │           │            │

│         │Кальция хлорат-хлорид,       │     4     │    9143    │

│         │незамерзающий раствор        │           │            │

│         │Меди нитрат, раствор         │     2     │    9143    │

│1791     │Натрия гипохлорит, раствор   │     2     │    9143    │

│1500     │Натрия нитрит, раствор       │     -     │    9143    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Твердые остатки после выпаривания жидкости являются сильными окислителями. При нагревании выделяют токсичные газы |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Вызывают раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, опасны при попадании в глаза. Химический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В, Г, КД. Спецодежда (прил. 3.1). Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для натрия нитрита, раствора - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с горючими веществами |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть с большим количеством воды, обваловать и не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхность подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Почву перепахать

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Глаза, кожу и слизистые промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 904

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│         │Альдегид глутаровый, раствор*│     3     │    9153    │

│         │Алюминия фторид*             │     3     │    9153    │

│         │Аммония молибдат*            │     4     │    9153    │

│         │Антиоксидант ВС-1            │     4     │    9153    │

│         │Бутиролактон                 │     4     │    9153    │

│         │Гомосерин А                  │     -     │    9153    │

│         │Дипроксамин                  │     -     │    9153    │

│         │Дициандиамид                 │     3     │    9153    │

│         │Железа бромид, раствор*      │     3     │    9153    │

│         │Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК│     -     │    9153    │

│         │Жидкости фторхлоруглеродные  │     2     │    9153    │

│         │12Ф, 13ФМ                    │           │            │

│         │Ингибитор-428                │     3     │    9153    │

│         │Ингибитор коррозии           │     -     │    9153    │

│         │"Инфагаз-1"*                 │           │            │

│         │Ингибитор коррозии и         │     -     │    9153    │

│         │солеотложений ВФИКС          │           │            │

│         │Инфханол-2Т                  │     -     │    9153    │

│         │Калия гексациано-(2)-феррат  │     -     │    9153    │

│         │Кислоты жирные,              │     -     │    9153    │

│         │синтетические, фракции       │           │            │

│         │С  - С , С  - С , С   - С  , │           │            │

│         │ 5    6   7    9   10    16  │           │            │

│         │С   - С                      │           │            │

│         │ 17    20                    │           │            │

│         │Кислоты жирные, талловые     │     -     │    9153    │

│         │Компонент А-321              │     -     │    9153    │

│         │Креолин                      │     -     │    9153    │

│         │Криолит*                     │     4     │    9153    │

│         │Масло каменноугольное для    │     3     │    9153    │

│         │пропитки древесины           │           │            │

│         │Масло ПОД (отходы            │     3     │    9153    │

│         │производства капролактама)   │           │            │

│         │Меди гемиоксид*              │     -     │    9153    │

│         │Меди дибромид*               │     3     │    9153    │

│         │Меди оксид*                  │     2     │    9153    │

│         │Меди (II) оксихлорид*        │     2     │    9153    │

│         │Меди сульфат*                │     3     │    9153    │

│         │Меди хлорид*                 │     2     │    9153    │

│         │Моноалкилфенолы              │     -     │    9153    │

│         │Монохлорамин ХБ              │     3     │    9153    │

│         │Наполнитель жирующий, ПЖС    │     3     │    9153    │

│         │Натрия роданид, раствор*     │     4     │    9153    │

│         │Натрия сульфит*              │     -     │    9153    │

│         │Натрия трихлорацетат         │     4     │    9153    │

│         │Неонолы                      │     -     │    9153    │

│         │Оксидат ВЖС                  │     -     │    9153    │

│         │Оксидол, деэмульгатор        │     -     │    9153    │

│         │Олигомеры                    │     3     │    9153    │

│         │Олова (II) сульфат*          │     3     │    9153    │

│         │Орехи тунговые               │     4     │    9153    │

│         │Остаток кубовый СЖК          │     -     │    9153    │

│         │Осушитель-сырец (на основе   │     -     │    9153    │

│         │полигликолей)                │           │            │

│         │Параантрацен                 │     2     │    9153    │

│         │Паста алкилсульфатов         │     -     │    9153    │

│         │синтетических жирных кислот  │           │            │

│         │Паста скрубберная            │     -     │    9153    │

│         │Пек талловый                 │     -     │    9153    │

│         │Полигликоли                  │     2     │    9153    │

│         │Полифурит                    │     -     │    9153    │

│         │Полиэтиленгликоли, водные    │     -     │    9153    │

│         │растворы                     │           │            │

│         │Полиэфиры                    │     -     │    9153    │

│         │Препарат ОС-20               │     -     │    9153    │

│         │Препарат "Эфосол"            │     -     │    9153    │

│         │Продукт ФОЛ-63               │     2     │    9153    │

│         │Семена клещевины             │     -     │    9153    │

│         │Синтанолы                    │     -     │    9153    │

│         │Смесь А-6ТН, А-6ТЗ           │     -     │    9153    │

│         │Смола полиалкилбензольная    │     -     │    9153    │

│         │Сополимеры на основе         │     4     │    9153    │

│         │винилхлорида (водные)*       │           │            │

│         │Спирт дециловый              │     3     │    9153    │

│         │Спирты синтетические жирные  │     -     │    9153    │

│         │Спирты синтетические жирные  │     -     │    9153    │

│         │вторичные фракции С   - С    │           │            │

│         │                   18    23  │           │            │

│         │Спирты синтетические жирные  │     -     │    9153    │

│         │первичные фракции С   - С    │           │            │

│         │                   16    21  │           │            │

│         │Стеароксы                    │     -     │    9153    │

│         │Тринонилфенилфосфит          │     -     │    9153    │

│         │Трис-(2,3-дибромпропил)-     │     -     │    9153    │

│         │фосфат                       │           │            │

│         │Трихлордифенил               │     2     │    9153    │

│         │Ускоритель БНК-2             │     4     │    9153    │

│         │Хлорсинтэм                   │     -     │    9153    │

│3151     │Экстранол                    │     -     │    9153    │

│         │Этилкарбитол                 │     4     │    9153    │

│         │Эфир перфтордибутиловый      │     2     │    9153    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи "*". При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение, в тяжелых случаях - потеря сознания; II - боли в животе, тошнота, рвота; III - покраснение кожи, боль, отек; IV - боль, краснота, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожог |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда (прил. 3.1). Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для жидкостей фторхлоруглеродных, масла каменноугольного и полигликолей - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать песком или другим инертным материалом. Выжечь территорию (отдельные очаги) при угрозе попадания жидкостей в грунтовые воды. Вызвать специалистов для нейтрализации

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 905

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│Номер ООН│      Наименование груза     │  Степень  │Классифика- │

│         │                             │токсичности│ционный шифр│

├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│         │Аммония бромид*              │     4     │    9163    │

│         │Аммония роданид*             │     3     │    9163    │

│         │Аммония сульфат*             │     3     │    9163    │

│         │Аммония хлорид*              │     3     │    9163    │

│         │Железа сульфат*              │     3     │    9163    │

│         │Ингибитор солеотложений      │     4     │    9163    │

│         │СНПХ-5301                    │           │            │

│         │Ингибиторы коррозии КБ-2,    │     -     │    9163    │

│         │ИКБ-4                        │           │            │

│         │Калия ацетат                 │     -     │    9163    │

│         │Калия бромид, раствор*       │     -     │    9163    │

│         │Калия карбонат*              │     -     │    9163    │

│         │Кальция бромид, раствор*     │     3     │    9163    │

│         │Кислота малеиновая           │     2     │    9163    │

│         │Кислота олеиновая            │     -     │    9163    │

│         │Кислота стеариновая          │     -     │    9163    │

│         │Концентрат органикощелочной  │     4     │    9163    │

│         │Масло антраценовое           │     3     │    9163    │

│         │Масло каменноугольное,       │     3     │    9163    │

│         │среднее                      │           │            │

│         │Наполнитель жирующий ПМЖ     │     3     │    9163    │

│         │Натрия ацетат                │     -     │    9163    │

│         │Натрия гидрокарбонат         │     -     │    9163    │

│         │Натрия гидрофосфат*          │     -     │    9163    │

│         │Натрия йодид*                │     3     │    9163    │

│         │Натрия силикат*              │     3     │    9163    │

│         │Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, │     -     │    9163    │

│         │ПО-1К, ПО-6К*                │           │            │

│         │Препарат К-4 водорастворимый │     -     │    9163    │

│         │Продукт С-789                │     -     │    9163    │

│         │Смолы мочевиноформальдегидные│     -     │    9163    │

│         │Средства моющие, жидкие      │     -     │    9163    │

│         │Сульфанол, паста             │     -     │    9163    │

│         │Суперпластификатор "Дофен",  │     3     │    9163    │

│         │С-3                          │           │            │

│         │Трихлорпропилфосфат          │     -     │    9163    │

│         │Трихлорэтилфосфат            │     -     │    9163    │

│         │Углеаммикат                  │     4     │    9163    │

│         │Удобрение                    │     -     │    9163    │

│         │суспензионно-комплексное     │           │            │

│         │"СКУ"                        │           │            │

│2071     │Удобрения аммиачно-нитратные,│     -     │    9163    │

│         │содержащие не более 70%      │           │            │

│         │аммония нитрата и не более   │           │            │

│         │0,4% горючего вещества или не│           │            │

│         │более 45% аммония нитрата и  │           │            │

│         │неограниченное количество    │           │            │

│         │горючего вещества            │           │            │

│         │Флотореагент Т-66 (ВПП)      │     -     │    9163    │

│1840     │Цинка хлорид, раствор*       │     -     │    9163    │

└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

### ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи "*". При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз. При пожаре возможны ожоги |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда (прил. 3.1). Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для масла антраценового и масла каменноугольного - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать песком или другим инертным материалом. Выжечь территорию (отдельные очаги) при угрозе попадания жидкостей в грунтовые воды. Вызвать специалистов для нейтрализации

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой

# Приложение 3

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ-МИНИМУМ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 3.1. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| Наименование СИЗ | Основные технические характеристики | ТУ, ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. Рекомендуемые средства защиты в аварийных ситуациях |
| 1.1. Изолирующие СИЗОД |
| Портативное дыха- тельное устройство ПДУ-3 | Для защиты органов дыхания и зрения в атмосфере, непригод- ной для дыхания, при недостатке или отсут- ствии кислорода в во- здухе, в том числе при наличии в нем се- роводорода | ТУ-ВТ 8-097.000 |
| Самоспасатель про- мышленный изолиру- ющий СПИ-20 | Для защиты органов дыхания и зрения, од- норазового действия. Может быть использо- ван при недостатке кислорода или отсут- ствии его в воздухе. Готов к немедленному использованию. Защи- щает от токсичных га- зообразных продуктов любой природы при авариях на промышлен- ных предприятиях, транспортных сред- ствах в условиях по- жара, для эвакуации людей из высотных зданий и др. | ТУ 6-16-30-93 |
| Изолирующий проти- вогаз ИП-4М | Для защиты органов дыхания в атмосфере, непригодной для дыха- ния; время пребывания в зараженной атмосфе- ре при температуре от -40 °C до +40 °C - 40 мин. | ТУ-ВТ 8-083.000 ФО |
| Изолирующий проти- вогаз автономный АСВ-2 или АСВ-6М (при отсутствии данных образцов - устройство типа ИВА производства АО "Респиратор" г. Орехово-Зуево) | Для защиты органов дыхания и зрения в атмосфере, непригод- ной для дыхания, при недостатке или отсут- ствии кислорода в воздухе | ТУ 12.24.7 |
| 1.2. Фильтрующие СИЗОД <*> |
| Респиратор противо- газовый РПГ-67А | Для защиты от паров органических соедине- ний | ГОСТ 12.4.004-74 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (А, А без фильтра) 3 | Для защиты от паров органических соедине- ний, фосфоро- и хлор- органических пестици- дов | ГОСТ 12.4.121-83 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (А с фильтром) | Для защиты от паров органических соедине- ний, пестицидов, а также пыли и дыма | ГОСТ 12.4.121-83 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (В, В без фильтра) 8 | Для защиты от газов и паров кислотного ха- рактера, фосфоро- и хлорорганических пес- тицидов, а также пыли и дыма | ГОСТ 12.4.121-83 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (В с фильтром) | Для защиты от газов и паров кислотного ха- рактера, пестицидов, а также пыли и дыма | ГОСТ 12.4.121-83 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (Г, Г без фильтра) 8 | Для защиты от паров ртути | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (Г с фильтром) | Для защиты от паров ртути, а также пыли и дыма и смеси паров ртути и хлора | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (Е, Е без фильтра) 8 | Для защиты от арсина и фосфина | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (КД без фильтра) | Для защиты от амми- ака, сероводорода и их смеси | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (КД с фильтром) | Для защиты от амми- ака, сероводорода и их смеси, а также пы- ли и дыма | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (М без фильтра) | Для защиты от углеро- да оксида в присут- ствии органических паров, аммиака, фос- фина и арсина | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (СО без фильтра) | Для защиты от углеро- да оксида | ГОСТ 12.4.121 |
| Противогаз промыш- ленный фильтрующий (БКФ с фильтром) | Для защиты от газов и паров кислотного ха- рактера, паров орга- нических веществ, ар- сина, фосфина, а так- же пыли и дыма | ГОСТ 12.4.121 |
| Респиратор фильтру- ющий "Форт-П" | Для индивидуальной защиты органов дыха- ния при наличии в во- здухе аэрозолей раз- личной природы (пыли, дыма, тумана) при их суммарной концентра- ции не более 200 мг/ м3 и объемной доле кислорода не менее 18% | ТУ-2568-0017- 04838763-93 |
| Универсальный за- щитный патрон ПЗУ (ПЗ-2) | Средство защиты орга- нов дыхания от воз- действия газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). ПЗУ обеспечивает защиту от: оксида углерода, оксидов азота, хлора, фтористого и хлорис- того водорода, амми- ака, аминов, цианово- дорода, фосгена, али- фатических ароматиче- ских углеводородов, альдегидов, кетонов, органических спиртов и кислот и т.д. при отрицательных и поло- жительных температу- рах. Снижает концен- трации вредных ве- ществ в 500 - 10000 раз. При необходимо- сти защиты не только от газов и паров, но и от грубых аэрозо- лей патрон использу- ется в комплекте с противоаэрозольным фильтром ПАФ | ТУ ВР-05399.00 |
| Промышленный проти- вогаз малого габа- рита ПФМ-1 | Предназначен для за- щиты органов дыхания, лица, глаз от воздей- ствия вредных приме- сей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Фильтр коробки снижа- ет концентрацию вред- ного аэрозоля более чем в 10000 раз | ТУ ВР 05381.00 |
| Универсальный рес- пиратор "Снежок-КУ- М" | Предназначен для за- щиты органов дыхания |  |
| 1.3. Изолирующая защитная одежда |
| Костюм КИХ-5 | Костюм изолирующий КИХ-5 предназначен для защиты личного состава аварийно-спа- сательных формирова- ний в условиях воз- действия газообразной и жидкой фазы хлора, аммиака, оксидов азо- та, производных гид- разина. Время защит- ного действия до 60 мин. | ТУ 6-ВН.071.00.000-89 |
| Общевойсковой костюм Л-1 Общевойсковой костюм Л-2 | Для защиты в аварий- ной ситуации в комп- лекте с противогаза- ми. Защищает от воз- действия масел, неф- тепродуктов, щелочей. Используется в комп- лекте с АСВ, ИП-4 и противогазами | ТУ-53-78/005135/73 |
| Костюм мужской для защиты от механиче- ских воздействий, воды и щелочей | Используется при не- значительных проли- вах, просыпи токсич- ных веществ | ГОСТ 27653-88 |
| Костюм мужской для защиты от кислот | Используется при не- значительных проливах токсичных веществ | ГОСТ 27652-88 |
| Специальная одежда для защиты | Используется при не- значительных проливах токсичных веществ | ТУ-17.08.176-83 |
| 1.4. Средства защиты рук и ног |
| Перчатки из диспер- сии бутилкаучука | Предназначены для за- щиты рук от растворов кислот и щелочей средней концентрации, а также некоторых ор- ганических раствори- телей (кроме аромати- ческих хлорированных углеводородов, нефте- продуктов) | ТУ 38-106341-82 |
| Перчатки защитные НКЛ маслобензостой- кие | Для защиты рук при работе с маслами и нефтепродуктами | ТУ 38-106346-79 |
| Сапоги резиновые формовые, защищаю- щие от нефти, неф- тепродуктов и жиров | Предназначены для за- щиты ног при незначи- тельных проливах | ГОСТ 12265-78 |
| 2.1. Фильтрующие СИЗОД <*> |
| Респиратор фильтру- ющий газопылезащит- ный "ЛУР-ГП" | Для индивидуальной защиты органов дыха- ния, в условиях одно- временного присут- ствия в воздухе паров органических соедине- ний (бензол, толуол, керосин, бензин) при суммарной концентра- ции от 2 до 20 ПДК и аэрозолей различной природы (пыль, дым, туман) | ТУ-6-16-28-1517-92 |
| Респиратор фильтру- ющий "Астра-2" | Для индивидуальной защиты органов дыха- ния в условиях при- сутствия в воздухе аэрозолей различной природы (дыма, пыли, тумана) | ГОСТ 12.4.028 |
| Респиратор "Снежок- П" | Для защиты органов дыхания | ТУ 84-1013-84 |
| Противогаз фильтру- ющий ГП-7ВМ | Для защиты органов дыхания, глаз и лица от токсичных веществ, радиоактивных паров и аэрозолей, бактери- альных (биологиче- ских) средств | ТУ ВР 05413.00 |
| Газодымозащитный комплект ГДЗК | Для защиты органов дыхания, глаз и голо- вы человека от дыма и токсичных газов, об- разующихся при пожа- рах, в том числе от оксида углерода. Средство защиты одно- разового пользования | ТУ 6-00209591-392-93 |
| Автономный защитный индивидуальный ком- плект (АЗИК) (с принудительной по- дачей в зону дыха- ния очищенного воз- духа) | В качестве фильтрую- ще-поглощающей систе- мы в комплекте АЗИК, в зависимости от на- значения, используют- ся коробки КПФ-89, КПФС-90, защитные па- троны ПЗУ, ПЗ-I, ПЗ, противоаэрозольный фильтр ПАФ. АЗИК в комплекте с каской и щитком обеспечивает защиту при содержании в атмосфере 10 - 100 ПДК вредных аэрозо- лей, газов и паров. АЗИК может использо- ваться также в комп- лекте с маской про- мышленного противога- за ПФМ-1. При этом обеспечивается защита от аэрозолей, газов и паров при содержании в атмосфере 10000 ПДК и более | ТУ ВР 05381.000 |
| 2.2. Изолирующая защитная одежда |
| КИХ-4 | Комплексное средство защиты при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ в условиях воздействия высококонцентрирован- ного газообразного и жидкого хлора и амми- ака. Время защитного действия: от газооб- разного хлора и амми- ака - не менее 60 мин.; при обливе жид- ким хлором и аммиаком - не менее 2 мин. КИХ-4 - средство мно- гократного применения с проведением дегаза- ции после каждого цикла эксплуатации и подзарядки дыхатель- ного аппарата в соот- ветствии с техдоку- ментацией | ТУ 6-ВИб.066.00.000-88 |
| Защитный костюм "Метанол" | Комплексное средство индивидуальной защиты со шланговой подачей воздуха от стационар- ного источника, обес- печивает защиту рабо- тающих от воздействия жидкого метанола и его паров любой кон- центрации в течение не менее 6 часов | ТУ 6-ВН.073.00.000-89 |
| Костюм изолирующий "Кондор" | Комплексное средство защиты. Предназначен для защиты работающих от газонефтяного кон- денсата и газообраз- ного хлора. Концент- рация хлора 500 г/м3 при нормальных усло- виях. При аварии средней тяжести: ра- бота - 30 минут, от- дых - 15 минут (при использовании аппара- та АСВ-2) или 30 ми- нут - работа, при ис- пользовании КИП-8 | ТУ 18-ВН.086.00.000-91 |
| Костюм изолирующий с вентилируемым во- здушным простран- ством Ч-20 | Комплексное средство индивидуальной защи- ты. Предназначен для защиты от радиоактив- ных пылей и аэрозо- лей, агрессивных и высокотоксичных ве- ществ. Комплект защи- щает от двухкратного воздействия концент- рированной азотной кислоты, выдерживает 4-кратную дезактива- цию | ТУ 6-КЯВП 119.00.00.000-93 |
| 2.3. Фильтрующая защитная одежда |
| ФЗО-МП | Обеспечивает защиту кожных покровов рабо- тающих от паров высо- котоксичных соедине- ний - гидразина и его производных, алифати- ческих аминов, анили- на. Эксплуатируется в зоне заражения в со- четании с противога- зом и средствами за- щиты рук, ног | ТУ 974-89.00.000 ВИб.030.00.000 ТО |
| Пылезащитная одежда ПЗО-1 | Предназначена для за- щиты кожных покровов от угольной пыли, технического углерода и др. пылевидных про- дуктов (в т.ч. от токсичных агрессивных пылевидных химических продуктов). ПЗО-1 должна эксплуатиро- ваться в комплекте с защитными очками и респиратором, являет- ся средством защиты многократного дей- ствия | ТУ 982-90.00.000 979-90.00.000 ТО |
| Кислотозащитная специальная одежда КСО | КСО обеспечивает за- щиту кожных покровов работающих от крупных капель (до 0,2 г) концентрированных ми- неральных кислот (олеума, серной, азотной, фосфорной, соляной кислот), а также от паров окси- дов серы, азота. КСО предназначена для вы- полнения ремонтных работ | ТУ 6-КЯВП 104.00.000-94 |
| Костюмы мужские для защиты от нетокси- ческих веществ | Используется при не- значительных проли- вах, просыпи малоток- сичных веществ | ГОСТ 12.4.086-86 |
| Костюмы мужские для защиты от нетокси- ческой пыли, меха- нических воздей- ствий и общих про- изводственных за- грязнений | Используется при про- ливах, просыпи мало- токсичных веществ | ГОСТ 12.4.100-86 |
| Костюм мужской для защиты от нефти и нефтепродуктов | Используется при не- значительных проливах токсичных веществ | ГОСТ 12.4.111-82 |

--------------------------------

<*> Запрещается использовать фильтрующие СИЗОД при наличии одного из следующих условий:

1) работа в замкнутом или в полузамкнутом пространстве;

2) при объемной доле кислорода менее 18% или суммарной объемной доле ядовитых паров и газов более 0,5%;

3) при неизвестном составе загрязняющих атмосферу веществ;

4) в присутствии практически несорбирующихся газов (например, углеводородов типа: метан, этан, бутан, этилен, ацетилен).

## 3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРОВ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

### 3.2.1. Характеристика пожаров

| Класс пожара | Подкласс | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| A |  | Горение твердых веществ (кроме металлов) |
|  | A1 | Вещества тлеющие (ав. карт. 401, 402, 405, 503, 623) |
|  | A2 | Вещества, не способные к тлению (ав. карт. 404, 406, 618, 620, 619, 617, 610, 604, 902, 904, 905) |
| B |  | Пожары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей |
|  | B1 | Нерастворимые в воде жидкости (ав. карт. 301, 305, 309, 316, 315, 317, 318, 304, 314, 312, 313, 506, 605, 606, 609, 608, 614, 616, 612, 901, 904, 905) |
|  | B2 | Растворимые в воде жидкости (ав. карт. 307, 308, 306, 319, 320, 302, 303, 310, 311, 321, 805, 602, 607, 611, 615, 612, 610, 604, 803, 804, 807) |
| C |  | Горение газообразных веществ (ав. карт. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210) |
| D |  | Горение металлов |
|  | D1 | Горение легких металлов (ав. карт. 403) |
|  | D2 | Горение щелочных металлов (ав. карт. 409) |
|  | D3 | Горение металлоорганических соединений (ав. карт. 407, 601) |

### 3.2.2. Переносные огнетушители (первичные средства пожаротушения)

#### 1. Углекислотные и порошковые огнетушители

| Тактико-технические характеристики | Углекислотные тип огнетушителя | Порошковые тип огнетушителя |
| --- | --- | --- |
|  | ОУ-2 | ОУ-5 | ОУ-8 | ОУ-25 | ОП-2 | ОП-5 | ОП-10 |
| Вместимость корпуса (сосуда), л | 2 | 5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 10 |
| Заряд |  |  |  |  | П-1А | ПСБ-3 | ПСБ |
| Масса заряда, кг | 1,45 | 3,5 | 5,6 | 17,5 | 1,7 | 5 | 10 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Рабочий газ |  |  |  |  | CO 2 | воздух |  |
| Продолжительность действия, с | 30 | 35 | 40 | 20 | 8... 12 | 12... 15 | 18... 20 |
| Площадь тушения (огнетушащая спо- собность), м2, при классе пожара: |  |  |  |  |  |  |  |
| A | - | 0,9 | 2,8 | 4,7 | 1,8 | 4,7 | 11,8 |
| B | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 2,27 | 0,65 | 2,27 | 5,75 |
| Диапазон допуска- емых температур, °C | -40 - +50 | -40 - +50 | -40 - +50 | -40 - +50 | +/- 50 | +/- 50 | +/- 50 |

#### 2. Воздушно-пенные и химические пенные огнетушители

| Тактико-технические характеристики | Воздушно-пенные тип огнетушителя | Химические пенные тип огнетушителя |
| --- | --- | --- |
|  | ОВП-5 | ОВП-10 | ОХП-10 | ОХВП-10 | ОХВП N 10 мм |
| Вместимость, л | 5 | 10 | 8,7 | 9 | 9 |
| Кратность пены | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
| Масса заряда, кг | 7,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 |
| Площадь тушения (огнетушащая способность), м2, для классов пожаров: |  |  |  |  |  |
| A | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| B | - | 1,76 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Продолжительность действия, с | 20 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Диапазон допускаемых температур, °C | +5... +50 | +5... +50 | +5... +50 | +5... +50 | +5... +50 |

### 3.2.3. Технические данные некоторых огнетушащих порошков

| Марка порошка | Основной компонент | Класс пожара | Огнетуша- щая спо- собность, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСБ-3 | Натрия гидрокарбонат | B, C | 1,5 - 2 |
| ПГС | Хлориды щелочных металлов | A, B, C, D | 1,2 - 1,5 |
| ПГС-М | Смесь хлоридов калия и натрия | B, C, D | 1,4 (B, C) |
| СИ-2 | Силикагель и хладон 114В2 | B, C | 0,3 |
| ПФ | Фосфорно-аммонийные соли, аэро- сил | A, B, C | 1,5 - 2 |
| МГС | Графит с пониженной плотностью | D | 3,0 - 10,0 |
| "Монекс" | Плав мочевины и карбоната калия | B, C | 0,7 - 1,2 |

### 3.2.4. Пенообразователи

| N п/п | Марка | ГОСТ, ТУ | Состав, применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО-1 | ГОСТ 6948-81 | Раствор нейтрализованного ке- росинового контакта Петрова (натриевые соли нефтяных сульфокислот) с добавками кос- тяного клея и этанола (этилен- гликоля). Предназначен для об- разования воздушно-механичес- кой пены для тушения пожаров при изоляции зоны реакции |
| 2 | ПО-1Д | ТУ 3810799-81 | Раствор алкиларилсульфоната, содержащего 26 - 29% активного вещества. Предназначен для об- разования воздушно-механичес- кой пены для тушения пожаров при изоляции зоны реакции |
| 3 | ПО-1с | ТУ 3820767-83 | ПО-1Д с добавлением 3,5% аль- гината натрия и 1% спиртов фракции С - С . Предназна- 10 12 чен для образования воздушно- механической пены для тушения пожаров при изоляции зоны реакции |
| 4 | ПО-ЗАИ | ТУ 3810923-75 | Раствор вторичных алкилсульфа- тов (радикал R <= С ). Пред- 18 назначен для образования воз- душно-механической пены для тушения пожаров при изоляции зоны реакции |
| 5 | ПО-6К | ТУ 3810740-81 | Раствор смеси натриевых солей сульфокислот, полученных при нейтрализации кислого гудрона. Предназначен для образования воздушно-механической пены для тушения пожаров при изоляции зоны реакции |
| 6 | ПО "ТЭАС" | ТУ 107127-82 | Растворы триэтаноламмонийных солей первичных алкилсульфа- тов. Предназначен для получе- ния пены различной кратности и растворов смачивателей, ис- пользуется для тушения пожаров нефтепродуктов и твердых ме- таллов, а также для пылеподав- ления. Обладает 100% биоразла- гаемостью |
| 7 | ПО "САМПО" | ТУ 10950-78 | Растворы вторичных алкилсуль- фатов натрия, высших жирных спиртов и бутилацетата. Пред- назначен для тушения пожаров древесины, резины и т.п. Био- логически разлагаем |
| 8 | ПО "МОРОЗКО" | ТУ 38-10969-83 | Растворы вторичных алкилсуль- фатов натрия, высших жирных спиртов и этиленгликоля. Пред- назначен для тушения пожаров при низких температурах (тем- пература замерзания минус 35 - 45 °C). Биологически разлагаем |
| 9 | ПО "ФОРЭТОЛ" | ТУ 6-02-780-84 | На основе фторированных ПАВ. Предназначен для тушения эта- нола и других полярных жидкос- тей. Повышенная устойчивость обеспечивается образованием полимерной пленки на горящей поверхности |
| 10 | ПО пленкооб- разующий | ТУ 6-02-2-749-83 | Аналог "форэтола". Рекоменду- ется для тушения особо опасных веществ (преимущественно ЛВЖ) |

## 3.3. СРЕДСТВА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

| Наименование | Синонимы | Состав нейтрализующих средств |
| --- | --- | --- |
| 1. Водорода пероксид | Перекись водорода, пергидроль | 1) 3% водный раствор 2) 10 - 20% водные растворы |
| 2. Дветретьосновной гипохлорит кальция | ДТСГК | 1) порошок 2) кашица (1:4, 1:7); взвесь в воде 3) насыщенный раствор (до 8% активного хлора) 4) водные растворы (0,5 - 5% активного хлора) |
| 3. Железа сульфат | Железный купорос | 1 - 10% водные растворы |
| 4. Железа хлорид | Хлорное железо, трихлорид железа | 20% водный раствор |
| 5. Изопропиловый спирт | Изопропанол | Растворитель |
| 6. Калия карбонат | Калий углекислый, поташ | 1) порошок 2) 1 - 2% водные растворы |
| 7. Калия сульфид | Калий сернистый | 5% водный раствор |
| 8. Кальция гидроксид | Известь гашеная, известковое молоко | 1) порошок 2) 10% взвесь в воде |
| 9. Кальция карбонат | Кальций углекислый, известняк, доломит | Порошок |
| 10. Кислота серная |  | 1) 0,5 - 1% водные растворы (подкислен- ные растворы) 2) 5 - 10% водные растворы |
| 11. Кислота соляная | Кислота хлористоводородная | 1) 0,5 - 1% водные растворы (подкислен- ные растворы) 2) 5 - 10% водные растворы |
| 12. Кислота м-нитробензойная (и ее соли) | 3-нитробензойная кислота | 1% водно-аммиачный раствор |
| 13. Натрия гидрокарбонат | Натрий двууглекислый, питьевая сода | 1) порошок 2) 1 - 4% водные растворы |
| 14. Натрия гидроксид | Едкий натр, каустическая сода, каустик | 1) 2,5% - 10% водные растворы 2) 20% водный раствор |
| 15. Натрия карбонат | Натрий углекислый, кальцинированная сода | 1) порошок 2) 1 - 2% водные растворы |
| 16. Натрия сульфид | Натрий сернистый | 5% водный раствор |
| 17. Хлорная известь | Белильная известь | 1) кашица (1:4, 1:7); взвесь в воде 2) насыщенный раствор (до 8% активного хлора) 3) водные растворы (0,5 - 5% активного хлора) |
| 18. Моющие композиции |  | 1% водный раствор калия гидроксида, ПАВ (поверхностно- активные вещества), мыло зеленое |

# Приложение 4

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

УКАЗАТЕЛИ

## 4.1. Алфавитный указатель опасных грузов

(кроме грузов классов 1, 7)

┌──────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐

│        Наименование вещества         │Номер│  Номер аварийной  │

│                                      │ ООН │     карточки      │

├──────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤

│Азодиизобутиронитрил                  │1325 │402                │

│Азот, сжатый                          │1066 │201                │

│Азот, охлажденный, жидкий             │1977 │201                │

│Азота гемиоксид, сжатый               │1070 │202                │

│Акаризол                              │см. креолин              │

│Акванит                               │2927 │611                │

│Акрилонитрил, ингибированный          │1093 │310                │

│Акролеин, ингибированный              │1092 │302                │

│Алкилат (алкилбензин)                 │1268 │305                │

│Алкилбензин                           │см. алкилат              │

│Алкилбензол                           │1268 │309                │

│N-Алкил-N-фенил-п-фенилендиамин       │см. продукт С-789        │

│Алкилфенол                            │2430 │616                │

│Альдегид глутаровый, раствор          │     │904                │

│Альдегид кротоновый                   │1143 │320                │

│Альдегид уксусный                     │см. ацетальдегид         │

│Алюминий-порошок, непокрытый          │1396 │409                │

│Алюминий-пудра                        │1309 │403                │

│Алюминия гидрид                       │2463 │409                │

│Алюминия карбид                       │1394 │408                │

│Алюминия нитрат                       │1438 │501                │

│Алюминия силицид                      │см. алюмосилиций         │

│Алюминия фторид                       │     │904                │

│Алюминия хлорид, безводный            │1726 │806                │

│Алюминия хлорид, раствор              │2581 │801                │

│Алюмосилиций                          │1398 │409                │

│Амальгамы щелочноземельных металлов   │1392 │408                │

│Амальгамы щелочных металлов           │1389 │408                │

│Амидолы                               │2927 │611                │

│Амил                                  │3093 │802                │

│Амилацетат                            │1104 │316                │

│Амилин                                │3093 │802                │

│n-Аминодифениламин                    │2811 │616                │

│Аминоанизолы                          │см. анизидины            │

│Аминотолуолы                          │см. толуидины            │

│Аминофенолы                           │2512 │616                │

│1(2-Аминоэтил)пиперазин               │2579 │807                │

│Амины С   - С  , первичные            │3259 │807                │

│       17    20                       │     │                   │

│Аммиак, безводный, сжиженный          │1005 │208                │

│Аммиак, водные растворы, содержащие   │2672 │809                │

│более 10%, но не более 35% аммиака    │     │                   │

│Аммиакат                              │1760 │809                │

│Аммония бромид                        │     │905                │

│Аммония гексафторсиликат              │2854 │621                │

│Аммония гидродифторид                 │1727 │806                │

│Аммония дихромат                      │1439 │503                │

│Аммония молибдат                      │     │904                │

│Аммония нитрат                        │1942 │501                │

│Аммония пероксодисульфат              │1444 │501                │

│Аммония перхлорат                     │1442 │501                │

│Аммония роданид                       │     │905                │

│Аммония сульфат                       │     │905                │

│Аммония сульфид, раствор              │2683 │809                │

│Аммония хлорид                        │     │905                │

│Аммония хромат                        │1479 │503                │

│Анабазина сульфат, твердый или раствор│1544 │604                │

│Ангидрид малеиновый                   │2215 │803                │

│Ангидрид уксусный                     │1715 │320                │

│Ангидрид фталевый                     │2214 │616                │

│Ангидрид сернистый                    │см. серы диоксид         │

│Ангидрид фосфорный                    │см. фосфора пентаксид    │

│Анизидины                             │2431 │616                │

│Анизоилхлорид                         │1729 │804                │

│Анилин                                │1547 │608                │

│Анилина гидрохлорид                   │1548 │616                │

│Антиоксидант ВС-1                     │     │904                │

│Антифризы этиленгликолевые            │2810 │615                │

│Антрацен                              │2928 │616                │

│Аргон и кислород, смеси               │1980 │202                │

│Аргон с примесью ядовитых газов       │1955 │203                │

│Аргон, сжатый                         │1006 │201                │

│Аргон, охлажденный, жидкий            │1951 │201                │

│Арзамит                               │     │902                │

│Ацетальдегид                          │1089 │301                │

│Ацетила пероксид, раствор, содержащий │3101 │506                │

│не более 27% пероксида по массе       │     │                   │

│Ацетилен, растворенный                │1001 │204                │

│Ацетилендихлорид                      │см. 1,2-дихлорэтилен     │

│Ацетилентетрахлорид                   │1702 │605                │

│Ацетон                                │1090 │307                │

│Ацетонитрил                           │1648 │310                │

│Ацетонциангидрин, стабилизированный   │1541 │602                │

│Ацетопропилацетат                     │2810 │607                │

│Аэрофлоты                             │2810 │612                │

│Аэрозоли, невоспламеняющиеся и        │1950 │201                │

│неядовитые                            │     │                   │

│Аэрозоли, воспламеняющиеся, ядовитые  │1950 │207                │

│Аэрозоли, легковоспламеняющиеся       │1950 │206                │

│Аэрозоли, ядовитые                    │1950 │203                │

│Бакелит                               │     │901                │

│Бактерицид марок ЛПЭ                  │1760 │613                │

│Бактерицид СНПХ-1002                  │1760 │613                │

│Барий                                 │1400 │409                │

│Бария хлорид                          │1564 │621                │

│Бария бромата моногидрат              │2719 │503                │

│Бария бромид                          │1564 │621                │

│Бария гидрид                          │1409 │408                │

│Бария гидроксид                       │1564 │808                │

│Бария дихромат                        │3087 │502                │

│Бария карбонат                        │1564 │621                │

│Бария нитрат                          │1446 │503                │

│Бария перманганат                     │1448 │502                │

│Бария пероксид                        │1449 │503                │

│Бария сплавы, непирофорные            │1393 │408                │

│Бария сульфид                         │1564 │621                │

│Бария хлорид, раствор                 │1564 │622                │

│Бария хромат                          │3087 │502                │

│Бария цианид                          │1565 │619                │

│Бензилхлорид                          │1738 │312                │

│Бензин                                │1203 │301                │

│Бензин газовый                        │3295 │301                │

│Бензин газовый, нестабильный          │1978 │206                │

│Бензин для промышленных целей         │3295 │305                │

│Бензин моторный, неэтилированный      │1203 │301                │

│Бензин природный                      │3295 │301                │

│Бензин этилированный                  │1992 │304                │

│Бензин-растворитель для лакокрасочной │3295 │305                │

│промышленности                        │     │                   │

│Бензин-растворитель для лесохимической│3295 │305                │

│промышленности, БЛХ                   │     │                   │

│Бензоила пероксид, содержащий не более│3104 │506                │

│77% пероксида по массе и воду         │     │                   │

│Бензоила пероксид, содержащий от 77%  │3102 │506                │

│до 95% пероксида по массе и воду      │     │                   │

│Бензоила пероксид, смеси с            │3106 │506                │

│флегматизатором                       │     │                   │

│Бензоила пероксид, содержащий не более│3106 │506                │

│72% пероксида, пастообразный          │     │                   │

│Бензоилхлорид                         │1736 │804                │

│Бензол                                │1114 │314                │

│Бензолсульфокислота                   │1760 │804                │

│Бензольная головка                    │1114 │314                │

│Бензотрифторид                        │2338 │312                │

│Бензотрихлорид                        │2226 │804                │

│Бентол                                │1992 │314                │

│Блаугаз                               │2600 │207                │

│Бора трифторид                        │1008 │203                │

│Бора трихлорид                        │1741 │203                │

│Бром                                  │1744 │802                │

│Брома пентафторид                     │1745 │504                │

│Брома трифторид                       │1746 │504                │

│Бромоформ                             │2515 │605                │

│1-Бром-3-хлорпропан                   │2688 │605                │

│Бутадиен, ингибированный              │1010 │206                │

│Бутан                                 │1011 │206                │

│Бутандиол-1,2                         │1987 │307                │

│Бутен                                 │см. бутилен              │

│Бутилакрилат, ингибированный          │2348 │316                │

│Бутилацетат                           │1123 │316                │

│Бутилбензол                           │2709 │317                │

│Бутилен                               │1012 │206                │

│Бутиллактат                           │1993 │316                │

│трет-Бутилбензоила пероксид, раствор, │3101 │506                │

│содержащий не более 77% пероксида по  │     │                   │

│массе                                 │     │                   │

│н-Бутилметакрилат, ингибированный     │2227 │316                │

│Бутилцеллозольв                       │1993 │316                │

│Бутин-2-диол-1,4                      │2716 │404                │

│Бутиролактон                          │     │904                │

│Вата хлопковая                        │см. волокно хлопковое    │

│Ветошь промасленная                   │1373 │405                │

│Винил                                 │1954 │204                │

│Винилацетат, ингибированный           │1301 │306                │

│Винилацетилен, ингибированный         │1954 │206                │

│Винилбензол                           │см. стирол               │

│Винилиденхлорид, ингибированный       │1303 │312                │

│Винилтрихлорсилан                     │1305 │321                │

│Винилхлорид, ингибированный           │1086 │205                │

│Висмута тринитрат                     │1477 │501                │

│Водорода пероксид, водный раствор,    │2014 │505                │

│содержащий от 20 до 60% пероксида по  │     │                   │

│массе (стабилизированный, если        │     │                   │

│необходимо)                           │     │                   │

│Водорода пероксид, водный раствор,    │2984 │505                │

│содержащий от 8 до 20% пероксида по   │     │                   │

│массе                                 │     │                   │

│Водорода пероксид, водный раствор,    │2015 │505                │

│содержащий свыше 60% пероксида по     │     │                   │

│массе, стабилизированный              │     │                   │

│Водорода фторид, безводный            │1052 │203                │

│Водород с примесью ядовитых газов     │1953 │207                │

│Водород сжатый                        │1049 │204                │

│Водорода пероксид, твердый            │1511 │501                │

│Водорода хлорид, безводный            │1050 │203                │

│Воздух, сжатый                        │1002 │201                │

│Волокна и ткани, обмасленные          │1373 │405                │

│Волокно хлопковое (вата хлопковая)    │1325 │401                │

│Газойль                               │1202 │305                │

│Газоконденсат                         │3295 │301                │

│Газолин                               │см. бензин моторный      │

│Газы углеводородные                   │см. фракция              │

│                                      │углеводородная широкая   │

│Гексаметилендиамин, раствор           │1783 │807                │

│1,6-Гексаметилендиизоцианат           │2281 │609                │

│Гексаметилентетрамин                  │1328 │402                │

│Гексаран                              │2810 │604                │

│Гексафторпропилен                     │1858 │201                │

│Гексахлорбензол                       │2729 │616                │

│Гексахлорбутадиен-1,3                 │2279 │606                │

│Гексахлорэтан                         │2810 │606                │

│Гексахлормеламин, флегматизированный  │1479 │501                │

│Гелий сжатый                          │1046 │201                │

│Гептан                                │1206 │305                │

│Гептил                                │1992 │311                │

│Гидразин-гидрат                       │2030 │311                │

│Гидразин-сульфат                      │2928 │620                │

│Гидрофобизатор ГФК-1                  │1993 │305                │

│Глицидол                              │2810 │607                │

│Гомосерин А                           │     │904                │

│Горючее БЦТ-1 (на основе толуола)     │1993 │309                │

│Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной │1353 │402                │

│основе                                │     │                   │

│Гуанидина нитрат                      │1467 │501                │

│Деготь каменноугольный                │     │901                │

│Деканол-1                             │см. спирт дециловый      │

│Деэмульгатор СНПХ-44                  │1993 │315                │

│Джут-волокно                          │1325 │401                │

│Ди-трет-бутила пероксид               │3107 │506                │

│Диазодиметиланилин                    │1325 │404                │

│Диазодиэтиланилин                     │1325 │404                │

│1,2-Дибромпропан                      │2927 │605                │

│2,3-Дибромпропанол-1                  │2927 │606                │

│1,2-Дибром-3-хлорпропан               │2872 │605                │

│1,2-Дибромэтан                        │см. этилендибромид       │

│Дивинилбензол, ингибированный         │1993 │317                │

│Диизобутилен                          │2050 │305                │

│Диизопропиламин                       │1158 │311                │

│Дикетен, ингибированный               │2521 │320                │

│Дикумила пероксид, содержащий более   │3110 │506                │

│42% пероксида по массе, смеси с       │     │                   │

│флегматизатором                       │     │                   │

│Диметиламин, безводный                │1032 │208                │

│Диметиламин, раствор                  │1160 │311                │

│N,N-Диметиланилин                     │2253 │608                │

│N,N-Диметилацетамид                   │2810 │310                │

│Диметилдихлорсилан                    │1162 │321                │

│Диметилсульфат                        │1595 │611                │

│Диметилсульфид                        │1164 │304                │

│N,N-Диметилформамид                   │2265 │311                │

│Диметилхлорметилхлорсилан             │2985 │321                │

│Диметилхлорсилан                      │2988 │321                │

│Динитробензолы, содержащие не менее   │1597 │616                │

│10% воды                              │     │                   │

│Динитроксилолы                        │1665 │616                │

│Динитронафталин                       │2811 │616                │

│Динитротолуолы                        │2038 │608                │

│Динитротолуолы, расплавленные         │1600 │608                │

│2,4-Динитрофенолы, увлажненные,       │1320 │404                │

│содержащие не менее 15% воды (по      │     │                   │

│массе)                                │     │                   │

│2,4-Динитрохлорбензол                 │1577 │608                │

│Диоксолан-1,3                         │1166 │320                │

│Дипроксамин                           │     │904                │

│Дипроксамин, раствор в метаноле       │1992 │319                │

│Диран-А                               │1992 │311                │

│Диспергатор НФ                        │1760 │804                │

│Дисперсии щелочных металлов           │1391 │409                │

│Дитолилметан                          │2810 │608                │

│Дифалон                               │2922 │803                │

│Дифенил                               │2811 │608                │

│Дифениламин                           │2811 │616                │

│Дифенилгуанидин                       │2811 │616                │

│Дифенилметандиизоцианат               │2489 │609                │

│Дифенилоксид                          │2810 │608                │

│Дифторхлорметан                       │1018 │201                │

│Дифторхлорэтан                        │2517 │205                │

│1,1-Дифторэтилен                      │1959 │205                │

│Дихлорамины                           │1479 │501                │

│1,2-Дихлорбензол                      │1591 │608                │

│1,4-Дихлорбензол                      │2811 │608                │

│Дихлорметан                           │1593 │605                │

│Дихлорнитробензол                     │1578 │608                │

│1,3-Дихлорпропанол-2                  │2750 │606                │

│1,2-Дихлорэтан                        │1184 │312                │

│1,2-Дихлорэтилен                      │1150 │312                │

│Дициандиамид                          │2811 │904                │

│Дициклопентадиен                      │2048 │320                │

│Диэтиламин                            │1154 │303                │

│2-Диэтиламиноэтанол                   │см. диэтилэтаноламин     │

│N,N-Диэтиланилин                      │2432 │608                │

│1,4-Диэтилбензол                      │2049 │314                │

│Диэтилдихлорсилан                     │1767 │321                │

│Диэтиленгликоль                       │2810 │615                │

│Диэтилентриамин                       │2079 │807                │

│Диэтилкарбонат                        │2366 │316                │

│Диэтилэтаноламин                      │2686 │311                │

│Добавка поверхностно-активная СПД     │2810 │616                │

│Додецилмеркаптан, третичный           │2810 │612                │

│Железа бромид и бромат, раствор       │     │903                │

│Железа бромид, раствор                │     │904                │

│Железа сульфат                        │     │905                │

│Железа тринитрат                      │1466 │501                │

│Железа трихлорид, жидкий              │2582 │801                │

│Железный купорос                      │см. железа сульфат       │

│Железо губчатое, отходы               │1376 │405                │

│Железо карбонильное                   │3089 │403                │

│Жидкости гидротормозные БСК, ЭСК      │1993 │307                │

│Жидкости кремнийорганические ГКЖ      │2920 │319                │

│(гидрофобизирующие)                   │     │                   │

│Жидкости фторхлоруглеродные 12Ф, 13Ф  │     │904                │

│Жидкость "Арктика"                    │1993 │319                │

│Жидкость "ИМ"                         │1992 │319                │

│Жидкость "НИИСС-4"                    │1993 │319                │

│Жидкость "ТГФ-М"                      │1986 │319                │

│Жидкость "Холод-40"                   │1993 │319                │

│Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК         │     │904                │

│Жидкость этиловая                     │1649 │601                │

│Жмыхи                                 │1386 │405                │

│Закрепитель ДЦУ                       │1760 │803                │

│Закрепитель У-2                       │1760 │803                │

│Изделия инфекционные, опасные для     │2900 │623                │

│животных                              │     │                   │

│Изделия инфекционные, опасные для     │2814 │623                │

│людей                                 │     │                   │

│Изоамилены                            │см. фракция изоамиленовая│

│Изобутан                              │1969 │206                │

│Изобутанол                            │см. спирт изобутиловый   │

│Изобутилацетат                        │1213 │306                │

│Изобутилен                            │1055 │206                │

│Изооктан                              │1262 │305                │

│Изопентан                             │1265 │301                │

│Изопрен, ингибированный               │1218 │304                │

│Изопропенилбензол                     │2303 │314                │

│Изопропиламин                         │1221 │303                │

│Изопропилацетат                       │1220 │306                │

│Изопропилбензол                       │1918 │317                │

│Изопропилнитрат                       │1222 │310                │

│Ингибитор коррозии "Инфгаз-I"         │     │904                │

│Ингибитор коррозии "Нефтегаз-I"       │1993 │313                │

│Ингибитор коррозии и солеотложений    │     │904                │

│ВФИКС                                 │     │                   │

│Ингибитор ПБ-5                        │2810 │616                │

│Ингибитор солеотложений СНПХ-5301     │     │905                │

│Ингибитор-428                         │     │904                │

│Ингибиторы коррозии КБ-2, ИКБ-4       │     │905                │

│Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000,   │1993 │316                │

│СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011,      │     │                   │

│СНПХ-6013                             │     │                   │

│Ингибиторы парафиноотложений марок    │1993 │315                │

│СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215,      │     │                   │

│СНПХ-7410                             │     │                   │

│Инерген                               │3163 │201                │

│Инкредол                              │1760 │803                │

│Инфханол-2Т                           │     │904                │

│Йод                                   │1759 │810                │

│Йода хлорид                           │1792 │802                │

│Кадмия цианид                         │1588 │619                │

│Калий                                 │2257 │409                │

│Калия амид                            │1390 │409                │

│Калия ацетат                          │     │905                │

│Калия борогидрид                      │1870 │409                │

│Калия борфторид                       │3290 │808                │

│Калия бромат                          │1484 │501                │

│Калия бромид, раствор                 │     │905                │

│Калия гексациано-(2)-феррат           │     │904                │

│Калия гидрид                          │1409 │409                │

│Калия гидроксид, раствор              │1814 │809                │

│Калия гидроксид, твердый              │1813 │808                │

│Калия гидродифторид, раствор          │1811 │801                │

│Калия гидродифторид, твердый          │1811 │806                │

│Калия дихромат                        │3087 │502                │

│Калия карбонат                        │     │905                │

│Калия нитрат                          │1486 │501                │

│Калия нитрит                          │1488 │501                │

│Калия оксид                           │2033 │808                │

│Калия перманганат                     │1490 │501                │

│Калия пероксид                        │1491 │501                │

│Калия пероксодисульфат                │1492 │501                │

│Калия перхлорат                       │1489 │501                │

│Калия сплавы                          │1420 │409                │

│Калия сульфид, безводный              │1382 │409                │

│Калия сульфид, содержащий не менее 30%│1847 │808                │

│кристаллизационной воды               │     │                   │

│Калия фосфид                          │2012 │408                │

│Калия хлорат                          │1485 │503                │

│Калия цианид                          │1680 │619                │

│Кальций                               │1401 │409                │

│Кальция арсенат                       │1573 │621                │

│Кальция арсенит                       │1557 │621                │

│Кальция бромид, раствор               │     │905                │

│Кальция гидрид                        │1404 │408                │

│Кальция гипохлорит, содержащий более  │1748 │501                │

│39% активного хлора                   │     │                   │

│Кальция гипохлорит, содержащий от 10  │2208 │501                │

│до 39% активного хлора                │     │                   │

│Кальция карбид                        │1402 │408                │

│Кальция нитрат                        │1454 │501                │

│Кальция оксид                         │1910 │808                │

│Кальция перманганат                   │1456 │501                │

│Кальция пероксид                      │1457 │501                │

│Кальция силицид                       │1405 │408                │

│Кальция сплавы                        │1393 │409                │

│Кальция фосфид                        │1360 │408                │

│Кальция фторид                        │3288 │621                │

│Кальция фторсиликат                   │2856 │621                │

│Кальция хлорат-хлорид, незамерзающий  │     │903                │

│раствор                               │     │                   │

│Кальция цианамид, содержащий более    │1403 │408                │

│0,1% кальция карбида                  │     │                   │

│Кальция цианид                        │1575 │619                │

│Камфара синтетическая                 │2717 │402                │

│Камфен технический                    │1325 │402                │

│Канифоль                              │     │902                │

│Капли гофманские                      │1293 │308                │

│Капролактам                           │1325 │402                │

│Карбамат-Д                            │     │604                │

│Карболка черная                       │см. фенол, растворы      │

│Карбомол ЦЭМ                          │1760 │809                │

│Карпатол-3                            │     │902                │

│Карпатол-3П                           │1993 │315                │

│Катализатор КЧ-41                     │1760 │809                │

│Катализатор металлический,            │1378 │405                │

│увлажненный не менее 40% воды по массе│     │                   │

│Катализатор ЦН                        │3132 │409                │

│Каучук                                │     │902                │

│Каучук в растворе                     │1287 │305                │

│Керосин                               │1223 │305                │

│Кино- и фотопленка на нитроцеллюлозной│1324 │402                │

│основе, исключая отходы               │     │                   │

│Киноварь                              │см. ртути сульфид        │

│Кислород, охлажденный, жидкий         │1073 │202                │

│Кислород, сжатый                      │1072 │202                │

│Кислот дикарбоновых водный слой       │1760 │801                │

│Кислота I-окси-этилидендифосфоновая,  │1760 │803                │

│раствор                               │     │                   │

│Кислота адипиновая                    │     │902                │

│Кислота азотная, содержащая более 70% │2032 │802                │

│чистой кислоты                        │     │                   │

│Кислота азотная, содержащая не более  │2031 │802                │

│70% чистой кислоты                    │     │                   │

│Кислота бромистоводородная, раствор   │1788 │802                │

│Кислота изофталевая                   │     │902                │

│Кислота йодистоводородная, раствор    │1787 │801                │

│Кислота кремнефтористоводородная      │1778 │801                │

│Кислота малеиновая                    │     │905                │

│Кислота метакриловая, ингибированная  │2531 │803                │

│Кислота муравьиная                    │1779 │320                │

│Кислота олеиновая                     │     │905                │

│Кислота ортофосфорная                 │1805 │802                │

│Кислота салициловая                   │1759 │616                │

│Кислота серная                        │1830 │801                │

│Кислота серная дымящая (олеум)        │1831 │802                │

│Кислота синильная                     │1613 │602                │

│Кислота соляная, раствор              │1789 │801                │

│Кислота стеариновая                   │     │905                │

│Кислота трихлоруксусная               │1839 │803                │

│Кислота уксусная, содержащая не более │2790 │801                │

│80% кислоты по массе                  │     │                   │

│Кислота уксусная, содержащая более 80%│2789 │320                │

│кислоты по массе                      │     │                   │

│Кислота фосфорная                     │см. кислота ортофосфорная│

│Кислота фтористоводородная, раствор   │1790 │801                │

│Кислота хлорная, водные растворы,     │1802 │802                │

│содержащие не более 50% чистой кислоты│     │                   │

│Кислота хлорсульфоновая               │1754 │801                │

│Кислота хлоруксусная, твердая         │1751 │803                │

│Кислота хлорная, содержащая от 50%, но│1873 │505                │

│менее 72% кислоты по массе            │     │                   │

│Кислота этилсерная                    │2571 │801                │

│Кислоты жирные синтетические, фракции │     │904                │

│С  - С , С  - С , С   - С  , С   - С  │     │                   │

│ 5    6   7    9   10    16   17    20│     │                   │

│Кислоты жирные, талловые              │     │904                │

│Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся│1133 │305                │

│жидкость                              │     │                   │

│Клей канифольный                      │     │902                │

│Кодеина фосфат                        │2811 │620                │

│Коллодий                              │2059 │305                │

│Коллоксилин                           │см. нитроцеллюлоза       │

│Компаунды, жидкие                     │1993 │315                │

│Композиции изоцианатные               │2206 │609                │

│Компонент А-321                       │     │904                │

│Конденсат пиролизный                  │1268 │301                │

│Концентрат винипола ВБ-2 и ВБ-3       │     │902                │

│Концентрат низкомолекулярных кислот   │1760 │803                │

│НМК                                   │     │                   │

│Концентрат органикощелочной           │     │905                │

│Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1,│1760 │801                │

│КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2             │     │                   │

│Копра                                 │1363 │405                │

│Краски                                │1263 │305                │

│Крезол, технический                   │2022 │616                │

│Крезолы (орто-, мета-, пара-)         │2076 │608                │

│Кремния тетрахлорид                   │1818 │801                │

│Креолин                               │     │904                │

│Крепители стержневые КО, УКС-1        │1993 │315                │

│Криолит                               │     │904                │

│Криптон, сжатый                       │1056 │201                │

│Ксантогенаты, жидкие                  │2810 │612                │

│Ксантогенаты, твердые                 │2811 │612                │

│Ксенон, сжатый                        │2036 │201                │

│Ксиленол, технический                 │2261 │616                │

│Ксилидины                             │1711 │608                │

│Ксилолы (орто-, мета-, пара-)         │1307 │309                │

│Кумила гидропероксид                  │3109 │506                │

│Кумол                                 │см. изопропилбензол      │

│Лазурь железная                       │3190 │405                │

│Лак                                   │см. материалы            │

│                                      │лакокрасочные            │

│Лакойль                               │1263 │305                │

│Лантана оксид                         │     │902                │

│Латекс-наирит                         │2810 │614                │

│Латексы в растворе                    │1287 │305                │

│Латексы с температурой вспышки выше 61│     │901                │

│°C, но ниже 91 °C                     │     │                   │

│Лауроила пероксид                     │3106 │506                │

│Лен чесаный                           │1325 │401                │

│Лигроин                               │3295 │305                │

│Линт хлопковый                        │1365 │401                │

│Лития алюмогидрид                     │1410 │409                │

│Лития амид                            │1390 │409                │

│Лития борогидрид                      │1413 │409                │

│Лития гидроксид, твердый              │2680 │808                │

│Лития гидрид                          │1414 │409                │

│Лития нитрат                          │2722 │501                │

│Лития пероксид                        │1472 │501                │

│Лития силицид                         │1417 │409                │

│Луб сухой                             │1325 │401                │

│Люминал А                             │1992 │611                │

│Магний-порошок                        │1418 │409                │

│Магния гидрид                         │2010 │409                │

│Магния нитрат                         │1474 │501                │

│Магния пероксид                       │1476 │501                │

│Магния фосфид                         │2011 │408                │

│Магния фторсиликат                    │2853 │621                │

│Магния хлорат                         │2723 │501                │

│Магния хлорид, раствор                │1760 │801                │

│Мазут топочный                        │     │901                │

│Марганца диоксид                      │3087 │502                │

│Марганца сульфат, раствор             │1760 │801                │

│Марганца фосфат                       │1759 │806                │

│Масла сивушные                        │1201 │307                │

│Масло ацетоновое                      │1091 │307                │

│Масло антраценовое                    │     │905                │

│Масло древесно-смоляное               │1286 │313                │

│Масло зеленое                         │     │901                │

│Масло каменноугольное для пропитки    │     │904                │

│древесины                             │     │                   │

│Масло каменноугольное, легкое         │1136 │901                │

│Масло каменноугольное, среднее        │     │905                │

│Масло касторовое, сульфированное      │     │902                │

│Масло креозотное                      │2927 │807                │

│Масло ПОД (отходы производства        │     │904                │

│капролактама)                         │     │                   │

│Масло ПТУ                             │     │901                │

│Масло сосновое флотационное           │1272 │901                │

│Масло тунговое                        │2810 │614                │

│Мастика битумная противошумная БМП-1  │1993 │315                │

│Материалы лакокрасочные               │1263 │305                │

│Меди (II) оксихлорид                  │     │904                │

│Меди гемиоксид                        │     │904                │

│Меди дибромид                         │     │904                │

│Меди дихромат                         │3087 │502                │

│Меди нитрат, раствор                  │     │903                │

│Меди оксид                            │     │904                │

│Меди сульфат                          │     │904                │

│Меди хлорид                           │     │904                │

│Меди цианид                           │1587 │621                │

│Медный купорос                        │см. меди сульфат         │

│Меланж                                │1760 │802                │

│Меланж кислотный                      │1796 │802                │

│Металлилхлорид                        │2554 │312                │

│Метан, сжатый, или газы природные     │1971 │204                │

│Метанол                               │1230 │319                │

│Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан        │2986 │805                │

│Метилакрилат, ингибированный          │1919 │306                │

│Метилаллилхлорид                      │см. металлилхлорид       │

│Метиламин, безводный                  │1061 │208                │

│Метиламин, водный раствор             │1235 │303                │

│Метилацетат                           │1231 │306                │

│Метилбромид                           │1062 │209                │

│Метилвинилдихлорсилан                 │2985 │321                │

│Метилвинилпиридин                     │     │901                │

│Метилгидразин                         │1244 │311                │

│Метилдифенилхлорсилан                 │2987 │805                │

│Метилдихлорсилан                      │1242 │321                │

│Метиленхлорид                         │см. дихлорметан          │

│Метилизобутилкарбинол                 │см. 4-метилпентанол-2    │

│Метилизобутилкетон                    │1245 │307                │

│Метилметакрилат, ингибированный       │1247 │306                │

│4-Метилпентанол-2                     │2053 │316                │

│Метилпиридины                         │см. пиколины             │

│N-Метилпирролидон                     │     │901                │

│альфа-Метилстирол                     │см. изопропенилбензол    │

│Метилтрихлорсилан                     │1250 │321                │

│Метилфенилдихлорсилан                 │2437 │805                │

│Метилформиат                          │1243 │301                │

│Метилхлорид                           │1063 │209                │

│Метилхлорметилдихлорсилан             │2985 │321                │

│Метилхлорсилан                        │2534 │210                │

│Метилцеллозольв                       │см. эфир монометиловый   │

│                                      │этиленгликоля            │

│Метилциклогексилацетат                │     │901                │

│Метилэтилкетон                        │1193 │307                │

│Метилэтилкетона пероксид, растворы,   │3105 │506                │

│содержащие не более 45% пероксида по  │     │                   │

│массе                                 │     │                   │

│Моноалкилфенолы                       │     │904                │

│Моноизопропиламин                     │см. изопропиламин        │

│Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и   │2810 │607                │

│ФАМ                                   │     │                   │

│Монохлорамин ХБ                       │     │904                │

│Моноэтиламин, безводный               │1036 │208                │

│Моноэтиламин, водный раствор          │2270 │303                │

│Моноэтиланилин                        │см. N-этиланилин         │

│Морфина гидрохлорид                   │2811 │620                │

│Морфолин                              │2054 │311                │

│Мука рыбная (отходы рыбные),          │1374 │405                │

│нестабилизированная                   │     │                   │

│Мышьяк                                │1558 │617                │

│Мышьяка (III) оксид                   │1561 │603                │

│Наполнитель жирующий ПЖС              │     │904                │

│Наполнитель жирующий ПМЖ              │     │905                │

│Натрия азид                           │1687 │619                │

│Натрия ацетат                         │     │905                │

│Натрия гидроксид, раствор             │1824 │809                │

│Натрия гипохлорит                     │3084 │501                │

│Натрия гипохлорит, раствор            │1791 │903                │

│Натрия дитионит, раствор              │2693 │809                │

│Натрий                                │1428 │409                │

│Натрий едкий                          │см. натрия гидроксид     │

│Натрия амид                           │1390 │409                │

│Натрия арсенат                        │1685 │621                │

│Натрия арсенит                        │2027 │621                │

│Натрия борогидрид                     │1426 │409                │

│Натрия бромат                         │1494 │501                │

│Натрия гидрид                         │1427 │409                │

│Натрия гидрокарбонат                  │     │905                │

│Натрия гидроксид, твердый             │1823 │808                │

│Натрия гидрофосфат                    │     │905                │

│Натрия дитионит                       │1384 │405                │

│Натрия дихромат                       │3087 │502                │

│Натрия йодид                          │     │905                │

│Натрия метилат, метанольный раствор   │1289 │319                │

│Натрия нитрат                         │1498 │501                │

│Натрия нитрит                         │1500 │501                │

│Натрия нитрит, раствор                │1500 │903                │

│Натрия оксид                          │1825 │808                │

│Натрия пентахлорфенолят               │2567 │620                │

│Натрия перманганат                    │1503 │501                │

│Натрия пероксид                       │1504 │501                │

│Натрия пероксодисульфат               │1505 │501                │

│Натрия роданид, раствор               │     │904                │

│Натрия силикат                        │     │905                │

│Натрия сплавы                         │1422 │409                │

│Натрия сульфгидрат, раствор           │1760 │809                │

│Натрия сульфид, безводный             │1385 │409                │

│Натрия сульфид, раствор               │1760 │809                │

│Натрия сульфид, содержащий не менее   │1849 │808                │

│30% кристаллизационной воды           │     │                   │

│Натрия сульфит                        │     │904                │

│Натрия тиосульфат                     │1759 │619                │

│Натрия трихлорацетат                  │     │904                │

│Натрия фосфид                         │1432 │408                │

│Натрия фторид                         │1690 │621                │

│Натрия фторсиликат                    │2674 │619                │

│Натрия хлорат                         │1495 │501                │

│Натрия хлорат, раствор                │2428 │505                │

│Натрия хлорацетат                     │2659 │620                │

│Натрия хлорит                         │1496 │501                │

│Натрия хромат                         │3087 │502                │

│Натрия цианид                         │1689 │619                │

│Нафта                                 │1993 │305                │

│Нафталин                              │1334 │402                │

│Нафталин, расплавленный               │2304 │402                │

│Нафтил                                │1993 │315                │

│2-Нафтол, технический                 │2811 │608                │

│Немагон                               │см. 1,2-дибром-3-        │

│                                      │хлорпропан               │

│Неон, сжатый                          │1065 │201                │

│Неонолы                               │     │904                │

│Нефрас-С 150/200                      │1993 │315                │

│Нефть сырая                           │1267 │305                │

│Никеля нитрат                         │2725 │501                │

│Никеля нитрит                         │2726 │501                │

│Никеля тетракарбонил                  │1259 │304                │

│Ниогрин                               │     │901                │

│Нитробензол                           │1662 │608                │

│Нитроксилолы                          │1665 │608                │

│Нитрофенолы (орто-, мета-, пара-)     │1663 │616                │

│Нитрил кислоты акриловой              │см. акрилонитрил         │

│Нитроаминофенол                       │2811 │616                │

│Нитроанизолы                          │2730 │616                │

│Нитроанилины, увлажненные             │1661 │608                │

│Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали    │1263 │305                │

│Нитронафталин                         │2538 │404                │

│Нитротолуолы                          │1664 │608                │

│Нитрохлоранилин                       │2237 │608                │

│Нитрохлорбензолы                      │1578 │616                │

│Нитроцеллюлоза                        │2555 │402                │

│Огнетушители углекислотные            │1044 │201                │

│Одорант СПМ                           │см. этилмеркаптан        │

│Оксид                                 │3157 │202                │

│Оксидат ВЖС                           │     │904                │

│Оксидол, деэмульгатор                 │     │904                │

│Оксифос Б                             │2783 │604                │

│Оксихлор                              │2922 │801                │

│Октафторциклобутан                    │1976 │201                │

│Октилацетат                           │     │901                │

│Олеум                                 │см. кислота серная       │

│                                      │дымящая                  │

│Олигомеры                             │     │904                │

│Олифа                                 │1263 │315                │

│Олова (II) сульфат                    │     │904                │

│Олова арсенид                         │1557 │617                │

│Олова дихлорид                        │1759 │806                │

│Олова тетрахлорид, безводный          │1827 │801                │

│Олова фосфид                          │1433 │408                │

│Опий-сырец                            │2811 │618                │

│Опилки и стружки металлические,       │2793 │405                │

│подверженные самонагреванию           │     │                   │

│Орехи тунговые                        │     │904                │

│Остатки нефтяные типа К-1             │1992 │313                │

│Остаток кубовый ректификации бензола  │1992 │314                │

│Остаток кубовый ректификации          │2810 │615                │

│этиленгликоля                         │     │                   │

│Остаток кубовый СЖК                   │     │904                │

│Осушитель-сырец (на основе            │     │904                │

│полигликолей)                         │     │                   │

│Отходы волокнистые хлопкоочистительных│1364 │401                │

│заводов                               │     │                   │

│Отходы органические производства      │1992 │314                │

│фталофоса и тринонилфенилфосфита      │     │                   │

│Отходы производства хлорпрена         │1992 │312                │

│Отходы текстильные, промасленные      │1364 │405                │

│Отходы, необезвреженные               │3291 │623                │

│Очесы хлопчатобумажные                │1325 │401                │

│Пакля                                 │1325 │401                │

│Парааминодифениламин                  │см. n-аминодифениламин   │

│Параантрацен                          │     │904                │

│Паральдегид                           │1264 │316                │

│Паста алкилсульфатов синтетических    │     │904                │

│жирных кислот                         │     │                   │

│Паста скрубберная                     │     │904                │

│Паста суховальцованная для нитроэмали │2557 │402                │

│Пат жемчужный                         │1993 │315                │

│Пек жидкий                            │2810 │614                │

│Пек каменноугольный                   │2811 │614                │

│Пек нефтяной                          │2811 │614                │

│Пек талловый                          │     │904                │

│Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, ПО-6К,   │     │905                │

│ПО-1К                                 │     │                   │

│Пенореагент                           │1993 │315                │

│н-Пентан                              │1265 │301                │

│Пентаэритрит                          │     │902                │

│Пенька чесаная                        │1325 │401                │

│Перхлорэтилен                         │см. тетрахлорэтилен      │

│Пестициды                             │     │604, 610, 613      │

│Пиколины                              │2313 │311                │

│Пиперилен                             │1993 │301                │

│Пиридин                               │1282 │311                │

│Пиридиновые основания, легкие         │1992 │311                │

│Пиридиновые основания, тяжелые        │1760 │807                │

│Пиробензол                            │1114 │314                │

│Полигликоли                           │     │904                │

│Полиизоцианаты                        │2206 │609                │

│Полимердистиллят                      │1268 │305                │

│Полифурит                             │     │904                │

│Полихлорбутан-80                      │2761 │604                │

│Полиэтиленгликоли, водные растворы    │     │904                │

│Полиэтиленполиамины                   │1760 │807                │

│Полиэфиры                             │     │904                │

│Полова                                │1325 │401                │

│Порофор ЧХЗ-21                        │     │902                │

│Порофор ЧХЗ-5                         │1325 │402                │

│Порофор ЧХЗ-57                        │см. азодиизобутиронитрил │

│Препарат "Эфосол"                     │     │904                │

│Препарат К-4 водорастворимый          │     │905                │

│Препарат КЭАМ                         │2810 │604                │

│Препарат ОС-20                        │     │904                │

│Препараты галеновые                   │1293 │308                │

│Продукт С-789                         │     │905                │

│Продукт Т-185                         │1993 │313                │

│Продукт ФОЛ-63                        │     │904                │

│Продукты парфюмерные, содержащие      │1266 │308                │

│легковоспламеняющиеся растворители    │     │                   │

│Продукты пиролиза                     │см. смола пиролизная     │

│Проксамин, раствор в воде и метаноле  │1992 │319                │

│Проксанол, раствор в воде и метаноле  │1992 │319                │

│Пронит                                │2810 │614                │

│Пропан                                │1978 │206                │

│Пропеллент УФ-1                       │1956 │201                │

│н-Пропилацетат                        │1276 │306                │

│н-Пропилбензол                        │2364 │317                │

│Пропилен                              │1077 │206                │

│Пропилен-тример                       │2057 │305                │

│Пропиленоксид                         │1280 │302                │

│Проскан                               │1760 │807                │

│Псевдобутилен                         │1012 │206                │

│Пыль эбонитовая                       │1325 │402                │

│Раствор мышьяковисто-содовый          │1556 │622                │

│Растворители                          │1993 │301                │

│Растворитель АР                       │1992 │314                │

│Растворитель децилин                  │1992 │313                │

│Растворитель ЛТИ                      │2810 │607                │

│Растворитель СФПК (спиртовая фракция  │1993 │316                │

│производства капролактама)            │     │                   │

│Реагент для флотации углей            │1993 │315                │

│Реагент ПАФ-13А                       │2922 │809                │

│Реагент углещелочной, порошкообразный │3088 │405                │

│Реапон                                │1992 │319                │

│Рефлюкс                               │1993 │301                │

│Ртути (II) оксицианид                 │1642 │619                │

│Ртути (II) цианид                     │1636 │619                │

│Ртути дихлорид                        │1624 │621                │

│Ртути сульфид                         │2025 │621                │

│Ртуть                                 │2809 │811                │

│Рубидий                               │1423 │409                │

│Самин                                 │1992 │311                │

│Свинца диоксид                        │1872 │502                │

│Свинца нитрат                         │1469 │503                │

│Свинца стеарат                        │2811 │618                │

│Свинца цианид                         │1620 │621                │

│Селитра аммиачная                     │см. аммония нитрат       │

│Селитра калиевая                      │см. калия нитрат         │

│Селитра кальциевая                    │см. кальция нитрат       │

│Селитра натриевая                     │см. натрия нитрат        │

│Семена клещевины                      │     │904                │

│Сено прессованное                     │1325 │401                │

│Сера                                  │1350 │404                │

│Сера, расплавленная                   │2448 │404                │

│Серебра нитрат                        │1493 │501                │

│Серебра цианид                        │1684 │621                │

│Сероводород, сжиженный                │1053 │209                │

│Сероуглерод                           │1131 │304                │

│Серы гексафторид                      │1080 │201                │

│Серы диоксид                          │1079 │203                │

│Серы хлорид                           │1828 │803                │

│Сиккативы, жидкие                     │1263 │315                │

│Синтанолы                             │     │904                │

│Синтин                                │1992 │313                │

│Скипидар                              │1299 │315                │

│Славсилан                             │2987 │805                │

│Смеси газовые моносилана с аргоном    │1953 │207                │

│Смеси газовые моносилана с водородом  │1953 │207                │

│Смесь А-6ТН, А-6ТЗ                    │     │904                │

│Смесь отработанных нефтепродуктов     │1993 │315                │

│(СНО)                                 │     │                   │

│Смола каменноугольная                 │2810 │614                │

│Смола пиролизная                      │1992 │313                │

│Смола полиалкилбензольная             │     │904                │

│Смола фенолоформальдегидная, растворы │1866 │317                │

│Смолы акриловые, раствор в смеси      │1866 │316                │

│изопропилового спирта и ацетона       │     │                   │

│Смолы алкидно-акриловые, раствор в    │1866 │317                │

│ксилоле                               │     │                   │

│Смолы карбамидоформальдегидные        │см. смолы                │

│                                      │мочевиноформальдегидные  │

│Смолы меламиноформальдегидные, раствор│1866 │316                │

│в бутаноле                            │     │                   │

│Смолы мочевиноформальдегидные         │     │905                │

│Смолы мочевиноформальдегидные, раствор│1866 │316                │

│в бутаноле                            │     │                   │

│Смолы нефтяные тяжелые, с температурой│     │901                │

│вспышки выше 61 °C, но ниже 91 °C     │     │                   │

│Смолы сланцевые                       │2810 │614                │

│Совтол-10                             │2810 │616                │

│Соли аммонийные, раствор              │1760 │801                │

│Солома прессованная                   │1325 │401                │

│Соль орто-толуидиновая                │см. 4-хлор-о-            │

│                                      │толуидинагидрохлорид     │

│Сольбар                               │1564 │621                │

│Сольвент-нафта                        │3295 │305                │

│Сополимер-5Б                          │1866 │305                │

│Сополимеры на основе винилхлорида     │     │904                │

│(водные)                              │     │                   │

│Состав огнегасительный ОГС N 7        │2810 │605                │

│Спирт диацетоновый                    │1148 │901                │

│Спирт изобутиловый                    │1212 │316                │

│Спирт изопропиловый                   │1219 │307                │

│Спирт амиловый                        │1105 │316                │

│Спирт бензиловый                      │     │901                │

│Спирт бутиловый                       │1120 │316                │

│Спирт гексиловый                      │1987 │316                │

│Спирт гептиловый                      │     │901                │

│Спирт денатурированный                │1986 │319                │

│Спирт дециловый                       │     │904                │

│Спирт изоамиловый                     │1105 │316                │

│Спирт изооктиловый                    │     │901                │

│Спирт метиловый                       │см. метанол              │

│Спирт н-октиловый                     │     │901                │

│Спирт нашатырный                      │см. аммиак, растворы     │

│Спирт пропиловый                      │1274 │307                │

│Спирт тетрагидрофурфуриловый          │2810 │607                │

│Спирт фурфуриловый                    │2874 │607                │

│Спирт циклогексиловый                 │1993 │316                │

│Спирт этиловый                        │1170 │308                │

│Спирты синтетические жирные           │     │904                │

│Спирты синтетические жирные вторичные │     │904                │

│фракции С   - С                       │     │                   │

│         18    23                     │     │                   │

│Спирты синтетические жирные первичные │     │904                │

│фракции С   - С                       │     │                   │

│         16    21                     │     │                   │

│Спички безопасные                     │1944 │402                │

│Средства моющие, жидкие               │     │905                │

│Стабилизатор ВТС-60                   │     │901                │

│Стеарин                               │см. кислота стеариновая  │

│Стеароксы                             │     │904                │

│Стекло жидкое                         │см. натрия силикат       │

│Стирол, ингибированный                │2055 │317                │

│Сток щелочной производства            │1760 │809                │

│капролактама (ЩСПК)                   │     │                   │

│Стрихнин                              │1692 │618                │

│Стронция нитрат                       │1507 │501                │

│Стронция пероксид                     │1509 │501                │

│Сулема                                │см. ртути дихлорид       │

│Сульфенамид БТ                        │1993 │305                │

│Сульфонол, паста                      │     │905                │

│Сульфоуголь                           │1362 │405                │

│Сульфохлорид                          │1759 │803                │

│Сульфурилхлорид                       │1834 │803                │

│Суперпластификатор "Дофен", С-3       │     │905                │

│Сурьмы пентафторид                    │1732 │801                │

│Сырье коксохимическое для производства│2810 │614                │

│технического углерода                 │     │                   │

│Сырье нефтяное для производства       │2810 │614                │

│технического углерода                 │     │                   │

│Сырье углеводородное                  │1993 │315                │

│Танилин, раствор                      │3139 │505                │

│Термоспички                           │1331 │402                │

│Тетрагидрофуран                       │2056 │301                │

│Тетрахлорэтилен                       │1897 │605                │

│Тетрабромэтан                         │2504 │605                │

│Тетрафтордибромэтан                   │2810 │605                │

│Тетрафторэтан                         │1954 │205                │

│Тетрафторэтилен, ингибированный       │1081 │205                │

│Тетрахлорпентан                       │2810 │606                │

│Тетрахлорпропан                       │2810 │606                │

│Тетрахлорэтан                         │см. ацетилентетрахлорид  │

│Тетраэтоксисилан                      │см. этилсиликат-40       │

│Тионилхлорид                          │1836 │803                │

│Титана тетрахлорид                    │1838 │801                │

│Тиурамы технические                   │2811 │604                │

│Толуидины                             │1708 │616                │

│Толуилендиизоцианат и изомерные смеси │2078 │609                │

│Толуол                                │1294 │309                │

│Топливо дизельное                     │1202 │305                │

│Топливо дизельное, отработанное       │1993 │315                │

│Топливо для реактивных двигателей     │1863 │305                │

│Топливо моторное                      │     │901                │

│Топливо нефтяное                      │     │901                │

│Топливо печное, бытовое               │1993 │315                │

│Топливо Т-1                           │1993 │315                │

│Топливо Т-2, ТС-2                     │1993 │305                │

│Топливо эталонное                     │1993 │301                │

│Тосолы                                │2810 │615                │

│Три-пропилен                          │см. пропилен-тример      │

│Трибромметан                          │см. бромоформ            │

│Триизобутилалюминий                   │3051 │407                │

│Трикрезилфосфат                       │2574 │614                │

│Трикрезол                             │см. крезол технический   │

│Триметиламин, водный раствор          │1297 │311                │

│Триметиламин, безводный               │1083 │208                │

│Триметилхлорсилан                     │1298 │321                │

│Тринонилфенилфосфит                   │     │904                │

│Трипропилбор                          │3128 │406                │

│Трис-(2,3-дибромпропил)-фосфат        │     │904                │

│Трифенилхлорсилан                     │2987 │805                │

│Трифтортрихлорэтан                    │2810 │605                │

│Трифторхлорэтилен, ингибированный     │1082 │205                │

│Трифторэтан, сжатый                   │2035 │205                │

│Трихлорбензолы                        │2321 │608                │

│Трихлорэтилен                         │1710 │605                │

│Трихлорацетальдегид                   │см. хлораль              │

│Трихлордифенил                        │3151 │904                │

│Трихлорметан                          │см. хлороформ            │

│Трихлорпропилфосфат                   │     │905                │

│1,2,3-Трихлорпропан                   │2810 │606                │

│Трихлорсилан                          │1295 │321                │

│Трихлорэтилфосфат                     │     │905                │

│Триэтаноламин                         │2927 │807                │

│Триэтиламин                           │1296 │311                │

│1,2,3-Триэтилбензол                   │     │901                │

│Триэтиленгликоль                      │2810 │615                │

│Триэтилхлорсилан                      │2985 │321                │

│Уайт-спирит                           │1300 │315                │

│Углеаммиакат                          │     │904                │

│Углеводороды легкие                   │3295 │301                │

│Углеводороды тяжелые                  │1993 │315                │

│Углекислый газ                        │см. углерода диоксид     │

│Углерод технический                   │1361 │405                │

│Углерода диоксид                      │1013 │201                │

│Углерода дисульфид                    │см. сероуглерод          │

│Углерода тетрабромид                  │2516 │605                │

│Углерода тетрахлорид                  │1846 │605                │

│Уголь животного или растительного     │1361 │405                │

│происхождения                         │     │                   │

│Удобрение жидкое комплексное "ЖКУ"    │1760 │801                │

│Удобрение суспензионно-комплексное    │     │905                │

│"СКУ"                                 │     │                   │

│Удобрения аммиачно-нитратные,         │2069 │501                │

│содержащие более 45%, но не более 70% │     │                   │

│аммония нитрата и не более 0,4%       │     │                   │

│горючего вещества                     │     │                   │

│Удобрения аммиачно-нитратные,         │2070 │501                │

│содержащие более 70%, но менее 90%    │     │                   │

│аммония нитрата и не более 0,4%       │     │                   │

│горючего вещества                     │     │                   │

│Удобрения аммиачно-нитратные,         │2068 │501                │

│содержащие более 80%, но менее 90%    │     │                   │

│аммония нитрата и не более 0,4%       │     │                   │

│горючего вещества                     │     │                   │

│Удобрения аммиачно-нитратные,         │2071 │905                │

│содержащие не более 70% аммония       │     │                   │

│нитрата и не более 0,4% горючего      │     │                   │

│вещества; или не более 45% аммония    │     │                   │

│нитрата и неограниченное количество   │     │                   │

│горючего вещества                     │     │                   │

│Удобрения аммиачно-нитратные,         │2067 │501                │

│содержащие не менее 90% аммония       │     │                   │

│нитрата и не более 0,2% горючего      │     │                   │

│вещества; или менее 90%, но более 70% │     │                   │

│аммония нитрата и более 0,4% горючего │     │                   │

│вещества                              │     │                   │

│Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ       │1760 │809                │

│Уротропин                             │см. гексаметилентетрамин │

│Ускоритель БНК-2                      │     │904                │

│Фенилметилуретан                      │     │901                │

│Фенилтрихлорсилан                     │1804 │805                │

│Фенилхлорсилан                        │2988 │805                │

│Фенилэтилдихлорсилан                  │2435 │805                │

│Фенол, растворы                       │2821 │807                │

│Фенол, расплавленный                  │2312 │807                │

│Фенол, твердый                        │1671 │807                │

│Фенолоспирты                          │2810 │615                │

│Фенолсульфокислота                    │1803 │804                │

│Феноляты                              │1760 │804                │

│Феносмолин                            │1993 │313                │

│Ферросилиций                          │1408 │403                │

│Фитиль зажигательный, тлеющий (ФЗТ)   │3077 │902                │

│Флицид                                │1993 │610                │

│Флотамин                              │     │902                │

│Флотореагент "Кэтгол"                 │     │901                │

│Флотореагент "Оксаль"                 │     │902                │

│Флотореагент ВЖС                      │     │901                │

│Флотореагент Т-66 (ВПП)               │     │905                │

│Флюс жидкий БМ-1                      │1992 │312                │

│Формалин                              │см. формальдегид,        │

│                                      │растворы                 │

│Формальгликоль                        │см. диоксолан-1,3        │

│Формальдегид, водные растворы         │2209 │901                │

│Формальдегид, растворы                │1198 │320                │

│легковоспламеняющиеся                 │     │                   │

│Форммочевина                          │1760 │614                │

│Фосген                                │1076 │203                │

│Фосфора оксихлорид                    │1810 │801                │

│Фосфор аморфный (красный)             │1338 │404                │

│Фосфор белый или желтый               │1381 │406                │

│Фосфора пентаксид                     │см. ангидрид фосфорный   │

│Фосфора пентасульфид                  │1340 │409                │

│Фосфора трисульфид                    │1343 │404                │

│Фосфора трихлорид                     │1809 │801                │

│Фосфорилхлорид                        │см. фосфора оксихлорид   │

│Фракция бутан-бутиленовая             │1965 │206                │

│Фракция бутилен-амиленовая            │1965 │206                │

│Фракция бутилен-бутадиеновая          │1965 │206                │

│Фракция бутилен-изобутиленовая        │1965 │206                │

│Фракция бутиленовая                   │1965 │206                │

│Фракция гексан-гептановая             │1203 │301                │

│Фракция гексановая                    │1208 │301                │

│Фракция изоамиленовая                 │2371 │301                │

│Фракция пентановая                    │1265 │301                │

│Фракция пиколиновая                   │2313 │311                │

│Фракция пипериленовая                 │1993 │315                │

│Фракция полиалкилбензольная           │1993 │317                │

│Фракция пропан-бутановая              │1965 │206                │

│Фракция пропан-пропиленовая           │1965 │206                │

│Фракция углеводородная широкая        │1965 │206                │

│Фракция фенольная                     │2821 │608                │

│Фракция этилбензольная                │1992 │314                │

│Фракция эфироальдегидная              │1993 │305                │

│Фталофос, 20% к.э. (инсектицид)       │3017 │610                │

│Фтион                                 │1992 │314                │

│Фурфурол                              │1199 │320                │

│Хладон 318-С                          │см. октафторциклобутан   │

│Хладон-503                            │2599 │201                │

│Хлораль                               │2075 │605                │

│Хлорбензол                            │1134 │318                │

│Хлороформ                             │1888 │605                │

│Хлопок-сырец                          │1365 │405                │

│Хлор                                  │1017 │203                │

│Хлора трифторид                       │1749 │203                │

│Хлораминофенол                        │2673 │616                │

│п-Хлорбензальхлорид                   │2927 │616                │

│Хлорекс                               │см. эфир 2,2-            │

│                                      │дихлордиэтиловый         │

│Хлорокс                               │1760 │801                │

│Хлорсинтэм                            │     │904                │

│4-Хлор-о-толуидингидрохлорид          │1579 │616                │

│Хлортолуол (орто- и пара-),           │2238 │318                │

│технический                           │     │                   │

│2-Хлорфенол                           │2021 │608                │

│Хлорхолинхлорид, раствор              │2996 │613                │

│Хлорциан, стабилизированный           │1589 │203                │

│Хрома тринитрат                       │2720 │501                │

│Хрома триоксид, безводный             │1463 │502                │

│Хрома трифторид, твердый              │1756 │806                │

│Цезий                                 │1407 │409                │

│Целлулоид                             │2000 │402                │

│Целлулоид, отходы                     │2002 │405                │

│Цианплав                              │1588 │619                │

│Цианэтилтрихлорсилан                  │2987 │805                │

│Циклогексан                           │1145 │305                │

│Циклогексанол                         │см. спирт циклогексиловый│

│Циклогексанон                         │1915 │316                │

│Циклогексиламин                       │2357 │311                │

│Циклододекатриен, изомеры             │     │901                │

│Циклопропан, сжиженный                │1027 │206                │

│Цинк-порошок или цинк-пыль            │1436 │409                │

│Цинка гексафторсиликат                │2855 │619                │

│Цинка дихромат                        │3087 │502                │

│Цинка нитрат                          │1514 │501                │

│Цинка перманганат                     │1515 │501                │

│Цинка пероксид                        │1516 │501                │

│Цинка фосфид                          │1714 │403                │

│Цинка хлорид                          │2331 │806                │

│Цинка хлорид, растворы                │1840 │905                │

│Цинка цианид                          │1713 │621                │

│Цинхонин                              │1544 │618                │

│Цирконий сухой в виде листов, полос   │2009 │405                │

│или проволки в бухтах                 │     │                   │

│Цирконий-порошок, сухой               │2008 │405                │

│Цирконий-порошок, увлажненный         │1358 │403                │

│Шашки серные                          │3178 │404                │

│Шламы сернокислотного производства    │3290 │806                │

│Шрот, содержащий не более 1,5% масла  │2217 │405                │

│по массе и не более 11% воды по массе │     │                   │

│Экстралин                             │2294 │608                │

│Экстранол                             │     │904                │

│Элегаз                                │см. серы гексафторид     │

│Электролит щелочной                   │2797 │809                │

│Эмульгаторы ОП-7, ОП-10, ОП-37        │1993 │316                │

│Энит                                  │2810 │614                │

│Эпихлоргидрин                         │2023 │312                │

│Этан, сжатый                          │1035 │206                │

│Этаноламин или этаноламина растворы   │2491 │807                │

│N-Этиланилин                          │2272 │608                │

│Этилацетат                            │1173 │306                │

│Этилбензол                            │1175 │314                │

│Этилбромид                            │1891 │605                │

│Этилдихлорсилан                       │1183 │321                │

│Этилен, охлажденный, жидкий           │1038 │204                │

│Этилен, сжатый                        │1962 │204                │

│Этиленгликоль                         │см. антифризы            │

│                                      │этиленгликолевые         │

│Этилендиамин                          │1604 │311                │

│Этилендибромид                        │1605 │605                │

│Этиленоксид                           │1040 │207                │

│Этиленхлоргидрин                      │1135 │312                │

│Этилкарбитол                          │     │904                │

│Этилмеркаптан                         │2363 │304                │

│Этилморфина гидрохлорид               │2811 │620                │

│Этилсиликат-40                        │1993 │315                │

│Этилтрихлорсилан                      │1196 │321                │

│Этилтолуидины                         │2754 │608                │

│Этилхлорид                            │1037 │205                │

│Этилхлорсилан                         │2988 │321                │

│Этилцеллозольв                        │см. эфир моноэтиловый    │

│                                      │этиленгликоля            │

│Этрол нитроцеллюлозный                │2557 │402                │

│Эфир дихлоризопропиловый              │2490 │606                │

│Эфир монометиловый этиленгликоля      │1188 │316                │

│Эфир моноэтиловый этиленгликоля       │1171 │316                │

│Эфир петролейный                      │1268 │301                │

│Эфир 2,2-дихлордиэтиловый             │1916 │606                │

│Эфир винил-н-бутиловый                │1993 │305                │

│Эфир диметиловый                      │1033 │206                │

│Эфир диметиловый перфторадипиновой    │2810 │614                │

│кислоты                               │     │                   │

│Эфир диметиловый перфторпробковой     │2810 │614                │

│кислоты                               │     │                   │

│Эфир диэтиловый                       │1155 │301                │

│Эфир метил-трет-бутиловый             │1993 │301                │

│Эфир перфтордибутиловый               │     │904                │

│Эфир хлордиметиловый                  │1239 │304                │

│Эфиры метиловые синтетических жирных  │     │901                │

│кислот фракции С   - С                │     │                   │

│                10    18              │     │                   │

│Эфиры метиловые синтетических жирных  │1993 │316                │

│кислот фракции С  - С                 │     │                   │

│                7    9                │     │                   │

└──────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘

## 4.2. Указатель поиска опасных грузов и аварийных

карточек по номерам ООН

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│Номер│               Наименование вещества               │Номер │

│ ООН │                                                   │ава-  │

│     │                                                   │рийной│

│     │                                                   │кар-  │

│     │                                                   │точки │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│1001 │Ацетилен, растворенный                             │204   │

│1002 │Воздух, сжатый                                     │201   │

│1005 │Аммиак, безводный, сжиженный                       │208   │

│1006 │Аргон, сжатый                                      │201   │

│1008 │Бора трифторид                                     │203   │

│1010 │Бутадиен, ингибированный                           │206   │

│1011 │Бутан                                              │206   │

│1012 │Бутилен                                            │206   │

│1012 │Псевдобутилен                                      │206   │

│1013 │Углерода диоксид                                   │201   │

│1017 │Хлор                                               │203   │

│1018 │Дифторхлорметан                                    │201   │

│1027 │Циклопропан, сжиженный                             │206   │

│1032 │Диметиламин, безводный                             │208   │

│1033 │Эфир диметиловый                                   │206   │

│1035 │Этан, сжатый                                       │206   │

│1036 │Моноэтиламин, безводный                            │208   │

│1037 │Этилхлорид                                         │205   │

│1038 │Этилен, охлажденный, жидкий                        │204   │

│1040 │Этиленоксид                                        │207   │

│1044 │Огнетушители углекислотные                         │201   │

│1046 │Гелий сжатый                                       │201   │

│1049 │Водород сжатый                                     │204   │

│1050 │Водорода хлорид, безводный                         │203   │

│1052 │Водорода фторид, безводный                         │203   │

│1053 │Сероводород, сжиженный                             │209   │

│1055 │Изобутилен                                         │206   │

│1056 │Криптон, сжатый                                    │201   │

│1061 │Метиламин, безводный                               │208   │

│1062 │Метилбромид                                        │209   │

│1063 │Метилхлорид                                        │209   │

│1065 │Неон, сжатый                                       │201   │

│1066 │Азот, сжатый                                       │201   │

│1070 │Азота гемиоксид, сжатый                            │202   │

│1072 │Кислород, сжатый                                   │202   │

│1073 │Кислород, охлажденный, жидкий                      │202   │

│1076 │Фосген                                             │203   │

│1077 │Пропилен                                           │206   │

│1079 │Серы диоксид                                       │203   │

│1080 │Серы гексафторид                                   │201   │

│1081 │Тетрафторэтилен, ингибированный                    │205   │

│1082 │Трифторхлорэтилен, ингибированный                  │205   │

│1083 │Триметиламин, безводный                            │208   │

│1086 │Винилхлорид, ингибированный                        │205   │

│1089 │Ацетальдегид                                       │301   │

│1090 │Ацетон                                             │307   │

│1091 │Масло ацетоновое                                   │307   │

│1092 │Акролеин, ингибированный                           │302   │

│1093 │Акрилонитрил, ингибированный                       │310   │

│1104 │Амилацетат                                         │316   │

│1105 │Спирт амиловый                                     │316   │

│1105 │Спирт изоамиловый                                  │316   │

│1114 │Бензол                                             │314   │

│1114 │Бензольная головка                                 │327   │

│1114 │Пиробензол                                         │314   │

│1120 │Спирт бутиловый                                    │317   │

│1123 │Бутилацетат                                        │316   │

│1131 │Сероуглерод                                        │304   │

│1133 │Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость    │305   │

│1134 │Хлорбензол                                         │318   │

│1135 │Этиленхлоргидрин                                   │312   │

│1136 │Масло каменноугольное, легкое                      │901   │

│1143 │Альдегид кротоновый                                │320   │

│1145 │Циклогексан                                        │305   │

│1148 │Спирт диацетоновый                                 │901   │

│1150 │1,2-Дихлорэтилен                                   │312   │

│1154 │Диэтиламин                                         │303   │

│1155 │Эфир диэтиловый                                    │301   │

│1158 │Диизопропиламин                                    │311   │

│1160 │Диметиламин, раствор                               │311   │

│1162 │Диметилдихлорсилан                                 │321   │

│1164 │Диметилсульфид                                     │304   │

│1166 │Диоксолан-1,3                                      │320   │

│1170 │Спирт этиловый                                     │308   │

│1171 │Эфир моноэтиловый этиленгликоля                    │316   │

│1173 │Этилацетат                                         │306   │

│1175 │Этилбензол                                         │314   │

│1183 │Этилдихлорсилан                                    │321   │

│1184 │1,2-Дихлорэтан                                     │312   │

│1188 │Эфир монометиловый этиленгликоля                   │316   │

│1193 │Метилэтилкетон                                     │307   │

│1196 │Этилтрихлорсилан                                   │321   │

│1198 │Формальдегид, растворы легковоспламеняющиеся       │320   │

│1199 │Фурфурол                                           │320   │

│1201 │Масла сивушные                                     │307   │

│1202 │Газойль                                            │305   │

│1202 │Топливо дизельное                                  │305   │

│1203 │Бензин                                             │301   │

│1203 │Бензин моторный, неэтилированный                   │301   │

│1203 │Фракция гексан-гептановая                          │301   │

│1206 │Гептан                                             │305   │

│1208 │Фракция гексановая                                 │301   │

│1212 │Спирт изобутиловый                                 │316   │

│1213 │Изобутилацетат                                     │306   │

│1218 │Изопрен, ингибированный                            │304   │

│1219 │Спирт изопропиловый                                │307   │

│1220 │Изопропилацетат                                    │306   │

│1221 │Изопропиламин                                      │303   │

│1222 │Изопропилнитрат                                    │310   │

│1223 │Керосин                                            │305   │

│1230 │Метанол                                            │319   │

│1231 │Метилацетат                                        │306   │

│1235 │Метиламин, водный раствор                          │303   │

│1239 │Эфир хлордиметиловый                               │304   │

│1242 │Метилдихлорсилан                                   │321   │

│1243 │Метилформиат                                       │301   │

│1244 │Метилгидразин                                      │311   │

│1245 │Метилизобутилкетон                                 │307   │

│1247 │Метилметакрилат, ингибированный                    │306   │

│1250 │Метилтрихлорсилан                                  │321   │

│1259 │Никеля тетракарбонил                               │304   │

│1262 │Изооктан                                           │305   │

│1263 │Краски                                             │305   │

│1263 │Лакойль                                            │305   │

│1263 │Материалы лакокрасочные                            │305   │

│1263 │Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали                 │305   │

│1263 │Сиккативы, жидкие                                  │315   │

│1263 │Олифа                                              │315   │

│1264 │Паральдегид                                        │316   │

│1265 │н-Пентан                                           │301   │

│1265 │Изопентан                                          │301   │

│1265 │Фракция пентановая                                 │301   │

│1266 │Продукты парфюмерные, содержащие                   │308   │

│     │легковоспламеняющиеся растворители                 │      │

│1267 │Нефть сырая                                        │305   │

│1268 │Эфир петролейный                                   │301   │

│1268 │Алкилат (алкилбензин)                              │305   │

│1268 │Алкилбензол                                        │309   │

│1268 │Конденсат пиролизный                               │301   │

│1268 │Полимердистиллят                                   │305   │

│1272 │Масло сосновое флотационное                        │901   │

│1274 │Спирт пропиловый                                   │307   │

│1276 │н-Пропилацетат                                     │306   │

│1280 │Пропиленоксид                                      │302   │

│1282 │Пиридин                                            │311   │

│1286 │Масло древесно-смоляное                            │313   │

│1287 │Каучук в растворе                                  │305   │

│1287 │Латексы в растворе                                 │305   │

│1289 │Натрия метилат, метанольный раствор                │317   │

│1293 │Капли гофманские                                   │308   │

│1293 │Препараты галеновые                                │308   │

│1294 │Толуол                                             │309   │

│1295 │Трихлорсилан                                       │321   │

│1296 │Триэтиламин                                        │311   │

│1297 │Триметиламин, водный раствор                       │311   │

│1298 │Триметилхлорсилан                                  │321   │

│1299 │Скипидар                                           │315   │

│1300 │Уайт-спирит                                        │315   │

│1301 │Винилацетат, ингибированный                        │306   │

│1303 │Винилиденхлорид, ингибированный                    │312   │

│1305 │Винилтрихлорсилан                                  │321   │

│1307 │Ксилолы (орто-, мета-, пара-)                      │309   │

│1309 │Алюминий-пудра                                     │403   │

│1320 │2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не      │404   │

│     │менее 15% воды (по массе)                          │      │

│1324 │Кино- и фотопленка на нитроцеллюлозной основе,     │402   │

│     │исключая отходы                                    │      │

│1325 │Азодиизобутиронитрил                               │402   │

│1325 │Волокно хлопковое (вата хлопковая)                 │401   │

│1325 │Диазодиметиланилин                                 │404   │

│1325 │Диазодиэтиланилин                                  │404   │

│1325 │Джут-волокно                                       │401   │

│1325 │Порофор ЧХЗ-5                                      │402   │

│1325 │Камфен технический                                 │402   │

│1325 │Капролактам                                        │402   │

│1325 │Лен чесаный                                        │401   │

│1325 │Луб сухой                                          │401   │

│1325 │Очесы хлопчатобумажные                             │401   │

│1325 │Пакля                                              │401   │

│1325 │Пенька чесаная                                     │401   │

│1325 │Полова                                             │401   │

│1325 │Пыль эбонитовая                                    │402   │

│1325 │Сено прессованное                                  │401   │

│1325 │Солома прессованная                                │401   │

│1328 │Гексаметилентетрамин                               │402   │

│1331 │Термоспички                                        │402   │

│1334 │Нафталин                                           │402   │

│1338 │Фосфор аморфный (красный)                          │404   │

│1340 │Фосфора пентасульфид                               │409   │

│1343 │Фосфора трисульфид                                 │404   │

│1350 │Сера                                               │404   │

│1353 │Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе       │402   │

│1358 │Цирконий-порошок, увлажненный                      │403   │

│1360 │Кальция фосфид                                     │408   │

│1361 │Углерод технический                                │405   │

│1361 │Уголь животного или растительного происхождения    │405   │

│1362 │Сульфоуголь                                        │405   │

│1363 │Копра                                              │405   │

│1364 │Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов     │401   │

│1364 │Отходы текстильные, промасленные                   │405   │

│1365 │Линт хлопковый                                     │401   │

│1365 │Хлопок-сырец                                       │405   │

│1373 │Ветошь промасленная                                │405   │

│1373 │Волокна и ткани, обмасленные                       │405   │

│1374 │Мука рыбная (отходы рыбные), нестабилизированная   │405   │

│1376 │Железо губчатое, отходы                            │405   │

│1378 │Катализатор металлический, увлажненный не менее    │405   │

│     │40% воды по массе                                  │      │

│1381 │Фосфор белый или желтый                            │406   │

│1382 │Калия сульфид, безводный                           │409   │

│1384 │Натрия дитионит                                    │405   │

│1385 │Натрия сульфид, безводный                          │409   │

│1386 │Жмыхи                                              │405   │

│1389 │Амальгамы щелочных металлов                        │408   │

│1390 │Калия амид                                         │409   │

│1390 │Лития амид                                         │409   │

│1390 │Натрия амид                                        │409   │

│1391 │Дисперсии щелочных металлов                        │409   │

│1392 │Амальгамы щелочноземельных металлов                │408   │

│1393 │Бария сплавы, непирофорные                         │408   │

│1393 │Кальция сплавы                                     │409   │

│1394 │Алюминия карбид                                    │408   │

│1396 │Алюминий-порошок, непокрытый                       │409   │

│1398 │Алюмосилиций                                       │409   │

│1400 │Барий                                              │409   │

│1401 │Кальций                                            │409   │

│1402 │Кальция карбид                                     │408   │

│1403 │Кальция цианамид, содержащий более 0,1%            │408   │

│     │кальция карбида                                    │      │

│1404 │Кальция гидрид                                     │408   │

│1405 │Кальция силицид                                    │408   │

│1407 │Цезий                                              │409   │

│1408 │Ферросилиций                                       │408   │

│1409 │Калия гидрид                                       │409   │

│1409 │Бария гидрид                                       │408   │

│1410 │Лития алюмогидрид                                  │409   │

│1413 │Лития борогидрид                                   │409   │

│1414 │Лития гидрид                                       │409   │

│1417 │Лития сицилид                                      │409   │

│1418 │Магний-порошок                                     │409   │

│1420 │Калия сплавы                                       │409   │

│1422 │Натрия сплавы                                      │409   │

│1423 │Рубидий                                            │409   │

│1426 │Натрия борогидрид                                  │409   │

│1427 │Натрия гидрид                                      │409   │

│1428 │Натрий                                             │409   │

│1432 │Натрия фосфид                                      │409   │

│1433 │Олова фосфид                                       │409   │

│1436 │Цинк-порошок или цинк-пыль                         │409   │

│1438 │Алюминия нитрат                                    │501   │

│1439 │Аммония дихромат                                   │503   │

│1442 │Аммония перхлорат                                  │501   │

│1444 │Аммония пероксодисульфат                           │501   │

│1446 │Бария нитрат                                       │503   │

│1448 │Бария перманганат                                  │502   │

│1449 │Бария пероксид                                     │503   │

│1454 │Кальция нитрат                                     │501   │

│1456 │Кальция перманганат                                │501   │

│1457 │Кальция пероксид                                   │501   │

│1463 │Хрома триоксид, безводный                          │502   │

│1466 │Железа тринитрат                                   │501   │

│1467 │Гуанидина нитрат                                   │501   │

│1469 │Свинца нитрат                                      │503   │

│1472 │Лития пероксид                                     │501   │

│1474 │Магния нитрат                                      │501   │

│1476 │Магния пероксид                                    │501   │

│1477 │Висмута тринитрат                                  │501   │

│1479 │Аммония хромат                                     │503   │

│1479 │Гексахлормеламин, флегматизированный               │501   │

│1479 │Дихлорамины                                        │501   │

│1484 │Калия бромат                                       │501   │

│1485 │Калия хлорат                                       │503   │

│1486 │Калия нитрат                                       │501   │

│1488 │Калия нитрит                                       │501   │

│1489 │Калия перхлорат                                    │501   │

│1490 │Калия перманганат                                  │501   │

│1491 │Калия пероксид                                     │501   │

│1492 │Калия пероксодисульфат                             │501   │

│1493 │Серебра нитрат                                     │501   │

│1494 │Натрия бромат                                      │501   │

│1495 │Натрия хлорат                                      │501   │

│1496 │Натрия хлорит                                      │501   │

│1498 │Натрия нитрат                                      │501   │

│1500 │Натрия нитрит                                      │501   │

│1500 │Натрия нитрит, раствор                             │903   │

│1503 │Натрия перманганат                                 │501   │

│1504 │Натрия пероксид                                    │501   │

│1505 │Натрия пероксодисульфат                            │501   │

│1507 │Стронция нитрат                                    │501   │

│1509 │Стронция пероксид                                  │501   │

│1511 │Водорода пероксид, твердый                         │501   │

│1514 │Цинка нитрат                                       │501   │

│1515 │Цинка перманганат                                  │501   │

│1516 │Цинка пероксид                                     │501   │

│1541 │Ацетонциангидрин, стабилизированный                │602   │

│1544 │Анабазина сульфат, твердый или раствор             │604   │

│1544 │Цинхонин                                           │618   │

│1547 │Анилин                                             │608   │

│1548 │Анилина гидрохлорид                                │616   │

│1556 │Раствор мышьяковисто-содовый                       │622   │

│1557 │Олова арсенид                                      │617   │

│1557 │Кальция арсенит                                    │621   │

│1558 │Мышьяк                                             │617   │

│1561 │Мышьяка (III) оксид                                │603   │

│1564 │Бария сульфид                                      │621   │

│1564 │Бария хлорид                                       │621   │

│1564 │Бария гидроксид                                    │808   │

│1564 │Бария карбонат                                     │621   │

│1564 │Бария хлорид, раствор                              │622   │

│1564 │Сольбар                                            │621   │

│1564 │Бария бромид                                       │621   │

│1565 │Бария цианид                                       │619   │

│1573 │Кальция арсенат                                    │621   │

│1575 │Кальция цианид                                     │619   │

│1577 │2,4-Динитрохлорбензол                              │608   │

│1578 │Дихлорнитробензол                                  │608   │

│1578 │Нитрохлорбензолы                                   │616   │

│1579 │4-Хлор-о-толуидинагидрохлорид                      │616   │

│1587 │Меди цианид                                        │621   │

│1588 │Цианплав                                           │619   │

│1588 │Кадмия цианид                                      │619   │

│1589 │Хлорциан, стабилизированный                        │203   │

│1591 │1,2-Дихлорбензол                                   │608   │

│1593 │Дихлорметан                                        │605   │

│1595 │Диметилсульфат                                     │611   │

│1597 │Динитробензолы, содержащие не менее 10% воды       │616   │

│1600 │Динитротолуолы, расплавленные                      │608   │

│1604 │Этилендиамин                                       │311   │

│1605 │Этилендибромид                                     │605   │

│1613 │Кислота синильная                                  │602   │

│1620 │Свинца цианид                                      │621   │

│1624 │Ртути дихлорид                                     │621   │

│1636 │Ртути (II) цианид                                  │619   │

│1642 │Ртути (II) оксицианид                              │619   │

│1648 │Ацетонитрил                                        │310   │

│1649 │Жидкость этиловая                                  │601   │

│1661 │Нитроанилины, увлажненные                          │608   │

│1662 │Нитробензол                                        │608   │

│1663 │Нитрофенолы (орто-, мета-, пара-)                  │616   │

│1664 │Нитротолуолы                                       │608   │

│1665 │Нитроксилолы                                       │608   │

│1665 │Динитроксилолы                                     │616   │

│1671 │Фенол, твердый                                     │807   │

│1680 │Калия цианид                                       │619   │

│1684 │Серебра цианид                                     │621   │

│1685 │Натрия арсенат                                     │621   │

│1687 │Натрия азид                                        │619   │

│1689 │Натрия цианид                                      │619   │

│1690 │Натрия фторид                                      │621   │

│1692 │Стрихнин                                           │618   │

│1702 │Ацетилентетрахлорид                                │605   │

│1708 │Толуидины                                          │616   │

│1710 │Трихлорэтилен                                      │605   │

│1711 │Ксилидины                                          │608   │

│1713 │Цинка цианид                                       │621   │

│1714 │Цинка фосфид                                       │408   │

│1715 │Ангидрид уксусный                                  │320   │

│1726 │Алюминия хлорид, безводный                         │806   │

│1727 │Аммония гидродифторид                              │806   │

│1729 │Анизоилхлорид                                      │804   │

│1732 │Сурьмы пентафторид                                 │801   │

│1736 │Бензоилхлорид                                      │804   │

│1738 │Бензилхлорид                                       │312   │

│1741 │Бора трихлорид                                     │203   │

│1744 │Бром                                               │802   │

│1745 │Брома пентафторид                                  │504   │

│1746 │Брома трифторид                                    │504   │

│1748 │Кальция гипохлорит, содержащий более 39%           │501   │

│     │активного хлора                                    │      │

│1749 │Хлора трифторид                                    │203   │

│1751 │Кислота хлоруксусная, твердая                      │803   │

│1754 │Кислота хлорсульфоновая                            │801   │

│1756 │Хрома трифторид, твердый                           │806   │

│1759 │Кислота салициловая                                │616   │

│1759 │Сульфохлорид                                       │803   │

│1759 │Йод                                                │810   │

│1759 │Натрия тиосульфат                                  │619   │

│1759 │Олова дихлорид                                     │806   │

│1759 │Марганца фосфат                                    │806   │

│1760 │Меланж                                             │802   │

│1760 │Аммиакат                                           │809   │

│1760 │Бактерицид СНПХ-1002                               │604   │

│1760 │Бензолсульфокислота                                │804   │

│1760 │Бактерицид марок ЛПЭ                               │604   │

│1760 │Закрепитель ДЦУ                                    │803   │

│1760 │Диспергатор НФ                                     │804   │

│1760 │Закрепитель У-2                                    │803   │

│1760 │Инкредол                                           │803   │

│1760 │Карбомол ЦЭМ                                       │809   │

│1760 │Катализатор КЧ-41                                  │809   │

│1760 │Кислот дикарбоновых водный слой                    │801   │

│1760 │Кислота I-окси-этилидендифосфоновая, раствор       │803   │

│1760 │Концентрат низкомолекулярных кислот НМК            │803   │

│1760 │Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1,      │801   │

│     │КФ-1, СК-1К, КФЭ-2                                 │      │

│1760 │Магния хлорид, раствор                             │801   │

│1760 │Натрия сульфгидрат, раствор                        │809   │

│1760 │Натрия сульфид, раствор                            │809   │

│1760 │Пиридиновые основания, тяжелые                     │807   │

│1760 │Полиэтиленполиамины                                │807   │

│1760 │Проскан                                            │807   │

│1760 │Соли аммонийные, раствор                           │801   │

│1760 │Сток щелочной производства капролактама (ЩСПК)     │809   │

│1760 │Удобрение жидкое комплексное "ЖКУ"                 │801   │

│1760 │Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ                    │809   │

│1760 │Феноляты                                           │804   │

│1760 │Форммочевина                                       │614   │

│1760 │Хлорокс                                            │801   │

│1760 │Марганца сульфат, раствор                          │801   │

│1767 │Диэтилдихлорсилан                                  │321   │

│1778 │Кислота кремнефтористоводородная                   │801   │

│1779 │Кислота муравьиная                                 │320   │

│1783 │Гексаметилендиамин                                 │807   │

│1787 │Кислота йодистоводородная, раствор                 │801   │

│1788 │Кислота бромистоводородная, раствор                │801   │

│1789 │Кислота соляная, раствор                           │801   │

│1790 │Кислота фтористоводородная, раствор                │801   │

│1791 │Натрия гипохлорит, раствор                         │903   │

│1792 │Йода хлорид                                        │802   │

│1796 │Меланж кислотный                                   │802   │

│1802 │Кислота хлорная, водные растворы, содержащие не    │802   │

│     │более 50% чистой кислоты                           │      │

│1803 │Фенолсульфокислота                                 │804   │

│1804 │Фенилтрихлорсилан                                  │805   │

│1805 │Кислота ортофосфорная                              │802   │

│1807 │Ангидрид фосфорный                                 │806   │

│1809 │Фосфора трихлорид                                  │801   │

│1810 │Фосфора оксихлорид                                 │801   │

│1811 │Калия гидродифторид, раствор                       │801   │

│1811 │Калия гидродифторид, твердый                       │806   │

│1813 │Калия гидроксид, твердый                           │808   │

│1814 │Калия гидроксид, раствор                           │809   │

│1818 │Кремния тетрахлорид                                │801   │

│1823 │Натрия гидроксид, твердый                          │808   │

│1824 │Натрия гидроксид, раствор                          │809   │

│1825 │Натрия оксид                                       │808   │

│1827 │Олова тетрахлорид, безводный                       │801   │

│1828 │Серы хлорид                                        │803   │

│1830 │Кислота серная                                     │801   │

│1831 │Кислота серная дымящая (олеум)                     │802   │

│1834 │Сульфурилхлорид                                    │803   │

│1836 │Тионилхлорид                                       │803   │

│1838 │Титана тетрахлорид                                 │801   │

│1839 │Кислота трихлоруксусная                            │803   │

│1840 │Цинка хлорид, растворы                             │905   │

│1846 │Углерода тетрахлорид                               │605   │

│1847 │Калия сульфид, содержащий не менее 30%             │808   │

│     │кристаллизационной воды                            │      │

│1849 │Натрия сульфид, содержащий не менее 30%            │808   │

│     │кристаллизационной воды                            │      │

│1858 │Гексафторпропилен                                  │201   │

│1863 │Топливо для реактивных двигателей                  │305   │

│1866 │Смола фенолоформальдегидная, растворы              │317   │

│1866 │Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового    │316   │

│     │спирта и ацетона                                   │      │

│1866 │Смолы алкидно-акриловые, раствор в ксилоле         │317   │

│1866 │Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле  │316   │

│1866 │Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле  │316   │

│1866 │Сополимер-5Б                                       │305   │

│1870 │Калия борогидрид                                   │409   │

│1872 │Свинца диоксид                                     │502   │

│1873 │Кислота хлорная, содержащая от 50% до 72%          │505   │

│     │кислоты по массе                                   │      │

│1888 │Хлороформ                                          │605   │

│1891 │Этилбромид                                         │605   │

│1897 │Тетрахлорэтилен                                    │605   │

│1910 │Кальция оксид                                      │808   │

│1915 │Циклогексанон                                      │316   │

│1916 │Эфир 2,2-дихлордиэтиловый                          │606   │

│1918 │Изопропилбензол                                    │317   │

│1919 │Метилакрилат, ингибированный                       │306   │

│1942 │Аммония нитрат                                     │501   │

│1944 │Спички безопасные                                  │402   │

│1950 │Аэрозоли                                           │201   │

│1950 │Аэрозоли, воспламеняющиеся, ядовитые               │207   │

│1950 │Аэрозоли, легковоспламеняющиеся                    │206   │

│1950 │Аэрозоли, ядовитые                                 │203   │

│1951 │Аргон, охлажденный, жидкий                         │201   │

│1953 │Водород с примесью ядовитых газов                  │207   │

│1953 │Смеси газовые моносилана с аргоном                 │207   │

│1953 │Смеси газовые моносилана с водородом               │207   │

│1954 │Винил                                              │204   │

│1954 │Винилацетилен, ингибированный                      │206   │

│1954 │Тетрафторэтан                                      │205   │

│1955 │Аргон с примесью ядовитых газов                    │203   │

│1956 │Пропеллент УФ-1                                    │201   │

│1959 │1,1-Дифторэтилен                                   │205   │

│1962 │Этилен, сжатый                                     │204   │

│1965 │Фракция бутан-бутиленовая                          │206   │

│1965 │Фракция бутилен-амиленовая                         │206   │

│1965 │Фракция бутилен-бутадиеновая                       │206   │

│1965 │Фракция бутилен-изобутиленовая                     │206   │

│1965 │Фракция бутиленовая                                │206   │

│1965 │Фракция пропан-бутановая                           │206   │

│1965 │Фракция пропан-пропиленовая                        │206   │

│1965 │Фракция углеводородная широкая                     │206   │

│1969 │Изобутан                                           │206   │

│1971 │Метан, сжатый, или газы природные                  │204   │

│1976 │Октафторциклобутан                                 │201   │

│1977 │Азот, охлажденный, жидкий                          │201   │

│1978 │Бензин газовый, нестабильный                       │206   │

│1978 │Пропан                                             │206   │

│1980 │Аргон и кислород, смеси                            │202   │

│1986 │Жидкость "ТГФ-М"                                   │319   │

│1986 │Спирт денатурированный                             │319   │

│1987 │Бутандиол-1,2                                      │307   │

│1987 │Спирт гексиловый                                   │316   │

│1992 │Гептил                                             │311   │

│1992 │Бензин этилированный                               │304   │

│1992 │Диран-А                                            │311   │

│1992 │Бентол                                             │314   │

│1992 │Дипроксамин, раствор в метаноле                    │319   │

│1992 │Жидкость "ИМ"                                      │319   │

│1992 │Самин                                              │311   │

│1992 │Синтин                                             │313   │

│1992 │Растворитель АР                                    │314   │

│1992 │Растворитель децилин                               │313   │

│1992 │Люминал А                                          │611   │

│1992 │Остаток кубовый ректификации бензола               │314   │

│1992 │Остатки нефтяные типа К-1                          │313   │

│1992 │Отходы органические производства фталофоса         │314   │

│     │и тринонилфенилфосфита                             │      │

│1992 │Отходы производства хлорпрена                      │312   │

│1992 │Проксанол, раствор в воде и метаноле               │319   │

│1992 │Проксамин, раствор в воде и метаноле               │319   │

│1992 │Реапон                                             │319   │

│1992 │Смола пиролизная                                   │313   │

│1992 │Флюс жидкий БМ-1                                   │312   │

│1992 │Фракция этилбензольная                             │314   │

│1992 │Фтион                                              │314   │

│1992 │Пиридиновые основания, легкие                      │311   │

│1993 │Дивинилбензол, ингибированный                      │317   │

│1993 │Гидрофобизатор ГФК-1                               │305   │

│1993 │Горючее БЦТ-1 (на основе толуола)                  │309   │

│1993 │Деэмульгатор СНПХ-44                               │315   │

│1993 │Бутиллактат                                        │316   │

│1993 │Бутилцеллозольв                                    │316   │

│1993 │Жидкости гидротормозные БСК, ЭСК                   │307   │

│1993 │Жидкость "Арктика"                                 │319   │

│1993 │Жидкость "НИИСС-4"                                 │319   │

│1993 │Жидкость "Холод-40"                                │319   │

│1993 │Ингибитор коррозии "Нефтегаз-I"                    │313   │

│1993 │Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002,     │316   │

│     │СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013                    │      │

│1993 │Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401,      │315   │

│     │СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410                    │      │

│1993 │Карпатол-3П                                        │315   │

│1993 │Компаунды, жидкие                                  │315   │

│1993 │Крепители стержневые КО, УКС-1                     │315   │

│1993 │Мастика битумная противошумная БМП-1               │315   │

│1993 │Нафта                                              │305   │

│1993 │Нафтил                                             │315   │

│1993 │Нефрас-С 150/200                                   │315   │

│1993 │Пат жемчужный                                      │315   │

│1993 │Пенореагент                                        │315   │

│1993 │Пиперилен                                          │301   │

│1993 │Продукт Т-185                                      │313   │

│1993 │Растворитель СФПК (спиртовая фракция производства  │316   │

│     │капролактама)                                      │      │

│1993 │Реагент для флотации углей                         │315   │

│1993 │Рефлюкс                                            │301   │

│1993 │Смесь отработанных нефтепродуктов (СНО)            │315   │

│1993 │Спирт циклогексиловый                              │316   │

│1993 │Сульфенамид БТ                                     │305   │

│1993 │Сырье углеводородное                               │315   │

│1993 │Топливо дизельное, отработанное                    │315   │

│1993 │Топливо печное, бытовое                            │315   │

│1993 │Топливо Т-1                                        │315   │

│1993 │Топливо Т-2, ТС-2                                  │305   │

│1993 │Топливо эталонное                                  │301   │

│1993 │Углеводороды тяжелые                               │315   │

│1993 │Феносмолин                                         │313   │

│1993 │Флицид                                             │610   │

│1993 │Фракция пипериленовая                              │315   │

│1993 │Фракция полиалкилбензольная                        │317   │

│1993 │Фракция эфироальдегидная                           │305   │

│1993 │Эмульгатор ОП-7, ОП-10, ОП-37                      │316   │

│1993 │Этилсиликат-40                                     │315   │

│1993 │Эфиры метиловые синтетических жирных кислот        │316   │

│     │фракции С7 - С9                                    │      │

│1993 │Растворители                                       │301   │

│1993 │Эфир винил-н-бутиловый                             │305   │

│1993 │Эфир метил-трет-бутиловый                          │301   │

│2000 │Целлулоид                                          │402   │

│2002 │Целлулоид, отходы                                  │405   │

│2008 │Цирконий-порошок, сухой                            │405   │

│2009 │Цирконий сухой в виде листов, полос или проволки в │405   │

│     │бухтах                                             │      │

│2010 │Магния гидрид                                      │409   │

│2011 │Магния фосфид                                      │408   │

│2012 │Калия фосфид                                       │408   │

│2014 │Водорода пероксид, водный раствор, содержащий от   │505   │

│     │20 до 60% пероксида по массе (стабилизированный,   │      │

│     │если необходимо)                                   │      │

│2015 │Водорода пероксид, водный раствор, содержащий      │505   │

│     │свыше 60% пероксида по массе, стабилизированный    │      │

│2021 │2-Хлорфенол                                        │608   │

│2022 │Крезол, технический                                │616   │

│2023 │Эпихлоргидрин                                      │312   │

│2025 │Ртути сульфид                                      │621   │

│2027 │Натрия арсенит                                     │621   │

│2030 │Гидразин-гидрат                                    │311   │

│2031 │Кислота азотная, содержащая не более 70% чистой    │802   │

│     │кислоты                                            │      │

│2032 │Кислота азотная, содержащая более 70% чистой       │802   │

│     │кислоты                                            │      │

│2033 │Калия оксид                                        │808   │

│2035 │Трифторэтан, сжатый                                │205   │

│2036 │Ксенон, сжатый                                     │201   │

│2038 │Динитротолуолы                                     │608   │

│2048 │Дициклопентадиен                                   │320   │

│2049 │1,4-Диэтилбензол                                   │314   │

│2050 │Диизобутилен                                       │305   │

│2053 │4-Метилпентанол-2                                  │316   │

│2054 │Морфолин                                           │311   │

│2055 │Стирол, ингибированный                             │317   │

│2056 │Тетрагидрофуран                                    │301   │

│2057 │Пропилен-тример                                    │305   │

│2059 │Коллодий                                           │305   │

│2067 │Удобрения аммиачно-нитратные, содержащие не        │501   │

│     │менее 90% аммония нитрата и не более 0,2%          │      │

│     │горючего вещества                                  │      │

│2068 │Удобрения аммиачно-нитратные, содержащие более     │501   │

│     │80%, но менее 90% аммония нитрата и не более       │      │

│     │0,4% горючего вещества                             │      │

│2069 │Удобрения аммиачно-нитратные, содержащие более     │501   │

│     │45%, но не более 70% аммония нитрата и не более    │      │

│     │0,4% горючего вещества                             │      │

│2070 │Удобрения аммиачно-нитратные, содержащие более 70%,│501   │

│     │но менее 90% аммония нитрата и не более 0,4%       │      │

│     │горючего вещества                                  │      │

│2071 │Удобрения аммиачно-нитратные, содержащие не более  │905   │

│     │70% аммония нитрата и не более 0,4% горючего       │      │

│     │вещества                                           │      │

│2075 │Хлораль                                            │605   │

│2076 │Крезолы (орто-, мета-, пара-)                      │608   │

│2078 │Толуилендиизоцианат и изомерные смеси              │609   │

│2079 │Диэтилентриамин                                    │807   │

│2206 │Полиизоцианаты                                     │609   │

│2206 │Композиции изоцианатные                            │609   │

│2208 │Кальция гипохлорит, содержащий от 10 до 39%        │501   │

│     │активного хлора                                    │      │

│2209 │Формальдегид, водные растворы                      │901   │

│2214 │Ангидрид фталевый                                  │616   │

│2215 │Ангидрид малеиновый                                │803   │

│2217 │Шрот, содержащий не более 1,5% масла по массе и не │405   │

│     │более 11% воды по массе                            │      │

│2226 │Бензотрихлорид                                     │804   │

│2227 │н-Бутилметакрилат, ингибированный                  │316   │

│2237 │Нитрохлоранилин                                    │608   │

│2238 │Хлортолуол (орто- и пара-), технический            │318   │

│2253 │N,N-Диметиланилин                                  │608   │

│2257 │Калий                                              │409   │

│2261 │Ксиленол, технический                              │616   │

│2265 │N,N-Диметилформамид                                │311   │

│2270 │Моноэтиламин, водный раствор                       │302   │

│2272 │N-Этиланилин                                       │608   │

│2279 │Гексахлорбутадиен-1,3                              │606   │

│2281 │1,6-Гексаметилендиизоционат                        │609   │

│2294 │Экстралин                                          │608   │

│2303 │Изопропенилбензол                                  │314   │

│2304 │Нафталин, расплавленный                            │402   │

│2312 │Фенол, расплавленный                               │807   │

│2313 │Пиколины                                           │311   │

│2313 │Фракция пиколиновая                                │311   │

│2321 │Трихлорбензолы                                     │608   │

│2331 │Цинка хлорид                                       │806   │

│2338 │Бензотрифторид                                     │312   │

│2348 │Бутилакрилат, ингибированный                       │316   │

│2357 │Циклогексиламин                                    │301   │

│2363 │Этилмеркаптан                                      │304   │

│2364 │н-Пропилбензол                                     │317   │

│2366 │Диэтилкарбонат                                     │316   │

│2371 │Фракция изоамиленовая                              │301   │

│2428 │Натрия хлорат, раствор                             │505   │

│2430 │Алкилфенолы                                        │616   │

│2431 │Анизидины                                          │616   │

│2432 │N,N-Диэтиланилин                                   │608   │

│2435 │Фенилэтилдихлорсилан                               │805   │

│2437 │Метилфенилдихлорсилан                              │805   │

│2448 │Сера, расплавленная                                │404   │

│2463 │Алюминия гидрид                                    │409   │

│2489 │Дифенилметандиизоцианат                            │609   │

│2490 │Эфир дихлоризопропиловый                           │606   │

│2491 │Этаноламин или этаноламина растворы                │807   │

│2504 │Тетрабромэтан                                      │605   │

│2512 │Аминофенолы                                        │616   │

│2515 │Бромоформ                                          │605   │

│2516 │Углерода тетрабромид                               │605   │

│2517 │Дифторхлорэтан                                     │205   │

│2521 │Дикетен, ингибированный                            │320   │

│2531 │Кислота метакриловая, ингибированная               │803   │

│2534 │Метилхлорсилан                                     │210   │

│2538 │Нитронафталин                                      │404   │

│2554 │Металлилхлорид                                     │312   │

│2555 │Нитроцеллюлоза                                     │402   │

│2557 │Паста суховальцованная для нитроэмали              │402   │

│2557 │Этрол нитроцеллюлозный                             │402   │

│2567 │Натрия пентахлорфенолят                            │620   │

│2571 │Кислота этилсерная                                 │801   │

│2574 │Трикрезилфосфат                                    │614   │

│2579 │1(2-Аминоэтил)пиперазин                            │807   │

│2581 │Алюминия хлорид, раствор                           │801   │

│2582 │Железа трихлорид, жидкий                           │801   │

│2599 │Хладон-503                                         │201   │

│2600 │Блаугаз                                            │207   │

│2659 │Натрия хлорацетат                                  │620   │

│2672 │Аммиак, водные растворы, содержащие более 10%, но  │809   │

│     │не более 35% аммиака                               │      │

│2673 │Хлораминофенол                                     │616   │

│2674 │Натрия фторсиликат                                 │619   │

│2680 │Лития гидроксид, твердый                           │808   │

│2683 │Аммония сульфид                                    │809   │

│2686 │Диэтилэтаноламин                                   │311   │

│2688 │1-Бром-3-хлорпропан                                │605   │

│2693 │Натрия дитионит, раствор                           │809   │

│2709 │Бутилбензол                                        │317   │

│2716 │Бутин-2-диол-1,4                                   │404   │

│2717 │Камфара синтетическая                              │402   │

│2719 │Бария бромата моногидрат                           │503   │

│2720 │Хрома тринитрат                                    │501   │

│2722 │Лития нитрат                                       │501   │

│2723 │Магния хлорат                                      │501   │

│2725 │Никеля нитрат                                      │501   │

│2726 │Никеля нитрит                                      │501   │

│2729 │Гексахлорбензол                                    │616   │

│2730 │Нитроанизолы                                       │616   │

│2750 │1,3-Дихлорпропанол-2                               │606   │

│2754 │Этилтолуидины                                      │608   │

│2757 │Пестициды на основе карбаматов, ядовитые, твердые, │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2757 │Пестициды на основе карбаматов, ядовитые, твердые, │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2758 │Пестициды на основе карбаматов,                    │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2759 │Пестициды мышьякосодержащие, ядовитые, твердые,    │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2759 │Пестициды мышьякосодержащие, ядовитые, твердые,    │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2760 │Пестициды мышьякосодержащие, легковоспламеняющиеся,│610   │

│     │ядовитые, жидкие, с температурой вспышки ниже      │      │

│     │23 °C                                              │      │

│2811 │Пек каменноугольный                                │614   │

│2811 │Пек нефтяной                                       │614   │

│2811 │Свинца стеарат                                     │618   │

│2811 │Тиурамы технические                                │604   │

│2811 │Этилморфина гидрохлорид                            │620   │

│2811 │п-Аминодифениламин                                 │616   │

│2811 │Дифенил                                            │608   │

│2814 │Изделия инфекционные, опасные для людей            │623   │

│2821 │Фенол, растворы                                    │807   │

│2821 │Фракция фенольная                                  │608   │

│2853 │Магния фторсиликат                                 │621   │

│2854 │Аммония гексафторсиликат                           │621   │

│2855 │Цинка гексафторсиликат                             │619   │

│2856 │Кальция фторсиликат                                │621   │

│2872 │1,2-Дибром-3-хлорпропан                            │605   │

│2874 │Спирт фурфуриловый                                 │607   │

│2900 │Изделия инфекционные, опасные для животных         │623   │

│2920 │Жидкости кремнийорганические ГКЖ                   │319   │

│     │(гидрофобизирующие)                                │      │

│2922 │Дифалон                                            │803   │

│2922 │Оксихлор                                           │801   │

│2922 │Реагент ПАФ-13А                                    │809   │

│2927 │Акванит                                            │611   │

│2927 │Амидолы                                            │611   │

│2927 │1,2-Дибромпропан                                   │605   │

│2927 │2,3-Дибромпропанол-1                               │606   │

│2927 │Масло креозотное                                   │807   │

│2927 │Триэтаноламин                                      │807   │

│2927 │п-Хлорбензальхлорид                                │616   │

│2928 │Гидразин-сульфат                                   │620   │

│2928 │Антрацен                                           │616   │

│2984 │Водорода пероксид, водный раствор, содержащий от 8 │505   │

│     │до 20% пероксида по массе                          │      │

│2985 │Диметилхлорметилхлорсилан                          │321   │

│2985 │Метилвинилдихлорсилан                              │321   │

│2985 │Метилхлорметилдихлорсилан                          │321   │

│2985 │Триэтилхлорсилан                                   │321   │

│2986 │Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан                     │805   │

│2986 │Цианэтилтрихлорсилан                               │805   │

│2987 │Метилдифенилхлорсилан                              │805   │

│2987 │Славсилан                                          │805   │

│2987 │Трифенилхлорсилан                                  │805   │

│2988 │Диметилхлорсилан                                   │321   │

│2988 │Фенилхлорсилан                                     │805   │

│2988 │Этилхлорсилан                                      │321   │

│2991 │Пестициды на основе карбаматов, ядовитые,          │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│2775 │Пестициды медьсодержащие, ядовитые, твердые,       │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2776 │Пестициды медьсодержащие, легковоспламеняющиеся,   │610   │

│     │ядовитые, жидкие, с температурой вспышки ниже      │      │

│     │23 °C                                              │      │

│2777 │Пестициды ртутьсодержащие, ядовитые, твердые,      │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2777 │Пестициды ртутьсодержащие, ядовитые, твердые,      │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2778 │Пестициды ртутьсодержащие, легковоспламеняющиеся,  │610   │

│     │ядовитые, жидкие, с температурой вспышки ниже      │      │

│     │23 °C                                              │      │

│2779 │Пестициды производные нитрофенола, ядовитые,       │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2779 │Пестициды производные нитрофенола, ядовитые,       │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2780 │Пестициды производные нитрофенола,                 │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2781 │Пестициды производные дипиридила, ядовитые,        │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2781 │Пестициды производные дипиридила, ядовитые,        │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2782 │Пестициды производные дипиридила,                  │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2783 │Оксифос Б                                          │604   │

│2783 │Пестициды фосфорорганические, ядовитые, твердые,   │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2783 │Пестициды фосфорорганические, ядовитые, твердые,   │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2784 │Пестициды фосфорорганические,                      │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2786 │Пестициды оловоорганические, ядовитые, твердые,    │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2786 │Пестициды оловоорганические, ядовитые, твердые,    │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2787 │Пестициды оловоорганические, легковоспламеняющиеся,│610   │

│     │ядовитые, жидкие, с температурой вспышки ниже      │      │

│     │23 °C                                              │      │

│2789 │Кислота уксусная, содержащая более 80% кислоты по  │320   │

│     │массе                                              │      │

│2790 │Кислота уксусная, содержащая не более 80% кислоты  │801   │

│     │по массе                                           │      │

│2793 │Опилки и стружки металлические, подверженные       │405   │

│     │самонагреванию                                     │      │

│2797 │Электролит щелочной                                │809   │

│2809 │Ртуть                                              │811   │

│2810 │Гексахлорэтан                                      │606   │

│2810 │Аэрофлоты                                          │612   │

│2810 │Антифризы этиленгликолевые                         │615   │

│2810 │Дитолилметан                                       │608   │

│2810 │Ацетопропилацетат                                  │607   │

│2810 │Гексаран                                           │604   │

│2810 │Глицидол                                           │607   │

│2810 │Дифенилоксид                                       │608   │

│2810 │Диэтиленгликоль                                    │615   │

│2810 │Добавка поверхностно-активная СПД                  │616   │

│2810 │Додецилмеркаптан, третичный                        │612   │

│2810 │Ингибитор ПБ-5                                     │616   │

│2810 │Ксантогенаты, жидкие                               │612   │

│2810 │Латекс-наирит                                      │614   │

│2810 │Масло тунговое                                     │614   │

│2810 │Мономеры фурфурольно-ацетоновые ФА и ФАМ           │607   │

│2810 │Остаток кубовый ректификации этиленгликоля         │615   │

│2810 │Пек жидкий                                         │614   │

│2810 │Препарат КЭАМ                                      │604   │

│2810 │Пронит                                             │614   │

│2810 │Растворитель ЛТИ                                   │607   │

│2810 │Смола каменноугольная                              │614   │

│2810 │Смолы сланцевые                                    │614   │

│2810 │Совтол-10                                          │616   │

│2810 │Состав огнегасительный ОГС N 7                     │605   │

│2810 │Спирт тетрагидрофурфуриловый                       │607   │

│2810 │Сырье коксохимическое для производства технического│614   │

│     │углерода                                           │      │

│2810 │Сырье нефтяное для производства технического       │614   │

│     │углерода                                           │      │

│2810 │Тетрафтордибромэтан                                │605   │

│2810 │Тетрахлорпентан                                    │606   │

│2810 │Тетрахлорпропан                                    │606   │

│2810 │Тосолы                                             │615   │

│2810 │Трифтортрихлорэтан                                 │605   │

│2810 │1,2,3-Трихлорпропан                                │606   │

│2810 │Триэтиленгликоль                                   │615   │

│2810 │Фенолоспирты                                       │615   │

│2810 │Энит                                               │614   │

│2810 │Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты         │614   │

│2810 │Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты          │614   │

│2810 │N,N-Диметилацетамид                                │310   │

│2811 │Динитронафталин                                    │616   │

│2811 │Дифениламин                                        │616   │

│2811 │1,4-Дихлорбензол                                   │608   │

│2811 │Дициандиамид                                       │904   │

│2811 │Дифенилгуанидин                                    │616   │

│2811 │Ксантогенаты, твердые                              │612   │

│2811 │Кодеина фосфат                                     │620   │

│2811 │Морфина гидрохлорид                                │620   │

│2811 │2-Нафтол, технический                              │608   │

│2811 │Нитроаминофенол                                    │616   │

│2811 │Опий-сырец                                         │618   │

│2761 │Пестициды хлорорганические, ядовитые, твердые,     │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2761 │Пестициды хлорорганические, ядовитые, твердые,     │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2761 │Полихлорбутан-80                                   │604   │

│2762 │Пестициды хлорорганические, легковоспламеняющиеся, │610   │

│     │ядовитые, жидкие, с температурой вспышки ниже 23 °C│      │

│2763 │Пестициды на основе триазинов, ядовитые, твердые,  │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2763 │Пестициды на основе триазинов, ядовитые, твердые,  │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2764 │Пестициды на основе триазинов,                     │610   │

│     │легковоспламеняющися, ядовитые, жидкие, с          │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2765 │Пестициды на основе феноксисоединений, ядовитые,   │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2765 │Пестициды на основе феноксисоединений, ядовитые,   │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2766 │Пестициды на основе феноксисоединений,             │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2767 │Пестициды на основе фенилмочевины, ядовитые,       │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2767 │Пестициды на основе фенилмочевины, ядовитые,       │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2768 │Пестициды на основе фенилмочевины,                 │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2769 │Пестициды производные бензойной кислоты, ядовитые, │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2769 │Пестициды производные бензойной кислоты, ядовитые, │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2770 │Пестициды производные бензойной кислоты,           │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2771 │Пестициды на основе дитиокарбаматов, ядовитые,     │604   │

│     │твердые, горючие                                   │      │

│2771 │Пестициды на основе дитиокарбаматов, ядовитые,     │613   │

│     │твердые, негорючие                                 │      │

│2772 │Пестициды на основе дитиокарбаматов,               │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2773 │Пестициды производные фталимида, ядовитые, твердые,│604   │

│     │горючие                                            │      │

│2773 │Пестициды производные фталимида, ядовитые, твердые,│613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2774 │Пестициды производные фталимида,                   │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│2775 │Пестициды медьсодержащие, ядовитые, твердые,       │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2992 │Пестициды на основе карбаматов, ядовитые, жидкие,  │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2992 │Пестициды на основе карбаматов, ядовитые, жидкие,  │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2993 │Пестициды мышьякосодержащие, ядовитые, легковос-   │610   │

│     │пламеняющиеся, жидкие, с температурой вспышки      │      │

│     │23 °C и выше                                       │      │

│2994 │Пестициды мышьякосодержащие, ядовитые, жидкие,     │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2994 │Пестициды мышьякосодержащие, ядовитые, жидкие,     │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2995 │Пестициды хлорорганические, ядовитые,              │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│2996 │Пестициды хлорорганические, ядовитые, жидкие,      │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2996 │Пестициды хлорорганические, ядовитые, жидкие,      │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2996 │Хлорхолинхлорид, раствор                           │613   │

│2997 │Пестициды на основе триазинов, ядовитые,           │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│2998 │Пестициды на основе триазинов, ядовитые, жидкие,   │604   │

│     │горючие                                            │      │

│2998 │Пестициды на основе триазинов, ядовитые, жидкие,   │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│2999 │Пестициды на основе феноксисоединений, ядовитые,   │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3000 │Пестициды на основе феноксисоединений, ядовитые,   │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3000 │Пестициды на основе феноксисоединений, ядовитые,   │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3001 │Пестициды на основе фенилмочевины, ядовитые,       │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3002 │Пестициды на основе фенилмочевины, ядовитые,       │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3002 │Пестициды на основе фенилмочевины, ядовитые,       │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3003 │Пестициды производные бензойной кислоты, ядовитые, │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3004 │Пестициды производные бензойной кислоты, ядовитые, │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3004 │Пестициды производные бензойной кислоты, ядовитые, │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3005 │Пестициды на основе дитиокарбаматов, ядовитые,     │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3006 │Пестициды на основе дитиокарбаматов, ядовитые,     │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3006 │Пестициды на основе дитиокарбаматов, ядовитые,     │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3007 │Пестициды производные фталимида, ядовитые,         │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3008 │Пестициды производные фталимида, ядовитые, жидкие, │604   │

│     │горючие                                            │      │

│3008 │Пестициды производные фталимида, ядовитые, жидкие, │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│3009 │Пестициды медьсодержащие, ядовитые,                │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3010 │Пестициды медьсодержащие, ядовитые, жидкие,        │604   │

│     │горючие                                            │      │

│3010 │Пестициды медьсодержащие, ядовитые, жидкие,        │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│3011 │Пестициды ртутьсодержащие, ядовитые,               │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3012 │Пестициды ртутьсодержащие, ядовитые, жидкие,       │604   │

│     │горючие                                            │      │

│3012 │Пестициды ртутьсодержащие, ядовитые, жидкие,       │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│3013 │Пестициды производные нитрофенола, ядовитые,       │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3014 │Пестициды производные нитрофенола, ядовитые,       │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3014 │Пестициды производные нитрофенола, ядовитые,       │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3015 │Пестициды производные дипиридила, ядовитые,        │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3016 │Пестициды производные дипиридила, ядовитые,        │604   │

│     │жидкие, горючие                                    │      │

│3016 │Пестициды производные дипиридила, ядовитые,        │613   │

│     │жидкие, негорючие                                  │      │

│3017 │Пестициды фосфорорганические, ядовитые,            │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3017 │Фталофос, 20% к.э. (инсектицид)                    │610   │

│3018 │Пестициды фосфорорганические, ядовитые, жидкие,    │604   │

│     │горючие                                            │      │

│3018 │Пестициды фосфорорганические, ядовитые, жидкие,    │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│3019 │Пестициды оловоорганические, ядовитые,             │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, жидкие, с температурой      │      │

│     │вспышки 23 °C и выше                               │      │

│3020 │Пестициды оловоорганические, ядовитые, жидкие,     │604   │

│     │горючие                                            │      │

│3020 │Пестициды оловоорганические, ядовитые, жидкие,     │613   │

│     │негорючие                                          │      │

│3024 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │610   │

│     │легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки ниже 23 °C                    │      │

│3025 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │610   │

│     │ядовитые, легковоспламеняющиеся, жидкие, с         │      │

│     │температурой вспышки 23 °C и выше                  │      │

│3026 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │604   │

│     │ядовитые, жидкие, горючие                          │      │

│3026 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │613   │

│     │ядовитые, жидкие, негорючие                        │      │

│3027 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │604   │

│     │ядовитые, твердые, горючие                         │      │

│3027 │Пестициды производные кумариновой кислоты,         │613   │

│     │ядовитые, твердые, негорючие                       │      │

│3051 │Триизобутилалюминий                                │407   │

│3077 │Фитиль зажигательный, тлеющий (ФЗТ)                │902   │

│3084 │Натрия гипохлорит                                  │501   │

│3087 │Бария дихромат                                     │502   │

│3087 │Бария хромат                                       │502   │

│3087 │Калия дихромат                                     │502   │

│3087 │Марганца диоксид                                   │502   │

│3087 │Меди дихромат                                      │502   │

│3087 │Натрия дихромат                                    │502   │

│3087 │Натрия хромат                                      │502   │

│3087 │Цинка дихромат                                     │502   │

│3088 │Реагент углещелочной, порошкообразный              │405   │

│3089 │Железо карбонильное                                │403   │

│3093 │Амил                                               │802   │

│3093 │Амилин                                             │802   │

│3101 │Ацетила пероксид, раствор, содержащий не более 27% │506   │

│     │пероксида по массе                                 │      │

│3101 │трет-Бутилбензоила пероксид, раствор, содержащий   │506   │

│     │не более 77% пероксида по массе                    │      │

│3102 │Бензоила пероксид, содержащий от 77% до 95%        │506   │

│     │пероксида по массе и воду                          │      │

│3104 │Бензоила пероксид, содержащий не более 77%         │506   │

│     │пероксида по массе и воду                          │      │

│3105 │Метилэтилкетона пероксид, растворы, содержащие не  │506   │

│     │более 45% пероксида по массе                       │      │

│3106 │Бензоила пероксид, содержащий не более 72%         │506   │

│     │пероксида, пастообразный                           │      │

│3106 │Бензоила пероксид, смеси с флегматизатором         │506   │

│3106 │Лауроила пероксид                                  │506   │

│3107 │Ди-трет-бутила пероксид                            │506   │

│3109 │Кумила гидропероксид                               │506   │

│3110 │Дикумила пероксид, содержащий более 42% пероксида  │506   │

│     │по массе, смеси с флегматизатором                  │      │

│3128 │Трипропилбор                                       │406   │

│3132 │Катализатор ЦН                                     │409   │

│3139 │Танилин, раствор                                   │505   │

│3151 │Трихлордифенил                                     │904   │

│3157 │Оксид                                              │202   │

│3163 │Инерген                                            │201   │

│3178 │Шашки серные                                       │404   │

│3190 │Лазурь железная                                    │405   │

│3259 │Амины С   - С  , первичные                         │807   │

│     │       17    20                                    │      │

│3288 │Кальция фторид                                     │621   │

│3290 │Калия борфторид                                    │808   │

│3290 │Шламы сернокислотного производства                 │806   │

│3291 │Отходы, необезвреженные                            │623   │

│3295 │Сольвент-нафта                                     │305   │

│3295 │Бензин газовый                                     │301   │

│3295 │Бензин для промышленных целей                      │305   │

│3295 │Газоконденсат                                      │301   │

│3295 │Бензин-растворитель для лакокрасочной              │305   │

│     │промышленности                                     │      │

│3295 │Бензин-растворитель для лесохимической             │305   │

│     │промышленности, БЛХ                                │      │

│3295 │Бензин природный                                   │301   │

│3295 │Лигроин                                            │305   │

│3295 │Углеводороды легкие                                │301   │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┘

## 4.3. Указатель поиска аварийных карточек на взрывчатые

материалы по условному номеру

┌────────┬─────────┐   ┌────────┬─────────┐   ┌────────┬─────────┐

│Условный│  Номер  │   │Условный│  Номер  │   │Условный│  Номер  │

│ номер  │аварийной│   │  номер │аварийной│   │ номер  │аварийной│

│        │ карточки│   │        │ карточки│   │        │ карточки│

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  101   │   107   │   │  151   │   146   │   │  216   │   138   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  102   │   143   │   │  153   │   152   │   │  217   │   105   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  103   │   114   │   │  154   │   112   │   │  218   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  104   │   104   │   │  155   │   111   │   │  219   │   134   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  105   │   101   │   │  156   │   101   │   │  220   │   134   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  106   │   101   │   │  157   │   143   │   │  222   │   144   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  107   │   133   │   │  158   │   143   │   │  223   │   134   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  108   │   104   │   │  159   │   119   │   │  225   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  109   │   104   │   │  161   │   133   │   │  226   │   149   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  110   │   139   │   │  162   │   139   │   │  228   │   103   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  112   │   104   │   │  163   │   137   │   │  229   │   134   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  113   │   101   │   │  164   │   104   │   │  230   │   105   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  114   │   133   │   │  165   │   133   │   │  231   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  115   │   112   │   │  166   │   133   │   │  232   │   103   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  116   │   139   │   │  167   │   111   │   │  233   │   103   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  117   │   143   │   │  168   │   112   │   │  234   │   108   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  118   │   111   │   │  170   │   139   │   │  235   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  119   │   112   │   │  171   │   152   │   │  236   │   108   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  120   │   139   │   │  172   │   151   │   │  237   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  121   │   113   │   │  173   │   148   │   │  239   │   155   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  122   │   107   │   │  174   │   151   │   │  240   │   140   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  123   │   133   │   │  175   │   152   │   │  250   │   157   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  124   │   130   │   │  176   │   101   │   │  251   │   134   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  125   │   117   │   │  179   │   129   │   │  252   │   126   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  126   │   112   │   │  180   │   119   │   │  253   │   149   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  127   │   152   │   │  181   │   101   │   │  254   │   122   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  128   │   101   │   │  182   │   112   │   │  257   │   175   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  129   │   107   │   │  187   │   186   │   │  260   │   185   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  130   │   112   │   │  188   │   183   │   │  263   │   159   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  131   │   152   │   │  189   │   181   │   │  264   │   164   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  132   │   111   │   │  190   │   182   │   │  301   │   120   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  133   │   107   │   │  191   │   183   │   │  302   │   109   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  134   │   111   │   │  192   │   184   │   │  303   │   124   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  137   │   116   │   │  199   │   112   │   │  304   │   120   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  138   │   139   │   │  201   │   144   │   │  305   │   109   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  140   │   101   │   │  202   │   144   │   │  306   │   131   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  141   │   112   │   │  203   │   132   │   │  307   │   109   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  142   │   111   │   │  205   │   140   │   │  308   │   109   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  143   │   112   │   │  209   │   144   │   │  309   │   106   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  144   │   111   │   │  211   │   144   │   │  310   │   106   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  145   │   133   │   │  212   │   140   │   │  311   │   124   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  148   │   101   │   │  213   │   156   │   │  312   │   142   │

├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤   ├────────┼─────────┤

│  149   │   107   │   │  214   │   134   │   │  313   │   124   │

└────────┴─────────┘   └────────┴─────────┘   └────────┴─────────┘

┌────────┬──────────┐  ┌────────┬─────────┐

│Условный│  Номер   │  │Условный│  Номер  │

│ номер  │аварийной │  │ номер  │аварийной│

│        │ карточки │  │        │ карточки│

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   314  │   124    │  │  415   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   316  │   135    │  │  416   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   317  │   124    │  │  417   │   141   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   318  │   147    │  │  418   │   145   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   319  │   135    │  │  419   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   320  │   120    │  │  420   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   321  │   154    │  │  421   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   322  │   106    │  │  422   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   323  │   124    │  │  424   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   324  │   125    │  │  425   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   325  │   106    │  │  426   │   141   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   328  │   109    │  │  427   │   123   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   329  │   124    │  │  428   │   123   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   330  │   109    │  │  429   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   331  │   124    │  │  430   │   136   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   332  │   135    │  │  431   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   333  │   128    │  │  432   │   123   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   337  │   109    │  │  433   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   305  │   169    │  │  435   │   141   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   351  │   187    │  │  437   │   123   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   352  │   188    │  │  438   │   145   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   353  │   177    │  │  439   │   110   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   358  │   178    │  │  440   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   359  │   179    │  │  441   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   360  │   168    │  │  443   │   123   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   361  │   167    │  │  444   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   362  │   166    │  │  445   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   363  │   171    │  │  446   │   110   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   364  │   162    │  │  447   │   121   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   365  │   170    │  │  448   │   153   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   401  │   121    │  │  450   │   110   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   402  │   121    │  │  451   │   141   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   403  │   110    │  │  455   │   127   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   405  │   136    │  │  458   │   118   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   406  │   121    │  │  471   │   160   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   407  │   121    │  │  476   │   180   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   408  │   153    │  │  477   │   180   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   409  │   121    │  │  501   │   102   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   410  │   121    │  │  507   │   115   │

├────────┼──────────┤  ├────────┼─────────┤

│   411  │   153    │  │  521   │   115   │

├────────┼──────────┤  └────────┴─────────┘

│   412  │   127    │

├────────┼──────────┤

│   413  │   121    │

├────────┼──────────┤

│   414  │   123    │

└────────┴──────────┘

# Приложение 5

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С ОПАСНЫМИ

ГРУЗАМИ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ

## Средства индивидуальной защиты

Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ 12265-78.

## Необходимые действия общего характера

Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

## Необходимые действия при утечке, разливе и россыпи

Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Собрать в сухие емкости.

## Необходимые действия при пожаре

Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду!

# Приложение 6

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

ФОРМА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ

И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

## Аварийная карточка N _____

| Номер ООН опасного груза классов 2 - 6, 8, 9 или услов- ный номер опасного груза класса 1 | Наименование груза | Степень опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | по ГОСТ 12.1.007 | по ГОСТ 19433 |
| Заполняется на ос- новании алфавит- ного указателя опасных грузов, перевозимых желез- нодорожным транс- портом в крытых вагонах, контей- нерах или наливом в цистернах (для грузов классов 2 - 6, 8, 9) и в соот- ветствии с Переч- нем опасных грузов класса 1 | Для грузов класса 1 прос- тавляются сло- ва "Взрывчатый материал". Для грузов классов 2 - 6, 8, 9 указывается основное наи- менование ве- щества. ПЕРЕ- ЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ | Указывается сте- пень токсичности | Для грузов 1 класса указы- вается класс, подкласс опасности и группа сов- местимости. Для грузов классов 2 - 6, 8, 9 ука- зывается классифика- ционный шифр |

### Основные свойства <*> и виды опасности

Основные свойства <*>      см. примечание 1

Взрыво- и пожароопасность  см. примечание 2

Опасность для человека     см. примечание 3

--------------------------------

<*> Кроме аварийных карточек на опасные грузы класса 9 (N 901 - 905).

### Средства индивидуальной защиты

см. примечание 4

### Необходимые действия

Общего характера                        см. примечание 5

При утечке, разливе, россыпи и развале  см. примечание 6

При пожаре                              см. примечание 7

### Нейтрализация

см. примечание 8

### Меры первой помощи

см. примечание 9

## Примечания к приложению 6

### 1. Основные свойства

1.1. Газ.

1.1.1. Цвет.

1.1.2. Запах.

1.1.3. Легче или тяжелее воздуха.

1.1.4. Растворимость в воде (хорошо растворим, растворим, малорастворим, практически нерастворим, нерастворим).

1.1.5. При входе в атмосферу парит (дымит).

1.1.6. Перевозится в сжатом, сжиженном состоянии или в растворенном состоянии под давлением.

1.1.7. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.

1.1.8. Окислитель (окисляющий газ).

1.2. Жидкость (суспензия).

1.2.1. Цвет.

1.2.2. Запах.

1.2.3. Вязкость.

1.2.4. Темнеет на воздухе.

1.2.5. Легче или тяжелее воды.

1.2.6. Растворимость в воде (хорошо растворима, растворима, мало растворима, практически нерастворима, нерастворима).

1.2.7. Реагирует с водой с выделением тепла; с выделением ядовитых газов; с образованием осадка; с образованием устойчивой эмульсии.

1.2.8. Гидролизуется.

1.2.9. Высококипящая, умереннокипящая или низкокипящая.

1.2.10. Летучесть (легколетучая, малолетучая, нелетучая).

1.2.11. Быстро или медленно испаряется с поверхности.

1.2.12. Пары легче или тяжелее воздуха.

1.2.13. Дымит на воздухе.

1.2.14. Сильный восстановитель.

1.2.15. Сильный окислитель.

1.2.16. Коррозионность (коррозионна; коррозионна для большинства металлов; коррозионна для большинства металлов, разрушает стекло, фарфор).

1.2.17. Растворяется в кислоте или щелочи.

1.3. Твердое вещество (пыль, порошок, кристаллы, волокно).

1.3.1. Цвет.

1.3.2. Запах.

1.3.3. Растворимость в воздухе (хорошо растворимо, растворимо, малорастворимо, практически нерастворимо, нерастворимо).

1.3.4. Реагирует с водой с выделением ядовитых газов; с образованием осадка; с образованием устойчивой эмульсии.

1.3.5. Тугоплавкое или расплывается на воздухе.

1.3.6. Сильный окислитель.

1.3.7. Коррозионно при увлажнении.

1.3.8. Разлагается под действием кислот и щелочей.

1.4. Грузы класса 1 (взрывчатые материалы).

1.4.1. Изделие, содержащее твердое (жидкое, пастообразное, пластичное) взрывчатое вещество (вещества).

1.4.2. Изделие, содержащее твердое и жидкое взрывчатое вещество.

1.4.3. Изделие, содержащее твердое взрывчатое и легковоспламеняющуюся жидкость.

1.4.4. Изделие, содержащее взрывчатое и легковоспламеняющиеся твердые вещества.

### 2. Пожаро- и взрывоопасность

2.1. Горюч.

2.1.1. Легко воспламеняется.

2.1.2. Воспламеняется (от открытого пламени; от электрического разряда; при попадании на развитую поверхность; при контакте с оксидами металлов, окислителями, кислотами; от нагретых стенок емкостей; после тушения).

2.1.3. Самовоспламеняется на воздухе или во влажном воздухе. (Выделяет ядовитые газы: образует взрывоопасные смеси.)

2.1.4. Горит (образует высокое пламя; без пламени; без доступа воздуха; образует ядовитые газы, дым (белый, черный); плавится, течет, разлагает воду).

2.1.5. Взрывается (в присутствии горючих веществ (органических материалов); в присутствии воды; в присутствии окислителей; при нагревании, вспышке; при ударе, трении, загрязнении).

2.1.6. Баллоны взрываются при нагревании.

2.1.7. В порожних цистернах образуются взрывоопасные смеси.

2.2. Трудногорюч.

2.2.1. Воспламеняется (от открытого пламени; при нагревании выше 150 °C; в присутствии горючих веществ (органических материалов); в присутствии окислителей; образуя взрывоопасные смеси).

2.2.2. При нагревании разлагается с образованием токсичных продуктов.

2.2.3. Баллоны взрываются при нагревании.

2.2.4. В порожних цистернах образуются взрывоопасные смеси.

2.2.5. Невзрывоопасен.

2.2.6. Взрывопожаробезопасен.

2.3. Негорюч.

2.3.1. Воспламеняет горючие вещества.

2.3.2. При пожаре проявляет себя как сильный окислитель.

2.3.3. Обезвоживает дерево, повышает его чувствительность к горению.

2.3.4. Поддерживает горение.

2.3.5. В огне разлагается с выделением ядовитых газов.

2.3.6. При взаимодействии с металлами выделяется легковоспламеняющийся газ.

2.3.7. Воспламенение сопровождается взрывом.

2.3.8. Взрывается (при соединении с нефтепродуктами; при нагревании выше 150 °C; при ударе, трении, загрязнении).

2.3.9. В порожних цистернах образуются взрывоопасные смеси.

2.3.10. Баллоны взрываются при нагревании выше 150 °C.

2.4. Грузы класса 1 (взрывчатые материалы).

2.4.1. Чувствительны (нечувствительны) к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени, заряду статического электричества, прострелу.

2.4.2. Способны взрываться массой.

2.4.3. Взрыв массой исключен.

2.4.4. Взрыв маловероятен.

2.4.5. Очень чувствительные с опасностью взрыва массой.

2.4.6. Чрезвычайно нечувствительные без опасности взрыва массой.

2.4.7. Опасность разбрасывания.

2.4.8. Опасность взрыва и разбрасывания незначительная.

2.4.9. Действие взрыва в основном ограничивается упаковкой.

2.4.10. Воспламенение одного изделия вызывает последовательное воспламенение рядом расположенных изделий.

2.4.11. Горение может перейти во взрыв.

2.4.12. Трудно воспламеняемы.

2.4.13. Легко воспламеняемы.

2.4.14. Возможно возгорание (взрыв) при загрязнении горючими примесями.

2.4.15. В сухом виде пожаро- и взрывоопасны.

2.4.16. В увлажненном состоянии пожаро- и взрывоопасны.

2.4.17. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий или их фрагментов.

2.4.18. Воспламеняются при нагревании.

2.4.19. Радиус опасной зоны ___ м.

2.4.20. Вновь воспламеняются после тушения пожара.

2.4.21. При взаимодействии с воздухом самовоспламеняются.

2.4.22. Воспламеняются в присутствии влаги.

2.4.23. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары.

2.4.24. При взаимодействии с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы.

2.4.25. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

### 3. Опасность для человека

3.1. Класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76.

3.2. Не опасен на открытом воздухе.

3.3. Опасен при: 1 - вдыхании; 2 - проглатывании; 3 - попадании на кожу; 4 - в глаза.

3.3.1. Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, стеснение в груди, насморк, резь в горле, чувство удушья, спазм голосовой щели, клохочущее дыхание, раздражение верхних дыхательных путей, охриплость голоса, отек гортани, удушье.

3.3.2. Жжение во рту; слюнотечение; боли по ходу пищевода и в области желудка; тошнота; рвота (с примесью крови); сильная жажда; понос; отравление; нарушение глотания.

3.3.3. Краснота; боль; зуд; жжение; покраснение; образование пузырей; отек кожи; раздражение; всасывание через неповрежденную кожу; химический ожог; труднозаживающая язва.

3.3.4. Слезотечение; резь; боль; покраснение конъюнктивы; поражение радужной оболочки; помутнение роговицы; отек век; спазм век; расширение зрачков; пучеглазие; желтушная окраска склер; слепота; светобоязнь.

3.4. Признаки могут появляться через 1 - 24 часа; через 24 - 48 часов.

3.5. Возможен смертельный исход.

3.6. При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравление газообразными продуктами (указать наименование).

### 4. Средства индивидуальной защиты

4.1. Требуется изолирующий противогаз.

4.2. Тип защитного костюма.

4.3. Тип респиратора или противогаза.

4.4. Требуются резиновые перчатки и сапоги.

### 5. Действия общего характера

5.1. Удалить посторонних.

5.2. Держаться наветренной стороны.

5.3. Избегать низких мест.

5.4. Изолировать опасную зону в радиусе ___ м.

5.5. В зону аварии входить в полной защитной одежде.

5.6. В зону аварии входить в защитных средствах.

5.7. Соблюдать меры первой пожарной безопасности.

5.8. Не курить.

5.9. Пострадавшим оказать первую помощь.

5.10. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

5.11. Отвести вагон в безопасное место.

5.12. Устранить источники огня и искр.

### 6. Действия при утечке, разливе и россыпи

6.1. Вызвать газоспасательную службу района.

6.2. Сообщить в ЦСЭН.

6.3. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне.

6.4. Не прикасаться к пролитому или рассыпанному веществу.

6.5. При малой утечке газа устранить течь с соблюдением мер предосторожности.

6.6. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй.

6.7. Изолировать район, пока газ не рассеется.

6.8. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей.

6.9. Проливы оградить земляным валом.

6.10. Засыпать инертным материалом.

6.11. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

### 7. Действия при пожаре

7.1. Не приближаться к горящим емкостям.

7.2. Охлаждать водой с максимального расстояния.

7.3. Не прекращать горения, пока не устранена утечка.

7.4. Не использовать воду.

7.5. Тушить большим количеством воды.

7.6. Тушить химическими пенами, инертными газами.

7.7. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной.

### 8. Нейтрализация

8.1. Для рассеивания (изоляции, осаждения) газа использовать распыленную воду.

8.2. Место разлива промыть большим количеством воды.

8.3. Место россыпи изолировать сухим песком.

8.4. Просыпания собрать и сжечь; собрать с соблюдением мер пожарной безопасности в сухие емкости (защищенные от коррозии).

8.5. Изолировать песком, воздушно-механической пеной.

8.6. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях.

8.7. Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкости с водой; слабым раствором кислоты; слабым раствором щелочи.

8.8. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности.

8.9. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды; моющими композициями; щелочными растворами; слабым раствором кислоты; обработать острым паром; обработать раствором пероксида водорода.

8.10. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором; слабым раствором кислоты.

8.11. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк доломит); обработать щелочным раствором; обработать растворами (взвесями) хлорамина; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); обработать концентрированным раствором пероксида водорода; обработать раствором, содержащим два объема 10% раствора сульфата железа и один объем раствора гашеной извести; 5% раствором моно- или дихлорамина, 20% раствором хлорного железа, промыть 5% раствором сульфида калия или натрия.

8.12. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды. Почву перепахать.

8.13. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

8.14. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами.

8.15. Небольшие утечки обработать 20% раствором едкого натрия и 10% раствором сульфата железа.

### 9. Меры первой помощи

9.1. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда.

9.2. Дать увлажненный кислород.

9.3. Кожу и глаза промыть водой; 2% раствором борной кислоты; дезинфицирующими растворами.

9.4. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание.

9.5. Дать пить воду, вызвать рвоту.

9.6. Дать пить воду, молоко.

9.7. Кожу смазать нейтральным жиром.

9.8. В глаза закапать 30% раствор альбуцида.

9.9. При попадании вовнутрь - давать пить глотками растительное масло.

9.10. При затрудненном дыхании дать кислород.

9.11. Глаза и слизистые промывать водой не менее 15 минут 2% раствором соды.

9.12. Адреналин категорически противопоказан!

9.13. Дать солевое слабительное.

9.14. Вызвать скорую помощь.

# Приложение 7

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

Справочное

СВЕДЕНИЯ

О НАЛИЧИИ ПОЖАРООПАСНЫХ, ЯДОВИТЫХ, КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Классификационный шифр по ГОСТ 19433 характеризует транспортную опасность конкретного (индивидуального) опасного груза, отражает его опасные свойства и степень их проявления. Первая цифра соответствует классу (совместно со второй образует номер подкласса); третья - номеру категории, характеризующей дополнительный вид опасности (едкие (коррозионные), легковоспламеняющиеся, окисляющие, саморазлагающиеся, ядовитые и т.п.); четвертая - группе, определяющей степень опасности (высокая, средняя, низкая). В таблице приведены шифры, указывающие наличие у жидких и твердых грузов пожароопасных, ядовитых и коррозионных свойств.

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Вид опасности│            Классификационные шифры               │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│             │            температура вспышки, °C               │

│             ├─────────────────┬─────────────────┬──────────────┤

│Пожароопас-  │     ниже -18    │    -18...23     │   23...61    │

│ные:         │                 │                 │              │

│             ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

│- легковос-  │3111, 3112, 3121,│3211, 3212, 3213,│3313, 3332,   │

│пламеняющиеся│3122, 3141, 3142,│3221, 3222, 3231,│3342, 3343,   │

│             │3151, 3152, 4331,│3241, 3242, 3252,│3353, 4331,   │

│             │4361, 6121       │4331, 4361, 5261,│4361, 6132,   │

│             │                 │6121             │6151, 6152,   │

│             │                 │                 │8142, 8242    │

│             ├─────────────────┴─────────────────┴──────────────┤

│- горючие    │4111, 4112, 4113, 4121, 4122, 4132, 4133, 4172,   │

│             │4211, 4212, 4213, 4221, 4252, 4372, 4382, 5211,   │

│             │5212, 5222, 5231, 5232, 5242, 5262, 6182, 9123,   │

│             │9133                                              │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Ядовитые     │3121, 3122, 3151, 3152, 3221, 3222, 3231, 3252,   │

│             │3332, 3353, 4121, 4122, 4132, 4133, 4221, 4321,   │

│             │4322, 4341, 4351, 5121, 5122, 5141, 6111, 6112,   │

│             │6113, 6121, 6132, 6141, 6142, 6143, 6151, 6152,   │

│             │6161, 6162, 6163, 6171, 6172, 6182, 6211, 6212,   │

│             │6213, 8121, 8161, 8162, 8172, 8173, 8262, 8272,   │

│             │8361, 8362, 8373, 9153                            │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Едкие        │3141, 3142, 3231, 3241, 3242, 3332, 3342, 3343,   │

│(коррозион-  │4361, 5141, 5151, 5152, 6141, 6142, 6143, 6151,   │

│ные)         │6152, 6171, 6172, 8111, 8112, 8113, 8121, 8142,   │

│             │8152, 8161, 8162, 8172, 8173, 8182, 8211, 8212,   │

│             │8213, 8242, 8262, 8272, 8311, 8312, 8313, 8321,   │

│             │8361, 8362, 8373, 8382, 9163                      │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

# Приложение 8

к Правилам безопасности и порядку

ликвидации аварийных ситуаций

с опасными грузами при перевозке

их по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ

МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТИХ СЛУЖБ

## Региональные центры МЧС России, штабы гражданской обороны

субъектов Российской Федерации (круглосуточное дежурство)

| N п/п | Республика, край, область, место дислока- ции | Номера телефо- нов оперативных дежурных | Факс | Телетайп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-Запад- ный региональ- ный центр, г. Санкт-Петер- бург | (812) 540-59-83 540-50-30 | 540-50-75 | 321090 Канон |
| 1.1 | Республика Ка- релия, г. Пет- розаводск | (814-00) 7-47-95 7-56-14 | 7-56-14 | 165138 Эвора |
| 1.2 | Архангельская область, г. Архангельск | (818-2) 43-82-13 43-43-28 | 43-82-13 | 43-43-28 Дворянка |
| 1.3 | Вологодская область, г. Вологда | (817-22) 2-41-36 2-40-49 | 2-24-49 | 146157 Жако |
| 1.4 | Калининград- ская область, г. Калининград | (011-2) 46-19-19 | 27-38-67 | 262883 Индофенол |
| 1.5 | Ленинградская область и г. Санкт-Петер- бург | (812) 311-01-67 312-01-78 | 164-97-95 | 122421 Мавр |
| 1.6 | Мурманская об- ласть, г. Мур- манск | (8152) 57-32-44 55-50-90 | 55-77-69 55-50-48 | 126158 Обтяжка |
| 1.7 | Новгородская область, г. Новгород | (816-00) 7-47-36 7-63-47 | 7-63-47 | 237143 Павия-865 |
| 1.8 | Псковская об- ласть, г. Псков | (811-22) 2-28-62 | 3-82-67 | 246262 Римляник |
| 2 | Центральный региональный центр, г. Мо- сква | (095) 443-82-84 | 449-35-36 | 113804 Аризонит |
| 2.1 | Белгородская область, г. Белгород | (072-22) 2-12-00 | 2-91-80 2-02-00 | 156228 Диапозитив |
| 2.2 | Брянская об- ласть, г. Брянск | (083-2) 74-25-33 74-25-85 | 46-24-39 | 182110 Евлах-865 |
| 2.3 | Владимирская область, г. Владимир | (092-22) 2-24-69 2-65-40 | 1-55-42 | 718296 Евразиец |
| 2.4 | Воронежская область, г. Воронеж | (073-2) 55-38-38 | 55-42-38 | 653722 Жакур |
| 2.5 | Ивановская об- ласть, г. Ива- ново | (093-2) 26-95-43 | 26-25-27 | 227216 Иматр |
| 2.6 | Калужская об- ласть, г. Ка- луга | (084-22) 7-48-41 12-25-59 | 12-19-70 | 183145 Каракол |
| 2.7 | Костромская область, г. Кострома | (094-2) 57-37-80 57-87-51 | 54-69-13 | 129776 Кельма |
| 2.8 | Курская об- ласть, г. Курск | (071-22) 2-33-53 1-72-05 2-35-34 | 56-47-17 56-70-24 | 137163 Ланда |
| 2.9 | Липецкая об- ласть, г. Ли- пецк | (074-3) 24-11-01 77-38-03 | 77-87-05 | 101104 Магма |
| 2.10 | г. Москва | (095) 917-67-83 925-34-27 923-81-45 | 229-19-38 | 417152 Бизерта |
| 2.11 | Московская об- ласть, г. Мо- сква | (095) 592-54-49 592-54-83 | 597-10-90 | 205283, 205280 Гераклион |
| 2.12 | Нижегородская область, г. Нижний Новго- род | (831-2) 33-25-39 | 33-45-83 | 151083 Илфорд |
| 2.13 | Орловская об- ласть, г. Орел | (086-00) 6-39-99 9-59-76 | 6-57-87 | 148164 Расшифровщик |
| 2.14 | Рязанская об- ласть, г. Ря- зань | (091-2) 77-33-37 44-19-10 | 44-19-10 | 636424 Привентор |
| 2.15 | Смоленская об- ласть, г. Смо- ленск | (081-22) 3-61-30 3-01-76 | 3-61-30 | 281173 Сафрол |
| 2.16 | Тамбовская об- ласть, г. Там- бов | (0752) 22-35-27 | 21-45-53 | 226176 Трелевка |
| 2.17 | Тверская об- ласть, г. Тверь | (082-2) 33-26-36 | 33-45-45 | 171144 Карбонатор |
| 2.18 | Тульская об- ласть, г. Тула | (087-2) 36-44-74 36-44-55 | 36-39-73 | 253454 Орит |
| 2.19 | Ярославская область, г. Ярославль | (085-2) 22-47-38 | 22-32-22 | 217149 Трековый |
| 3 | Северо-Кавказ- ский региона- льный центр, г. Ростов-на- Дону | (863-2) 66-60-45 67-35-83 | 66-65-09 | 123140 Гюрза |
| 3.1 | Республика Да- гестан, г. Ма- хачкала | (87220) 62-01-80 67-32-42 | 67-32-45 | 175148 Трескучий |
| 3.2 | Республика Ка- бардино-Балка- рия, г. Наль- чик | (86600) 2-20-73 2-49-89 | 7-56-50 | 257140 Корсит |
| 3.3 | Республика Калмыкия, г. Элиста | (847-22) 6-17-50 6-10-21 | 6-25-29 | 249292 Ромб |
| 3.4 | Республика Ка- рачаево-Черке- сия, г. Чер- кесск | (782-2) 2-49-89 | 5-49-35 | 297186 Гептин |
| 3.5 | Республика Се- верная Осетия, г. Владикавказ | (867-22) 3-31-94 5-76-17 | 5-14-20 | 26-51-18 Чаща |
| 3.6 | Республика Адыгея, г. Майкоп | (877-22) 2-45-10 | 2-58-06 | 711484 Колос |
| 3.7 | Республика Ин- гушетия, г. Назрань | (87134) 2-30-00 | - | - |
| 3.8 | Краснодарский край, г. Крас- нодар | (861-2) 52-41-12 55-41-70 | 52-57-29 52-22-28 | 211970 Ауксин |
| 3.9 | Ставропольский край, г. Став- рополь | (865-2) 32-42-31 25-52-26 | 32-42-40 | 562441 Гептин |
| 3.10 | Астраханская область, г. Астрахань | (851-2) 23-95-16 22-84-89 | 22-38-25 | 254864 Диализный |
| 3.11 | Волгоградская область, г. Волгоград | (844-2) 36-29-09 93-41-56 | 36-33-64 93-40-32 | 117129 Единение |
| 3.12 | Ростовская об- ласть, г. Рос- тов-на-Дону | (863-2) 67-32-53 66-32-18 66-59-89 | 66-63-08 | 123340 Гюрза |
| 4 | Приволжский региональный центр, г. Са- мара | (846-2) 32-83-42 | 32-83-42 | 214320, 344401 Магия |
| 4.1 | Республика Башкирия, г. Уфа | (347-2) 22-55-60 22-28-39 | 23-48-56 | 162134 Тремолит |
| 4.2 | Республика Ма- рий Эл, г. Йошкар-Ола | (836-25) 5-23-71 6-01-59 | 5-70-22 | 220363 Зенит |
| 4.3 | Республика Ко- ми, г. Сыктыв- кар | (821-2) 42-20-00 42-57-01 | 42-23-98 42-57-01 | 181154 Экзот |
| 4.4 | Республика Мордовия, г. Саранск | (834-2) 17-65-02 17-59-95 | 17-12-28 | 256320 Эра |
| 4.5 | Республика Та- тарстан, г. Казань | (843-2) 38-39-05 76-37-61 | 38-39-05 | 224139 Трент |
| 4.6 | Республика Уд- муртия, г. Ижевск | (341-2) 22-70-83 | 75-35-33 | 255139 Прашник |
| 4.7 | Республика Чу- вашия, г. Че- боксары | (835-0) 22-07-51 22-42-01 | 21-30-01 | 158036 Грань |
| 4.8 | Кировская об- ласть, г. Ки- ров | (833-2) 62-77-76 62-12-37 | 63-58-11 | 172466 Келейник |
| 4.9 | Оренбургская область, г. Оренбург | (353-2) 47-24-00 47-59-99 | 47-80-40 | 144116 Практичный |
| 4.10 | Пензенская об- ласть, г. Пен- за | (841-2) 66-33-79 | 66-20-83 | 155188 Падекатор |
| 4.11 | Пермская об- ласть, г. Пермь | (342-2) 33-85-05 | 33-43-51 | 134129 Рационализатор |
| 4.12 | Самарская об- ласть, г. Са- мара | (846-2) 32-04-04 | 32-22-60 | 214167 Коломбина |
| 4.13 | Саратовская область, г. Саратов | (845-2) 24-90-36 26-50-15 | 24-63-55 | 241235 Саечник |
| 4.14 | Ульяновская область, г. Ульяновск | (842-2) 31-45-41 31-29-22 | - | 263133 Чевиана |
| 5 | Уральский ре- гиональный центр, г. Ека- теринбург | (343-2) 62-60-66 62-32-86 | 62-74-96 | 221608 Разум |
| 5.1 | Курганская об- ласть, г. Кур- ган | (352-22) 2-99-70 2-21-72 | 2-21-72 | 120285 Ламиния |
| 5.2 | Свердловская область, г. Екатеринбург | (343-2) 51-24-20 58-98-80 | 51-30-82 | 221235 Сайда |
| 5.3 | Челябинская область, г. Челябинск | (351-2) 38-24-01 33-50-55 33-97-84 | 65-29-02 | 124155 Чекмарь |
| 5.4 | Тюменская об- ласть, г. Тю- мень | (345-2) 24-66-22 24-78-14 24-67-44 | 24-78-14 | 235138 Хром |
| 6 | Западно-Си- бирский регио- нальный центр, г. Новосибирск | (383-2) 21-83-71 20-47-43 | 22-49-36 Сахарник | 133342 Вожак |
| 6.1 | Республика Ал- тай, г. Горно- Алтайск | (38541) 21-53 | 21-53 8-227-999-121 | 233593 Алтай |
| 6.2 | Алтайский край, г. Бар- наул | (3852) 25-25-35 | 23-96-30 | 233178 Аржак |
| 6.3 | Кемеровская область, г. Кемерово | (384-2) 25-03-89 | 25-49-05 | 215171 Карпин |
| 6.4 | Новосибирская область, г. Новосибирск | (383-2) 23-47-14 22-05-61 | 22-05-61 | 143843 |
| 6.5 | Омская об- ласть, г. Омск | (381-2) 31-54-24 33-14-95 | 31-01-20 | 216115 Пинагор |
| 6.6 | Томская об- ласть, г. Томск | (382-2) 23-05-10 | 23-05-10 | 230510 Флюат |
| 7 | Восточно-Си- бирский регио- нальный центр, г. Красноярск | (391-2) 27-34-30 | 66-12-56 | 288008 Буковник |
| 7.1 | Республика Ты- ва, г. Кызыл | (394-22) 2-40-66 | 2-55-71 | 788021 Флюгерный |
| 7.2 | Республика Ха- касия, г. Аба- кан | (391-72) 6-70-40 | 6-79-51 | 150255 Сахарод |
| 7.3 | Красноярский край, г. Крас- ноярск | (391-2) 22-27-81 22-22-32 | 22-29-95 | 288122 Буковник |
| 8 | Забайкальский региональный центр, г. Чита | (302-22) 6-84-52 3-20-82 | 6-04-41 Колорадо | 225380 Лото |
| 8.1 | Республика Бу- рятия, г. Улан-Удэ | (301-22) 3-40-93 3-01-88 | 2-40-93 2-68-01 | 219119 Хроматизм |
| 8.2 | Республика Са- ха (Якутия), г. Якутск | (441-22) 2-73-48 4-49-96 | 2-43-80 | 135119 Садочник |
| 8.3 | Иркутская об- ласть, г. Ир- кутск | (395-2) 43-58-04 46-29-84 | 34-74-10 | 231124 Индона |
| 8.4 | Читинская об- ласть, г. Чита | (302-22) 3-22-21 | 6-37-16 | 225148 Чембур |
| 9 | Дальневосточ- ный региональ- ный центр, г. Хабаровск | (421-2) 33-14-65 | 21-89-01 | 141406 Набат |
| 9.1 | Приморский край, г. Вла- дивосток | (4232) 2-13-97 | 22-98-48 | 213434 Аримна |
| 9.2 | Хабаровский край, г. Хаба- ровск | (421-2) 33-45-74 | 22-52-65 | 141235 Геракуния |
| 9.3 | Амурская об- ласть, г. Бла- говещенск | (416-2) 42-21-83 | 42-05-25 | 154152 Грузопоток |
| 9.4 | Камчатская об- ласть, г. Пет- ропавловск- Камчатский | (415-22) 7-60-97 | 2-68-13 | 244351 Кармона |
| 9.5 | Магаданская область, г. Магадан | (41322) 2-41-91 | 2-43-39 | 145172 Нитрон |
| 9.6 | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск | (424-22) 2-36-63 | 2-63-85 | 152179 Сайма |
| 9.7 | Еврейская ав- тономная об- ласть, г. Би- робиджан | (426-22) 6-49-58 | 6-95-65 | 339176 Кредитка |
| 9.8 | Чукотский ав- тономный ок- руг, г. Ана- дырь | (427-22) 4-43-74 | 4-21-91 | 145535 |

## Минатом России

Дежурный по транспортному управлению      тел. (095) 239-44-81

(круглосуточно)

Дежурный департамента безопасности,       тел. (095) 239-21-04

экологии и чрезвычайных ситуаций             (в дневное время)

## Госатомнадзор России

Ответственный дежурный                    тел. (095) 912-42-42

факс (095) 278-80-90