ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2012 года N 1069

О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов

(с изменениями на 29 октября 2022 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.02.2015, N 0001201502090001);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.11.2022, N 0001202211010002) (вступило в силу с 1 января 2024 года).

___________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам;

критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов.

2. Критерии, утвержденные настоящим постановлением, применяются при:

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, включая деятельность, связанную с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;

ликвидации последствий радиационных аварий;

реабилитации радиационно загрязненных территорий, в том числе образовавшихся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях;

осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 9-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 года N 1069

Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

(с изменениями на 29 октября 2022 года)

1. Твердые, жидкие и газообразные отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям согласно приложению превышает 1.

Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

1_1. При расчете суммы отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении к настоящему документу, допускается не учитывать радионуклиды, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям не превышает 0,01.

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929)

2. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям твердые отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

3. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям жидкие отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

0,5 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

4. Твердые отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

,

где:

- удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г;

- удельная активность калия-40, Бк/г.

5. Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

,

где:

- удельная активность урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г.

6. Определение удельной активности радионуклидов радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, калия-40, урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)

Приложение

к критериям отнесения твердых,

жидких и газообразных отходов

к радиоактивным отходам

Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах

(с изменениями на 29 октября 2022 года)

| N п/п | Вид радионуклида | Период полураспада | Предельные значения удельной активности, Бк/г | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радионуклида* | твердые отходы | жидкие отходы | объемной активности (газообразные отходы)**, Бк/м |  |
| 1. | Н-3 | 12,3 года | 1 х 10 | 1 х 10 | 1,9 х 10 |  |
| 2. | Ве-7 | 53,3 суток | 1 х 10 | 4,9 х 10 | 2 х 10 |  |
| 3. | С-14 | 5,73 х 10 лет | 1 х 10 | 24 | 55 |  |
| 4. | F-18 | 1,83 часа | 10 | 10 | 1,6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 5. | Na-22 | 2,6 года | 10 | 4,3 | 72 |  |
| 6. | Na-24 | 15 часов | 10 | 10 | 2,9 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 7. | Si-31 | 2,62 часа | 1 х 10 | 24 | 1,1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 8. | P-32 | 14,3 суток | 1 х 10 | 5,7 | 34 |  |
| 9. | P-33 | 25,4 суток | 1 х 10 | 57 | 72 |  |
| 10. | S-35 | 87,4 суток | 1 х 10 | 17,8 | 76 |  |
| 11. | Cl-36 | 3,01 х 10 лет | 1 х 10 | 15 | 16 |  |
| 12. | Ar-37 | 35,04 суток | 1 х 10 | - | 6,6 х 10 |  |
| 13. | Ar-41 | 1,83 часа | 1 х 10 | - | 5,1 х 10 |  |
| 14. | K-40 | 1,28 х 10 лет | 1 х 10 | 2,2 | 31 |  |
| 15. | K-42 | 12,4 часа | 1 х 10 | 31 | 5,2 х 10 |  |
| 16. | K-43 | 22,6 часа | 10 | 10 | 5,4 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 16_1. | Са-41 | 1,02 х 10лет | 1 х 10 | 72 | 420 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) |  |
| 17. | Ca-45 | 163 суток | 1 х 10 | 19 | 30 |  |
| 18. | Ca-47 | 4,53 суток | 10 | 8,6 | 53 |  |
| 19. | Sc-46 | 83,8 суток | 10 | 9,1 | 16 |  |
| 20. | Sc-47 | 3,35 суток | 1 х 10 | 25 | 1,5 х 10 |  |
| 21. | Sc-48 | 1,82 суток | 10 | 8,1 | 89 |  |
| 22. | V-48 | 16,2 суток | 10 | 6,9 | 45 |  |
| 23. | Cr-51 | 27,7 суток | 1 х 10 | 3,6 х 10 | 2,5 х 10 |  |
| 24. | Mn-52 | 5,59 суток | 10 | 7,6 | 77 |  |
| 25. | Mn-53 | 3,7 х 10 лет | 1 х 10 | 4,6 х 10 | 1,5 х 10 |  |
| 26. | Mn-54 | 312 суток | 10 | 10 | 72 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 27. | Mn-56 | 2,58 часа | 10 | 10 | 6,8 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 28. | Fe-52 | 8,28 часа | 10 | 9,7 | 1,2 х 10 |  |
| 29. | Fe-55 | 2,7 года | 1 х 10 | 42 | 3,1 х 10 |  |
| 30. | Fe-59 | 44,5 суток | 10 | 7,6 | 30 |  |
| 31. | Co-55 | 17,5 часа | 10 | 10 | 1,6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 32. | Co-56 | 78,7 суток | 10 | 5,5 | 24 |  |
| 33. | Co-57 | 271 сутки | 1 х 10 | 65 | 2 х 10 |  |
| 34. | Co-58 | 70,8 суток | 10 | 10 | 68 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 35. | Co-58m | 9,15 часа | 1 х 10 | 5,7 х 10 | 6,9 х 10 |  |
| 36. | Co-60 | 5,27 года | 10 | 4 | 11 |  |
| 37. | Co-61 | 1,65 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 1,9 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 38. | Ni-59 | 7,5 х 10 лет | 1 х 10 | 2,2 х 10 | 8,5 х 10 |  |
| 39. | Ni-63 | 96 лет | 1 х 10 | 91 | 2,6 х 10 |  |
| 40. | Ni-65 | 2,52 часа | 10 | 10 | 1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 41. | Cu-64 | 12,7 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 9,2 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 42. | Zn-65 | 244 суток | 10 | 3,5 | 72 |  |
| 43. | Zn-69m | 13,8 часа | 1 х 10 | 31 | 3,5 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 44. | Ga-72 | 14,1 часа | 10 | 10 | 1,5 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 45. | Ge-71 | 11,8 суток | 1 х 10 | 1,14 х 10 | 6,1 х 10 |  |
| 46. | As-73 | 80,3 суток | 1 х 10 | 53 | 1,1 х 10 |  |
| 47. | As-74 | 17,8 суток | 10 | 10 | 53 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 48. | As-76 | 1,1 суток | 1 х 10 | 8,6 | 1,1 х 10 |  |
| 49. | As-77 | 1,62 суток | 1 х 10 | 34 | 2,7 х 10 |  |
| 50. | Se-75 | 120 суток | 1 х 10 | 5,3 | 77 |  |
| 51. | Br-82 | 1,47 суток | 10 | 10 | 1,7 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 52. | Kr-76 | 14,8 часа | 1 х 10 | - | 1,7 х 10 |  |
| 53. | Kr-77 | 1,24 часа | 1 х 10 | - | 7 х 10 |  |
| 54. | Kr-79 | 1,46 суток | 1 х 10 | - | 2,8 х 10 |  |
| 55. | Kr-81 | 2,29 х 10 лет | 1 х 10 | - | 1,3 х 10 |  |
| 56. | Kr-83m | 1,83 часа | 1 х 10 | - | 1,3 х 10 |  |
| 57. | Kr-85 | 10,76 года | 1 х 10 | - | 1,2 х 10 |  |
| 58. | Kr-85m | 4,48 часа | 1 х 10 | - | 4,6 х 10 |  |
| 59. | Kr-87 | 1,27 часа | 1 х 10 | - | 8 х 10 |  |
| 60. | Kr-88 | 2,84 часа | 1 х 10 | - | 3,2 х 10 |  |
| 61. | Rb-86 | 18,7 суток | 1 х 10 | 4,9 | 68 |  |
| 62. | Sr-85 | 64,8 суток | 1 х 10 | 24 | 1,6 х 10 |  |
| 63. | Sr-85m | 1,16 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 2,1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 64. | Sr-87m | 2,8 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 4,3 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 65. | Sr-89 | 50,5 суток | 1 х 10 | 5,3 | 19 |  |
| 66. | Sr-90 | 29,1 года | 1 х 10*** | 0,49 | 2,7 |  |
| 67. | Sr-91 | 9,5 часа | 10 | 10 | 2,3 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 68. | Sr-92 | 2,71 часа | 10 | 10 | 3,7 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 69. | Y-90 | 2,67 суток | 1 х 10 | 5,1 | 60 |  |
| 70. | Y-91 | 58,5 суток | 1 х 10 | 5,7 | 14 |  |
| 71. | Y-92 | 3,54 часа | 1 х 10 | 27 | 4,3 х 10 |  |
| 72. | Y-93 | 10,1 часа | 1 х 10 | 11 | 1,7 х 10 |  |
| 73. | Zr-93 | 1,53 х 10 лет | 1 х 10*** | 12 | 12 |  |
| 74. | Zr-95 | 64 суток | 10 | 10 | 23 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 75. | Zr-97 | 16,9 часа | 10*** | 6,5 | 99 |  |
| 76. | Nb-93m | 13,6 года | 1 х 10 | 1,1 х 10 | 2,2 х 10 |  |
| 77. | Nb-94 | 2,03 х 10 лет | 10 | 8,1 | 11 |  |
| 78. | Nb-95 | 35,1 суток | 10 | 10 | 72 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 79. | Nb-97 | 1,2 часа | 10 | 10 | 2,1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 80. | Mo-90 | 5,67 часа | 10 | 10 | 2,6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 81. | Mo-93 | 3,5 х 10 лет | 1 х 10 | 4,4 | 2,1 х 10 |  |
| 82. | Mo-99 | 2,75 суток | 1 х 10 | 22 | 1,2 х 10 |  |
| 83. | Tc-96 | 4,28 суток | 10 | 10 | 1,3 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 84. | Tc-97 | 2,6 х 10 лет | 1 х 10 | 2 х 10 | 4,9 х 10 |  |
| 85. | Tc-97m | 87 суток | 1 х 10 | 25 | 33 |  |
| 86. | Tc-99 | 2,13 х 10 лет | 1 х 10 | 21 | 27 |  |
| 87. | Tc-99m | 6,02 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 5,3 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 88. | Ru-97 | 2,9 суток | 1 х 10 | 91 | 8,6 х 10 |  |
| 89. | Ru-103 | 39,3 суток | 1 х 10 | 19 | 46 |  |
| 90. | Ru-105 | 4,44 часа | 10 | 10 | 5,7 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 91. | Ru-106 | 1,01 года | 1 х 10*** | 2 | 4,4 |  |
| 92. | Rh-105 | 1,47 суток | 1 х 10 | 37 | 3 х 10 |  |
| 93. | Pd-103 | 17 суток | 1 х 10 | 72 | 2,6 х 10 |  |
| 94. | Pd-109 | 13,4 часа | 1 х 10 | 24 | 2,7 х 10 |  |
| 95. | Ag-105 | 41 сутки | 1 х 10 | 29 | 1,5 х 10 |  |
| 96. | Ag-110m | 250 суток | 10 | 4,9 | 15 |  |
| 97. | Ag-111 | 7,45 суток | 1 х 10 | 11 | 72 |  |
| 98. | Cd-109 | 1,27 года | 1 х 10 | 6,9 | 14 |  |
| 99. | Cd-115 | 2,23 суток | 1 х 10 | 9,8 | 1 х 10 |  |
| 100. | Cd-115m | 44,6 суток | 1 х 10 | 4,2 | 15 |  |
| 101. | In-111 | 2,83 суток | 1 х 10 | 47 | 4,4 х 10 |  |
| 102. | In-113m | 1,66 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 4,7 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 103. | In-114m | 49,5 суток | 1 х 10 | 3,3 | 6,8 |  |
| 104. | In-115m | 4,49 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 1,5 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 105. | Sn-113 | 115 суток | 1 х 10 | 19 | 43 |
| 106. | Sn-125 | 9,64 суток | 1 х 10 | 4,4 | 35 |
| 107. | Sb-122 | 2,7 суток | 1 х 10 | 8,1 | 92 |
| 108. | Sb-124 | 60,2 суток | 10 | 5,5 | 18 |
| 109. | Sb-125 | 2,77 года | 1 х 10 | 12 | 24 |
| 110. | Te-123m | 120 суток | 1 х 10 | 8,6 | 27 |
| 111. | Te-125m | 58 суток | 1 х 10 | 15 | 32 |
| 112. | Te-127 | 9,35 часа | 1 х 10 | 81 | 7,2 х 10 |
| 113. | Te-127m | 109 суток | 1 х 10 | 6 | 15 |
| 114. | Te-129 | 1,16 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 2,3 х 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |
| 115. | Te-129m | 33,6 суток | 1 х 10 | 4,6 | 17 |
| 116. | Te-131m | 1,25 суток | 10 | 7,2 | 91 |
| 117. | Te-132 | 3,26 суток | 1 х 10 | 3,6 | 40 |
| 118. | I-123 | 13,2 часа | 1 х 10 | 65 | 6,6 х 10 |
| 119. | I-125 | 60,1 суток | 1 х 10 | 0,91 | 17 |
| 120. | I-126 | 13 суток | 1 х 10 | 0,47 | 6,3 |
| 121. | I-129 | 1,57 х 10 лет | 1 х 10 | 0,13 | 2,9 |
| 122. | I-130 | 12,4 часа | 10 | 6,9 | 71 |
| 123. | I-131 | 8,04 суток | 1 х 10 | 0,62 | 7,3 |
| 124. | I-132 | 2,3 часа | 10 | 10 | 5,4 х 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |
| 125. | I-133 | 20,8 часа | 10 | 3,1 | 29 |
| 126. | I-135 | 6,61 часа | 10 | 10 | 1,4 х 10 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |
| 127. | Xe-131m | 11,84 суток | 1 х 10 | - | 8,5 х 10 |  |
| 128. | Хе-133 | 5,24 суток | 1 х 10 | - | 2,2 х 10 |  |
| 129. | Хе-135 | 9,14 часа | 1 х 10 | - | 2,8 х 10 |  |
| 130. | Cs-129 | 1,34 суток | 1 х 10 | 1 х 10 | 1,9 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 131. | Cs-131 | 9,69 суток | 1 х 10 | 2,4 х 10 | 3,1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 132. | Cs-132 | 6,48 суток | 10 | 10 | 4,4 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 133. | Cs-134 | 2,06 года | 10 | 0,72 | 19 |  |
| 134. | Cs-134m | 2,9 часа | 1 х 10 | 6,8 х 10 | 6,1 х 10 |  |
| 135. | Cs-135 | 2,3 х 10 лет | 1 х 10 | 6,9 | 1,8 х 10 |  |
| 136. | Cs-136 | 13,1 суток | 10 | 4,6 | 96 |  |
| 137. | Cs-137 | 30,17 года | 10*** | 1,1 | 27 |  |
| 138. | Ba-131 | 11,8 суток | 1 х 10 | 30 | 1,4 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 139. | Ba-133 | 10,7 года | 10 | 9,1 | 25 |  |
| 140. | Ba-140 | 12,7 суток | 10*** | 5 | 22 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 141. | La-140 | 1,68 суток | 10 | 7 | 84 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 142. | Ce-139 | 138 суток | 1 х 10 | 53 | 65 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 143. | Ce-141 | 32,5 суток | 1 х 10 | 19 | 33 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 144. | Ce-143 | 1,38 суток | 1 х 10 | 12 | 1,3 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 145. | Ce-144 | 284 суток | 1 х 10*** | 2,6 | 3,3 |  |
| 146. | Pr-142 | 19,1 часа | 1 х 10 | 10 | 1,4 х 10 |  |
| 147. | Pr-143 | 13,6 суток | 1 х 10 | 11 | 46 |  |
| 148. | Nd-147 | 11 суток | 1 х 10 | 12 | 46 |  |
| 149. | Nd-149 | 1,73 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 150. | Pm-147 | 2,62 года | 1 х 10 | 53 | 24 |  |
| 151. | Pm-149 | 2,21 суток | 1 х 10 | 14 | 1,5 х 10 |  |
| 152. | Sm-151 | 90 лет | 1 х 10 | 1,4 х 10 | 31 |  |
| 153. | Sm-153 | 1,95 суток | 1 х 10 | 19 | 1,7 х 10 |  |
| 154. | Eu-152 | 13,3 года | 10 | 9,8 | 2,9 |  |
| 155. | Eu-152m | 9,32 часа | 1 х 10 | 27 | 4 х 10 |  |
| 156. | Eu-154 | 8,8 года | 10 | 6,9 | 2,3 |  |
| 157. | Eu-155 | 4,96 года | 1 х 10 | 43 | 18 |  |
| 158. | Gd-153 | 242 суток | 1 х 10 | 51 | 44 |  |
| 159. | Gd-159 | 18,6 часа | 1 х 10 | 27 | 3,5 х 10 |  |
| 160. | Tb-160 | 72,3 суток | 10 | 8,6 | 16 |  |
| 161. | Dy-165 | 2,33 часа | 1 х 10 | 1,2 х 10 | 1,5 х 10 |  |
| 162. | Dy-166 | 3,4 суток | 1 х 10 | 8,5 | 60 |  |
| 163. | Ho-166 | 1,12 суток | 1 х 10 | 9,7 | 1,3 х 10 |  |
| 164. | Er-169 | 9,3 суток | 1 х 10 | 37 | 1,1 х 10 |  |
| 165. | Er-171 | 7,52 часа | 1 х 10 | 38 | 4,3 х 10 |  |
| 166. | Tm-170 | 129 суток | 1 х 10 | 10 | 16 |  |
| 167. | Tm-171 | 1,92 года | 1 х 10 | 1,2 х 10 | 86 |  |
| 168. | Yb-175 | 4,19 суток | 1 х 10 | 31 | 1,5 х 10 |  |
| 169. | Lu-177 | 6,71 суток | 1 х 10 | 25 | 91 |  |
| 170. | Hf-181 | 42,4 суток | 10 | 10 | 22 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 171. | Ta-182 | 115 суток | 10 | 9,1 | 11 |  |
| 172. | W-181 | 121 сутки | 1 х 10 | 1,8 х 10 | 2,8 х 10 |  |
| 173. | W-185 | 75,1 суток | 1 х 10 | 31 | 5,3 х 10 |  |
| 174. | W-187 | 23,9 часа | 1 х 10 | 21 | 3,5 х 10 |  |

| 175. | Re-186 | 3,78 суток | 1 х 10 | 9,1 | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | Re-188 | 17 часов | 1 х 10 | 9,7 | 1,1 х 10 |  |
| 177. | Os-185 | 94 суток | 10 | 10 | 72 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 178. | Os-191 | 15,4 суток | 1 х 10 | 24 | 60 |  |
| 179. | Os-191m | 13 часов | 1 х 10 | 1,4 х 10 | 6,8 х 10 |  |
| 180. | Os-193 | 1,25 суток | 1 х 10 | 17 | 1,9 х 10 |  |
| 181. | Ir-190 | 12,1 суток | 10 | 10 | 46 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 182. | Ir-192 | 74 суток | 10 | 9,8 | 17 |  |
| 183. | Ir-194 | 19,1 часа | 1 х 10 | 10 | 1,4 х 10 |  |
| 184. | Pt-191 | 2,8 суток | 1 х 10 | 40 | 6,7 х 10 |  |
| 185. | Pt-193m | 4,33 суток | 1 х 10 | 30 | 5,3 х 10 |  |
| 186. | Pt-197 | 18,3 часа | 1 х 10 | 34 | 7,2 х 10 |  |
| 187. | Pt-197m | 1,57 часа | 1 х 10 | 1 х 10 | 2,9 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 188. | Au-198 | 2,69 суток | 1 х 10 | 14 | 1,2 х 10 |  |
| 189. | Au-199 | 3,14 суток | 1 х 10 | 31 | 1,4 х 10 |  |
| 190. | Hg-197 | 2,67 суток | 1 х 10 | 60 | 3,6 х 10 |  |
| 191. | Hg-197m | 23,8 часа | 1 х 10 | 29 | 2 х 10 |  |
| 192. | Hg-203 | 46,6 суток | 1 х 10 | 7,2 | 46 |  |
| 193. | Tl-200 | 1,09 суток | 10 | 10 | 6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 194. | Tl-201 | 3,04 суток | 1 х 10 | 1 х 10 | 1,6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 195. | Tl-202 | 12,2 суток | 1 х 10 | 30 | 4,4 х 10 |  |
| 196. | Tl-204 | 3,78 года | 1 х 10 | 11 | 1,6 х 10 |  |
| 197. | Pb-203 | 2,17 суток | 1 х 10 | 57 | 5,3 х 10 |  |
| 198. | Pb-210 | 22,3 года | 10*** | 2 х 10 | 0,11 |  |
| 199. | Pb-212 | 10,6 часа | 10*** | 2,2 | 0,62 |  |
| 200. | Bi-206 | 6,24 суток | 10 | 7,2 | 65 |  |
| 201. | Bi-207 | 38 лет | 10 | 10 | 21 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 202. | Bi-210 | 5,01 суток | 1 х 10 | 11 | 1,2 |  |
| 203. | Bi-212 | 1,01 часа | 10*** | 10 | 3,6 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 204. | Po-205 | 1,8 часа | 10 | 10 | 1,6 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 205. | Po-207 | 5,83 часа | 10 | 10 | 1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 206. | Po-210 | 138 суток | 10 | 1,1 х 10 | 3,4 х 10 |  |
| 207. | At-211 | 7,21 часа | 1 х 10 | 1,2 | 1,05 |  |
| 208. | Rn-222 | 3,82 суток | 10*** | - | 2 х 10 |  |
| 209. | Ra-223 | 11,4 суток | 1 х 10*** | 0,14 | 1,5 х 10 |  |
| 210. | Ra-224 | 3,66 суток | 10*** | 0,21 | 3,7 х 10 |  |
| 211. | Ra-225 | 14,8 суток | 1 х 10 | 0,14 | 1,7 х 10 |  |
| 212. | Ra-226 | 1,6 х 10 лет | 10*** | 4,9 х 10 | 3 х 10 |  |
| 213. | Ra-228 | 5,75 года | 10*** | 2 х 10 | 3,1 х 10 |  |
| 213_1. | Ас-227 | 21,8 лет | 0,1 | 1,25 х 10 | 2,2 х 10 |  |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) |  |
| 214. | Ac-228 | 6,13 часа | 10 | 10 | 3,2 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 215. | Th-227 | 18,7 суток | 10 | 1,6 | 1,1 х 10 |  |
| 216. | Th-228 | 1,91 года | 1*** | 0,19 | 2,9 х 10 |  |
| 217. | Th-229 | 7,34 х 10 лет | 1*** | 2,8 х 10 | 1,7 х 10 |  |
| 218. | Th-230 | 7,7 х 10 лет | 1 | 6,5 х 10 | 8,8 х 10 |  |
| 219. | Th-231 | 1,06 суток | 1 х 10 | 40 | 3,1 х 10 |  |
| 220. | Th-232 | 1,4 х 10 лет | 1*** | 6 х 10 | 4,9 х 10 |  |
| 221. | Th-природный, включая Th-232 | 1,4 х 10 лет | 1*** | - | - |  |
| 222. | Th-234 | 24,1 суток | 1 x 10*** | 4 | 15 |  |
| 223. | Pa-230 | 17,4 суток | 10 | 10 | 0,14 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 224. | Pa-231 | 3,27 х 10 лет | 1 | 1,9 х 10 | 8,8 х 10 |  |
| 225. | Pa-233 | 27 суток | 1 х 10 | 16 | 28 |  |
| 226. | U-230 | 20,8 суток | 10*** | 0,25 | 8,1 х 10 |  |
| 227. | U-231 | 4,2 суток | 1 х 10 | 49 | 3 х 10 |  |
| 228. | U-232 | 72 года | 1*** | 4,2 х 10 | 1,4 х 10 |  |
| 229. | U-233 | 1,58 х 10 лет | 10 | 0,27 | 3,2 х 10 |  |
| 230. | U-234 | 2,44 х 10 лет | 10 | 0,28 | 3,3 х 10 |  |
| 231. | U-235 | 7,04 х 10 лет | 10*** | 0,29 | 3,7 х 10 |  |
| 232. | U-236 | 2,34 х 10 лет | 10 | 0,29 | 3,5 х 10 |  |
| 233. | U-237 | 6,75 суток | 1 х 10 | 18 | 65 |  |
| 234. | U-238 | 4,47 х 10 лет | 10*** | 0,3 | 4 х 10 |  |
| 235. | U-природный | 4,47 х 10 лет | 1*** | - | - |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 236. | U-240 | 14,1 часа | 1 х 10 | 12 | 1,6 х 10 |  |
| 237. | U-240 | 14,1 часа | 10*** | - | - |  |
| 238. | Np-237 | 2,14 х 10 лет | 1*** | 0,13 | 5,4 х 10 |  |
| 239. | Np-239 | 2,36 суток | 1 х 10 | 17 | 1,1 х 10 |  |
| 240. | Np-240 | 1,08 часа | 10 | 10 | 1,1 х 10 |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) |  |
| 241. | Pu-234 | 8,8 часа | 1 х 10 | 85 | 5,2 |
| 242. | Pu-236 | 2,85 года | 10 | 0,16 | 6,2 х 10 |
| 243. | Pu-237 | 45,3 суток | 1 х 10 | 1,4 х 10 | 3,2 х 10 |
| 244. | Pu-238 | 87,7 года | 1 | 6 х 10 | 2,7 х 10 |
| 245. | Pu-239 | 2,41 х 10 лет | 1 | 5,5 х 10 | 2,5 х 10 |
| 246. | Pu-240 | 6,54 х 10 лет | 1 | 5,5 х 10 | 2,5 х 10 |
| 247. | Pu-241 | 14,4 года | 1 х 10 | 2,9 | 0,14 |
| 248. | Pu-242 | 3,76 х 10 лет | 1 | 5,7 х 10 | 2,6 х 10 |
| 249. | Pu-243 | 4,95 часа | 1 х 10 | 1,6 х 10 | 1,3 х 10 |
| 250. | Pu-244 | 8,26 х 10 лет | 1 | 5,7 х 10 | 2,6 х 10 |
| 251. | Am-241 | 432 года | 1 | 6,9 х 10 | 2,9 х 10 |
| 252. | Am-242 | 16 часов | 1 х 10 | 46 | 6,5 |
| 253. | Am-242m | 152 года | 1*** | 7,2 х 10 | 3,3 х 10 |
| 254. | Am243 | 7,38 х 10 лет | 1*** | 6,9 х 10 | 3 х 10 |
| 255. | Cm-242 | 163 суток | 1 х 10 | 1, 4 | 2,1 х 10 |
| 256. | Cm-243 | 28,5 года | 1 | 9,1 х 10 | 4 х 10 |
| 257. | Cm-244 | 18,1 года | 10 | 0,11 | 4,6 х 10 |
| 258. | Cm-245 | 8,5 х 10 лет | 1 | 6,5 х 10 | 2,9 х 10 |
| 259. | Cm-246 | 4,73 х 10 лет | 1 | 6,5 х 10 | 2,9 х 10 |
| 260. | Cm-247 | 1,56 х 10 лет | 1 | 7,2 х 10 | 3,2 х 10 |
| 261. | Cm-248 | 3,39 х 10 лет | 1 | 1,8 х 10 | 8,2 х 10 |
| 262. | Bk-249 | 320 суток | 1 х 10 | 24 | 0,77 |
| 263. | Cf-246 | 1,49 суток | 1 х 10 | 4,2 | 0,24 |
| 264. | Cf-248 | 334 суток | 10 | 0,49 | 1,4 х 10 |
| 265. | Cf-249 | 350 лет | 1 | 3,9 х 10 | 1,8 х 10 |
| 266. | Cf-250 | 13,1 года | 10 | 8,6 х 10 | 3,6 х 10 |
| 267. | Cf-251 | 898 лет | 1 | 3,8 х 10 | 1,7 х 10 |
| 268. | Cf-252 | 2,64 года | 10 | 0,15 | 5,6 х 10 |
| 269. | Cf-253 | 17,8 суток | 1 х 10 | 9,8 | 8,1 х 10 |
| 270. | Cf-254 | 60,5 суток | 1 | 3,4 х 10 | 2,7 х 10 |
| 271. | Es-253 | 20,5 суток | 1 х 10 | 2,2 | 4 х 10 |
| 272. | Es-254 | 276 суток | 10 | 0,49 | 1,4 х 10 |
| 273. | Es-254m | 1,64 суток | 1 х 10 | 3,3 | 0,23 |
| 274. | Fm-254 | 3,24 часа | 1 х 10 | 31 | 1,8 |
| 275. | Fm-255 | 20,1 часа | 1 х 10 | 5,4 | 0,4 |

_______________

* Справочные значения.

** Объемная активность при давлении 1 атм.

*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Ро-212 (0,64) |
| Rn-222 | Ро-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Ро-215, Рb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Ро-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-232 | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-природный | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| U-природный | Th-231, Ра-231, Ас-227, Th-227, Fr-223, Ra-223, Rn-219, At-219, Bi-215, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211, Th-234, Pa-234m, Pa-234, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Rn-218, Po-214, Tl-210, Pb-210, Bi-210, Hg-206, Po-210, Tl-206 |
| (Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 года N 1069

Критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам

(с изменениями на 29 октября 2022 года)

1. К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования атомной энергии и ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной аварии на объекте использования атомной энергии, включая твердые радиоактивные отходы, размещенные в приповерхностных хранилищах, и жидкие радиоактивные отходы, размещенные в поверхностных водоемах - хранилищах радиоактивных отходов, общим объемом более 25000 куб.м, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и донные отложения таких водоемов-хранилищ, а также радиоактивные отходы, образовавшиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, соответствующие следующим критериям:

а) рассчитанные в соответствии с регулирующими обращение с радиоактивными отходами федеральными нормами и правилами, а также с санитарными правилами в области обеспечения радиационной безопасности коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной опасности радиоактивных отходов и риск потенциального облучения, связанные с удалением радиоактивных отходов, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением радиоактивных отходов в месте их нахождения;

б) расходы, связанные с удалением радиоактивных отходов (включая расходы на их извлечение, переработку, кондиционирование, перевозку к пункту захоронения и захоронение), рассчитанные в соответствии с методикой определения состава затрат, утверждаемой Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", превышают совокупный размер возможного вреда окружающей среде в случае захоронения таких радиоактивных отходов в месте их нахождения, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, и расходы на захоронение таких радиоактивных отходов в месте их нахождения (включая расходы на перевод пункта хранения радиоактивных отходов в пункт захоронения радиоактивных отходов, его эксплуатацию и закрытие, на обеспечение безопасности в течение всего периода потенциальной опасности радиоактивных отходов);

в) пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пунктов хранения радиоактивных отходов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих такие границы).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию)

2. Радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам в соответствии с пунктом 1 настоящего документа, относятся к удаляемым радиоактивным отходам.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 года N 1069

(В редакции, введенной в действие

с 1 января 2024 года

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2022 года N 1929. -

См. предыдущую редакцию)

Критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов

1. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 1, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями (в том числе отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения), отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 3, 4 и 6;

б) энерговыделение кондиционированных радиоактивных отходов (упаковок радиоактивных отходов) превышает 100 Вт/м;

в) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами для пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов.

2. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 2, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями (в том числе отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения), отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 3, 4 и 6;

б) энерговыделение кондиционированных радиоактивных отходов (упаковок радиоактивных отходов) не превышает 100 Вт/м;

в) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами для пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов.

3. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 3, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 4 и 6, в которых удельная активность радионуклидов с периодом полураспада более 31 года не превышает 10 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов и 4000 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения, активность которых через 300 лет не превысит значения минимально значимой активности (для смеси радионуклидов - если сумма отношений значений активностей радионуклидов к значениям их минимально значимой активности не превысит единицу), установленные в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

б) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

4. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 4, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, не относящимися к классу 6;

б) удельная активность в отходах радионуклидов с периодом полураспада более 31 года не превышает 10000 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов и 400 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

в) соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов без кондиционирования.

5. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 5, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются жидкими радиоактивными отходами;

б) подлежат захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых на день вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" после приведения в соответствие с критериями приемлемости, установленными в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для захоронения.

6. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 6, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов;

б) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

7. Критерии классификации не устанавливают ограничений на значения критериев приемлемости радиоактивных отходов для захоронения, устанавливаемые в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.