ГОСТ Р 55980-2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Классификация опасных событий

Risk management on railway transport. Hazardous events classification

ОКС 03.220.30

Дата введения 2015-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (ОАО "НИИАС") и Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Транспроект" (ООО "НТЦ "Транспроект")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 45 "Железнодорожный транспорт"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2014 г. N 225-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опасные события, возникающие при выполнении ответственных технологических процессов на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования, и устанавливает общие положения по классификации опасных событий.

Настоящий стандарт предназначен для применения при создании информационных систем в области управления рисками на железнодорожном транспорте и обмене соответствующей информацией между субъектами деятельности в сфере железнодорожного транспорта.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 классификация: Разделение множества объектов или явлений на подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами.

2.2 опасное событие: Событие, состоящее в возможности причинения вреда.

2.3 признак классификации: Свойство или характеристика объекта классификации, которое позволяет установить его сходство или различие с другими объектами классификации.

2.4 классификационная группировка: Множество или подмножество, объединяющее часть объектов классификации по одному или нескольким признакам.

2.5 иерархический метод классификации: Метод, при котором заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект классификации.

2.6 пассажир: Лицо, совершающее поездку в поезде по действительному проездному документу (билету) либо имеющее проездной документ (билет) и находящееся на территории железнодорожной станции, железнодорожного вокзала или пассажирской платформы непосредственно перед указанной поездкой или непосредственно после нее.

Примечание - Термин приведен в соответствии с Федеральным законом [1].

2.7 работник железнодорожного транспорта: Постоянный и временный персонал организаций - субъектов деятельности в сфере железнодорожного транспорта при выполнении им своих обязанностей.

2.8 сход железнодорожного подвижного состава: Событие, состоящее в потере устойчивой связи хотя бы одного колеса железнодорожного подвижного состава с рельсами.

2.9 столкновение железнодорожного подвижного состава: Событие, состоящее в любом соударении хотя бы одной единицы железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом или автотранспортным средством со скоростью, превышающей допустимую, установленную нормативной документацией.

2.10

опасный отказ (железнодорожной техники): Событие, в результате которого железнодорожная техника переходит из исправного, работоспособного или частично работоспособного состояния в опасное состояние. [ГОСТ 32192-2002*, статья 26]

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 32192-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание - Под опасным состоянием железнодорожной техники понимают неисправное состояние железнодорожной техники, прямо или косвенно участвующей в перевозочном процессе, при котором риск возникновения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений превышает допустимый при данном рассмотрении.

2.11 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Примечание - Термин приведен в соответствии с Федеральным законом [2].

2.12 взрыв: Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов.

Примечание - Термин приведен в соответствии с Федеральным законом [3].

3 Классификация опасных событий на железнодорожном транспорте

3.1 Выявление, учет и анализ опасных событий на железнодорожном транспорте (далее - опасных событий) составляют основу для планирования и реализации эффективных мероприятий, направленных на защиту железнодорожного транспорта.

3.2 Целью классификации опасных событий является определение наиболее важных и/или типичных опасных событий, характерных для железнодорожного транспорта, и группировка их по определенным признакам классификации для обеспечения применения единых подходов к анализу риска различных событий в классификационных группировках.

3.3 Для описания опасного события необходимо ответить на следующие вопросы:

- что произошло?

- где произошло?

- какие объекты участвовали?

3.4 Опасные события на железнодорожном транспорте могут представлять собой не одно событие, а цепочку событий. Классификации в соответствии с настоящим стандартом подлежат итоговое событие и события, являющиеся основной причиной итогового события, для которых проводят оценку величины риска в соответствии с целями анализа риска в конкретной области (для конкретного объекта железнодорожного транспорта).

Примечание - Проведение анализа риска опасного события позволяет получить информацию о возможных причинах и последствиях возникновения опасного события.

3.5 Классификация опасных событий проведена с использованием иерархического метода. Деление осуществляют на трех уровнях:

- группа;

- подгруппа;

- вид.

3.6 Признаком классификации опасных событий на уровне группы является явление, лежащее в основе опасного события (ответ на вопрос "что произошло?");

Признаком классификации опасных событий на уровне подгруппы является место возникновения опасного события (ответ на вопрос "где произошло?"):

- перегон (межстанционный, межпостовой);

- железнодорожная станция;

- железнодорожные пути необщего пользования;

- железнодорожный переезд или пешеходный переход.

Признаком классификации опасных событий на уровне вида является уточнение объектов и лиц, по отношению к которым возникло опасное событие (ответ на вопрос "какие объекты участвовали?"):

а) вид поезда, участвующего в опасном событии:

1) грузовой;

2) пассажирский;

3) моторвагонный;

4) грузопассажирский;

5) людской;

6) почтово-багажный;

7) хозяйственный;

8) иной.

Примечание - К иным поездам относят восстановительные, пожарные, воинские и другие поезда, а также одиночно следующий по перегону локомотив или специальный самоходный подвижной состав;

б) категория людей, по отношению к которым возникает опасное событие:

1) пассажиры;

2) работники железнодорожного транспорта;

3) иные лица (жители населенных пунктов, расположенных рядом с железными путями общего и необщего пользования, пользователи железнодорожных переездов и пешеходных переходов, нарушители, провожающие и т.п.).

Примечание - Под нарушителем понимают человека, который находится на территории железнодорожного транспорта без соответствующего разрешения и/или занимается неразрешенной деятельностью, в том числе:

- безбилетные пассажиры;

- люди, едущие снаружи поезда;

- люди, пересекающие железнодорожные пути в неположенных местах;

- люди, занимающиеся незаконной деятельностью на территории железнодорожного транспорта;

- самоубийцы;

в) железнодорожная техника:

1) железнодорожный путь,

2) системы и устройства железнодорожного электроснабжения,

3) системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики,

4) системы и устройства железнодорожной электросвязи,

5) железнодорожный подвижной состав;

г) прочие объекты.

Структура классификации приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация опасных событий на железнодорожном транспорте

| Группа Признак классификации - явление, лежащее в основе опасного события | Подгруппа Признак классификации - место возникновения опасного события | Вид Признак классификации - объекты и/или лица, по отношению к которым возникло опасное событие |
| --- | --- | --- |
| 1 Сход железнодорожного подвижного состава | 1.1 Сход железнодорожного подвижного состава на перегоне | 1.1.1 Сход железнодорожного подвижного состава в пассажирских, моторвагонных, грузопассажирских, людских, почтово-багажных поездах |
|  |  | 1.1.2 Сход железнодорожного подвижного состава в грузовых поездах |
|  |  | 1.1.3 Сход железнодорожного подвижного состава в хозяйственных и иных, не указанных в 1.1.1 и 1.1.2, поездах |
|  |  | 1.1.4 Сход подвижного состава не в составе поезда |
|  | 1.2 Сход железнодорожного подвижного состава на станции | 1.2.1 Сход железнодорожного подвижного состава в пассажирских, моторвагонных, грузопассажирских, людских, почтово-багажных поездах |
|  |  | 1.2.2 Сход железнодорожного подвижного состава в грузовых поездах |
|  |  | 1.2.3 Сход железнодорожного подвижного состава в хозяйственных и иных, не указанных в 1.2.1 и 1.2.2, поездах |
|  |  | 1.2.4 Сход подвижного состава не в составе поезда |
|  | 1.3 Сход железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования | 1.3.1 Сход железнодорожного подвижного состава в моторвагонных, грузопассажирских, людских поездах |
|  |  | 1.3.2 Сход железнодорожного подвижного состава в грузовых поездах |
|  |  | 1.3.3 Сход железнодорожного подвижного состава в хозяйственных и иных, не указанных в 1.3.1 и 1.3.2, поездах |
|  |  | 1.3.4 Сход подвижного состава не в составе поезда |
| 2 Столкновение железнодорожного подвижного состава (поездов) | 2.1 Столкновение железнодорожного подвижного состава (поездов) на перегоне | 2.1.1 Столкновение поездов с участием пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда |
|  |  | 2.1.2 Столкновение грузового поезда с грузовым, хозяйственным, иным поездом или подвижным составом |
|  |  | 2.1.3 Столкновение хозяйственных или иных, не указанных в 2.1.1 и 2.1.2, поездов, в том числе с подвижным составом |
|  |  | 2.1.4 Столкновение подвижного состава не в составе поезда |
|  | 2.2 Столкновение железнодорожного подвижного состава (поездов) на станции | 2.2.1 Столкновение поездов с участием пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда |
|  |  | 2.2.2 Столкновение грузового поезда с грузовым, хозяйственным, иным поездом или подвижным составом |
|  |  | 2.2.3 Столкновение хозяйственных или иных, не указанных в 2.2.1 и 2.2.2, поездов, в том числе с подвижным составом |
|  |  | 2.2.4 Столкновение подвижного состава не в составе поезда |
|  | 2.3 Столкновение железнодорожного подвижного состава (поездов) на железнодорожных путях необщего пользования | 2.3.1 Столкновение поездов с участием моторвагонного, грузопассажирского, людского поезда |
|  |  | 2.3.2 Столкновение грузового поезда с грузовым, хозяйственным, иным поездом или подвижным составом |
|  |  | 2.3.3 Столкновение хозяйственных или иных, не указанных в 2.3.1 и 2.3.2, поездов, в том числе с подвижным составом |
|  |  | 2.3.4 Столкновение подвижного состава не в составе поезда |
| 3 Столкновение железнодорожного подвижного состава с автотракторной техникой | 3.1 Столкновение железнодорожного подвижного состава с автотракторной техникой на железнодорожном переезде | 3.1.1 Столкновение пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.1.2 Столкновение грузового поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.1.3 Столкновение хозяйственного или иного, не указанного в 3.1.1 и 3.1.2, поезда с автотракторной техникой |
|  | 3.2 Столкновение железнодорожного подвижного состава с автотракторной техникой на перегоне вне железнодорожного переезда | 3.2.1 Столкновение пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.2.2 Столкновение грузового поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.2.3 Столкновение хозяйственного или иного, не указанного в 3.2.1 и 3.2.2, поезда с автотракторной техникой |
|  | 3.3 Столкновение железнодорожного подвижного состава с автотракторной техникой на станции вне железнодорожного переезда | 3.3.1 Столкновение пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.3.2 Столкновение грузового поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.3.3 Столкновение хозяйственного или иного, не указанного в 3.3.1 и 3.3.2, поезда с автотракторной техникой |
|  | 3.4 Столкновение железнодорожного подвижного состава с автотракторной техникой на железнодорожных путях необщего пользования вне переездов | 3.4.1 Столкновение пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.4.2 Столкновение грузового поезда с автотракторной техникой |
|  |  | 3.4.3 Столкновение хозяйственного или иного, не указанного в 3.4.1 и 3.4.2, поезда с автотракторной техникой |
| 4 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на человека | 4.1 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на человека на пешеходном переходе | 4.1.1 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на пассажира |
|  |  | 4.1.2 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на работника железнодорожного транспорта |
|  |  | 4.1.3 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на иных лиц |
|  | 4.2 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на человека на перегоне вне пешеходного перехода | 4.2.1 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на работника железнодорожного транспорта |
|  |  | 4.2.2 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на иных лиц |
|  | 4.3 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на человека на станции вне пешеходного перехода | 4.3.1 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на пассажира |
|  |  | 4.3.2 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на работника железнодорожного транспорта |
|  |  | 4.3.3 Наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на иных лиц |
|  | 4.4 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на человека на железнодорожных путях необщего пользования на пешеходном переходе | 4.4.1 наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на работника железнодорожного транспорта |
|  |  | 4.4.2 наезд любого поезда или железнодорожного подвижного состава на иных лиц |
| 5 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на посторонние объекты на пути | 5.1 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на посторонние объекты на пути на перегоне | 5.1.1 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.1.2 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.1.3 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.1.4 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.1.5 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на другие объекты |
|  |  | 5.1.6 Наезд грузового поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.1.7 Наезд грузового поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.1.8 Наезд грузового поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.1.9 Наезд грузового поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.1.10 Наезд грузового поезда на другие объекты |
|  |  | 5.1.11 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.1.1 и 5.1.6, поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.1.12 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.1.2 и 5.1.7, поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.1.13 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.1.3 и 5.1.8, поезда на оставленные инструменты |
|  |  | 5.1.14 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.1.4 и 5.1.9, поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.1.15 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.1.5 и 5.1.10, поезда на другие объекты |
|  | 5.2 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на посторонние объекты на пути на станции | 5.2.1 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.2.2 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.2.3 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.2.4 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.2.5 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на другие объекты |
|  |  | 5.2.6 Наезд грузового поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.2.7 Наезд грузового поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.2.8 Наезд грузового поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.2.9 Наезд грузового поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.2.10 Наезд грузового поезда на другие объекты |
|  |  | 5.2.11 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.2.1 и 5.2.6, поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.2.12 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.2.2 и 5.2.7, поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.2.13 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.2.3 и 5.2.8, поезда на оставленные инструменты |
|  |  | 5.2.14 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.2.4 и 5.2.9, поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.2.15 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.2.5 и 5.2.10, поезда на другие объекты |
|  | 5.3 Наезд поезда или железнодорожного подвижного состава на посторонние объекты на пути на железнодорожных путях необщего пользования | 5.3.1 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.3.2 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.3.3 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.3.4 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.3.5 Наезд пассажирского, моторвагонного, грузопассажирского, людского, почтово-багажного поезда на другие объекты |
|  |  | 5.3.6 Наезд грузового поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.3.7 Наезд грузового поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.3.8 Наезд грузового поезда на оставленные на железнодорожном пути инструменты |
|  |  | 5.3.9 Наезд грузового поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.3.10 Наезд грузового поезда на другие объекты |
|  |  | 5.3.11 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.3.1 и 5.3.6, поезда на объекты природного происхождения (камни, деревья и т.п.) |
|  |  | 5.3.12 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.3.2 и 5.3.7, поезда на поврежденные объекты инфраструктуры (упавшие опоры и т.п.) |
|  |  | 5.3.13 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.3.3 и 5.3.8, поезда на оставленные инструменты |
|  |  | 5.3.14 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.3.4 и 5.3.9, поезда на животных (крупный рогатый скот, диких животных) |
|  |  | 5.3.15 Наезд хозяйственного или иного, не указанного в 5.3.5 и 5.3.10, поезда на другие объекты |

| 6. Пожар (см. 3.7) | 6.1 Пожар на перегоне | 6.1.1 Пожар в подвижном составе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6.1.2 Пожар на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 6.1.3 Пожар на объектах транспортных организаций, расположенных в полосе отвода железных дорог, в лесах, на хлебных массивах, торфяных разработках, примыкающих к полосе отвода железных дорог |
|  | 6.2 Пожар на станции | 6.2.1 Пожар в подвижном составе |
|  |  | 6.2.2 Пожар на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 6.2.3 Пожар на объектах транспортных организаций, расположенных в полосе отвода железных дорог, в лесах, на хлебных массивах, торфяных разработках, примыкающих к полосе отвода железных дорог |
|  | 6.3 Пожар на железнодорожных путях необщего пользования | 6.3.1 Пожар в подвижном составе |
|  |  | 6.3.2 Пожар на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 6.3.3 Пожар на объектах транспортных организаций, расположенных в полосе отвода железных дорог, в лесах, на хлебных массивах, торфяных разработках, примыкающих к полосе отвода железных дорог |
| 7 Взрыв | 7.1 Взрыв на перегоне | 7.1.1 Взрыв в подвижном составе |
|  |  | 7.1.2 Взрыв на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 7.1.3 Взрыв объектов в полосе отвода железных дорог |
|  | 7.2 Взрыв на станции | 7.2.1 Взрыв в подвижном составе |
|  |  | 7.2.2 Взрыв на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 7.2.3 Взрыв объектов в полосе отвода железных дорог |
|  | 7.3 Взрыв на железнодорожных путях необщего пользования | 7.3.1 Взрыв в подвижном составе |
|  |  | 7.3.2 Взрыв на стационарных объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|  |  | 7.3.3 Взрыв объектов в полосе отвода железных дорог |
| 8 Опасные отказы технических средств | 8.1 Опасные отказы технических средств, находящихся на перегоне | 8.1.1 Опасные отказы железнодорожного пути |
|  |  | 8.1.2 Опасные отказы систем и устройств железнодорожного электроснабжения |
|  |  | 8.1.3 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики |
|  |  | 8.1.4 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной электросвязи |
|  |  | 8.1.5 Опасные отказы железнодорожного подвижного состава |
|  | 8.2 Опасные отказы технических средств, находящихся на станции | 8.2.1 Опасные отказы железнодорожного пути |
|  |  | 8.2.2 Опасные отказы систем и устройств железнодорожного электроснабжения |
|  |  | 8.2.3 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики |
|  |  | 8.2.4 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной электросвязи |
|  |  | 8.2.5 Опасные отказы железнодорожного подвижного состава |
|  |  | 8.2.6 Опасные отказы погрузочно-разгрузочных машин (устройств) |
|  | 8.3 Опасные отказы технических средств, находящихся на железнодорожных путях необщего пользования | 8.3.1 Опасные отказы железнодорожного пути |
|  |  | 8.3.2 Опасные отказы систем и устройств железнодорожного электроснабжения |
|  |  | 8.3.3 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики |
|  |  | 8.3.4 Опасные отказы систем и устройств железнодорожной электросвязи |
|  |  | 8.3.5 Опасные отказы железнодорожного подвижного состава |
|  |  | 8.3.6 Опасные отказы погрузочно-разгрузочных машин (устройств) |
| 9 Технологические нарушения при обеспечении безопасности движения поездов (связанные с человеческим фактором) | 9.1 Технологические нарушения при обеспечении безопасности движения поездов на перегоне | - |
|  | 9.2 Технологические нарушения при обеспечении безопасности движения поездов на станции | - |
|  | 9.3 Технологические нарушения при обеспечении безопасности движения поездов на железнодорожных путях необщего пользования | - |
| 10 Развал, просыпание, пролив или утечка груза | 10.1 Развал, просыпание, пролив или утечка груза на перегоне | 10.1.1 Развал, просыпание, пролив или утечка опасного груза |
|  |  | 10.1.2 Развал, просыпание, пролив или утечка груза, не относящегося к опасным |
|  | 10.2 Развал, просыпание, пролив или утечка груза на станции | 10.2.1 Развал, просыпание, пролив или утечка опасного груза |
|  |  | 10.2.2 Развал, просыпание, пролив или утечка груза, не относящегося к опасным |
|  | 10.3 Развал, просыпание, пролив или утечка груза на железнодорожных путях необщего пользования | 10.3.1 Развал, просыпание, пролив или утечка груза |
|  |  | 10.3.2 Развал, просыпание, пролив или утечка груза, не относящегося к опасным |

3.7 Пожары также классифицируют по виду горючего материала в соответствии с Федеральным законом [3]. Для опасного события "пожар" указанная классификация применяется совместно с классификацией, установленной настоящим стандартом.

Пример - Пожар класса В (горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов) на путях необщего пользования в подвижном составе.

Приложение А

(справочное)

Примеры классификации опасных событий на железнодорожном транспорте

А.1 Примеры событий группы 1

А.1.1 Сход при передвижениях железнодорожного подвижного состава при его роспуске с сортировочных горок относят к:

- группе 1;

- подгруппе 1.1;

- виду 1.1.4.

А.2 Примеры событий группы 2

А.2.1 Лобовое столкновение грузовых поездов на перегоне относят к:

- группе 2;

- подгруппе 2.1;

- виду 2.1.2.

А.2.2 Столкновения локомотива с подвижным составом пассажирского поезда при его подходе к составу с недопустимой скоростью относят к:

- группе 2;

- подгруппе 2.2;

- виду 2.2.4.

А.3 Примеры событий группы 3

А.3.1 Столкновение пассажирского поезда с автомобилем, пересекающим железнодорожные пути по железнодорожному переезду, относят к:

- группе 3;

- подгруппе 3.1;

- виду 3.1.1.

А.3.2 Столкновение автомобиля с проходящим по железнодорожному переезду грузовым поездом относят к:

- группе 3;

- подгруппе 3.1;

- виду 3.1.2.

А.4 Примеры событий группы 4

А.4.1 Наезд одиночно следующего локомотива на работника на станции относят к:

- группе 4;

- подгруппе 4.3;

- виду 4.3.2.

А.5 Примеры событий группы 5

А.5.1 Наезд хозяйственного поезда на предметы, оставленные работниками железнодорожного транспорта после окончания работ на пути перегона относят к:

- группе 5;

- подгруппе 5.1;

- виду 5.1.13.

А.5.2 Наезд грузового поезда на тупиковую призму или тупиковый упор в границах станции относят к:

- группе 5;

- подгруппе 5.2;

- виду 5.2.10.

А.5.3 Наезд моторвагонного поезда на элементы инфраструктуры после их разрушения или падения на путь (опоры контактной сети, мостовые поперечины и т.п.) или их части на перегоне относят к:

- группе 5;

- подгруппе 5.1;

- виду 5.1.2.

А.5.4 Наезд пассажирского поезда на объекты природной среды (деревья, камни и т.п.) или другие посторонние предметы, упавшие на путь на перегоне, относят к:

- группе 5;

- подгруппе 5.1;

- виду 5.1.1.

А.5.5 Наезд грузового поезда на домашних и диких животных относят к:

- группе 5;

- подгруппе 5.1;

- виду 5.1.9.

А.6 Примеры событий группы 6

А.6.1 Пожар в пассажирском вагоне в пути следования относят к:

- группе 6;

- подгруппе 6.1;

- виду 6.1.1.

А.6.2 Пожар на территории локомотивного депо относят к:

- группе 6;

- подгруппе 6.2;

- типу 6.2.2.

А.7 Примеры событий группы 7

А.7.1 Взрыв эксплуатационного воздухосборника вагонного депо относят к:

- группе 7;

- подгруппе 7.2;

- виду 7.2.2.

А.7.2 Взрыв масляного трансформатора на тяговой подстанции относят к:

- группе 7;

- подгруппе 7.1;

- виду 7.1.2.

А.8 Примеры событий группы 8

А.8.1 Обрыв контактного провода на перегоне относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.1;

- виду 8.1.2.

А.8.2 Нарушение габарита приближения строений опорой контактной сети в пределах станции относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.2;

- виду 8.2.2.

А.8.3 Излом рельса и другие отступления от норм и допусков устройства и содержания железнодорожного пути на перегоне, требующие ограждения сигналами остановки движения поездов в соответствии с нормативными документами владельца инфраструктуры, относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.1;

- виду 8.1.1.

А.8.4 Ложное появление на напольном светофоре на станции разрешающего показания вместо запрещающего относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.2;

- виду 8.2.3.

А.8.5 Излом боковой рамы или надрессорной балки тележки, излом оси, излом колеса на перегоне относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.1;

- виду 8.1.5.

А.8.6 Сход с рельсов опор козлового крана на железнодорожном ходу механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ относят к:

- группе 8;

- подгруппе 8.3;

- типу 8.3.6.

А.9 Примеры событий группы 9

А.9.1 Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон относят к:

- группе 9;

- подгруппе 9.2.

А.9.2 Проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора на перегоне относят к:

- группе 9;

- подгруппе 9.1.

А.9.3 Прием/отправление поезда по маршруту, составленному с нарушениями установленного порядка приготовления маршрутов приема или отправления поездов, относят к:

- группе 9;

- подгруппе 9.2.

А.9.4 Отсутствие сигналов ограждения на месте проведения работ на перегоне относят к:

- группе 9;

- подгруппе 9.1.

А.10 Примеры событий группы 10

А.10.1 Падение перевозимого щебня на путь во время движения по перегону относят к:

- группе 10;

- подгруппе 10.1;

- виду 10.1.2.

Библиография

| [1] | Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| [3] | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |

| УДК 625:006.72 |  | ОКС 03.220.30 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: железнодорожный транспорт, опасное событие, классификация |