ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

ОКС 93.040

Дата введения 2018-06-14

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13 декабря 2017 г. N 1663/пр

Дополнить введение третьим абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 1 к настоящему своду правил выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН при участии ФГБУ ГГО (руководитель авторского коллектива - доктор техн. наук Савин В.К.; ответственные исполнители - канд. техн. наук Умнякова Н.П., доктор геогр. наук Кобышева Н.В.; исполнители - канд. техн. наук Волкова Н.Г., канд. геогр. наук Клюева М.В., канд. экон. наук Карпов Д.В., метеоролог-климатолог Левина Ю.Н.)".

Пункт 3.1. Таблица 3.1. После строки Москва дополнить строками:

| Республика, край, область, пункт, админи- стративный округ | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспе- ченностью | Темпера- тура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспе- ченностью | Темпе- ратура воз- духа, °С, обес- печен- ностью 0,94 | Абсо- лютная мини- мальная темпе- ратура воздуха, °С | Сред- няя суточ- ная ампли- туда темпе- ратуры воздуха наибо- лее холод- ного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя меся- чная относи- тельная влаж- ность воздуха наибо- лее холод- ного месяца, % | Средняя меся- чная относи- тельная влаж- ность воздуха в 15 ч наибо- лее холод- ного месяца, % | Количе- ство осадков за ноябрь - март, мм | Преоб- ладаю- щее направ- ление ветра за декабрь - февраль | Макси- мальная из средних скоро- стей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суто- чной темпе- ратурой воздуха 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0°С | 8°С | 10°С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Новомосковский АО | - | - | - | - | - | -44 | 6,7 | 141 | -5,7 | 212 | -2,4 | 230 | -1,5 | 84 | 76 | 186 | Ю | 3,0 | 2,6 |
| Троицкий АО | -36 | -31 | -31 | -26 | -14 | -42 | 6,7 | 140 | -6,0 | 211 | -2,6 | 229 | -1,7 | 84 | 81 | 209 | Ю | 3,9 | 3,2 |

Пункт 4.1 Таблица 4.1. После строки Москва дополнить строками:

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Баромет- рическое давление, гПа | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспечен- ностью 0,95 | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспечен- ностью 0,98 | Средняя макси- мальная темпе- ратура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная макси- мальная темпе- ратура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда темпе- ратуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобла- дающее направле- ние ветра за июнь - август | Мини- мальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Новомосковский АО | - | 24 | 27 | 24,7 | 38 | 11,8 | 76 | 58 | 443 | 63 | С, З | 0,0 |
| Троицкий АО | 993 | 23 | 26 | 23,9 | 39 | 11,3 | 75 | 59 | 441 | 80 | З | 0,0 |

Пункт 5.1. Таблица 5.1. После строки Москва дополнить строками:

| Республика, край, область, пункт, административный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новомосковский АО | -8,6 | -7,3 | -2,1 | 5,7 | 12,5 | 15,6 | 18,1 | 16,1 | 10,1 | 4,7 | -1,2 | -5,9 | 4,8 |
| Троицкий АО | -8,8 | -8,0 | -2,2 | 5,7 | 12,6 | 16,1 | 18,0 | 16,2 | 10,5 | 4,7 | -1,3 | -6,0 | 4,8 |

Пункт 7.1. Таблица 7.1. После строки Москва дополнить строками:

| Республика, край, область, пункт, административный округ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новомосковский АО | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 6,6 | 10,0 | 13,0 | 16,1 | 14,7 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 4,0 | 8,3 |
| Троицкий АО | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 6,4 | 9,5 | 13,0 | 15,2 | 14,0 | 10,3 | 7,3 | 5,1 | 3,8 | 7,9 |

| УДК [69+697.1:551.5](083,74) | ОКС 93.040 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: климатические параметры, холодный и теплый периоды года |