ИЗМЕНЕНИЕ N 2

к СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"

Вторая редакция

ОКС 93.040

Дата введения

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 17.11.2015 N 823/пр

Пункт 3.1. Таблица 3.1. Заменить слова: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 3.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

| Республика, край, область, пункт | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспечен- ностью | Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С обеспечен- ностью | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспе- ченно- стью 0,94 | Абсолю- тная минима- льная темпера- тура воздуха, °С | Средняя суточная ампли- туда темпе- ратуры воздуха наибо- лее холод- ного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Сред- няя месяч- ная относи- тель- ная влаж- ность возду- ха наибо- лее холод- ного месяца, % | Сред- няя месяч- ная относи- тель- ная влаж- ность воз- духа в 15 ч наибо- лее холод- ного месяца, % | Коли- чество осад- ков за ноябрь - март, мм | Преоб- ладаю- щее напра- вление ветра за дека- брь -фев- раль | Макси- маль- ная из сред- них скоро- стей ветра по румбам за январь, м/с | Сред- няя скоро- сть ветра, м/с, за период со сред- ней суточ- ной темпе- рату- рой воз- духа 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0°С | 8°С | 10°С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура | продол- житель- ность | средняя темпе- ратура |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -7 | -27 | - | 105 | -2,6 | 210 | 0,7 | 242 | 1,7 | 81 | - | 638 | СЗ | - | - |
| Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -33 | - | 55 | -1,1 | 157 | 2 | 177 | 2,8 | 86 | - | 160 | В | - | - |
| Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -4 | -30 | 7,1 | 37 | -0,5 | 154 | 2,6 | 175 | 3,4 | 84 | - | 210 | СВ | 7,4 | - |
| Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -3 | -25 | - | 0 |  | 142 | 3,4 | 163 | 4,1 | 82 | - | 185 | СЗ | 6,5 | - |
| Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 0 | -15 | - | 0 |  | 126 | 5,1 | 152 | 5,9 | 74 |  | 355 | З | - | - |
| Керчь | -20 | -17 | -16 | -13 | -3,1 | -23,7 | 5,9 | 38 | -0,1 | 155 | 2,6 | 175 | 3,3 | 85 | 59 | 183 | СЗ | - | 5,0 |
| Севастополь | -18 | -16 | -14 | -11 | -0,1 | -22,0 | 6,4 | 0 | - | 136 | 4,7 | 163 | 5,4 | 78 | 62 | 204 | СВ | - | 4,5 |

Пункт 4.1 Таблица 4.1. Заменить слово: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 4.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

| Республика, край, область, пункт | Барометри- ческое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспечен- ностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспечен- ностью 0,99 | Средняя максима- льная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максима- льная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда темпера- туры воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относите- льная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобла- дающее направление ветра за июнь - август | Максима- льная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | 880 | 23 | 19 | 20,4 | 30 | (-) | 67 | - | 464 | 215 | СЗ | 3,3 |
| Клепинино | 1010 | 30 | 27 | 28,3 | 41 | - | 62 | - | 271 | 114 | СЗ | 1,9 |
| Симферополь | 990 | 29 | 26 | 27,6 | 39 | 11,3 | 63 | - | 315 | 122 | В | 2,7 |
| Феодосия | 1015 | 30 | 26 | 27,5 | 38 | - | 63 | - | 283 | 109 | СЗ | 2,4 |
| Ялта | 1010 | 31 | 26 | 27,3 | 37 | - | 61 | - | 284 | 189 | З | 1,1 |
| Керчь | 1010 | 29 | 33 | 28,5 | 37,4 | 9,7 | 67 | 55 | 269 | 146 | СЗ | - |
| Севастополь | 1010 | 28 | 31 | 27,2 | 38,3 | 8,5 | 69 | 64 | 222 | 118 | В | - |

Пункт 5.1. Таблица 5.1. Заменить слово: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 5.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Российская Федерация |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -3,6 | -3,3 | -0,7 | 4,9 | 9,6 | 13,0 | 15,5 | 15,1 | 11,0 | 6,7 | 2,5 | -1,6 | 5,7 |
| Клепинино | -1,5 | -0,5 | 3,1 | 10,4 | 15,7 | 20,0 | 22,7 | 21,8 | 16,7 | 10,7 | 5,7 | 1,6 | 10,5 |
| Симферополь | -0,5 | 0,4 | 3,6 | 10,2 | 15,2 | 19,2 | 21,8 | 21,3 | 16,7 | 11,0 | 6,1 | 2,1 | 10,6 |
| Феодосия | 0,8 | 1,4 | 4,4 | 10,6 | 16,1 | 20,8 | 23,4 | 23,1 | 18,4 | 12,4 | 7,6 | 3,8 | 11,9 |
| Ялта | 3,9 | 4,2 | 6,0 | 10,8 | 15,7 | 20,2 | 23,6 | 23,2 | 19,0 | 13,6 | 9,5 | 6,1 | 12,9 |
| Керчь | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 9,9 | 15,5 | 20,2 | 23,2 | 22,7 | 17,7 | 11,9 | 6,7 | 2,6 | 11,2 |
| Севастополь | 3,1 | 3,6 | 5,7 | 10,5 | 15,2 | 19,7 | 22,0 | 21,8 | 18,0 | 12,8 | 9,0 | 5,5 | 12,2 |

Пункт 7.1. Таблицу 7.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 6,1 | 8,2 | 10,5 | 11,8 | 11,6 | 9,4 | 7,1 | 5,5 | 4,4 | 6,8 |
| Клепинино | 5,1 | 4,6 | 6,0 | 8,9 | 12,1 | 15,4 | 17,1 | 16,4 | 13,1 | 9,9 | 7,8 | 6,1 | 9,5 |
| Симферополь | 4,6 | 5,1 | 6,0 | 8,6 | 11,7 | 14,9 | 16,4 | 16,2 | 13,1 | 9,8 | 7,7 | 6,0 | 9,5 |
| Феодосия | 5,3 | 5,5 | 6,6 | 9,5 | 13,0 | 16,5 | 18,1 | 18,4 | 14,8 | 10,9 | 8,4 | 6,6 | 9,8 |
| Ялта | 6,0 | 6,1 | 6,7 | 9,2 | 12,5 | 15,6 | 17,7 | 17,0 | 14,1 | 10,9 | 8,8 | 6,9 | 10,3 |
| Керчь | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 9,0 | 13,0 | 16,9 | 19,1 | 18,6 | 14,5 | 11,0 | 8,8 | 6,8 | 11,3 |
| Севастополь | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 8,9 | 12,7 | 16,4 | 18,9 | 18,2 | 14,4 | 11,3 | 9,4 | 7,4 | 11,4 |

Пункт 11.1. Таблицу 11.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

| Республика, край, область, пункт | Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), °С |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симферополь | 8,2 23,1 | 8,7 20,4 | 10,0 22,0 | 12,5 20,5 | 13,4 23,9 | 13,1 24,0 | 14,0 21,8 | 14,2 23,2 | 14,1 22,9 | 11,9 23,6 | 9,6 22,5 | 8,2 21,7 |
| Феодосия | 6,0 21,4 | 6,2 0194* | 660* 17,7 | 7,6 16,0 | 8,4 18,2 | 8,4 15,0 | 8,6 15,5 | 8,5 16,1 | 8,3 15,0 | 7,4 17,1 | 6,2 14,6 | 5,9 17,1 |
| Ялта | 6 17,8 | 6,1 15,3 | 6,7 21,0 | 7,3 20,0 | 7,6 17,7 | 8,0 15,50 | 8,4 16,9 | 8,5 14,9 | 8,5 14,5 | 7,7 15,9 | 6,7 13,6 | 6,2 14,7 |
| Керчь | 5,8 24,5 | 6,2 21,8 | 7,0 19,9 | 8,2 20,8 | 8,9 18,9 | 9,1 19,1 | 9,2 17,6 | 9,0 18,0 | 8,9 18,8 | 8,0 20,3 | 6,4 18,5 | 5,6 18,5 |
| Севастополь | 6,6 - | 6,4 - | 7,0 - | 8,0 - | 8,2 - | 8,3 - | 8,4 - | 8,6 - | 8,7 - | 7,9 - | 7,2 - | 6,3 - |

_______________

* Значение соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение А. После рисунка А.1 дополнить рисунком А.1*:

Рисунок А.1* - Схематическая карта климатического районирования Республики Крым для строительства

после рисунка А.3 дополнить рисунком А.3*:

Рисунок А.3* - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С Республики Крым

после рисунка А.4 дополнить рисунком А.4*:

Рисунок А.4* - Схематическая карта районирования по значению удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года Республики Крым (параметр А); VI-I = 56,8-61; VII-I = 61-65

после рисунка А.5 дополнить рисунком А.5*:

Рисунок А.5* - Схематическая карта районирования по значению удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года Республики Крым (параметр Б) VI-I = 61-65; VII-I = 65-69

| УДК [69+697.1:551.5](083,74)) | ОКС 93.040 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, влажность воздуха, климатическое районирование |

| Руководитель организации разработчика НИИСФ РААСН |  |
| --- | --- |
| Зам. директора | Чеботарев А.Г |
| Руководитель разработки |  |
| Гл. научный сотрудник | Савин В.К. |
| Зам. директора | Умнякова Н.П. |
| Исполнители: |  |
| Гл. научный сотрудник | Савин В.К. |
| Зам. директора | Умнякова Н.П. |
| Вед. научный сотрудник | Волкова Н.Г. |