МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ

от 4 декабря 2002 года N 237

Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда для полиграфических организаций

и Типовых инструкций по охране труда для полиграфических организаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" от 23 мая 2000 года N 399 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 22, ст.2314) и на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 1999 года N 1022 (Собрание законодательства РФ, 1999, N 37, ст.4508),

приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда для полиграфических организаций (ПОТ РО 29-001-2002) (приложение N 1).

2. Утвердить Типовые инструкции по охране труда для полиграфических организаций (ТИ РО 29-001-097-2002) (приложение N 2).

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра В.В.Григорьева.

Министр

М.Лесин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 июня 2003 года,

регистрационный N 4643

Текст документа сверен по:

"Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти",

приложение к N 50, 15.12.2003

Приложение N 1

к приказу Министерства

Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

от 4 декабря 2002 года N 237

ПРАВИЛА

по охране труда для полиграфических организаций ПОТ РО 001-2002

Приложение N 2

к приказу Министерства

Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

от 4 декабря 2002 года N 237

Типовые инструкции

по охране труда для полиграфических предприятий ТИ РО 001-097-2002

Глава 1. Наборные процессы

Типовая инструкция по охране труда при выполнении ручного набора ТИ РО 29-001-001-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на строкоотливных наборных машинах ТИ РО 29-001-002-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на буквоотливных наборных машинах (автоматах) ТИ РО 29-001-003-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на пробельно-линеечных наборных машинах (автоматах) ТИ РО 29-001-004-02

Типовая инструкция по охране труда при плавке и розливе типографского сплава ТИ РО 29-001-005-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на фотонаборном оборудовании ТИ РО 29-001-006-02

Типовая инструкция по охране труда для оператора электронного набора и верстки на ПЭВМ (ПК) ТИ РО 29-001-007-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на электрографическом оборудовании ТИ РО 29-001-008-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на копировально-множительном оборудовании (типа "Канон", "Ксерокс" и т.п.) ТИ РО 29-001-009-02

Глава 2. Формные процессы

Типовая инструкция по охране труда при изготовлении печатных форм высокой печати ТИ РО 29-001-010-02

Типовая инструкция по охране труда при выполнении копировальных офсетных процессов ТИ РО 29-001-011-02

Типовая инструкция по охране труда при изготовлении трафаретных печатных форм ТИ РО 29-001-012-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на пробопечатных станках ТИ РО 29-001-013-02

Глава 3. Печатные процессы

Типовая инструкция по охране труда при работе на плоскопечатных машинах высокой печати ТИ РО 29-001-014-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельных машинах высокой печати ТИ РО 29-001-015-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых ротационных машинах высокой печати ТИ РО 29-001-016-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах офсетной печати (типа "VISION", "MITSUBISHI", "PRESSLINE" и др.) ТИ РО 29-001-017-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах офсетной печати (типа "Колорман", "Унисет", "Рондосет" и др.) ТИ РО 29-001-018-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых машинах офсетной печати (типа "Hamada", "Ruobi", "Yiying", "Speedmaster" и др.) ТИ РО 29-001-019-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на малых листовых машинах офсетной печати ("Hamada", "Ryobi", "Yiying", "Gronhi", "Toko offset" и др.) ТИ РО 29-001-020-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах флексографской печати ТИ РО 29-001-021-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах трафаретной печати ТИ РО 29-001-022-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах тампонной печати ТИ РО 29-001-023-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на цифровых печатных машинах (типа "Xeikon-DCP/32 D") ТИ РО 29-001-024-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на парафинирующих машинах ТИ РО 29-001-025-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах припрессовки пленки ТИ РО 29-001-026-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на лакировальных машинах ТИ РО 29-001-027-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном автомате со специальным устройством для горячего тиснения золотом и красочной фольгой ТИ РО 29-001-028-02

Глава 4. Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы

А. Резальное оборудование

Типовая инструкция по охране труда при работе на одноножевых бумагорезальных машинах ТИ РО 29-001-029-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на трехножевых бумагорезальных машинах ТИ РО 29-001-030-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорезальных машинах ТИ РО 29-001-031-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на бобинорезальных машинах ТИ РО 29-001-032-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорубилке ТИ РО 29-001-033-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на листорезальных машинах ТИ РО 29-001-034-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на резальной линии (типа "POLLAR") ТИ РО 29-001-035-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонной резательной и перемоточной машине (типа "ROTOFLEX") ТИ РО 29-001-036-02

Б. Фальцевальное оборудование

Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетных фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-037-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на ножевых фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-038-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетно-ножевых фальцевальных машинах ТИ РО 29-001-039-02

В. Швейное оборудование

Типовая инструкция по охране труда при работе на одноаппаратной проволокошвейной машине ТИ РО 29-001-040-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на многоаппаратной проволокошвейной машине ТИ РО 29-001-041-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейных машинах ТИ РО 29-001-042-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на подборочно-швейных машинах ТИ РО 29-001-043-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейно-резальных автоматах ТИ РО 29-001-044-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на ниткошвейных машинах и автоматах ТИ РО 29-001-045-02

Г. Листоподборочное оборудование

Типовая инструкция по охране труда при работе на листоподборочном оборудовании ТИ РО 29-001-046-02

Д. Оборудование бесшвейного скрепления

Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании бесшвейного скрепления книжных блоков ТИ РО 29-001-047-02

Е. Операционная обработка книжных блоков

Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальной машине ТИ РО 29-001-048-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальном станке ТИ РО 29-001-049-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для заклейки корешка книжного блока ТИ РО 29-001-050-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на прессах для обжимки корешков книжных блоков ТИ РО 29-001-051-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на блокообжимном прессе ТИ РО 29-001-052-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильном станке ТИ РО 29-001-053-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильно-кашировальной машине ТИ РО 29-001-054-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на оклеечно-каптальной машине ТИ РО 29-001-055-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для окантовки блоков, сшитых термонитями ТИ РО 29-001-056-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на форзацприклеечной машине ТИ РО 29-001-057-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для биговки обложек и наклейки ленточек на обложку ТИ РО 29-001-058-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на перфорировально-биговальной машине ТИ РО 29-001-059-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на фаскоспускательном станке ТИ РО 29-001-060-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на штриховальном станке ТИ РО 29-001-061-02

Ж. Обработка книжных блоков на поточных линиях

Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Колбус" ТИ РО 29-001-062-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Зиглох" ТИ РО 29-001-063-02

3. Изготовление переплетных крышек

Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном автомате (типа "Колбус" и т.п.) ТИ РО 29-001-064-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном автомате (типа ВД-14 и т.п.) ТИ РО 29-001-065-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательной машине (типа КД-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-066-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на высокочастотных установках по изготовлению переплетных крышек ТИ РО 29-001-067-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на каландрах ТИ РО 29-001-068-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на автомате для изготовления штуковок ТИ РО 29-001-069-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на ручном позолотном прессе ТИ РО 29-001-070-02

И. Вставка книжного блока в переплетную крышку

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа "Крылатка" и т.п.) ТИ РО 29-001-071-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа В-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-072-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа ВЕ-22 и т.п.) ТИ РО 29-001-073-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для крытья брошюр обложкой ТИ РО 29-001-074-02

К. Вырубка и тиснение

Типовая инструкция по охране труда при работе на высечном прессе ПВЭ-2 (для высечки этикеток) ТИ РО 29-001-075-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальной (высекальной) машине ТИ РО 29-001-076-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальном автомате (типа "Кама TS","Yawa" и т.п.) ТИ РО 29-001-077-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельном позолотном прессе (типа "Фомм", "Краузе" "Баер", "Yawa" и т.п.) ТИ РО 29-001-078-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном автомате ТИ РО 29-001-079-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на полуавтомате для вырубки углов (типа "Краузе" и т.п.) ТИ РО 29-001-080-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для пробивки перфорации ТИ РО 29-001-081-02

Типовая инструкция труда при работе на станке скрепления спиралью и вставки ригеля ТИ РО 29-001-082-02

Глава 5. Специфические процессы белового и картонажного производства

Типовая инструкция по охране труда при работе на линовально-тетрадном агрегате ТИ РО 29-001-083-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании по изготовлению конвертов ТИ РО 29-001-084-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для склеивания складных коробочек ТИ РО 29-001-085-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке типа "CITOBORMA" ТИ РО 29-001-086-02

Глава 6. Упаковка полуфабрикатов, готовой продукции и бумажных отходов

Типовая инструкция по охране труда при работе на универсальном переплетно-обжимном и тетрадно-паковальном прессе ТИ РО 29-001-087-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной машине (типа ПУА-1 и т.п.) ТИ РО 29-001-088-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для обвязки пачек книг (типа "МОП", "Ампаг", "Зибик", "Циклоп" и т.п.) ТИ РО 29-001-089-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на вязальных станках (типа МВ-3 и т.п.) ТИ РО 29-001-090-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на термоусадочном аппарате (типа ТПЦ-370 и т.п.) ТИ РО 29-001-091-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной (в пленку) машине (типа "Зитма", "Каллфасс" и т.п.) ТИ РО 29-001-092-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для упаковки в пленку стеллажа (типа "ECOSPIR", "ЕСО" и т.п.) ТИ РО 29-001-093-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для упаковки в пленку (типа "DEM-L8-12", "4255-SA" и т.п.) ТИ РО 29-001-094-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для завертки книг в суперобложку (типа БЗСП и т.п.) ТИ РО 29-001-095-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на гидравлическом горизонтальном прессе для прессования бумажных

отходов (типа "МАГ 102Ф", "Селоссе", "Dixi" и др.) ТИ РО 29-001-096-02

Типовая инструкция по охране труда при работе на вертикальном гидравлическом прессе для прессования бумажных отходов ТИ РО 29-001-097-02